統一入學測驗

機械群專業科目(二)

（本試題答案係依據統一入學測驗中心於105年5月2日公布之標準答案）

試題分析

一、命題焦點

【機械製造】

共出14題，在第9章出2題、第11章出3題，第1、12章則沒出題，其餘各章皆只出1題。第11章非傳統加工今年出題比重最重，其餘各章出題比重還算平均。

今年命題類型與往年類似，難易度則屬中間偏難。除了要精熟課本的內容外，並要能將每一章節內容前後連結，整理歸納出各種製造加工的特性、製程步驟，如此才能在考試時輕鬆應對。

【機械基礎實習】

共出13題，在第1、10、11章出2題，第7章出3題，第3、6、8章則沒出題，其餘各章皆只出1題，其中有1~2題有跨章出題。第7章攻螺紋今年出題比重最重，其餘各章出題比重還算平均。

今年命題方式與往年類似，難易度尚屬適中，其中第18、19、20題共3題屬偏向加工實務技術的題型，命題方式新穎突破，對於較有加工實務經驗的考生似乎較能輕鬆應付。第10、11章表面粗糙度，今年出現了2題，其中表面織構參數之標註已開始有題目出現，是未來命題焦點。

【製圖實習】

製圖實習比去年少1題，由14題降為13題，「難易度」中間偏易，題型與去年相似，出題平均分於其中7個章節，僅第5章正投影占4題最多。去年第10章 基本工作圖占6題最多。

二、配分比例表

| 機械製造 | 題數 | 機械基礎實習 | 題數 | 製圖實習 | 題數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機械製造的演進 | 0 | 基本工具、量具使用 | 2 | 工程圖概述 | 1 |
| 材料與加工 | 1 | 劃線 | 1 | 製圖設備與用具 | 0 |
| 鑄造 | 1 | 銼削 | 0 | 線條與字法 | 0 |
| 塑性加工 | 1 | 鋸切 | 1 | 應用幾何 | 2 |
| 銲接 | 1 | 鑽孔 | 1 | 徒手畫 | 0 |
| 表面處理 | 1 | 鉸孔 | 0 | 正投影 | 4 |
| 量測與品管 | 1 | 攻螺紋 | 3 | 尺度標註與註解 | 2 |
| 切削加工 | 1 | 車床基本操作 | 0 | 剖面視圖 | 1 |
| 工作機械 | 2 | 外徑車刀研磨 | 1 | 習用畫法 | 1 |
| 螺紋與齒輪製造 | 1 | 端面與外徑車削 | 2 | 基本工作圖 | 2 |
| 非傳統加工 | 3 | 綜合練習 | 2 |  |  |
| 電腦輔助製造 | 0 |  |  |  |  |
| 新興製造技術 | 1 |  |  |  |  |

A－機械製造　　B－機械基礎實習　　C－製圖實習

選擇題：(共40題，每題2.5分，共100分)

＿＿＿	1.	有關鑄造使用之冒口（Riser），下列何者不是其最主要的功用？　(A)有助於排渣與排氣　(B)加速鑄件之冷卻速度　(C)可觀察鑄造模穴內之金屬熔液是否灌滿　(D)保持部分熔融金屬維持液態，以補充鑄件凝固收縮所需金屬熔液。	A-鑄造

＿＿＿	2.	有關半導體光學微影製程步驟：A光阻曝光、B光阻塗布、C光阻顯影，下列製程順序何者正確？　(A)BCA　(B)ABC　(C)CAB　(D)BAC。	A-新興製造技術

＿＿＿	3.	有關表面硬化、表面塗層與防鏽蝕處理，下列敘述何者不正確？　(A)CVD為物理氣相沉積法的簡稱　(B)陽極氧化（Anodizing）經常用於鋁工件之表面處理　(C)鋼板上鍍錫，可用於罐頭容器　(D)火焰硬化法屬於物理式之表面層硬化法。	A-表面處理

＿＿＿	4.	有關放電加工之電極、加工液及其應用，下列敘述何者不正確？　(A)放電加工所使用之加工液應具有優良的導電性　(B)放電加工電極會消耗　(C)適合用於高硬度與高脆性導電材料加工　(D)可用於模具之模穴加工。	A-非傳統加工

＿＿＿	5.	有關銲接技術，下列敘述何者不正確？　(A)潛弧銲適合用於厚金屬板之水平銲接　(B)氬銲（TIG）之電極及氣體分別為鎢棒與氬氣　(C)軟銲與硬銲是以銲接金屬的熔點溫度800°F來區別　(D)摩擦銲接是應用高頻率振動能，不須施加適當壓力接合的銲接法。	A-銲接

＿＿＿	6.	有關金屬射出成型製程步驟：A射出成型、B燒結、C後處理、D粉末混煉、E去結合劑（脫脂），下列製程順序何者正確？　(A)DEABC　(B)DAEBC　(C)DBAEC　(D)DABCE。	A-非傳統加工

＿＿＿	7.	有關冷、熱作塑性加工，下列敘述何者不正確？　(A)冷作改變材料形狀之成型力比熱作大　(B)搭接法經常用於無縫管之製造　(C)壓模印（Coining）適合用於軟性金屬之塑性加工　(D)熱作比冷作更能使材料組織均勻化。	A-塑性加工

|  | 1.(B) 2.(D) 3.(A) 4.(A) 5.(D) 6.(B) 7.(B) |
| --- | --- |

＿＿＿	8.	下列何者屬於「熱電式非傳統加工法」？　(A)磨粒噴射加工法　(B)雷射加工法　(C)超音波加工法　(D)電化加工法。	A-非傳統加工

＿＿＿	9.	有關機械材料之切削、鑄造、鍛造、銲接等特性，下列敘述何者不正確？　(A)低碳鋼中加入硫、磷等元素可增加其脆性，進而提高其切削性　(B)金屬熔點較低及流動性高者，其鑄造性較佳　(C)金屬晶粒細、硬度愈高者，其鍛造性較佳　(D)碳鋼含碳量低者，其銲接性較佳。	A-材料與加工

＿＿＿ 10.	鑽削直徑15 mm，深度25 mm的圓孔，如果某刀具公司提供較佳的加工參數為25 m/min，每轉進給量為0.15 mm/rev，則主軸轉速設定及單孔的加工時間分別為何？　(A)主軸轉速約530 rpm，加工時間約18.8 秒　(B)主軸轉速約530 rpm，加工時間約6.3秒　(C)主軸轉速約1660 rpm，加工時間約18.8秒　(D)主軸轉速約1660 rpm，加工時間約6.3秒。	A-工作機械

＿＿＿ 11.	有關量具的使用，下列敘述何者不正確？　(A)螺紋分厘卡的用途是測量螺紋的外徑　(B)光學平板是利用光波干涉原理檢驗工件　(C)齒輪游標卡尺之平尺用於量測齒輪的弦齒厚　(D)一游標卡尺主尺每刻劃的間隔為1 mm，取主尺39刻劃之距離，並將此距離於副尺上分為20等分，則其精度為0.05 mm。	A-量測與品管

＿＿＿ 12.	有關切削加工，下列敘述何者正確？　(A)車刀之後斜角主要作用為引導排屑　(B)積屑刀口（BUE）之連續切屑，其循環過程為形成→脫落→分裂→成長　(C)車刀於切削中所受的三個主要分力：軸向分力、切線分力、徑向分力，以軸向分力最大　(D)水溶性切削劑適合用於鋁的切削加工。	A-切削加工

＿＿＿ 13.	有關銑床之種類、刀具與銑削法，下列敘述何者正確？　(A)端銑及T型槽銑削工作宜選用臥式銑床　(B)心軸銑刀專用於裝置在立式銑床刀軸孔內　(C)上銑法常用於粗銑削鑄鐵工件　(D)下銑法之銑刀迴轉方向與工件進給方向互為相反。	A-工作機械

|  | 8.(B) 9.(C) 10.(A) 11.(A) 12.(A) 13.(C) |
| --- | --- |

＿＿＿ 14.	有關螺紋及其製造，下列敘述何者正確？　(A)節徑上螺旋線與軸線所構成之夾角稱為導程角　(B)M20×1.5之螺紋螺距是1.5 mm　(C)螺紋滾軋所需之胚料直徑約等於螺紋的外徑　(D)壓鑄適用於高熔點非鐵金屬機件之外螺紋大量生產。	A-螺紋與齒輪製造

＿＿＿ 15.	有關鉗工作業使用的量具，下列敘述何者正確？　(A)鋼尺的最小讀值為0.1 mm　(B)加工現場常聽到尺度單位「條」，1條等於100μm　(C)機械式游標卡尺的量測精度比分厘卡的量測精度高　(D)分厘卡可使用於量測圓棒外徑及工件厚度。	B-基本工具、量具使用

＿＿＿ 16.	有關手弓鋸鋸切金屬工件，下列敘述何者不正確？　(A)鋸切前應先畫出鋸切線　(B)為提高鋸切品質，鋸切時加入少許潤滑油比較不會振動　(C)較薄的金屬工件鋸切時應選用齒數多的鋸條　(D)手弓鋸切時向前推才有切削作用。	B-鋸切

＿＿＿ 17.	有關使用高度規畫線，下列敘述何者不正確？　(A)高度規的劃線刀伸出較長，畫的線較平整　(B)高度規底座與工件參考面必須保持平行　(C)使用高度規畫線前，應先清潔平板並檢查平板面是否平整　(D)讀取高度規刻度時，視線應和讀取之刻度等高。	B-劃線

＿＿＿ 18.	某位學生攻牙時，不小心螺絲攻斷裂在孔中，關於斷裂原因與處置方法，下列敘述何者不正確？　(A)可能是攻牙前鑽孔的孔徑太小的緣故　(B)可能沒有退刀排屑　(C)可以在相同孔位打中心衝後，再次鑽孔取出斷掉的螺絲攻　(D)可使用放電加工機將斷掉螺絲攻加工去除。	B-攻螺紋

＿＿＿ 19.	如圖（一）要在C斜面鑽一個與A底面垂直之(5mm的圓孔，下列步驟何者正確？　(A)先用高度規畫出要加工的孔位置，直接鑽孔不須使用中心衝打定位孔　(B)畫出孔位置後，用中心衝在垂直於C斜面上打定位孔，然後鑽孔　(C)直接使用小鑽頭先鑽小孔後，再換較大的鑽頭鑽孔　(D)先用銑床銑削與A底面平行之小平面，然後再於小平面上鑽出與A底面垂直之圓孔。	B-綜合練習

|  | 14.(B) 15.(D) 16.(B) 17.(A) 18.(C) 19.(D) |
| --- | --- |

＿＿＿ 20.	圖（二）的正視圖及右視圖是光學尺的安裝（黑色部分）圖面，欲量測間隙D的尺度是否符合安裝標準，應使用下列何種量具？　(A)厚薄規　(B)游標卡尺　(C)分厘卡　(D)小型鋼尺。
	B-基本工具、量具使用

圖（二）

＿＿＿ 21.	某刀具公司生產的高速鋼鑽頭，切削條件如表（一），若要於S45C材質上鑽削一直徑10 mm的孔，則轉速應設定多少？　(A)1000 rpm　(B)500 rpm　(C)380 rpm　(D)190 rpm。	B-鑽孔

表（一）

| 工件材質 | 切削速度(m/min) |  | 工件材質 | 切削速度(m/min) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 低碳鋼（＜0.3%C） | 約31.4 |  | 不鏽鋼 | 約12 |
|  |  |  | 錳鋼 | 約4.5 |
| 中碳鋼（0.3～0.6%C） | 約15.7 |  | 鑄鐵 | 約25 |
|  |  |  | 黃青銅 | 約60 |

＿＿＿ 22.	欲於中碳鋼材料上，加工一接觸比為75％、規格為M12×1.75的螺紋孔，其預先鑽孔直徑應為多少？　(A)(9.3 mm　(B)(10.3 mm　(C)(11.3 mm　(D)(12.3 mm。	B-攻螺紋

＿＿＿ 23.	有關螺紋孔攻牙，下列敘述何者正確？　(A)使用手動螺絲攻進行貫穿孔攻牙時，直接取第三攻進行工作　(B)手動螺絲攻之排屑槽為螺旋狀　(C)增徑螺絲攻在應用時，No. 2的負載最大　(D)公制管螺紋的錐度為。	B-攻螺紋

|  | 20.(A) 21.(B) 22.(B) 23.(C) |
| --- | --- |

＿＿＿ 24.	有關車床與其操作方法，下列敘述何者正確？　(A)外徑分厘卡可用於四爪夾頭上安裝圓桿之同心度校正　(B)車削錐度時，可使用複式刀座以自動進給方式進行加工　(C)車床尾座軸孔所使用的是國際標準錐度　(D)油溶性切削劑主要以潤滑為目的，水溶性切削劑主要以冷卻為目的。	B-端面與外徑車削

＿＿＿ 25.	有關車削成品之表面粗糙度評估，下列敘述何者正確？　(A)Rz使用的單位為μm　(B)Rz為算數平均粗糙度　(C)要得到愈小的Ra值，車刀刀鼻半徑需愈小　(D)車削時進給率愈小，得到的Ra值愈大。
	B-端面與外徑車削

＿＿＿ 26.	有關車床使用的車刀，下列敘述何者不正確？　(A)高速鋼刀具的耐熱溫度達600～650℃　(B)P系碳化鎢刀具的識別顏色為藍色　(C)邊斜角對於切屑有導引作用　(D)碳化鎢刀具刀刃部分，應以氧化鋁材質砂輪研磨，並以水冷卻。	B-外徑車刀研磨

＿＿＿ 27.	有關公差與表面粗糙度，下列敘述何者正確？　(A)圓桿的直徑誤差與真圓度為尺寸公差　(B)國際公差等級IT 01至IT 18分為18等級　(C)(36H5/g5是為孔與軸的餘隙配合　(D)表面粗糙度的取樣長度，預設值為0.6 mm。	B-綜合練習

＿＿＿ 28.	有關尺度標註，下列敘述何者正確？　(A)尺度界線以細實線表示，終止於尺度線向外延伸約4～6 mm處　(B)尺度線介於尺度界線間的距離大小，用以表示長度大小，以細實線繪製　(C)箭頭長度為標註尺度數字之高度，尖端夾角為30°　(D)指線用細鏈線繪製，與水平線成平行或垂直。	C-尺度標註與註解

＿＿＿ 29.	有一帶頭鍵斜邊水平長度150 mm，斜邊大端高20 mm、小端高10 mm，則此帶頭鍵之斜度為何？　(A)　(B)　(C)　(D)。

C-尺度標註與註解

|  | 24.(D) 25.(A) 26.(D) 27.(C) 28.(B) 29.(C) |
| --- | --- |

＿＿＿ 30.	有關剖面視圖，下列敘述何者正確？　(A)剖面視圖是對物體作假想的剖切，以了解其外部的真實形狀，該假想之切割面稱為剖面　(B)割面線一般為直線，但亦可視需要予以轉折，割面線之兩端及轉折處應畫成細實線，中間則以中心線連接　(C)由假想之切割面經物體之適當位置剖切後，所得之剖切面稱為割面　(D)剖面線需與主軸或物體之輪廓成45°，但如遇機件外型已成45°時，其剖面線應避免與輪廓線平行或垂直，並選擇適當的角度。	C-剖面視圖

＿＿＿ 31.	有關奇數輪臂或肋之機件其剖面視圖習用畫法，下列敘述何者正確？　(A)按真實投影畫出　(B)轉正後作成對稱，未轉正者按真實投影畫出　(C)轉正後剖切作成對稱，輪臂或肋之機件剖面視圖省略不畫，未轉正者亦省略不畫　(D)轉正後剖切作成對稱，含輪臂或肋之機件剖面，未轉正者省略不畫。	C-習用畫法

＿＿＿ 32.	有關公差術語與定義，下列敘述何者正確？　(A)限界尺度：尺度型態可允許的限界值，為滿足要求的實際尺度，必須在上下限界尺度之間　(B)實際尺度：由工程製圖技術規範所定義之理想形態的尺度，亦為設計時最初尺度　(C)標稱尺度：實體特徵實際量測所得的尺度　(D)公差：上限界尺度與下限界尺度之差，可為正負值。
	C-基本工作圖

＿＿＿ 33.	表面織構符號，下列敘述何者正確？　(A)紋理呈多方向交叉或無一定方向　(B)R 輪廓算數平均值為8　(C)R輪廓算數平均值在0.8 - 4之間　(D)評估長度為取樣長度的8倍。
	C-基本工作圖

＿＿＿ 34.	CNS公制之A0圖紙，若長邊為X、短邊為Y，則X與Y的關係為何？　(A)X＝Y　(B)X＝Y　(C)X＝Y　(D)X＝2Y。	C-工程圖概述

＿＿＿ 35.	以一平面切割一正圓錐所產生之相交線，稱為圓錐曲線（Conic Sections），下列何者為圓錐曲線？　(A)拋物線　(B)螺旋線　(C)擺線　(D)漸開線。	C-應用幾何

|  | 30.(D) 31.(C) 32.(A) 33.(D) 34.(B) 35.(A) |
| --- | --- |

＿＿＿ 36.	有關幾何製圖，下列敘述何者正確？　(A)利用丁字尺和三角板，可以畫出與水平夾角成40°的線段　(B)利用丁字尺和一45°三角板，可以畫出一圓的外切正六邊形　(C)兩圓無論外切或內切，其切點必在兩圓心之連心線或連心線之延長線上　(D)若有一圓與一直線外切，其切點與此圓心之連線不會與該直線垂直。	C-應用幾何

＿＿＿ 37.	已知一物體之第三角投影法的前視圖和俯視圖，如圖（三）所示，下列何者為正確之右側視圖？
(A)　(B)
(C)　(D)。
		　　　　　　　　C-正投影

＿＿＿ 38.	已知一物體之第三角投影法的三視圖，如圖（四）所示，下列何者為正確之等角圖？
(A)　(B)　
(C)　(D)。
	C-正投影

|  | 36.(C) 37.(C) 38.(D) |
| --- | --- |

＿＿＿ 39.	已知一物體之第三角投影法的俯視圖和右側視圖，如圖（五）所示，下列何者為正確之前視圖？	
(A) (B)
 (C) (D)。

C-正投影

＿＿＿ 40.	已知一物體之第三角投影法的三視圖，如圖（六）所示，此物體具有幾個單斜面和複斜面？　(A)三個單斜面和二個複斜面　(B)三個單斜面和一個複斜面　(C)二個單斜面和二個複斜面　(D)二個單斜面和一個複斜面。	C-正投影

圖（六）

|  | 39.(D) 40.(A) |
| --- | --- |

1.	(B)冒口要設置在鑄件最大斷面的上方或最慢凝固的位置，可分為明冒口與暗冒口。加速鑄件之冷卻速度，並非冒口的功用。

2.	半導體光學微影製程步驟：光阻塗布(光阻曝光(光阻顯影。

3.	(A)CVD為化學氣相沉積法的簡稱；PVD為物理氣相沉積法的簡稱。

(B)陽極氧化（Anodizing）俗稱陽極處理，主要用於鋁、鎂及鈦合金表面的美觀及防蝕處理。

(C)鍍錫鋼板俗稱馬口鐵，可用於罐頭容器。

(D)火焰硬化法是利用氧乙炔火焰來加熱材料表面，並無改變原有材料表面部分之化學組成，因此屬於物理式之表面層硬化法。

4.	(A)放電加工所使用之加工液為不導電的絕緣液，最常用的加工液是煤油或純水（蒸餾水），其功用為：
(1)作為電極與工件間的絕緣體。(2)可冷卻電極與工件。
(3)沖除加工時產生的細小碎屑。

5.	(C)硬銲之填充金屬熔點在427°C（800°F）以上，軟銲在427°C（800°F）以下。

(D)摩擦銲接是將2個圓桿或管形材料的端面對準，高速旋轉其中1個工件，同時在另一工件軸向上施加壓力，接合面會因摩擦產生高熱，至熔點時停止旋轉並保持壓力而完成結合之銲接法，可用於不同金屬的銲接或塑膠接合。

6.	金屬射出成型製程步驟：粉末混煉(射出成型(去結合劑(燒結(後處理。

7.	(B)穿刺法經常用於無縫管之製造；搭接法或對頭熔接法則用於有縫管之製造。

8.	(1)機械式非傳統加工法：磨料噴射加工法、超音波加工法、水刀加工法。

(2)熱電式非傳統加工法：雷射加工法、放電加工法、電子束加工法、電漿加工法。

(3)電化式非傳統加工法：電化加工法、電化研磨法。

9.	(A)在低碳鋼中加入硫、磷、鉛等元素可改善低碳鋼的延性使其稍具脆性而易於切削，稱之為易削鋼。

(B)適合鑄造之材料，其熔點不宜太高，以免熔化不易；熔液的流動性應良好，使熔液可以充分流入模穴各部位。

(C)鍛造性與材料晶粒尺度成正比（晶粒愈大可鍛性愈佳）；碳鋼的鍛造性與含碳量成反比（含碳量高可鍛性差）。

(D)碳鋼之銲接性與含碳量成反比。

10.	N＝＝＝530（rpm）

t＝＝＝0.314（min）＝0.314×60＝18.8（秒）

11.	(A)螺紋分厘卡的用途是測量螺紋的節徑。

(D)游尺取本尺39刻度長等分為20刻度，每刻度＝1×39×＝1.95 （mm），則本尺2刻度與游尺1刻度相差1×2－1.95＝0.05（mm）。

12.	(B)積屑刀口（BUE）之連續切屑，其循環過程為形成(成長(分裂(脫落。

(C)車刀於切削中所受的三個主要分力：軸向分力（27％）、切線分力（67％）、徑向分力（6％），以切線分力最大。

(D)煤油基潤滑劑、溶解油或蘇打水適合用於鋁的切削加工；水溶性切削劑適合用於鋼料的切削加工。

13.	(A)端銑及T型槽銑削工作宜選用立式銑床。

(B)心軸銑刀專用於裝置在臥式銑床刀軸上。

(D)下銑法之銑刀迴轉方向與工件進給方向相同，又稱順銑法。

14.	(A)節徑上螺旋線與軸線所構成之夾角稱為螺旋角；節徑上螺旋線與軸之垂線所構成之夾角稱為導程角。

(B)M20：表示公制螺紋（M），公稱直徑為20 mm；1.5：表示螺距（節距）為1.5 mm。

(C)螺紋滾軋所需之胚料直徑小於螺紋外徑。

(D)壓鑄適用於低熔點非鐵金屬機件之外螺紋大量生產。

15.	(A)鋼尺的最小讀值為0.5 mm。

(B)加工現場常聽到尺度單位「條」，1條＝10 (m＝0.01 mm。

(C)機械式游標卡尺的量測精度比分厘卡的量測精度低。

16.	(B)鋸切時不可加入潤滑油，以免打滑或鋸屑阻塞。

17.	(A)高度規的劃線刀安裝時不可伸出太長。

18.	(C)無法在相同孔位打中心衝後，再次鑽孔取出斷掉的螺絲攻。若可變更設計，則將斷裂處的螺絲攻磨平，另覓新孔位，重新鑽孔攻牙。

19.	(B)畫出孔位置後，用中心衝在垂直於C斜面上打定位孔，然後鑽孔，鑽孔時可能會打滑或鑽出之孔歪斜無法與A底面垂直。

20.	(A)厚薄規用於測量兩工件間之距離，其規上之數字即為其厚度。

21.	S45C屬中碳鋼，N＝＝=500（rpm）

22.	攻絲鑽孔直徑（d）＝螺紋外徑（D）－節距（p）＝12－1.75＝10.25（mm），預先鑽孔直徑選用(10.3mm的鑽頭來鑽孔。

23.	(A)使用手動螺絲攻進行貫穿孔攻牙時，直接取第一攻進行工作。

(B)手動螺絲攻之排屑槽為直溝槽。

(C)增徑螺絲攻第一攻切削負荷25％，第二攻切削負荷55％，第三攻切削負荷20％。

(D)公制管螺紋的錐度為。

24.	(A)劃線台可用於四爪夾頭上安裝圓桿之同心度校正。

(B)車削錐度時，可使用複式刀座以手動進給方式進行加工。

(C)車床尾座軸孔所使用的是莫斯錐度。

25.	(B)Rz為表面粗糙度最大高度。

(C)要得到愈小的Ra值，車刀刀鼻半徑需愈大。

(D)車削時進給率愈小，得到的Ra值愈小。

26.	(D)碳化鎢刀具刀刃部分，應以綠色碳化矽砂輪研磨，並不可泡水冷卻，以防龜裂。

27.	(A)圓桿的真圓度為幾何公差；圓桿的橫截面直徑誤差為尺度公差。

(B)國際公差等級IT 01至IT 18分為20等級。

(C)餘隙配合（Clearance Fit），孔的尺度＞軸的尺度，基孔制：H/a～g，基軸制：A～G/h。

(D)表面粗糙度的取樣長度，預設值為0.8mm。

28.	(A)尺度界線以細實線表示，沿所需標註的尺度兩端與輪廓線約留1 mm空隙延伸，終止於尺度線外延伸約2～3 mm處。

(B)尺度線介於尺度界線間距離大小，用以表示長度大小，以細實線繪製。

(C)箭頭長度H為標註尺度數字之字高，箭頭寬度約為，即尖端夾角約20°。

(D)指線指示端帶有箭頭與水平方向約成45°或60°，尾端為一水平線，用細實線繪製。

29.	斜度的定義：斜度為同一基準面上，兩端面高低差與長度的比值。

斜度＝＝＝

30.	(A)剖視圖是假想物體被一平面切割開來，以呈現內部結構形狀，稱該平面為切割平面，又稱為割面。

(B)割面線一般為直線，但可視需要予以轉折，必要時亦可做圓弧方向的轉折，在兩端及轉折處以粗實線來表示，中間則以細鏈線（中心線）連接。

(C)假想物體被剖切後，切割平面與觀察者間的部分，假想已被拿掉而顯示出內部結構的剖切平面，稱為剖面。

(D)剖面線一般與主軸或物體輪廓線成45°角。剖面線45°角若與輪廓線成平行或垂直時應該以改變剖面線的方向為宜。必要時，剖面線的方向，亦可採用垂直或水平的方向繪製或選擇適當的角度。

31.	統測中心公布答案為(C)，作者認為答案為(D)，因為凡割面經過物體的中心線（如肋、輪臂、耳、軸等部位）時，為簡化其視圖或更明確的表示，常將該物體轉正後完全剖切，其所得的剖視圖，稱為轉正剖面視圖。

轉正剖切後剖面做成對稱，含輪臂或肋之機件剖面，未轉正者省略不畫。

32.	(A)限界尺度：尺度形態可允許之限界尺度，為了滿足要求，實際尺度必須在上下限界尺度之間。

(B)標稱尺度：由工程製圖技術規範所定義之理想形態的尺度。為設計時最初尺度尚未考慮公差，通常為整數，昔稱為基本尺度。

(C)實際尺度：實體特徵實際測量所得的尺度。

(D)公差：上限界尺度與下限界尺度之差，亦上限界偏差與下限界偏差之差。公差為絕對值，必為正值。

33.	(A)紋理符號為X時，紋理呈兩方向傾斜交叉。

(B)R輪廓，表面粗糙度最大高度上限界值不得超過1.6 mm。

(C)R輪廓，傳輸波域0.8～4 mm之間。

(D)評估長度為取樣長度的8倍。

34.	標準圖紙A0的面積為1 m2，其長邊X為短邊Y的倍，即X＝Y。

35.	圓錐曲線是屬於平面曲線的1種，若用一平面以不同的角度剖切一直立圓錐，其剖切的截面即可形成4種曲線，如圓、橢圓、拋物線、雙曲線等曲線，謂之為割錐線或圓錐曲線。

36.	(A)使用45°×45°三角板和30°×60°三角板與丁字尺配合，可繪出15°角的倍數之直線。

(B)使用30°×60°三角板和圓規與丁字尺配合，可繪出一圓的外切正六邊形。

(C)兩圓無論外切與內切，其切點必在兩圓心之連心線或連心線之延長線上，如圖所示。

(D)一圓與一直線外切，其切點與此圓心之連線與該直線成垂直。

37.	38.

39.

40.

①為單斜面（三視圖僅能見其為兩縮小平面及一面的邊視），有3個；②為複斜面（三視圖均可見其為3個縮小平面），有2個。

# Text boxes

105

年

四技二專

圖（一）

圖（三）

圖（四）

圖（五）

休息一下！看我一眼，茅塞頓開

析

解