統一入學測驗

電機類、資電類專業科目

（本試題答案係統一入學測驗中心公布之標準答案）

電機類、資電類專業科目(一)─基本電學：

＿＿＿	1.	將2庫倫的正電荷從電位20V處移至100V處，需花費10秒的時間，則其平均功率大小為何？　(A)32W　(B)20W　(C)18W　(D)16W	電學概論

＿＿＿	2.	某蓄電池內部電量原蓄有200 庫倫，以5分鐘的時間將其充電至800庫倫，則其平均充電電流大小為何？　(A)8A　(B)6A　(C)4A　(D)2A	電學概論

＿＿＿	3.	將100V電壓加至某電阻線上，通過之電流為16A，今若將此電阻線均勻拉長，使長度變為原來的2倍，而接至相同的電壓，則通過之電流會變為多少？　(A)4A　(B)6A　(C)8A　(D)10A	電阻

＿＿＿	4.	如圖(一)所示，若R＝4R，已知R消耗功率為10W、R兩端之電壓降為40V，則E之值為何？

(A)50V

(B)60V

(C)70V

(D)80Vˉ

串並聯電路

＿＿＿	5.	如圖(二)所示，電路中之I值為何？

(A)8A

(B)6A

(C)2A

(D)0A

串並聯電路

＿＿＿	6.	如圖(三)所示，電路中之30Ω處所消耗之功率為何？

(A)100W

(B)120W

(C)140W

(D)160W

＿＿＿	7.	如圖(四)所示，電路中2Ω處所消耗之功率為何？

(A)8W

(B)16W

(C)24W

(D)32W

直流網路分析

＿＿＿	8.	如圖(五)所示，若要使電阻R獲得最大功率，則R值應為何？

(A)14Ω

(B)10Ω

(C)6Ω

(D)2Ω

直流網路分析

＿＿＿	9.	如圖(六)所示，電路中流經3之電流大小為何？

(A)8A

(B)6A

(C)4A

(D)2A

直流網路分析

＿＿＿	10.	如圖(七)所示之串並聯電路，其三個電容規格分別為30F/100V、60F/200V及30F/300V，則電路中E 可加之最大電壓為何？

(A)100V

(B)150V

(C)200V

(D)300V

＿＿＿	11.	有一10電阻串聯一個100F電容後接上100V直流電壓，求電路穩態時，電容儲存的電量與能量分別為何？　(A)0.01C，0.5J　(B)0.01C，1J　(C)0.1C，0.5J　(D)0.1C，1J	電容與靜電

＿＿＿	12.	有耦合的兩線圈，線圈1與線圈2之匝數分別是100匝及200匝，線圈1加入5安培電流產生5毫韋伯磁通，其中有4毫韋伯磁通與線圈2交鏈，請問此兩線圈的耦合係數及線圈2的自感量分別為何？　(A)0.4，0.8H　(B)0.8，0.4H　(C)0.6，0.5H　(D)0.5，0.6H	電感與電磁

＿＿＿	13.	有一磁路之導磁係數＝5×10H/m，磁路的截面積為0.08m，磁路的長度為1m，請問此磁路之磁阻為何？　(A)12500安匝/韋伯　(B)2500安匝/韋伯　(C)1250安匝/韋伯　(D)250安匝/韋伯	電感與電磁

＿＿＿	14.	如圖(八)所示，若電感在開關S 閉合前已無儲能，且開關S在時間t＝0時閉合，請問在t＝0時電感兩端的電壓及穩態時流過電感的電流大小為何？

(A)0V，2A

(B)50V，2A

(C)0V，1A

(D)50V，1A

直流暫態

＿＿＿	15.	如圖(九)所示，若開關S閉合及開關S打開時，則電路的時間常數各為何？

(A)1.6秒，1.2秒

(B)3.0秒，1.2秒

(C)1.6秒，2.4秒

(D)3.0秒，2.4秒

直流暫態

＿＿＿	16.	有一交流電源v(t)＝100sin(377t-45)伏特，請問其最大值及一個週期的平均值為何？　(A)100V，63.6V　(B)141V，63.6V　(C)100V，0V　(D)141V，0V	交流電

＿＿＿	17.	有一交流電機，其轉速為每秒30轉，若欲產生頻率為60Hz之電源，請問此電機的極數為何？　(A)4極　(B)6極　(C)8極　(D)12極	交流電

＿＿＿	18.	有一RL串聯交流電路，R＝10、L＝10mH，電源電壓v(t)＝150sin(1000t＋30)V，請問下列敘述何者正確？　(A)電源電流＝7.515A　(B)電阻器兩端電壓v(t)＝75sin(1000t-15)V　(C)電源電流超前電源電壓之相位角45　(D)總阻抗＝10－45	基本交流電路

＿＿＿	19.	有一電阻R並聯一電容C之交流電路，當加入電源電壓v(t)＝150sin(1000t－10)V時，產生的電源電流為i(t)＝15sin(1000t＋35)A，試求電阻R及電容C為多少？　(A)R＝100，C＝100F　(B)R＝100，C＝10F　(C)R＝10，C＝100F　(D)R＝10 ，C＝10F	基本交流電路

＿＿＿	20.	如圖(十)所示之RLC串並聯交流電路，請問下列敘述何者正確？

(A)總阻抗＝1036.9

(B)電源電流＝10－36.9A

(C)ab兩端電壓＝6053.1V

(D)流經電容器的電流＝2036.9A

基本交流電路

＿＿＿	21.	有一交流電路，當加入電源電壓v(t)＝150sin(377t＋35)V時，產生的電源電流為i(t)＝10sin(377t－25)A，試求該電源在此電路供給之最大瞬間功率P及最小瞬間功率P為多少？

(A) P＝2250W，P＝－750W

(B) P＝1500W，P＝－500W

(C) P＝1125W，P＝－375W

(D) P＝750W，P＝－250W	交流電功率

＿＿＿	22.	有一單相交流電路，電源電壓為v(t)＝200sin(300t＋30)V，負載消耗的平均功率為4kW，功率因數為0.8滯後，若要將電路的功率因數提高至1.0，則需並聯多少電容量的電容器？　(A)500μF　(B)250μF　(C)133μF　(D)66.6μF	交流電功率

＿＿＿	23.	有一RLC串聯電路，若電源電壓有效值V＝110V、R＝5、L＝40mH、C＝100F，試求電路諧振時，電容器兩端的電壓為多少？　(A)440V　(B)220V　(C)110V　(D)55V

諧振電路

＿＿＿	24.	有一RLC並聯電路，若電源電壓有效值V＝110V、R＝100、L＝40mH、C＝1F，當電路諧振時，請問下列敘述何者錯誤？

(A)諧振角頻率＝5000rad/sec，功率因數PF＝1

(B)電源電流I＝1.1A，平均功率P＝121W

(C)流經電感器的電流I＝0.55A，流經電容器的電流I＝0.55A

(D)品質因數Q＝5，頻帶寬度BW＝159.2Hz	諧振電路

＿＿＿	25.	如圖(十一)所示之三相電路，若三相發電機以正相序供電給負載，已知電壓有效值＝1000V，請問下列敘述何者錯誤？	交流電源

(A)線電壓＝10030V

(B)線電流＝4－6.9A

(C)總平均功率P＝2.88kW

(D)功率因數PF＝0.8滯後

交流電源

電機類專業科目(二)─基本電學實習：

＿＿＿	1.	使用LCR表測量電阻器、電感器及電容器，下列敘述何者正確？

(A)測量電容器時，先將測試棒兩端短路，再做歸零調整

(B)測量電感器時，先將測試棒兩端開路，再做歸零調整

(C)測量電阻器時，先將測試棒兩端短路，再做歸零調整

(D)不需做歸零調整	電子儀表之使用

＿＿＿	2.	如圖(一)所示電路，V輸入一方波電壓，由示波器所量測介於V與V間的電阻R電壓波形(V－V)為何？

(A)　(B)

(C)　(D)

電子儀表之使用

＿＿＿	3.	如圖(二)所示電路，已知諧振頻率為f＝455kHz，頻寬為BW＝10kHz，諧振阻抗為＝600，則電路的L與C值為何？

(A)L＝6.4H，C＝30nF

(B)L＝10H，C＝30nF

(C)L＝4.6H，C＝26.5nF

(D)L＝26.5H，C＝4.6nF

交流電路實驗

＿＿＿	4.	一部電腦消耗的平均功率為250W，連續使用8小時，共消耗多少度電？　(A)8度　(B)6度　(C)4度　(D)2度	電功率及電能量實驗

＿＿＿	5.	若把1P的啟動器拿到40W日光燈使用，則會觀察到何種現象？　(A)兩端會亮而中間不亮，呈白霧狀　(B)中間亮而兩端不亮　(C)燈完全不亮　(D)可正常點燈

照明及電熱器具檢修

＿＿＿	6.	吹風機因使用時間過長而自動停止，經過一段時間後又可以再使用，則其主要原因為何？　(A)電熱絲斷掉　(B)溫度開關動作　(C)馬達線圈燒毀　(D)變壓器不良

照明及電熱器具檢修

＿＿＿	7.	已知三相電源接線端為R、S、T，三相感應電動機接線端為U、V、W，已知電動機正轉時的接法為R－U，S－V，T－W，則下列何種接法仍使電動機維持正轉？　(A)R－V，S－U，T－W　(B)R－V，S－W，T－U　(C)R－W，S－V，T－U　(D)R－U，S－W，T－V	低壓工業配線

＿＿＿	8.	電磁開關(MS)之積熱電驛(Th－Ry)的功能為何？　(A)過載電流保護　(B)限時作動　(C)線路接地　(D)提高功率	低壓工業配線

＿＿＿	9.	關於60/40，0.8mm的銲錫，下列敘述何者正確？　(A)含銅量60%　(B)含銀量60%　(C)含鉛量60%　(D)含錫量60%	銲接練習

＿＿＿	10.	測量電熱器(H)所消耗功率，如圖(三)所示，則下列敘述何者正確？

(A)甲是電流表且內阻愈小愈好，乙是電壓表

(B)甲是電流表且內阻愈大愈好，乙是電壓表

(C)甲是電壓表且內阻愈小愈好，乙是電流表

(D)甲是電壓表且內阻愈大愈好，乙是電流表

電阻、電壓及電流之量測

＿＿＿	11.	如圖(四)所示電路，AB兩端電壓值為何？

(A)2V

(B)4V

(C)6V

(D)9V

直流電路實驗

＿＿＿	12.	如圖(五)所示電路，其中G為檢測用電流計，則電流I之值為何？

(A)8mA

(B)6mA

(C)4mA

(D)3mA

直流電路實驗

＿＿＿	13.	如圖(六)所示電路，電阻R值為何時有最大功率？

(A)12Ω

(B)20Ω

(C)24Ω

(D)4Ω

直流電路實驗

＿＿＿	14.	下列何者適合裝置於分路上潮溼的處所，例如浴室、廚房、路燈、電動遊樂設備等場所，可防止人員感電傷害、能源及設備的損失？　(A)無熔絲開關　(B)漏電斷路器　(C)瓦時計　(D)鉤式電流表	屋內配線

＿＿＿	15.	交流電源1Φ2W插座，如圖(七)所示，下列敘述何者正確？

(A)甲是火線，乙是中性線，丙是地線

(B)甲是中性線，乙是火線，丙是地線

(C)甲是火線，乙是地線，丙是中性線

(D)甲是地線，乙是火線，丙是中性線

屋內配線

＿＿＿	16.	接地的主要目的是　(A)防止感電事故　(B)提高功率　(C)防止地層下陷　(D)節能減碳

屋內配線

＿＿＿	17.	由聚乙烯製成，具高抗酸、高抗鹼功能的絕緣膠帶是　(A)油布帶　(B)皮黑膠帶　(C)橡皮膠帶　(D)PVC絕緣膠帶	屋內配線

電機類、資電類專業科目(一)─基本電學

1.	＝Q()＝＋2C(100－20)V＝＋160J

＝＝＝16W

2.	＝＝＝＝2A

3.	原電阻R=＝＝6.25

拉長後電阻＝＝＝

＝＝＝4A

4.	與串聯，故＝＝＝＝＝＝10V

＝＋＝40＋10＝50V

5.	＝＝

＝＝12A

利用分流律可得

再利用KCL可得

6.	利用平衡電橋(3060＝2090)可移去20

再利用分壓律可得

7.	利用戴維寧定理及電流源電壓源

得下列的等效電路

8.	最大功率轉移定理

移去電源後

9.	利用節點電壓法

全式乘6得

10.	安全電量

11.

12.	耦合係數

13.

14.

15.	S閉合時

S打開時

16.	　對稱正弦波

17.

18.(A)

(B)

(C)落後相角為

(D)

19.

20.	(A)

(B)

(C)

(D)

21.

22.

23.	品質因數

24.	(A)

PF＝1

(B)

(C)

(D)

25.	(A)

(B)

(C)

(D)

電機類專業科目(二)─基本電學實習

3.	諧振時，而

≒

≒26.5nF

4.	1度電=1kW/Hr

2度電

11.

12.	該電路為平衡電橋，且＝0A

而

13.

試題分析

一、命題焦點：

電機類、資電類專業科目(一)─基本電學：

試題難易配分比例適中，簡易題約有11題，中等試題約有9題，難題約有5題，且平均出自各章節，鑑別度很高。學生決不可偏重某章節，定會錯失很多分數，觀念題占很大比例。多重考題亦為此次考題重點，演算能力不佳者，無法拿取高分。

電機類專業科目(二)─基本電學實習：

專業實務有餘，但均為基本觀念題型，有多題皆為歷年常見試題，拿取高分應為易事。

二、配分比例表：

| 基本電學 | 題數 | 基本電學實習 | 題數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 電學概論 | 2 | 工場安全及衛生 | 0 |
| 電阻 | 1 | 銲接練習 | 1 |
| 串並聯電路 | 3 | 電阻、電壓及電流之量測 | 1 |
| 直流網路分析 | 3 | 直流電路實驗 | 3 |
| 電容與靜電 | 2 | 導線之連接及處理 | 0 |
| 電感與電磁 | 2 | 屋內配線 | 4 |
| 直流暫態 | 2 | 電子儀表之使用 | 2 |
| 交流電 | 2 | 直流暫態實驗 | 0 |
| 基本交流電路 | 3 | 交流電路實驗 | 1 |
| 交流電功率 | 2 | 電功率及電能量實驗 | 1 |
| 諧振電路 | 2 | 照明及電熱器具檢修 | 2 |
| 交流電源 | 1 | 低壓工業配線 | 2 |
| 合 計 | 25 | 合 計 | 17 |

F

# Text boxes

102

年

四技二專

X3581【G】夾入3581、3581-R、3583、3583-R

圖(一)

|  | 1.(D) 2.(D) 3.(A) 4.(A) 5.(C) |
| --- | --- |

圖(二)

串並聯電路

圖(三)

圖(四)

圖(五)

圖(六)

|  | 6.(B) 7.(A) 8.(D) 9.(C) 10.(B) |
| --- | --- |

電容與靜電

圖(七)

圖(八)

圖(九)

|  | 11.(A) 12.(B) 13.(B) 14.(D) 15.(C) 16.(C) 17.(A) 18.(B) 19.(C) |
| --- | --- |

圖(十)

圖(十一)

|  | 20.(D) 21.(C) 22.(A) 23.(A) 24.(D) 25.(B) |
| --- | --- |

圖(一)

圖(二)

|  | 1.(C) 2.(B) 3.(C) 4.(D) 5.(A) 6.(B) 7.(B) 8.(A) 9.(D) |
| --- | --- |

圖(三)

|  | 10.(A) 11.(C) 12.(D) 13.(C) 14.(B) 15.(B) |
| --- | --- |

圖(四)

圖(五)

圖(六)

圖(七)

|  | 16.(A) 17.(D) |
| --- | --- |

休息一下！看我一眼，茅塞頓開

析

解

G

圖書編號／X3581

執行編輯／林珮如

法律顧問／北辰著作權事務所蕭雄淋律師

上善法律事務所王怡今律師

出　版　者／龍騰文化事業股份有限公司

台北總公司／248新北市五股區五權七路1號

電話／(02)2298-2933	FAX：(02)2298-9766

台中分公司／407台中市西屯區環河路86號

電話／(04)2251-7278	FAX：(04)2254-1128

高雄分公司／813高雄市左營區重信路272號

電話／(07)346-3799	FAX：(07)345-9676

網　　　址／http://www.lungteng.com.tw

郵撥帳號/ 1129537-1 龍騰文化事業股份有限公司