統一入學測驗

電機類、資電類專業科目(一、二)

（本試題答案係統一入學測驗中心公布之標準答案）

電機類、資電類專業科目(一)─電子學：

＿＿＿ 1.	台電所供應之110V/60Hz家庭用電，以下何者最可能是其瞬時電壓表示式（單位：伏特）？　	(A)110sin(60t)　(B)110sin(60t)　(C)110sin(60t)　(D)110sin(120t)。

概論

＿＿＿ 2.	在未外加偏壓下，下列有關PN接面二極體空乏區的敘述，請問何者錯誤？

(A)所形成的障壁電位，在空乏區N側的電位比P側的電位高

(B)達到平衡狀態時，在空乏區P側中有電洞、在N側中有自由電子

(C)在空乏區中，P側有負離子、N側有正離子

(D)P、N兩側空乏區的寬度，其所摻雜的雜質濃度愈高，則該側空乏區的寬度愈窄。

二極體

＿＿＿ 3.	如圖（一）之電路，其中稽納電壓VZ＝6V，且15mAIZ90mA時，稽納二極體才有穩壓作用。若不考慮稽納電阻，在RS電阻的範圍，何者可使稽納二極體產生穩壓作用？　(A)60ΩRS120Ω　(B)60ΩRS150Ω　(C)50ΩRS120Ω　(D)50ΩRS150Ω。	二極體之應用電路

圖（一）

＿＿＿ 4.	全波整流濾波後之輸出電壓波形如圖（二）所示，其漣波因數百分比γ %約為多少？　（＝1.73）　(A)5.24%　(B)5.77%　(C)6.42%　(D)6.82%。	二極體之應用電路

圖（二）

|  | 1.(D) 2.(B) 3.(A) 4.(B) |
| --- | --- |

＿＿＿ 5.	如圖（三）之電路，二極體為理想二極體，則輸入-輸出曲線，下列何者正確？

(A)　　　　(B)

(C)　　　　(D)。	二極體之應用電路

圖（三）

＿＿＿ 6.	如圖（四）使用電晶體驅動繼電器的線圈，已知電晶體的β值為50，而繼電器線圈的電阻值為100Ω，控制電壓Vi如圖所示。若電晶體當電子開關使用時，電阻RB之最大值最接近以下何值？（假設飽和時VBE(sat)＝0.7V、VCE(sat)＝0.2V）　(A)3.9kΩ　(B)4.1kΩ　(C)5.0kΩ　(D)7.8kΩ。	雙極性接面電晶體

圖（四）

＿＿＿ 7.	有關NPN與PNP電晶體的特性比較，請問以下敘述何者錯誤？　(A)PNP電晶體主要是由電洞來傳導、NPN電晶體主要是由電子來傳導　(B)工作在主動區（工作區）時，不論是NPN或PNP電晶體，其基極-射極接面都是順向偏壓　(C)現今使用的電晶體大多數為NPN電晶體　(D)PNP電晶體的頻率響應較NPN電晶體佳，適合在高頻電路使用。	雙極性接面電晶體

|  | 5.(C) 6.(A) 7.(D) |
| --- | --- |

＿＿＿ 8.	如圖（五）的電路，二極體為理想二極體，若輸入電壓Vi(t)＝6sin(200t)伏特，當該電路狀態達穩定後，則輸出之一週期電壓波形，下列何者正確？	二極體之應用電路

(A)　　　　　(B)

(C)　　　　　(D)。

圖（五）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圖（六）

＿＿＿ 9.	在偏壓電路的直流工作點，工作溫度改變會造成電晶體β值的變化，下列何者最為穩定不受影響？　(A)固定偏壓電路　(B)集極回授偏壓電路　(C)射極回授偏壓電路　(D)基極分壓偏壓電路。	電晶體直流偏壓電路

＿＿＿ 10.	圖（六）所示之電路，屬於下列何種偏壓電路？　(A)固定偏壓電路　(B)集極回授偏壓電路　(C)射極回授偏壓電路　(D)基極分壓偏壓電路。	電晶體直流偏壓電路

＿＿＿ 11.	雙極性接面電晶體（BJT）共射極放大器的輸出與輸入信號欲呈現比例放大關係，則應輸入何種信號？　(A)小信號　(B)大信號　(C)直流信號　(D)任意大小信號。ˉ

電晶體放大電路

＿＿＿ 12.	射極隨耦器，屬於下列何種放大器？　(A)共射極放大器　(B)共集極放大器　(C)共基極放大器　(D)共源極放大器。	電晶體放大電路

|  | 8.(C) 9.(D) 10.(A) 11.(A) 12.(B) |
| --- | --- |

＿＿＿ 13.	如圖（七）所示電路，已知電晶體的β＝60，熱電壓VT＝25mV，則其輸出阻抗Zo約為多少？　(A) 50Ω　(B) 100Ω　(C) 11kΩ　(D) 11.1kΩ。	電晶體放大電路

圖（七）

＿＿＿ 14.	一串級放大電路，已知第一級電壓增益為20dB，第二級電壓增益為20倍，若此串級放大電路輸入電壓Vi為10μV時，則輸出電壓Vo為多少？　(A) 200μV　(B) 400μV　(C) 2mV　(D) 4mV。	串級放大電路

＿＿＿ 15.	將兩個相同的單級低通放大器串接成一個兩級放大器，其頻帶寬度的變化相較於個別單級低通放大器有何不同？　(A)兩級放大器頻帶寬度會不變　(B)兩級放大器頻帶寬度會增加　(C)兩級放大器頻帶寬度會減小　(D)兩級放大器頻帶寬度會隨工作時間先增加再減小。	串級放大電路

＿＿＿ 16.	增強型MOSFET的結構因素會造成臨界電壓VT值的變化，請問以下何者對其影響最大？　(A)金屬導電層厚度　(B)半導體層的厚度　(C)二氧化矽的厚度　(D)金屬導電層的材質。	場效電晶體

＿＿＿ 17.	如圖（八）所示電路，已知MOSFET的臨界電壓VT＝3V，則電壓VDS為多少？　(A)0V　(B)4V　(C)8V　(D)12V。	場效電晶體放大電路

圖（八）　　　　　　　　　　　　　　　圖（九）

＿＿＿ 18.	如圖（九）所示之場效電晶體（JFET）共源極放大電路，若JFET之轉移電導gm＝2(mA/V)，輸出電阻rd＝40kΩ，則放大電路的電流增益Ai＝(io/ii)為多少？　(A)－200　(B)－250　(C)－400　(D)－500。	場效電晶體放大電路

|  | 13.(B) 14.(C) 15.(C) 16.(C) 17.(D) 18.(D) |
| --- | --- |

＿＿＿ 19.	如圖（十）所示之場效電晶體（JFET）放大器電路，若JFET之輸出電阻rd>>RD，其中rd可忽略，轉移電導gm＝6(mA/V)，則放大器電路的電壓增益Av＝(Vo/Vi)與下列何者最接近？　(A)－3　(B)－5　(C)－7　(D)－10。	場效電晶體放大電路

圖（十）　　　　　　　　　　　　　　圖（十一）

＿＿＿ 20.	一差動放大器，其兩輸入電壓分別為Vi1＝55μV，Vi2＝45μV，共模拒斥比CMRR(dB)＝40dB，差模增益為Ad＝500，則下列何者正確？　(A)共模增益Ac＝10　(B)差模輸入電壓Vd＝5μV　(C)共模輸入電壓Vc＝100μV　(D)輸出電壓Vo＝5.25mV。運算放大器

＿＿＿ 21.	如圖（十一）所示運算放大器電路，若要設計為非反相加法器使得Vo＝V1＋V2＋V3，則電阻Rf應為多少歐姆？　(A)5kΩ　(B)10kΩ　(C)20kΩ　(D)30kΩ。	運算放大器

＿＿＿ 22.	如圖（十二）所示之理想運算放大器電路，其中電容C＝0.5μF，假設初始的電容電壓為零，電阻R＝200kΩ，若輸入電壓Vi(t)＝1V，當開關SW在t＝0時關上，則在經過2秒後，其輸出電壓Vo(t)應為多少？　(A) 20V　(B) 15V　(C)－15V　(D)－20V。

運算放大器

圖（十二）

|  | 19.送分 20.(D) 21.(B) 22.(C) |
| --- | --- |

＿＿＿ 23.	高頻LC振盪器的方塊圖如圖（十三）所示，請問下列敘述何者正確？	基本振盪電路

(A)當X1與X2為電容器，X3為電感器時，此電路稱為哈特萊（Hartley）振盪器

(B)當X1與X3為電容器，X2為電感器時，此電路稱為哈特萊（Hartley）振盪器

(C)當X1與X2為電容器，X3為電感器時，此電路稱為考畢子（Colpitts）振盪器

(D)當X1與X3為電容器，X2為電感器時，此電路稱為考畢子（Colpitts）振盪器。

圖（十三）　　　　　　　　　　　　　　圖（十四）

＿＿＿ 24.	如圖（十四）所示之施密特（Schmitt）觸發電路，若已知電源電壓VCC＝13V，輸出之正飽和電壓＋Vsat＝12V，負飽和電壓－Vsat＝－12V，Vr＝3V，則各臨界電壓值，下列何者正確？　(A)上臨界電壓VU＝4.5V　(B)上臨界電壓VU＝12V　(C)下臨界電壓VL＝3V　(D)下臨界電壓VL＝V。	基本振盪電路

＿＿＿ 25.	如圖（十五）所示為555定時IC之多諧振盪器，當按下彈跳開關SW後，輸出端需要經過時間td後，才能恢復為原先的穩定狀態，據此下列敘述何者正確？　(A)此電路為單穩態多諧振盪器　(B)當電路在穩態時，其輸出電壓為VCC　(C) td≒0.55ms　(D) td≒1.1ms。	基本振盪電路

圖（十五）

|  | 23.(C) 24.(A) 25.(A) |
| --- | --- |

資電類專業科目(二)─電子學實習：

＿＿＿ 1.	由一般可燃性物質如紙張、木材、紡織品等所引起的火災，可使用大量的水來撲滅，是屬於下列何種火災？　(A)A（甲）類火災　(B)B（乙）類火災　(C)C（丙）類火災　(D)D（丁）類火災。	工場安全及衛生

＿＿＿ 2.	一個全波橋式整流電路，輸入之交流正弦波電壓為16Vp-p，則輸出之平均電壓約為多少？　(A)5.1V　(B)7.2V　(C)8.2V　(D)9.4V。	二極體之特性及應用電路實驗

＿＿＿ 3.	共射極電晶體電路中，參數rπ表示的意義為何？　(A)順向電流比　(B)逆向電壓比　(C)輸出電阻　(D)基極交流電阻。	電晶體直流偏壓電路實驗

＿＿＿ 4.	如圖（一）所示為場效電晶體電路，若場效電晶體工作於飽和區，則電路具有何種功能？　(A)倍壓　(B)輸出定電流　(C)電流放大　(D)開關控制。	場效電晶體之特性實驗

圖（一）　　　　　　　　　　　　　　　　　圖（二）

＿＿＿ 5.	下列元件編號中，何者是運算放大器？　(A) 2SK30　(B) 2SC1815　(C) NE555　(D)μA741。	運算放大器應用電路實驗

＿＿＿ 6.	使用非反相放大器之韋恩電橋（Wien-Bridge）振盪電路，若要產生振盪則回授網路相移角度為何？　(A)0°　(B)90°　(C)180°　(D)270°。	基本振盪電路實驗

＿＿＿ 7.	一電路與其輸入信號如圖（二）所示，電路中Z1與Z2為稽納二極體，在電路可正常工作下，則下列何者為不可能測得的輸出波形？	截波及箝位電路實驗

(A)　　　　　　　　(B)

(C) 　　　　　　　　(D)。

|  | 1.(A) 2.(A) 3.(D) 4.(B) 5.(D) 6.(A) 7.(C) |
| --- | --- |

＿＿＿ 8.	如圖（三）所示為電晶體直流負載線實驗電路，若電晶體之β＝100，調整VBB使得IB＝20μA，若不考慮電表的負載效應，則此時直流伏特表與直流安培表分別顯示的值為何？　(A) 0.2V、11.8mA　(B) 4V、2mA　(C) 10V、2mA　(D) 11V、1mA。

電晶體直流偏壓電路實驗

圖（三）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圖（四）

＿＿＿ 9.	一個非反相放大器如圖（四）所示，下列敘述何者錯誤？　(A)＝　(B)當RA＝∞，RB＝0Ω時，＝1　(C)本電路具有負回授　(D)當RA＝0Ω，RB＝∞時，可視為電壓隨耦器。	運算放大器應用電路實驗

＿＿＿ 10.	將BJT電晶體設計為開關用途時，電晶體在哪些區操作？　(A)截止區與作用區　(B)作用區與飽和區　(C)飽和區　(D)截止區與飽和區。	雙極性接面電晶體之特性實驗

＿＿＿ 11.	若將二級共射極放大器使用直接耦合方式連接，即前級輸出端直接串接後級輸入端，下列何者為這種串接放大器的缺點？　(A)靜態工作點不穩定　(B)電路結構複雜　(C)低頻響應差　(D)電路成本高。	串級放大電路實驗

＿＿＿ 12.	一個反相史密特觸發器（Schmitt trigger）如圖（五）所示，若vo在正、負飽和時，輸出之電壓分別為＋12V、－12V，上、下臨界（或觸發）電壓分別為＋2V、－2V，則下列有關R1與R2之敘述，何者正確？　(A)R2＝5R1　(B)R2＝2R1　(C)R1＝5R2　(D)R1＝2R2。	基本振盪電路實驗

圖（五）

＿＿＿ 13.	在一N通道增強型MOSFET共源極放大電路中，其中MOSFET之臨界電壓VT＝2V，導電參數K＝2mA/V2，若要使MOSFET工作於飽和區，以獲得汲極電流ID＝8mA時，則VGS電壓為多少？　(A)1V　(B)2V　(C)3V　(D)4V。	場效電晶體放大器電路實驗

|  | 8.(C) 9.(D) 10.(D) 11.(A) 12.(C) 13.(D) |
| --- | --- |

電機類專業科目(二)─電子學實習：

＿＿＿ 1.	圖（一）是OPA電路的輸出波形Vo，示波器使用×1的探棒，垂直與水平刻度分別為2V / DIV、1 ms / DIV，則輸入信號Vi的峰值電壓為多少？	運算放大器應用電路實驗

(A)　(B)　(C)　(D)。

圖（一）

＿＿＿ 2.	在測量放大器的輸入信號電壓或輸出電壓時，示波器的選擇開關通常應放置在何位置？　	(A)Series　(B)GND　(C)AC　(D)Trigger。	場效電晶體放大器電路實驗

＿＿＿ 3.	如圖（二）的共射極放大電路，若射極旁路電容器開路，則電壓增益有何變化？　(A)不變　(B)減小　(C)增加　(D)零。	電晶體放大電路實驗

圖（二）

＿＿＿ 4.	圖（三）之OPA為理想元件，甲同學使用直流電壓表測得輸出Vo＝＋10V，乙同學重作該電路時，在所有數值不變下，卻誤將OPA2的二輸入端接反，此時若以直流電壓表測量輸出Vo是多少？　(A)＋10V　(B)＋15V　(C)－10V　(D)可能是＋12V或－12V。

運算放大器應用電路實驗

圖（三）

|  | 1.(A) 2.(C) 3.(B) 4.(D) |
| --- | --- |

＿＿＿ 5.	一個555無穩態多諧震盪器，內部的上比較器電路第5腳參考電壓是（2 / 3）Vcc，通常未使用時會接一個電容器，此電容器之功用是　(A)放大作用　(B)整流作用　(C)相移作用　(D)避免雜訊。	基本振盪電路實驗

＿＿＿ 6.	請問圖（四）是由運算放大器組成的哪一種振盪器電路？輸出Vo相移幾度？　(A)RC相移振盪器電路、相移0　(B)RC相移振盪器電路、相移90　(C)韋恩電橋振盪器電路、相移0　(D)韋恩電橋振盪器電路、相移90。	基本振盪電路實驗

圖（四）　　　　　　　　　　　　　　　　圖（五）

＿＿＿ 7.	以下所示的四個輸出特性曲線，何者為P通道E-MOSFET的輸出特性曲線？

(A)　　　　　(B)

(C)　　　　　(D)。	場效電晶體放大器電路實驗

＿＿＿ 8.	將信號產生器接於圖（五）的輸入端Vi，且示波器的CH1接至電路之輸入端Vi，CH2接至電路的輸出端Vo，調整輸入信號Vi為1 kHz正弦波。請問輸出與輸入波形之振幅及相位關係為何？　(A)輸入與輸出波形同相位，Vo振幅小於Vi　(B)輸入與輸出波形相位相差180度，Vo振幅小於Vi　(C)輸入與輸出波形同相位，Vo振幅大於Vi　(D)輸入與輸出波形相位相差180度，Vo振幅大於Vi。	場效電晶體放大器電路實驗

＿＿＿ 9.	當火災發生時，關於滅火的敘述，以下何者有誤？　(A)化學藥品及油類所引起的火災，可使用二氧化碳、乾粉等滅火器或水予以撲救較為有效　(B)滅火時應優先將火場內的電源先予截斷　(C)滅火最重要時刻是剛起火的數分鐘內　(D)一般物質的初期火災，可以考慮用沙、土或水等加以覆蓋撲滅。	工場安全及衛生

＿＿＿ 10.	就整流電路而言，半波整流、全波整流及橋式整流電路之比較，以下敘述何者錯誤？　 (A)此三者其二極體使用數依序分別為1，2，4個　(B)此三者其二極體逆向電壓峰值PIV依序分別為Vm，Vm，2Vm（Vm為輸入電壓的峰值）　(C)此三者其輸出時二極體導通數依序分別為1，1，2個　(D)此三者其輸出電壓的平均值（直流值）依序分別為Vm/π，2Vm/π，2Vm/π。	二極體之特性及應用電路實驗

|  | 5.(D) 6.(C) 7.(C) 8.(A) 9.(A) 10.(B) |
| --- | --- |

＿＿＿ 11.	若要判斷二極體的好壞，可以使用三用電表的何種檔位？　(A)DCV檔　(B)DCmA檔　(C)歐姆檔　(D)ACV檔。ˉ	二極體之特性及應用電路實驗

＿＿＿ 12.	圖（六）所示電路中二極體為理想二極體，若輸入電壓Vi為介於＋12V至－12V之正弦波，則其輸出電壓Vo的最大值與最小值分別為何？　(A)＋30V，＋6V　(B)＋18V，　　－6V　(C)＋6V，－18V　(D)－6V，－30V。	截波及箝位電路實驗

＿＿＿ 13.	以三用電表判斷電晶體是NPN或PNP時，首先的步驟是將三用電表旋轉至R×1K，然後將測試棒接觸在三個接腳中的二個接腳，使三用電表的指針產生大偏轉，則這二個接腳中必有一腳為以下何者？　(A)基極B　(B)集極C　(C)射極E　(D)以上三者皆有可能。	雙極性接面電晶體之特性實驗

＿＿＿ 14.	圖（七）為達靈頓電路，若β1為電晶體Q1的β值（電流增益），β2為電晶體Q2的β值，則其總電流增益(IE2 / IB1)約為多少？　(A) (β1×β2) / (β1＋β2)　(B) (1＋β2) / (1＋β1)　(C) β1＋β2　(D) β1×β2。	串級放大電路實驗

＿＿＿ 15.	在電晶體輸出特性曲線中，電晶體工作於哪一個區域，集極電流IC會明顯的受到VCE大小的影響？　(A)工作區　(B)截止區　(C)飽和區　(D)不一定。

雙極性接面電晶體之特性實驗

＿＿＿ 16.	圖（八）的射極回授偏壓電路，就其回授過程而言，以下敘述何者錯誤？　(A)當溫度增加時，集極電流增加，射極電壓VE也隨之增加　(B)當射極電壓VE增加，且基極電壓VB固定不變，則基-射極電壓VBE將減少　(C)當基-射極電壓VBE減少，集極電流也會減少　(D)就穩定性而言，射極回授偏壓電路與固定偏壓電路大致相等。

電晶體直流偏壓電路實驗

圖（六）　　　　　　　　　　　　圖（七）　　　　　　　　　　　圖（八）

|  | 11.(C) 12.(C) 13.(A) 14.(D) 15.送分 16.(D) |
| --- | --- |

電機類、資電類專業科目(一)─電子學：

1.

2.	(B)空乏區內無自由電子，也無電洞

3.

4.	γ

5.	時D2截止

時D1截止

時

6.

8.	該電路為箝位器

13.

14.	=10倍

15.	增益與頻帶寬度成反比

17.

∴

18.

19.	，統測中心公告答案為送分。

20.	(A)

(B)

(C)

(D)

21.

故

22.

因，故運算放大器飽和

23.	X1及X2為電容器、X3為電感器時，為考畢子振盪器；X1及X2為電感器、X3為電容器時，為哈特萊振盪器。

24.

25.

資電類專業科目(二)─電子學實習：

2.

8.

12.

13.	∵

∴

電機類專業科目(二)─電子學實習：

1.	Vo(p-p)NVDVA6×2×112V

∴

3.	CE開路時，電路會有負回授電壓增益會減少。

4.

OPA2的兩輸入端反接時為非反相樞密特電路

OPA1之

OPA2之

∵未大於＋6V，也未小於－6V

∴可能為＋12V或－12V

8.	此電路為共汲極放大電路，故輸入與輸出波形同相位，且因電壓增益AV＜1，故Vo振幅小於Vi。

9.	B類火災不可用水滅火。

10.	(B)此三者其二極體逆向電壓峰值PIV依序分別為2Vm、2Vm及Vm。

12.	該電路為箝位器正半週時，二極體導通且電容器充電，；而Vi小於6V時，二極體截止，。

16.	(A) ，而

(B)

(C)

(D)固定偏壓穩定性差。

試題分析

一、命題焦點：

電機類、資電類專業科目(一)─電子學：

試題難易適中，配分比例亦各章適中，考古題亦占很大比例，無很難的試題，應比基本電學較易拿取高分。較容易的題目為1、2、4、7、10、11、12、15、17、19、20、21、23、24、25，難題為5、14、18、22。

資電類專業科目(二)─電子學實習：

均為簡單題型且為考古題型，學生稍加閱讀，定可取得高分，沒有難題。

電機類專業科目(二)─電子學實習：

大部分題目皆為考古題，無創意，只要勤練考古題，定能拿取高分，無計算題，比較專一而言太簡單了。

二、配分比例表：

| 電機、資電類 專業科目(一)電子學 | 題 數 | 資電類專業科目(二) 電子學實習 | 題 數 | 電機類專業科目(二) 電子學實習 | 題 數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 概論 | 1 | 工場安全及衛生 | 1 | 工場安全及衛生 | 1 |
| 二極體 | 1 | 二極體之特性及應用電路實驗 | 1 | 二極體之特性及應用電路實驗 | 2 |
| 二極體之應用電路 | 4 | 截波及箝位電路實驗 | 1 | 截波及箝位電路實驗 | 1 |
| 雙極性接面電晶體 | 2 | 雙極性接面電晶體之特性實驗 | 1 | 雙極性接面電晶體之特性實驗 | 2 |
| 電晶體直流偏壓電路 | 2 | 電晶體直流偏壓電路實驗 | 2 | 電晶體直流偏壓電路實驗 | 1 |
| 電晶體放大電路 | 3 | 電晶體放大電路實驗 | 0 | 電晶體放大電路實驗 | 1 |
| 串級放大電路 | 2 | 串級放大電路實驗 | 1 | 串級放大電路實驗 | 1 |
| 場效電晶體 | 1 | 場效電晶體之特性實驗 | 1 | 場效電晶體之特性實驗 | 0 |
| 場效電晶體放大電路 | 3 | 場效電晶體放大器電路實驗 | 1 | 場效電晶體放大器電路實驗 | 3 |
| 運算放大器 | 3 | 運算放大器應用電路實驗 | 2 | 運算放大器應用電路實驗 | 2 |
| 基本振盪電路 | 3 | 基本振盪電路實驗 | 2 | 基本振盪電路實驗 | 2 |
| 合計 | 25 | 合計 | 13 | 合計 | 16 |

# Text boxes

102

四技二專

年

|  | 13.(C) 14.(B) 15.(AC) 16.(A) |
| --- | --- |

休息一下！看我一眼，茅塞頓開

析

解

F

◎若發現本書有缺頁、倒裝、整頁漏印、嚴重污損等情形，請將書包妥寄回，本公司將迅速為您更換。

書　　　名／【掌握】電子學(含實習)複習講義

圖書編號／X3584

執行編輯／凃智騰

法律顧問／北辰著作權事務所 蕭雄淋律師

上善法律事務所 王怡今律師

出　版　者／龍騰文化事業股份有限公司

台北總公司／248新北市五股區五權七路1號

電話／(02)2298-2933	FAX：(02)2298-9766

台中分公司／407台中市西屯區環河路86號

電話／(04)2251-7278	FAX：(04)2254-1128

高雄分公司／813高雄市左營區重信路272號

電話／(07)346-3799	FAX：(07)345-9676

網　　　址／http://www.lungteng.com.tw

郵撥帳號/ 1129537-1 龍騰文化事業股份有限公司