統一入學測驗

電機與電子群資電類專業科目(二)

（本試題答案係統一入學測驗中心公布之標準答案）

A-數位邏輯　B-數位邏輯實習

選擇題：（共25題，每題2分，共50分）

1.	若r進制數字等於8進制數字，則r的值為何？

(A) 2	(B) 8	(C) 10	(D) 16。	Ａ-數字系統

2.	以10位元2’s補數表示法來表示二進制數值時，其所能表示的數字範圍為何？

(A)		(B)

(C)		(D)。		Ａ-數字系統

3.	一個二輸入AND閘，其中A、B為輸入，F為輸出，下列何者可以代表F之布林函數？

(A)		(B)

(C)		(D)。		Ａ-基本邏輯閘

4.	若(A，B，C)，(A，B，C)，則之結果以標準積項的和表示時，其結果為何？

(A)		(B)

(C)		(D)。
			Ａ-布林代數及第摩根定理

5.	15模之強生（Johnson）計數器至少需要使用幾個JK正反器來完成？

(A)7		(B)8

(C)15		(D)16。	Ａ-循序邏輯電路之設計及應用

6.	布林函數F(A，B，C，D)，另外F(A，B，C，D)尚有3個隨意項（don’t care）分別為、C與BD，將F進行卡諾圖化簡後，下列何者不可能是其化簡後之結果？

(A)		(B)

(C)		(D)。	Ａ-布林代數及第摩根定理

7.	若布林函數F(A，B，C，D)，則為下列何者？

(A)		(B)

(C)		(D)。	Ａ-布林代數及第摩根定理

|  | 1.(D) 2.(A) 3.(B) 4.(C) 5.(B) 6.(B) 7.(A) |
| --- | --- |

8.	BCD加法器可使用二個4位元加法器及一些邏輯閘所組成的修正電路來完成，如圖(一)所示，則此修正電路的布林函數為何？		Ａ-布林函數化簡

(A)	(B)

(C)	(D)。

圖(一)

9.	一個1位元比較器輸入為X與Y，輸出有（X小於Y）、（X大於Y）、（X小於等於Y）、（X等於Y）與（X大於等於Y），下列敘述何者錯誤？

(A)		(B)

(C)		(D)。
			Ａ-布林代數及第摩根定理

10.	如圖(二)所示，設正反器輸出初值、，當CLK輸入10kHz脈波後，F輸出為何？

(A)

(B)

(C)F輸出5kHz脈波

(D)F輸出2.5kHz脈波。


				　　Ａ-正反器

|  | 8.(A) 9.(D) 10.(A) |
| --- | --- |

11.	一個輸出為3位元之狀態時序圖如圖(三)所示，輸入1個時脈週期可以使目前狀態依箭頭轉變至下一個狀態，設狀態初值為000，經過4個時脈週期後，輸出狀態值為何？

(A) 111	(B) 101	(C) 100	(D) 001。	Ａ-正反器

圖(三)　　　　　　　　　　　　 　圖(四)

12.	如圖(四)所示之邏輯電路，輸出F的布林函數為何？

(A)		(B)

(C)		(D)。	Ａ-基本邏輯閘

13.	若使用三用電表來量測TTL邏輯之輸出電壓準位時，則下列何者為正確檔位？

(A)DCV 10V		(B)DCA 250mA

(C)		(D)ACV 250V。	Ｂ-基本邏輯閘實驗

14.	下列有關理想CMOS IC之敘述，何者正確？

(A)工作電源電壓限制在	(B)雜訊免疫力約為電源電壓的3％

(C)在靜態下，幾乎不消耗功率	(D)扇出能力低於10。	Ｂ-邏輯實驗儀器之使用

15.	某一邏輯閘具有二個輸入A與B，一個輸出Y，經實驗後量得之輸入與輸出關係如表(一)所示，則此邏輯閘為下列何種功能？

(A)XOR

(B)XNOR

(C)AND

(D)OR。	

				Ｂ-基本邏輯閘實驗

16.	下列何者可以完成如圖(五)所示之功能？

(A)

(B)

(C)

(D)。
			　 Ｂ-基本邏輯閘實驗

17.	一個全加器的輸入為、、，則S（和）及（進位）輸出的結果為何？

(A)、		(B)、

(C)、	(D)、。	Ｂ-加法器及減法器實驗

18.	一個半減器之輸入被減數為X、減數為Y，借位輸出為，若僅能以二輸入NAND閘來實現布林函數，則至少需要使用多少個NAND閘？		Ｂ-基本邏輯閘實驗

(A) 1	(B) 2	(C) 3	(D) 4。

|  | 11.(A) 12.(A) 13.(A) 14.(C) 15.(B) 16.(B) 17.(D) 18.(C) |
| --- | --- |

19.	如圖(六)所示為4對1多工器之示意圖及真值表，多工器輸入分別為A、B、C與D，輸出為Y，控制信號為G，選擇信號則為與，真值表中X為隨意項（don't care），則下列何者為輸出Y之布林函數？

(A)

(B)

(C)

(D)。	Ｂ-組合邏輯電路應用實驗

20.	如圖(七)所示，當4個開關中
只有被按下（即開關閉合），
則A、B之輸出TTL邏輯準位
為何？　　Ｂ-基本邏輯閘實驗

(A)、

(B)、

(C)、

(D)、。

21.	將SR正反器連接成JK正反器如圖(八)所示，
若方塊A及方塊B分別僅能使用1個二輸入邏
輯閘，則下列何者正確？　　 Ｂ-正反器實驗

(A)方塊A使用AND、方塊B使用OR

(B)方塊A使用NAND、方塊B使用NOR

(C)方塊A使用AND、方塊B使用AND

(D)方塊A使用NAND、方塊B使用NAND。

22.	如圖(九)所示電路，其中ON代表開關閉合，OFF代表開關開路，若要讓LED產生明滅閃爍之顯示，則開關S及T之設定為何？

(A)S為ON、T為ON	(B)S為ON、T為OFF

(C)S為OFF、T為ON	(D)S為OFF、T為OFF。	Ｂ-正反器實驗

圖(九)

|  | 19.(D) 20.(D) 21.(C) 22.(C) |
| --- | --- |

23.	將3個JK正反器接成如圖(十)所示之計數器電路，假設初值為001，若CLK輸入2個時脈週期後，則輸出值為何？

(A) 010	(B) 011	(C) 100	(D) 101。Ｂ-正反器實驗

圖(十)

24.	二個4位元右移移位暫存器A與B之控制電路示意圖及輸入信號如圖(十一)之(a)及(b)所示，移位暫存器A與B均在CLK輸入為正緣時產生觸發，並進行向右移位一次，、與、分別為其串列輸入與串列輸出，假設移位暫存器A之初值為1011，移位暫存器B之初值為0111，則Clock（時脈）信號輸入12個週期後，移位暫存器A與B內部所儲存的值分別為何？

(A)、

(B)、

(C)、

(D)、。		B-循序邏輯電路應用實驗

圖(十一)

25.	由8個正反器所組成的同步式二進位計數器，可由0計數到最大值為多少？

(A) 127	(B) 255	(C) 511	(D) 1023。
				Ｂ-正反器實驗

|  | 23.(D) 24.(C) 25.(B) |
| --- | --- |

休息一下！看我一眼，茅塞頓開

1.

2.

3.

4.	，

∴

5.	∵ 故需要8個JK正反器

6.

7.

8.

9.

11.

12.

16.

18.

23.

24. 	  A		 B

1011		0111

1101		1011

1110		1101

0111		0110

1011		1011

25.

試題分析

# 一、命題焦點：

數位邏輯：試題有創意、專業、夠實務，沒有熟練認知作答會有困難，同學絕不可輕忽，不可隨便應付。

數位邏輯實習：有新意，非全然為考古題，同學宜多準備方可拿取高分。

# 二、配分比例表：

| 數位邏輯 | 題數 | 數位邏輯實習 | 題數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 概論 | 0 | 工場安全及衛生 | 0 |
| 數字系統 | 2 | 邏輯實驗儀器之使用 | 1 |
| 基本邏輯閘 | 2 | 基本邏輯閘實驗 | 5 |
| 布林代數及第摩根定理 | 4 | 組合邏輯實驗 | 0 |
| 布林函數化簡 | 1 | 加法器及減法器實驗 | 1 |
| 組合邏輯電路之設計及應用 | 0 | 組合邏輯電路應用實驗 | 1 |
| 正反器 | 2 | 正反器實驗 | 4 |
| 循序邏輯電路之設計及應用 | 1 | 循序邏輯電路應用實驗 | 1 |
| 合 計 | 12 | 合 計 | 13 |

# Text boxes

X3585﹝B﹞夾入3585‧3585-R

102

年

四技二專

圖(二)

表(一)

圖(五)

圖(六)

圖(七)

圖(八)

析

解

4個

圖書編號／X3585

執行編輯／曾錦芳

法律顧問／北辰著作權事務所蕭雄淋律師

上善法律事務所王怡今律師

出　版　者／龍騰文化事業股份有限公司

台北總公司／248新北市五股區五權七路1號

電話／(02)2298-2933	FAX：(02)2298-9766

台中分公司／407台中市西屯區環河路86號

電話／(04)2251-7278	FAX：(04)2254-1128

高雄分公司／813高雄市左營區重信路272號

電話／(07)346-3799	FAX：(07)345-9676

網　　　址／http://www.lungteng.com.tw

郵 撥 帳號／1129537-1 龍騰文化事業股份有限公司

◎若發現本書有缺頁、倒裝、整頁漏印、嚴重污損等情形，請將書包妥寄回，本公司將迅速為您更換。

B