統一入學測驗

機械群專業科目(二)

（本試題答案係統一入學測驗中心公布之標準答案）

A－機械製造　　B－機械基礎實習　　C－製圖實習

選擇題：(共40題，每題2.5分，共100分)

＿＿＿	1.	不用砂心或心型（Core）即可製作薄壁中空鑄件之鑄造方法為　(A)壓鑄法　(B)瀝鑄法　(C)石膏模鑄法　(D)砂模鑄法。	A-鑄造

＿＿＿	2.	有關銲接的敘述，下列何者正確？　(A)硬銲常用於將電子零件銲接於印刷電路板上　(B)軟銲在銲接過程中，是銲料與母材同時熔化　(C)惰性氣體鎢極電弧銲（TIG）是使用氬氣（Ar）作為銲接保護氣體　(D)於氧乙炔銲接作業，點火時須先開啟乙炔鋼瓶閥門，熄火時亦應先關閉乙炔鋼瓶閥門。	A-銲接

＿＿＿	3.	齒輪經表面熱處理後，下列何種後加工方法可提升齒廓精度？　(A)銑削（Milling）　(B)鉋削（Shapping）　(C)滾齒（Gear Hobbing）　(D)磨光（Lapping）。	A-螺紋與齒輪製造

＿＿＿	4.	有關粉末冶金之敘述，下列何者不正確？　(A)可製作多孔性產品　(B)適用於小件大量之產品製造　(C)燒結須加熱至粉末熔解溫度以上　(D)燒結後之成品可利用精整模具衝壓至精確尺寸。	A-非傳統加工

＿＿＿	5.	用分度頭並以白朗氏（Brown & Shape）第一板之分度板銑削18齒的齒輪，則每銑削一齒，曲柄應旋轉的圈數與孔距為若干？　(A)在18孔圈上，旋轉2圈又4個孔距　(B)在21孔圈上，旋轉2圈又19個孔距　(C)在23孔圈上，旋轉2圈又17個孔距　(D)在31孔圈上，旋轉2圈又9個孔距。	A-工作機械

|  | 1.(B) 2.(C) 3.(D) 4.(C) 5.(A) |
| --- | --- |

＿＿＿	6.	有關光學投影機之敘述，下列何者正確？　(A)適用於工件厚度測量　(B)適用於盲孔的孔深測量　(C)適用於螺紋之螺旋角測量　(D)適用於縫衣針之輪廓測量。	A-量測與品管

＿＿＿	7.	切削時形成不同型式的切屑，下列敘述何者不正確？　(A)刀具斜角較大，易於形成連續切屑　(B)切削速度較高，易於形成連續切屑　(C)工件材質較脆，易於形成不連續切屑　(D)切削深度較小，易於形成不連續切屑。	A-切削加工

＿＿＿	8.	有關表面處理的敘述，下列何者不正確？　(A)電鍍法是把被電鍍之工件接在陽極　(B)馬口鐵是以鍍錫（熱浸）來防鏽　(C)光碟的金屬薄膜可使用物理氣相沉積法（PVD）製造　(D)汽車外殼之表面塗層，大多採用靜電粉體塗裝。	A-表面處理

＿＿＿	9.	下列何種加工法，不需使用模具？　(A)金屬射出成形　(B)放電加工　(C)擠製成形　(D)粉末冶金。	A-非傳統加工

＿＿＿ 10.	有關塑性加工的製造方法，下列何者不正確？　(A)無縫管可採用穿孔法（Piercing）　(B)螺栓頭可採用端壓鍛造法（Upset Forging）　(C)獎牌可採用凹穴壓印法（Hobbing）　(D)鋁質結構型材可採用擠製法（Extrusion）。	A-塑性加工

＿＿＿ 11.	直徑100cm、壁厚為3mm之海上塑膠浮球，則此浮球以下列哪一種方法製造較佳？　(A)旋轉成型法（Rotational Molding）　(B)滾壓成型法（Calendering Molding）　(C)吹製成型法（Blow Molding）　(D)擠製成型法（Extruding Molding）。	A-非傳統加工

＿＿＿ 12.	一牛頭鉋床之鉋削行程角度為270(，回復行程角度為90(，若衝程長度為180mm，鉋削速率為60m/min，則每分鐘衝程次數為何？　(A)180　(B)200　(C)225　(D)250。	A-工作機械

＿＿＿ 13.	有關電腦輔助製造（CAM）的敘述，下列何者不正確？　(A)數值控制機械包含：機械本體、伺服驅動系統、量測系統與數值控制系統　(B)數值控制機能：G為準備機能、F為進給機能、T為刀具機能　(C)數值控制車床G機能：G02為圓弧切削（順時針）、G28為原點復歸　(D)數值控制車床之程式碼：G96S100M03是代表主軸轉速為100rpm。
	A-電腦輔助製造

|  | 6.(D) 7.(D) 8.(A) 9.(B) 10.(C) 11.(A) 12.(D) 13.(D) |
| --- | --- |

＿＿＿ 14.	有關材料與加工的敘述，下列何者不正確？　(A)鎂鋁合金適用於製造重量輕的小鑄件　(B)JIS編號中，SKD11代表模具合金鋼　(C)SAE鋼鐵編號中，1025代表一般碳鋼　(D)不鏽鋼可防鏽，主要因為其表面有氧化鎳薄膜層。	A-材料與加工

＿＿＿ 15.	有一工件直徑為30mm，若以主軸轉速700rpm進行車削，則此工件之切削速度約為多少m/min？　(A)87　(B)66　(C)53　(D)34。
	B-端面與外徑車削

＿＿＿ 16.	有關手弓鋸的鋸切方法，下列敘述何者正確？　(A)起鋸時應快速且短距離連續推並拉手弓鋸2～3次　(B)安裝鋸條時，鋸齒方向應朝向手弓鋸架的後端　(C)鋸切時應向前施加推力，而不須施加向下壓力　(D)鋸切時只須充分利用鋸條的中間部分進行鋸切。	B-鋸切

＿＿＿ 17.	有關攻螺紋之敘述，下列何者不正確？　(A)攻螺紋是以螺絲攻（Tap）來製作工件內螺紋　(B)手工用螺絲攻（Hand Tap）一組有三支，第一攻大都用在盲孔的攻牙　(C)以手工用螺絲攻作貫穿孔攻牙，只須用第一攻即可　(D)攻螺紋時，可用角尺檢查螺絲攻是否與工件表面垂直。	B-攻螺紋

＿＿＿ 18.	圖（一）為一游標卡尺量測物體尺寸之示意圖，該游標卡尺的精度為0.02mm；若箭頭所指為主尺（或稱本尺）與副尺（或稱游尺）刻劃對齊之位置，則該物體之正確尺寸是多少mm？　(A)23.28mm　(B)30.70mm　(C)37.28mm　(D)37.70mm。	B-基本工具、量具使用

圖（一）

＿＿＿ 19.	有關車床切削加工之敘述，下列何者正確？　(A)工件的材質越硬，進給率應越小　(B)工件的材質越軟，切削速度應越小　(C)工件的切削深度增加時，應增加進給率　(D)工件的切削深度增加時，應增加切削速度。	B-端面與外徑車削

|  | 14.(D) 15.(B) 16.(A) 17.(B) 18.(A) 19.(A) |
| --- | --- |

＿＿＿ 20.	有關鑽孔切削之敘述，下列何者不正確？　(A)安裝直柄鑽頭時，夾持長度應儘量為鑽柄的全長　(B)畫十字線於工件欲鑽孔的位置後，再用中心衝在十字線交點處衝出凹穴　(C)手動旋轉較大直徑的鑽頭，可以去除以小鑽頭鑽孔後所產生的毛邊　(D)為讓工件於虎鉗上水平夾緊，可用鐵鎚敲平工件。	B-鑽孔

＿＿＿ 21.	有關車床工作之敘述，下列何者正確？　(A)為了能確實夾緊工件，可增加夾頭扳手的力臂長度　(B)在車削中遇到嚴重的鐵屑纏繞時，應立即使用鐵屑勾清除　(C)調整複式刀座的角度應使用六角扳手　(D)車床的規格為300mm，表示夾頭的外徑為300mm。
	B-車床基本操作

＿＿＿ 22.	有關劃線技能之敘述，下列何者不正確？　(A)使用組合角尺中的鋼尺與直角規之組合，可劃垂直線或45(的角度線　(B)使用組合角尺中的鋼尺與角度儀之組合，可以劃平行線　(C)使用游標高度規之前，可將副尺（或稱游尺）固定在任意高度作歸零檢查　(D)可用游標高度規、平板、V型枕，在圓形工件的端面劃中心線。	B-劃線

＿＿＿ 23.	有關平面銼削之敘述，下列何者不正確？　(A)工件表面若有黑皮，可以用銼刀邊或銼刀端先銼除　(B)正確的銼削姿勢，必須使手肘、銼刀與工件被銼削位置成一直線並保持水平　(C)右手銼削姿勢：右手肘緊貼身體右側，當銼刀逐漸向前推進，左手施加的壓力必須隨之降低　(D)右手銼削姿勢：當銼刀向前推進，右腳的膝蓋部位必須向前彎曲，左腳則仍然保持伸直。	B-銼削

＿＿＿ 24.	有關表面粗糙度之敘述，下列何者正確？　(A)十點平均粗糙度是在基準長度內，分別量測10點最高波峰與10點最低波谷並取總平均值　(B)中心線平均（算術平均偏差）粗糙度，是在基準長度內量測最高峰至最低谷的垂直距離　(C)表面粗糙度通常以(m為單位　(D)表面粗糙度的基準長度通常以cm為單位。	B-綜合練習

|  | 20.(D) 21.(C) 22.(C) 23.(D) 24.(C) |
| --- | --- |

＿＿＿ 25.	有關高速鋼車刀之敘述，下列何者正確？　(A)後斜角（back rake angle）與邊斜角的功用，是避免刀具刃口與工件產生摩擦　(B)切邊角（side cutting edge angle）的功用，是控制切屑厚薄與切削力的分布　(C)前間隙角（front clearance angle）與邊間隙角的功用，是引導切屑流向與控制刃口強度　(D)在工件不產生振動的情形下，刀具的刀鼻半徑較小時，工件的表面粗糙度較佳。	B-外徑車刀研磨

＿＿＿ 26.	有關碳化物刀具之敘述，下列何者正確？　(A)P01刀具材質適用於低速切削與大進給率　(B)M01刀具材質適用於高速切削與小進給率　(C)K50刀具材質適用於低速切削與大進給率　(D)M類刀具的識別顏色為黃色，適用於切削韌性材料。	B-外徑車刀研磨

＿＿＿ 27.	習用畫法中之線條用法，下列何者正確？　(A)中斷視圖中的折斷處，以不規則粗實線表示　(B)機件經輥花之加工面，以細實線表示　(C)局部放大視圖中，該放大部位以一細鏈線畫一圓圈　(D)機件表面實施特殊處理的範圍，以兩點粗鏈線表示。	C-習用畫法

＿＿＿ 28.	有關指線與註解的敘述，下列何者不正確？　(A)指線只能用在導引註解說明，不能作為標註尺度使用　(B)指線的線條應以細實線繪製　(C)註解應寫在指線尾端之水平線的下方　(D)指線尾端的註解只能以水平的方式書寫。	C-尺度標註與註解

＿＿＿ 29.	有關移轉剖面視圖的敘述，下列何者不正確？　(A)用於需要連續多個旋轉剖面時，卻因空間限制而產生剖面之間的干涉　(B)移轉剖面須沿著割面線延伸的方向移出，並放置於原視圖外部　(C)若須將多個剖面平移至原視圖外部之適當位置時，則應於各剖切位置的割面線兩端分別標註大寫的拉丁字母　(D)平移後的剖面視圖，其圖的下方應加註與割面線上相同的字母。	C-剖面視圖

＿＿＿ 30.	有關尺度標註，下列何者正確？
(A)　(B)　(C)　(D)。
	C-尺度標註與註解

|  | 25.(B) 26.(D) 27.(B) 28.(C) 29.(D) 30.(A) |
| --- | --- |

＿＿＿ 31.	有一圓軸之直徑為，若該圓軸與一孔為留隙（餘隙）配合，則組合圖上圓軸與孔之尺度標註，下列何者正確？　(A)(10G7/h6　(B)(10P7/h6　(C)(10H6/g7　(D)(10H6/p7。	C-基本工作圖

＿＿＿ 32.	如圖（二）所示之立體圖，若以第一角法繪出其前視圖、右側視圖及左側視圖，則下列何者正確？
(A)　
(B)
(C)　
(D)。
	C-正投影

＿＿＿ 33.	圖（三）為第三角法表示之四組視圖，下列何者為正確之半視圖？　(A)i，iii　(B)i，iv　(C)ii，iii　(D)ii，iv。	C-剖面視圖

圖（三）

|  | 31.(A) 32.(B) 33.(B) |
| --- | --- |

＿＿＿ 34.	圖（四）為一內角60(之菱形ACMK，，，若以等角橢圓法繪製近似橢圓，下列哪一選項的點可當圓心以繪製近似橢圓？　(A)A，E，I，M　(B)B，F，H，L　(C)C，D，J，K　(D)D，E，I，J。　　　　　　　　　　　   C-應用幾何

＿＿＿ 35.	有關零件表的規範，下列敘述何者正確？　(A)加在標題欄上方的零件表，其填寫次序是由上而下　(B)零件表之件數欄是指該零件號碼　(C)圖號是零件表的項目之一　(D)零件表可另用單頁書寫。
　　　　　　　　　　　　　　　  C-工程圖概述

＿＿＿ 36.	繪製立體圖時，下列之敘述何者正確？　(A)以徒手在兩點之間畫直線，目光應專注於筆尖，以控制運筆的方向　(B)等角圖係將物體上的實際尺度直接量取並畫在等角軸上，以繪製出立體圖　(C)等角投影圖係先將物體繞直立軸旋轉35(16'後，再繞水平軸旋轉45(的正投影視圖　(D)因等斜圖之投射線與投影面成45(，故圖上的深度之長度較原物體的深度之長度為短。	C-徒手畫

＿＿＿ 37.	有關製圖儀器的使用，下列何者正確？　(A)曲線板不可以用來描繪漸開線　(B)利用三角板配合丁字尺可繪製出245(的傾斜線　(C)分規可用來移量長度或等分線段　(D)繪圖比例為1：2.5，係以1：2的比例尺量取實物的長度，再以5：1的比例尺之相對長度繪製於圖紙上。
	C-製圖設備與用具

＿＿＿ 38.	圖（五）為第三角法表示之左側視圖與俯視圖，下列何者為該物體之前視圖？
(A)　(B)
(C)　(D)。

C-正投影

|  | 34.(C) 35.(D) 36.(B) 37.(C) 38.(A) |
| --- | --- |

＿＿＿ 39.	圖（六）為第三角法表示之前視圖與右側視圖，下列何者為其俯視圖？
(A)　(B)
(C)　(D)。
		　　　　　　　　 C-正投影

＿＿＿ 40.	下列之剖視圖，何者正確？
(A)	(B)
(C)	(D)。

C-剖面視圖

|  | 39.(A) 40.(B) |
| --- | --- |

2.	(A)軟銲常用於將電子零件銲接於印刷電路板上。

(B)軟銲在銲接過程中，銲件本身並不熔化。

(D)於氧乙炔銲接作業，點火時先開啟乙炔鋼瓶閥門，熄火時亦應先關閉乙炔鋼瓶閥門。

4.	燒結須加熱至粉末熔解溫度以下。

5.	使用簡單分度法的等分分度︰

搖柄轉數n＝＝＝2，故在18孔圈上，旋轉2圈又4個孔距。

6.	光學投影機能有效精確測量齒輪外形及尺寸、螺紋牙角及尺寸，工件尺寸、垂直度及傾斜度等，但無法測出工件之深度及螺紋的螺旋角。

7.	切削深度較小，易於形成連續切屑。

8.	電鍍法是把被電鍍之工件接在陰極。

10.	獎牌可採用壓浮紋（壓凸印）法。

12.	V＝　a＝＝　60＝　N＝250spm

13.	G96 S100 M03是代表主軸周速一定控制，表示切削速率V為100m/min。

14.	不鏽鋼可防鏽，主要因為其表面有氧化鉻薄膜層。

15.	V＝＝＝66（m/min）

16.	(B)安裝鋸條時，鋸齒方向應朝向手弓鋸架的前端。

(C)鋸切時應向前施加推力與向下壓力，回程無切削作用。

(D)鋸切時應充分利用鋸條全長鋸切。

17.	手工用螺絲攻攻盲孔時，須依序使用第一攻、第二攻、第三攻。

19.	(B)工件的材質愈軟，切削速度應愈大。

(C)工件的切削深度增加時，應使用較小的進給率。

(D)工件的切削深度增加時，應降低切削速度。

20.	為讓工件於虎鉗上水平夾緊，應使用軟鎚輕敲工件，保持工件水平。

21.	(A)為了能確實夾緊工件，也不可以增加夾頭扳手的力臂長度。

(B)在車削中遇到嚴重的鐵屑纏繞時，應先讓主軸確實停下來，才可使用鐵屑勾清除。

(D)車床的規格為300mm，表示能裝置工件的最大直徑為300mm。

22.	若要作歸零檢查應該在最下方的零點處。

23.	右手銼削姿勢︰當銼刀向前推進，應為左腳的膝蓋部位須向前彎曲，右腳保持伸直。

24.	(A)十點平均粗糙度是在基準長度內，分別量測5點最高波峰與5點最低波谷並取總平均值。

(B)中心線平均（算術平均偏差）粗糙度，是以粗糙度曲線的中心線為基準，以粗糙度曲線距此中心線距離之絕對值的平均值，來表示粗糙度。

(D)表面粗糙度的基準長度通常以mm為單位。

25.	(A)後斜角與邊斜角位於刀頂面上之刀尖後方，其作用為控制切屑的流動。

(C)前間隙角與邊間隙角位於刀腹面上，其作用在保護刀具前切刃口，避免刀腹與工件面產生摩擦而影響切削工作。

(D)刀具的刀鼻半徑較小時，工件的表面粗糙度較差。

27.	(A)中斷視圖中的折斷處，以不規則細實線表示。

(C)局部放大視圖中，該放大部位以一細實線畫一圓圈。

(D)機件表面實施特殊處理的範圍，以粗鏈線表示。

28.	註解應寫在指線尾端之水平線的上方。

29.	(D)應該在圖形的上方標註（最新CNS標準）。

35.	(A)加在標題欄上方的零件表，其填寫次序是由下而上。

(B)零件表之件號欄是指該零件號碼。

(C)零件表包含︰件號、名稱、件數、材料、規格、備註。

36.	(A)以徒手在兩點之間畫直線，目光應專注於線條末端，以控制運筆的方向。

(C)等角投影圖係先將物體繞直立軸旋轉45(後，再繞水平軸旋轉35(16'的正投影視圖。

(D)等斜圖中，各軸上或軸線上平行的直線單位長之比為1︰1︰1。

37.	(A)曲線板可以用來描繪漸開線。

(B)利用三角板配合丁字尺只可繪製出15(倍角的傾斜線。

(D)繪圖比例為1：2.5，係以1：2的比例尺量取實物的長度，再以1：5的比例尺之相對長度繪製於圖紙上。

38.

39.

40.	(A)非對稱視圖不能以半剖視圖表達。

(C)經機件的中心線剖切時，或剖切位置不標註亦能明確辨認時，其割面線應予以省略，而且割面線轉折處在剖視圖中不可加畫實線。

(D)割面沿主體軸剖切通過凸耳時，不畫剖面線，割面沿主體軸剖切通過凸緣時，則需畫剖面線。

試題分析

一、命題焦點

【機械製造】

本年度題目只有在第1、13章沒有出題，在第11章出3題，第9章出2題，其餘各章皆只出1題，整體出題比例還算正常。

今年題目中，觀念題有13題，計算題只有1題。整體而言，難度不高，大多為各章基本的重點，只有計算題稍有變化。

【機械基礎實習】

本年度題目只有在第6章沒有出題，在第8、9、10章車床的部分考了5題，其餘各章皆只出1題，整體出題比例還算正常。

今年題目中，觀念題有11題，計算題只有1題。整體而言，難度不高，觀念題大多為各種實習的基本知識及技能操作上的基本要領，沒有太多死背的題目。

【製圖實習】

本年度題目只有在第3章沒有出題，在第6、8章出3題，第7章出2題，其餘各章皆只出1題，整體出題比例還算正常。

今年題目中，觀念題有7題，視圖題有7題。整體而言，難度不高，觀念題大多為製圖的基本知識，沒有太多死背的題目，其餘題目在歷屆試題中皆有類似題出現。

二、配分比例表

| 機械製造 | 題數 | 機械基礎實習 | 題數 | 製圖實習 | 題數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機械製造的演進 | 0 | 基本工具、量具使用 | 1 | 工程圖概述 | 1 |
| 材料與加工 | 1 | 劃線 | 1 | 製圖設備與用具 | 1 |
| 鑄造 | 1 | 銼削 | 1 | 線條與字法 | 0 |
| 塑性加工 | 1 | 鋸切 | 1 | 應用幾何 | 1 |
| 銲接 | 1 | 鑽孔 | 1 | 徒手畫 | 1 |
| 表面處理 | 1 | 鉸孔 | 0 | 正投影 | 3 |
| 量測與品管 | 1 | 攻螺紋 | 1 | 尺度標註與註解 | 2 |
| 切削加工 | 1 | 車床基本操作 | 1 | 剖面視圖 | 3 |
| 工作機械 | 2 | 外徑車刀研磨 | 2 | 習用畫法 | 1 |
| 螺紋與齒輪製造 | 1 | 端面與外徑車削 | 2 | 基本工作圖 | 1 |
| 非傳統加工 | 3 | 綜合練習 | 1 |  |  |
| 電腦輔助製造 | 1 |  |  |  |  |
| 新興製造技術 | 0 |  |  |  |  |

# Text boxes

102

年

四技二專

X3521【F】夾入書號：3521、3524、3525

圖（二）

圖（四）

圖（五）

圖（六）

休息一下！看我一眼，茅塞頓開

析

解