統一入學測驗

電機與電子群資電類專業科目(二)

（本試題答案係統一入學測驗中心公布之標準答案）

第一部分：數位邏輯（第1至12題，每題2分，共24分）

1.	某一週期性正向脈波，其頻率為100Hz，脈波寬度(高電位時間)為5ms，則下列敘述何者正確？
(A)此脈波的工作週期為5%	(B)此脈波的週期為100ms
(C)此脈波為方波		(D)此脈波的上升時間為10ms。	概論

2.	一個具有三個輸入及一個輸出的XOR閘，可以令輸出為1的輸入組合有幾種？
(A)2　(B)4　(C)6　(D)8。			基本邏輯閘

3.	下列布林代數之運算式何者正確？
(A)	(B)
(C)		(D)。
				布林代數及第摩根定理

4.	下列有關布林代數之化簡，何者正確？
(A)		(B)
(C)		(D)。	布林代數及第摩根定理

5.	某學生想利用上數模數計數器IC及邏輯閘IC設計一計數器電路，其對應輸出為0,1,1,2,3,5,8,13等8個狀態的循環計數。請問此計數器電路輸出的最高位元X可以使用下列哪一個電路實現？

(A) 　(B)

|  | 1.(C) 2.(B) 3.(B) 4.(D) 5.(D) |
| --- | --- |

(C)　(D)。

循序邏輯電路之設計及應用

6.	下列哪一種電路可以作為振盪電路？

(A)

(B)

(C)

(D)。

基本邏輯閘

7.	圖(1)為一循序邏輯電路，若符號An和Bn分別表示輸出A和B的目前狀態，An＋1和
Bn＋1分別為A和B的下一個狀態，請問其真值表為何？

(A)　	(B)

(C)　	(D)。

圖(1)

|  | 6.(C) 7.(A) |
| --- | --- |

8.	圖(2)為一循序邏輯電路，若輸入時脈CLK1為100MHz，CLK2為200MHz，請問輸出A的頻率為何？
(A)0MHz　(B)50MHz　(C)100MHz　(D)200MHz。		正反器

圖(2)

9.	如圖(3)，利用一個4X1多工器設計一個三輸入表決器。此表決器有A、B、C三個輸入，Y為輸出；1代表贊成，0代表反對。如果有過半數的贊成，則輸出為贊成(Y＝1)；如贊成未過半，則輸出為反對(Y＝0)。請問下列描述何者正確？
(A)I'0＝0，I'1＝0，I'2＝C，I'3＝0
(B)I'0＝0，I'1＝C，I'2＝C，I'3＝1
(C)I'0＝1，I'1＝0，I'2＝C，I'3＝C
(D)I'0＝1，I'1＝0，I'2＝C，I'3＝0。		組合邏輯電路之設計及應用

圖(3)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圖(4)

10.	使用兩個1位元比較器及數個基本邏輯閘，實作一個2位元比較器來判斷是否A1A0＞B1B0，其設計如圖(4)所示。請問X與Y處應使用何種基本邏輯閘？
(A)X為AND，Y為AND	(B)X為AND，Y為OR
(C)X為OR，Y為AND	(D)X為OR，Y為OR。
			組合邏輯電路之設計及應用

11.	布林函數F(A,B,C)＝(AB)(BC)，其中表示互斥或(XOR)運算。請問下列何者為其積之和(SOP)的最簡式？
(A)		(B)
(C)		(D)。		布林函數化簡

12.	關於數字表示法之互換，下列何者正確？
(A)(526.5)10＝(20E.8)16	(B)(765.1)8＝(1D5.2)16
(C)(7A.8)16＝(1011010.1)2	(D)(1010101.1)2＝(84.5)10。	數字系統

|  | 8.(C) 9.(B) 10.(B) 11.(D) 12.(A) |
| --- | --- |

第二部分：數位邏輯實習（第13至25題，每題2分，共26分）

13.	下列有關工場安全的敘述，何者錯誤？
(A)由電源供應器所引起的火災被歸類為C(丙)類火災
(B)灼傷急救步驟的口訣為「沖」、「脫」、「泡」、「蓋」、「送」
(C)當火災發生時要先清點人數再迅速疏散
(D)使用滅火器時應儘量由上風處接近火源。		工場安全及衛生

14.	函數波信號產生器(Function Generator)的ATT或ATTEN按鍵之功能為何？
(A)輸入信號振幅調整	(B)輸出信號相位調整
(C)輸入信號相位調整	(D)輸出信號振幅調整。	邏輯實驗儀器之使用

15.	一般而言，關於40系列CMOS IC與74系列TTL IC的比較，何者錯誤？
(A)CMOS IC的扇出數(Fan-out)比TTL IC小
(B)CMOS IC的工作電壓範圍較TTL IC廣
(C)CMOS IC的抗雜訊能力較TTL IC好
(D)CMOS IC的功率損耗較TTL IC小。			基本邏輯閘實驗

16.	表(1)為布林函數F(A,B,C)的真值表，若只使用7404和7432兩種IC來實現F(A,B,C)時，請問至少各需要幾個IC？
(A)1個7404和1個7432
(B)2個7404和2個7432
(C)3個7404和3個7432
(D)4個7404和4個7432。                組合邏輯實驗

17.	圖(5)為一JK正反器，請問A和B方塊分別可以使用哪一種邏輯IC來取代？
(A)A和B同為7400　(B)A和B同為7408
(C)A和B同為7432　(D)A和B同為7406。   正反器實驗

圖(5)　　　　　　　　　　　　　　　　　　圖(6)

18.	圖(6)為某數位邏輯電路狀態機，圖中S0至S4表示狀態，X/Y代表外部輸入X時電路輸出Y。若起始狀態為S0，將二進制數字000000000010010，由最高位元開始依序輸入，直至最低位元輸入完畢為止。請問此邏輯電路會停留在哪一個狀態以及最後輸出為何？
(A)狀態停留在S0，輸出為0	(B)狀態停留在S1，輸出為1
(C)狀態停留在S2，輸出為0	(D)狀態停留在S3，輸出為1。
				循序邏輯電路應用實驗

|  | 13.(C) 14.(D) 15.(A) 16.(A) 17.送分 18.(D) |
| --- | --- |

19.	圖(7)邏輯電路中，CLK頻率為100MHz，則輸出A之頻率為何？
(A)0MHz　(B)12.5MHz　(C)25MHz　(D)37.5MHz。		正反器實驗

圖(7)

20.	圖(8)是設計BCD加法器之部分線路，請問下列哪一種情況，不需要在7483(B)的
A3A2A1A0處加(0110)2予以修正？
(A)當Z＝1時
(B)當S3S0＝11時
(C)當S3S1＝11時
(D)當S3S2＝11時。
                   組合邏輯電路應用實驗

21.	一般全減法器有三個輸入（A表示被減數、B表示減數、Wi－1表示前一位元的借位）及二個輸出（D表示差、Wi表示借位）。請問下列哪一組輸入與輸出的關係是錯誤的？
(A)輸入：A＝0、B＝0、Wi－1＝1，輸出：D＝1、Wi＝1
(B)輸入：A＝0、B＝1、Wi－1＝0，輸出：D＝1、Wi＝1
(C)輸入：A＝0、B＝1、Wi－1＝1，輸出：D＝0、Wi＝0
(D)輸入：A＝1、B＝1、Wi－1＝1，輸出：D＝1、Wi＝1。		加法器及減法器實驗

22.	一個全加法器可利用兩個半加法器及一個X閘來完成；一個全減法器可利用兩個半減法器及一個Y閘來完成。請問X、Y分別為哪一種邏輯閘？
(A)X為OR、Y為OR	(B)X為AND、Y為OR
(C)X為OR、Y為AND	(D)X為AND、Y為AND。
				加法器及減法器實驗

23.	請問一個具有38條資料輸入線的多工器，至少需要幾條資料選擇線？
(A)4　(B)5　(C)6　(D)7。			組合邏輯電路應用實驗

|  | 19.(B) 20.(B) 21.(C) 22.(A) 23.(C) |
| --- | --- |

24.	如圖(9)，利用74138與7420各一個，設計布林函數F(A,B,C)的邏輯電路，請問下列何者正確？
(A)
(B)
(C)
(D)。
              組合邏輯電路應用實驗

25.	7485為具串級輸入的4位元比較器，輸入包含：數值A3A2A1A0、數值B3B2B1B0與串級(前一級)輸入IA＞B、IA＝B、IA＜B；輸出包含：OA＞B、OA＝B、OA＜B，請問下列何者錯誤？
(A)A3A2A1A0＝1000、B3B2B1B0＝0111、串級輸入IA＞B＝0、IA＝B＝0、IA＜B＝0，輸出：OA＞B＝1、OA＝B＝0、OA＜B＝0
(B)A3A2A1A0＝0111、B3B2B1B0＝0111、串級輸入IA＞B＝0、IA＝B＝0、IA＜B＝0，輸出：OA＞B＝0、OA＝B＝1、OA＜B＝0
(C)A3A2A1A0＝0111、B3B2B1B0＝0111、串級輸入IA＞B＝1、IA＝B＝0、IA＜B＝0，輸出：OA＞B＝1、OA＝B＝0、OA＜B＝0
(D)A3A2A1A0＝0111、B3B2B1B0＝0110、串級輸入IA＞B＝0、IA＝B＝0、IA＜B＝1，輸出：OA＞B＝0、OA＝B＝0、OA＜B＝1。			組合邏輯電路應用實驗

|  | 24.(B) 25.(B)(D) |
| --- | --- |

1.	　　∵脈波寬度為5ms　　∴工作週期＝
即此脈波為方波

3.	(A)選項：
(B)選項：
(C)選項：
(D)選項：

6.	(C)

等效電路：　(　0→1→0→1，故(C)可作為振盪電路

7.

低態動作Latch    高態動作Latch

8.

9.

∴　I'0＝0　I'1＝I'2＝C　I'3＝1

10.	先比較A1、B1，若A1＝B1再比較A0與B0，故X為AND閘，Y為OR閘。

11.	原式

12.	(B) (765.1)8＝(1F5.2)16　(C) (7A.8)16＝(1111010.1)2
(D) (1010101.1)2＝(85.5)10

16.	化簡後以POS表示為

改畫成

7432為4個2輸入之OR閘　　7404為6個NOT閘

故選(A)

18.	選(D)。

試題分析

# 一、命題焦點：

本次測驗的內容較著重於模組化的理解與推演的能力，基本功厚實的同學其實不難拿高分。例如：考生必須了解正反器內部的閂鎖電路與邏輯閘架構，並且可以分析各個邏輯閘的傳輸信號進而推演出整個電路的動作……等等。所以，若只記憶正反器的真值表或符號則無法順利解題。

上實習課時，除了須了解操作實驗設備的步驟外，也需注意面板上的英文縮寫，如函數波信號產生器的ATT或ATTEN是attenuation（衰減）的縮寫。第14題對基本功紮實的同學而言其實算是送分題了。

# 二、配分比例表：

| 數位邏輯 | 題數 | 數位邏輯實習 | 題數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 概論 | 1 | 工場安全及衛生 | 1 |
| 數字系統 | 1 | 邏輯實驗儀器之使用 | 1 |
| 基本邏輯閘 | 2 | 基本邏輯閘實驗 | 1 |
| 布林代數及第摩根定理 | 2 | 組合邏輯實驗 | 1 |
| 布林函數化簡 | 1 | 加法器及減法器實驗 | 2 |
| 組合邏輯電路之設計及應用 | 2 | 組合邏輯電路應用實驗 | 4 |
| 正反器 | 2 | 正反器實驗 | 2 |
| 循序邏輯電路之設計及應用 | 1 | 循序邏輯電路應用實驗 | 1 |
| 合 計 | 12 | 合 計 | 13 |

# Text boxes

X3585﹝C﹞夾入3585

103

年

四技二專

正反器

表(1)

圖(8)

圖(9)

休息一下！看我一眼，茅塞頓開

析

解

圖書編號／X3585

執行編輯／曾錦芳

法律顧問／北辰著作權事務所蕭雄淋律師

出　版　者／龍騰文化事業股份有限公司

台北總公司／248新北市五股區五權七路1號

電話／(02)2298-2933	FAX：(02)2298-9766

台中分公司／407台中市西屯區環河路86號

電話／(04)2251-7278	FAX：(04)2254-1128

高雄分公司／813高雄市左營區重信路272號

電話／(07)346-3799	FAX：(07)345-9676

網　　　址／http://www.lungteng.com.tw

郵 撥 帳號／1129537-1 龍騰文化事業股份有限公司

◎若發現本書有缺頁、倒裝、整頁漏印、嚴重污損等情形，請將書包妥寄回，本公司將迅速為您更換。

C