統一入學測驗

電機類專業科目(二)-電工機械

（本試題答案係統一入學測驗中心公布之標準答案）

第一部分：電工機械（第1至20題，每題2分，共40分）

＿＿＿	1.	根據法拉第定律（Faraday’s law）與楞次定律（Lenz’s law），，N為非零之匝數，若通過線圈之磁通量如圖(1)所示，則線圈兩端感應電壓v之波形，下列何者較為正確？

基礎電磁理論

(A)	(B)

(C)	(D)

。

＿＿＿	2.	一直流發電機，當轉速為2400rpm時，所產生之感應電勢為200V。若轉速降為1800rpm，且磁通量變為原來的2倍時，則感應電勢為何？　(A)400V　(B)300V　(C)250V　(D)100V。	直流電機的原理

|  | 1.(B) 2.(B) |
| --- | --- |

＿＿＿	3.有關直流發電機電樞繞組之繞製方法，下列敘述何者正確？　(A)使用波繞時需有均壓線，疊繞時不需有均壓線　(B)波繞適用於低電壓大電流之電機，疊繞適用於高電壓低電流之電機　(C)波繞時所需之換向片距小於疊繞時所需之換向片距　(D)波繞時使用後退繞法較節省導線用量，疊繞時前進繞法較節省導線用量。	直流電機的構造及分類

＿＿＿	4.	某一台直流發電機，在其磁通密度保持不變的前提下，當轉速為300rpm時，量測到的鐵損為120W，而轉速為900rpm時，量測到的鐵損為900W。則轉速為600rpm時，此直流發電機的磁滯損與渦流損分別為何？　(A)磁滯損＝30W，渦流損＝90W　(B)磁滯損＝90W，渦流損＝30W　(C)磁滯損＝60W，渦流損＝360W　(D)磁滯損＝360W，渦流損＝60W。	直流電機的損失與效率

＿＿＿	5.	某一直流電動機，已知無載轉速為2400rpm。若其速度調整率為3％，則滿載轉速約為何？　(A)2322rpm　(B)2330rpm　(C)2472rpm　(D)2480rpm。	直流電動機的特性與運用

＿＿＿	6.	某一他激式直流電動機，忽略電刷壓降及電樞反應，當電磁轉矩為20牛頓-米時，其轉速為1200rpm。調整激磁電流使反電勢變為原來的1.2倍，且電樞電流維持不變，若電磁轉矩變為12牛頓-米時，則轉速為何？　(A)864rpm　(B)1440rpm　(C)1864rpm　(D)2400rpm。

直流電動機的特性與運用

＿＿＿	7.	圖(2)所示之聲音放大器電路，其輸出阻抗為72Ω，喇叭的阻抗為8Ω，若欲將最大功率傳輸到喇叭上，則變壓器的匝數比N：N為何？　(A)9：1　(B)8：1　(C)3：1　(D)2：1。	變壓器的原理及等效電路

＿＿＿	8.	一容量為9.5kVA之變壓器接至功率因數為1.0之負載，其鐵損為100W，若其滿載時之效率為95％，則其最大效率約為何？

(A)96％　(B)97％　(C)98％　(D)99％。	變壓器的構造與特性

|  | 3.(D) 4.(C) 5.(B) 6.(D) 7.(C) 8.(A) |
| --- | --- |

＿＿＿	9.	依圖(3)所示之變壓器極性測試，若該變壓器為減極性，當開關S閉合後並隨即斷開，則下列敘述何者正確？　(A)檢流器指針於開關S閉合時先向正（+）方向偏轉，再向負（–）方向偏轉，最後停在0點

(B)檢流器指針於開關S閉合時先向正（+）方向偏轉，接著停在正（+）方向位置　(C)檢流器指針於開關S閉合時先向負（–）方向偏轉，再向正（+）方向偏轉，最後停在0點　(D)檢流器指針於開關S閉合時先向負（–）方向偏轉，接著停在負（–）方向位置。	變壓器的連接

＿＿＿ 10.	下列何種直流發電機之滿載電壓會高於無載電壓？　(A)欠複激式直流發電機　(B)差複激式直流發電機　(C)分激式直流發電機　(D)串激式直流發電機。	直流發電機的特性及運用

＿＿＿ 11.	三相感應電動機的定子繞組一般會採用分佈式、短節距、雙層方式繞製，則下列敘述何者正確？　(A)每相每極的導體集中放在一個定子線槽內　(B)可使氣隙內磁通接近正弦波形分佈　(C)線圈兩邊之放置間距大於一個極距　(D)每個定子線槽內放一層導體。

三相感應電動機的原理、構造及分類

＿＿＿ 12.	一部三相8極、5馬力、380V、60Hz之感應電動機，當半載時其機械損為200W、轉子銅損為100W，則半載時之轉速約為何？

(A)858rpm　(B)758rpm　(C)658rpm　(D)558rpm。

三相感應電動機的特性及用途

＿＿＿ 13.	一部三相6極、2馬力、220V、60Hz定子Y接之繞線式感應電動機，定子匝數與轉子匝數比為2：1，靜止時轉子每相電阻與電抗分別為0.3Ω和10Ω，若忽略定子阻抗，則發生最大轉矩時之轉差率與最大轉矩分別約為何？（）　(A)0.01，2.8牛頓-米　(B)0.02，3.8牛頓-米　(C)0.03，4.8牛頓-米　(D)0.04，5.8牛頓-米。

三相感應電動機的特性及用途

|  | 9.(A) 10.(D) 11.(B) 12.(A) 13.(C) |
| --- | --- |

＿＿＿ 14.	下列關於單相感應電動機之敘述，何者錯誤？　(A)若無起動繞組則只能產生位置不變、大小隨時間變化之脈動磁場　(B)根據雙旋轉磁場理論，在任何狀況下，轉子內只有一種頻率的電流　(C)若無起動繞組則無法自行起動　(D)所產生之脈動式轉矩會造成較大之噪音與振動。	單相感應電動機

＿＿＿ 15.	一部0.5馬力、110V、50Hz之單相電容起動式感應電動機，主繞組阻抗為（8＋j6）Ω，輔助繞組阻抗為（6＋j8）Ω，欲使主繞組與輔助繞組內電流相位差90，則此輔助繞組所需之串聯電容為何？

(A)169μF　(B)179μF　(C)189μF　(D)199μF。	單相感應電動機

＿＿＿ 16.	一部三相4極、22kVA、220V、60Hz、Y接之同步發電機，若忽略電樞繞組之電阻，於不同激磁電流（I）下作測試，所得數據如下：

短路測試：I＝2A時，電樞電流為30A；I＝3A時，電樞電流為80A。

開路測試：I＝3A時，端電壓為220V。	則每相同步電抗X約為何？

(A)X＝0.6Ω　(B)X＝1.6Ω　(C)X＝2.6Ω　(D)X＝3.6Ω。

同步發電機的特性

＿＿＿ 17.	一部三相6極、10kVA、220V、60Hz、Y接線之同步發電機，若忽略電樞繞組之電阻，於不同激磁電流（I）下作測試，所得數據如下：

開路測試：I＝2A時，端電壓為220V。

短路測試：I＝1.5A時，電樞電流等於額定電流。

則此時發電機之短路比（SCR）約為何？

(A)1.33　(B)1.15　(C)0.87　(D)0.75。	同步發電機的特性

＿＿＿ 18.	下列有關同步發電機之敘述，何者正確？　(A)要改變輸出有效功率需調整激磁電流　(B)要改變輸出無效功率需調整原動機轉速　(C)發電機輸出功率增加時，其功率角會變大　(D)激磁電流增加時，發電機輸出電壓會降低。	同步發電機的並聯運用

|  | 14.(B) 15.(D) 16.(B) 17.(A) 18.(C) |
| --- | --- |

＿＿＿ 19.	一部三相4極、220V、60Hz、Δ接線之同步電動機，每相電樞電阻與同步電抗分別為0.1和5，每相反電勢為200V，其最大輸出轉矩約為何？　(A)70牛頓-米　(B)97牛頓-米　(C)121牛頓-米　(D)140牛頓-米。	同步電動機

＿＿＿ 20.	一部四相步進電動機，轉子轉一圈須走48步，且每秒可走960步，則電動機每分鐘轉速為何？

(A)900rpm　(B)1000rpm　(C)1100rpm　(D)1200rpm。	特殊電機

|  | 19.(D) 20.(D) |
| --- | --- |

2.	∵E＝Kn(mn(m

∴

3.	(A)疊繞需有均壓線，波繞不需均壓線

(B)波繞適用於高電壓小電流，而疊繞適用於低電壓大電流之電機

(C)波繞的換向片節距大於疊繞的換向片節距

4.	∵渦流損，磁滯損

n1＝300rpm時鐵損Pi1＝Ph1＋Pe1＝120……………………①
n＝900rpm時鐵損Pi2＝Ph2＋Pe2＝

＝

＝3Ph1＋9Pe1＝900……②

②－①得

n3＝600rpm時

5.	∵速率調整率S.R.％＝

∴滿載轉速

6.	∵電磁轉矩

∴

∴n2＝2400rpm

7.	∵，
∵3：1

8.	∵滿載效率
∴＝400W

最大效率時的負載率

∴最大效率96％

11.	(A)每相每極的導體依相序排列分散於定子線槽中
(C)線圈節距
(D)每槽放兩層導體。

12.	∵

∴

∴

13.

14.	(B)轉子內有兩種頻率的電流，一為Sf及（1－S）f兩種頻率。

15.	∵

∴

16.

17.

18.	(A)需改變輸出有效功率需調整原動機轉速

(B)需改變輸出無效功率需調整激磁電流

(C)

(D)增加時會增加

19.

20.

# Text boxes

103

年

四技二專

圖(1)

圖(2)

圖(3)

休息一下！看我一眼，茅塞頓開

析

解