統一入學測驗

機械群專業科目（一）

（本試題答案係統一入學測驗中心公布之標準答案）

A：機件原理　B：機械力學

選擇題：（共40題，每題2.5分，共100分）

＿＿＿	1.	對機件與機構的敘述，下列何者正確？　(A)所有機件均須為剛體，彈簧會變形所以不是一個機件　(B)機構可以輸入能量而做功　(C)固定鏈或呆鏈可視為結構的一部分，也可視為一個機件　(D)軸承屬於一種機構。	A-概述

＿＿＿	2.	對於螺紋的敘述，下列何者正確？　(A)螺紋之螺旋角愈大導程愈大　(B)螺紋屬於槓桿放大的應用　(C)三線螺紋常用於快拆的場合，從軸端觀察螺旋線彼此相距180(　(D)左螺紋多用於迴轉中防鬆以促進操作安全。	A-螺旋

＿＿＿	3.	一差動螺旋其把手之螺桿為螺距5 mm之右手螺紋，若操作者站立於手柄端順時針方向旋轉一圈，可使差動螺旋之滑塊前進2 mm，則其滑塊端螺桿之規格，下列何者正確？　(A)左手螺旋螺距3 mm　(B)右手螺旋螺距3 mm　(C)左手螺旋螺距7 mm　(D)右手螺旋螺距7 mm。	A-螺旋

＿＿＿	4.	下列何種裝置不能確閉鎖緊？　(A)彈簧線鎖緊（Spring Wire Locking）　(B)螺帽停止板（Stop-plates For Nut）　(C)開口銷（Cotter Pin）　(D)彈簧墊圈（Spring Washer）。	A-螺旋連接件

＿＿＿	5.	鍵的功能為動力傳送，下列何者是依賴摩擦力原理且只適合輕負載傳送？　(A)滑鍵（Slide Key）　(B)甘迺迪鍵（Kennedy Key）　(C)半圓鍵（Woodruff Key）　(D)鞍鍵（Saddle Key）。	A-鍵與銷

|  | 1.(C) 2.(D) 3.(B) 4.(D) 5.(D) 6.(B) |
| --- | --- |

＿＿＿	6.	關於彈簧功用之敘述，下列何者正確？　(A)車輛底盤懸掛裝置之彈簧其功用是儲存能量　(B)鍋爐的安全閥彈簧其功用是產生作用力　(C)鐘錶發條的彈簧其功用是力的量度　(D)離合器、制動器的彈簧其功用為吸收振動。	A-彈簧

＿＿＿	7.	有關離合器傳動原理，下列何者是利用摩擦力且只能單方向傳動？　(A)斜爪離合器（Spiral Jaw Clutch）　(B)錐形摩擦離合器（Cone Friction Clutch）　(C)帶離合器（Band Clutch）　(D)超越式離合器（Overrunning Clutch）。	A-軸承及連接裝置

＿＿＿	8.	一皮帶輪傳動，運轉時皮帶緊邊與鬆邊張力比為7：3，皮帶線速為10 m / sec，若傳動功率為8 kW，則皮帶緊邊之張力需多少N？　(A) 1400　(B) 1600　(C) 1800　(D) 2000。	A-帶輪

＿＿＿	9.	一自行車輪胎直徑為60 cm，其前後鏈輪的齒數分別為60齒與20齒，若踩腳踏板10圈，自行車約可前進多少m？　(A)6(　(B)12(　(C)18(　(D)24(。	A-鏈輪

＿＿＿ 10.	兩圓錐摩擦輪之軸線成正交，若主動輪轉速1000 rpm，從動輪之全頂角為60(，則從動輪之轉速為多少rpm？　(A) 1000×sin 60(　(B) 1000×cos 60(　(C) 1000×tan 30(　(D) 1000×cot 30(。	A-摩擦輪

＿＿＿ 11.	兩平行軸之圓柱摩擦輪作純滾動接觸，主動輪直徑為60 cm，從動輪的轉速為主動輪的3倍，下列敘述何者正確？　(A)兩輪為內切時，兩軸之中心距20 cm　(B)兩輪為內切時，兩軸之中心距40 cm　(C)兩輪為外切時，兩軸之中心距60 cm　(D)兩輪為外切時，兩軸之中心距80 cm。	A-摩擦輪

＿＿＿ 12.	兩嚙合外接正齒輪，轉速比為3：2，輪軸中心距為75 mm，兩齒輪接觸率為1.4，若大齒輪之作用角為14(，則兩齒輪齒數分別為何？　(A) 34、51　(B) 28、42　(C) 24、36　(D) 22、33。	A-齒輪

＿＿＿ 13.	如圖（一）所示之兩平行軸以兩螺旋齒輪P、Q嚙合傳動，依螺旋旋向及箭頭所指之旋轉方向，若P齒輪為主動輪，則兩軸安裝止推軸承位置何者正確？　(A) A、D　(B) B、C　(C) A、C　(D) B、D。	A-齒輪

圖（一）

|  | 7.(D) 8.(A) 9.(C) 10.(D) 11.(A) 12.(C) 13.(A) |
| --- | --- |

＿＿＿ 14.	如圖（二）所示之回歸輪系，輪系值為，各齒輪傳動順序為A→B→C→D，齒輪之模數相同，若A輪15齒，B輪45齒，A輪以120 rpm順時針迴轉，關於C輪、D輪的描述，下列何者正確？　(A) C輪12齒，D輪48齒，D輪轉速10 rpm　(B) C輪20齒，D輪40齒，D輪轉速10 rpm　(C) C輪12齒，D輪48齒，D輪轉速1000 rpm　(D) C輪20齒，D輪40齒，D輪轉速1000 rpm。	A-輪系

圖（二）　　　　　　　　　　圖（三）

＿＿＿ 15.	A、B、C、D四個齒輪依序組成單式輪系，A輪是主動輪，D輪是從動輪，若A、B、C、D四輪之齒數比為1：2：3：4，則其輪系值為何？　(A)－　(B)　(C)－　(D)。	A-輪系

＿＿＿ 16.	如圖（三）所示之帶制動器，鼓輪半徑為r，逆時針旋轉，帶與鼓輪摩擦係數為(，接觸角為(，當制動作用發生時，鼓輪兩側帶之張力分別為F1、F2，則作用於鼓輪上之制動扭矩T，下列何者正確？　(A)　(B)　(C)　(D)。
	A-制動器

＿＿＿ 17.	一平面凸輪驅動滾子從動件作直線運動，若壓力角變小，則從動件下列敘述何者正確？　(A)直線運動方向推力變小，摩擦力變小　(B)直線運動方向推力變小，摩擦力變大　(C)直線運動方向推力變大，摩擦力變小　(D)直線運動方向推力變大，摩擦力變大。	A-凸輪

|  | 14.(A) 15.(A) 16.(C) 17.(C) |
| --- | --- |

＿＿＿ 18.	如圖（四）所示之曲柄搖桿機構，連桿AB長為80 mm，連桿BC長為160 mm，連桿CD長為90 mm，則固定連桿AD長度宜為多少mm？　(A) 120　(B) 140　(C) 160　(D) 180。	A-連桿機構

圖（四）

＿＿＿ 19.	有一惠斯登差動滑車，欲以150 N之施力吊起900 N之重物，若不計摩擦損失，則滑車之大小定滑輪直徑比為何？　(A) 2：1　(B) 3：2　(C) 5：3　(D) 8：5。	A-起重滑車

＿＿＿ 20.	一間歇正齒輪機構，主動輪為不完全齒，每迴轉一圈可使從動輪旋轉30(，若從動輪有48齒，則下列何者為主動輪的齒數？　(A) 1　(B) 4　(C) 8　(D) 12。	A-間歇運動機構

＿＿＿ 21.	直徑40 mm，長度200 mm之圓桿，受一軸向拉力作用而伸長0.1 mm，直徑收縮0.004 mm，則此材料之蒲松氏比為何？　(A) 0.1　(B) 0.2　(C) 0.3　(D) 0.4。	B-張力與壓力

＿＿＿ 22.	設計一橫斷面積100 mm2的金屬圓桿，兩端承受拉力作用，已知圓桿可承受最大拉應力60 MPa，最大剪應力25 MPa，則容許兩端最大拉力為多少N？　(A) 5000　(B) 5500　(C) 6000　(D) 6500。	B-剪力

＿＿＿ 23.	如圖（五）所示之雙軸向應力情形，則位於最大剪應力平面上之正交應力為多少MPa？　(A) 0　(B) 5　(C) 10　(D) 20。	B-剪力

圖（五）

|  | 18.(C) 19.(B) 20.(B) 21.(B) 22.(A) 23.(A) |
| --- | --- |

＿＿＿ 24.	有關迴轉半徑的敘述，下列何者錯誤？　(A)面積對通過形心軸的迴轉半徑最小　(B)恆為正數　(C)長度單位　(D)向量。	B-平面的性質

＿＿＿ 25.	如圖（六）所示之圓形面積，直徑為d，x軸、y軸通過其圓心O，下列敘述何者錯誤？　(A)對x軸之慣性矩等於對y軸之慣性矩　(B)極慣性矩＝　(C)極慣性矩大於對y軸之慣性矩　(D)極慣性矩大於對x軸之慣性矩。	B-平面的性質

圖（六）　　　　　　　　　　圖（七）

＿＿＿ 26.	下列何種樑不屬於靜定樑？　(A)懸臂樑　(B)簡支樑　(C)外伸樑　(D)固定樑。	B-樑之應力

＿＿＿ 27.	某一均質等向性材料之直樑承受純彎曲力矩負荷而彎曲，假設此直樑橫斷面均維持平面，其中立面承受應力狀況為何？　(A)壓應力　(B)拉應力　(C)無彎曲應力　(D)最大彎曲應力。	B-樑之應力

＿＿＿ 28.	一鋼絲直徑4 mm，若將其捲繞成平均半徑2.1 m的環形圓如圖（七）所示，假設鋼絲的彈性係數為210 GPa，下列何者為此鋼絲A點位置之應力情形？　(A) 200 MPa之拉應力　(B) 200 MPa之壓應力　(C)無應力　(D) 20 MPa之壓應力。	B-樑之應力

＿＿＿ 29.	以聯軸器傳動一中空圓軸，其外徑為100 mm，內徑為40 mm，中空圓軸承受扭矩後，若外壁的剪應力為50 MPa，則中空圓軸內壁的剪應力為多少MPa？　(A) 0　(B) 10　(C) 20　(D) 30。	B-軸的強度與應力

＿＿＿ 30.	一圓軸以1200 rpm迴轉，傳動8( kW之功率，則圓軸所承受之扭轉力矩為多少N-m？　(A) 50　(B) 100　(C) 150　(D) 200。
	B-軸的強度與應力

|  | 24.(D) 25.(B) 26.(D) 27.(C) 28.(A) 29.(C) 30.(D) |
| --- | --- |

＿＿＿ 31.	下列物理量何者為向量？　(A)長度　(B)速度　(C)功　(D)質量。
	B-緒論

＿＿＿ 32.	如圖（八）所示，在平面共點力系中有三個力同時作用在原點O，則此平面共點力系之合力之大小及方向，以下選項何者正確？　(A) 80N，45(（↗）　(B) 80N，30(（↗）　(C) 60N，45(（↗）　(D) 60N，30(（↗）。	B-平面力系

圖（八）　　　　　　　　　　　圖（九）

＿＿＿ 33.	如圖（九）所示，一共平面四個平行力作用於一橫樑上，試求此四力之合力R距A點之距離X為多少m？　(A) 2　(B) 3　(C) 4　(D) 5。	B-平面力系

＿＿＿ 34.	如圖（十）所示，其梯形面積之形心（xc , yc）坐標位置，下列選項何者正確？　(A) xc＝3.2 cm，yc＝2.2 cm　(B) xc＝3.4 cm，yc＝2.4 cm　(C) xc＝3.6 cm，yc＝2.6 cm　(D) xc＝3.8 cm，yc＝2.8 cm。
	B-重心

圖（十）

|  | 31.(B) 32.(A) 33.(C) 34.(D) |
| --- | --- |

＿＿＿ 35.	在某摩天大樓頂部尖塔處作自由落體實驗，該處離地面490 m，若不考慮空氣阻力，則物體從該處掉落到地面所需的時間為多少秒？（重力加速度為 9.8 m/s2）　(A) 8　(B) 10　(C) 12　(D) 14。	B-直線運動

＿＿＿ 36.	車床主軸從靜止作等加速度轉動，在t＝10秒，轉速可達1800 rpm，試求車床主軸之角加速度為多少rad/s2？　(A) 6(　(B) 8(　(C) 10(　(D) 12(。	B-曲線運動

＿＿＿ 37.	小明體重686 N，在某摩天大樓搭快速電梯到觀景平台，當電梯以2 m/s2之等加速度上升時，小明對電梯地板的作用力為多少N？（重力加速度為9.8 m/s2）　(A) 546　(B) 686　(C) 826　(D) 1372。
	B-動力學基本定律及運用

＿＿＿ 38.	如圖（十一）所示，質量30 kg的物體靜置於光滑平面上，施以60 N之力與水平線成60(持續推動4 秒，試求該力對物體所作的功為多少焦耳（J）？　(A) 220　(B) 240　(C) 260　(D) 280。	B-功與能

圖（十一）　　　　　　　　　　　圖（十二）

＿＿＿ 39.	如圖（十二）所示，一物體置於平板上，將平板逐漸升高，當上升角度為45(時，物體開始向下滑動，則此時物體與平板間之靜摩擦係數為何？　(A) 0.7　(B) 0.8　(C) 0.9　(D) 1.0。	B-摩擦

＿＿＿ 40.	一桿件長2.5 m，橫截面積200 mm2，材料彈性係數為250 GPa，若受到軸向拉力20 kN後，桿件最終長度為多少mm？　(A) 2501　(B) 2502　(C) 2503　(D) 2504。	B-張力與壓力

|  | 35.(B) 36.(A) 37.(C) 38.(B) 39.(D) 40.(A) |
| --- | --- |

1.	(A)組成機構或機械的機件並非全是剛體，彈簧為控制機件。

(B)機構為用來傳送或變換運動方式的組合體，但不作功。

(D)軸承為固定機件。

2.	(A)由tan(＝知，當螺旋角愈大，導程愈小。
(B)螺紋為斜面的應用。

(C)三線螺紋其螺旋線間相隔角度(＝＝120(。

3.	差動螺旋中，螺桿上的兩螺紋，其旋向相同，導程不同。當螺桿旋轉一圈時，從動件移動距離為兩螺旋導程之差，故5－L2＝2，L2＝3 mm。

4.	彈簧墊圈屬於摩擦鎖緊裝置。

6.	(A)車輛底盤懸掛裝置之彈簧其功用為吸收振動，緩和衝擊。

(C)鐘錶發條的彈簧其功用為儲存能量。

(D)離合器、制動器的彈簧其功用為產生作用力，維持機件接觸。

8.	T1＝T2　T2＝T1

P（kW）＝　8＝　T1＝1400N

9.	＝＝30圈　S＝(D＝((0.6(30＝18( m

10.	(＝90(　2＝60(　＝30(　＝90(－30(＝60(

＝　＝　N從＝1000cot30( rpm

11.	D從＝＝20（cm）
C內切＝＝＝20（cm）
C外切＝＝＝40（cm）

12.	＝＝＝30 mm　＝e＝1.5(30＝45（mm）

作用弧S＝＝45((14(＝3.5(（mm）
接觸率＝　1.4＝　周節Pc＝2.5( mm　M＝＝2.5
C外切＝　75＝　＋＝60……（1）

再由轉速與齒數成反比　故＝1.5……（2）
由（1）（2）解得＝36齒　＝24齒

14.	e＝　＝　＝10rpm
e＝　＝　TD＝4……（1）

回歸輪系中，當四個齒輪模數相同時，＝
故＝15＋45＝60……（2）
由（1）（2）解得＝12齒　＝48齒

15.	單式輪系中，B、C為惰輪，輪系值e＝＝－＝－

16.	當鼓輪逆時針旋轉時，F2為緊邊張力，F1為鬆邊張力
＝e　F1＝F2e

制動扭矩T＝（F2－F1）r＝（F2－F2e）r＝F2r（1－e）

18.	曲柄搖桿機構成立的條件：最短桿（曲柄）加上對偶桿之一小於其他兩桿的長度和，故80＋160＜AD＋90，AD＞150
　　　　　 80＋AD＜160＋90，AD＜170
故連桿AD尺度範圍在170 mm＞AD＞150 mm之間

19.	M＝＝　＝　D︰d＝3︰2

20.	30(＝　T＝4齒

21.	蒲松氏比(＝＝＝0.2

22.	＝　60＝　＝6000N
＝　25＝　＝5000N
選較小者，故P＝5000N

23.	在雙軸向應力狀態中，若＝－＝，則在45(之傾斜面上，＝0，
＝＝＝，即在45(之斜面上僅有剪應力而無正交應力，
此時為一純剪狀態。

24.	迴轉半徑為純量。

25.	圓形面積的極慣性矩J＝

26.	固定樑為靜不定樑。

28.	＝E(＝210(＝200（MPa）

29.	＝　＝　＝20 MPa

30.	P（kW）＝　8(＝　T＝200N-m

32.	如圖（a）所示
＝120＋60－100＝80N（→）
＝160－80＝80N（↑）
 R＝＝80N，45(（↗）

圖（a）

33.	合力R＝（↓，＋）＝20＋50＋30－40＝60N（↓）
由力矩原理，R(X（順時針為正）＝
60(X＝50(2＋30(6－40(1　X＝4m

34.	＝＝3.8（cm）
＝＝2.8（cm）

35.	t＝＝＝10（s）

36.	＝0　＝＝＝60(（rad/s）
＝＋t　60(＝(10　＝6( rad/s2

37.	如圖（b）所示，電梯等加速度上升時

R＝m（g＋a）＝（9.8＋2）＝826（N）

圖（b）

38.	如圖（c）所示　F＝ma　30＝30(a　a＝1m/s2
S＝at2＝(1(42＝8（m）　W＝F(S＝30(8＝240（N-m）

圖（c）

39.	靜摩擦係數＝tan＝tan45(＝1

40.	＝＝＝1（mm）

L＝2500＋1＝2501（mm）

試題分析

# 一、命題焦點

【機件原理】

本年度題目在16章中皆有出題，在第2、9、10、11章出2題，其餘各章皆只出1題，整體出題比例還算正常。

今年題目中，觀念題有8題，計算題有12題。整體而言，難度不高，所有題目在歷屆試題中皆有類似題出現。

此次機件原理想拿高分非常容易，平時只要多練習歷屆試題，若有時間，再鑽研一些沒考過的練習題，如此在考試時，應可輕鬆應對。

【機械力學】

本年度出題比率靜力學5題（25％）、動力學4題（20％）、材料力學11題（55％），觀念題6題，計算題14題。整體來說，題目非常簡單。

靜力學中，第1、3、4章各出1題，第2章出2題，在第2章中，共點力系出1題，平行力系出1題。整體而言，題目非常簡單，對同學而言，靜力學想拿高分很容易。

動力學中，第5、6、7、8章各出1題計算題，皆為基本公式的運用，整體而言，題目非常簡單，對有用心準備的同學而言，拿高分很容易。

材料力學中，第9、10、11、13章各出2題，第12章出3題，皆為基本公式的運用，對大多數的同學而言，應可輕鬆應對。

二、配分比例表

| 機件原理 | 題數 | 機械力學 | 題數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 概述 | 1 | 緒論 | 1 |
| 螺旋 | 2 | 平面力系 | 2 |
| 螺旋連接件 | 1 | 重心 | 1 |
| 鍵與銷 | 1 | 摩擦 | 1 |
| 彈簧 | 1 | 直線運動 | 1 |
| 軸承及連接裝置 | 1 | 曲線運動 | 1 |
| 帶輪 | 1 | 動力學基本定律及運用 | 1 |
| 鏈輪 | 1 | 功與能 | 1 |
| 摩擦輪 | 2 | 張力與壓力 | 2 |
| 齒輪 | 2 | 剪力 | 2 |
| 輪系 | 2 | 平面的性質 | 2 |
| 制動器 | 1 | 樑之應力 | 3 |
| 凸輪 | 1 | 軸的強度與應力 | 2 |
| 連桿機構 | 1 |  |  |
| 起重滑車 | 1 |  |  |
| 間歇運動機構 | 1 |  |  |

# Text boxes

103

年

四技二專

休息一下！看我一眼，茅塞頓開

析

解