統一入學測驗

電機類、資電類專業科目

（本試題答案係統一入學測驗中心公布之標準答案）

電機類、資電類專業科目(一)─基本電學：（第1至25題）

1.	在3秒內將10庫侖的電荷由電位10V處移動到50V處，再從50V處移動到30V處，則總共作功多少焦耳？　(A)200　(B)400　(C)500　(D)600。	電容與靜電

2.	某裝置的電源電池為1.5V，可使用能量為5400J。該裝置之工作與待機模式所需電流分別為19mA與200μA，若設定每小時工作10分鐘，待機50分鐘，則該裝置約可使用多少小時？　(A)150　(B)200　(C)300　(D)375。	電學概論

3.	將長度為100公尺且電阻為1Ω的某金屬導體，在維持體積不變情況下，均勻拉長後的電阻變為9Ω，則拉長後該金屬導體長度為多少公尺？　(A)200　(B)300　(C)600　(D)900。	電阻

4.	將電阻值分別為2Ω、3Ω及4Ω的三個電阻串聯後，接於E伏特的直流電源，若2Ω電阻消耗功率為18W，則E值為何？　(A)18　(B)27　(C)32　(D)36。	串並聯電路

5.	如圖(一)所示之電路，當電壓V1＝10V時，則電流I約為多少安培？　(A)1　(B)5　(C)8　(D)10。	串並聯電路

6.	如圖(二)所示之電路，若I2＝0A，則R與I1分別為何？　(A)R＝3Ω，I1＝5A　(B)R＝3Ω，I1＝4A　(C)R＝6Ω，I1＝3A　(D)R＝6Ω，I1＝2A。

串並聯電路

圖(一)　　　　　　　　　　　　　圖(二)

|  | 1.(A) 2.(C) 3.(B) 4.(B) 5.(B) 6.(C) |
| --- | --- |

7.	如圖(三)所示之電路，由a、b兩端往左看入之諾頓等效電流約為多少安培？　(A)0.8　(B)1.2　(C)2.4　(D)3.2。	直流網路分析

8.	承接上題，若Vc＝9V，則RL約為多少歐姆？　(A)1　(B)2　(C)3　(D)4。	直流網路分析

9.	如圖(四)所示之電路，若b為參考節點，則下列節點方程式組何者正確？　(A)　(B)

(C)　(D)。	直流網路分析

圖(三)　　　　　　　　　　　　圖(四)

10.	電容器X的電容值為60μF，耐壓250V。若電容器X和另一電容器Y串聯後，其總電容值為20μF，總耐壓為300V，則電容器Y的電容值和耐壓分別為何？　(A)60μF，150V　(B)60μF，200V　(C)30μF，150V　(D)30μF，200V。	電容與靜電

11.	某電感值為0.5H的線圈，若通過4A電流可產生0.01韋柏(Wb)磁通，則該線圈的匝數與儲存磁能分別為何？　(A)200匝，4焦耳　(B)200匝，2焦耳　(C)100匝，4焦耳　(D)100匝，2焦耳。	電感與電磁

12.	匝數分別為500匝和1000匝的X線圈與Y線圈，若X線圈通過5A電流時，產生4×10－4Wb磁通量，其中90％交鏈至Y線圈，則X線圈自感L 及兩線圈互感M分別為何？　(A)L＝72mH，M＝40mH　(B)L＝70mH，M＝40mH　(C)L＝40mH，M＝70mH　(D)L＝40mH，M＝72mH。	電感與電磁

|  | 7.(C) 8.(C) 9.(A) 10.(D) 11.(A) 12.(D) |
| --- | --- |

13.	如圖(五)所示之電路，在t＝0秒時將開關S閉合，若電容器的電壓vc初值為12V，則S閉合瞬間的電容器電流ic與充電時間常數分別為何？　(A)7mA，0.2秒　(B)7mA，0.25秒　(C)12mA，0.2秒　(D)20mA，0.4秒。	直流暫態

14.	如圖(六)所示之電路，開關S在t＝0秒時閉合，若電感器的初始能量為零，則電路時間常數τ與t＝1秒時之電感器電流iL分別為何？　(A)τ＝1ms，iL＝2.4A　(B)τ＝1ms，iL＝1.2A　(C)τ＝2ms，iL＝2.4A　(D)τ＝2ms，iL＝1.2A。	直流暫態

圖(五)　　　　　　　　　　　　　圖(六)

15.	若v(t)＝100sin(157t－30)V，則v(t)的頻率與有效值分別為何？　(A)50Hz，120V　(B)25Hz，120V　(C)50Hz，100V　(D)25Hz，100V。

交流電

16.	若i1(t)＝4sin(ωt)A的相量式為2(0A，則i(t)＝10cos(ωt－45)A的相量式為何？　(A)＝10(－45A　(B)＝10(45A　(C)＝5(45A　(D)＝5(－45A。	交流電

17.	某RC 串聯電路的輸入電壓為4sin(377t)V，若流經電阻的電流為sin(377t＋45)A，則電阻約為多少歐姆？　(A)4　(B)3　(C)2　(D)2。	基本交流電路

18.	某RL並聯電路的電阻R＝3Ω，電感抗XL＝3Ω。若總消耗電流為8sin(377t)A，則流經電阻的電流為何？　(A)　(B)　(C)4sin(377t＋45)A　(D)4sin(377t－45)A。	基本交流電路

19.	如圖(七)所示之電路，若vs(t)＝100sin(377t)V，則v1(t)為何？　(A)25sin(377t－30)V　(B)25sin(377t－45)V　(C)50sin(377t－30)V　(D)50sin(377t－45)V。	基本交流電路

|  | 13.(A) 14.(B) 15.(D) 16.(C) 17.(D) 18.(A) 19.(D) |
| --- | --- |

20.	某負載電壓為110sin(314t＋60)V，電流為5sin(314t＋30)A，則該負載的視在功率約為多少VA？　(A)1100　(B)952.63　(C)777.82　(D)550。	交流電功率

21.	某RL並聯電路的電阻R＝4Ω，輸入電壓＝40(0V，若總視在功率大小為500VA，則電感抗約為多少歐姆？　(A)2.66　(B)5.33　(C)10.66　(D)16。	諧振電路

22.	RLC 串聯電路發生諧振時，下列敘述何者正確？　(A)阻抗最小，功率因數0.707　(B)阻抗最小，功率因數1.0　(C)阻抗最大，功率因數0.707　(D)阻抗最大，功率因數1.0。	諧振電路

23.	外接電流源＝4(0A的RLC並聯電路中，電阻R＝10Ω，電感L＝5mH，電容C＝10μF。當發生諧振時，該電路平均消耗功率約為多少

瓦特？　(A)80　(B)　(C)160　(D)160。	諧振電路

24.	如圖(八)所示之1(2W與1(3W 供電系統，其中每一配電線路的等效電阻為r，單一負載皆為1kW。若1(2W系統供電之配電線路損失為P2W，1(3W系統供電之配電線路損失為P3W，則下列敘述何者正確？　(A)P3W＝4P2W　(B)P3W＝3P2W　(C)P3W＝0.5P2W　(D)P3W＝0.25P2W。

交流電源

(a)1(2W供電　　　　　　　(b)1(3W供電

圖(八)

25.	三相平衡Y接電源系統，n為中性點，若線電壓分別為220 (0V、(120V及(－120V，下列有關相電壓之敘述，何者正確？　(A)＝220(150V　(B)＝220(150V　(C)＝220(90V　(D)＝220(90V。	交流電源

|  | 20.(D) 21.(B) 22.(B) 23.(C) 24.(D) 25.(A) |
| --- | --- |

電機類專業科目(二)─基本電學實習：（第26至40題）

26.	下列何種情形，最容易發生人體觸電事故？　(A)赤腳著地且人體碰觸到火線　(B)立於塑膠椅子上且人體碰觸到用電設備之金屬外殼　(C)立於塑膠椅子上且人體碰觸到接地線　(D)赤腳著地且人體碰觸到用電設備之金屬外殼，且該用電設備之漏電斷路器功能正常。

工場安全及衛生

27.	有一色碼電阻其顏色為「橙橙棕金」，若用三用電錶量測其電阻值，則合理量測讀值為何？　(A)230Ω　(B)320Ω　(C)2.3kΩ　(D)3.2kΩ。

電阻、電壓及電流之量測

28.	若配電盤電壓固定為110V，經使用三用電錶量測一家用插座，電壓讀值為110V，該插座至配電盤之配線長度為50公尺，電線電阻為5.65Ω/km。當該插座接上一110V/440W之電熱器後，此時以三用電錶量測該插座之合理讀值為何？　(A)109.8V　(B)108.9V　(C)107.8V　(D)105.5V。	電阻、電壓及電流之量測

29.	某一直流電路有a與b兩端點，用直流電壓表量測a與b兩端點之電壓為10V，用直流電流表量測a與b兩端點之電流為1A，若在a與b兩端點並聯兩個電阻R，則R值為多少時，其消耗功率最大？　(A)10Ω　(B)20Ω　(C)30Ω　(D)40Ω。	直流電路實驗

30.	如圖(九)所示之電路，則下列敘述何者錯誤？　(A)若Rx＝20Ω時，檢流計改為直流電壓表時其讀值為5V（量測極性與檢流計相同）　(B)若Rx＝40Ω時，檢流計改為直流電壓表

時其讀值為0V（量測極性與檢流計相同）　(C)若Rx＝20Ω時，檢流計的電流讀值為3A　(D)若Rx＝40Ω時，檢流計的電流讀值為0A。

直流電路實驗

31.	若在其他條件相同之下，下列何種電線之安全電流最高？　(A)耐熱PVC電線　(B)PVC電線　(C)交連PE電線　(D)PE電線。

導線之連接及處理

|  | 26.(A) 27.(B) 28.(C) 29.(B) 30.(C) 31.(C) |
| --- | --- |

32.	下列有關燈具控制配線之敘述，何者錯誤？　(A)二個三路開關及一個四路開關可於三處（三個開關）控制一盞燈　(B)三路開關在功能上可代替單切開關　(C)四路開關在功能上可代替單切開關　(D)三個三路開關及一個四路開關可於四處（四個開關）控制一盞燈。

屋內配線

33.	有一陶瓷電容器標示為104，其電容值為何？　(A)104μF　(B)0.1μF　(C)0.01μF　(D)104pF。	電阻、電壓及電流之量測

34.	在直流RL串聯的充電暫態電路中，若要延長暫態時間，則下列敘述何者正確？　(A)等比例減小R與L值　(B)等比例增大R與L值　(C)R值保持不變，增大L值　(D)L值保持不變，增大R值。

直流暫態實驗

35.	有一單相交流負載，若負載兩端的電壓v(t)＝(377t－15()V，流經負載的電流i(t)＝(377t＋15()A，則下列敘述何者正確？　(A)此負載為電感性負載　(B)此負載的平均功率為550W　(C)此負載的阻抗為22∠30(Ω　(D)此負載的功率因數為0.866。

交流電路實驗

36.	有一用戶的瓦時表，其電表常數為1000Rev/kWh，若觀察此表每5秒轉動1圈，則此時用戶的負載為多少瓦特？　(A)480　(B)600　(C)720　(D)1000。	電功率及電能量實驗

37.	下列有關照明用燈泡、燈管之敘述，何者錯誤？　(A)110V/40W之日光燈應配合使用1P起動器點亮　(B)省電燈泡與日光燈的發光原理相同　(C)水銀燈之發光原理為弧光放電　(D)省電燈泡較白熾燈省電。

照明及電熱器具檢修

38.	有關一般家用電熱器具之相關知識，下列敘述何者正確？　(A)電磁爐的加熱方式是利用電弧發熱原理　(B)微波爐所使用的電磁波頻率為2450GHz　(C)以鎳鉻合金的電熱線作加熱元件，其特性為低電阻係數、高溫度係數　(D)當雙金屬片受熱時，膨脹係數大的金屬會向膨脹係數小的金屬彎曲。	照明及電熱器具檢修

|  | 32.(D) 33.(B) 34.(C) 35.(D) 36.(C) 37.(A) 38.(D) |
| --- | --- |

39.	下列有關電力電驛之敘述，何者錯誤？　(A)MK2P型電力電驛的激磁線圈接腳為2、8　(B)MK3P型電力電驛的激磁線圈接腳為2、10　(C)MK2P型電力電驛共有8支接腳　(D)MK3P型電力電驛共有11支接腳。	低壓工業配線

40.	有一三相感應電動機，以Y-Δ起動並有3E電驛作保護，則下列敘述何者錯誤？　(A)Y-Δ起動法可將起動電流降至全壓起動時的0.5倍　(B)Y-Δ起動法可降低加在繞組上的電壓　(C)3E電驛又稱SE電驛　(D)3E電驛具有過載、欠相與逆相保護功能。	低壓工業配線

|  | 39.(A) 40.(A) |
| --- | --- |

電機類、資電類專業科目(一)─基本電學

1.	WT＝W1＋W2＝Q(VA－VB)＋Q(VC－VA)

＝10(50－10)＋10(30－50)＝400－200＝＋200J

2.	T＝Tu＋Ts＝＝＝300hr

3.	＝＝N＝3＝N＝1003＝300m

4.	I＝＝＝3A

E＝IRT＝3(2＋3＋4)＝27V

5.	I2＝＝＝5A

由Node A利用K.C.L.可得I1＋I2＝2＋4

I1＝2＋4－I2＝(2＋4)－5＝1A

再利用K.C.L.可得7＋I1＋3＋I＝6＋4＋1＋5

∴I＝5A

6.	∵I2＝0A代表電橋平衡R6＝49R＝6

∴I1＝＝＝3A

7.	利用密爾門定律可得：

Vc＝ΣIin(c)Rcb＝ETH

＝

＝＝12V

RN＝RTH＝Rab(oc)|移去電源

＝R2＋＝3＋＝5

∴IN＝＝＝2.4A

8.	Vc＝ETH分壓律

9＝12RL＝3

9.	Vo＝E1＝＋60V，利用節點電壓法

＋＋＝0

＋＋＝0

0.7V1－0.25V2＝15…………

＋＋＝0

＋＋＝0

－0.25V1＋0.95V2＝17…………

10.	CT＝CXCY＝

QS＝CTVT＝＝6000

VY＝＝＝200V

11.	WL＝＝＝4J

∵L＝0.5＝     ∴N＝200匝

12.	LX＝＝＝0.04H＝40mH

M＝＝＝72mH

13.	利用戴維寧定理化成下圖等效電路

Eo＝E＝＝40V

Ro＝R1R2＝3k6k＝2

ic(0)＝＝＝7mA

RTH＝R3＋(R1R2)＝2k＋(3k6k)＝4

＝RTHC＝＝0.2sec

14.	RTH＝(66)＋2＝5　ETH＝E＝＝6V

＝＝＝1ms　iL(tm)＝＝＝1.2A

t＝1sec＝1000　(故電感已達儲能穩態

iL(1)＝iL(tm)＝1.2A

15.	f＝＝＝25Hz

Vrms＝＝＝100V

16.	＝＝＝

17.	＝＝＝

＝＝＝

＝＝＝

R＝＝＝2

18.	iR＝＝

＝＝

19.	＝＝

＝＝＝

＝＝

∴＝＝

＝

＝

＝＝

20.	S＝EI＝1105＝550VA

21.	IR＝＝＝10A

I＝＝＝12.5A

IL＝＝＝

XL＝＝＝≒

23.	Pav＝＝＝160W

24.	I2W＝＝＝20A

I3W＝＝＝10A

P2W＝＝＝800r

P3W＝＝＝200r

＝＝ (P2W＝4P3W或P3W＝0.25P2W

25.	∵＝

∴＝＝

＝

電機類專業科目(二)─基本電學實習

27.	R＝＝

＝313.5～346.5(故取320

28.	RLine＝＝＝0.565

In＝＝＝4A

Vs＝E－InR＝110－40.565≒107.8V

29.	r＝＝＝＝10

＝( R＝20

30.	(A)VA＝＝＝20V

VB＝＝＝15V

Ⓥ＝VAB＝VA－VB＝20－15＝5V

(B) VA＝＝＝20V

VB(＝＝＝20V

Ⓥ＝VAB(＝VA－VB(＝0V

(C)RT＝(R1R2)＋(R3Rx)＝(510)＋(2020)＝

Ⓖ＝＝＝

(D)Ⓖ＝＝＝0A

32.	(D)四處控制一燈應使用二個三路開關及二個四路開關。

33.	C＝

34.

35.	(A)（代表負載為電容性）

(B)

(C)

(D)

36.	N＝1Rev/5s＝720Rev/h

PL＝＝＝720W

37.	(A)110V/40W日光燈應使用4P的起動器。

38.	(A)電磁爐使用電磁感應原理發熱

(B)微波爐使用電磁波頻率為2450MHz

(C)鎳鉻合金具有高電阻係數，低溫度係數。

39.	(A)激磁線圈接腳為2及7。

40.	本題略有爭議，選項(A)(C)皆為錯誤。

(A)＝，(C)3E電驛與SE電驛不同。

試題分析

一、命題焦點

●基本電學：

今年的試題每一題均有創意，且全部皆為計算題，相關觀念都融於計算中，若學生程度不佳或計算時不夠用心、仔細，很難取得高分。

此次試題很少考古題，故同學應多作試題演練，提升熟悉度與計算能力，才能期待取得高分。

●基本電學實習：

此次試題很有水準，只有最後一題會有爭議，3E與SE電驛構造不同，降壓起動電流為全壓起動電流的而非0.5，其他各題可見命題教授的功力及用心，沒有程度、不細心的同學很難取得高分。

二、配分比例表

| 基本電學 | 題數 | 基本電學實習 | 題數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 電學概論 | 1 | 工場安全及衛生 | 1 |
| 電阻 | 1 | 銲接練習 | 0 |
| 串並聯電路 | 3 | 電阻、電壓及電流之量測 | 3 |
| 直流網路分析 | 3 | 直流電路實驗 | 2 |
| 電容與靜電 | 2 | 導線之連接及處理 | 1 |
| 電感與電磁 | 2 | 屋內配線 | 1 |
| 直流暫態 | 2 | 電子儀表之使用 | 0 |
| 交流電 | 2 | 直流暫態實驗 | 1 |
| 基本交流電路 | 3 | 交流電路實驗 | 1 |
| 交流電功率 | 1 | 電功率及電能量實驗 | 1 |
| 諧振電路 | 3 | 照明及電熱器具檢修 | 2 |
| 交流電源 | 2 | 低壓工業配線 | 2 |
| 合 計 | 25 | 合 計 | 15 |

# Text boxes

年

104

四技二專

圖(七)

圖(九)

解

析

休息一下！看我一眼，茅塞頓開

◎若發現本書有缺頁、倒裝、整頁漏印、嚴重污損等情形，請將書包妥寄回，本公司將迅速為您更換。

圖書編號／X3509

執行編輯／凃智騰

法律顧問／北辰著作權事務所蕭雄淋律師

出　版　者／龍騰文化事業股份有限公司

台北總公司／248新北市五股區五權七路1號

電話／(02)2298-2933	FAX：(02)2298-9766

台中分公司／407台中市西屯區環河路86號

電話／(04)2251-7278	FAX：(04)2254-1128

高雄分公司／813高雄市左營區重信路272號

電話／(07)346-3799	FAX：(07)345-9676

網　　　址／http://www.lungteng.com.tw

郵撥帳號／1129537-1 龍騰文化事業股份有限公司