統一入學測驗

電機類、資電類專業科目

（本試題答案係統一入學測驗中心公布之標準答案）

電機類、資電類專業科目(一)─電子學：（第1至25題）

1.	兩電壓v1(t)＝8cos(20πt＋13()V及v2(t)＝4sin(20πt＋45)V，則兩電壓之相位差為多少度？　(A)58　(B)45　(C)32　(D)13。	概論

2.	下列有關半導體之敘述，何者正確？　(A)當溫度升高時本質半導體的電阻會變大　(B)P型半導體內電洞載子濃度約等於受體濃度　(C)外質半導體中電洞與自由電子的濃度相同　(D)N型半導體內總電子數大於總質子數。	二極體

3.	下列敘述何者正確？　(A)紅外線LED可發紅色可見光　(B)LED發光原理與白熾鎢絲燈泡相同　(C)矽二極體之障壁電壓即為熱當電壓(thermal voltage)　(D)矽二極體於溫度每上升10C，其逆向飽和電流約增加一倍。	二極體

4.	如圖(一)所示之理想二極體整流電路，若Vo之平均值為39.5V，RL＝10kΩ，Vi＝100sin(100πt)V，Vo之漣波電壓峰對峰值為1V，則C值約為多少μF？　(A)2　(B)40　(C)120　(D)360。	二極體之應用電路

5.	承接上題，若變壓器匝數比N1/N2＝x，則x約為何？　(A)5.5　(B)4.5　(C)3.5　(D)2.5。	二極體之應用電路

6.	單相中間抽頭變壓器型二極體全波整流電路中，其輸出電壓平均值為50V，負載為純電阻，則每個二極體之逆向峰值電壓(PIV) 約為多少伏特？　(A)173　(B)157　(C)79　(D)50。	二極體之應用電路

|  | 1.(A) 2.(B) 3.(D) 4.(B) 5.(D) 6.(B) |
| --- | --- |

7.	NPN型BJT工作於飽和區時，下列敘述何者正確？　(A)適合作為訊號放大　(B)集極電流與基極電流成正比　(C)相同集極電流下，BJT消耗功率比工作於主動區小　(D)基-射極與基-集極間均為逆向偏壓。

雙極性接面電晶體

8.	PNP型BJT工作於主動區時，其射極電壓(VE)、基極電壓(VB)及集極電壓(VC)之大小關係為何？　(A)VE＞VB＞VC　(B)VB＞VE＞VC　(C)VB＞VC＞VE　(D)VC＞VB＞VE。	電晶體直流偏壓電路

9.	如圖(二)所示之電路，若BJT之β＝100，基-射極電壓VBE＝0.7V，則Vo約為多少伏特？　(A)3.6　(B)4.5　(C)5.5　(D)6.4。

電晶體直流偏壓電路

10.	承接上題，VCE約為多少伏特？　(A)2.31　(B)3.37　(C)4.85　(D)5.21。	電晶體直流偏壓電路

11.	如圖(三)所示之放大電路，BJT之切入電壓VBE(t)＝0.7V，β＝100，熱當電壓VT＝26mV，交流等效輸出電阻ro＝∞，則Io/Ii約為何？　(A)92.34　(B)56.68　(C)48.42　(D)39.27。	電晶體放大電路

圖(二)　　　　　　　　　　　　　圖(三)

12.	承接上題，Vo/Vi約為何？　(A)－95.3　(B)－57.6　(C)－48.9　(D)－30.5。	電晶體放大電路

13.	常作為射極隨耦器的電晶體組態為何？　(A)共射極組態　(B)共基極組態　(C)共集極組態　(D)共閘極組態。	電晶體放大電路

14.	下列有關常見的達靈頓電路(Darlington circuit)之特點，何者錯誤？　(A)高輸出阻抗　(B)高輸入阻抗　(C)高電流增益　(D)低電壓增益。

串級放大電路

|  | 7.(C) 8.(A) 9.(D) 10.(B) 11.(D) 12.(C) 13.(C) 14.(A) |
| --- | --- |

15.	下列敘述何者正確？　(A)變壓器耦合串級放大電路不易受磁場干擾　(B)直接耦合串級放大電路之低頻響應不佳　(C)直接耦合串級放大電路前後級阻抗容易匹配　(D)電阻電容耦合串級放大電路偏壓電路獨立，設計容易。	串級放大電路

16.	某N通道增強型MOSFET放大電路，MOSFET之臨界電壓(threshold voltage)Vt＝2V，參數K＝0.3mA/V2，若MOSFET工作於夾止區，閘-源極間電壓VGS＝4V，則轉移電導gm為多少mA/V？　(A)0.6　(B)1.2　(C)1.8　(D)2.4。	場效電晶體

17.	如圖(四)所示之電路，若MOSFET之ID＝2mA，臨界電壓Vt＝2V，則其參數K約為多少mA/V2？　(A)0.22　(B)0.31　(C)0.42　(D)0.54。

場效電晶體

18.	如圖(五)所示之放大電路，若MOSFET工作於夾止區，且轉換電導gm＝0.5mA/V，不考慮汲極交流等效輸出電阻，則Vo/Vi約為何？
(A)－1.6　(B)－2.5　(C)－6.8　(D)－12.3。	場效電晶體放大電路

19.	承接上題，Io/Ii約為何？　(A)750　(B)55　(C)－55　(D)－750。

場效電晶體放大電路

圖(四)　　　　　　　　　　　　　圖(五)

|  | 15.(D) 16.(B) 17.(A) 18.(B) 19.(D) |
| --- | --- |

20.	如圖(六)所示之理想運算放大器電路，R＝1kΩ，若V1＝1V，V2＝2V，V3＝3V，V4＝4V，則Vo為多少伏特？　(A)－2　(B)－1　(C)4　(D)7。

運算放大器

21.	承接上題，若V1＝－1V，V2＝2V，V3＝－3V時，Vo＝0V，則V4為多少伏特？　(A)－5　(B)－4　(C)4　(D)5。	運算放大器

22.	如圖(七)所示之電路，若Vi為峰值之對稱三角波，則Vo之平均電壓約為多少伏特？　(A)－7.5　(B)－5　(C)5　(D)7.5。

運算放大器

圖(六)　　　　　　　　　　　　圖(七)

23.	如圖(八)所示之電路，R2＝2kΩ，VR＝－2V，若其上臨界電壓為4V，則R1約為多少kΩ？　(A)1.5　(B)2.8　(C)3.6　(D)4.8。	基本振盪電路

24.	承接上題，若R1＝R2＝2kΩ且VR＝2V，則其下臨界電壓為多少伏特？　(A)－8　(B)－6　(C)－4　(D)－2。	基本振盪電路

25.	下列有關555計時IC的控制電壓腳（第5腳）之敘述，何者錯誤？　(A)可改變輸出之電壓大小　(B)可改變輸出之振盪頻率　(C)可改變內部上比較器之參考電位　(D)可改變內部下比較器之參考電位。

基本振盪電路

|  | 20.(C) 21.(C) 22.(C) 23.(A) 24.(B) 25.(A) |
| --- | --- |

電機類專業科目(二)─電子學實習：（第26至40題）

26.	如圖(九)所示之理想中心抽頭式全波整流電路，AC電源接於110V之市電，若變壓器之電壓規格：一次側為120V，二次側為0-12-24V。電阻R為1kΩ，則輸出電壓vo之峰值為何？　(A)　(B)　(C)　(D)。

二極體之特性及應用電路實驗

27.	下列有關整流濾波電路之敘述，何者正確？　(A)整流濾波電路之負載愈大，輸出漣波電壓愈大　(B)π型濾波電路之L值愈大，波形因數愈大　(C)RC濾波電路之負載相同時電容值愈大，輸出漣波電壓愈大　(D)全波整流電路之輸出漣波頻率與交流電源頻率相同。

二極體之特性及應用電路實驗

28.	如圖(十)所示之理想二極體電路，則vo/vi之轉移曲線為何？

(A)　(B)

(C)　(D)

截波及箝位電路實驗

29.	BJT共射極直流偏壓實驗時，偏壓電路調整至最佳工作點，若測得之集極電流IC＝12mA，射極電流IE＝12.06mA，則此電晶體之β值為何？　(A)195　(B)200　(C)205　(D)220。	雙極性接面電晶體之特性實驗

|  | 26.(D) 27.(A) 28.(A) 29.(B) |
| --- | --- |

30.	如圖(十一)所示之電晶體電路，VCC＝15V，RB＝429kΩ，RC＝1.2kΩ，若VBE＝0.7V，VCE＝7V，則電晶體之β值約為何？　(A)152　(B)188　(C)200　(D)220。	電晶體直流偏壓電路實驗

31.	如圖(十二)所示之電路，VBE＝0.7V，β＝150，VCC＝15V，RC＝1.2kΩ，RE＝1kΩ，調整RB使IC＝4.2mA，則此時RB之值約為何？　(A)395kΩ　(B)360kΩ　(C)330kΩ　(D)312kΩ。	電晶體直流偏壓電路實驗

32.	下列有關BJT放大電路之敘述，何者錯誤？　(A)共射極放大器之電壓增益為負　(B)共集極放大器之電壓增益恆大於1　(C)分壓式偏壓放大電路之溫度穩定性較固定偏壓式佳　(D)共基極放大電路之電流增益最小。	電晶體放大電路實驗

33.	如圖(十三)所示之電路，電晶體β＝100，VBE＝0.7V，VCC＝15V，RC＝1kΩ，RE＝1kΩ，RB1＝120kΩ，RB2＝80kΩ，則IC之值約為何？　(A)4.80mA　(B)4.25mA　(C)3.56mA　(D)3.25mA。

圖(十一)　　　　　圖(十二)　　　　　　圖(十三)

電晶體直流偏壓電路實驗

34.	下列關於串級放大器之敘述，何者正確？　(A)電阻電容(RC)耦合串級放大器所使用之電容(C)是用來作阻抗匹配　(B)由兩電晶體組成之達靈頓放大電路主要目的為增加頻帶寬度(bandwidth)　(C)變壓器耦合串級放大器所使用之變壓器可增加頻帶寬度　(D)直接耦合串級放大器可放大直流信號。	串級放大電路實驗

|  | 30.(C) 31.(B) 32.(B) 33.(C) 34.(D) |
| --- | --- |

35.	如圖(十四)所示之JFET自給偏壓電路，若飽和電流IDSS＝4mA，VDD＝12V，截止電壓VGS(OFF)＝－3.9V，則下列敘述何者正確？　(A)將RS短路時，量測之電流ID變小　(B)電阻RG愈大，則量測之電流ID愈大　(C)其偏壓VGS主要由電流ID與電阻RS之乘積決定　(D)當VDD增加至18V時，量測之電流ID會增大1.5倍。

場效電晶體之特性實驗

36.	如圖(十五)所示之共汲極放大器，VDD＝15V，下列敘述何者錯誤？　(A)輸出阻抗Zo＝RS　(B)輸入阻抗Zi＝RG　(C)電壓增益恆小於1　(D)輸出電壓與輸入電壓相位相同。	場效電晶體放大器電路實驗

ˉ

圖(十四)　　　　　　　　　　　　　圖(十五)

37.	如圖(十六)所示之電路，實驗時其偏壓電源VCC＝15V，若輸入信號為振幅1V且頻率為1kHz之弦波電壓，則下列敘述何者正確？　(A)輸出信號為弦波信號且與輸入信號同相位　(B)輸出信號為弦波信號且與輸入信號反相　(C)輸出信號為方波信號且與輸入信號同相位　(D)輸出信號為方波信號且與輸入信號反相。	運算放大器應用電路實驗

38.	如圖(十七)所示之理想運算放大器電路，其偏壓電源VCC＝15V，則輸出電壓Vo為何？　(A)10V　(B)5V　(C)－2V　(D)－4V。

運算放大器應用電路實驗

圖(十六)　　　　　　　　　　　圖(十七)

|  | 35.(C) 36.(A) 37.(D) 38.(D) |
| --- | --- |

39.	如圖(十八)所示之理想運算放大器電路，其偏壓電源VCC＝12V，輸入信號vi為振幅8V、1kHz之弦波信號，若不慎將圖中運算放大器之反相(－)輸入端與非反相(＋)輸入端互換連接，則輸出信號vo為何？　(A)與vi同相位之弦波信號　(B)與vi反相之弦波信號　(C)方波信號　(D)零電壓。	基本振盪電路實驗

40.	如圖(十九)所示之電路，若運算放大器之飽和電壓＋Vsat與－Vsat分別為12V與－12V，則輸出信號vo為何？　(A)峰值為6V之三角波　(B)峰值為12V之方波　(C)峰值為6V之方波　(D)峰值為12V之三角波。

基本振盪電路實驗

圖(十八)　　　　　　　　　　　圖(十九)

資電類專業科目(二)─電子學實習：（第41至52題）

41.	下列有關一般指針型三用電表的敘述，何者正確？　(A)可測得交流電壓的頻率　(B)可測得兩交流電壓波形的相位差　(C)可測得交流電壓的有效值　(D)可測得交流電流的波形。	電子儀表

42.	如圖(二十)電路所示，已知電晶體Q1工作在主動區，如果電晶體Q1溫度上升了，以下的回授過程分析，何者正確？　(A)IC減少→VX減少→VY減少→IC增加　(B)VX減少→IC減少→VY減少→IC增加　(C)IC增加→VY減少→VX減少→IC減少　(D)VY減少→IC增加→VX減少→IC減少。

電晶體直流偏壓電路實驗

|  | 39.(C) 40.(B) 41.(C) 42.(C) |
| --- | --- |

43.	右圖(二十一)為某生作實驗的電路圖，量Vo端波形時發現漣波因數太大，下列何者不是降低漣波因數的可行做法？　(A)將二極體反接　(B)增加電容C的值　(C)增加電阻RL的值　(D)增加Vi的頻率。		二極體之特性及應用電路實驗

44	下列有關圖(二十二)電路之敘述，何者錯誤？　(A)靜態工作點必在直流負載線上　(B)直流負載線與交流負載線重合　(C)靜態工作點即電晶體在直流偏壓下的工作電壓與電流　(D)靜態工作點必在交流負載線上。

電晶體直流偏壓電路實驗

45.	下列關於圖(二十三)電路的敘述，何者錯誤？　(A)若由Vout取信號輸出，此電路功能為相位落後電路　(B)若由Vo1取信號輸出，此電路功能為相位超前電路　(C)相位超前電路意指輸入信號相位超前輸出信號相位　(D)若由Vo1取信號輸出，此電路功能為高通電路。	基本振盪電路實驗

46.	關於運算放大器應用電路的實現，下列何者錯誤？　(A)利用運算放大器(OPA)實現非零電位檢測器時，OPA會工作於線性區　(B)利用運算放大器(OPA)實現微分器時，OPA會工作於線性區　(C)利用運算放大器(OPA)實現減法器時，OPA會工作於線性區　(D)利用運算放大器(OPA)實現反相放大器時，需使用負回授電路架構。

運算放大器應用電路實驗

47.	圖(二十四)韋恩振盪電路中，Z1為R1與C1的串聯阻抗，Z2為R2與C2的並聯阻抗，下列何者錯誤？　(A)此電路為弦波振盪器　(B)電路之正回授由Z2與R4組成　(C)在電路中放大器電壓增益為　(D)此電路之迴路增益為。	基本振盪電路實驗

|  | 43.(A) 44.(B) 45.(C) 46.(A) 47.(C) |
| --- | --- |

48.	如圖(二十五)之雙準位截波電路，若Vi＝10sin(ωt)V，且D1與D2為理想的二極體，則Vo的輸出波形的電壓範圍應為多少？　(A)－8V至＋12V　(B)－8V至＋8V　(C)－12V至＋8V　(D)－12V至＋12V。

截波及箝位電路實驗

49.	如圖(二十六)電路所示，若要量測電晶體特性曲線，下列哪一個方塊的儀表安排是錯誤的？　(A)A為電流表　(B)B為電壓表　(C)C為示波器　(D)D為電壓表。	雙極性接面電晶體之特性實驗

圖(二十五)　　　　　　　　　　　　　　圖(二十六)

50.	如圖(二十七)所示的稽納穩壓電路中，採用VZ＝10V，功率Pz(max)＝500mW規格的稽納二極體(Zener Diode)，在此電路正常穩壓情況下，RL電阻值上限為多少？　(A)500Ω　(B)1kΩ　(C)2kΩ　(D)3kΩ。

二極體之特性及應用電路實驗

51.	下列有關圖(二十八)電路的敘述，何者錯誤？　(A)屬於無穩態多諧震盪器　(B)Vo輸出端可產生方波　(C)振盪週期可由被動元件調整　(D)VX輸出端可產生弦波。

基本振盪電路實驗

52.	在(1)半波整流電容濾波電路，(2)中間抽頭全波整流電容濾波電路，(3)橋式整流電容濾波電路的實驗中，當使用相同的110V，60Hz(fs)電源輸入，並採用110V/6V-0-6V變壓器、理想二極體與相同的電阻電容的元件。若Vm為峰值電壓，則下列有關輸出電壓的敘述，何者正確？　(A)前兩者漣波週期都是　(B)三電路的實驗中，後兩者的漣波因數較大　(C)三電路的實驗中，其漣波有效值均相等　(D)前兩者的二極體峰值逆向電壓PIV都是2Vm。	二極體之特性及應用電路實驗

|  | 48.(B) 49.(D) 50.(A) 51.(D) 52.(D) |
| --- | --- |

電機類、資電類專業科目(一)─電子學

1.	V1(t)＝8cos(20πt＋13°)＝8sin(20πt＋103°)，V2(t)＝4sin(20πt＋45°)

相位差Δθ＝103°－45°＝58°

2.	(A)當溫度升高時本質半導體的電阻會變小。

(C)外質半導體中電洞與自由電子的濃度不相同。

(D)N型半導體內總電子數等於總質子數。

3.	(A)紅外線LED不可發紅色可見光。

(B)LED發光原理與白熾鎢絲燈泡不相同。

(C)矽二極體之障壁電壓為0.6V～0.7V，熱當電壓(thermal voltage)為26mV。

4.	Vr(p－p)＝，1V＝，C≅40μF

5.	Vdc＝Vm－，Vm＝39.5V＋0.5V＝40V，＝2.5

6.	Vdc＝0.636Vm，Vm＝≅78.6V，二極體的PIV＝2Vm＝157V

7.	(A)不適合作為訊號放大。

(B)集極電流與基極電流不會成正比。

(D)基-射極與基-集極間均為順向偏壓。

8.	VBE順向偏壓，VE＞VB，VBC逆向偏壓，VB＞VC，所以VE＞VB＞VC

9.	IB＝＝0.03mA

IC＝βIB＝100×0.03mA＝3mA，Vo＝10V－3mA×1.2kΩ＝6.4V

10.	VCE＝10V－ICRC－IERE＝10V－3.6V－3.03V＝3.37V

11.	IB＝＝11.9μA

rπ＝≅2.18kΩ

40kΩ//10kΩ//2.18kΩ＝1.71kΩ

Ai＝   ≅39.27

12.	Av＝＝－0.533×＝－48.9

13.	常作為射極隨耦器的電晶體組態為共集極組態。

14.	達靈頓電路(Darlington circuit)之輸出阻抗低。

15.	(A)變壓器耦合串級放大電路易受磁場干擾。

(B)直接耦合串級放大電路之低頻響應佳。

(C)直接耦合串級放大電路前後級阻抗不容易匹配。

16.	gm＝2K(VGS－VT)＝2 × 0.3mA/V2×(4V－2V)＝1.2mA/V

17.	VG＝12V×＝6V

VS＝ID×RS＝2mA × 0.5kΩ＝1V，VGS＝VG－VS＝6V－1V＝5V

ID＝K(VGS－VT)2，K＝＝0.22mA/V2

18.	Av＝－gm(RD//RL)＝－0.5mA/V×(10kΩ//10kΩ)＝－2.5

19.	Ai＝

＝－2.5×

＝－750

20.	(1)計算V1，V2的輸出電壓：（此時V3，V4接地）

Vo1＝(－1)×1V＋(－1)×2V＝－3V

(2)計算V3，V4的輸出電壓：（此時V1，V2接地）

V＋＝＝   　Vo2＝V＋(1＋)＝＝7V

(3)輸出電壓Vo＝Vo1＋Vo2＝－3V＋7V＝4V

21.	(1)計算V1，V2的輸出電壓：（此時V3，V4接地）

Vo1＝(－1)×(－1V)＋(－1)×2V＝－1V

(2)計算V3，V4的輸出電壓：（此時V1，V2接地）

V＋＝×（－3V＋V4）

Vo2＝V＋()＝×(－3V＋V4)×3＝－3V＋V4

(3)Vo＝0V＝Vo1＋Vo2＝－1V＋－3V＋V4，V4＝4V

22.	V＋＝Vi×＋3V×＝Vi＋1V＝±2V＋1V的三角波

當V＋＞0V時，Vo＝＋10V，當V＋＜0V時，Vo＝－10V

，

Vav＝＝5V

23.	VU＝Vref＋(＋Vsat)

4V＝

R1＝1.5kΩ

24.	VD＝＝4V－10V＝－6V

25.

（圖形資料來源：Texas Instruments）

555計時IC的控制電壓腳（第5腳）不可改變輸出之電壓大小。

電機類專業科目(二)─電子學實習

26.	變壓器匝數比，變壓器次級圈電壓V2＝110V×＝22V

因為變壓器為中心抽頭，所以Vrms＝11V

輸出電壓Vo(p)＝Vrms＝11

27.	(B)π型濾波電路之L值愈大，波形因數愈小。

(C)RC濾波電路之負載相同時電容值愈大，輸出漣波電壓愈小。

(D)全波整流電路之輸出漣波頻率為交流電源頻率的2倍。

28.	(1)Vi正半週時：

Vi＜Vb，二極體OFF，Vo＝Vi

Vi ( Vb，二極體ON，Vo＝Vb

(2)Vi負半週時：二極體OFF，Vo＝Vi

29.	IB＝IE－IC＝0.06mA，β＝＝＝200

30.	IC＝，IB＝

β＝＝200

31.	，，

RB≅360kΩ

32.	(B)共集極放大器之電壓增益恆小於1。

33.	VTH＝＝6V

RTH＝120kΩ//80kΩ＝48kΩ

IC＝βIB＝＝3.56mA

34.	(A)電阻電容(RC)耦合串級放大器所使用之電容(C)是用來隔離直流。

(B)由兩電晶體組成之達靈頓放大電路主要目的為增加電流增益。

(C)變壓器耦合串級放大器所使用之變壓器是用來作阻抗匹配。

35.	(A)將RS短路時，量測之電流ID變大。

(B)電阻RG愈大，不會改變量測之電流ID。

(D)當VDD增加至18V時，量測之電流ID不會增大。

36.	輸出阻抗Zo＝Rs//

37.	(1)OPA開迴路增益為無限大，所以輸出電壓為正飽和或負飽和，故輸出信號Vo為方波。

(2)由於輸入信號Vi接至反相輸入端，故輸出信號Vo與輸入信號Vi反相。

38.	＝－4V

39.	(1)假設Vo＝12V時，V＋＝＋12V×＝＋6V，當Vi＞6V時，Vo＝－12V。

(2)假設Vo＝－12V時，V＋＝－12V×＝－6V，當Vi＜－6V時，Vo＝＋12V。

(3)所以輸出信號Vo為方波。

40.	(1)假設Vo＝12V時，V＋＝＋12V×＝＋6V，當Vi＞6V時，Vo＝－12V。

(2)假設Vo＝－12V時，V＋＝－12V×＝－6V，當Vi＜－6V時，Vo＝＋12V。

(3)所以輸出信號Vo為峰值12V方波。

資電類專業科目(二)─電子學實習

41.	(C)三用電表可測得交流電壓的有效值。

42.	電晶體Q1溫度上升了→IC增加→VY減少→VX減少→IC減少。

43.	將二極體反接無法降低漣波因數。

44.	直流負載線與交流負載線不會重合。

45.	相位超前電路意指輸出信號相位超前輸入信號相位。

46.	利用運算放大器實現非零電位檢測器時，運算放大器會工作於飽和區。

47.	電壓增益Av為1＋

48.	(1)Vi正半週時：二極體D1OFF，D2OFF，Vo＝Vi－2V＝10V－2V＝＋8V

(2)Vi負半週時：二極體D1OFF

Vi＋2V＜8V，二極體D2OFF，Vo＝Vi

Vi＋2V≥8V，二極體D2ON，Vo＝－8V

(3)輸出電壓Vo的範圍為－8V～＋8V

49.	D應為電流表。

50.	IZ(max)＝＝＝50mA，IS＝＝70mA

IL(min)＝IS－IZ(max)＝20mA，RL(max)＝＝500Ω

51.	VX輸出端可產生三角波。

52.	(A)半波漣波週期為，中間抽頭波漣週期為。

(B)三電路的實驗中，後兩者的漣波因數較小。

(C)三電路的實驗中，其漣波有效值不相等。

試題分析

一、命題焦點：

●電機類、資電類專業科目(一)─電子學：

命題平均分配於所有章節，其中以二極體之應用電路、電晶體直流偏壓電路、電晶體放大電路、運算放大器及基本振盪電路為主，命題包含理論綜合觀念與理論計算，其中第11、12題計算過程繁雜，學生需要花多一些時間，整體而言，難度適中。

●電機類專業科目(二)─電子學實習：

命題平均分配於所有章節，其中以二極體之特性及應用電路實驗、電晶體直流偏壓電路實驗、運算放大器應用電路實驗與基本振盪電路實驗為主，命題包含理論綜合觀念與理論計算，整體而言，難度適中。

●資電類專業科目(二)─電子學實習：

命題主要針對二極體、雙極性接面電晶及運算放大器應用電路等章節，並未平均分配於所有章節。命題以理論綜合觀念為主，計算部分較少，實際實習考題也不多，整體而言，難度偏易。

二、配分比例表：

| 電機類、資電類 專業科目(一)電子學 | 題 數 | 電機類專業科目(二) 電子學實習 | 題 數 | 資電類專業科目(二) 電子學實習 | 題 數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 概論 | 1 | 工場安全及衛生 | 0 | 工場安全及衛生 | 0 |
| 二極體 | 2 | 二極體之特性及應用電路實驗 | 2 | 二極體之特性及應用電路實驗 | 3 |
| 二極體之應用電路 | 3 | 截波及箝位電路實驗 | 1 | 截波及箝位電路實驗 | 1 |
| 雙極性接面電晶體 | 1 | 雙極性接面電晶體之特性實驗 | 1 | 雙極性接面電晶體之特性實驗 | 1 |
| 電晶體直流偏壓電路 | 3 | 電晶體直流偏壓電路實驗 | 3 | 電晶體直流偏壓電路實驗 | 2 |
| 電晶體放大電路 | 3 | 電晶體放大電路實驗 | 1 | 電晶體放大電路實驗 | 0 |
| 串級放大電路 | 2 | 串級放大電路實驗 | 1 | 串級放大電路實驗 | 0 |
| 場效電晶體 | 2 | 場效電晶體之特性實驗 | 1 | 場效電晶體之特性實驗 | 0 |
| 場效電晶體放大電路 | 2 | 場效電晶體放大器電路實驗 | 1 | 場效電晶體放大器電路實驗 | 0 |
| 運算放大器 | 3 | 運算放大器應用電路實驗 | 2 | 運算放大器應用電路實驗 | 1 |
| 基本振盪電路 | 3 | 基本振盪電路實驗 | 2 | 基本振盪電路實驗 | 3 |
|  |  |  |  | 電子儀表 | 1 |
| 合計 | 25 | 合計 | 15 | 合計 | 12 |

# Text boxes

年

104

四技二專

圖(一)

圖(八)

圖(九)

圖(十)

圖(二十)

圖(二十一)

圖(二十二)

圖(二十三)

圖(二十四)

圖(二十七)

圖(二十八)

解

析

休息一下！看我一眼，茅塞頓開

H

◎若發現本書有缺頁、倒裝、整頁漏印、嚴重污損等情形，請將書包妥寄回，本公司將迅速為您更換。

圖書編號／X3510

執行編輯／林珮如

法律顧問／北辰著作權事務所蕭雄淋律師

出　版　者／龍騰文化事業股份有限公司

台北總公司／248新北市五股區五權七路1號

電話／(02)2298-2933	FAX：(02)2298-9766

台中分公司／407台中市西屯區環河路86號

電話／(04)2251-7278	FAX：(04)2254-1128

高雄分公司／813高雄市左營區重信路272號

電話／(07)346-3799	FAX：(07)345-9676

網　　　址／http://www.lungteng.com.tw

郵撥帳號／1129537-1 龍騰文化事業股份有限公司