統一入學測驗

電機類專業科目(二)-電工機械

（本試題答案係統一入學測驗中心公布之答案）

第一部分：電工機械（第1至20題，每題2分，共40分）

＿＿＿	1.	設有一直導體，長為100公分，通以10安培之電流，置於磁通密度為0.5韋伯 / 平方公尺之均勻磁場中，當導體之運動方向與磁場互相平行時，則此導體所受之力為多少牛頓？　(A)5　(B)3　(C)1　(D)0。

基礎電磁理論

＿＿＿	2.	有一部10kW、200V直流分（並）激式發電機，分激場電阻為100Ω，當負載短路時，短路電流為30A，此時電樞之應電勢為3V。則於額定負載時，發電機之應電勢約為多少伏特？　(A)205　(B)208　(C)210　(D)212。	直流發電機的特性及運用

＿＿＿	3.	下列何種方法可使直流電機得到較佳的換向作用？　(A)較少的換向片數　(B)減少電樞線圈的電感量　(C)較短的換向週期　(D)降低電刷的接觸電阻。	直流電機的一般性質

＿＿＿	4.	某六極直流發電機，若其電樞導體數一定，則繞成單式（分）疊繞時，其電流額定值為繞成單式（分）波繞時的多少倍？　(A)6　(B)5　(C)4　(D)3。	直流電機的構造及分類

＿＿＿	5.	有一部20HP、200V的直流串激式電動機，電樞電阻Ra＝0.1Ω，串激場電阻Rs＝0.4Ω，當線路電流為30A時，轉速為1000rpm，假設鐵心未飽和且電樞反應不計。若以0.4Ω之電阻與串激場並聯，此時線路電流為50A，則電動機之轉速約為多少rpm？　(A)1150　(B)1200　(C)1250　(D)1300。	直流電動機的特性及運用

|  | 1.送分 2.(A) 3.(B) 4.(D) 5.(B) |
| --- | --- |

＿＿＿	6.	有一部120V直流分（並）激式電動機，滿載轉速為1200rpm，電樞電阻Ra＝0.1Ω，分激場電阻Rf＝120Ω，滿載線路電流Il＝20A，電刷壓降Vb＝2V，假設鐵心未飽和且電樞反應不計，則半載時之轉速約為多少rpm？　(A)1188　(B)1198　(C)1210　(D)1218。

直流電動機的特性及運用

＿＿＿	7.	某單相變壓器之最大效率發生在80％滿載時，則半載時變壓器之鐵損與銅損之比值約為何？　(A)2.56　(B)3.21　(C)4.12　(D)5.14。

變壓器的構造與特性

＿＿＿	8.	有一台50kVA、2400V/120V單相變壓器，其開路試驗及短路試驗所得相關數據如下：開路試驗：電壓表之讀值為120V，電流表之讀值為9.65A，瓦特表之讀值為350W。短路試驗：電壓表之讀值為92V，電流表之讀值為20.8A，瓦特表之讀值為800W。則變壓器運轉於75％滿載，負載功率因數為0.8時之效率約為多少％？　(A)94.3　(B)95.8　(C)96.1　(D)97.4。	變壓器的構造與特性

＿＿＿	9.	有三台均為5kVA、2400V/240V、60Hz之單相變壓器，接成Δ-Δ接線來供給13kVA之三相平衡負載，今有一台變壓器發生故障後拆除，若接線不變且要由其餘二台繼續供給全部負載，則此時變壓器之總過載量為多少kVA？　(A)5.26　(B)4.34　(C)3.00　(D)2.50。

變壓器的連接

＿＿＿ 10.	下列有關變壓器之敘述，何者正確？　(A)比流器在使用時二次側不得開路　(B)多台單相變壓器並聯時，每一台變壓器容量一定要相等　(C)自耦變壓器具有電氣隔離之效果　(D)內鐵式比外鐵式變壓器更適用於低電壓高電流場合。	特殊變壓器

＿＿＿ 11.	一部8極、220V、60Hz的三相感應電動機，轉子感應電勢之頻率為3Hz，則此時感應電動機的轉速為多少rpm？　(A)870　(B)865　(C)855　(D)840。	三相感應電動機的原理、構造及分類

＿＿＿ 12.	三相繞線式感應電動機，起動時轉子繞組外接電阻之目的為何？　(A)提高起動電流，增加起動轉矩　(B)降低起動電流，增加起動轉矩　(C)提高起動電流，減少起動轉矩　(D)降低起動電流，減少起動轉矩。

三相感應電動機的特性及用途

|  | 6.(C) 7.(A) 8.(D) 9.(B) 10.(A) 11.(C) 12.(B) |
| --- | --- |

＿＿＿ 13.	一部50Hz、4極的三相繞線式感應電動機，每相轉子電阻為1Ω，滿載轉速為1470rpm，若要將滿載轉速降至1380rpm，則需在轉子電路中串接多少Ω之電阻？　(A)1　(B)2　(C)3　(D)4。

三相感應電動機的特性及用途

＿＿＿ 14.	一部220V、60Hz三相感應電動機，若採用直接起動，其起動電流為120A，起動轉矩為3牛頓-米。若以電阻器降壓起動，電壓降為110V，則起動電流與起動轉矩各變為多少？　(A)60A，0.75牛頓-米　(B)30A，0.75牛頓-米　(C)30A，1.5牛頓-米　(D)60A，1.5牛頓-米。

三相感應電動機的啟動、速率控制及轉向控制

＿＿＿ 15.	一部線性感應電動機，若極距為5cm，電源頻率為60Hz，轉差率為0.4，則移動速度為何？　(A)2.4m/s　(B)3.0m/s　(C)3.6m/s　(D)4.0m/s。

特殊電機

＿＿＿ 16.	下列有關同步發電機的無載飽和曲線之敘述，何者正確？　(A)可由短路試驗求得　(B)是電樞電流與輸出端電壓的關係曲線　(C)若考慮飽和效應則為一直線　(D)又稱為開路特性曲線。	同步發電機的特性

＿＿＿ 17.	當兩部同步發電機並聯運轉時，若要使系統頻率上升但不影響負載實功率分配，應該如何操作？　(A)相同比例的增加兩部發電機之原動機轉速　(B)相同比例的減少兩部發電機之原動機轉速　(C)相同比例的增加兩部發電機之激磁電流　(D)相同比例的減少兩部發電機之激磁電流。	同步發電機的並聯運用

＿＿＿ 18.	一部三相同步發電機供應三相負載，若忽略電樞電阻，當每相感應電勢為250V，輸出端之相電壓為240V，且已知發電機之輸出最大功率為15kW，則每相同步電抗應為多少Ω？　(A)9　(B)10　(C)11　(D)12。	同步發電機的特性

＿＿＿ 19.	某工廠的負載總視在功率為1000kVA，功率因數為0.6滯後，若要裝設同步調相機將功率因數提高至0.8滯後，且負載總實功率維持不變，則同步調相機須提供多少kVAR？　(A)300　(B)350　(C)400　(D)450。	同步電動機

＿＿＿ 20.	下列有關雙值電容式單相感應電動機之敘述，何者正確？　(A)起動時兩個電容器串聯後，再與主繞組並聯　(B)起動時兩個電容器並聯後，再與主繞組串聯　(C)起動時兩個電容器串聯後，再與輔助繞組並聯　(D)起動時兩個電容器並聯後，再與輔助繞組串聯。

單向感應電動機

|  | 13.(C) 14.(A) 15.(C) 16.(D) 17.(A) 18.(D) 19.(B) 20.(D) |
| --- | --- |

1.	統測中心公布送分，但解題老師認為答案為(D)

F＝＝0.5＝0牛頓

2.	Ra＝＝0.1(

Ia＝IL＋If＝＋＝＋＝52A

Ea＝＋＝200＋＝205.2V

3.	(A)換向片愈多愈好；(C)換向週期需適當，約0.5ms～2ms

(D)提高電刷接觸電阻

4.	＝＝＝＝＝＝3(Ia(LW)＝3Ia(WW)

5.	Em1＝Vt－Ia1(Ra＋Rs)＝200－(0.1＋0.4)＝185V

Em2＝Vt－Ia2(Ra＋Rs//Rsh)＝200－(0.1＋0.4//0.4)＝185

∵n＝，且串激式(Is　∴＝K(Isn

＝＝＝＝＝

∴n2＝＝1000＝1200rpm

6.	Em1＝Vt－Ia1Ra－Vb＝120－(20－)－2＝116.1V

Em2＝Vt－Ia2Ra－Vb＝120－(20－)－2＝117.1V

n2＝n1＝1200≒1210rpm

7.	∵Pi＝Pcu＝(80％)2(Pcu＝64％pcu　　　∴＝＝＝2.56

8.	＝＝

＝100％≒97.4％

9.	＝SL－SV－V＝SL－Sn＝13k－5k≒4.34kVA

10.	(A)C.T.二次側開路會感應異常高電壓。

(B)＝(負載分配與阻抗成反比，故容量可不需相同。

(C)自耦變壓器一次與二次共用部分繞組，故無電氣隔離作用。

(D)外鐵式適用低電壓大電流場合。

11.	S＝＝＝5％，nr＝(1－s)＝(1－5％)＝855rpm

13.	ns＝＝＝1500rpm

s1＝＝＝2％

s2＝＝＝8％

利用比例推移(＝(＝

∴Rs＝3(

14.	＝＝＝(Is(R)＝＝＝60A

＝＝＝　∴N-m

15.	Vr＝Vs(1－s)＝2Ypf(1－s)＝m/s

18.	∵pmax＝＝12(

19.	Qc＝＝350kVAR

20.

試題分析

一、命題焦點

●電工機械：

試題配分比例各章均勻，計算題與觀念題14：6很適當，是近幾年來最佳配分比例，顯現出題教授的水準。計算題學生需有深厚基礎才能順利作答，觀念題學生亦需有正確觀念方可得到分數。觀念題亦包含各種層次，學生需融會貫通方能取得高分。計算題數據很佳且無困難計算，但又能測驗出程度。

二、配分比例表

| 電工機械 | 題數 | 電工機械 | 題數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 電工機械的分類 | 0 | 三相感應電動機的原理、構造及分類 | 1 |
| 基礎電磁理論 | 1 | 三相感應電動機的特性及用途 | 2 |
| 直流電機的原理 | 0 | 三相感應電動機的啟動、速率控制及轉向控制 | 1 |
| 直流電機的構造及分類 | 1 | 單相感應電動機 | 1 |
| 直流電機的一般性質 | 1 | 交流換向電動機 | 0 |
| 直流發電機的特性及運用 | 1 | 感應電動機的運用、試驗及維護 | 0 |
| 直流電動機的特性及運用 | 2 | 同步發電機的原理 | 0 |
| 直流電機的損失與效率 | 0 | 同步發電機的分類及構造 | 0 |
| 變壓器的原理及等效電路 | 0 | 同步發電機的特性 | 2 |
| 變壓器的構造與特性 | 2 | 同步發電機的並聯運用 | 1 |
| 變壓器的連接 | 1 | 同步電動機 | 1 |
| 變壓器的試驗及維護 | 0 | 特殊電機 | 1 |
| 特殊變壓器 | 1 |  |  |

# Text boxes

104

年

四技二專

休息一下！看我一眼，茅塞頓開

析

解