統一入學測驗

機械群專業科目（一）

（本試題答案係統一入學測驗中心公布之標準答案）

A：機件原理　B：機械力學

選擇題：（共40題，每題2.5分，共100分）

＿＿＿	1.	下列運動鏈所使用的接頭皆為迴轉對，何者具有呆鏈的構造？
(A)       (B) 　
(C)        (D) 。	A-概述

＿＿＿	2.	相鄰兩螺紋的對應點在平行於軸線方向的距離被稱為　(A)工作深度　(B)螺紋深度　(C)導程　(D)螺距。	A-螺旋

＿＿＿	3.	下列有關螺旋與螺紋的敘述，何者錯誤？　(A)螺紋的最小直徑稱為小徑（minor diameter）　(B)方螺紋的螺紋角（thread angle）為90度　(C)螺旋角（helix angle）為導程角（lead angle）的餘角　(D)內螺紋（internal thread）又稱陰螺紋。	A-螺旋

＿＿＿	4.	下列有關螺釘的敘述，何者錯誤？　(A)木螺釘（wood screw）主要用於木材及塑膠之鎖固　(B)固定螺釘（set screw）可阻止兩機件發生相對運動　(C)自攻螺釘（tapping screw）可自行產生攻牙作用　(D)機螺釘（machine screw）的直徑大都在6.35 mm以上。	A-螺旋連接件

|  | 1.(B) 2.(D) 3.(B) 4.(D) |
| --- | --- |

＿＿＿	5.	有一方鍵安裝於圓軸上，鍵長為 20 mm，鍵寬為圓軸直徑的倍，鍵的容許壓應力為10 N/mm2，圓軸受20 N-m之扭矩，若僅考慮鍵的壓應力，則鍵寬至少應為多少mm？　(A)5　(B)10　(C)20　(D)40。
	A-鍵與銷

＿＿＿	6.	由三個彈簧所組成的彈簧系統，如圖（一）所示，彈簧常數k1＝4 N/mm，k2＝4 N/mm，k3＝2 N/mm，所有彈簧的位移與作用力均呈線性關係，若重物W掛置後，位移量Δx＝2.5 mm，則重物W的重量為多少N？　(A)2.5　(B)4.0　(C)10　(D)25。	A-彈簧

圖（一）　　　　　　　　　　　　　　圖（二）

＿＿＿	7.	下列有關歐丹聯結器的敘述，何者錯誤？　(A)歐丹聯結器使用於平行但不在同一中心線的兩軸之間　(B)歐丹聯結器的主動軸與從動軸的轉速相等　(C)歐丹聯結器為球面四連桿組的應用　(D)歐丹聯結器屬於撓性聯結器。	A-軸承及連接裝置

＿＿＿	8.	一組相等塔輪以皮帶傳動，如圖（二）所示，若主動軸A以固定轉速N轉動，從動軸B的最高轉速n2＝90 rpm，最低轉速n10＝40 rpm，則主動軸A的轉速N與從動軸B的n6轉速分別為多少rpm？　(A)N＝60，n6＝60　(B)N＝60，n6＝65　(C)N＝65，n6＝60　(D)N＝65，n6＝65。	A-帶輪

＿＿＿	9.	有一自行車，其前後鏈輪之齒數分別為T1及T2，後輪直徑為60 cm，若騎車者每分鐘踩踏60轉，該自行車的速度可達72π m/min，則前後鏈輪之齒數比（）為　(A)0.25　(B)0.5　(C)2.0　(D)4.0。	A-鏈輪

|  | 5.(B) 6.(C) 7.(C) 8.(A) 9.(C) |
| --- | --- |

＿＿＿ 10.	外接圓柱形摩擦輪所能傳遞的功率大小，與下列何者無關？　(A)摩擦輪的材質　(B)接觸面的摩擦力　(C)接觸面的線速度　(D)摩擦輪的旋轉方向。	A-摩擦輪

＿＿＿ 11.	有三個圓柱摩擦輪A、B及C，摩擦輪A與B為外接，摩擦輪B與C為內接，如圖（三）所示，其中摩擦輪半徑RA＝RC，中心距OAOB＝450 mm且OBOC＝250 mm，摩擦輪之間無滑動產生，若摩擦輪A以120 rpm順時針方向旋轉，則摩擦輪C的轉速與轉向為何？　(A) rpm，順時針方向旋轉　(B) rpm，逆時針方向旋轉　(C)120 rpm，順時針方向旋轉　(D)120 rpm，逆時針方向旋轉。	A-摩擦輪

圖（三）　　　　　　　　　　　　圖（四）

＿＿＿ 12.	一對相互嚙合之內接正齒輪，若其徑節（diametral pitch）為4，齒數分別為T1＝32，T2＝56，則兩齒輪的中心距為多少吋？　(A)22　(B)11　(C)6　(D)3。	A-齒輪

＿＿＿ 13.	兩個外接的漸開線正齒輪，若因尺度公差之故，組裝後發現中心距增加了2％，則下列敘述何者正確？　(A)基圓半徑不變，節圓半徑變大　(B)基圓半徑不變，節圓半徑也不變　(C)基圓半徑變大，節圓半徑不變　(D)基圓半徑變大，節圓半徑也變大。	A-齒輪

＿＿＿ 14.	一回歸輪系如圖（四）所示，齒輪1、齒輪2及齒輪4之齒數分別為20、40及50，若齒輪1的轉速為2000 rpm，且所有齒輪的模數皆相同，則齒輪4的轉速為多少rpm？　(A)1000　(B)800　(C)200　(D)100。	A-輪系

|  | 10.(D) 11.(D) 12.(D) 13.(A) 14.(C) |
| --- | --- |

＿＿＿ 15.	有一帶制動器，其緊邊張力為100 N，鬆邊張力為30 N，若鼓輪的直徑為200 mm，角速度為1 rad/s，則制動器的制動功率為多少瓦特（W）？　(A)7　(B)14　(C)7000　(D)14000。	A-制動器

＿＿＿ 16.	有一凸輪機構，其從動件的加速度（a）圖，如圖（五）所示，其中(為凸輪的角速度，t為時間，則下列何者為從動件的位移（s）圖？
　　　　　　  (A)　(B)
　　　　　　  (C)　(D)。	A-凸輪

＿＿＿ 17.	牛頭鉋床所使用的急回機構屬於　(A)擺動滑塊曲柄機構　(B)固定滑塊曲柄機構　(C)迴轉滑塊曲柄機構　(D)往復滑塊曲柄機構。
	A-連桿機構

＿＿＿ 18.	下列有關肘節機構的敘述，何者錯誤？　(A)出力漸增時，滑塊的速度也漸增　(B)肘節機構是滑塊曲柄機構的應用　(C)可產生極大的輸出推力　(D)具有極佳的機械利益。	A-連桿機構

＿＿＿ 19.	如圖（六）所示之滑車組與槓桿，若兩裝置的物重W相同且施力F也相同，則的值應為多少？　(A)　(B)　(C)2　(D)4。
	A-起重滑車

圖（六）

＿＿＿ 20.	一個六分割的日內瓦機構，若主動輪等速轉360度，需要3秒，則在此期間，從動輪暫停多少秒？　(A)2.5　(B)2　(C)1.5　(D)1。
	A-間歇運動機構

|  | 15.(A) 16.(D) 17.(C) 18.(A) 19.(B) 20.(B) |
| --- | --- |

＿＿＿ 21.	質量1 kg的物體，在緯度45°的海平面上，受到重力加速度9.8 m/s2的作用所產生的力為　(A)9.8公斤重（kgw）　(B)9.8達因（dyne）　(C)9.8牛頓（N）　(D)9.8公克重（gw）。	B-緒論

＿＿＿ 22.	如圖（七）所示，重量為W的木箱在一粗糙斜面上受到一水平作用力P作用而向上滑動，已知在圖示位置時，該連接的彈簧處於伸長狀態，則此時該木箱的自由體圖為下列何者？（圖中所示，f為摩擦力，Fs為彈簧力，Nc為斜面施予木箱的正向力）

(A) (B) 
(C) (D) 。B-摩擦

＿＿＿ 23.	當一個物體受到三組力偶作用時，其結果為　(A)合力及合力偶矩皆不一定為0　(B)合力必定為0，但合力偶矩不一定為0　(C)合力偶矩必定為0，但合力不一定為0　(D)合力及合力偶矩皆必定為0。	B-平面力系

＿＿＿ 24.	如圖（八）所示之斜線面積，已知r＝0.25 R，若要使斜線面積形心的y座標值為0.75 h，則h應為多少？　(A)　(B)　(C)　(D)。	B-重心

圖（八）

|  | 21.(C) 22.(C) 23.(B) 24.(B) |
| --- | --- |

＿＿＿ 25.	兩物體相互接觸而發生摩擦時，其摩擦力作用的方向必與接觸面　(A)平行　(B)傾斜45度　(C)垂直　(D)傾斜60度。	B-摩擦

＿＿＿ 26.	一質點自靜止開始作直線等加速度運動，質點起始位置為s＝0公尺，設全程需花費t秒，最後1秒內（亦即第t秒內）所行經的距離為c公尺，第t－1秒內所行經的距離為d公尺，若c：d＝17：15，則t為多少秒？　(A)3　(B)6　(C)9　(D)12。	B-直線運動

＿＿＿ 27.	某物體在半徑為25 m的圓形軌道上作圓周運動，某一瞬間其速度大小為10 m/s而合加速度大小為5 m/s2，則該瞬間其切線加速度的大小為多少m/s2？　(A)3　(B)4　(C)5　(D)6。	B-曲線運動

＿＿＿ 28.	在斜向拋物體運動中，若其初速度為V而拋出仰角為θ，則該拋物體可獲得最大高度之拋出仰角θ為幾度？　(A)30　(B)45　(C)60　(D)90。	B-曲線運動

＿＿＿ 29.	A、B兩繩索的長度分別為1 m及2 m，皆以一端繫住一質量為1 kg之圓球，而以另一端為中心使圓球做鉛直面上的圓周運動。已知在最高點時的繩索張力皆等於2gN（g為重力加速度），則A、B兩繩索端的圓球在最高點的速度大小比值（）為多少？　(A)　(B)1　(C)　(D)2。	B-動力學基本定律及運用

＿＿＿ 30.	使用龍門鉋床鉋削鑄件，當切削速度為20 m/min時，利用儀器測得鉋削阻力為300 N，則鉋削加工時所消耗之功率為多少瓦特（W）？　(A)0.1　(B)6　(C)100　(D)6000。	B-功與能

＿＿＿ 31.	質量為1 kg的物體以5 m/s的速度在光滑水平面上做等速直線運動，欲設計讓此物體撞擊一彈簧，使彈簧壓縮0.1 m後讓該物體的速度達到0，則應選用之彈簧的彈簧常數為多少N/m？　(A)2500　(B)2000　(C)1500　(D)1000。	B-功與能

＿＿＿ 32.	由兩桿所組成的簡單構架，如圖（九）所示，在接點A處承受垂直負荷P。已知兩桿的材料相同，且α＝30°，若兩桿內所承受的應力值相等，且不計各桿重量，則桿AB的截面積（AAB）與桿AC的截面積（AAC）的比值為多少？　(A)　(B)　(C)　(D)2。	B-張力與壓力

|  | 25.(A) 26.(C) 27.(A) 28.(D) 29.(A) 30.(C) 31.(A) 32.(B) |
| --- | --- |

圖（九）

＿＿＿ 33.	重量為9800 N的貨櫃由一條鋼索拉升，已知鋼索的截面積為75 mm2，其降伏強度為800 MPa，若以降伏強度為依據的安全因數取5，重力加速度為9.8 m/s2，且不計鋼索重量，則容許拉升貨櫃的最大加速度為多少m/s2？　(A)2.2　(B)5.2　(C)7.5　(D)10.0。	B-張力與壓力

＿＿＿ 34.	一材料的蒲松氏比（Poisson's ratio）為0.25、剪力彈性係數（shear modulus of elasticity）為48 GPa，則其體積彈性係數（modulus of elasticity of volume）為多少GPa？　(A)20　(B)40　(C)60　(D)80。
	B-剪力

＿＿＿ 35.	某材料承受雙軸向應力作用，分別為(x＝80 MPa與(y＝60 MPa，則下列敘述何者錯誤？　(A)純剪（pure shear）存在於45°的斜截面上　(B)45°的斜截面上最大剪應力為70 MPa　(C)最大正交應力值為80 MPa　(D)30°斜截面上的正交應力與餘正交應力的和為20 MPa。

B-剪力

＿＿＿ 36.	如圖（十）所示之矩形截面，對x軸的面積慣性矩為多少cm4？　
(A)4.5　(B)20　(C)26　(D)56。	B-平面的性質

（圖十）

|  | 33.(A) 34.(D) 35.(A) 36.(D) |
| --- | --- |

＿＿＿ 37.	一長度為L的簡支樑（simply supported beam）承受均布負荷，下列何者是其對應的彎曲力矩圖（彎矩圖）？
(A) 　　(B)

(C)　　(D)。
	B-樑之應力

＿＿＿ 38.	如圖（十一）所示在中央（）處承受集中負荷P＝2880 N的簡支樑，樑長度L＝6 m，其橫截面為寬度b高度h的矩形，已知h＝4 b，若欲安全承受此集中負荷作用，且樑的容許彎曲應力為60 MPa，不計簡支樑本身的重量，則此矩形橫截面的最小尺度為多少？　(A)40 mm×160 mm　(B)30 mm×120 mm　(C)20 mm×80 mm　(D)10 mm×40 mm。	B-樑之應力

圖（十一）

|  | 37.(D) 38.(B) |
| --- | --- |

＿＿＿ 39.	橫截面為矩形且長度為L之簡支樑，受到均布負荷作用而彎曲時，在處的橫截面上，最大彎曲應力和最大剪應力的分布情況，下列何者正確？　(A)最大彎曲應力點的剪應力一定為零，最大剪應力點的彎曲應力不一定為零　(B)最大彎曲應力點的剪應力一定為零，最大剪應力點的彎曲應力也一定為零　(C)最大彎曲應力點的剪應力不一定為零，最大剪應力點的彎曲應力一定為零　(D)最大彎曲應力點的剪應力不一定為零，最大剪應力點的彎曲應力也不一定為零。	B-樑之應力

＿＿＿ 40.	直徑為30 mm的實心圓軸，其最大容許剪應力為160 MPa，若此圓軸以1000 rpm轉動，且不計圓軸重量，則此軸能傳遞的最大功率約為多少仟瓦（kW）？（註：π＝3.14，π210）　(A)60　(B)75　(C)90　(D)120。	B-軸的強度與應力

|  | 39.(B) 40.(C) |
| --- | --- |

1.	(A)N＝6　P＝7　N－2＝(6－2＝7　故為拘束運動鏈

(B)N＝5　P＝6　N－2＝(5－2＝5.5　P＞N－2　故為呆鏈

(C)N＝6　P＝7　N－2＝(6－2＝7　故為拘束運動鏈

4.	機螺釘的直徑大都在6.35 mm以下

5.	因為方鍵，所以鍵寬W＝鍵高H＝D

＝　10＝　D＝40 mm　鍵寬W＝(40＝10（mm）

6.	k＝＋2＝4（N/mm）　W＝kx＝4(2.5＝10（N）

7.	歐丹聯結器為等腰連桿組的應用

8.	n2(n10＝N2　90(40＝N2　N＝60 rpm＝n6

9.	N2＝rpm

V＝DN2　72π＝π(0.6(　＝2

10.	傳動功率P＝F（摩擦力）(V（線速度），故與摩擦輪的旋轉方向無關

11.	eA→C＝＝　＝－1　NC＝－120（rpm，逆時針方向）

12.	因為內接故中心距C＝＝＝3（in）

14.	T1＋T2＝T3＋T4　20＋40＝T3＋50　T3＝10

e1→4＝＝　＝　N4＝200 rpm

15.	P（W）＝Te(V＝（T1－T2）(R(＝（100－30）(0.1(1＝7（W）

19.	M＝4　M＝＝　＝

20.	T＝(3＝2（秒）

24.	0.75h＝　h＝

26.	物體由靜止開始作等加速度直線運動，則在相同時距內所走的位移量必成等

差級數，則S1（第1秒內）：S2：S3：……：S7：S8︰S9＝1：3：5：……：

13︰15︰17，故t＝9秒

27.	an＝＝＝4（m/s2）　a2＝at2＋an2　at＝＝3（m/s2）

28.	最大高度h＝　當＝90°　sin＝1　此時h有最大值

29.	在最高點時，T＋mg＝FC＝m，因張力與自重相同，

故繩索長度與速度平方成正比，＝＝　＝

30.	P（W）＝F(V＝300(＝100（W）

31.	kx2＝mV2　(k(0.12＝(1(52　k＝2500 N/m

32.	＝，因應力相同，所以A與P成正比

＝＝＝

33.	＝　P＝12000N

F＝ma　12000－9800＝(a　a＝2.2 m/s2

34.	G＝　48＝　E＝120 GPa

Ev＝＝＝80（GPa）

35.	(A)在雙軸向應力狀態中，若＝－＝，則在45°之傾斜面上，＝0，＝＝，即在45°之斜面上僅有剪應力而無正交應力，此時為一純剪狀態。

(B)＝＝＝70（MPa）

(C)＝＝80（MPa）

(D)＋＝＋＝80－60＝20（MPa）

36.	IX＝＋AL2＝＋6(32＝56（cm4）

38.	Mmax＝1440(3＝4320（N-m）

＝　60＝　b＝30 mm　h＝4(30＝120（mm）

40.	＝　160＝　T＝270N-m

P（kW）＝＝＝90（kW）

試題分析

# 一、命題焦點

【機件原理】

本年度題目在16章中皆有出題，在第2、9、10、14章出2題，其餘各章皆只出1題，整體出題比例還算正常。

今年題目中，觀念題有9題，計算題有11題。整體而言，難度不高，所有題目在歷屆試題中皆有類似題出現。

此次機件原理想拿高分不會太難，平時只要多練習歷屆試題，若有時間，再鑽研一些沒考過的練習題，如此在考試時，應可輕鬆應對。

【機械力學】

本年度出題比率靜力學5題（25％）、動力學6題（30％）、材料力學9題（45％），觀念題5題，計算題15題。整體來說，題目較去年稍難。

靜力學中，第1、2、3章各出1題，第4章出2題，在第2章中，只出1題平行力系的觀念題。整體而言，除了第3章重心部分計算稍繁瑣外，其餘皆以觀念題為主，沒有計算題，故對在靜力學花很多時間的同學而言，有點吃虧。

動力學中，第5、7章各出1題，第6、8章各出2題，大都為基本公式的運用，整體而言，題目難度不高，對有用心準備的同學而言，拿高分不會太難。

材料力學中，第9、10章各出2題，第11、13章各出1題，第12章出3題，大部分題目會用到2個公式聯合才能解題，題目變化較去年稍難。

二、配分比例表

| 機件原理（章名） | 題數 | 機械力學（章名） | 題數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 概述 | 1 | 緒論 | 1 |
| 螺旋 | 2 | 平面力系 | 1 |
| 螺旋連接件 | 1 | 重心 | 1 |
| 鍵與銷 | 1 | 摩擦 | 2 |
| 彈簧 | 1 | 直線運動 | 1 |
| 軸承及連接裝置 | 1 | 曲線運動 | 2 |
| 帶輪 | 1 | 動力學基本定律及運用 | 1 |
| 鏈輪 | 1 | 功與能 | 2 |
| 摩擦輪 | 2 | 張力與壓力 | 2 |
| 齒輪 | 2 | 剪力 | 2 |
| 輪系 | 1 | 平面的性質 | 1 |
| 制動器 | 1 | 樑之應力 | 3 |
| 凸輪 | 1 | 軸的強度與應力 | 1 |
| 連桿機構 | 2 |  |  |
| 起重滑車 | 1 |  |  |
| 間歇運動機構 | 1 |  |  |

# Text boxes

104

年

四技二專

圖（五）

圖（七）

休息一下！看我一眼，茅塞頓開

析

解