統一入學測驗

機械群專業科目(二)－機械製造

（本試題答案係依據統一入學測驗中心於105年5月2日公布之標準答案）

試題分析

一、命題焦點

共出14題，在第9章出2題、第11章出3題，第1、12章則沒出題，其餘各章皆只出1題。第11章非傳統加工今年出題比重最重，其餘各章出題比重還算平均。

今年命題類型與往年類似，難易度則屬中間偏難。除了要精熟課本的內容外，並要能將每一章節內容前後連結，整理歸納出各種製造加工的特性、製程步驟，如此才能在考試時輕鬆應對。

二、配分比例表

| 機械製造 | 題數 |
| --- | --- |
| 機械製造的演進 | 0 |
| 材料與加工 | 1 |
| 鑄造 | 1 |
| 塑性加工 | 1 |
| 銲接 | 1 |
| 表面處理 | 1 |
| 量測與品管 | 1 |
| 切削加工 | 1 |
| 工作機械 | 2 |
| 螺紋與齒輪製造 | 1 |
| 非傳統加工 | 3 |
| 電腦輔助製造 | 0 |
| 新興製造技術 | 1 |

第一部分：機械製造(第１至14題，每題2.5分，共35分)

＿＿＿	1.	有關鑄造使用之冒口（Riser），下列何者不是其最主要的功用？　(A)有助於排渣與排氣　(B)加速鑄件之冷卻速度　(C)可觀察鑄造模穴內之金屬熔液是否灌滿　(D)保持部分熔融金屬維持液態，以補充鑄件凝固收縮所需金屬熔液。	A-鑄造

＿＿＿	2.	有關半導體光學微影製程步驟：A光阻曝光、B光阻塗布、C光阻顯影，下列製程順序何者正確？　(A)BCA　(B)ABC　(C)CAB　(D)BAC。	A-新興製造技術

＿＿＿	3.	有關表面硬化、表面塗層與防鏽蝕處理，下列敘述何者不正確？　(A)CVD為物理氣相沉積法的簡稱　(B)陽極氧化（Anodizing）經常用於鋁工件之表面處理　(C)鋼板上鍍錫，可用於罐頭容器　(D)火焰硬化法屬於物理式之表面層硬化法。	A-表面處理

＿＿＿	4.	有關放電加工之電極、加工液及其應用，下列敘述何者不正確？　(A)放電加工所使用之加工液應具有優良的導電性　(B)放電加工電極會消耗　(C)適合用於高硬度與高脆性導電材料加工　(D)可用於模具之模穴加工。	A-非傳統加工

＿＿＿	5.	有關銲接技術，下列敘述何者不正確？　(A)潛弧銲適合用於厚金屬板之水平銲接　(B)氬銲（TIG）之電極及氣體分別為鎢棒與氬氣　(C)軟銲與硬銲是以銲接金屬的熔點溫度800°F來區別　(D)摩擦銲接是應用高頻率振動能，不須施加適當壓力接合的銲接法。	A-銲接

＿＿＿	6.	有關金屬射出成型製程步驟：A射出成型、B燒結、C後處理、D粉末混煉、E去結合劑（脫脂），下列製程順序何者正確？　(A)DEABC　(B)DAEBC　(C)DBAEC　(D)DABCE。	A-非傳統加工

＿＿＿	7.	有關冷、熱作塑性加工，下列敘述何者不正確？　(A)冷作改變材料形狀之成型力比熱作大　(B)搭接法經常用於無縫管之製造　(C)壓模印（Coining）適合用於軟性金屬之塑性加工　(D)熱作比冷作更能使材料組織均勻化。	A-塑性加工

|  | 1.(B) 2.(D) 3.(A) 4.(A) 5.(D) 6.(B) 7.(B) |
| --- | --- |

＿＿＿	8.	下列何者屬於「熱電式非傳統加工法」？　(A)磨粒噴射加工法　(B)雷射加工法　(C)超音波加工法　(D)電化加工法。	A-非傳統加工

＿＿＿	9.	有關機械材料之切削、鑄造、鍛造、銲接等特性，下列敘述何者不正確？　(A)低碳鋼中加入硫、磷等元素可增加其脆性，進而提高其切削性　(B)金屬熔點較低及流動性高者，其鑄造性較佳　(C)金屬晶粒細、硬度愈高者，其鍛造性較佳　(D)碳鋼含碳量低者，其銲接性較佳。	A-材料與加工

＿＿＿ 10.	鑽削直徑15 mm，深度25 mm的圓孔，如果某刀具公司提供較佳的加工參數為25 m/min，每轉進給量為0.15 mm/rev，則主軸轉速設定及單孔的加工時間分別為何？　(A)主軸轉速約530 rpm，加工時間約18.8 秒　(B)主軸轉速約530 rpm，加工時間約6.3秒　(C)主軸轉速約1660 rpm，加工時間約18.8秒　(D)主軸轉速約1660 rpm，加工時間約6.3秒。	A-工作機械

＿＿＿ 11.	有關量具的使用，下列敘述何者不正確？　(A)螺紋分厘卡的用途是測量螺紋的外徑　(B)光學平板是利用光波干涉原理檢驗工件　(C)齒輪游標卡尺之平尺用於量測齒輪的弦齒厚　(D)一游標卡尺主尺每刻劃的間隔為1 mm，取主尺39刻劃之距離，並將此距離於副尺上分為20等分，則其精度為0.05 mm。	A-量測與品管

＿＿＿ 12.	有關切削加工，下列敘述何者正確？　(A)車刀之後斜角主要作用為引導排屑　(B)積屑刀口（BUE）之連續切屑，其循環過程為形成→脫落→分裂→成長　(C)車刀於切削中所受的三個主要分力：軸向分力、切線分力、徑向分力，以軸向分力最大　(D)水溶性切削劑適合用於鋁的切削加工。	A-切削加工

＿＿＿ 13.	有關銑床之種類、刀具與銑削法，下列敘述何者正確？　(A)端銑及T型槽銑削工作宜選用臥式銑床　(B)心軸銑刀專用於裝置在立式銑床刀軸孔內　(C)上銑法常用於粗銑削鑄鐵工件　(D)下銑法之銑刀迴轉方向與工件進給方向互為相反。	A-工作機械

|  | 8.(B) 9.(C) 10.(A) 11.(A) 12.(A) 13.(C) |
| --- | --- |

＿＿＿ 14.	有關螺紋及其製造，下列敘述何者正確？　(A)節徑上螺旋線與軸線所構成之夾角稱為導程角　(B)M20×1.5之螺紋螺距是1.5 mm　(C)螺紋滾軋所需之胚料直徑約等於螺紋的外徑　(D)壓鑄適用於高熔點非鐵金屬機件之外螺紋大量生產。	A-螺紋與齒輪製造

|  | 14.(B) |
| --- | --- |

1.	(B)冒口要設置在鑄件最大斷面的上方或最慢凝固的位置，可分為明冒口與暗冒口。加速鑄件之冷卻速度，並非冒口的功用。

2.	半導體光學微影製程步驟：光阻塗布(光阻曝光(光阻顯影。

3.	(A)CVD為化學氣相沉積法的簡稱；PVD為物理氣相沉積法的簡稱。

(B)陽極氧化（Anodizing）俗稱陽極處理，主要用於鋁、鎂及鈦合金表面的美觀及防蝕處理。

(C)鍍錫鋼板俗稱馬口鐵，可用於罐頭容器。

(D)火焰硬化法是利用氧乙炔火焰來加熱材料表面，並無改變原有材料表面部分之化學組成，因此屬於物理式之表面層硬化法。

4.	(A)放電加工所使用之加工液為不導電的絕緣液，最常用的加工液是煤油或純水（蒸餾水），其功用為：
(1)作為電極與工件間的絕緣體。(2)可冷卻電極與工件。
(3)沖除加工時產生的細小碎屑。

5.	(C)硬銲之填充金屬熔點在427°C（800°F）以上，軟銲在427°C（800°F）以下。

(D)摩擦銲接是將2個圓桿或管形材料的端面對準，高速旋轉其中1個工件，同時在另一工件軸向上施加壓力，接合面會因摩擦產生高熱，至熔點時停止旋轉並保持壓力而完成結合之銲接法，可用於不同金屬的銲接或塑膠接合。

6.	金屬射出成型製程步驟：粉末混煉(射出成型(去結合劑(燒結(後處理。

7.	(B)穿刺法經常用於無縫管之製造；搭接法或對頭熔接法則用於有縫管之製造。

8.	(1)機械式非傳統加工法：磨料噴射加工法、超音波加工法、水刀加工法。

(2)熱電式非傳統加工法：雷射加工法、放電加工法、電子束加工法、電漿加工法。

(3)電化式非傳統加工法：電化加工法、電化研磨法。

9.	(A)在低碳鋼中加入硫、磷、鉛等元素可改善低碳鋼的延性使其稍具脆性而易於切削，稱之為易削鋼。

(B)適合鑄造之材料，其熔點不宜太高，以免熔化不易；熔液的流動性應良好，使熔液可以充分流入模穴各部位。

(C)鍛造性與材料晶粒尺度成正比（晶粒愈大可鍛性愈佳）；碳鋼的鍛造性與含碳量成反比（含碳量高可鍛性差）。

(D)碳鋼之銲接性與含碳量成反比。

10.	N＝＝＝530（rpm）

t＝＝＝0.314（min）＝0.314×60＝18.8（秒）

11.	(A)螺紋分厘卡的用途是測量螺紋的節徑。

(D)游尺取本尺39刻度長等分為20刻度，每刻度＝1×39×＝1.95 （mm），則本尺2刻度與游尺1刻度相差1×2－1.95＝0.05（mm）。

12.	(B)積屑刀口（BUE）之連續切屑，其循環過程為形成(成長(分裂(脫落。

(C)車刀於切削中所受的三個主要分力：軸向分力（27％）、切線分力（67％）、徑向分力（6％），以切線分力最大。

(D)煤油基潤滑劑、溶解油或蘇打水適合用於鋁的切削加工；水溶性切削劑適合用於鋼料的切削加工。

13.	(A)端銑及T型槽銑削工作宜選用立式銑床。

(B)心軸銑刀專用於裝置在臥式銑床刀軸上。

(D)下銑法之銑刀迴轉方向與工件進給方向相同，又稱順銑法。

14.	(A)節徑上螺旋線與軸線所構成之夾角稱為螺旋角；節徑上螺旋線與軸之垂線所構成之夾角稱為導程角。

(B)M20：表示公制螺紋（M），公稱直徑為20 mm；1.5：表示螺距（節距）為1.5 mm。

(C)螺紋滾軋所需之胚料直徑小於螺紋外徑。

(D)壓鑄適用於低熔點非鐵金屬機件之外螺紋大量生產。

# Text boxes

105

年

四技二專

休息一下！看我一眼，茅塞頓開

析

解