統一入學測驗

機械群專業科目(二) －製圖實習

（本試題答案係依據統一入學測驗中心於105年5月2日公布之標準答案）

試題分析

一、命題焦點

製圖實習比去年少1題，由14題降為13題，「難易度」中間偏易，題型與去年相似，出題平均分於其中7個章節，僅第5章正投影占4題最多。去年第10章 基本工作圖占6題最多。

二、配分比例表

| 製圖實習 | 題數 |
| --- | --- |
| 工程圖概述 | 1 |
| 製圖設備與用具 | 0 |
| 線條與字法 | 0 |
| 應用幾何 | 2 |
| 徒手畫 | 0 |
| 正投影 | 4 |
| 尺度標註與註解 | 2 |
| 剖面視圖 | 1 |
| 習用畫法 | 1 |
| 基本工作圖 | 2 |

第三部分：製圖實習(第28至40題，每題2.5分，共32.5分)

＿＿＿ 28.	有關尺度標註，下列敘述何者正確？　(A)尺度界線以細實線表示，終止於尺度線向外延伸約4～6 mm處　(B)尺度線介於尺度界線間的距離大小，用以表示長度大小，以細實線繪製　(C)箭頭長度為標註尺度數字之高度，尖端夾角為30°　(D)指線用細鏈線繪製，與水平線成平行或垂直。	C-尺度標註與註解

＿＿＿ 29.	有一帶頭鍵斜邊水平長度150 mm，斜邊大端高20 mm、小端高10 mm，則此帶頭鍵之斜度為何？　(A)　(B)　(C)　(D)。

C-尺度標註與註解

＿＿＿ 30.	有關剖面視圖，下列敘述何者正確？　(A)剖面視圖是對物體作假想的剖切，以了解其外部的真實形狀，該假想之切割面稱為剖面　(B)割面線一般為直線，但亦可視需要予以轉折，割面線之兩端及轉折處應畫成細實線，中間則以中心線連接　(C)由假想之切割面經物體之適當位置剖切後，所得之剖切面稱為割面　(D)剖面線需與主軸或物體之輪廓成45°，但如遇機件外型已成45°時，其剖面線應避免與輪廓線平行或垂直，並選擇適當的角度。	C-剖面視圖

＿＿＿ 31.	有關奇數輪臂或肋之機件其剖面視圖習用畫法，下列敘述何者正確？　(A)按真實投影畫出　(B)轉正後作成對稱，未轉正者按真實投影畫出　(C)轉正後剖切作成對稱，輪臂或肋之機件剖面視圖省略不畫，未轉正者亦省略不畫　(D)轉正後剖切作成對稱，含輪臂或肋之機件剖面，未轉正者省略不畫。	C-習用畫法

＿＿＿ 32.	有關公差術語與定義，下列敘述何者正確？　(A)限界尺度：尺度型態可允許的限界值，為滿足要求的實際尺度，必須在上下限界尺度之間　(B)實際尺度：由工程製圖技術規範所定義之理想形態的尺度，亦為設計時最初尺度　(C)標稱尺度：實體特徵實際量測所得的尺度　(D)公差：上限界尺度與下限界尺度之差，可為正負值。
	C-基本工作圖

|  | 28.(B) 29.(C) 30.(D) 31.(C) 32.(A) |
| --- | --- |

＿＿＿ 33.	表面織構符號，下列敘述何者正確？　(A)紋理呈多方向交叉或無一定方向　(B)R 輪廓算數平均值為8　(C)R輪廓算數平均值在0.8 - 4之間　(D)評估長度為取樣長度的8倍。
	C-基本工作圖

＿＿＿ 34.	CNS公制之A0圖紙，若長邊為X、短邊為Y，則X與Y的關係為何？　(A)X＝Y　(B)X＝Y　(C)X＝Y　(D)X＝2Y。	C-工程圖概述

＿＿＿ 35.	以一平面切割一正圓錐所產生之相交線，稱為圓錐曲線（Conic Sections），下列何者為圓錐曲線？　(A)拋物線　(B)螺旋線　(C)擺線　(D)漸開線。	C-應用幾何

＿＿＿ 36.	有關幾何製圖，下列敘述何者正確？　(A)利用丁字尺和三角板，可以畫出與水平夾角成40°的線段　(B)利用丁字尺和一45°三角板，可以畫出一圓的外切正六邊形　(C)兩圓無論外切或內切，其切點必在兩圓心之連心線或連心線之延長線上　(D)若有一圓與一直線外切，其切點與此圓心之連線不會與該直線垂直。	C-應用幾何

＿＿＿ 37.	已知一物體之第三角投影法的前視圖和俯視圖，如圖（三）所示，下列何者為正確之右側視圖？
(A)　(B)
(C)　(D)。
		　　　　　　　　C-正投影

|  | 33.(D) 34.(B) 35.(A) 36.(C) 37.(C) |
| --- | --- |

＿＿＿ 38.	已知一物體之第三角投影法的三視圖，如圖（四）所示，下列何者為正確之等角圖？
(A)　(B)　
(C)　(D)。
	C-正投影

＿＿＿ 39.	已知一物體之第三角投影法的俯視圖和右側視圖，如圖（五）所示，下列何者為正確之前視圖？	
(A) (B)
 (C) (D)。

C-正投影

|  | 38.(D) 39.(D) |
| --- | --- |

＿＿＿ 40.	已知一物體之第三角投影法的三視圖，如圖（六）所示，此物體具有幾個單斜面和複斜面？　(A)三個單斜面和二個複斜面　(B)三個單斜面和一個複斜面　(C)二個單斜面和二個複斜面　(D)二個單斜面和一個複斜面。	C-正投影

圖（六）

|  | 40.(A) |
| --- | --- |

28.	(A)尺度界線以細實線表示，沿所需標註的尺度兩端與輪廓線約留1 mm空隙延伸，終止於尺度線外延伸約2～3 mm處。

(B)尺度線介於尺度界線間距離大小，用以表示長度大小，以細實線繪製。

(C)箭頭長度H為標註尺度數字之字高，箭頭寬度約為，即尖端夾角約20°。

(D)指線指示端帶有箭頭與水平方向約成45°或60°，尾端為一水平線，用細實線繪製。

29.	斜度的定義：斜度為同一基準面上，兩端面高低差與長度的比值。

斜度＝＝＝

30.	(A)剖視圖是假想物體被一平面切割開來，以呈現內部結構形狀，稱該平面為切割平面，又稱為割面。

(B)割面線一般為直線，但可視需要予以轉折，必要時亦可做圓弧方向的轉折，在兩端及轉折處以粗實線來表示，中間則以細鏈線（中心線）連接。

(C)假想物體被剖切後，切割平面與觀察者間的部分，假想已被拿掉而顯示出內部結構的剖切平面，稱為剖面。

(D)剖面線一般與主軸或物體輪廓線成45°角。剖面線45°角若與輪廓線成平行或垂直時應該以改變剖面線的方向為宜。必要時，剖面線的方向，亦可採用垂直或水平的方向繪製或選擇適當的角度。

31.	統測中心公布答案為(C)，作者認為答案為(D)，因為凡割面經過物體的中心線（如肋、輪臂、耳、軸等部位）時，為簡化其視圖或更明確的表示，常將該物體轉正後完全剖切，其所得的剖視圖，稱為轉正剖面視圖。

轉正剖切後剖面做成對稱，含輪臂或肋之機件剖面，未轉正者省略不畫。

32.	(A)限界尺度：尺度形態可允許之限界尺度，為了滿足要求，實際尺度必須在上下限界尺度之間。

(B)標稱尺度：由工程製圖技術規範所定義之理想形態的尺度。為設計時最初尺度尚未考慮公差，通常為整數，昔稱為基本尺度。

(C)實際尺度：實體特徵實際測量所得的尺度。

(D)公差：上限界尺度與下限界尺度之差，亦上限界偏差與下限界偏差之差。公差為絕對值，必為正值。

33.	(A)紋理符號為X時，紋理呈兩方向傾斜交叉。

(B)R輪廓，表面粗糙度最大高度上限界值不得超過1.6 mm。

(C)R輪廓，傳輸波域0.8～4 mm之間。

(D)評估長度為取樣長度的8倍。

34.	標準圖紙A0的面積為1 m2，其長邊X為短邊Y的倍，即X＝Y。

35.	圓錐曲線是屬於平面曲線的1種，若用一平面以不同的角度剖切一直立圓錐，其剖切的截面即可形成4種曲線，如圓、橢圓、拋物線、雙曲線等曲線，謂之為割錐線或圓錐曲線。

36.	(A)使用45°×45°三角板和30°×60°三角板與丁字尺配合，可繪出15°角的倍數之直線。

(B)使用30°×60°三角板和圓規與丁字尺配合，可繪出一圓的外切正六邊形。

(C)兩圓無論外切與內切，其切點必在兩圓心之連心線或連心線之延長線上，如圖所示。

(D)一圓與一直線外切，其切點與此圓心之連線與該直線成垂直。

37.	38.

39.

40.

①為單斜面（三視圖僅能見其為兩縮小平面及一面的邊視），有3個；②為複斜面（三視圖均可見其為3個縮小平面），有2個。

# Text boxes

105

年

四技二專

圖（三）

圖（四）

圖（五）

休息一下！看我一眼，茅塞頓開

析

解