統一入學測驗

電機與電子群資電類專業科目(二)

數位邏輯、數位邏輯實習

（本試題答案係統一入學測驗中心105年5月2日公布之參考答案）

試題分析

# 一、命題焦點：

本年（105）年度數位邏輯（含實習）試題在難易度上相較於往年是屬於中間偏易，整合性的題目並不多，且幾乎所有試題類型均可在教科書中找到，相信對於熟讀課本內容，理解各單元內涵的考生，要拿高分不是難事。

在各單元的試題分配方面：

●數字系統：基本的進制轉換、補數觀念。

●基本邏輯閘：積體電路的認識、各種邏輯閘的真值表及組合分析。

●布林代數：第摩根定理、卡諾圖的化簡。

●組合邏輯：半加器、全減器、比較器、優先編碼器的真值表及功能、74系列IC的編號。

●正反器：RS閂鎖器、正反器的時脈分析、正反器與邏輯閘的組合應用。

●循序邏輯：同步計數器、強生計數器的分析。

●工場安全：火災種類。

# 二、配分比例表：

| 數位邏輯 | 題數 | 數位邏輯實習 | 題數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 概論 | 0 | 工場安全及衛生 | 1 |
| 數字系統 | 3 | 邏輯實驗儀器之使用 | 0 |
| 基本邏輯閘 | 2 | 基本邏輯閘實驗 | 3 |
| 布林代數及第摩根定理 | 0 | 組合邏輯實驗 | 3 |
| 布林函數化簡 | 2 | 加法器及減法器實驗 | 1 |
| 組合邏輯電路之設計及應用 | 2 | 組合邏輯電路應用實驗 | 2 |
| 正反器 | 1 | 正反器實驗 | 1 |
| 循序邏輯電路之設計及應用 | 2 | 循序邏輯電路應用實驗 | 2 |
| 合 計 | 12 | 合 計 | 13 |

第一部分：數位邏輯（第1至12題，每題2分，共24分）

1.	兩個四位元2的補數表示法之數字(1100)和(1110)相加之結果為何？　
(A)1001　(B)1010　(C)1100　(D)1101。	數字系統

2.	下面四個數字基底轉換的式子中，何者錯誤？　
(A)(110.001)2＝(6.125)10	(B)(134)5＝(62)7　
(C)(AF)16＝(257)8	(D)(89.44)10＝(324.31)5。	數字系統

3.	下列敘述何者錯誤？　
(A)(100111)2之1的補數為(011000)2　
(B)(248.51)10之9的補數為(751.48)10　
(C)(459)10之BCD碼為(0100 0101 1001)BCD　
(D)(43)10的格雷碼(GrayCode)為(111111)gray。	數字系統

4.	一個兩輸入NAND閘，A、B為輸入，Y為輸出，則下列何者有誤？　
(A)若A＝0、B＝0，則Y＝0　(B)若A＝0、B＝1，則Y＝1　
(C)若A＝1、B＝0，則Y＝1　(D)若A＝1、B＝1，則Y＝0。	基本邏輯閘

5.	如圖(一)所示之邏輯電路，則輸出F的邏輯函數為何？　
(A)A⊕B	(B)A　
(C)B	(D)1。	基本邏輯閘

6.	令d代表不睬條件(Don’t Care)，化簡F(X, Y, Z, W)＝Σ(1, 3, 6, 7, 11, 15)＋d(0, 2, 4, 5)之結果為何？　
(A)＋ZW　(B)＋　(C)X＋ZW　(D)X＋。	布林函數化簡

7.	一布林代數F(A, B, C, D)＝Σ(0, 2, 5, 7, 8, 10, 13, 15)，下列何者為其化簡之結果？　(A)F＝AD＋　(B)F＝BD＋　(C)F＝AC＋　(D)F＝BD＋。	布林函數化簡

8.	一全減器其被減數為X，減數為Y，前級借位為Bi，差以D表示，借位輸出為Bo，下列何者為此全減器的真值表？

(A)　(B)　(C)　(D)。

組合邏輯電路之設計及應用

9.	圖(二)所示為一位元比較器的邏輯電路，其輸入為A與B，輸出為X、Y與Z，則下列敘述何者錯誤？　
(A)X＝1代表A＞B　(B)Y＝1代表A＝B　(C)Z＝1代表A＜B　(D)對任一組輸入而言，輸出X、Y與Z同時可以有一個以上為1。	組合邏輯電路之設計及應用

|  | 1.(B) 2.(D) 3.(D) 4.(A) 5.(C) 6.(A) 7.(D) 8.(A) 9.(D) |
| --- | --- |

10.	如圖(三)所示，若Din＝0，CLK輸入1kHz脈波，求輸出Q之值為何？　
(A)1kHz之脈波　(B)0.5kHz之脈波　(C)0　(D)1。
	正反器

11.	如圖(四)所示電路，若Q2和Q1之初值均為0，當I輸入5個脈波後，Q2和Q1之輸出值為何？　
(A)Q2＝0、Q1＝0　(B)Q2＝0、Q1＝1　
(C)Q2＝1、Q1＝0　(D)Q2＝1、Q1＝1。
	循序邏輯電路之設計及應用

12.	若以兩個JK正反器來設計一個模4(mod4)上數二進制同步計數器，其中QA為低位元，QB為高位元，如圖(五)所示電路，則KA、KB應如何連接？　
(A)KA＝1、KB＝QA　(B)KA＝0、KB＝1　
(C)KA＝1、KB＝　(D)KA＝0、KB＝0。	循序邏輯電路之設計及應用

第二部分：數位邏輯實習（第13至25題，每題2分，共26分）

13.	依火災的分類，若在工廠中因為電氣所造成的火災應該是屬於下列哪一類之火災？　(A)D類火災　(B)C類火災　(C)B類火災　(D)A類火災。
	工場安全及衛生

14.	下列何者屬於數位積體電路？　(A)TTL74系列積體電路　(B)運算放大器　
(C)穩壓積體電路　(D)發光二極體。	基本邏輯閘實驗

15.	下列敘述何者錯誤？　(A)74LS138為解碼器　(B)74LS04為反相器　
(C)74LS283為四位元減法器　(D)74LS00為NAND閘。	組合邏輯實驗

16.	下列有關CMOS數位電路的敘述，何者錯誤？　(A)CMOS數位電路由PMOS和NMOS電晶體組成　(B)CMOS IC連接於電路時，不用的接腳不可空接　
(C)高態的雜訊邊限為VNH＝VOH－VIH　(D)低態的雜訊邊限為VNL＝VOL－VIL。
	基本邏輯閘實驗

17.	如圖(六)所示電路，若要使LED發亮，則A、B之輸入值為何？　
(A)A＝0、B＝0　
(B)A＝0、B＝1　
(C)A＝1、B＝0　
(D)A＝1、B＝1。	基本邏輯閘實驗

18.	如圖(七)所示電路，經量測結果如表(一)所示，請判斷哪一個編號之邏輯閘故障？　
(A)U1　
(B)U2　
(C)U3　
(D)U4。	組合邏輯實驗

|  | 10.(D) 11.(D) 12.(A) 13.(B) 14.(A) 15.(C) 16.(D) 17.(D) 18.(D) |
| --- | --- |

19.	若圖(八)之兩個邏輯電路可實現相同邏輯函數，則使用下列哪一定理或定律可將左圖轉換成右圖？　
(A)交換律(Commutative Law)　(B)分配律(Distributive Law)　(C)結合律(Associative Law)　(D)第摩根定理(DeMorgan’s Theorem)。	組合邏輯實驗

20.	如圖(九)所示半加器電路，若輸入A＝1、B＝1，則下列LED1、LED2之顯示狀態何者正確？　
(A)LED1熄、LED2熄　(B)LED1亮、LED2熄　
(C)LED1熄、LED2亮　(D)LED1亮、LED2亮。
	加法器及減法器實驗

21.	8對3優先編碼器之真值表如表(二)所示，則下列敘述何者錯誤？　(A)輸入I7具有最高優先權　(B)輸入I0具有最低優先權　(C)I7I6I5I4I3I2I1I0＝00101110時輸出Y2Y1Y0＝101　(D)Y2＝I7＋I5＋I3＋I1。
	組合邏輯電路應用實驗

22.	某生進行實驗時接了如圖(十)所示之電路，輸入變數為A與B，輸出變數為F，則此電路實現之邏輯函數F為：　
(A)F＝A⊕B　(B)F＝A＋B　
(C)F＝　(D)F＝。	組合邏輯電路應用實驗

23.	如圖(十一)所示係由NOR閘所組成的RS閂鎖器(Latch)，則其真值表最有可能為下列何者？

(A)　(B)　(C)　(D)。	正反器實驗

24.	如圖(十二)所示之計數器，若起始值Q4Q3Q2Q1Q0＝00000，則經過幾次的時脈觸發會回到此起始值？　(A)4　(B)6　(C)8　(D)10。	循序邏輯電路應用實驗

圖(十二)

25.	如圖(十三)所示電路，假設QCQBQA初值為000，下列何者為正確之QCQBQA計數順序？　
(A)000→010→100→110→111→101→011→001　
(B)000→100→010→110→111→101→011→001　
(C)000→010→001→011→100→101→110→111　
(D)000→001→010→011→100→101→110→111。	循序邏輯電路應用實驗

|  | 19.(D) 20.(B) 21.(D) 22.(B) 23.(A) 24.(D) 25.(D) |
| --- | --- |

資電類專業科目(二)─數位邏輯

1.	　　1100＝[－4]

＋）1110＝[－2]

1010＝[－6]

捨去進位

2.	(324.31)	＝3×5＋2×5＋4×5＋3×5＋1×5

＝3×25＋2×5＋4×1＋3×0.2＋1×0.04

＝75＋10＋4＋0.6＋0.04＝(89.64)10

3.	(43)10＝101011(2)＝111110(gray)

1－0

(43)10＝(101011)2

4.	NAND真值表

| A | B | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

當A＝0，B＝0，則Y＝1

5.

| 甲：2輸入XOR閘真值表 ∴P=A⊕A＝0 | 乙：3輸入XNOR閘真值表 ∴Q＝B⊙B⊙B＝ | 丙：3輸入XOR閘真值表 F＝P⊕1⊕Q＝0⊕1⊕ ＝＝B |
| --- | --- | --- |

6.

7.

8.	被減數－減數－前級借位 ＝ 差　 借位輸出

| X | Y | Bi | D | Bo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

9.	(A)當A＝1，B＝0（A＞B時）X＝＝1

(B)當A＝0，B＝0或A＝1，B＝1（A＝B時）Y＝A⊙B＝1

(C)當A＝0，B＝1（A＜B時）Z＝＝1

(D)任一組輸入所對應的X、Y、Z輸出中只有一個為1

10.	∵Din＝0，NAND閘輸出＝＝1

∴D型正反器之D輸入端恆為1

因此無論CLK頻率為何，其輸出Q恆為1

11.	J1＝J2＝Din＝1

K1＝＝0，K2＝＝0

∴兩個JK正反器均可等效成D型正反器

且D1＝D2＝1，如右圖所示，動作時序圖如下圖所示

Q1與Q2在I輸入第1個脈波後，即轉態為1，且不再改變

12.	模4上數同步計數器，QBQA輸出狀態依序為00→01→10→11

| 現態n | 次態n＋1 | 正反器輸入 |
| --- | --- | --- |
| QB | QA | QB | QA | JA | KA | JB | KB |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 0 | × |
| 0 | 1 | 1 | 0 | × | 1 | 1 | × |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | × | × | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | × | 1 |

QA轉變

QB轉變

13.	A類火災：由一般可燃性固體如木材、紙張……等引起之火災

B類火災：由可燃性液體或氣體及固體油脂類所引起之火災

C類火災：由電力設施、電力設備，因電力使用不當所引起之火災

D類火災：由可燃性金屬所引起之火災

14.	TTL 74系列及CMOS 40系列、45系列等為常見的數位積體電路

運算放大器、穩壓IC為類比積體電路

二極體、發光二極體、BJT電晶體、FET電晶體等均不算是積體電路

15.	74LS283為4位元二進制全加器

16.	CMOS數位電路中：

VOH≒VDD，VIH≒0.7(VDD－VSS)＋VSS　∴VOH＞VIHVNH＝VOH－VIH

VOL≒VSS，VIL≒0.3(VDD－VSS)＋VSS　∴VOL＜VIL　　　VNL＝VIL－VOL

17.	由NAND真值表可知，當A＝B＝1時，F＝0（0V）
可產生順向電流流過LED而發亮

18.

U1：＝1＝D	U2：

U3：	U4：E⊙F＝1⊙0＝0≠G（故障）

19.

20.	LED1＝＝1（亮），LED2＝A⊕B＝1⊕1＝0（熄）

21.	Y2＝I7＋I6＋I5＋I4

Y1＝I7＋I6＋(I3＋I2)

Y0＝I7＋[I5＋(I3＋I1)]

22.

F＝AB＋＋(1, 2, 3)＝(0)＝A＋B

23.	NOR閘組成的閂鎖器：

當	R＝S＝0時，Qn＋1＝Qn，

R＝1，S＝0時，Qn＋1＝0，

R＝0，S＝1時，Qn＋1＝1，

R＝S＝1時，Qn＋1＝0，（此為不合理情形）故選(A)

24.	如圖為模10強生計數器，狀態表如下所示，在經過10個時脈觸發後輸出會回到起始值

25.	如圖之同步計數器，狀態表分析如下

| 現態 | 正反器輸入 | 次態 |
| --- | --- | --- |
| QC | QB | QA |  |  |  | QC | QB | QA |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

# Text boxes

X3585﹝F﹞夾入3585＋R

105

年

四技二專

圖(一)

圖(二)

圖(三)

圖(四)

圖(五)

圖(六)

圖(七)

表(一)

圖(九)

圖(八)

表(二)

圖(十)

圖(十一)

圖(十三)

解

析

休息一下！看我一眼，茅塞頓開

( 1　0　1　0　1　1)2

( 1　1　1　1　1　0)gray

（D1＝D2＝1）