統一入學測驗

電機類專業科目(二)－電工機械

（本試題答案係統一入學測驗中心105年5月2日公布之參考答案）

試題分析

一、命題焦點：

●電工機械：

全部試題均曾於歷屆考試中出現過且無重大變化，學生應能輕易獲取高分，只需平常多看龍騰出版的參考書，必能奪取高分。

二、配分比例表：

| 電工機械 | 題數 | 電工機械 | 題數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 電工機械的分類 | 0 | 14.三相感應電動機的原理、構造及分類 | 2 |
| 2. 基礎電磁理論 | 1 | 15.三相感應電動機的特性及用途 | 1 |
| 3. 直流電機的原理 | 1 | 16.三相感應電動機的啟動、速率控制及轉向控制 | 0 |
| 4. 直流電機的構造及分類 | 0 | 17.單相感應電動機 | 1 |
| 5. 直流電機的一般性質 | 0 | 18.交流換向電動機 | 0 |
| 6. 直流發電機的特性及運用 | 2 | 19.感應電動機的運用、試驗及維護 | 0 |
| 7. 直流電動機的特性與運用 | 1 | 20.同步發電機的原理 | 1 |
| 8. 直流電機的損失與效率 | 2 | 21.同步發電機的分類及構造 | 1 |
| 9. 變壓器的原理及等效電路 | 2 | 22.同步發電機的特性 | 1 |
| 10. 變壓器的構造與特性 | 0 | 23.同步發電機的並聯運用 | 0 |
| 11. 變壓器的連接 | 1 | 24.同步電動機 | 1 |
| 12. 變壓器的試驗及維護 | 0 | 25.特殊電機 | 1 |
| 13. 特殊變壓器 | 1 |  |  |
| 合 計 | 20 |

電機類專業科目(二)─電工機械：（第1至20題）

1.	法拉第定律(Faraday’s law)的感應電勢e、線圈匝數N及穿越線圈的磁通量對時間的變化率的關係，下列何者正確？　(A)　(B)　(C)　(D)。	基礎電磁理論

2.	下列有關直流發電機的繞組接線之敘述，何者正確？　(A)分激場繞組與電樞繞組並聯　(B)補償繞組與電樞繞組並聯　(C)中間極繞組與電樞繞組並聯　(D)串激場繞組與電樞繞組並聯。

直流發電機的特性及運用

3.	若直流發電機在轉速為1200轉/分，每磁極的最大磁通量為5×10－3韋伯，其感應電勢為200V；當轉速為1800轉/分，每磁極的最大磁通量為4×10－3韋伯，此直流發電機的感應電勢為何？　(A)180V　(B)200V　(C)220V　(D)240V。
	直流電機的原理

4.	他激式直流發電機的電樞電阻為0.05Ω，當滿載時負載端電壓為100V及負載功率為10kW，若轉速及激磁維持固定，電刷壓降不計，則滿載時的電壓調整率為何？　(A)10%　(B)8%　(C)5%　(D)3%。	直流發電機的特性及運用

5.	分激式直流電動機的電源電壓為200V及電流為20A，若電動機的總損失為800W，則直流電動機的效率為何？　(A)0.9　(B)0.8　(C)0.75　(D)0.7。
	直流電機的損失與效率

6.	分激式直流電動機滿載電樞電流為100A，電樞電阻為0.4Ω，額定電壓為200V。電動機在額定電壓起動，若採用起動電阻以限制起動電樞電流為200A，則需外加的起動電阻為何？　(A)2.0Ω　(B)1.6Ω　(C)1.0Ω　(D)0.6Ω。
	直流電動機的特性與運用

7.	分激式直流發電機運轉在半載或全載發電，若輸出電壓固定，則電樞繞組上的銅損分別為何？　(A)半載時的銅損等於全載時的銅損　(B)半載時的銅損等於全載時銅損的1/2　(C)半載時的銅損等於全載時銅損的1/4　(D)半載時的銅損大於全載時的銅損。	直流電機的損失與效率

8.	單相變壓器的電壓比為2400V/240V，若高壓側的電阻為50Ω，則等效至低壓側的電阻值為何？　(A)0.5Ω　(B)50Ω　(C)500Ω　(D)5000Ω。

變壓器的原理及等效電路

9.	變壓器的一次側施加輸入電壓，激磁電流會含有磁化電流的成分，磁化電流產生交鏈磁通於變壓器鐵心，試問磁化電流的相位為何？　(A)磁化電流的相位與輸入電壓同相　(B)磁化電流的相位超前輸入電壓約30度　(C)磁化電流的相位落後輸入電壓90度　(D)磁化電流的相位超前輸入電壓90度。
	變壓器的原理及等效電路

|  | 1.(C) 2.(A) 3.(D) 4.(C) 5.(B) 6.(D) 7.(C) 8.(A) 9.(C) |
| --- | --- |

10.	用兩台額定為100kVA，3300V/220V，60Hz之單相變壓器接成V-V接線，以供給低壓的三相平衡負載，則負載側的線電壓Vl及額定總視在功率SL為何？　(A)＝220V，SL＝100kVA　	(B)＝220V，SL＝200kVA　
(C)＝220V，SL＝200kVA　	(D)＝220V，SL＝100kVA。
		變壓器的連接

11.	額定為10kVA、220V/110V的雙繞組單相變壓器，改接成330V/220V的降壓型自耦變壓器，則自耦變壓器的額定輸出容量約為何？　(A)50kVA　(B)40kVA　(C)30kVA　(D)15kVA。	特殊變壓器

12.	將三相感應電動機控制成發電機運轉，此時轉子的轉差率(slip)s應為何？　(A)s＞1　(B)s＝1　(C)0＜s＜1　(D)s＜0。	三相感應電動機的原理、構造及分類

13.	三相感應電動機的額定線電壓為220V，額定頻率為60Hz，極數為8極；若轉速為810轉/分，則轉子繞組的電流頻率為何？　(A)6Hz　(B)4Hz　(C)3Hz　(D)2Hz。	三相感應電動機的原理、構造及分類

14.	輸入220V、60Hz電壓於4極3kW的三相感應電動機。當轉差率s＝1時，電動機輸出的轉矩稱為　(A)起動轉矩　(B)負轉矩（發電區的轉矩）　(C)額定轉矩　(D)崩潰轉矩。	三相感應電動機的特性及用途

15.	單相電容起動式感應電動機，起動過程中離心開關會切斷起動繞組（輔助繞組）的電流，此時的轉子轉速約為多少？　(A)10%同步轉速　(B)75%同步轉速　(C)100%同步轉速　(D)120%同步轉速。	單相應應電動機

16.	三相同步發電機的額定線電壓為220V，頻率為60Hz；若轉速為150轉/分，則極數為何？　(A)48極　(B)24極　(C)8極　(D)2極。	同步發電機的原理

17.	下列有關三相同步發電機阻尼繞組之敘述，何者正確？　(A)阻尼繞組與電樞繞組串聯　(B)阻尼繞組與激磁場繞組串聯　(C)阻尼繞組為短路　(D)阻尼繞組為開路。	同步發電機的分類及構造

18.	三相同步電動機極數為6極，頻率為60Hz時，若輸出總功率為12560W，忽略旋轉損失，則輸出轉矩約為多少牛頓-米(N-m)？　(A)50　(B)100　(C)200　(D)300。	同步電動機

19.	三相同步發電機額定為50kVA，額定線電壓為200V，頻率為60Hz，已知其短路比為1.25，則同步阻抗為何？　(A)1.25Ω　(B)0.81Ω　(C)0.64Ω　(D)0.24Ω。
	同步發電機的特性

20.	兩相感應式伺服電動機，當以電壓控制輸出轉矩時，其控制繞組與激磁繞組的電流相位差為何？　(A)180度　(B)120度　(C)90度　(D)45度。	特殊電機

|  | 10.(D) 11.(C) 12.(D) 13.(A) 14.(A) 15.(B) 16.(A) 17.(C) 18.(B) 19.(C) 20.(C) |
| --- | --- |

電機類專業科目(二)─電工機械

2.	分激場繞組與電樞繞組並聯；串激場繞組、補償繞組，中間極繞組均與電樞繞組串聯。

3.	＝200×＝240V

4.	Ia＝IL＝＝100A

Ea＝VL＋IaRa＝100＋100×0.05＝105V

＝5%

5.	＝0.8

6.	Rst＝

8.	ReL＝ReH

10.	＝V2L＝V2P＝220V

SL＝Sn＝100kVA

11.	SA＝Sn＝30kVA

12.	發電機運轉時nr＞ns　　∴s＝＜0

13.	ns＝＝900rpm

s＝＝0.1

f2＝sf＝0.1×60＝6Hz

16.	P＝＝48pole

18.	ns＝＝1200rpm

∴T＝＝100N-m

19.	Zs%＝＝＝0.8

∴Zs＝＝

# Text boxes

X3589﹝A﹞夾入3589

105

年

四技二專

解

析

休息一下！看我一眼，茅塞頓開

◎若發現本書有缺頁、倒裝、整頁漏印、嚴重污損等情形，請將書包妥寄回，本公司將迅速為您更換。