統一入學測驗

資電類專業科目(二)

（本試題答案係統一入學測驗中心105年5月2日公布之答案）

第一部分：數位邏輯（第1至12題，每題2分，共24分）

1.	兩個四位元2的補數表示法之數字(1100)和(1110)相加之結果為何？　
(A)1001　(B)1010　(C)1100　(D)1101。	數字系統

2.	下面四個數字基底轉換的式子中，何者錯誤？　
(A)(110.001)2＝(6.125)10	(B)(134)5＝(62)7　
(C)(AF)16＝(257)8	(D)(89.44)10＝(324.31)5。	數字系統

3.	下列敘述何者錯誤？　(A)(100111)2之1的補數為(011000)2　(B)(248.51)10之9的補數為(751.48)10　(C)(459)10之BCD碼為(0100 0101 1001)BCD　(D)(43)10的格雷碼(Gray Code)為(111111)gray。	數字系統

4.	一個兩輸入NAND閘，A、B為輸入，Y為輸出，則下列何者有誤？　
(A)若A＝0、B＝0，則Y＝0　(B)若A＝0、B＝1，則Y＝1　
(C)若A＝1、B＝0，則Y＝1　(D)若A＝1、B＝1，則Y＝0。
	基本邏輯閘

5.	如圖(一)所示之邏輯電路，則輸出F的邏輯函數為何？　(A)A⊕B　(B)A　(C)B　(D)1。	基本邏輯閘

6.	令d代表不睬條件(Don’t Care)，化簡F(X, Y, Z, W)＝Σ(1, 3, 6, 7, 11, 15)＋d(0, 2, 4, 5)之結果為何？　(A)＋ZW　(B)＋　(C)X＋ZW　(D)X＋。	布林函數化簡

7.	一布林代數F(A, B, C, D)＝Σ(0, 2, 5, 7, 8, 10, 13, 15)，下列何者為其化簡之結果？　(A)F＝AD＋　(B)F＝BD＋　(C)F＝AC＋　(D)F＝BD＋。	布林函數化簡

|  | 1.(B) 2.(D) 3.(D) 4.(A) 5.(C) 6.(A) 7.(D) |
| --- | --- |

8.	一全減器其被減數為X，減數為Y，前級借位為Bi，差以D表示，借位輸出為Bo，下列何者為此全減器的真值表？

(A)　(B)　(C)　(D)。

組合邏輯電路之設計及應用

9.	圖(二)所示為一位元比較器的邏輯電路，其輸入為A與B，輸出為X、Y與Z，則下列敘述何者錯誤？　
(A)X＝1代表A＞B　(B)Y＝1代表A＝B　(C)Z＝1代表A＜B　(D)對任一組輸入而言，輸出X、Y與Z同時可以有一個以上為1。
	組合邏輯電路之設計及應用

10.	如圖(三)所示，若Din＝0，CLK輸入1kHz脈波，求輸出Q之值為何？　(A)1kHz之脈波　(B)0.5kHz之脈波　(C)0　(D)1。	正反器

11.	如圖(四)所示電路，若Q2和Q1之初值均為0，當I輸入5個脈波後，Q2和Q1之輸出值為何？　
(A)Q2＝0、Q1＝0　(B)Q2＝0、Q1＝1　
(C)Q2＝1、Q1＝0　(D)Q2＝1、Q1＝1。
	循序邏輯電路之設計及應用

12.	若以兩個JK正反器來設計一個模4(mod4)上數二進制同步計數器，其中QA為低位元，QB為高位元，如圖(五)所示電路，則KA、KB應如何連接？　(A)KA＝1、KB＝QA　
(B)KA＝0、KB＝1　(C)KA＝1、KB＝　
(D)KA＝0、KB＝0。	循序邏輯電路之設計及應用

|  | 8.(A) 9.(D) 10.(D) 11.(D) 12.(A) |
| --- | --- |

第二部分：數位邏輯實習（第13至25題，每題2分，共26分）

13.	依火災的分類，若在工廠中因為電氣所造成的火災應該是屬於下列哪一類之火災？　(A)D類火災　(B)C類火災　(C)B類火災　(D)A類火災。	工場安全及衛生

14.	下列何者屬於數位積體電路？　(A)TTL74系列積體電路　(B)運算放大器　(C)穩壓積體電路　(D)發光二極體。	基本邏輯閘實驗

15.	下列敘述何者錯誤？　(A)74LS138為解碼器　(B)74LS04為反相器　
(C)74LS283為四位元減法器　(D)74LS00為NAND閘。	組合邏輯實驗

16.	下列有關CMOS數位電路的敘述，何者錯誤？　(A)CMOS數位電路由PMOS和NMOS電晶體組成　(B)CMOS IC連接於電路時，不用的接腳不可空接　(C)高態的雜訊邊限為VNH＝VOH－VIH　(D)低態的雜訊邊限為VNL＝VOL－VIL。	基本邏輯閘實驗

17.	如圖(六)所示電路，若要使LED發亮，則A、B之輸入值為何？　
(A)A＝0、B＝0　
(B)A＝0、B＝1　
(C)A＝1、B＝0　
(D)A＝1、B＝1。	基本邏輯閘實驗

18.	如圖(七)所示電路，經量測結果如表(一)所示，請判斷哪一個編號之邏輯閘故障？　
(A)U1　
(B)U2　
(C)U3　
(D)U4。	組合邏輯實驗

19.	若圖(八)之兩個邏輯電路可實現相同邏輯函數，則使用下列哪一定理或定律可將左圖轉換成右圖？

(A)交換律(Commutative Law)　(B)分配律(Distributive Law)

(C)結合律(Associative Law)　(D)第摩根定理(DeMorgan’s Theorem)。
	組合邏輯實驗

|  | 13.(B) 14.(A) 15.(C) 16.(D) 17.(D) 18.(D) 19.(D) |
| --- | --- |

20.	如圖(九)所示半加器電路，若輸入A＝1、B＝1，則下列LED1、LED2之顯示狀態何者正確？　(A)LED1熄、LED2熄　
(B)LED1亮、LED2熄　
(C)LED1熄、LED2亮　
(D)LED1亮、LED2亮。	加法器及減法器實驗

21.	8對3優先編碼器之真值表如表(二)所示，則下列敘述何者錯誤？　(A)輸入I7具有最高優先權　(B)輸入I0具有最低優先權　(C)I7I6I5I4I3I2I1I0＝00101110時輸出Y2Y1Y0＝101　(D)Y2＝I7＋I5＋I3＋I1。
	組合邏輯電路應用實驗

22.	某生進行實驗時接了如圖(十)所示之電路，輸入變數為A與B，輸出變數為F，則此電路實現之邏輯函數F為：　
(A)F＝A⊕B　(B)F＝A＋B　
(C)F＝　(D)F＝。
	組合邏輯電路應用實驗

23.	如圖(十一)所示係由NOR閘所組成的RS閂鎖器(Latch)，則其真值表最有可能為下列何者？

(A)　(B)　(C)　(D)。
	正反器實驗

24.	如圖(十二)所示之計數器，若起始值Q4Q3Q2Q1Q0＝00000，則經過幾次的時脈觸發會回到此起始值？　(A)4　(B)6　(C)8　(D)10。

圖(十二) 	循序邏輯電路應用實驗

|  | 20.(B) 21.(D) 22.(B) 23.(A) 24.(D) |
| --- | --- |

25.	如圖(十三)所示電路，假設QCQBQA初值為000，下列何者為正確之QCQBQA計數順序？　(A)000→010→100→110→111→101→011→001　(B)000→100→010→110→111→101→011→001

(C)000→010→001→011→100→101→110→111　(D)000→001→010→011→100→101→110→111。	循序邏輯電路應用實驗

資電類專業科目(二)─電子學實習：（第41至52題）

41.	小林上電子學實習課時，想要設計一個穩定電壓的全波整流輸出電路供給手機充電，其輸出的直流平均電壓VDC＝3.7V，則其輸入的交流正弦波的峰對峰值電壓約為多少？　(A)4V　(B)8V　(C)10V　(D)12V。	二極體之特性及應用電路實驗

42.	小林上電子學實習課時，為了能準確量測其實驗電路，首先需校正他使用的雙軌跡示波器，示波器面板上有一個標示為CAL的小孔，則其輸出信號最有可能是哪一種波形？　(A)1kHz方波　(B)1kHz三角波　(C)0.5kHz鋸齒波　(D)0.5kHz三角波。	電子儀表

43.	小林上電子學實習課時，想要設計一個穩定電壓的橋式整流輸出電路供給手機充電，他先量測其輸出的直流脈動電壓，得到漣波電壓的峰對峰值Vr(p-p)為2V，其輸出電壓的峰值Vp或Vm為10V，則其漣波百分率r(%)約為多少？　(A)4%　(B)8%　(C)10%　(D)12%。

二極體之特性及應用電路實驗

44.	有一二極體電路如圖(十四)所示，若施加一正弦波信號於輸入端點vi，則下列敘述何者錯誤？　(A)該電路為偏壓型截波電路(Clipping Circuit)　(B)截波電路可用來將輸入的交流電壓信號之部份波形截除

(C)該電路中電阻R值之大小會影響輸出波形失真

(D)箝位電路(Clamping Circuit)可用來將輸入的交流電壓信號定位到所要的直流電壓準位上。	截波及箝位電路實驗

|  | 25.(D) 40.(D) 41.(D) 42.(A) 43.(B) 44.(A) |
| --- | --- |

45.	實作圖(十五)之電路以繪製輸出特性曲線，A、B、C、D為量測儀表，繪製成如圖(十六)所示的3條曲線，請選出錯誤的描述。

(A)若曲線1、2、3各自對應的是在工作溫度T1, T2, T3所量得的結果，則T1＜T2＜T3　(B)儀表A與D可以是電流表　(C)儀表B與C可以是示波器或電壓表　(D)此電路架構為共射極組態。
	雙極性接面電晶體之特性實驗

圖(十五)                      圖(十六)

46.	有關圖(十七)的電路設計，下列敘述何者正確？

(A)屬於射極回授偏壓的設計

(B)電容CE對交流信號是短路，因此屬於共基極的設計

(C)電容CC對交流信號是短路，因此屬於集極回授偏壓的設計

(D)屬於共集極的設計。電晶體直流偏壓電路實驗

47.	下列有關達靈頓(Darlington)電路的敘述何者錯誤？　
(A)達靈頓電路可由1個PNP電晶體與1個NPN電晶體構成　(B)達靈頓電路可由2個PNP電晶體構成　(C)達靈頓電路為直接耦合串級放大電路　(D)達靈頓電路特點是輸入阻抗很小。	串級放大電路實驗

48.	台灣的積體電路製造公司每年貢獻政府非常多的稅收與就業機會，關於其製造的MOSFET電晶體特性，下列敘述何者正確？　(A)MOSFET電晶體是以電壓控制的元件　(B)MOSFET電晶體是以電流控制的元件　(C)MOSFET電晶體的閘極電流IG大於汲極電流ID是正常現象　(D)N通道MOSFET電晶體是以電洞作為主要傳輸載子。

場效電晶體之特性實驗

|  | 45.(A) 46.(A) 47.(D) 48.(A) |
| --- | --- |

49.	下列有關場效電晶體放大器之敘述何者錯誤？　
(A)共源極(CS)放大器輸入阻抗大，適合輸入電壓訊號　
(B)共閘極(CG)放大器輸入阻抗小，適合輸入電流訊號　
(C)共汲極(CD)放大器輸出與輸入電壓訊號同相，適合作電壓放大器　
(D)共汲極(CD)放大器輸入阻抗大，適合輸入電壓訊號。

場效電晶體放大器電路實驗

50.	關於運算放大器(OPA)應用電路的實現，下列何者為正確？

(A)利用運算放大器(OPA)實現非零電位檢測器時，OPA需使用負回授電路架構

(B)利用運算放大器(OPA)實現減法器時，OPA之非反相輸入端電壓會追隨反相輸入端電壓

(C)利用運算放大器(OPA)實現反相放大器時，此反相放大器之輸入阻抗為無限大

(D)利用運算放大器(OPA)實現積分器時，OPA會工作於線性區。

運算放大器應用電路實驗

51.	小明上電子學實習課時，詳細聽老師講解運算放大器的理想特性與應用後，終於知道理想的運算放大器有幾項特點。由此，當選擇運算放大器來設計反相放大器時，下列何者錯誤？　
(A)運算放大器的輸入阻抗愈大愈好　
(B)運算放大器的共模拒斥比(CMRR)，愈大愈能抑制雜訊效應　
(C)運算放大器的差模增益Ad愈小愈好　
(D)運算放大器的共模增益Ac愈小愈好。運算放大器應用電路實驗

52.	下列有關振盪器的敘述何者錯誤？

(A)石英晶體振盪電路振盪頻率穩定性差

(B)方波產生電路又稱為多諧振盪器

(C)輸入一觸發脈衝信號可產出一特定的矩形波信號之電路稱為單穩態多諧振盪器

(D)韋恩(Wien)電橋振盪器可產生正弦波電壓波形。

基本振盪電路實驗

|  | 49.(C) 50.(D) 51.(C) 52.(A) |
| --- | --- |

電機與電子群資電類－計算機概論：（共13題，每題2分，共26分）

＿＿＿	38.	關於Radio Frequency IDentification （RFID） 無線傳輸技術現有應用之情境，下列何者尚未被廣泛應用？　(A)賣場的商品販售　(B)電子票證如捷運悠遊卡或一卡通　(C)無人圖書館的書籍借閱與歸還　(D)金融卡自ATM自動提款機提取現金。	電腦科技與現代生活

＿＿＿	39.	下列關於電腦硬體中記憶單元的敘述何者正確？　(A)當今固態硬碟（Solid -State Drive）主要靠磁場的狀態來表示所儲存的資訊　(B)快取記憶體（Cache Memory）常以快閃記憶體（Flash Memory）的積體電路（IC）來實現　(C)DDR記憶體指的就是倍數非同步隨機存取記憶體（Double Data Rate Asynchronous DRAM）　(D) 個人電腦的記憶單元種類中，CPU內的暫存器總儲存空間是最小的。	電腦硬體介紹

＿＿＿	40.	關於影像、影片、或者聲音檔案格式，下列何者錯誤？ (A)MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 都是動態影像的壓縮標準，其壓縮率以MPEG-4最高 (B)以mp4 為副檔名的音樂檔案遵循MPEG 所制定的MPEG -4 影音格式來進行編碼，可以用QuickTime 播放 (C)以mp3為副檔名的音樂檔案遵循MPEG所制定的MPEG-3 影音格式來進行編碼，可以做到無失真壓縮 (D)影片檔案壓縮時，若採用失真的壓縮格式並不一定會導致播放影片時的影像解析度降低。		套裝軟體

＿＿＿	41.	下列何者不是目前作業系統核心（Kernel）的主要工作？ (A)CPU程序管理 (B)記憶體管理 (C)電源管理 (D)檔案管理與輸入／輸出設備管理。
		電腦軟體介紹

＿＿＿	42.	關於程式的翻譯，下列何者正確？ (A)C語言程式經過編譯器編譯之後產生機器語言指令，再經過組譯器進行連結產生執行檔 (B)Java 程式的每一行敘述都是先經過直譯器翻譯成機器語言指令之後才能執行 (C)C++程式先經過直譯器翻譯成C語言，然後編譯器再進行第二次編譯之後才可以產生執行檔 (D)執行BASIC程式時，電腦會將程式逐行翻譯成機器語言，並立即執行。		程式語言簡介及實例應用

＿＿＿	43.	若一張全彩影像，每一個像素（Pixel）都用三原色（RGB）的強度來表示該像素的顏色，每個原色的強度都用16位元表示。則若要儲存6 萬張大小為1920×1080 的無壓縮影像，至少共需要下列多大容量的儲存裝置才存得下？ (A)1TB (B)10GB (C)100MB (D)1000KB。	套裝軟體

|  | 38.(D) 39.(D) 40.(C) 41.(C) 42.(D) 43.(A) |
| --- | --- |

＿＿＿	44.	關於套裝軟體之功能，下列敘述何者錯誤？ (A)以Microsoft Word 排版的檔案，可以另外儲存成HTML格式的網頁檔案 (B)在Microsoft PowerPoint中，可以插入超連結（Hyperlink），以利連結到YouTube網站中的影片 (C)使用PhotoImpact 調整照片的整體亮度時，常常使用焦距變焦的編修工具來進行調整 (D)使用Microsoft Movie Maker 可以匯入 JPEG格式的靜態圖片檔作為素材。		套裝軟體

＿＿＿	45.	若已知網際網路中A電腦之IP為 192.168.127.38， 且子網路遮罩（Subnet Mask）為255.255.248.0，下列哪一IP 與A電腦不在同一子網路（網段）？ (A)192.168.128.11 (B)192.168.126.22 (C)192.168.125.33 (D)192.168.124.44。		電腦網路

＿＿＿	46.	下列關於雲端運算（Cloud Computing）之敘述何者錯誤？ (A)雲端運算的特性是動態、易擴充及虛擬化 (B)IaaS即為 Intertexture as a Service 層次的服務 (C)PaaS即為Platform as a Service 層次的服務 (D)SaaS即為Software as a Service 層次的服務。	電腦網路

＿＿＿	47.	下列何者是個人電腦自伺服器接收E-mail時所採用的通訊協定？ (A)POP 3 (B)FTP (C)SMTP (D)DNS。	電腦網路

＿＿＿	48.	下列何者最符合「特洛依木馬」惡性程式之特性？ (A)會偽裝成特殊程式，吸引使用者下載並隱藏於系統中 (B)會寄生在可執行檔或系統檔上，當執行時便會常駐記憶體內，並感染其他的程式檔案 (C)當開啟Microsoft Office 時，會自動啟動某些巨集，藉以危害系統安全 (D)會透過網路自行散播。		資訊安全與倫理

＿＿＿	49.	下列何種創用CC（Creative Commons） 授權條款，採用如圖（十八）之授權標誌？ (A)姓名標示─相同方式分享 (B)姓名標示─禁止改作 (C)姓名標示─禁止改作─相同方式分享 (D)姓名標示─非商業性。

圖（十八）	資訊安全與倫理

＿＿＿	50.	網路霸凌（Cyberbullying）是利用網路社群、討論區等現代網路技術，欺凌他人的行為。由此，則下列何者不屬於常見之網路霸凌行為？ (A)發布令人難堪的網路留言 (B)上傳欺凌受害者的影片 (C)傳送電子郵件散布不實訊息，使受害者或受害者身邊的親友不勝其擾 
(D)入侵他人電腦竊取資料。	資訊安全與倫理

|  | 44.(C) 45.(A) 46.(B) 47.(A) 48.(A) 49.(B) 50.(D) |
| --- | --- |

資電類專業科目(二)─數位邏輯

1.	　　1100＝[－4]

＋）1110＝[－2]

1010＝[－6]

捨去進位

2.	(324.31)	＝3×5＋2×5＋4×5＋3×5＋1×5

＝3×25＋2×5＋4×1＋3×0.2＋1×0.04

＝75＋10＋4＋0.6＋0.04＝(89.64)10

3.	(43)10＝101011(2)＝111110(gray)

1－0

(43)10＝(101011)2

4.	NAND真值表

| A | B | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

當A＝0，B＝0，則Y＝1

5.

| 甲：2輸入XOR閘真值表 ∴P=A⊕A＝0 | 乙：3輸入XNOR閘真值表 ∴Q＝B⊙B⊙B＝ | 丙：3輸入XOR閘真值表 F＝P⊕1⊕Q＝0⊕1⊕ ＝＝B |
| --- | --- | --- |

6.

7.

8.	被減數－減數－前級借位 ＝ 差　 借位輸出

| X | Y | Bi | D | Bo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

9.	(A)當A＝1，B＝0（A＞B時）X＝＝1

(B)當A＝0，B＝0或A＝1，B＝1（A＝B時）Y＝A⊙B＝1

(C)當A＝0，B＝1（A＜B時）Z＝＝1

(D)任一組輸入所對應的X、Y、Z輸出中只有一個為1

10.	∵Din＝0，NAND閘輸出＝＝1

∴D型正反器之D輸入端恆為1

因此無論CLK頻率為何，其輸出Q恆為1

11.	J1＝J2＝Din＝1

K1＝＝0，K2＝＝0

∴兩個JK正反器均可等效成D型正反器

且D1＝D2＝1，如右圖所示，動作時序圖如下圖所示

Q1與Q2在I輸入第1個脈波後，即轉態為1，且不再改變

12.	模4上數同步計數器，QBQA輸出狀態依序為00→01→10→11

| 現態n | 次態n＋1 | 正反器輸入 |
| --- | --- | --- |
| QB | QA | QB | QA | JA | KA | JB | KB |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 0 | × |
| 0 | 1 | 1 | 0 | × | 1 | 1 | × |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | × | × | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | × | 1 |

QA轉變

QB轉變

13.	A類火災：由一般可燃性固體如木材、紙張……等引起之火災

B類火災：由可燃性液體或氣體及固體油脂類所引起之火災

C類火災：由電力設施、電力設備，因電力使用不當所引起之火災

D類火災：由可燃性金屬所引起之火災

14.	TTL 74系列及CMOS 40系列、45系列等為常見的數位積體電路

運算放大器、穩壓IC為類比積體電路

二極體、發光二極體、BJT電晶體、FET電晶體等均不算是積體電路

15.	74LS283為4位元二進制全加器

16.	CMOS數位電路中：

VOH≒VDD，VIH≒0.7(VDD－VSS)＋VSS　∴VOH＞VIHVNH＝VOH－VIH

VOL≒VSS，VIL≒0.3(VDD－VSS)＋VSS　∴VOL＜VIL　　　VNL＝VIL－VOL

17.	由NAND真值表可知，當A＝B＝1時，F＝0（0V）
可產生順向電流流過LED而發亮

18.

U1：＝1＝D	U2：

U3：	U4：E⊙F＝1⊙0＝0≠G（故障）

19.

20.	LED1＝＝1（亮），LED2＝A⊕B＝1⊕1＝0（熄）

21.	Y2＝I7＋I6＋I5＋I4

Y1＝I7＋I6＋(I3＋I2)

Y0＝I7＋[I5＋(I3＋I1)]

22.

F＝AB＋＋(1, 2, 3)＝(0)＝A＋B

23.	NOR閘組成的閂鎖器：

當	R＝S＝0時，Qn＋1＝Qn，

R＝1，S＝0時，Qn＋1＝0，

R＝0，S＝1時，Qn＋1＝1，

R＝S＝1時，Qn＋1＝0，（此為不合理情形）故選(A)

24.	如圖為模10強生計數器，狀態表如下所示，在經過10個時脈觸發後輸出會回到起始值

25.	如圖之同步計數器，狀態表分析如下

| 現態 | 正反器輸入 | 次態 |
| --- | --- | --- |
| QC | QB | QA |  |  |  | QC | QB | QA |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

資電機類專業科目(二)─電子學實習

41.	＝＝0.636　3.7＝(≒5.8V

∴＝＝11.6V≒12V

42.	示波器面板上CAL是1KHZ的方波

43.	＝＝0.707V，＝－＝10V－1V＝9V

r(%)＝100%＝100%＝8%

44.	該電路為偏壓型箝位電路

45.	(A)矽電晶體的VBE約為0.7V，溫度每升高1(C，VBE下降2.5mv（P－2.5mv/(C），故3條曲線中，T1＞T2＞T3。

46.	(B)電容器CE對交流信號是短路，所以是共射極放大器　(C)電容器CC對交流信號是短路，屬於射極回授偏壓電路　(D)屬於共射極的設計。

47.	(D)達靈頓電路特點是輸入阻抗很大

48.	(B)MOSFET電晶體是以電壓控制的元件　(C)MOSFET的閘極電流IG＝0，故IG＜ID　(D)N通道MOSFET電晶體是以自由電子為主要傳輸載子。

49.	共汲極（CD）放大器Vｏ與Vi同相，且AV＜1，不適合作電壓放大器。

50.	(A)運算放大器（OPA）實現非零電位檢測器，需利用OPA開迴路增益無限大的特性，故不需外加任何回授元件　(B)運算放大器（OPA）實現減法器，非反相輸入端（V+）電壓不會追隨反相輸入端（V－）的電壓　(C)運算放大器（OPA）實現反相放大器，輸入阻抗Zi＝R1。

51.	(C)運算放大器差模增益Ad愈大愈好。

52.	(A)石英晶體振盪器振盪頻率穩定性佳。

電機與電子群資電類－計算機概論

38.	(D)金融卡牽扯到個人金錢領用，較為敏感，RFID尚未廣泛應用至該領域。

39.	(A)固態硬碟是以電流來讀寫資料，磁場狀態為傳統硬碟。
(B)快取記憶體是以SRAM來實現。
(C)DDR記憶體指的就是倍數同步隨機存取記憶體（Double Data Rate Synchronous DRAM）。

40.	(C)以mp3為副檔名的音樂檔案遵循MPEG所制定的MPEG-1 Layer 3 影音格式來進行編碼，為破壞性壓縮。

42.	C語言、Java、C++皆以編譯器直接翻譯成機器語言。

43.	3×2 Bytes×60000×1920×1080=746496000000 Bytes=695 GB，需1TB硬碟才可儲存。

44.	(C)調整亮度可用PhotoImpact，有提供調整亮度工具，可調亮／調暗。

45.	將A電腦IP（192.168.127.38）與子網路遮罩（255.255.248.0）做AND邏輯運算結果為192.168.120.0，除了A選項與子網路遮罩（255.255.248.0）做AND邏輯運算結果為192.168.128.0，其餘選項皆為192.168.120.0，故答案為A。

46.	IaaS即為 Infrastructure as a Service 層次的服務。

47.	(B) FTP 為檔案傳輸訊協定。
(C) SMTP為寄送E-mail通訊協定。
(D) DNS為網域名稱系統。

48.	(B)為病毒特性。
(C)為巨集病毒特性。
(D)為蠕蟲特性。

# Text boxes

年

105

四技二專

圖(一)

圖(二)

圖(三)

圖(四)

圖(五)

圖(六)

表(一)

圖(七)

圖(八)

表(二)

圖(九)

圖(十)

圖(十一)

圖(十三)

圖(十四)

圖(十七)

解

析

休息一下！看我一眼，茅塞頓開

( 1　0　1　0　1　1)2

( 1　1　1　1　1　0)gray

（D1＝D2＝1）