統一入學測驗

電機類、資電類專業科目(一)

（本試題答案係統一入學測驗中心105年5月2日公布之答案）

電機類、資電類專業科目(一)─電子學：（第1至25題）

1.	一週期性脈波信號其正峰值電壓為＋10V，負峰值電壓為－2V。若此信號的平均值為＋5.2V，則工作週期(duty cycle)約為下列何值？　(A)70%　(B)60%　(C)50%　(D)40%。	概論

2.	二極體在正常工作下逐漸增加順向電壓時，下列敘述何者正確？　
(A)擴散電容變小　(B)多數載子流向接面　(C)空乏區寬度變大　
(D)障壁電壓提高。	二極體

3.	如圖(一)所示電路，假設二極體的順向導通電壓為0.7V，若不考慮順向電阻，則ID2為多少mA？　(A)1.0　(B)2.1　(C)2.7　(D)3.0。	二極體

4.	如圖(二)所示電路，輸入電壓為Vi＝10sin(377t)V，其中稽納二極體(Zener diode)Z1、Z2特性相同，順向電壓為0.6V，稽納崩潰電壓為6V。此電路在正常工作時，下列敘述何者正確？　
(A)此電路為箝位電路　(B)此電路為整流電路　
(C)Vo最大值為＋6.6V　(D)Vo最小值為－5.4V。	二極體之應用電路

5.	如圖(三)所示電路，若二極體具理想特性，輸入電壓Vi為工作週期50%的脈波，最大電壓＋10V，最低電壓＋2V。若RC時間常數使輸出脈波不失真，輸出電壓的平均值為8V，則VREF為多少伏特？　
(A)2　(B)4　(C)6　(D)8。	二極體之應用電路

|  | 1.(B) 2.(B) 3.(A) 4.(C) 5.(B) |
| --- | --- |

6.	關於提高NPN雙極性接面電晶體(BJT)電流放大率的方法，下列敘述何者正確？　(A)射極雜質濃度減少，基極寬度變寬　(B)射極雜質濃度增加，基極寬度變寬　(C)射極雜質濃度減少，基極寬度變窄　
(D)射極雜質濃度增加，基極寬度變窄。	雙極性接面電晶體

7.	關於雙極性接面電晶體(BJT)共基極放大電路，下列敘述何者正確？　(A)輸出電流為射極電流IE　(B)輸入電流為集極電流IC　(C)輸入阻抗小　(D)輸入與輸出電壓反相。	電晶體放大電路

8.	如圖(四)所示放大器直流偏壓電路，電晶體＝99，VBE＝0.7V。若IB＝50A，VCE＝5V，則RE為多少Ω？　(A)500　(B)600　(C)800　(D)920。	電晶體直流偏壓電路

9.	如圖(五)所示放大器直流偏壓電路，電晶體＝99，VBE＝0.7V。若IB＝40A，RE為多少Ω？　(A)413　(B)502　(C)612　(D)705。
	電晶體直流偏壓電路

10.	如圖(六)所示電路，電晶體工作於作用區，＝99，VBE＝0.7V，熱電壓(thermal voltage)VT＝26mV，則此放大電路之電流增益約為何值？　(A)30　(B)28　(C)25　(D)22。	電晶體放大電路

|  | 6.(D) 7.(C) 8.(A) 9.(D) 10.(D) |
| --- | --- |

11.	雙極性接面電晶體(BJT)小訊號模型中，VT為熱電壓，re為射極交流電阻，ΔiC為集極電流微小變動量、ΔvBE為基射極電壓微小變動量，ic為集極小訊號電流，vbe為基射極小訊號電壓，Q為工作點，ICQ為工作點集極直流偏壓電流。若不考慮歐力效應(Early effect)，則下列有關轉移電導gm的敘述，何者錯誤？

(A)　(B)　(C)　(D)。

電晶體放大電路

12.	如圖(七)所示電路，電晶體工作於作用區，＝99，射極交流電阻re＝20Ω。若此放大電路之電壓增益，則RC約為何值？

(A)2.2kΩ　(B)4.1kΩ　(C)6.8kΩ　(D)13.6kΩ。	電晶體放大電路

13.	下列哪兩種電容較會影響串級放大器之低頻響應？　(A)電晶體極際電容、旁路電容　(B)耦合電容、變壓器雜散電容　(C)電晶體極際電容、變壓器雜散電容　(D)耦合電容、旁路電容。	串級放大電路

14.	有4支相同的喇叭並聯後，接於耦合變壓器二次側，每支喇叭電阻值為80Ω，一次側看入之有效負載總電阻值為72kΩ，求所使用耦合變壓器之一次側與二次側匝數比為下列何者？　(A)36：1　(B)60：1　(C)72：1　(D)90：1。	串級放大電路

15.	下列各元件之符號名稱，何者正確？　(A)P通道JFET　	
(B)N通道增強型MOSFET　(C)P通道空乏型MOSFET　	
(D)NPN BJT。		場效電晶體

16.	如圖(八)所示電路，其中MOSFET的參數K＝0.5mA/V2、臨界電壓(threshold voltage)Vth＝2V。若其汲極電流ID＝0.5mA，則電阻RS值應為多少？　(A)500Ω　(B)1kΩ　(C)2kΩ　(D)3kΩ。	場效電晶體

|  | 11.(D) 12.(C) 13.(D) 14.(B) 15.(B) 16.(C) |
| --- | --- |

17.	某N通道JFET之夾止電壓(pinch-off voltage)VP＝－4V、IDSS＝16mA，當其閘極電壓VG＝－6V、源極電壓VS＝0V、汲極電壓VD＝5V時，則汲極電流ID為何？　(A)0mA　(B)4mA　(C)8mA　(D)16mA。	場效電晶體

18.	如圖(九)所示電路，其中JFET之夾止電壓VP＝－4V。已知此JFET放大電路的工作點為VDS＝3V、ID＝1mA，汲極電阻rd忽略不計，則此電路之小訊號電壓增益Vo/Vi為何？　(A)－1.1　(B)－1.6　(C)－3.2　(D)－12。
	場效電晶體放大電路

19.	如圖(十)所示電路，若MOSFET電晶體之轉移電導gm＝2mA/V，汲極電阻rd＝50kΩ，則此電路之小訊號電壓增益Vo/Vi約為何值？　
(A)0.79　(B)0.91　(C)1.09　(D)1.58。	場效電晶體放大電路

20.	如圖(十一)所示之運算放大器電路工作在未飽和情形下，請問電壓增益Vo/Vi為何？　
(A)－10　(B)－5　(C)5　(D)10。	運算放大器

21.	如圖(十二)所示之運算放大器電路，稽納二極體(Zener diode)的稽納崩潰電壓為VZ＝6.2V，求在正常工作下的輸出電壓Vo為多少？　
(A)3.1V　(B)6.2V　(C)12.4V　(D)15V。	運算放大器

22.	如圖(十三)所示之兩級運算放大器電路皆工作在未飽和情形下，其中電阻R1＝10kΩ、R2＝20kΩ、R3＝R4＝30kΩ、Rf1＝Rf2＝30kΩ，當輸入電壓V1＝1V、V2＝2V、V3＝3V，請問輸出電壓Vo為多少？　(A)9V　(B)6V　(C)－6V　(D)－9V。	運算放大器

圖(十二)　　　　　　　　　　　　　　　圖(十三)

|  | 17.(A) 18.(B) 19.(A) 20.(A) 21.(C) 22.(A) |
| --- | --- |

23.	有關多諧振盪器的敘述，下列何者錯誤？　(A)多諧振盪器之輸出波形為非正弦波　(B)無穩態多諧振盪器有一個輸入觸發信號　(C)單穩態多諧振盪器的輸出狀態包括一種穩定狀態和一種暫時狀態　
(D)雙穩態多諧振盪器之工作情形有如數位電路的正反器。	基本振盪電路

24.	有一施密特(Schmitt)觸發電路如圖(十四)所示，其中＋VCC和－VCC為電源電壓，Vr為參考電壓，若輸出之正飽和電壓為＋Vsat，負飽和電壓為－Vsat，則其遲滯電壓VH為下列何者？　(A)(2VsatR1)/R2　(B)(2VsatR2)/R1　
(C)(2VsatR1)/(R1＋R2)　(D)(2VsatR2)/(R1＋R2)。
	基本振盪電路

25.	三角波信號產生電路可以應用施密特(Schmitt)觸發電路與下列何種電路來組成？　(A)微分器電路　(B)比較器電路　(C)隨耦器電路　(D)積分器電路。	基本振盪電路

電機類、資電類專業科目(一)─基本電學：（第1至25題）

1.	電壓、電流、電阻、電荷及時間分別以V、I、R、Q及t表示，下列何者不是電能的表示式？　(A)I2Rt　(B)　(C)　(D)QV。
	電阻

2.	某地有一部額定800kW的風力發電機及一套額定400kW的太陽能發電設備，若風力發電機平均每日以額定容量運轉8小時，而太陽能設備平均每日以額定容量發電4小時。假設1度電的經濟效益為5元，每月平均運轉24天，則每月可獲得的經濟效益為多少元？　(A)40,000　(B)96,000　(C)260,000　(D)960,000。	電阻

3.	將60kΩ及30kΩ的電阻器並聯在一起，其總電阻可用下列哪一種色碼排列之電阻來替代？　(A)紅黑橙金　(B)紅棕黃金　(C)白黑橙金　(D)白棕黃金。	串並聯電路

|  | 23.(B) 24.(C) 25.(D) 1.(C) 2.(D) 3.(A) |
| --- | --- |

4.	如圖(一)所示之電路，試求a、b兩端的等效電阻Rab為何？　
(A)3Ω
(B)4Ω
(C)6Ω
(D)12Ω。	串並聯電路

5.	如圖(二)所示之電路，試求節點電壓Va為何？　
(A)1V　
(B)2V　
(C)3V　
(D)6V。	直流網路分析

6.	如圖(三)所示，試求i1、i2、i3及i4的電流為何？　
(A)i1＝6A，i2＝－5A，i3＝3A，i4＝－6A　
(B)i1＝6A，i2＝5A，i3＝－7A，i4＝－4A　
(C)i1＝7A，i2＝5A，i3＝－3A，i4＝－6A　
(D)i1＝7A，i2＝－5A，i3＝3A，i4＝－6A。

串並聯電路

7.	如圖(四)所示之電路，試求節點電壓Va為何？　
(A)6V　
(B)8V　
(C)10V　
(D)15V。
	直流網路分析

8.	如圖(五)所示，試求節點電壓V1為何？　
(A)－9V　
(B)－6V　
(C)1V　
(D)11V。	串並聯電路

|  | 4.(C) 5.(B) 6.(D) 7.(C) 8.(A) |
| --- | --- |

9.	如圖(六)所示之電路，發生最大功率轉移時，負載RL所能獲得之最大功率為何？　
(A)33W　
(B)44W　
(C)121W　
(D)196W。	直流網路分析

10.	下列敘述何者正確？　(A)在電場中的電力線與電力線會相交　(B)電容器的標示為104K表示電容值為10.4F　(C)兩帶電體間存在之作用力大小與兩帶電體中心距離成反比　(D)單位正電荷在電場中某處所受之作用力即為該處之電場強度。	電容與靜電

11.	如圖(七)所示，電容器C1＝9F、C2＝18F，電阻R＝60Ω，直流電源E＝24V，當電路已達穩定狀態，則下列敘述何者正確？　
(A)電容器C1的電壓為12V　
(B)電容器C2的電壓為16V　
(C)儲存於電容器C1的電量為144C　
(D)儲存於電容器C2的電量為216C。	直流暫態

12.	有兩電感器L1＝16mH及L2＝9mH，且考慮兩電感間的互感，則下列敘述何者可能正確？　(A)互感M12＝15mH　(B)串聯後等效電感為Leq＝60mH　(C)並聯後等效電感為Leq＝9mH　(D)並聯後等效電感為Leq＝16mH。	電感與電磁

13.	如圖(八)所示，a、b兩端的電壓為vab(t)，則下列敘述何者正確？　
(A)vab(2)＝2.5mV　
(B)vab(6)＝0mV　
(C)vab(7)＝5mV　
(D)vab(9)＝2.5mV。電感與電磁

14.	如圖(九)所示，若電壓源E＝15V，R1＝R2＝R3＝10Ω，C＝10F，開關SW打開時為t＝0，則下列敘述何者錯誤？

(A)t＞0之電路時間常數＝0.3ms　(B)t＝0電容器的電壓為零　(C)開關打開後電路達穩態時電容器C電壓大小為7.5V　(D)電路達穩態後，沒有電流流過電容器C。	直流暫態

|  | 9.(B) 10.(D) 11.(C) 12.(C) 13.(B) 14.(A) |
| --- | --- |

15.	如圖(十)所示，若電壓源E＝24V，R1＝3Ω，R2＝6Ω，L＝5mH，開關SW閉合時為t＝0，請問t＞0之iL(t)為何？　
(A)16(1－e－400t)A　
(B)8(1－e－400t)A　
(C)16e－400tA　
(D)8e－400tA。	直流暫態

16.	有一個交流電路的輸入電壓v(t)＝156cos(377t－30()V，輸入電流i(t)＝10sin(377t＋30()A，請問兩者之相位關係為何？　
(A)電壓v(t)相角超前電流i(t)相角30(　
(B)電壓v(t)相角超前電流i(t)相角60(　
(C)電流i(t)相角超前電壓v(t)相角30(　
(D)電流i(t)相角超前電壓v(t)相角60(。	基本交流電路

17.	有一週期性電壓波形，其週期為20ms，每一週期中有10ms的固定直流電壓100V、5ms的固定直流電壓－40V及5ms的0V電壓，請問此電壓波形之平均值為何？　(A)100V　(B)70V　(C)50V　(D)40V。
	交流電

18.	有一RLC串聯交流電路，若R＝20Ω、L＝10mH、C＝100F，電源電壓v(t)＝20sin(1000t＋30()V，則下列敘述何者正確？

(A)電源電流相位落後電源電壓相位45(

(B)電阻器兩端電壓vR(t)＝20sin(1000t＋30()V

(C)總阻抗＝20∠45(Ω

(D)電源電流i(t)＝1.0sin(1000t－15()A。	基本交流電路

19.	有一RLC並聯交流電路，若R＝10Ω、L＝10mH、總導納＝(/10)∠45(S，電源電壓v(t)＝10sin(1000t＋30()V，則下列敘述何者正確？

(A)流經電感器的電流iL(t)＝1.0sin(100t－60()A

(B)電容C＝20F

(C)此電路為電容性電路

(D)電源電流i(t)＝50sin(1000t－15()A。	基本交流電路

|  | 15.(B) 16.(A) 17.(D) 18.(B) 19.(C) |
| --- | --- |

20.	如圖(十一)所示之RLC串並聯交流電路，試問下列敘述何者正確？　
(A)流經電感器的電流＝2∠－90(A　(B)a、b兩端電壓＝7.2∠53.1(V　(C)電源電流＝2.4∠－36.9(A　(D)總阻抗＝5∠36.9(Ω。

基本交流電路

21.	有一單相交流電路，若電源電壓v(t)＝120sin(314t＋30()V，電源電流i(t)＝2sin(314t－15()A，則下列對此電路的敘述，何者正確？　
(A)最小瞬間功率Pmin＝－120W　(B)平均功率P＝120W　(C)虛功率Q＝60VAR　(D)瞬間功率的頻率fp＝100Hz。	交流電功率

22.	有一單相交流電路，加入電源電壓v(t)＝200sin(377t)V，產生電流i(t)＝5cos(377t－30()A，試求該電路的功率因數(PF)為何？　(A)0.5超前　(B)0.5落後　(C)0.866超前　(D)0.866落後。	交流電功率

23.	有一RLC串聯電路，若電源電壓V＝100V、R＝10Ω、L＝20mH、C＝200F，當電路諧振時，則下列敘述何者正確？

(A)功率因數為1，諧振頻率為800Hz

(B)品質因數為1，頻帶寬度為8Hz

(C)電阻器兩端的電壓大小為100V，電容器兩端的電壓大小為100V

(D)電源電流為10A，平均功率為100W。	諧振電路

24.	有一LC並聯電路，若電源電壓V＝100V、C＝40F，當電源角頻率為5000rad/s時電路諧振，則下列敘述何者正確？

(A)電感L＝10mH，諧振時電源電流為零

(B)電感L＝1mH，諧振時電源電流為零

(C)電感L＝10mH，諧振時電源電流為無限大

(D)電感L＝1mH，諧振時電源電流為無限大。	諧振電路

25.	有一三相發電機供應220V的電源電壓給一Δ接之三相平衡負載，已知每相負載阻抗為5＋j8.66Ω，試求此三相負載消耗的總平均功率為何？　(A)2420W　(B)4192W　(C)5134W　(D)7260W。	交流電源

|  | 20.(A) 21.(D) 22.(A) 23.(C) 24.(B) 25.(D) |
| --- | --- |

電機類、資電類專業科目(一)─電子學

1.	＝5.2V，

工作週期＝×100%＝×100%＝60%

2.	(A)∵二極體順向電壓VD增加，則順向電流ID也增加擴散電容CD＝　∴ID增加，擴散電容CD增加　(C)二極體順向電壓VD增加，空乏區寬度變小　(D)二極體順向電壓VD增加，障壁電壓不變。

3.	＝＋(

ID2＝＝1mA

4.	(A)(B)此電路為雙截波電路，－6.6V ≤ Vo ≤ 6.6V

(D)Vo最小值為－6.6V

5.	(1) 	當Vi＝2V時，二極體導通，此時VC＝VREF－2V，Vo1＝VREF

(2)	當Vi＝10V時，二極體截止，此時Vo2＝10V＋VC＝10V＋VREF－2V

(3)	Vo平均值＝＝8V　＝8V　VREF＝4V

6.	提高雙極性接面電晶體(BJT)的電流放大率的方法是：

(1)	射極雜質濃度增加→IE↑

(2)	基極寬度變窄→IB↓　　＝， 會上升

7.	共基極放大電路
(A)輸出電流為集極電流IC　(B)輸入電流為射極電流IE　(D)輸入與輸出電壓同相。

8.	IE＝(1＋)IB＝100×50A＝5mA
VCC＝VCE＋(500Ω＋RE)IE (10V＝5V＋5mA×(500Ω＋RE)
RE＝500Ω

9.	VTH＝10V×＝4V，RTH＝20kΩ//30kΩ＝12kΩ

VTH＝RTH×IB＋VBE＋(1＋)IBRE

4V＝12kΩ×40A＋0.7V＋100×40A×RE

RE＝＝705Ω

10.	此電路為CC，

Z1	＝200k//200k// [ r＋(1＋)(RE//RL)]

≒200k//200k// [100×(6k//3k)]≒200k//200k// 200k≒66.7kΩ

AV＝≒1

Ai≒1×≒22

11.	(D)

12.	此電路為CB，≒　200＝
(RC//10kΩ＝4kΩ　＝4kΩ　　∴RC＝6.7kΩ6.8kΩ

13.	影響低頻響應的是耦合電容與旁路電容
(1)因為耦合電容在低頻時，電容抗很大，所以使下一級輸入信號電壓降低，使總電壓增益降低。(2)射極旁路電容，在低頻時，其電容抗很大，無法使RE電阻短路，因此電壓增益降低。

14.	R2＝80Ω//80Ω//80Ω//80Ω＝20Ω

R1＝72kΩ (

15.	(A)為N通道JFET

(C)為N通道空乏型MOSFET

(D)為PNPBJT

16.	ID＝K(VGS－Vo)2　0.5mA＝0.5mA/V2 (VGS－2V)2 ( VGS＝3V

又VGS＝VG－VS＝10V×－IDRS　3V＝4V－0.5mA×RS(RS＝2kΩ

17.	VGS＝VG－VS＝－6V－0＝－6V

∵ VP＝－4V　∴ VGS＜VP　∴ JFET截止 ( ID＝0mA

18.	VGS＝VG－VS＝－2V－1mA×1k＝－2－1＝－3V

又ID＝IDSS(1－)2　1mA＝IDSS(1－)2 ( IDSS＝16mA

2ms

＝－1.6

19.	AV＝＝≒0.79

20.	AV＝－＝－10

21.	Vo＝6.2V×(1＋)＝12.4V

22.

Vo1	＝1V×(－)＋2V×(－)＋3V×(－)

＝－3V－3V－3V＝－9V

Vo	＝－9V×(－)＝9V

23.	(B)無穩態多諧振盪器無輸入觸發信號

24.	此電路為反相輸入型樞密特觸發電路，Vu＝Vr＋Vsat

VL＝Vr－Vsat　VH＝Vu－VL＋Vsat

25.	三角波信號產生電路可以應用樞密特觸發電路與積分器電路組成。

電機、資電類專業科目(一)─基本電學

2.	經濟效益＝(800×8＋400×4)×24×5＝960,000元

3.	//R2＝60k//30k＝20k(，選(A)

4.	Rab＝[(3//6)＋7＋(4//12)]//12＝6(

5.	Va＝[(2＋1)//3]＝2V

6.	i1＝6－1－(－2)＝7A

i2＝3－1－i1＝3－8＝－5A

i3＝3－5－i2＝3－5－(－5)＝3A

i4＝2－5－i3＝－6A

7.

利用密爾門定律

(2//4)＝10V

8.	利用節點電壓法

……

……

9.	RL＝RTH＝[6//(4＋8)]＋7＝11(

ETH＝Vab(oc)＝IinRT[6//(4＋8)]＝44V

∴Pmax＝

10.	(A)電力線不會相交

(B) C＝10×104pF＝

(C) F＝K×

11.	(A)VC1＝E

(B) VC2＝E

(C) QC1＝C1VC1＝

(D) QC2＝C2VC2＝

12.	 互感

(1)	當k＝1，M＝＝12mH

依此計算串聯互助LT＝49mH

串聯互消LT＝1mH
　　　　並聯互助消＝0mH

(2)	設k＝，M＝＝9mH

串聯互助：LT＝16＋9＋(2×9)＝43mH

串聯互消：LT＝16＋9－(2×9)＝7mH

並聯互助：LT＝＝9mH

並聯互消：LT＝＝mH

13.	(A)Vab(2)＝L＝1.25mV

(B)Vab(6)＝L＝0mV

(C)Vab(7)＝L＝0mV

(D)Vab(9)＝L＝－2.5mV

14.	RTH＝(R1//R3)＋R2＝(10//10)＋10＝15(

ETH＝Vab(oc)＝15×＝7.5V

(A)

(B)VC(0)=0V

(C)VC(tm)＝ETH＝7.5V

(D)iC(tm)＝0A

15.	RTH＝R1//R2＝3//6＝2(

ETH＝

∴ ＝8(1－e－400t)A

16.	(＝(e－(i＝(－)－＝＋

e較i超前

17.	Eav＝

18.	XL＝

XC＝

(A)∵XL＝XC 諧振 v與i同相

(B)vR(t)＝v(t)＝20sin(1000t＋)V

(C)

(D)i(t)＝

19.	(A)

iL(t)＝v(t)×＝1.0sin(1000t－)A

(B)

C＝

(C)	∵BC＞BL 故電路為電容性

(D)	i(t)＝v(t)

20.	//＝－

(A)

(B)

(C)

(D)

21.	p(t)	＝e(t)i(t)＝EIcos－EIcos

[－(－)]－cos

＝120cos－120cos(628t＋)

P＝60W　cos S＝120VA

(A)Pmin＝P－S＝60－120＝－35.15W

(B)Pav＝60W

(C)Q＝

(D)fp＝2f＝2×＝100Hz

22.	P.F.	＝

＝cos

＝0.5 lead

23.	(A) cos

fo≒80Hz

(B)	QS＝  cos＝1

B.W＝

(C)	VRo＝V＝100V  Vco＝QSV＝100×1＝100V

(D)	Io＝

Pav＝I2R＝102×10＝1000W

24.	L＝mH

25.	IP＝

Pav＝3＝3×222×5＝7260W

# Text boxes

年

105

四技二專

圖(二)

圖(一)

圖(三)

圖(五)

圖(四)

圖(六)

圖(七)

圖(八)

圖(十)

圖(九)

圖(十一)

圖(十四)

圖(一)

圖(二)

圖(三)

圖(五)

圖(四)

圖(六)

圖(七)

圖(八)

圖(九)

圖(十)

圖(十一)

解

析

休息一下！看我一眼，茅塞頓開



