統一入學測驗

電機類專業科目(二)

（本試題答案係統一入學測驗中心105年5月2日公布之答案）

電機類專業科目(二)─電工機械：（第1至20題）

1.	法拉第定律(Faraday’s law)的感應電勢e、線圈匝數N及穿越線圈的磁通量對時間的變化率的關係，下列何者正確？　(A)　(B)　(C)　(D)。	基礎電磁理論

2.	下列有關直流發電機的繞組接線之敘述，何者正確？　(A)分激場繞組與電樞繞組並聯　(B)補償繞組與電樞繞組並聯　(C)中間極繞組與電樞繞組並聯　(D)串激場繞組與電樞繞組並聯。

直流發電機的特性及運用

3.	若直流發電機在轉速為1200轉/分，每磁極的最大磁通量為5×10－3韋伯，其感應電勢為200V；當轉速為1800轉/分，每磁極的最大磁通量為4×10－3韋伯，此直流發電機的感應電勢為何？　(A)180V　(B)200V　(C)220V　(D)240V。	直流電機的原理

4.	他激式直流發電機的電樞電阻為0.05Ω，當滿載時負載端電壓為100V及負載功率為10kW，若轉速及激磁維持固定，電刷壓降不計，則滿載時的電壓調整率為何？　(A)10%　(B)8%　(C)5%　(D)3%。
	直流發電機的特性及運用

5.	分激式直流電動機的電源電壓為200V及電流為20A，若電動機的總損失為800W，則直流電動機的效率為何？　(A)0.9　(B)0.8　(C)0.75　(D)0.7。	直流電機的損失與效率

|  | 1.(C) 2.(A) 3.(D) 4.(C) 5.(B) |
| --- | --- |

6.	分激式直流電動機滿載電樞電流為100A，電樞電阻為0.4Ω，額定電壓為200V。電動機在額定電壓起動，若採用起動電阻以限制起動電樞電流為200A，則需外加的起動電阻為何？　(A)2.0Ω　(B)1.6Ω　(C)1.0Ω　(D)0.6Ω。	直流電動機的特性與運用

7.	分激式直流發電機運轉在半載或全載發電，若輸出電壓固定，則電樞繞組上的銅損分別為何？　(A)半載時的銅損等於全載時的銅損　(B)半載時的銅損等於全載時銅損的1/2　(C)半載時的銅損等於全載時銅損的1/4　(D)半載時的銅損大於全載時的銅損。	直流電機的損失與效率

8.	單相變壓器的電壓比為2400V/240V，若高壓側的電阻為50Ω，則等效至低壓側的電阻值為何？　(A)0.5Ω　(B)50Ω　(C)500Ω　(D)5000Ω。

變壓器的原理及等效電路

9.	變壓器的一次側施加輸入電壓，激磁電流會含有磁化電流的成分，磁化電流產生交鏈磁通於變壓器鐵心，試問磁化電流的相位為何？　(A)磁化電流的相位與輸入電壓同相　(B)磁化電流的相位超前輸入電壓約30度　(C)磁化電流的相位落後輸入電壓90度　(D)磁化電流的相位超前輸入電壓90度。	變壓器的原理及等效電路

10.	用兩台額定為100kVA，3300V/220V，60Hz之單相變壓器接成V-V接線，以供給低壓的三相平衡負載，則負載側的線電壓Vl及額定總視在功率SL為何？　(A)＝220V，SL＝100kVA　	
(B)＝220V，SL＝200kVA　(C)＝220V，SL＝200kVA　
(D)＝220V，SL＝100kVA。	變壓器的連接

11.	額定為10kVA、220V/110V的雙繞組單相變壓器，改接成330V/220V的降壓型自耦變壓器，則自耦變壓器的額定輸出容量約為何？　(A)50kVA　(B)40kVA　(C)30kVA　(D)15kVA。	特殊變壓器

12.	將三相感應電動機控制成發電機運轉，此時轉子的轉差率(slip)s應為何？　(A)s＞1　(B)s＝1　(C)0＜s＜1　(D)s＜0。
	三相感應電動機的原理、構造及分類

13.	三相感應電動機的額定線電壓為220V，額定頻率為60Hz，極數為8極；若轉速為810轉/分，則轉子繞組的電流頻率為何？　(A)6Hz　(B)4Hz　(C)3Hz　(D)2Hz。	三相感應電動機的原理、構造及分類

|  | 6.(D) 7.(C) 8.(A) 9.(C) 10.(D) 11.(C) 12.(D) 13.(A) |
| --- | --- |

14.	輸入220V、60Hz電壓於4極3kW的三相感應電動機。當轉差率s＝1時，電動機輸出的轉矩稱為　(A)起動轉矩　(B)負轉矩（發電區的轉矩）　(C)額定轉矩　(D)崩潰轉矩。	三相感應電動機的特性及用途

15.	單相電容起動式感應電動機，起動過程中離心開關會切斷起動繞組（輔助繞組）的電流，此時的轉子轉速約為多少？　(A)10%同步轉速　(B)75%同步轉速　(C)100%同步轉速　(D)120%同步轉速。
	單相應應電動機

16.	三相同步發電機的額定線電壓為220V，頻率為60Hz；若轉速為150轉/分，則極數為何？　(A)48極　(B)24極　(C)8極　(D)2極。
	同步發電機的原理

17.	下列有關三相同步發電機阻尼繞組之敘述，何者正確？　(A)阻尼繞組與電樞繞組串聯　(B)阻尼繞組與激磁場繞組串聯　(C)阻尼繞組為短路　(D)阻尼繞組為開路。	同步發電機的分類及構造

18.	三相同步電動機極數為6極，頻率為60Hz時，若輸出總功率為12560W，忽略旋轉損失，則輸出轉矩約為多少牛頓-米(N-m)？　(A)50　(B)100　(C)200　(D)300。	同步電動機

19.	三相同步發電機額定為50kVA，額定線電壓為200V，頻率為60Hz，已知其短路比為1.25，則同步阻抗為何？　(A)1.25Ω　(B)0.81Ω　(C)0.64Ω　(D)0.24Ω。	同步發電機的特性

20.	兩相感應式伺服電動機，當以電壓控制輸出轉矩時，其控制繞組與激磁繞組的電流相位差為何？　(A)180度　(B)120度　(C)90度　(D)45度。	特殊電機

電機類專業科目(二)─電子學實習：（第26至40題）

26.	如圖(一)所示之電路，稽納二極體之VZ＝5V，最大額定功率為200mW，且其逆向最小工作電流（膝點電流）IZK＝0A。若vo要維持在5V，則負載電阻RL值之範圍為何？　(A)10Ω～50Ω　(B)50Ω～100Ω　(C)100Ω～500Ω　(D)500Ω～900Ω。	二極體之特性及應用電路實驗

|  | 14.(A) 15.(B) 16.(A) 17.(C) 18.(B) 19.(C) 20.(C) 26.(C) |
| --- | --- |

27.	如圖(二)所示之理想二極體電路，若vi為±12V、頻率為100Hz之對稱方波，則vo之平均值約為何？　(A)－3V　(B)－1.5V　(C)1.2V　
(D)2.5V。	截波及箝位電路實驗

28.	如圖(三)所示之理想二極體電路，若vi＝10sin(377t)V且VE＝3V，則下列敘述何者正確？　(A)若vi＞VE，則二極體導通且vo＝－vi　(B)若vi＜VE，則二極體導通且vo＝－VE　(C)若vi＞VE，則二極體導通且vo＝VE　(D)若vi＜VE，則二極體不導通且vo＝vi。	截波及箝位電路實驗

29.	以指針型三用電表歐姆檔判別BJT接腳，若①號接腳分別對②號與③號接腳測試時皆呈現導通狀態，則①號接腳為下列何者？　(A)基極　(B)源極　(C)集極　(D)射極。	雙極性接面電晶體之特性實驗

30.	如圖(四)所示之電路，BJT之＝120，VBE＝0.7V，若BJT工作在主動區且IB＝0.03mA，則RB值約為何？　(A)95.5kΩ　(B)110.5kΩ　(C)212.7kΩ　(D)255.2kΩ。	電晶體直流偏壓電路實驗

31.	如圖(五)所示之電路，BJT之＝100，VBE＝0.7V，則VCE約為何？　(A)9.2V　(B)8.2V　(C)7.6V　(D)6.6V。	電晶體直流偏壓電路實驗

32.	如圖(六)所示之電路，BJT之＝100且工作於順向主動區，基極交流電阻r＝1kΩ，則輸入阻抗Zi約為何？　(A)818Ω　(B)2246Ω　(C)3125Ω　(D)4500Ω。	電晶體放大電路實驗

|  | 27.(D) 28.(C) 29.(A) 30.(B) 31.(D) 32.(A) |
| --- | --- |

33.	若BJT共射極放大器電路之電壓增益大小為100，當輸入電壓訊號vi(t)＝20sin(t)mV時，則其輸出電壓訊號為何？　(A)－2cos(t)V　(B)2cos(t)V　(C)－2sin(t)V　(D)2sin(t)V。	電晶體放大電路實驗

34.	下列有關BJT串級放大電路之敘述，何者正確？　(A)RC耦合串級放大器之前後級阻抗匹配容易　(B)直接耦合串級放大器之低頻響應佳　(C)變壓器耦合串級放大器沒有直流隔離作用　(D)RC耦合串級放大器之前後級直流工作點會相互影響。	串級放大電路實驗

35.	某工作於飽和區之增強型N通道MOSFET，其臨界電壓VT＝4V，當閘-源極間電壓VGS＝6V時，汲極電流ID＝2mA；則當ID＝8mA時，其VGS應為何？　(A)9V　(B)8V　(C)7V　(D)5V。

場效電晶體之特性實驗

36.	下列有關圖(七)所示放大器電路之敘述，何者正確？　(A)輸入阻抗Zi為RGRS /(RG＋RS)　(B)輸出阻抗Zo為RD　(C)vo和vi同相位　
(D)輸入阻抗Zi無窮大。	場效電晶體放大器電路實驗

37.	如圖(八)所示之理想運算放大器電路，vo值應為何？　(A)0V　(B)4V
(C)8V　(D)12V。	運算放大器應用電路實驗

38.	如圖(九)所示之理想運算放大器電路，若vo＝8V，則vi應為何？　
(A)－4V　(B)－3V　(C)1V　(D)2V。	運算放大器應用電路實驗

|  | 33.(C) 34.(B) 35.(B) 36.(B) 37.(C) 38.(B) |
| --- | --- |

39.	下列有關圖(十)所示多諧振盪器
電路之敘述，何者正確？　
(A)為單穩態多諧振盪器電路　
(B)C2之功用為降低雜訊干擾　
(C)正常工作下，C1之電壓vc最
   高值為＋VCC　
(D)vo之波形為三角波。
	基本振盪電路實驗

40.	如圖(十一)所示之電路，若vi為1V之直流電壓，則下列敘述何者正確？　
(A)其上臨限電壓為2V　
(B)其下臨限電壓為－2V　
(C)為反相施密特觸發器　
(D)vo＝12V。
	基本振盪電路實驗

電機類專業科目(二)─基本電學實習：（第26至40題）

26.	下列何種方式，可防止人員感電事故？　(A)電氣設備非帶電的金屬外殼接地　(B)電氣設備接保險絲　(C)電氣設備接電磁開關　(D)電氣設備接電容器。	工場安全及衛生

27.	指針型三用電表不能直接用來測量下列哪一項目？　(A)交流電流　(B)交流電壓　(C)直流電壓　(D)直流電流。

電阻、電壓及電流之量測

28.	直流電壓源E與4Ω、6Ω及8Ω三個電阻串聯，三用電表量測8Ω電阻的電壓為12V，則直流電壓源E的電壓值為何？　(A)9V　(B)12V　(C)15V　(D)27V。	直流電路實驗

|  | 39.(B) 40.(D) 26.(A) 27.(A) 28.(D) |
| --- | --- |

29.	如圖(十二)所示電路，若a、b兩端短路時測得短路電流為5A，a、b兩端測得開路電壓為20V。當a、b兩端連接負載時，則負載可獲得之最大功率值為何？　
(A)25W　
(B)50W　
(C)100W　
(D)150W。	直流電路實驗

30.	無熔絲開關(NFB)的框架容量(AF)、跳脫容量(AT)及啟斷容量(IC)規格，三者之間的大小關係，下列何者正確？　(A)啟斷容量小於框架容量，但大於跳脫容量　(B)啟斷容量小於框架容量，且小於跳脫容量　(C)啟斷容量大於框架容量，但等於跳脫容量　(D)啟斷容量大於框架容量，且大於跳脫容量。	屋內配線

31.	下列有關用電設備絕緣與接地之敘述，何者正確？　(A)周圍濕度升高，則絕緣電阻升高　(B)低接地電阻為佳　(C)絕緣電阻越低越好　(D)接地電阻越高越好。	導線之連接及處理

32.	下列有關單相感應型瓦時計之敘述，何者正確？　(A)電壓線圈匝數多、線徑粗與負載並聯　(B)電流線圈匝數少、線徑細與負載串聯　
(C)電壓線圈磁場與電流線圈磁場作用，產生脈動磁場　(D)電壓線圈磁場與電流線圈磁場作用，產生移動磁場。	電功率及電能量實驗

33.	電容器上標示102J，則此電容器之電容量為何？　(A)102±5%F　(B)1000±5%F　(C)1000±5%pF　(D)1000±10%nF。

電阻、電壓及電流之量測

34.	如圖(十三)所示之電路，當開關S閉合經過一段長時間，電路呈現穩態後，1F電容器上的電壓vc約為何？　
(A)0.52V　
(B)1.34V　
(C)2.22V　
(D)3.40V。

	直流暫態實驗

|  | 29.(A) 30.(D) 31.(B) 32.(D) 33.(C) 34.(A) |
| --- | --- |

35.	某電阻壓降為v(t)＝220sin(377t－30()V，若用交流電壓表量測此電阻壓降，則下列敘述何者正確？　(A)電表與該電阻串聯，顯示220V　(B)電表與該電阻並聯，顯示220V　(C)電表與該電阻串聯，顯示220V　(D)電表與該電阻並聯，顯示220V。

交流電路實驗

36.	如圖(十四)所示之電路，若vs(t)＝200cos(5t)V，則電源提供的視在功率為何？　
(A)10kVA　
(B)10kVA　
(C)20kVA　
(D)20kVA。	交流電路實驗

37.	下列有關指針型功率因數表之敘述，何者正確？　(A)功率因數落後(lag)時，指針順時針偏轉，為電容性負載　(B)功率因數超前(lead)時，指針逆時針偏轉，為電感性負載　(C)不能判斷為電容性或電感性負載　(D)指針固定於刻度中央，功率因數是1.0。

電功率及電能量實驗

38.	一日光燈接於110V電源，其電流為0.6A，消耗之電功率為39.6W，則其功率因數為何？　(A)0.3　(B)0.6　(C)0.8　(D)0.9。

照明及電熱器具檢修

39.	積熱電驛的動作係因受到下列何者的作用？　(A)熱　(B)液壓　(C)氣壓　(D)光。	低壓工業配線

40.	三相感應電動機若以Y-Δ起動法來起動，則其起動線電流為Δ接直接起動線電流的幾倍？　(A)3　(B)　(C)　(D)。

低壓工業配線

|  | 35.(D) 36.(B) 37.(D) 38.(B) 39.(A) 40.(D) |
| --- | --- |

電機類專業科目(二)─電工機械

2.	分激場繞組與電樞繞組並聯；串激場繞組、補償繞組，中間極繞組均與電樞繞組串聯。

3.	＝200×＝240V

4.	Ia＝IL＝＝100A

Ea＝VL＋IaRa＝100＋100×0.05＝105V

＝5%

5.	＝0.8

6.	Rst＝

8.	ReL＝ReH

10.	＝V2L＝V2P＝220V

SL＝Sn＝100kVA

11.	SA＝Sn＝30kVA

12.	發電機運轉時nr＞ns　　∴s＝＜0

13.	ns＝＝900rpm

s＝＝0.1

f2＝sf＝0.1×60＝6Hz

16.	P＝＝48pole

18.	ns＝＝1200rpm

∴T＝＝100N-m

19.	Zs%＝＝＝0.8

∴Zs＝＝

電機類專業科目(二)─電子學實習

26.	10V× ( 100Ω

PZ＝VZ×IZM，200mW＝5V×IZM ( IZM＝40mA

I1＝IZM＋IL(min)

∴RL為100Ω～500Ω

27.	此電路為雙截波器

vo為8V以下以及－3V以上有輸出

∴ ＝2.5V

28.	(A)當vi＞(D ON(vo＝VE＝＋3　(B)當－3V＜vi＜( D ON ( vo＝VE＝3V　(C)當vi＞( D ON ( vo＝VE＝＋3V　(D)當－10V＜vi＜－( D OFF ( vo＝vi　故(A)(B)(D)錯。

29.	  則腳為基極

30.	此電路為集極回授偏壓電路

≒　0.03mA≒ ( ∴ RB≒110.5kΩ

31.

Rth＝65kΩ//85kΩ＝≒36.8kΩ

≒18A

IC＝IB＝100×18A＝1.8mA

VCE＝VCC－IERE≒VCC－ICRE≒12V－1.8mA×3k≒6.6V

32.	zi＝RB1//RB2//r＝45kΩ//5kΩ//1kΩ＝4.5kΩ//1kΩ＝0.818kΩ＝818Ω

33.	vo(p)	＝Av×vi(p)＝100×20mV＝2V又CE之vo與vi為反相

∴ vo(t)＝2sin(t＋)＝－2sin(t)V

34.	(A)RC耦合串級放大器之前後級阻抗匹配不易　(C)變壓器耦合串級放大器有直流隔離作用　(D)RC耦合串級放大器之前後級直流工作點不會相互影響，因為電容器可以阻離直流。

35.	ID＝K(VGS－Vt)2　2mA＝K(6－4V)2 ( K＝mA/V2

又8mA＝mA/V2(VGS－4)2 ( VGS＝8V

36.	此電路為共源極放大器，(A)Zi＝RG　(B)Zo＝RD　(C)vo與vi反相　(D)Zi＝RG。

37.	vi＝16V×＝8V

又vo＝V－＝V＋＝vi＝8V

38.	此電路為減法器vo＝(v2－vi)×

∴ vo＝(－1－vi)×　8V＝(－1－vi)×4

∴ vi＝－3V

39.	(A)為無穩態多諧振盪器

(B)C2之功用為降低雜訊干擾

(C)正常工作下，C1之電壓vc最高值為Vcc　(D)vo之波形脈波

40.	(A)Vu	＝Vref×＋Vsat×＝(－2)×＋12×＝－1V

(B)VL	＝Vref×－Vsat×
	＝(－2)×－12×＝－3.4V

(C)此電路為非反相樞密特電路

(D)當vi＝1V時，vi＞Vu ( 1V＞－1V ( vo＝＋Vsat≒＋12V

電機類專業科目(二)─基本電學實習

28.	I＝＝1.5A

E＝I(R1＋R2＋R3)＝1.5×(4＋6＋8)=27V

29.	RTH＝

∴Pmax＝＝25W

32.	電壓線圈(p.c) (線細、匝數多、與負載並聯。

電流線圈(c.c) (線粗、匝數少、與負載串聯。

電壓線圈與電流線圈的磁場作用產生移動磁場。

33.	C＝10×102pF5%＝1000pF5%

34.	穩態時 ( L視為短路，C視為開路

vc(tm)＝3.4＝3.4≒0.52V

36.	＝G＋＝G＋j(BC－BL)＝

＝＋j(5×0.2－)＝0.5＋j0.5＝0.5

S＝kVA

38.	＝0.6

# Text boxes

年

105

四技二專

圖(一)

圖(三)

圖(二)

圖(五)

圖(六)

圖(四)

圖(七)

圖(八)

圖(九)

圖(十)

圖(十一)

圖(十二)

圖(十三)

圖(十四)

解

析

休息一下！看我一眼，茅塞頓開