統一入學測驗

機械群專業科目(一)

（本試題答案係統一入學測驗中心106年5月8日公布之答案）

A－機件原理　　B－機械力學

試題分析

一、命題焦點

【機件原理】

本年度題目在16章中皆有出題，在第2、7、10及13章出2題，其餘各章皆只出1題，整體出題比例還算正常。

今年題目中，觀念題有14題，計算題有6題。整體而言，計算題難易皆有，第6題皿形彈簧的串聯是統測以來第一次命題，同學要看懂圖形的串、並聯才會作答，第11題屬於摩擦輪中較偏及較難的計算，第20題日內瓦機構又再次命題，此題難度稍高。觀念題難度較高，有部分題目選項的描述要有整體的概念，不然，很容易選錯答案。

此次機件原理想拿高分算是歷年中難度稍高的一年，有將近10題是歷年沒出過的題目，故同學平時除了多練習歷屆試題外，若有時間，對於沒考過的內容也要多注意，多鑽研一些沒考過的練習題，如此在考試時，才可輕鬆應對。

【機械力學】

本年度出題比率靜力學6題（30％）、動力學7題（35％）、材料力學7題（35％），觀念題3題，計算題17題。整體來說，題目較去年簡單。

靜力學中，第二章出3題，第三章出1題，第四章出2題，題目不會太難，只有第25題摩擦難度稍高。

動力學中，第五章出1題，第六、七、八章各出2題。今年動力學又回到以前的7題，整體難度稍高，第37題鉛直下拋運動很久沒考了，其餘6題皆為變化題，難度較高。

材料力學中，第九、十二章各出2題，第十、十一、十三章各出1題，只有第28題較難，其餘題目皆為基本題。

二、配分比例表

| A-機件原理（章名） | 題數 | B-機械力學（章名） | 題數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 概述 | 1 | 緒論 | 0 |
| 螺旋 | 2 | 平面力系 | 3 |
| 螺旋連接件 | 1 | 重心 | 1 |
| 鍵與銷 | 1 | 摩擦 | 2 |
| 彈簧 | 1 | 直線運動 | 1 |
| 軸承及連接裝置 | 1 | 曲線運動 | 2 |
| 帶輪 | 2 | 動力學基本定律及運用 | 2 |
| 鏈輪 | 1 | 功與能 | 2 |
| 摩擦輪 | 1 | 張力與壓力 | 2 |
| 齒輪 | 2 | 剪力 | 1 |
| 輪系 | 1 | 平面的性質 | 1 |
| 制動器 | 1 | 樑之應力 | 2 |
| 凸輪 | 2 | 軸的強度與應力 | 1 |
| 連桿機構 | 1 |  |  |
| 起重滑車 | 1 |  |  |
| 間歇運動機構 | 1 |  |  |
| 合 計 | 20 | 合 計 | 20 |

選擇題：(共40題，每題2.5分，共100分)

＿＿＿	1.	圖（一）所示之凸輪機構是由平板凸輪與滾子從動件所組成，若運動對的總數為P，高對的數目為H，低對的數目為L，則P、H、L的值分別為多少？　
(A) P＝4，H＝1，L＝3　(B) P＝4，H＝3，L＝1　
(C) P＝3，H＝1，L＝2　(D) P＝3，H＝2，L＝1。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　A-概述

＿＿＿	2.	有一個寶特瓶，瓶口為三線螺紋的螺旋，螺距為3 mm，若瓶蓋由鎖緊到取下僅需旋轉半圈，則在此期間瓶蓋上升多少mm？　
(A) 1.5　(B) 3.0　(C) 4.5　(D) 9.0。	A-螺旋

＿＿＿	3.	下列何種螺紋的螺紋深度較淺，可以用薄金屬片輾壓製成？　
(A)圓螺紋　(B)方螺紋　(C)梯形螺紋　(D)鋸齒形螺紋。	A-螺旋

＿＿＿	4.	下列有關鎖緊螺帽的敘述，何者正確？　
(A)屬於確閉鎖緊裝置　(B)不會因震動而產生鬆脫　(C)係於原有的螺帽上加鎖另一螺帽　(D)必須在螺帽下方加裝一個彈簧墊圈。
	A-螺旋連接件

＿＿＿	5.	有一規格為6×6×20mm的方鍵裝設於一轉軸上，用以傳遞扭矩，若此方鍵所承受的剪應力為τ，壓應力為σ，則τ/σ的比值為多少？　
(A) 0.5　(B) 1.0　(C) 1.5　(D) 2.0。	A-鍵與銷

＿＿＿	6.	圖（二）所示之三個皿形彈簧以頭尾相接的方式連接，若三個彈簧的彈簧常數分別為k1、k2及k3，則此彈簧組的總彈簧常數為：　(A) k1k2k3　(B) k1＋k2＋k3　(C) 1/k1＋1/k2＋1/k3　(D) k1k2k3/（k1k2＋k1k3＋k2k3）。
　　　　　　　　　　　　　　　A-彈簧

＿＿＿	7.	下列何種軸承最不適合承受軸向負荷？　
(A)止推滾珠軸承　(B)錐形滾子軸承　(C)自動對正滾珠軸承　(D)單列斜角滾珠軸承。	A-軸承及連接裝置

|  | 1.(A) 2.(C) 3.(A) 4.(C) 5.(A) 6.(D) 7.(C) |
| --- | --- |

＿＿＿	8.	下列有關皮帶的敘述，何者正確？　
(A)三角皮帶斷面呈三角形　(B)圓形皮帶適用於輕負荷之傳動　(C)確動皮帶主要藉由摩擦力傳達動力　(D)平皮帶與帶輪的接觸角不可大於120度。	A-帶輪

＿＿＿	9.	下列四種皮帶的安裝方式，何者正確？
(A)　(B)　
(C)　(D)。	A-帶輪

＿＿＿ 10.	下列有關降低鏈條與鏈輪裝置之弦線作用的做法，何者正確？　
(A)增長兩鏈輪的中心距　(B)增加鏈輪的轉速　(C)減少鏈輪的齒數　(D)縮短鏈節的長度。	A-鏈輪

＿＿＿ 11.	圖（三）所示之摩擦輪組，係由兩個完全相同的圓錐形摩擦輪及一滾子所組成，藉由移動此滾子以達到無段變速之目的，若滾子與圓錐形摩擦輪之間無滑動，則此機構可達到的最大轉速比為最小轉速比的多少倍？　
(A) 1.60　(B) 2.56　(C) 3.20　(D) 5.12。
　　　　　　　　　　　　　　　　A-摩擦輪

＿＿＿ 12.	一對嚙合的漸開線鑄造齒輪，若主動齒輪減速至完全靜止，且從動齒輪沒有任何負載，則下列何種因素造成從動齒輪無法準確定位？　
(A)接觸率　(B)壓力角　(C)間隙　(D)背隙。	A-齒輪

＿＿＿ 13.	一對外接正齒輪組，中心距為138 mm，轉速比為3：1，若小齒輪齒數為23，則此齒輪組的模數為多少？　
(A) 2　(B) 3　(C) 4　(D) 5。	A-齒輪

|  | 8.(B) 9.(B) 10.(D) 11.(B) 12.(D) 13.(B) |
| --- | --- |

＿＿＿ 14.	下列有關傳統汽車差速器輪系的敘述，何者正確？　
(A)汽車直行時，差速器內的行星輪沒有自轉運動　(B)左輪打滑空轉時，右輪也會隨著打滑空轉　(C)左輪與右輪的轉速和等於行星臂的轉速　(D)汽車右轉時，右輪轉速高於左輪轉速。	A-輪系

＿＿＿ 15.	下列有關單塊式制動器的敘述，何者錯誤？　
(A)藉由制動塊與鼓輪之間的正向力直接對鼓輪產生制動的扭矩　
(B)適當的調整各個關鍵尺寸，即可產生自鎖效果　(C)由槓桿、制動塊、樞軸及鼓輪所組成　(D)為最簡單的制動器。	A-制動器

＿＿＿ 16.	圖（四）所示之凸輪機構中，若凸輪的升角α和總升距不變，則下列何者正確？　
(A)壓力角θ愈大，則側壓力愈小　(B)基圓直徑愈小，則壓力角θ愈小　(C)壓力角愈小，則從動件速率愈快　(D)基圓直徑愈大，則周緣傾斜角(愈大。　　　　　　　　　　　　　　　　　A-凸輪

＿＿＿ 17.	一般常見的凸輪機構，其從動件的輸出動作不外乎移動與擺動。下列何種凸輪的從動件之輸出動作可以是移動，也可以是擺動？　
(A)等徑凸輪　(B)球形凸輪　(C)三角凸輪　(D)平板凸輪。	A-凸輪

＿＿＿ 18.	某四連桿機構的固定桿、主動桿、浮桿及從動桿的長度分別為6 cm、3 cm、4 cm及4 cm，則此機構為：　
(A)雙曲柄機構　(B)雙搖桿機構　(C)等腰連桿機構　(D)曲柄搖桿機構。	A-連桿機構

＿＿＿ 19.	在中國式絞盤滑車中，大絞盤的直徑為D，小絞盤的直徑為d，若手柄的長度不變，且（D－d）的值愈接近零，則此滑車的機械利益愈接近：　
(A) 1　(B) 0　(C)無窮大　(D)無窮小。	A-起重滑車

＿＿＿ 20.	在日內瓦機構中，從動輪的徑向溝槽數目愈多，則此從動輪在主動輪轉一圈的時間內，其運動時間與靜止時間的比值愈接近：　
(A) 0　(B)無窮小　(C) 1　(D)無窮大。	A-間歇運動機構

|  | 14.(A) 15.(A) 16.(D) 17.(D) 18.(B) 19.(C) 20.(C) |
| --- | --- |

＿＿＿ 21.	有關結構受到施加外力或負荷，下列敘述何者正確？　
(A)集中點力F＝10 Pa，作用於特定點的x方向　(B)點力矩M＝100 N-m，順時針方向，作用於特定點　(C)結構應力σ＝100 N，作用於特定點的y方向　(D)線均佈力q＝10 N-m，作用於特定點的z方向。	B-平面力系

＿＿＿ 22.	如圖（五）所示連桿及凸輪（假設均無質量），一外力F垂直作用在連桿右端，連桿在O點為無摩擦的銷接點，連桿左端推頂凸輪，凸輪的旋轉中心在O1點也是無摩擦的銷接點，下半圓圓心為O1，其半徑為 R1＝10 cm，上半圓圓心為O2，其半徑為R2＝15 cm。在圖示中，當F＝10 N時，作用在凸輪旋轉中心點O1的力矩為多少N-cm？　
(A) 100　(B) 200　(C) 300　(D) 400。	B-平面力系

圖（五）

＿＿＿ 23.	如圖（六）所示，簡支樑受到一集中點力F＝75N，以及三角形均佈力其左端最大值為q＝100 N/m，求A點及B點的反力RA及RB為多少N？　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　圖（六）
(A) RA＝75（↑），RB＝100（↑）　
(B) RA＝75（↑），RB＝150（↑）　
(C) RA＝100（↑），RB＝125（↑）　
(D) RA＝125（↑），RB＝100（↑）。	B-平面力系

|  | 21.(B) 22.(D) 23.(C) |
| --- | --- |

＿＿＿ 24.	如圖（七）所示的T形截面積，其截面尺寸參數為：L1、T1、L2、T2，座標原點如圖示O點，令此截面積的形心位置座標為（，），其中＝0，則下列的表示式何者正確？
(A)　
(B)　
(C)　
(D)。	B-重心

＿＿＿ 25.	如圖（八）所示，A、B兩個物塊重量分別為100 N及200 N，A物塊與水平地面的靜摩擦係數μA＝0.4，而B物塊與水平地面的靜摩擦係數μB＝0.2，當以一水平力F＝40 N施加於物塊A左側，則A及B兩物塊間的作用力為多少N？　
(A) 0　(B) 10　(C) 20　(D) 40。	B-摩擦

＿＿＿ 26.	如圖（九）所示的均質物塊，其重量為100 N，寬度W＝20 cm，高度H＝50 cm，物塊與水平地面的摩擦係數為μ，當以一水平力F施加於物塊左側距離水平地面h＝20 cm，物塊會發生滑動而不致傾倒的狀態，則此摩擦係數μ的最大值為多少？　
(A) 0.4　(B) 0.5　(C) 0.6　(D) 0.7。　　　　B-摩擦

|  | 24.(C) 25.(A) 26.(B) |
| --- | --- |

＿＿＿ 27.	將一軟鋼材料測試棒夾持於拉力試驗機上，進行拉力試驗，由實驗數據得到如圖（十）所示的應力－應變圖，則在圖中的哪一段為【頸縮現象】？　
(A) OP　(B) PH　(C) HU　(D) UF。
　　　　　　　　　 B-張力與壓力

＿＿＿ 28.	有一等向性均質立方體的彈性係數E＝1000 MPa，蒲松氏比ν＝0.2，僅受到σx與σy雙軸向應力作用後，得到x軸向的應變為εx＝90/E以及y軸向的應變為εy＝30/E，則下列有關應力或應變的敘述何者正確？　
(A) x軸向應力σx＝100 MPa　(B) y軸向應力σy＝30 MPa　(C) z軸向應力σz＝50 MPa　(D) z軸向應變εz＝20/E。	B-張力與壓力

＿＿＿ 29.	兩塊相同尺寸的鋼板，以兩根鉚釘搭接的方式連接如圖（十一）所示。當鋼板承受Pt＝31400 N的拉力，已知鉚釘直徑d＝10 mm，鋼板寬度p＝65 mm，鋼板厚度t＝20 mm，則每根鉚釘承受的剪應力為多少MPa？（π＝3.14）　
(A) 100　(B) 150　(C) 200　(D) 250。	B-剪力

＿＿＿ 30.	有關面積慣性矩的說明，下列敘述何者不正確？　
(A)即為面積的二次矩　(B)即為質量慣性矩　(C)其值恆為正　(D)單位為長度的四次方。	B-平面的性質

|  | 27.(D) 28.(A) 29.(C) 30.(B) |
| --- | --- |

＿＿＿ 31.	如圖（十二）所示的簡支樑，承受一集中負荷W作用，集中負荷距離左支承端為a，集中負荷距離右支承端為b，則下列敘述何者不正確？　
(A)左支承端的反作用力RA＝（W×b）/L　
(B)右支承端的反作用力RB＝（W×a）/L　
(C)最大彎曲力矩M＝（W×a×b）/L　
(D)剪力圖為 。	B-樑之應力

＿＿＿ 32.	承上題，假設長度L＝2000 mm（a＝b＝1000 mm），集中負荷W＝10 N，簡支樑的矩形截面如圖（十三）所示，寬度c＝10 mm，高度h＝20 mm，如果不計樑自身重量，則該樑的最大彎曲應力為多少MPa？　
(A) 7.5　(B) 8.5　(C) 9.5　(D) 10.5。　　　B-樑之應力

＿＿＿ 33.	如圖（十四）所示的實心圓軸，已知直徑d＝20 mm，長度L＝314 mm，自由端承受的扭矩T＝10000 N-mm，剪力係數（即剛性係數）G＝1000 MPa，則實心圓軸的最大扭轉角(為多少rad？（π＝3.14）　
(A) 0.1　(B) 0.2　(C) 0.3　(D) 0.4。	B-軸的強度與應力

＿＿＿ 34.	一直徑1 m的均質圓盤，從靜止以等角加速度α繞圓心轉動，1秒後圓盤轉動的角位移為2 rad，此時圓盤邊緣上任一點的加速度為多少m/s2？　(A) 10　(B) 　(C) 8　(D) 。	B-曲線運動

|  | 31.(D) 32.(A) 33.(B) 34.(B) |
| --- | --- |

＿＿＿ 35.	如圖（十五）所示，小球以一不可伸縮且長度為r的繩綁住，繩的質量不計。將小球提高至θ角，靜止後自由放開，當小球到達最低點時，若繩的張力恰為小球重的2倍，求θ角應為多少度？　
(A) 30　(B) 45　(C) 60　(D) 90。	B-動力學基本定律及運用

＿＿＿ 36.	如圖（十六）所示斜面，其斜面長為10 m，在斜面頂端置一物體質量為20 kg。若不計空氣阻力，物體由靜止釋放，當物體沿斜面滑到底部時，物體速率為 8 m/s。假設重力加速度值g＝10 m/s2，求物體與斜面間的動摩擦係數為多少？　
(A) 0.2　(B) 0.25　(C) 0.3　(D) 0.35。	B-功與能

＿＿＿ 37.	一物體由井口以初速度10 m/s往下丟，物體經過5秒後觸及井底。假設重力加速度為10 m/s2，則井深為多少m？　
(A) 75　(B) 125　(C) 175　(D) 240。	B-直線運動

＿＿＿ 38.	一砲管在水平地面以θ的仰角方向及初速度V0發射砲彈，砲彈落地的水平射程為x。如果發射仰角θ相同，初速度增加為2V0，則砲彈落地的水平射程為多少？　
(A)x　(B) 1.5x　(C) 2x　(D) 4x。	B-曲線運動

＿＿＿ 39.	如圖（十七）所示，僅考慮A、B二物體的質量，A與B繫於一條不可伸縮繩的兩端，並且繞過定滑輪。已知A物體質量為25 kg，B物體質量為50 kg，在不計摩擦與空氣阻力情況下，假設重力加速度值g＝10 m/s2，求B物體的加速度為多少m/s2？　
(A) 5　(B) 10　(C) 15　(D) 20。	B-動力學基本定律及運用

|  | 35.(C) 36.(D) 37.(C) 38.(D) 39.(A) |
| --- | --- |

＿＿＿ 40.	如圖（十八）所示，彈簧垂直固定於地面，在其正上方1 m處有一物體以初速度V向下撞擊彈簧。假設整個撞擊過程中沒有任何能量損失，彈簧質量和空氣阻力忽略不計，得到彈簧的最大變形量為0.2 m。已知物體質量為20 kg，彈簧常數為44000 N/m，重力加速度值g＝10 m/s2，則物體的初速度V為多少m/s？　
(A) 8　(B) 9　(C) 10　(D) 11。　　　　　B-功與能

|  | 40.(A) |
| --- | --- |

2.	S＝(3(3＝4.5 mm。

3.	圓螺紋可用衝模製成，若螺紋較淺者，常用薄金屬片輾製而成。

4.	鎖緊螺帽屬於摩擦鎖緊裝置。

5.	方鍵時，σ＝2τ，＝0.5。

6.	三個皿形彈簧為串聯，＝＋＋，k＝。

7.	自動對正滾珠軸承為徑向滾珠軸承，故不適合承受軸向負荷。

8.	(A)三角皮帶斷面呈梯形。

(C)確動皮帶類似齒輪及無聲鏈條之傳動，動力的傳達並非靠摩擦力。

(D)平皮帶與皮帶輪面間之接觸角度不得小於120。

9.	(1)皮帶傳動時，應使皮帶緊邊在下方，鬆邊在上方，以增加小輪接觸角，減少滑動損失。

(2)當皮帶開始運轉後，主動輪上皮帶進入的一邊，張力會增加，稱為緊邊；皮帶送出的一邊張力會減少，稱為鬆邊。

10.	弦線作用會產生振動、噪音及造成動力的損失，防止的方法：

(1)使用拉緊輪增加張力，使鏈條鬆緊適中。

(2)變更或降低轉速，施予完全潤滑及防護。

(3)增加鏈輪齒數，轉速過大時，使用較短節距之鏈條。

(4)減少兩鏈輪的中心距。

11.	＝＝2.56。

13.	T小＝23，T大＝3(23＝69，一對正齒輪外接，

故中心距C＝，138＝，M＝3。

14.	(C)汽車行駛於道路上時，無論是直線前進或是轉彎，汽車差速輪系之左右兩輪轉速之和必為大齒盤轉速之兩倍。

(D)汽車轉彎時，外側車輪必較內側車輪之轉速較大，故汽車右轉時，左輪轉速高於右輪轉速。

15.	單塊式制動器在加力於槓桿的自由端時，煞車塊藉槓桿原理壓制轉動軸上的煞車鼓輪，利用兩者接觸面間的摩擦力對輪軸產生扭矩，以抵制煞車鼓輪轉動扭矩，而減緩或停止鼓輪之運動。

16.	(A)壓力角愈大，則側壓力愈大。

(B)基圓直徑愈小，則壓力角愈大。

(C)壓力角愈小，基圓直徑愈大，則從動件速率愈慢。

17.	平板凸輪中，若使用尖端、滾子或平板從動件時，從動件作上下往復運動；若使用搖擺從動件時，從動件上的搖臂作上下的擺動。

18.	因為最短連桿3 cm＋最長連桿6 cm＞其它兩連桿長度和（4 cm＋4 cm），由葛氏（Grashoff）定理，當最長連桿與最短連桿的長度和大於其它兩連桿之長度和時，則任何一桿固定，均形成雙搖桿機構。

19.	中國式絞盤的機械利益M＝＝，當兩鼓輪直徑差愈小，機械利益愈大。

21.	此題在考單位的正確使用，(A)集中點力F＝10N；(C)應力σ＝100MPa； 
(D)線均佈力q＝10N/m。

22.	假設連桿左側推頂凸輪之作用力為P，
由＝0，P(10＝10(20，P＝20N，M＝20(20＝400N-cm。

23.	＝0，RA(6＝75(4＋150(2，RA＝100N（↑）。
＝0，RB＋100＝75＋150，RB＝125N（↑）。

24.	＝＝。

25.	水平推力F＝40 N等於A物體接觸面的最大靜摩擦力，此A物體即將滑動，但仍為靜止，故AB之間的作用力PAB＝0。

26.	由臨界高度h＝，20＝，μ＝0.5。

27.	由應力－應變圖︰

28.	＝（－），＝（－0.2）……(1)

＝（－），＝（－0.2）……(2)

由(1)(2)解得，＝100MPa，＝50MPa。

29.	＝＝＝200MPa。

31.	(D)為彎矩圖。

32.	M＝＝＝5000N-mm
＝＝＝7.5MPa。

33.	(＝＝＝0.2rad。

34.	θ＝αt2，2＝(α(12，α＝4rad/sec2
ω＝αt＝4(1＝4rad/sec
at＝rα＝0.5(4＝2m/sec2，an＝rω2＝0.5(42＝8m/sec2
a＝＝＝m/sec2。

35.	V2＝2gh＝2gr（1－cosθ）
小球在低點時，T＝mg＋Fc＝mg＋m(，
2mg＝mg＋m(，cosθ＝0.5，
θ＝60度。

36.	由能量不滅定律，外力對物體所作之功等於動能之變化量，即W＝Ek
（120－160μ）(10＝(20(82，μ＝0.35。

37.	此題為鉛直下拋運動，由h＝V0t＋gt2＝10(5＋(10(52＝175m。

38.	由水平射程的公式S＝可知，水平射程S與V成正比
＝＝4，S＝4x。

39.	由牛頓第二定律F＝ma，
500－125＝（50＋25）(a，a＝5m/sec2。

40.	由機械能不滅定律︰mV2＋mgh＝kx2
(20(V2＋20(10(1.2＝(44000(0.22
V＝8m/s。

# Text boxes

106

年

四技二專

圖（一）

圖（二）

圖（三）

圖（四）

圖（七）

圖（八）

圖（九）

圖（十）

圖（十一）

圖（十二）

圖（十三）

圖（十四）

圖（十五）

圖（十六）

圖（十七）

圖（十八）

休息一下！看我一眼，茅塞頓開

析

解