統一入學測驗

機械群專業科目(一)－機件原理

（本試題答案係統一入學測驗中心106年5月8日公布之答案）

試題分析

一、命題焦點

【機件原理】

本年度題目在16章中皆有出題，在第2、7、10及13章出2題，其餘各章皆只出1題，整體出題比例還算正常。

今年題目中，觀念題有14題，計算題有6題。整體而言，計算題難易皆有，第6題皿形彈簧的串聯是統測以來第一次命題，同學要看懂圖形的串、並聯才會作答，第11題屬於摩擦輪中較偏及較難的計算，第20題日內瓦機構又再次命題，此題難度稍高。觀念題難度較高，有部分題目選項的描述要有整體的概念，不然，很容易選錯答案。

此次機件原理想拿高分算是歷年中難度稍高的一年，有將近10題是歷年沒出過的題目，故同學平時除了多練習歷屆試題外，若有時間，對於沒考過的內容也要多注意，多鑽研一些沒考過的練習題，如此在考試時，才可輕鬆應對。

二、配分比例表

| A-機件原理（章名） | 題數 |
| --- | --- |
| 概述 | 1 |
| 螺旋 | 2 |
| 螺旋連接件 | 1 |
| 鍵與銷 | 1 |
| 彈簧 | 1 |
| 軸承及連接裝置 | 1 |
| 帶輪 | 2 |
| 鏈輪 | 1 |
| 摩擦輪 | 1 |
| 齒輪 | 2 |
| 輪系 | 1 |
| 制動器 | 1 |
| 凸輪 | 2 |
| 連桿機構 | 1 |
| 起重滑車 | 1 |
| 間歇運動機構 | 1 |
| 合 計 | 20 |

第一部分：機件原理(第 1 至20 題，每題2.5分，共50分)

＿＿＿	1.	圖（一）所示之凸輪機構是由平板凸輪與滾子從動件所組成，若運動對的總數為P，高對的數目為H，低對的數目為L，則P、H、L的值分別為多少？　
(A) P＝4，H＝1，L＝3　(B) P＝4，H＝3，L＝1　
(C) P＝3，H＝1，L＝2　(D) P＝3，H＝2，L＝1。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　A-概述

＿＿＿	2.	有一個寶特瓶，瓶口為三線螺紋的螺旋，螺距為3 mm，若瓶蓋由鎖緊到取下僅需旋轉半圈，則在此期間瓶蓋上升多少mm？　
(A) 1.5　(B) 3.0　(C) 4.5　(D) 9.0。	A-螺旋

＿＿＿	3.	下列何種螺紋的螺紋深度較淺，可以用薄金屬片輾壓製成？　
(A)圓螺紋　(B)方螺紋　(C)梯形螺紋　(D)鋸齒形螺紋。	A-螺旋

＿＿＿	4.	下列有關鎖緊螺帽的敘述，何者正確？　
(A)屬於確閉鎖緊裝置　(B)不會因震動而產生鬆脫　(C)係於原有的螺帽上加鎖另一螺帽　(D)必須在螺帽下方加裝一個彈簧墊圈。
	A-螺旋連接件

＿＿＿	5.	有一規格為6×6×20mm的方鍵裝設於一轉軸上，用以傳遞扭矩，若此方鍵所承受的剪應力為τ，壓應力為σ，則τ/σ的比值為多少？　
(A) 0.5　(B) 1.0　(C) 1.5　(D) 2.0。	A-鍵與銷

＿＿＿	6.	圖（二）所示之三個皿形彈簧以頭尾相接的方式連接，若三個彈簧的彈簧常數分別為k1、k2及k3，則此彈簧組的總彈簧常數為：　(A) k1k2k3　(B) k1＋k2＋k3　(C) 1/k1＋1/k2＋1/k3　(D) k1k2k3/（k1k2＋k1k3＋k2k3）。
　　　　　　　　　　　　　　　A-彈簧

＿＿＿	7.	下列何種軸承最不適合承受軸向負荷？　
(A)止推滾珠軸承　(B)錐形滾子軸承　(C)自動對正滾珠軸承　(D)單列斜角滾珠軸承。	A-軸承及連接裝置

|  | 1.(A) 2.(C) 3.(A) 4.(C) 5.(A) 6.(D) 7.(C) |
| --- | --- |

＿＿＿	8.	下列有關皮帶的敘述，何者正確？　
(A)三角皮帶斷面呈三角形　(B)圓形皮帶適用於輕負荷之傳動　(C)確動皮帶主要藉由摩擦力傳達動力　(D)平皮帶與帶輪的接觸角不可大於120度。	A-帶輪

＿＿＿	9.	下列四種皮帶的安裝方式，何者正確？
(A)　(B)　
(C)　(D)。	A-帶輪

＿＿＿ 10.	下列有關降低鏈條與鏈輪裝置之弦線作用的做法，何者正確？　
(A)增長兩鏈輪的中心距　(B)增加鏈輪的轉速　(C)減少鏈輪的齒數　(D)縮短鏈節的長度。	A-鏈輪

＿＿＿ 11.	圖（三）所示之摩擦輪組，係由兩個完全相同的圓錐形摩擦輪及一滾子所組成，藉由移動此滾子以達到無段變速之目的，若滾子與圓錐形摩擦輪之間無滑動，則此機構可達到的最大轉速比為最小轉速比的多少倍？　
(A) 1.60　(B) 2.56　(C) 3.20　(D) 5.12。
　　　　　　　　　　　　　　　　A-摩擦輪

＿＿＿ 12.	一對嚙合的漸開線鑄造齒輪，若主動齒輪減速至完全靜止，且從動齒輪沒有任何負載，則下列何種因素造成從動齒輪無法準確定位？　
(A)接觸率　(B)壓力角　(C)間隙　(D)背隙。	A-齒輪

＿＿＿ 13.	一對外接正齒輪組，中心距為138 mm，轉速比為3：1，若小齒輪齒數為23，則此齒輪組的模數為多少？　
(A) 2　(B) 3　(C) 4　(D) 5。	A-齒輪

|  | 8.(B) 9.(B) 10.(D) 11.(B) 12.(D) 13.(B) |
| --- | --- |

＿＿＿ 14.	下列有關傳統汽車差速器輪系的敘述，何者正確？　
(A)汽車直行時，差速器內的行星輪沒有自轉運動　(B)左輪打滑空轉時，右輪也會隨著打滑空轉　(C)左輪與右輪的轉速和等於行星臂的轉速　(D)汽車右轉時，右輪轉速高於左輪轉速。	A-輪系

＿＿＿ 15.	下列有關單塊式制動器的敘述，何者錯誤？　
(A)藉由制動塊與鼓輪之間的正向力直接對鼓輪產生制動的扭矩　
(B)適當的調整各個關鍵尺寸，即可產生自鎖效果　(C)由槓桿、制動塊、樞軸及鼓輪所組成　(D)為最簡單的制動器。	A-制動器

＿＿＿ 16.	圖（四）所示之凸輪機構中，若凸輪的升角α和總升距不變，則下列何者正確？　
(A)壓力角θ愈大，則側壓力愈小　(B)基圓直徑愈小，則壓力角θ愈小　(C)壓力角愈小，則從動件速率愈快　(D)基圓直徑愈大，則周緣傾斜角(愈大。　　　　　　　　　　　　　　　　　A-凸輪

＿＿＿ 17.	一般常見的凸輪機構，其從動件的輸出動作不外乎移動與擺動。下列何種凸輪的從動件之輸出動作可以是移動，也可以是擺動？　
(A)等徑凸輪　(B)球形凸輪　(C)三角凸輪　(D)平板凸輪。	A-凸輪

＿＿＿ 18.	某四連桿機構的固定桿、主動桿、浮桿及從動桿的長度分別為6 cm、3 cm、4 cm及4 cm，則此機構為：　
(A)雙曲柄機構　(B)雙搖桿機構　(C)等腰連桿機構　(D)曲柄搖桿機構。	A-連桿機構

＿＿＿ 19.	在中國式絞盤滑車中，大絞盤的直徑為D，小絞盤的直徑為d，若手柄的長度不變，且（D－d）的值愈接近零，則此滑車的機械利益愈接近：　
(A) 1　(B) 0　(C)無窮大　(D)無窮小。	A-起重滑車

＿＿＿ 20.	在日內瓦機構中，從動輪的徑向溝槽數目愈多，則此從動輪在主動輪轉一圈的時間內，其運動時間與靜止時間的比值愈接近：　
(A) 0　(B)無窮小　(C) 1　(D)無窮大。	A-間歇運動機構

|  | 14.(A) 15.(A) 16.(D) 17.(D) 18.(B) 19.(C) 20.(C) |
| --- | --- |

2.	S＝(3(3＝4.5 mm。

3.	圓螺紋可用衝模製成，若螺紋較淺者，常用薄金屬片輾製而成。

4.	鎖緊螺帽屬於摩擦鎖緊裝置。

5.	方鍵時，σ＝2τ，＝0.5。

6.	三個皿形彈簧為串聯，＝＋＋，k＝。

7.	自動對正滾珠軸承為徑向滾珠軸承，故不適合承受軸向負荷。

8.	(A)三角皮帶斷面呈梯形。

(C)確動皮帶類似齒輪及無聲鏈條之傳動，動力的傳達並非靠摩擦力。

(D)平皮帶與皮帶輪面間之接觸角度不得小於120。

9.	(1)皮帶傳動時，應使皮帶緊邊在下方，鬆邊在上方，以增加小輪接觸角，減少滑動損失。

(2)當皮帶開始運轉後，主動輪上皮帶進入的一邊，張力會增加，稱為緊邊；皮帶送出的一邊張力會減少，稱為鬆邊。

10.	弦線作用會產生振動、噪音及造成動力的損失，防止的方法：

(1)使用拉緊輪增加張力，使鏈條鬆緊適中。

(2)變更或降低轉速，施予完全潤滑及防護。

(3)增加鏈輪齒數，轉速過大時，使用較短節距之鏈條。

(4)減少兩鏈輪的中心距。

11.	＝＝2.56。

13.	T小＝23，T大＝3(23＝69，一對正齒輪外接，

故中心距C＝，138＝，M＝3。

14.	(C)汽車行駛於道路上時，無論是直線前進或是轉彎，汽車差速輪系之左右兩輪轉速之和必為大齒盤轉速之兩倍。

(D)汽車轉彎時，外側車輪必較內側車輪之轉速較大，故汽車右轉時，左輪轉速高於右輪轉速。

15.	單塊式制動器在加力於槓桿的自由端時，煞車塊藉槓桿原理壓制轉動軸上的煞車鼓輪，利用兩者接觸面間的摩擦力對輪軸產生扭矩，以抵制煞車鼓輪轉動扭矩，而減緩或停止鼓輪之運動。

16.	(A)壓力角愈大，則側壓力愈大。

(B)基圓直徑愈小，則壓力角愈大。

(C)壓力角愈小，基圓直徑愈大，則從動件速率愈慢。

17.	平板凸輪中，若使用尖端、滾子或平板從動件時，從動件作上下往復運動；若使用搖擺從動件時，從動件上的搖臂作上下的擺動。

18.	因為最短連桿3 cm＋最長連桿6 cm＞其它兩連桿長度和（4 cm＋4 cm），由葛氏（Grashoff）定理，當最長連桿與最短連桿的長度和大於其它兩連桿之長度和時，則任何一桿固定，均形成雙搖桿機構。

19.	中國式絞盤的機械利益M＝＝，當兩鼓輪直徑差愈小，機械利益愈大。

# Text boxes

106

年

四技二專

圖（一）

圖（二）

圖（三）

圖（四）

休息一下！看我一眼，茅塞頓開

析

解