統一入學測驗

機械群專業科目(二)

（本試題答案係依據統一入學測驗中心於106年5月8日公布之標準答案）

試題分析

一、命題焦點

【機械製造】

共出13題，每章出1題，各章出題比重平均，沒有偏重哪一章，今年特別的是出題順序係依課本篇章順序出題，考生在答題思緒上，應能得心應手。

今年命題類型與往年類似，難易度則屬中間偏易，沒有出現特別冷門的題目，只要能精熟課本內容，了解各種製造加工法的特性、適用範圍，並熟悉加工製程步驟，再輔以相關參考書籍，要得高分並非難事。

【機械基礎實習】

共出14題，除第8、9、10章出2題外，其餘各章只出1題。今年出題偏重於車床加工實務，工業安全與衛生亦出現考題。

今年出題類型與往年類似，難度尚屬適中，其中第22、25、26等3題屬車床加工實務題型，第24題屬認識車刀各種角度功用的題型。考生只要能熟讀課本內容，了解各類工具、刀具的特性，熟悉各種加工步驟、流程，並輔以相關參考書籍，考試時應能拿高分。

【製圖實習】

製圖實習共計13題，「難易度」中間偏易，題型與去年相似，出題平均分布於8個章節，其中第5章正投影與第6章尺度標註與註解占3題最多，其次是第10章基本工作圖占2題。去年第5章正投影占4題最多。

二、配分比例表

| 機械製造 | 題數 | 機械基礎實習 | 題數 | 製圖實習 | 題數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機械製造的演進 | 1 | 基本工具、量具使用 | 1 | 工程圖概述 | 1 |
| 材料與加工 | 1 | 劃線 | 1 | 製圖設備與用具 | 1 |
| 鑄造 | 1 | 銼削 | 1 | 線條與字法 | 1 |
| 塑性加工 | 1 | 鋸切 | 1 | 應用幾何 | 0 |
| 銲接 | 1 | 鑽孔 | 1 | 徒手畫 | 0 |
| 表面處理 | 1 | 鉸孔 | 1 | 正投影 | 3 |
| 量測與品管 | 1 | 攻螺紋 | 1 | 尺度標註與註解 | 3 |
| 切削加工 | 1 | 車床基本操作 | 2 | 剖面視圖 | 1 |
| 工作機械 | 1 | 外徑車刀研磨 | 2 | 習用畫法 | 1 |
| 螺紋與齒輪製造 | 1 | 端面與外徑車削 | 2 | 基本工作圖 | 2 |
| 非傳統加工 | 1 | 綜合練習 | 1 |  |  |
| 電腦輔助製造 | 1 |  |  |  |  |
| 新興製造技術 | 1 |  |  |  |  |

試題內容

A－機械製造　　B－機械基礎實習　　C－製圖實習

選擇題：(共40題，每題2.5分，共100分)

＿＿＿	1.	有關碳化物刀具之敘述，下列何者正確？　(A) K 類碳化物刀具適用於切削鑄鐵及石材，其刀柄顏色塗紅色識別　(B) P 類碳化物刀具適用於切削不鏽鋼及延性鑄鐵，其刀柄顏色塗黃色識別　(C) M 類碳化物刀具適用於切削高強度鋼類，其刀柄顏色塗藍色識別　(D) 碳化鎢刀具主要成份為碳、鎢及錳。	A-機械製造的演進

＿＿＿	2.	有關一般合金通性之敘述，下列何者正確？　(A)合金之熔點較其成份金屬為高　(B)合金之抗氧化性較其成份金屬為佳　(C)合金之導電率較其成份金屬為高　(D)合金之延展性較其成份金屬為佳。
	A-材料與加工

＿＿＿	3.	有關各種離心鑄造法之敘述，下列何者不正確？　(A)離心鑄造法因離心力作用，金屬填充能力佳　(B)真離心鑄造法不需砂心即可獲得中空鑄件　(C)半離心鑄造法廣泛應用於不對稱鑄件之鑄造　(D)離心加壓鑄造法適用於形狀複雜鑄件之鑄造。	A-鑄造

＿＿＿	4.	有關珠擊法之敘述，下列何者不正確？　(A)可消除鑄件表面鑄砂及鏽皮清除　(B)可增加工件抗疲勞強度　(C)屬於冷作加工方法　(D)使工件表面產生凹陷，對其表面產生拉應力。	A-塑性加工

＿＿＿	5.	有關氧乙炔銲接之敘述，下列何者不正確？　(A)碳化焰之火炬表示乙炔量小於氧氣量　(B)氧化焰常用於黃銅、青銅之銲接　(C)點火前需先開乙炔氣閥，後開氧氣閥　(D)乙炔鋼瓶常填充丙酮藉以增加安定性。	A-銲接

＿＿＿	6.	有關高週波硬化法之敘述，下列何者不正確？　(A)限於本身可硬化的導磁材料　(B)使用直流電流　(C)特別適用於中碳鋼　(D)加熱速度快。	A-表面處理

＿＿＿	7.	下列何者是國際標準組織（ISO）品質管理標準？　(A) ISO 1000　
(B) ISO 5000　(C) ISO 9000　(D) ISO 14000。	A-量測與品管

|  | 1.(A) 2.(B) 3.(C) 4.(D) 5.(A) 6.(B) 7.(C) |
| --- | --- |

＿＿＿	8.	有關切削加工之敘述，下列何者正確？　(A)工件材質脆性較高，較易產生連續切屑　(B)切削劑可降低刀具和工件的溫度　(C)刀具之斜角及間隙角較大，切削阻力較大　(D)刀鼻半徑較小、進給量較大及切削速度較慢，工件表面粗糙度較良好。	A-切削加工

＿＿＿	9.	有關工作機械性能之敘述，下列何者不正確？　(A)龍門鉋床廣泛使用於小型工件鉋削　(B)拉床加工之粗切、精切可由一支刀具一次加工完成　(C)銑床之銑削工作如銑削方向為下銑法（順銑法），適合精銑削　(D)無心外圓磨床進行磨削，不需夾頭、頂心固定夾持。
	A-工作機械

＿＿＿ 10.	有關齒輪製造之敘述，下列何者不正確？　(A)粉末冶金法適合用於小齒輪之大量生產　(B)滾齒機切製法切削正齒輪時，滾齒刀之軸方向需與齒輪之輪軸方向平行　(C)銑床銑切法銑削齒輪時，必須搭配分度頭附件　(D)壓鑄法製造齒輪，一般用於低熔點之非鐵金屬材料。	A-螺紋與齒輪製造

＿＿＿ 11.	有關非傳統加工之敘述，下列何者正確？　(A)電積成形（Electroforming）是利用電鍍的作用，不須作脫模處理　(B)放電加工（Electrical Discharge Machining）時，電極與工件間會有火花，產生極大的殘留應力　(C)電化加工（Electrochemical Machining）之工件接陰極，工具接陽極，工件因電解作用而被蝕刻成形　(D)化學銑切（Chemical Milling）是利用化學腐蝕，工件浸入腐蝕液中，將工件未防蝕的部份去除。	A-非傳統加工

＿＿＿ 12.	有關數值控制機械直角座標系統標稱及程式機能代碼之敘述，下列何者正確？　(A) X軸表示主軸方向的運動軸，機能碼M代表刀具機能　(B) Z軸表示較長方向的運動軸，機能碼G代表輔助機能　(C) X軸表示較短方向的運動軸，機能碼M代表主軸機能　(D) Z軸表示主軸方向的運動軸，機能碼G代表準備機能。	A-電腦輔助製造

＿＿＿ 13.	有關半導體製程之敘述，下列何者正確？　(A)矽晶棒成長法，將種晶加熱，再施以高壓由一模具口擠出　(B)乾式蝕刻較濕式蝕刻所得電路線條的精度較高　(C)積體電路的製作流程，先摻雜，再製作薄膜及微影，最後蝕刻　(D)為了保護晶片，須進行封裝，常用的封裝塑膠材料為電木（酚醛樹脂）。	A-新興製造技術

|  | 8.(B) 9.(A) 10.(B) 11.(D) 12.(D) 13.(B) |
| --- | --- |

＿＿＿ 14.	有關塊規之敘述，下列何者不正確？　(A)塊規是精度相當高的量規，也是機械加工中長度的標準　(B)塊規依精度與用途可分成四級，其中游標卡尺檢驗使用1級　(C)塊規選用時塊數越少越好，由薄至厚進行組合　(D)塊規組合方法有旋轉法（轉合法）及堆疊法（推合法）2種。	B-基本工具、量具使用

＿＿＿ 15.	有關劃線技能之敘述，下列何者正確？　(A)劃線工作首要步驟是選定基準面，一般取容易做的加工面　(B)工件以台座形角尺劃垂直線時，以角尺的短邊緊靠基準邊，再用長邊來進行劃線工作　(C)使用游標高度規劃線時，微調裝置固定螺絲鎖緊後即可進行劃線工作　(D)劃線完成後，工件可在平板上利用鋼鎚進行中心衝敲打工作。	B-劃線

＿＿＿ 16.	有關銼削加工之敘述，下列何者不正確？　(A)重擊或是鑿削工件時，應朝向虎鉗之固定鉗口方向施力，以免傷及螺桿　(B)推銼法係將手握銼刀的兩側，利用推力及拉力進行往復銼削，適合小平面的精加工　(C)單切齒銼刀一般適用於銼削量較小且表面需要精緻的銼削使用　(D)虎鉗可單邊夾持工件進行銼削，為防止工件脫落，可用力夾緊虎鉗。	B-銼削

＿＿＿ 17.	有關鋸切加工之敘述，下列何者正確？　(A)高碳鋼鋸條因熱處理而表面呈現黑色，但為防鏽所以塗上藍色　(B) 14 T的鋸條之齒距約為1.81 mm，用於鋸切合金鋼　(C)鋸切途中更換新鋸條時，可在原鋸路上急速施力鋸切至更換前位置　(D)鋸齒設計成左右歪斜排列是使鋸條鋸切順暢，並可以降低鋸切溫度。	B-鋸切

＿＿＿ 18.	有關鑽削加工之敘述，下列何者不正確？　(A)若工件的切削速度為25 m/min且鑽頭直徑為10 mm，則鑽床主軸的轉速約為800 rpm　(B)柱坑鑽頭之規格以能沉入螺絲頭來表示，如M4、M6等　(C)一般鑽削鋼料的鑽唇間隙角為20～25度，鑽唇角採118度　(D)鑽孔時，鑽頭之切邊一高一低或鑽唇半角不相同，容易引起孔徑擴大。	B-鑽孔

|  | 14.(C) 15.(B) 16.(D) 17.(D) 18.(C) |
| --- | --- |

＿＿＿ 19.	有關一般鋼材進行鉸孔加工之敘述，下列何者正確？　(A)欲鉸削一直徑為20 mm的內孔，要先用直徑19.3 mm鑽頭鑽孔　(B)可調式鉸刀當其中一刀片損壞時，須全部刀片更新　(C)機械鉸刀之鉸削速度約為鑽削的2～3倍　(D)機械鉸刀之鉸削進給量約為鑽孔的1/2～1/3。	B-鉸孔

＿＿＿ 20.	有關攻螺紋之敘述，下列何者正確？　(A)工件欲攻製1/2-13 UNC的螺紋時，若採75%的接觸比，則攻螺紋鑽頭直徑約為10.7 mm　
(B)增徑螺絲攻的三支外徑都不相同，但節距與前端的倒角牙數相同　(C)機器攻螺紋時，每旋轉1/2～3/4圈，需反轉1/4圈　(D)一般材料之螺紋接觸比為75%，對於硬度較高的材料可以使用較小直徑之鑽頭，以降低接觸比。	B-攻螺紋

＿＿＿ 21.	有關車床規格之表示方式，下列何者不正確？　(A)車床高度　(B)兩頂心間距離　(C)最大旋徑　(D)主軸孔徑。	B-車床基本操作

＿＿＿ 22.	有關車床操作方式之敘述，下列何者正確？　(A)為了保護操作人員的手，不使之受傷，應戴上手套　(B)為了相互提醒、分工合作，以提升工作效率，最好二人同時操作　(C)車削工件產生之切屑，應立即直接以空手清除　(D)為進行主軸入檔，可用一手轉動夾頭，另一手撥動變化桿。	B-車床基本操作

＿＿＿ 23.	有關外徑車刀研磨機砂輪片之敘述，下列何者正確？　(A)砂輪之磨料是對工作物（車刀）產生磨削作用的刀刃，具有高硬度　(B)傳統的磨料粒有兩大類，分別為碳化鋁與氧化矽　(C)為了增加砂輪強度，砂輪內部須為實心，不可有氣孔　(D)砂輪片的粒度編號，其數字越大者，顆粒也越大。	B-外徑車刀研磨

＿＿＿ 24.	有關外徑車刀各刃角之功能說明，下列何者正確？　(A)後斜角：此角度可避免刃口與工件產生摩擦，使刃口在徑向（橫向）能順利進給　(B)邊斜角：此角度可避免切邊與工件產生摩擦，使刃口在徑向（橫向）能順利進給　(C)邊間隙角：此角度可避免切邊與工件產生摩擦，使刃口在軸向（縱向）能順利進給　(D)前間隙角：此角度可避免刃口與工件產生摩擦，使刃口在軸向（縱向）能順利進給。
	B-外徑車刀研磨

|  | 19.(B) 20.(A) 21.(A) 22.(D) 23.(A) 24.(C) |
| --- | --- |

＿＿＿ 25.	有關端面與外徑車削之敘述，下列何者不正確？　(A)車削外徑之前，須先車削端面，其目的是為了便於觀察車刀刃口是否與工件中心同高　(B)粗端面車削時，須由外向中心車削；細端面車削時，須由中心向外車削　(C)車削工件端面與車削工件外徑均會形成毛邊，且毛邊尖端方向相同　(D)切削刀具中心須與工件中心同高，否則會在工件端面留下凸點。	B-端面與外徑車削

＿＿＿ 26.	有關車刀安置於刀塔（刀座）之敘述，下列何者正確？　(A)不論粗車刀或精車刀，其刃口高度必須高於主軸中心2 mm以上　(B)車刀安置於刀塔（刀座）時，不可使用墊片，以免剛性不足　(C)車刀刃口高度不足時，須使用墊片，其數量應越多越好　(D)將車刀鎖於刀塔（刀座）上時，其伸出之長度應適中，勿太長或過短。
	B-端面與外徑車削

＿＿＿ 27.	有關尺寸公差之敘述，下列何者不正確？　(A)尺寸公差為上限界尺度（上限尺寸）與下限界尺度（下限尺寸）之差，且其數值一定為正值　(B) (10H7代表基本尺度（基本尺寸）為10 mm的孔，公差等級為IT 7級，且其上限界偏差（上偏差）為零　(C) CNS參照ISO公差制度定基本尺度（基本尺寸）500 mm以下的公差級別，表列定共20級　(D)尺寸公差為上限界偏差（上偏差）與下限界偏差（下偏差）之差，且上限界偏差（上偏差）一定大於下限界偏差（下偏差）。
	B-綜合練習

＿＿＿ 28.	依據CNS的規定，對於需裝訂成冊之圖紙，若其圖框之水平邊×直立邊之尺度為385×277 mm，則該圖紙格式為下列何者？　(A) A1　(B) A2　(C) A3　(D) A4。	C-工程圖概述

＿＿＿ 29.	有關製圖設備與用具之敘述，下列何者不正確？　(A)丁字尺由尺身與尺頭組成，主要功能之一是繪製水平線　(B)分規之主要用途為繪製圓弧　(C)在製圖鉛筆的筆心軟硬等級中，4H級鉛筆的筆心比F級鉛筆的筆心硬　(D)量角器可用來測量角度或繪製角度。

C-製圖設備與用具

＿＿＿ 30.	依據CNS的規定，虛線應用於下列何種線線條之繪製？　(A)隱藏線　(B)割面線　(C)尺度線　(D)可見輪廓線。	C-線條與字法

|  | 25.(C) 26.(D) 27.(B) 28.(C) 29.(B) 30.(A) |
| --- | --- |

＿＿＿ 31.	在工程製圖時，對於直徑尺度為50 mm的球體，下列標註何者正確？　(A) S(50　(B) SR50　(C) (50　(D) R50。	C-尺度標註與註解

＿＿＿ 32.	在工程製圖中，有關正投影之敘述，下列何者正確？　(A)正投影視圖是視點距物體於無窮遠處，投射線傾斜於投影面所得到之視圖　
(B)第一角投影法是將物體置於投影面後方，且依觀察者→投影面→物體之順序排列的一種正投影法　(C)應用正投影原理繪製的立體圖可分為等角圖、等斜圖和透視圖　(D)依照CNS規定，在同一張圖中，採用第三角法時，就不得同時採用第一角法，反之亦同。
	C-徒手畫、正投影

＿＿＿ 33.	已知一物體之第三角投影法的三視圖，如圖（一）所示，試問此物體共具有幾個面？　(A) 8　(B) 9　(C) 10　(D) 11。　　　　　　　　　C-正投影

＿＿＿ 34.	已知一物體之第三角投影法的前視圖和俯視圖，如圖（二）所示，下列何者為正確之右側視圖？　　　                     C-正投影
(A) 　(B) 　
(C) 　(D) 。

|  | 31.(A) 32.(D) 33.(C) 34.(D) |
| --- | --- |

＿＿＿ 35.	圖（三）所標示的11個尺度中，大小尺度與位置尺度各有幾個？　
(A) 9個大小尺度，2個位置尺度　(B) 8個大小尺度，3個位置尺度　
(C) 7個大小尺度，4個位置尺度　(D) 6個大小尺度，5個位置尺度。

C-尺度標註與註解

圖（三）

＿＿＿ 36.	有關尺度標註之敘述，下列何者正確？　(A)尺度標註之目的是決定物件的形狀與大小　(B)尺度界線是表示尺度的方向，尺度線是確定尺度的範圍　(C)視圖上之輪廓線與中心線不可作為尺度線使用　
(D)尺度線用粗實線繪製，繪製時必須與尺度界線垂直。

C-尺度標註與註解

＿＿＿ 37.	有關繪製物體之剖視圖，下列何者正確？	C-剖面視圖
(A) 　(B) 　
(C) 　         (D) 。

|  | 35.(B) 36.(C) 37.(C) |
| --- | --- |

＿＿＿ 38.	有關視圖之敘述，下列何者不正確？　(A)正投影視圖中，若只畫出欲表達之部分而省略其他部分的視圖，稱為局部視圖　(B)標註尺度時，半視圖省略的一半，可不必畫出省略端的尺度界線及尺度線的箭頭，但其尺度線的長度必須超過圓心　(C)對於具有奇數輪臂、肋、孔、耳等機件，於剖視圖上應依據轉正視圖原理畫成對稱　(D)為描述機件運動前後的相關位置時，應利用輔助投影原理，畫出輔助視圖。	    C-習用畫法

＿＿＿ 39.	下列敘述何者正確？　(A)在組合圖中，標準零件不需畫出，僅需將其名稱、規格、數量等填寫在零件表中即可　(B)位於標題欄上方的零件表，其件號的填寫順序是由上而下，由小到大依序編號　(C)組合圖是用來描述裝配完成的機器或結構的圖面，能明確的表示各零件間的關係位置　(D)組合圖的主要用途是要表現各零件的形狀和大小，而不是要表達各零件間的結合情形。	C-基本工作圖

＿＿＿ 40.	若孔之標稱尺度為35 mm，上限界尺度為35.007 mm，公差為0.025 mm，則下限界尺度為多少mm？　(A) 34.975　(B) 34.982　
(C) 35.000　(D) 35.032。	C-基本工作圖

|  | 38.(D) 39.(C) 40.(B) |
| --- | --- |

1.  	碳化鎢刀具主要成份為碳、鎢及鈷。常見的碳化物刀具可分成三類，如下表1所示。

表1 碳化物刀具分類

| 分類 | 適用材料 | 刀柄顏色 |
| --- | --- | --- |
| P類 | 碳鋼及鑄鋼的切削 | 藍色 |
| M類 | 切削高強度鋼類，如不銹鋼、合金鋼等 | 黃色 |
| K類 | 切削鑄鐵及石材 | 紅色 |

2.  	(A)合金之熔點較其成份金屬為低。

(B)合金光澤可常保不變，且不易氧化，因此其耐蝕性較其成份金屬為佳。

(C)合金之導電率及導熱率，常低於其成份金屬。

(D)合金之延展性較其成份金屬為差。

3.  	(C)半離心鑄造法適於對稱與實心鑄件之鑄造；對於實心鑄件，由於離心力的作用，鑄造完成後之雜質集中於鑄件中心，可用加工法去除。

(D)離心加壓鑄造法鑄造的鑄件不一定是對稱，也不一定為空心；採用此法乃是因鑄件尺寸太細小，形狀複雜，而無法以重力鑄造法成形。

4.  	(D)工件被珠擊的表面因微量塑性變形而產生壓縮應力。

5.  	氧乙炔銲火焰的種類有三種：

(1)	碳化焰（還原焰）：乙炔量大於氧氣量，適用於銲接蒙納合金、鎳合金、合金鋼、非鐵金屬。

(2)	中性焰（標準焰）：乙炔量等於氧氣量，適用於銲接碳鋼、常見金屬的銲接及切割。

(3)	氧化焰：乙炔量小於氧氣量，適用於銲接黃銅、青銅。

6.  	(B)使用交流電流。

7.  	國際標準組織(ISO)已頒布一萬多項產品與技術的標準，關於管理方面的標準有ISO9000（品質管理標準）、ISO14000（環境管理標準）及ISO22000（食品管理標準）等。

8.  	(A)工件材質延性及硬度適中，較易產生連續切屑。

(C)刀具之斜角及間隙角較大，切削阻力較小。

(D)刀鼻半徑較大、進給量較小及切削速度較快，工件表面粗糙度較良好。

9.  	(A)龍門鉋床廣泛使用於大型工件鉋削。

10. 	(B)滾齒機切製法切削正齒輪時，滾齒刀之軸方向需與齒輪之輪軸方向垂直。

11. 	(A)電積成形(Electroforming)又名電鑄，工作原理與電鍍相同，將導電之成形工件所用的模型接陰極，欲鍍之金屬原料接陽極，待積存之厚度達一定之要求時，將附著有工件的模型取出電解槽清洗，再將模型剝離或熔化。

(B)放電加工(Electrical Discharge Machining)時，電極未與工件接觸，不會殘留切削應力，可加工薄板或脆性材料。

(C)電化加工(Electrochemical Machining)之工件接陽極，工具接陰極，工件因電解作用而被蝕刻成形。

12. 	直角座標系統標稱

X軸：表示較長方向的運動軸。   	Y軸：表示較短方向的運動軸。

Z軸：表示主軸方向的運動軸。

程式機能代碼

G：準備機能    F：進給機能    S：主軸轉速機能

T：刀具機能    M：輔助機能

13. 	(A)矽晶棒成長法係將矽及摻雜劑加熱超過矽的熔點(1415°C)，維持在1420°C左右，使其變成一鍋液體，再利用一小段種晶(單晶結構)去接觸液體表面後，會使接觸部位的液體冷卻，並隨種晶的單晶結構排列、凝固，同時以緩慢平穩的速度將形成中的矽晶棒拉高，最後達到所需的長度。

(C)積體電路的製作流程：晶體成長(晶圓尺寸切割(薄膜製作(微影(蝕刻(摻雜(連接(封裝(測試。

(D)為了保護晶片，須進行封裝，常用的封裝塑膠材料為環氧樹脂。

14.  	(C)塊規選用時塊數越少越好，由厚至薄進行組合。

15.  	(A)基準面的選取，一般以「較大且平整」的表面或是工作藍圖尺度標註的起點為基準面。

(C)使用游標高度規劃線時，微調裝置固定螺絲鎖緊後，再轉動游尺微調螺絲，微調至正確尺度後，再將游尺固定螺絲鎖緊，即可進行劃線工作。

(D)劃線完成後，工件不可在平板上利用鋼鎚進行中心衝敲打工作。

16.  	(D)虎鉗係藉由方牙螺桿傳動活動鉗口前後移動，與固定鉗口夾持工件。夾持工件時，不可以手錘敲擊手柄，或套以管子過度施力。

17.  	(A)高碳鋼鋸條因熱處理而表面呈現黑色；高速鋼鋸條表面塗藍色或其他顏色的防鏽漆。

(B)14T的鋸條之齒距約為1.81 mm，用於鋸切軟材料或大斷面材料。

(C)鋸切途中更換新鋸條時，應該從新的位置開始鋸切，否則新鋸條易被舊鋸路卡住。

18.  	(A)N＝＝＝796 rpm，鑽床主軸轉速約為800 rpm。

(C)一般鑽削鋼料的鑽唇間隙角為8～12度，鑽唇角採118度。

19.  	(A)欲鉸削一直徑為20 mm的內孔，要先用直徑19.8 mm鑽頭鑽孔。

(C)機械鉸刀之鉸削速度約為鑽削的～倍。

(D)機械鉸刀之鉸削進給量約為鑽孔的2～3倍。

20.  	(A)攻螺紋鑽頭直徑＝螺紋外徑－節距＝(－)×25.4＝10.7mm。

(B)增徑螺絲攻的三支外徑都不相同，前端的倒角牙數亦不相同，但節距相同。

(C)手工攻螺紋時，每旋轉～圈，需反轉圈。

(D)一般材料之螺紋接觸比為75%，對於硬度較高的材料可以使用較大直徑之鑽頭，以降低接觸比。

21.  	車床規格表示法：

(1) 最大旋徑。(2)	兩頂心間距離。(3) 床台長度。(4) 主軸孔徑。

22.  	(A)操作車床不可戴手套。

(B)不可兩人同時操作一台車床。

(C)車削工件產生之切屑，應使用鐵屑鈎，不可直接以空手清除。

23.  	(B)傳統的磨料粒有兩大類，分別為碳化矽與氧化鋁。

(C)砂輪組織越鬆，其內部的空間越多，有較大的容屑空間及冷卻效果，適合粗磨作業及軟材料的磨削；密組織砂輪內部氣孔少，磨粒較多，適合精磨作業及硬質材料的磨削。

(D)砂輪片的粒度編號，其數字越大者，磨料顆粒越小。

24.  	(A)後斜角：為車刀刀端角之刃口向後傾斜的角度，此角度具有引導切屑流向及控制刀端刃口鋒利度的功能。

(B)邊斜角：為車刀切邊角之刃口向側邊傾斜的角度，此角度具有引導切屑流向及控制切邊刃口鋒利度的功能。

(D)前間隙角：此角度可避免刃口與工件產生摩擦，使刃口在徑向（橫向）能順利進給。

25.  	(C)車削工件端面與車削工件外徑均會形成毛邊，且毛邊尖端方向不相同。

26.  	(A)車刀刃口高度應與尾座主軸中心同高。

(B)車刀刃口高度不足時，須使用墊片，其數量應越少越好，較厚墊片置於下層，墊片前緣與刀座邊緣齊平。

27.  	(A)尺寸公差為上限界尺度（上限尺寸）與下限界尺度（下限尺寸）之差。公差為絕對值，無正負號，所以其數值一定為正值。

(B) (10H7代表基本尺度（基本尺寸）為10 mm的孔，公差等級為IT 7級，且其下限界偏差（下偏差）為零。

(D)尺寸公差為上限界偏差（上偏差）與下限界偏差（下偏差）之差。上限界偏差（上偏差）一定大於下限界偏差（下偏差）。

28. 	(C)A3圖紙為420×297 mm，圖框尺度為圖框之水平邊＝420－25－10＝385 mm、圖框之直立邊＝297－10－10＝277 mm。

29. 	(A)丁字尺由尺身與尺頭組成，主要功能之一是繪製水平線。

(B)分規之主要用途為移量長度或等分線段、圓弧的場合。

(C)在製圖鉛筆的筆心軟硬等級中，4H級鉛筆的筆心比F級鉛筆的筆心硬。

(D)量角器可用來測量角度或繪製角度。

30. 	(A)虛線表示物體目視看不到的部分，但必須表示出其形狀時，使用隱藏線繪製。採用中線等間隔的短劃線。

31.	(A)直徑尺度為50 mm的球體標註方式為S(50。

32.	(A)正投影視圖是視點距物體於無窮遠處，由觀察者的眼睛至物體上各點視線皆互相平行，投射線在投影面上所呈現的物體影像即為視圖。

(B)第一角投影法是將物體置於投影面後方，且依觀察者→物體→投影面之順序排列的一種正投影法。

(C)應用正投影原理繪製的立體圖常用可分為等角圖、二等角圖和不等角圖等三種立體正投影圖。

(D)依照CNS規定，在同一張圖中，採用第三角法時，就不得同時採用第一角法，反之亦同。

33. 	(C)3個水平面、4個正垂面、2個單斜面、1個複斜面，此物體共具有10個面。

34.

35.	(B) 8個大小尺度，3個位置尺度。

(1)幾何形體的大小所標註的尺度，稱為大小尺度。

(2)決定各部位各幾何形體間相互間相對位置的尺度，稱為位置尺度。

36. 	(A)尺度標註之目的是決定物件的大小。

(B)尺度界線是表示尺度之範圍，尺度線是確定長度尺度的大小及方向。

(C)視圖上之輪廓線與中心線不可作為尺度線使用。

(D)尺度線用細實線繪製，繪製時必須與尺度界線垂直。

37.	(A)切割面位置很明顯或在對稱中心線時，可省略其割面線。與視線平行的剖面視為不存在，不必作任何線條表示。

(B)與視線平行的剖面視為不存在，不必作任何線條表示。

(C)物體之剖視圖表示正確。

(D)切割面位置很明顯或在對稱中心線時，可省略其割面線。圓孔端面邊線必須畫出表示。

38. 	(A)正投影視圖中，若只畫出欲表達之部分而省略其他部分的視圖，稱為局部視圖。

(B)標註尺度時，半視圖省略的一半，可不必畫出省略端的尺度界線及尺度線的箭頭，但其尺度線的長度必須超過圓心。

(C)對於具有奇數輪臂、肋、孔、耳等機件，於剖視圖上應依據轉正視圖原理畫成對稱。

(D)為描述機件運動前後的相關位置時，該物體運動的停止位置，以假想線畫出機構模擬運動位置的範圍，其所得的視圖，稱為虛擬視圖。

39.	(A)在組合圖中，標準零件必須畫出，並將其名稱、規格、數量等填寫在零件表中。

(B)位於標題欄上方的零件表，其件號的填寫順序是由下而上，由小到大依序編號。

(C)組合圖是用來描述裝配完成的機器或結構的圖面，能明確的表示各零件間的關係位置。

(D)組合圖的主要用途是要表達各零件間的結合情形，而不是要表現各零件的尺度和大小。

40. 	公差為上限界尺度與下限界尺度之差。

公差＝上限界尺度－下限界尺度

0.025＝35.007－下限界尺度

下限界尺度＝35.007－0.025＝34.982 mm

# Text boxes

106

年

四技二專

圖（一）

圖（二）

休息一下！看我一眼，茅塞頓開

析

解