統一入學測驗

機械群專業科目(二)－機械基礎實習

（本試題答案係依據統一入學測驗中心於106年5月8日公布之標準答案）

試題分析

一、命題焦點

共出14題，除第8、9、10章出2題外，其餘各章只出1題。今年出題偏重於車床加工實務，工業安全與衛生亦出現考題。

今年出題類型與往年類似，難度尚屬適中，其中第22、25、26等3題屬車床加工實務題型，第24題屬認識車刀各種角度功用的題型。考生只要能熟讀課本內容，了解各類工具、刀具的特性，熟悉各種加工步驟、流程，並輔以相關參考書籍，考試時應能拿高分。

二、配分比例表

| 機械基礎實習 | 題數 |
| --- | --- |
| 基本工具、量具使用 | 1 |
| 劃線 | 1 |
| 銼削 | 1 |
| 鋸切 | 1 |
| 鑽孔 | 1 |
| 鉸孔 | 1 |
| 攻螺紋 | 1 |
| 車床基本操作 | 2 |
| 外徑車刀研磨 | 2 |
| 端面與外徑車削 | 2 |
| 綜合練習 | 1 |

試題內容

第二部分：機械基礎實習(第14至27題，每題2.5分，共35分)

＿＿＿ 14.	有關塊規之敘述，下列何者不正確？　(A)塊規是精度相當高的量規，也是機械加工中長度的標準　(B)塊規依精度與用途可分成四級，其中游標卡尺檢驗使用1級　(C)塊規選用時塊數越少越好，由薄至厚進行組合　(D)塊規組合方法有旋轉法（轉合法）及堆疊法（推合法）2種。	B-基本工具、量具使用

＿＿＿ 15.	有關劃線技能之敘述，下列何者正確？　(A)劃線工作首要步驟是選定基準面，一般取容易做的加工面　(B)工件以台座形角尺劃垂直線時，以角尺的短邊緊靠基準邊，再用長邊來進行劃線工作　(C)使用游標高度規劃線時，微調裝置固定螺絲鎖緊後即可進行劃線工作　(D)劃線完成後，工件可在平板上利用鋼鎚進行中心衝敲打工作。	B-劃線

＿＿＿ 16.	有關銼削加工之敘述，下列何者不正確？　(A)重擊或是鑿削工件時，應朝向虎鉗之固定鉗口方向施力，以免傷及螺桿　(B)推銼法係將手握銼刀的兩側，利用推力及拉力進行往復銼削，適合小平面的精加工　(C)單切齒銼刀一般適用於銼削量較小且表面需要精緻的銼削使用　(D)虎鉗可單邊夾持工件進行銼削，為防止工件脫落，可用力夾緊虎鉗。	B-銼削

＿＿＿ 17.	有關鋸切加工之敘述，下列何者正確？　(A)高碳鋼鋸條因熱處理而表面呈現黑色，但為防鏽所以塗上藍色　(B) 14 T的鋸條之齒距約為1.81 mm，用於鋸切合金鋼　(C)鋸切途中更換新鋸條時，可在原鋸路上急速施力鋸切至更換前位置　(D)鋸齒設計成左右歪斜排列是使鋸條鋸切順暢，並可以降低鋸切溫度。	B-鋸切

＿＿＿ 18.	有關鑽削加工之敘述，下列何者不正確？　(A)若工件的切削速度為25 m/min且鑽頭直徑為10 mm，則鑽床主軸的轉速約為800 rpm　(B)柱坑鑽頭之規格以能沉入螺絲頭來表示，如M4、M6等　(C)一般鑽削鋼料的鑽唇間隙角為20～25度，鑽唇角採118度　(D)鑽孔時，鑽頭之切邊一高一低或鑽唇半角不相同，容易引起孔徑擴大。	B-鑽孔

|  | 14.(C) 15.(B) 16.(D) 17.(D) 18.(C) |
| --- | --- |

＿＿＿ 19.	有關一般鋼材進行鉸孔加工之敘述，下列何者正確？　(A)欲鉸削一直徑為20 mm的內孔，要先用直徑19.3 mm鑽頭鑽孔　(B)可調式鉸刀當其中一刀片損壞時，須全部刀片更新　(C)機械鉸刀之鉸削速度約為鑽削的2～3倍　(D)機械鉸刀之鉸削進給量約為鑽孔的1/2～1/3。	B-鉸孔

＿＿＿ 20.	有關攻螺紋之敘述，下列何者正確？　(A)工件欲攻製1/2-13 UNC的螺紋時，若採75%的接觸比，則攻螺紋鑽頭直徑約為10.7 mm　
(B)增徑螺絲攻的三支外徑都不相同，但節距與前端的倒角牙數相同　(C)機器攻螺紋時，每旋轉1/2～3/4圈，需反轉1/4圈　(D)一般材料之螺紋接觸比為75%，對於硬度較高的材料可以使用較小直徑之鑽頭，以降低接觸比。	B-攻螺紋

＿＿＿ 21.	有關車床規格之表示方式，下列何者不正確？　(A)車床高度　(B)兩頂心間距離　(C)最大旋徑　(D)主軸孔徑。	B-車床基本操作

＿＿＿ 22.	有關車床操作方式之敘述，下列何者正確？　(A)為了保護操作人員的手，不使之受傷，應戴上手套　(B)為了相互提醒、分工合作，以提升工作效率，最好二人同時操作　(C)車削工件產生之切屑，應立即直接以空手清除　(D)為進行主軸入檔，可用一手轉動夾頭，另一手撥動變化桿。	B-車床基本操作

＿＿＿ 23.	有關外徑車刀研磨機砂輪片之敘述，下列何者正確？　(A)砂輪之磨料是對工作物（車刀）產生磨削作用的刀刃，具有高硬度　(B)傳統的磨料粒有兩大類，分別為碳化鋁與氧化矽　(C)為了增加砂輪強度，砂輪內部須為實心，不可有氣孔　(D)砂輪片的粒度編號，其數字越大者，顆粒也越大。	B-外徑車刀研磨

＿＿＿ 24.	有關外徑車刀各刃角之功能說明，下列何者正確？　(A)後斜角：此角度可避免刃口與工件產生摩擦，使刃口在徑向（橫向）能順利進給　(B)邊斜角：此角度可避免切邊與工件產生摩擦，使刃口在徑向（橫向）能順利進給　(C)邊間隙角：此角度可避免切邊與工件產生摩擦，使刃口在軸向（縱向）能順利進給　(D)前間隙角：此角度可避免刃口與工件產生摩擦，使刃口在軸向（縱向）能順利進給。
	B-外徑車刀研磨

|  | 19.(B) 20.(A) 21.(A) 22.(D) 23.(A) 24.(C) |
| --- | --- |

＿＿＿ 25.	有關端面與外徑車削之敘述，下列何者不正確？　(A)車削外徑之前，須先車削端面，其目的是為了便於觀察車刀刃口是否與工件中心同高　(B)粗端面車削時，須由外向中心車削；細端面車削時，須由中心向外車削　(C)車削工件端面與車削工件外徑均會形成毛邊，且毛邊尖端方向相同　(D)切削刀具中心須與工件中心同高，否則會在工件端面留下凸點。	B-端面與外徑車削

＿＿＿ 26.	有關車刀安置於刀塔（刀座）之敘述，下列何者正確？　(A)不論粗車刀或精車刀，其刃口高度必須高於主軸中心2 mm以上　(B)車刀安置於刀塔（刀座）時，不可使用墊片，以免剛性不足　(C)車刀刃口高度不足時，須使用墊片，其數量應越多越好　(D)將車刀鎖於刀塔（刀座）上時，其伸出之長度應適中，勿太長或過短。
	B-端面與外徑車削

＿＿＿ 27.	有關尺寸公差之敘述，下列何者不正確？　(A)尺寸公差為上限界尺度（上限尺寸）與下限界尺度（下限尺寸）之差，且其數值一定為正值　(B) (10H7代表基本尺度（基本尺寸）為10 mm的孔，公差等級為IT 7級，且其上限界偏差（上偏差）為零　(C) CNS參照ISO公差制度定基本尺度（基本尺寸）500 mm以下的公差級別，表列定共20級　(D)尺寸公差為上限界偏差（上偏差）與下限界偏差（下偏差）之差，且上限界偏差（上偏差）一定大於下限界偏差（下偏差）。
	B-綜合練習

|  | 25.(C) 26.(D) 27.(B) |
| --- | --- |

14.  	(C)塊規選用時塊數越少越好，由厚至薄進行組合。

15.  	(A)基準面的選取，一般以「較大且平整」的表面或是工作藍圖尺度標註的起點為基準面。

(C)使用游標高度規劃線時，微調裝置固定螺絲鎖緊後，再轉動游尺微調螺絲，微調至正確尺度後，再將游尺固定螺絲鎖緊，即可進行劃線工作。

(D)劃線完成後，工件不可在平板上利用鋼鎚進行中心衝敲打工作。

16.  	(D)虎鉗係藉由方牙螺桿傳動活動鉗口前後移動，與固定鉗口夾持工件。夾持工件時，不可以手錘敲擊手柄，或套以管子過度施力。

17.  	(A)高碳鋼鋸條因熱處理而表面呈現黑色；高速鋼鋸條表面塗藍色或其他顏色的防鏽漆。

(B)14T的鋸條之齒距約為1.81 mm，用於鋸切軟材料或大斷面材料。

(C)鋸切途中更換新鋸條時，應該從新的位置開始鋸切，否則新鋸條易被舊鋸路卡住。

18.  	(A)N＝＝＝796 rpm，鑽床主軸轉速約為800 rpm。

(C)一般鑽削鋼料的鑽唇間隙角為8～12度，鑽唇角採118度。

19.  	(A)欲鉸削一直徑為20 mm的內孔，要先用直徑19.8 mm鑽頭鑽孔。

(C)機械鉸刀之鉸削速度約為鑽削的～倍。

(D)機械鉸刀之鉸削進給量約為鑽孔的2～3倍。

20.  	(A)攻螺紋鑽頭直徑＝螺紋外徑－節距＝(－)×25.4＝10.7mm。

(B)增徑螺絲攻的三支外徑都不相同，前端的倒角牙數亦不相同，但節距相同。

(C)手工攻螺紋時，每旋轉～圈，需反轉圈。

(D)一般材料之螺紋接觸比為75%，對於硬度較高的材料可以使用較大直徑之鑽頭，以降低接觸比。

21.  	車床規格表示法：

(1)	最大旋徑。

(2)	兩頂心間距離。

(3)	床台長度。

(4)	主軸孔徑。

22.  	(A)操作車床不可戴手套。

(B)不可兩人同時操作一台車床。

(C)車削工件產生之切屑，應使用鐵屑鈎，不可直接以空手清除。

23.  	(B)傳統的磨料粒有兩大類，分別為碳化矽與氧化鋁。

(C)砂輪組織越鬆，其內部的空間越多，有較大的容屑空間及冷卻效果，適合粗磨作業及軟材料的磨削；密組織砂輪內部氣孔少，磨粒較多，適合精磨作業及硬質材料的磨削。

(D)砂輪片的粒度編號，其數字越大者，磨料顆粒越小。

24.  	(A)後斜角：為車刀刀端角之刃口向後傾斜的角度，此角度具有引導切屑流向及控制刀端刃口鋒利度的功能。

(B)邊斜角：為車刀切邊角之刃口向側邊傾斜的角度，此角度具有引導切屑流向及控制切邊刃口鋒利度的功能。

(D)前間隙角：此角度可避免刃口與工件產生摩擦，使刃口在徑向（橫向）能順利進給。

25.  	(C)車削工件端面與車削工件外徑均會形成毛邊，且毛邊尖端方向不相同。

26.  	(A)車刀刃口高度應與尾座主軸中心同高。

(B)車刀刃口高度不足時，須使用墊片，其數量應越少越好，較厚墊片置於下層，墊片前緣與刀座邊緣齊平。

27.  	(A)尺寸公差為上限界尺度（上限尺寸）與下限界尺度（下限尺寸）之差。公差為絕對值，無正負號，所以其數值一定為正值。

(B) (10H7代表基本尺度（基本尺寸）為10 mm的孔，公差等級為IT 7級，且其下限界偏差（下偏差）為零。

(D)尺寸公差為上限界偏差（上偏差）與下限界偏差（下偏差）之差。上限界偏差（上偏差）一定大於下限界偏差（下偏差）。

# Text boxes

106

年

四技二專

休息一下！看我一眼，茅塞頓開

析

解