統一入學測驗

機械群專業科目(二)－機械製造

（本試題答案係依據統一入學測驗中心於106年5月8日公布之標準答案）

試題分析

一、命題焦點

共出13題，每章出1題，各章出題比重平均，沒有偏重哪一章，今年特別的是出題順序係依課本篇章順序出題，考生在答題思緒上，應能得心應手。

今年命題類型與往年類似，難易度則屬中間偏易，沒有出現特別冷門的題目，只要能精熟課本內容，了解各種製造加工法的特性、適用範圍，並熟悉加工製程步驟，再輔以相關參考書籍，要得高分並非難事。

二、配分比例表

| 機械製造 | 題數 |
| --- | --- |
| 機械製造的演進 | 1 |
| 材料與加工 | 1 |
| 鑄造 | 1 |
| 塑性加工 | 1 |
| 銲接 | 1 |
| 表面處理 | 1 |
| 量測與品管 | 1 |
| 切削加工 | 1 |
| 工作機械 | 1 |
| 螺紋與齒輪製造 | 1 |
| 非傳統加工 | 1 |
| 電腦輔助製造 | 1 |
| 新興製造技術 | 1 |

試題內容

第一部分：機械製造(第１至13題，每題2.5分，共32.5分)

＿＿＿	1.	有關碳化物刀具之敘述，下列何者正確？　(A) K 類碳化物刀具適用於切削鑄鐵及石材，其刀柄顏色塗紅色識別　(B) P 類碳化物刀具適用於切削不鏽鋼及延性鑄鐵，其刀柄顏色塗黃色識別　(C) M 類碳化物刀具適用於切削高強度鋼類，其刀柄顏色塗藍色識別　(D) 碳化鎢刀具主要成份為碳、鎢及錳。	A-機械製造的演進

＿＿＿	2.	有關一般合金通性之敘述，下列何者正確？　(A)合金之熔點較其成份金屬為高　(B)合金之抗氧化性較其成份金屬為佳　(C)合金之導電率較其成份金屬為高　(D)合金之延展性較其成份金屬為佳。
	A-材料與加工

＿＿＿	3.	有關各種離心鑄造法之敘述，下列何者不正確？　(A)離心鑄造法因離心力作用，金屬填充能力佳　(B)真離心鑄造法不需砂心即可獲得中空鑄件　(C)半離心鑄造法廣泛應用於不對稱鑄件之鑄造　(D)離心加壓鑄造法適用於形狀複雜鑄件之鑄造。	A-鑄造

＿＿＿	4.	有關珠擊法之敘述，下列何者不正確？　(A)可消除鑄件表面鑄砂及鏽皮清除　(B)可增加工件抗疲勞強度　(C)屬於冷作加工方法　(D)使工件表面產生凹陷，對其表面產生拉應力。	A-塑性加工

＿＿＿	5.	有關氧乙炔銲接之敘述，下列何者不正確？　(A)碳化焰之火炬表示乙炔量小於氧氣量　(B)氧化焰常用於黃銅、青銅之銲接　(C)點火前需先開乙炔氣閥，後開氧氣閥　(D)乙炔鋼瓶常填充丙酮藉以增加安定性。	A-銲接

＿＿＿	6.	有關高週波硬化法之敘述，下列何者不正確？　(A)限於本身可硬化的導磁材料　(B)使用直流電流　(C)特別適用於中碳鋼　(D)加熱速度快。	A-表面處理

＿＿＿	7.	下列何者是國際標準組織（ISO）品質管理標準？　(A) ISO 1000　
(B) ISO 5000　(C) ISO 9000　(D) ISO 14000。	A-量測與品管

|  | 1.(A) 2.(B) 3.(C) 4.(D) 5.(A) 6.(B) 7.(C) |
| --- | --- |

＿＿＿	8.	有關切削加工之敘述，下列何者正確？　(A)工件材質脆性較高，較易產生連續切屑　(B)切削劑可降低刀具和工件的溫度　(C)刀具之斜角及間隙角較大，切削阻力較大　(D)刀鼻半徑較小、進給量較大及切削速度較慢，工件表面粗糙度較良好。	A-切削加工

＿＿＿	9.	有關工作機械性能之敘述，下列何者不正確？　(A)龍門鉋床廣泛使用於小型工件鉋削　(B)拉床加工之粗切、精切可由一支刀具一次加工完成　(C)銑床之銑削工作如銑削方向為下銑法（順銑法），適合精銑削　(D)無心外圓磨床進行磨削，不需夾頭、頂心固定夾持。
	A-工作機械

＿＿＿ 10.	有關齒輪製造之敘述，下列何者不正確？　(A)粉末冶金法適合用於小齒輪之大量生產　(B)滾齒機切製法切削正齒輪時，滾齒刀之軸方向需與齒輪之輪軸方向平行　(C)銑床銑切法銑削齒輪時，必須搭配分度頭附件　(D)壓鑄法製造齒輪，一般用於低熔點之非鐵金屬材料。	A-螺紋與齒輪製造

＿＿＿ 11.	有關非傳統加工之敘述，下列何者正確？　(A)電積成形（Electroforming）是利用電鍍的作用，不須作脫模處理　(B)放電加工（Electrical Discharge Machining）時，電極與工件間會有火花，產生極大的殘留應力　(C)電化加工（Electrochemical Machining）之工件接陰極，工具接陽極，工件因電解作用而被蝕刻成形　(D)化學銑切（Chemical Milling）是利用化學腐蝕，工件浸入腐蝕液中，將工件未防蝕的部份去除。	A-非傳統加工

＿＿＿ 12.	有關數值控制機械直角座標系統標稱及程式機能代碼之敘述，下列何者正確？　(A) X軸表示主軸方向的運動軸，機能碼M代表刀具機能　(B) Z軸表示較長方向的運動軸，機能碼G代表輔助機能　(C) X軸表示較短方向的運動軸，機能碼M代表主軸機能　(D) Z軸表示主軸方向的運動軸，機能碼G代表準備機能。	A-電腦輔助製造

＿＿＿ 13.	有關半導體製程之敘述，下列何者正確？　(A)矽晶棒成長法，將種晶加熱，再施以高壓由一模具口擠出　(B)乾式蝕刻較濕式蝕刻所得電路線條的精度較高　(C)積體電路的製作流程，先摻雜，再製作薄膜及微影，最後蝕刻　(D)為了保護晶片，須進行封裝，常用的封裝塑膠材料為電木（酚醛樹脂）。	A-新興製造技術

|  | 8.(B) 9.(A) 10.(B) 11.(D) 12.(D) 13.(B) |
| --- | --- |

1.  	碳化鎢刀具主要成份為碳、鎢及鈷。常見的碳化物刀具可分成三類，如下表1所示。

表1 碳化物刀具分類

| 分類 | 適用材料 | 刀柄顏色 |
| --- | --- | --- |
| P類 | 碳鋼及鑄鋼的切削 | 藍色 |
| M類 | 切削高強度鋼類，如不銹鋼、合金鋼等 | 黃色 |
| K類 | 切削鑄鐵及石材 | 紅色 |

2.  	(A)合金之熔點較其成份金屬為低。

(B)合金光澤可常保持不變，且不易氧化，因此其耐蝕性較其成份金屬為佳。

(C)合金之導電率及導熱率，常低於其成份金屬。

(D)合金之延展性較其成份金屬為差。

3.  	(C)半離心鑄造法適於對稱與實心鑄件之鑄造；對於實心鑄件，由於離心力的作用，鑄造完成後之雜質集中於鑄件中心，可用加工法去除。

(D)離心加壓鑄造法鑄造的鑄件不一定是對稱，也不一定為空心；採用此法乃是因鑄件尺寸太細小，形狀複雜，而無法以重力鑄造法成形。

4.  	(D)工件被珠擊的表面因微量塑性變形而產生壓縮應力。

5.  	氧乙炔銲火焰的種類有三種：

(1)	碳化焰（還原焰）：乙炔量大於氧氣量，適用於銲接蒙納合金、鎳合金、合金鋼、非鐵金屬。

(2)	中性焰（標準焰）：乙炔量等於氧氣量，適用於銲接碳鋼、常見金屬的銲接及切割。

(3)	氧化焰：乙炔量小於氧氣量，適用於銲接黃銅、青銅。

6.  	(B)使用交流電流。

7.  	國際標準組織(ISO)已頒布一萬多項產品與技術的標準，關於管理方面的標準有ISO9000（品質管理標準）、ISO14000（環境管理標準）及ISO22000（食品管理標準）等。

8.  	(A)工件材質延性及硬度適中，較易產生連續切屑。

(C)刀具之斜角及間隙角較大，切削阻力較小。

(D)刀鼻半徑較大、進給量較小及切削速度較快，工件表面粗糙度較良好。

9.  	(A)龍門鉋床廣泛使用於大型工件鉋削。

10. 	(B)滾齒機切製法切削正齒輪時，滾齒刀之軸方向需與齒輪之輪軸方向垂直。

11. 	(A)電積成形(Electroforming)又名電鑄，工作原理與電鍍相同，將導電之成形工件所用的模型接陰極，欲鍍之金屬原料接陽極，待積存之厚度達一定之要求時，將附著有工件的模型取出電解槽清洗，再將模型剝離或熔化。

(B)放電加工(Electrical Discharge Machining)時，電極未與工件接觸，不會殘留切削應力，可加工薄板或脆性材料。

(C)電化加工(Electrochemical Machining)之工件接陽極，工具接陰極，工件因電解作用而被蝕刻成形。

12. 	直角座標系統標稱

X軸：表示較長方向的運動軸。

Y軸：表示較短方向的運動軸。

Z軸：表示主軸方向的運動軸。

程式機能代碼

G：準備機能                F：進給機能

S：主軸轉速機能            T：刀具機能

M：輔助機能

13. 	(A)矽晶棒成長法係將矽及摻雜劑加熱超過矽的熔點(1415°C)，維持在1420°C左右，使其變成一鍋液體，再利用一小段種晶(單晶結構)去接觸液體表面後，會使接觸部位的液體冷卻，並隨種晶的單晶結構排列、凝固，同時以緩慢平穩的速度將形成中的矽晶棒拉高，最後達到所需的長度。

(C)積體電路的製作流程：晶體成長(晶圓尺寸切割(薄膜製作(微影(蝕刻(摻雜(連接(封裝(測試。

(D)為了保護晶片，須進行封裝，常用的封裝塑膠材料為環氧樹脂。

# Text boxes

106

年

四技二專

休息一下！看我一眼，茅塞頓開

析

解