統一入學測驗

機械群專業科目(二)－製圖實習

（本試題答案係依據統一入學測驗中心於106年5月8日公布之標準答案）

試題分析

一、命題焦點

製圖實習共計13題，「難易度」中間偏易，題型與去年相似，出題平均分布於8個章節，其中第5章正投影與第6章尺度標註與註解占3題最多，其次是第10章基本工作圖占2題。去年第5章正投影占4題最多。

二、配分比例表

| 製圖實習 | 題數 |
| --- | --- |
| 工程圖概述 | 1 |
| 製圖設備與用具 | 1 |
| 線條與字法 | 1 |
| 應用幾何 | 0 |
| 徒手畫 | 0 |
| 正投影 | 3 |
| 尺度標註與註解 | 3 |
| 剖面視圖 | 1 |
| 習用畫法 | 1 |
| 基本工作圖 | 2 |

試題內容

第三部分：製圖實習(第28至40題，每題2.5分，共32.5分)

＿＿＿ 28.	依據CNS的規定，對於需裝訂成冊之圖紙，若其圖框之水平邊×直立邊之尺度為385×277 mm，則該圖紙格式為下列何者？　(A) A1　(B) A2　(C) A3　(D) A4。	C-工程圖概述

＿＿＿ 29.	有關製圖設備與用具之敘述，下列何者不正確？　(A)丁字尺由尺身與尺頭組成，主要功能之一是繪製水平線　(B)分規之主要用途為繪製圓弧　(C)在製圖鉛筆的筆心軟硬等級中，4H級鉛筆的筆心比F級鉛筆的筆心硬　(D)量角器可用來測量角度或繪製角度。

C-製圖設備與用具

＿＿＿ 30.	依據CNS的規定，虛線應用於下列何種線線條之繪製？　(A)隱藏線　(B)割面線　(C)尺度線　(D)可見輪廓線。	C-線條與字法

＿＿＿ 31.	在工程製圖時，對於直徑尺度為50 mm的球體，下列標註何者正確？　(A) S(50　(B) SR50　(C) (50　(D) R50。	C-尺度標註與註解

＿＿＿ 32.	在工程製圖中，有關正投影之敘述，下列何者正確？　(A)正投影視圖是視點距物體於無窮遠處，投射線傾斜於投影面所得到之視圖　
(B)第一角投影法是將物體置於投影面後方，且依觀察者→投影面→物體之順序排列的一種正投影法　(C)應用正投影原理繪製的立體圖可分為等角圖、等斜圖和透視圖　(D)依照CNS規定，在同一張圖中，採用第三角法時，就不得同時採用第一角法，反之亦同。
	C-徒手畫、正投影

＿＿＿ 33.	已知一物體之第三角投影法的三視圖，如圖（一）所示，試問此物體共具有幾個面？　(A) 8　(B) 9　(C) 10　(D) 11。　　　　　　　　　C-正投影

|  | 28.(C) 29.(B) 30.(A) 31.(A) 32.(D) 33.(C) |
| --- | --- |

＿＿＿ 34.	已知一物體之第三角投影法的前視圖和俯視圖，如圖（二）所示，下列何者為正確之右側視圖？　　　                     C-正投影
(A) 　(B) 　
(C) 　(D) 。

＿＿＿ 35.	圖（三）所標示的11個尺度中，大小尺度與位置尺度各有幾個？　
(A) 9個大小尺度，2個位置尺度　(B) 8個大小尺度，3個位置尺度　
(C) 7個大小尺度，4個位置尺度　(D) 6個大小尺度，5個位置尺度。

C-尺度標註與註解

圖（三）

＿＿＿ 36.	有關尺度標註之敘述，下列何者正確？　(A)尺度標註之目的是決定物件的形狀與大小　(B)尺度界線是表示尺度的方向，尺度線是確定尺度的範圍　(C)視圖上之輪廓線與中心線不可作為尺度線使用　
(D)尺度線用粗實線繪製，繪製時必須與尺度界線垂直。

C-尺度標註與註解

|  | 34.(D) 35.(B) 36.(C) |
| --- | --- |

＿＿＿ 37.	有關繪製物體之剖視圖，下列何者正確？	C-剖面視圖
(A) 　(B) 　
(C) 　         (D) 。

＿＿＿ 38.	有關視圖之敘述，下列何者不正確？　(A)正投影視圖中，若只畫出欲表達之部分而省略其他部分的視圖，稱為局部視圖　(B)標註尺度時，半視圖省略的一半，可不必畫出省略端的尺度界線及尺度線的箭頭，但其尺度線的長度必須超過圓心　(C)對於具有奇數輪臂、肋、孔、耳等機件，於剖視圖上應依據轉正視圖原理畫成對稱　(D)為描述機件運動前後的相關位置時，應利用輔助投影原理，畫出輔助視圖。	    C-習用畫法

＿＿＿ 39.	下列敘述何者正確？　(A)在組合圖中，標準零件不需畫出，僅需將其名稱、規格、數量等填寫在零件表中即可　(B)位於標題欄上方的零件表，其件號的填寫順序是由上而下，由小到大依序編號　(C)組合圖是用來描述裝配完成的機器或結構的圖面，能明確的表示各零件間的關係位置　(D)組合圖的主要用途是要表現各零件的形狀和大小，而不是要表達各零件間的結合情形。	C-基本工作圖

＿＿＿ 40.	若孔之標稱尺度為35 mm，上限界尺度為35.007 mm，公差為0.025 mm，則下限界尺度為多少mm？　(A) 34.975　(B) 34.982　
(C) 35.000　(D) 35.032。	C-基本工作圖

|  | 37.(C) 38.(D) 39.(C) 40.(B) |
| --- | --- |

28. 	(C)A3圖紙為420×297 mm，圖框尺度為圖框之水平邊＝420－25－10＝385 mm、圖框之直立邊＝297－10－10＝277 mm。

29. 	(A)丁字尺由尺身與尺頭組成，主要功能之一是繪製水平線。

(B)分規之主要用途為移量長度或等分線段、圓弧的場合。

(C)在製圖鉛筆的筆心軟硬等級中，4H級鉛筆的筆心比F級鉛筆的筆心硬。

(D)量角器可用來測量角度或繪製角度。

30. 	(A)虛線表示物體目視看不到的部分，但必須表示出其形狀時，使用隱藏線繪製。採用中線等間隔的短劃線。

31.	(A)直徑尺度為50 mm的球體標註方式為S(50。

32.	(A)正投影視圖是視點距物體於無窮遠處，由觀察者的眼睛至物體上各點視線皆互相平行，投射線在投影面上所呈現的物體影像即為視圖。

(B)第一角投影法是將物體置於投影面後方，且依觀察者→物體→投影面之順序排列的一種正投影法。

(C)應用正投影原理繪製的立體圖常用可分為等角圖、二等角圖和不等角圖等三種立體正投影圖。

(D)依照CNS規定，在同一張圖中，採用第三角法時，就不得同時採用第一角法，反之亦同。

33. 	(C)3個水平面、4個正垂面、2個單斜面、1個複斜面，此物體共具有10個面。

34.

35.	(B) 8個大小尺度，3個位置尺度。

(1)幾何形體的大小所標註的尺度，稱為大小尺度。

(2)決定各部位各幾何形體間相互間相對位置的尺度，稱為位置尺度。

36. 	(A)尺度標註之目的是決定物件的大小。

(B)尺度界線是表示尺度之範圍，尺度線是確定長度尺度的大小及方向。

(C)視圖上之輪廓線與中心線不可作為尺度線使用。

(D)尺度線用細實線繪製，繪製時必須與尺度界線垂直。

37.	(A)切割面位置很明顯或在對稱中心線時，可省略其割面線。與視線平行的剖面視為不存在，不必作任何線條表示。

(B)與視線平行的剖面視為不存在，不必作任何線條表示。

(C)物體之剖視圖表示正確。

(D)切割面位置很明顯或在對稱中心線時，可省略其割面線。圓孔端面邊線必須畫出表示。

38. 	(A)正投影視圖中，若只畫出欲表達之部分而省略其他部分的視圖，稱為局部視圖。

(B)標註尺度時，半視圖省略的一半，可不必畫出省略端的尺度界線及尺度線的箭頭，但其尺度線的長度必須超過圓心。

(C)對於具有奇數輪臂、肋、孔、耳等機件，於剖視圖上應依據轉正視圖原理畫成對稱。

(D)為描述機件運動前後的相關位置時，該物體運動的停止位置，以假想線畫出機構模擬運動位置的範圍，其所得的視圖，稱為虛擬視圖。

39.	(A)在組合圖中，標準零件必須畫出，並將其名稱、規格、數量等填寫在零件表中。

(B)位於標題欄上方的零件表，其件號的填寫順序是由下而上，由小到大依序編號。

(C)組合圖是用來描述裝配完成的機器或結構的圖面，能明確的表示各零件間的關係位置。

(D)組合圖的主要用途是要表達各零件間的結合情形，而不是要表現各零件的尺度和大小。

40. 	公差為上限界尺度與下限界尺度之差。

公差＝上限界尺度－下限界尺度

0.025＝35.007－下限界尺度

下限界尺度＝35.007－0.025＝34.982 mm

# Text boxes

106

年

四技二專

圖（一）

圖（二）

休息一下！看我一眼，茅塞頓開

析

解