統一入學測驗

電機與電子群資電類專業科目(二)

（本試題答案係統一入學測驗中心106年5月8日公布之參考答案）

第一部分：數位邏輯

1.	在數位信號脈波的上升緣中，從振幅的10%到振幅的90%之時間，稱之為？　(A)脈波寬度　(B)脈波週期　(C)設定時間　(D)上升時間。
		概論

2.	將十六進位數字5A.C(16)轉換為四進位數字，下列何者正確？
(A)1011010.1100(4)　(B)1122.3(4)　(C)132.3(4)　(D)90.75(4)。	數字系統

3.	在圖(一)中，假設邏輯閘延遲時間為0。若將左邊三個位元組資料由LSB（最低有效位元）到MSB（最高有效位元）依序輸入至邏輯電路之後，其輸出Y的位元組結果為何（最左位元為MSB，最右位元為LSB）？

(A)01101001　(B)10010110　(C)01010101　(D)10101010。	基本邏輯閘

4.	以下四個組合邏輯電路，何者的真值表與其他三者不同？ 
(A)　(B)
(C)　(D)。	布林代數及第摩根定理

|  | 1.(D) 2.(B) 3.(B) 4.(A) |
| --- | --- |

5.	如圖(二)使用兩顆74138IC來實現布林函數F1(S3，S2，S1，S0)與F2(S3，S2，S1，S0)，下列何者正確？
(A)	F1(S3，S2，S1，S0)=((1，5，9，12)且F2(S3，S2，S1，S0)

=((0，7，8，15)

(B)	F1(S3，S2，S1，S0)=((0，7，8，15)且F2(S3，S2，S1，S0)

=((1，5，9，12)

(C)	F1(S3，S2，S1，S0)=((1，5，8，11)且F2(S3，S2，S1，S0)

=((0，7，8，14)

(D)	F1(S3，S2，S1，S0)=((2，3，4，6)且F2(S3，S2，S1，S0)

=((2，3，5，6)。

組合邏輯電路之設計及應用

6.	有一個邏輯電路可將頻率為256Hz的輸入方波信號除頻為1Hz，其結構主要為使用D型正反器的“非同步計數器”，其中每個D型正反器的傳遞延遲時間為10ns，從整體電路反應時間來看，此除頻電路正常操作的最高工作頻率為何？　(A)80MHz　(B)12.5MHz　(C)2.56MHz　(D)0.390625MHz。	循序邏輯電路之設計及應用

7.	如圖(三)電路圖中，若電路狀態的呈現以Q4Q3Q2Q1Q0表示，請問何種初始狀態下，電路經過7個時脈週期後

會呈現10001狀態？　(A)11011　(B)10101　(C)00000　(D)11111。
	循序邏輯電路之設計及應用

|  | 5.(A) 6.(B) 7.(A) |
| --- | --- |

8.	小明必須設計一個邏輯電路，目標是將時脈信號的頻率從10MHz(fin)除頻為2MHz(fout)。圖(四)所示為小明應用非同步計數器所設計的除頻器電路，其中，Q2為最高位元(MSB)，而Q0為最低位元(LSB)，但NAND閘的輸入信號A2A1A0與正反器輸出信號Q2Q1Q0有尚未完成的連接關係。假設所有正反器的PR=1，試問此電路中A2A1A0與Q2Q1Q0之連接關係式為何？	循序邏輯電路之設計及應用
(A)A2A1A0=Q1Q0
(B)A2A1A0=Q2
(C)A2A1A0=Q2Q0
(D)A2A1A0=Q2Q1。

9.	如圖(五)所示之計數器，其時脈CLOCK輸入頻率為60Hz的方波（準位'1'的時間占週期50%），請問QA的輸出信號頻率為何？在每個週期輸出信號中，準位'1'的時間所占之百分比又為何？
(A)	頻率為20Hz，準位為'1'的時間占一個週期的25%
(B)	頻率為15Hz，準位為'1'的時間占一個週期的50%
(C)	頻率為15Hz，準位為'1'的時間占一個週期的25%
(D)	頻率為30Hz，準位為'1'的時間占一個週期的66%。

循序邏輯電路之設計及應用

10.	如圖(六)所示，假設圖內兩個邏輯閘的延遲時間皆為Td，請問下列敘述何者正確？　(A)當A輸入一個由高準位轉為低準位的脈波，則Y會輸出一個寬度為Td的高準位脈波，而後維持低準位　(B)當A輸入一個由低準位轉為高準位的脈波，則Y輸出一個寬度為Td的高準位脈波，而後維持低準位　(C)當A輸入一個由高準位轉為低準位的脈波，則Y在延遲2個Td時間後，產生一個脈波上升正緣，並維持寬度為Td的高準位脈波，而後維持低準位　(D)當A輸入一個由低準位轉為高準位的脈波，則Y在延遲2個Td時間後，產生一個脈波上升正緣，並維持寬度為Td的高準位脈波，而後維持低準位。
		循序邏輯電路之設計及應用

|  | 8.(C) 9.(B) 10.(A) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

第二部分：數位邏輯實習

1.	針對儀器設備使用不當所引起的電器火災，應如何妥善處置？　
(A)切斷電源後，必須使用特種金屬化學乾粉撲滅　(B)切斷電源前，必須使用泡沫滅火器　(C)切斷電源前，可使用泡沫滅火器　(D)切斷電源後，才可使用水撲滅。	工場安全及衛生

2.	關於常用的實驗儀器特性與使用方法之敘述，下列何者錯誤？　(A)三用電表ACV檔所量測得到的電壓值為均方根值　(B)示波器可以提供任意頻率的時脈信號　(C)邏輯探測棒是用來測試數位電路中某一測試點的邏輯準位　(D)若函數波形產生器的信號峰值衰減鈕選擇– 40dB時，則輸出信號的振幅衰減為原有振幅的。	邏輯實驗儀器之使用

3.	在“只使用一顆邏輯IC”的條件下，下列何者可以實現兩個獨立的雙輸入互斥或閘？　(A)一顆內含6個反閘的7404　(B)一顆內含4個或閘的7432　(C)一顆內含4個反互斥或閘的74266　(D)一顆內含4個反或閘的7402。	基本邏輯閘實驗

4.	如圖(一)中的環狀計數器，一開始由RST信號重置計數器，重置之後RST維持低準位，接到B之D型正反器輸出皆為0。若X表示為7485的A輸入，同時X3為最

高位元，且A3與B3亦為最高位元，請問下列敘述何者正確？

(A)若X=9，經過五個時脈週期後，7485的輸入B=7

(B)若X=5，經過四個時脈週期後，7485的輸入B=7

(C)若X=9，經過四個時脈週期後，7485的輸入B=14

(D)若X=5，經過四個時脈週期後，7485的輸入B=14。
	循序邏輯電路應用實驗

5.	4位元的加法器IC 74LS83，其輸入接腳有“加數”與“被加數”外，還有“前級進位”位元；輸出接腳有“和”與“進位”位元，請問一顆74LS83全部的接腳數目為何？　(A)20　(B)18　(C)16　(D)14。
		加法器及減法器實驗

|  | 1.(D) 2.(B) 3.(C) 4.(D) 5.(C) |
| --- | --- |

6.	圖(二)所示為利用四位元並列加法器所設計的邏輯電路，其中，輸入信號為A4A3A2A1、X4X3X2X1和前級進位輸入C0，相加後產生的輸出信號為S4S3S2S1與進位輸出C1。試問當C0=1時，且輸入信號A4A3A2A1=0100和X4X3X2X1=0111，則進位輸出C1與輸出信號S4S3S2S1為何？
(A)C1=0且S4S3S2S1=1101
(B)C1=1且S4S3S2S1=1101
(C)C1=0且S4S3S2S1=1011
(D)C1=1且S4S3S2S1=1011。

加法器及減法器實驗

7.	圖(三)所示為利用74LS138解碼器所設計的一個邏輯電路，其中，輸入信號為CBA，C表示最高位元(MSB)，A則表示最低位元(LSB)；而以輸出信號Y0Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7來控制LED0…LED7之亮滅狀態，則下列敘述何者錯誤？

(A)74LS138為3對8的解碼器IC

(B)當此解碼器某個接腳輸出為低準位時，所對應的LED將為亮的狀態

(C)當CBA=000時，則輸出端僅LED0為亮的狀態

(D)當CBA=111時，則輸出端8個LED均為亮的狀態。
	組合邏輯電路應用實驗

8.	圖(四)所示為利用4對1多工器所設計的邏輯電路，其中，輸入信號為ABC，試求輸出布林函數F？

(A)+AC

(B)+BC

(C)++

(D)F=AB+AC+BC。組合邏輯電路應用實驗

9.	某邏輯電路的輸出布林函數：，若想只使用雙輸入的NOR閘來實現此函數F，則至少要用幾個雙輸入的NOR閘？　(A)6　(B)5　(C)4　(D)3。	組合邏輯實驗

|  | 6.(A) 7.(D) 8.(A) 9.(B) |
| --- | --- |

10.	如圖(五)所示，該電路為使用D型正反器與7447 IC設計之邏輯電路，接腳信號如圖所示，在CLR信號由0 轉換為1後，再將PR信號由0轉換為1，請問共陽七段顯示器顯示的數字變化過程為何？

(A)	1→2→4→8→1→2→4→8→…

(B)	0→1→2→4→8→0→1→2→4→8→…

(C)	2→4→6→8→2→4→6→8→…

(D)	1→2→3→4→5→6→7→1→2→3→…。

循序邏輯電路應用實驗

第三部分：電子學實習

1.	以下是一段關於判斷一顆PN二極體1N4001是否為良品之操作步驟的敘述：「首先，將一臺指針型三用電表切到歐姆檔，然後以此三用電表之測試棒A和測試棒B分別接到另一臺直流電壓表的正極和負極。若此直流電壓表之電壓指針顯示為正電壓，則表示測試棒A端為三用電表內電動勢之　①　極。接著，取一顆待測PN二極體，以三用電表之測試棒A接此PN二極體之　②　極，測試棒B接此PN二極體之　③　極，此時三用電表指針發生大幅順向偏轉；最後，以此三用電表之測試棒A接此PN二極體之　④　極，測試棒B接此PN二極體之　⑤　極，此時三用電表指針不偏轉。由以上操作結果，基本上我們可以判定此PN二極體為良品的可能性極高。」此段文字敘述中編號①到編號⑤依序應填入的文字為以下哪一組？　(A)負、陽、陰、陰、陽　(B)負、陰、陽、陽、陰　(C)正、陰、陽、陽、陰　(D)正、陽、陰、陰、陽。	二極體之特性及應用電路實驗

|  | 10.(A) |  | 1.(D) |
| --- | --- | --- | --- |

2.	已知一NPN型電晶體之三支接腳分別為接腳1、接腳2和接腳3，其中已知接腳1為基極(Base)，先以單手之手指捏住其中兩支接腳，且不讓三支接腳直接短路，最後將指針型三用電表切至歐姆檔之R×1k或R×100(黑棒：輸出正電壓)。下列判斷電晶體接腳的敘述何者正確？　(A)若同時捏住接腳1和接腳2，用黑棒接在接腳2，紅棒接在接腳3，指針發生順時針偏轉，可判斷接腳2為集極(Collector)，接腳3為射極(Emitter)　(B)若同時捏住接腳2和接腳3，用黑棒接在接腳3，紅棒接在接腳1，指針發生順時針偏轉，可判斷接腳2為集極(Collector)，接腳3為射極(Emitter)　(C)若同時捏住接腳1和接腳3，用黑棒接在接腳3，紅棒接在接腳2，指針發生逆時針偏轉，可判斷接腳2為集極(Collector)，接腳3為射極(Emitter)　(D)若同時捏住接腳1和接腳3，用黑棒接在接腳1，紅棒接在接腳3，指針發生逆時針偏轉，可判斷接腳2為集極(Collector)，接腳3為射極(Emitter)。
		雙極性接面電晶體之特性實驗

3.	如圖(一)所示之電晶體共射極(Common Emitter)組態的放大器電路中，於輸入端輸入一弦波電壓信號vi，以示波器觀察輸出信號vo，發現輸出信號之正半週波形嚴重失真，但輸出信號之負半週波形堪稱正常且不易目視出有失真的現象。關於導致此失真現象的因素，下列哪一項推測較為合理？　(A)RB之電阻值太小　(B)流進基極(Base)之偏壓電流IB太大　(C)電晶體之直流電流增益β值太小　(D)直流偏壓點之集極(Collector)對射極(Emitter)的電壓VCE太低。
		電晶體直流偏壓電路實驗

4.	在雙載子(BJT)電晶體單級放大器中，常見三種基本電路架構(共射極、共集極、共基極)。若定義功率增益為輸出功率對輸入功率之比值，以下哪一種電路架構之輸出電壓與輸入電壓相位差約180，且具有最大之功率增益？　(A)共基極放大器　(B)共集極放大器　(C)共射極放大器　(D)三種基本電路架構之功率增益大小與相位差均一樣。
		電晶體放大電路實驗

|  | 2.(A) 3.(C) 4.(C) |
| --- | --- |

5.	使用雙載子電晶體(BJT)設計之串級放大電路架構中，前後級之間信號傳遞有RC耦合、直接耦合、變壓器耦合等三種可能方式，下列敘述何者錯誤？　(A)RC耦合放大電路：各級間之耦合電容對直流信號有阻隔作用，各放大級間之直流偏壓不會互相影響　(B)RC耦合放大電路：各級間之耦合電容會影響低頻信號之電壓增益　(C)直接耦合放大電路：前一級輸出信號直接送至下一級輸入端，沒有耦合電容影響，電路元件值有誤差時偏壓點不易受影響，電路穩定度較好　(D)變壓器耦合放大電路：各級之間以變壓器作為連接，直流功率損失較小，較容易藉由調整變壓器匝數比來達成阻抗匹配。	串級放大電路實驗

6.	小華擬使用指針型三用電表來判別某一接面型場效電晶體(JFET)2SK30A之接腳。首先，他將三用電表切至歐姆檔區(R×10Ω)，在量測其接腳1和接腳2間之電阻值與接腳1和接腳3間之電阻值時，發現均呈現低電阻狀態。若小華將原有探棒對調之後再重覆前述量測步驟，卻發現均呈現高電阻狀態。小華即判斷接腳1與另外兩支接腳2與3之間為單向導通，則接腳1應為　(A)源極(Source)　(B)閘極(Gate)　(C)汲極(Drain)　(D)射極(Emitter)。	場效電晶體之特性實驗

7.	如圖(二)所示電路，我們擬以示波器之X-Y模式觀察PN二極體1N4001之特性。首先，將節點A和節點C間以信號產生器輸入適當的弦波電壓信號，後續示波器CH1與CH2探棒的接法，有以下幾種可能性：

甲、CH1之正端與負端分別接至節點A與B；CH2之正端與負端分別接至節點A與B。

乙、CH1之正端與負端分別接至節點A與B；CH2之正端與負端分別接至節點C與B。

丙、CH1之正端與負端分別接至節點C與B；CH2之正端與負端分別接至節點A與B。

丁、CH1之正端與負端分別接至節點A與B；CH2之正端與負端分別接至節點B與C。請問上述四項敘述中，合理或可行的敘述為哪幾項？

(A)甲、丁　(B)乙、丙　(C)甲、乙、丙　(D)甲、丙。

二極體之特性及應用電路實驗

|  | 5.(C) 6.(B) 7.(B) |
| --- | --- |

8.	如圖(三)所示，為使用運算放大器(OPA)之四個不同應用電路。假設運算放大器均為理想，則下列敘述何者錯誤？　(A)圖(i)中Vo1＝－Vi　(B)圖(ii)中Vo2＝2Vi　(C)圖(iii)中Vo3＝Vi　(D)圖(iv)中Vo4＝V1－V2。
		運算放大器應用電路實驗

圖(三)

9.	如圖(四)所示為結合三級RC相移與運算放大器(OPA)之振盪電路。若希望藉由調整電阻R、電容C與電阻RF之元件值來降低此振盪電路之輸出頻率，則下列元件值調整的組合，何者最有可能達成目標？　(A)R調大、RF調大　(B)C調小、RF調大　(C)C調小、RF調小　(D)R調小、RF調小。	基本振盪電路實驗

圖(四)

10.	關於金氧半場效電晶體(MOSFET)放大電路常見之三種基本架構，包含：共源極(Common Source)、共汲極(Common Drain)、共閘極(Common Gate)，則下列敘述何者正確？　(A)共源極放大電路中，輸入電壓信號經由閘極送入，輸出電壓信號經由汲極取出，且輸出與輸入電壓信號必定會同相位　(B)共閘極放大電路中，輸出與輸入電壓信號之相位接近，且具有較低之輸入阻抗　(C)共汲極放大電路中，具有低輸入阻抗，且電壓增益大於1　(D)共汲極放大電路中，具有高輸入阻抗與低輸出阻抗，可適用於阻抗匹配之應用，且輸出電壓信號與輸入電壓信號相位差約180。	場效電晶體放大器電路實驗

|  | 8.(D) 9.(A) 10.(B) |
| --- | --- |

第四部分：計算機概論

＿＿＿	1.	一般我們在手機上使用或者是下載的APP，所謂的APP所代表的意思是：　(A)Automation(自動化)　(B)Apple(蘋果公司)　
(C)Application(應用軟體)　(D)Apparatus(裝置)。電腦科技與現代生活

＿＿＿	2.	一般傳統硬碟的轉速高低與緩衝區(Buffer)大小是影響硬碟存取效能的重要因素，下列對於緩衝區的描述何者正確？　(A)緩衝區是用來減緩硬碟受到外力震盪的區域　(B)緩衝區是用來記錄硬碟中壞軌的區域　(C)緩衝區是用來存放常用資料的一個暫時性記憶體區域　(D)緩衝區是用來記錄開機磁區的記憶體區域。	電腦硬體介紹

＿＿＿	3.	一般在桌上型個人電腦主機板上面的主記憶體(Main Memory，MM)，大多是使用動態記憶體(DRAM)而不用靜態記憶體(SRAM)，這主要是因為：　(A)一般DRAM比SRAM還省電　(B)可以善用DRAM記憶體需要更新(Refresh)的特性　(C)DRAM晶片密度較大，所以相同單位面積的晶片內可以有比較大的記憶體儲存空間　(D)為了讓關機的時候資料可繼續保存在DRAM中。	電腦硬體介紹

＿＿＿	4.	一般我們在通訊設備或元件使用手冊上看到的TX/RX標示，通常這是表示什麼功能？　(A)TX/RX表示傳送與接收　(B)TX/RX表示速度高與低　(C)TX表示信號已經接到，RX表示警戒　(D)TX表示電源錯誤，RX表示信號錯誤。	電腦網路

＿＿＿	5.	在Windows作業系統中，開啟以htm為副檔名的HTML(HyperText Markup Language)程式，所看到的“資料格式”是一種：　
(A)點陣圖檔(Bitmap File)　(B)文字檔(Text File)　
(C)壓縮檔(Compressed File)　(D)加密檔(Encrypted File)。
		電腦軟體介紹

＿＿＿	6.	下列關於網際網路位址的表示方式之敘述，下列何者正確？　
(A)IPv4位址用6組4位元的數字來表示，這些數字彼此會用「.」隔開　(B)IPv6位址用4組6位元的數字來表示，這些數字彼此會用「：」隔開　(C)IPv6位址用6個8位元的數字來表示，這些數字彼此會用「：」隔開　(D)IPv4位址用4個8位元的數字來表示，這些數字彼此會用「.」隔開。	電腦網路

|  | 1.(C) 2.(C) 3.(C) 4.(A) 5.(B) 6.(D) |
| --- | --- |

＿＿＿	7.	下列關於開放式系統互連(Open System Interconnection，OSI)參考模型的描述，何者錯誤？　(A)該模型是由ISO組織制定，是一個用來規範不同電腦系統之間進行通訊的原則　(B)該模型中的傳輸層(Transport Layer)負責工作包含「決定封包傳送的最佳傳輸路徑」　
(C)該模型中的資料連結層(Data Link Layer)負責工作包含「錯誤偵測及更正」　(D)該模型中的實體層(Physical Layer)相對應的設備包含有中繼器(Repeater)、集線器(Hub)。	電腦網路

＿＿＿	8.	下列通訊網路相關的標準中，何者常被歸類為無線區域網路(WLAN)？　
(A)RS485　(B)RS232　(C)IEEE802.11　(D)IEEE802.3。	電腦網路

＿＿＿	9.	下列關於雲端運算以及服務的敘述，何者不適當？　(A)雲端運算是一種分散式運算技術的運用，由多部伺服器進行運算和分析　(B)Gmail是由Google公司提供的一種郵件服務，它會自動將網際網路中的郵件快速儲存到個人電腦中，以提供使用者離線(Off-line)瀏覽所有郵件內容　(C)雲端服務可以提供一些便利的服務，這些服務包含多人可以透過瀏覽器同時進行文書編輯工作　(D)使用智慧型手機在臉書上發佈多媒體訊息時，會使用到雲端服務。	電腦網路

＿＿＿	10.	下列關於資訊安全的敘述，何者正確？　(A)某網站網址(URL)若以https開頭，表示該網站主要以SET作為安全機制，會將使用者的資料加密　(B)FTP為一種電子安全交易的標準，可以提供網路線上刷卡交易時的保障　(C)六種創用CC授權條款中，都包含有姓名標示(Attribution)要素　(D)一般文字檔(*.txt)容易感染電腦蠕蟲(Worm)。
		資訊安全與倫理

|  | 7.(B) 8.(C) 9.(B) 10.(C) |
| --- | --- |

第一部分：數位邏輯

1.	上升時間(tr)：由脈波振幅的10%處，上升至脈波振幅的90%處所需的時間。

下降時間(tf)：由脈波振幅的90%處，下降至脈波振幅的10%處所需的時間。

脈波寬度(tw)：在脈波前緣振幅的50%處至後緣振幅的50%處的時間差。

2.	5A.C(16)=01 01 10 10.11 00(2)=1122.3(4)。

3.

| 信號源 |  | 互斥反或閘輸入 | 輸出 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |  |  | A |  | C | Y |
| LSB | 0 | 0 | 0 |  | LSB | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | 0 | 1 | 0 | ( |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 |
|  | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MSB | 1 | 1 | 1 |  | MSB | 1 | 0 | 1 | 1 |

另解：。

4.	(A)。

(B)。

(C)。

(D)。

5.	當S3=0時，上方74138致能，Y0 Y7可依S2S1S0進行解碼；

下方74138禁能，Y0 Y7均為輸出“H”。

當S3=1時，上方74138禁能，Y0 Y7均為輸出“H”；

下方74138致能，Y0 Y7可依S2S1S0進行解碼。

=。

=。

6.	∵256=28

∴最少需取用8個正反器 ( 電路最小總延遲時間Tmin=8(10ns=80ns，

因此電路最大工作頻率fmax=MHz。

7.	(1)	電路中右邊三個D型正反器構成獨立的強生計數器，計數模數=2(3=6，因此Q2Q1Q0之輸出真值表如右：
由題意輸出Q4Q3Q2Q1Q0=10001時（後三位為001=Q2Q1Q0），則往前回推7個CLK之初始狀態Q2Q1Q0=011。

(2)	至於電路中左邊二個D型正反器之輸出Q4及Q3均與相關（即→Q4，Q4→Q3），電路僅需2個CLK的作用即可將的狀態傳遞給Q4及Q3，至於2個CLK之前的Q4及Q3值可為任意狀態。（即此電路之初始狀態可為00011或01011或10011或11011）

8.	∵
∴須設計為除5非同步計數器(需使計數器歸0。

∴	，即當Q2Q1Q0=101，而A2A1A0=111時，使NAND閘輸出0，將計數器歸0。

9.	如圖為強生計數器，計數模數為2(2=4，其輸出
時序波形如右：

(1)	QA及QB之輸出頻率均為Hz。

(2)	QA及QB輸出波形中，準位‘1’的時間均占一個週期的50%。

10.

A輸入由0→1時，輸出Y沒有反應。而當A輸入由1→0時，輸出Y會在延遲Td時間後準位變為1，再維持Td時間後回到準位0。

第二部分：數位邏輯實習

1.	確認電源切斷後，可視為甲類火災，可以使用水撲滅。

2.	示波器之主要功能為量測信號之波形、振幅、頻率、週期等參數，且大多數示波器僅提供一組5V，1 kHz固定電壓及頻率的方波測試信號源，並無法提供任意頻率的時脈信號。

3.

∴	要實現2個獨立的雙輸入互斥或閘可用一顆內含4個反互斥或閘的74266IC來完成。

4.	A=X=9之電路分析：

|  | 現態 | 次態 |
| --- | --- | --- |
| CLK | B0 | B1 | B2 | B3 | B | A | FA>B | B0 | B1 | B2 | B3 |
| 初始 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

A=X=5之電路分析：

|  | 現態 | 次態 |
| --- | --- | --- |
| CLK | B0 | B1 | B2 | B3 | B | A | FA>B | B0 | B1 | B2 | B3 |
| 初始 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

5.	。

6.	∵C0=1，∴四個互斥或閘當成反閘使用
，

又，，，
故C1=0，S4S3S2S1=1101。

7.	74LS138真值表如下：

故當CBA=111時，只有Y7輸出為0，所以僅LED7為亮的狀態。

8.	電路真值表如下：
      　　∴。

9.	。

10.	4個D型正反器構成4位元之環形計數器，其輸出狀態依序為

∴七段顯示器之顯示數字依序為 。

第三部分：電子學實習

1.	(1)	測試棒A使直流電壓表顯示正電壓，表示為三用電表內電動勢的①正極。

(2)	測試棒A接二極體的②陽極，測試棒B接二極體③陰極，形成順向偏壓，此時三用電表指針大幅偏轉。

(3)	測試棒A接二極體的④陰極，測試棒B接二極體⑤陽極，形成逆向偏壓，此時三用電表指針不會偏轉。

2.	當手指捏住腳①及腳②，且黑棒接腳②，紅棒接腳③，此時NPN電晶體會產生IC電流，三用電表指針會順時針偏轉。

3.	此為CE放大器，當輸出信號vo正半週失真，表示此電路之工作點偏向截止點，即VCE過大，當電晶體β值太小，使得IC太小，導致VCE過大。

（∵　VCC＝ICRC＋VCE）

↓	↑

4.	共射極放大器輸出電壓輸入電壓反相180，且具有最大功率增益。

5.	直接耦合放大器電路元件值有誤差時，電路的直流偏壓點容易受影響。

6.	2SK30A是一個N通道J-FET腳①與腳②，腳①與腳③均呈現PN二極體順向導通，逆向截止的特性，故腳①為閘極。

7.	示波器CH1與CH2的負端必須接在一起，避免CH1與CH2正負端相互短路，故乙、丙接法正確。

8.	(D)為減法器，Vo4＝V2－V1。

9.	此為RC相移振盪器，其振盪頻率f＝，

電壓增益AV＝－＝－29∠0°。

f↓(R↑或C↑，AV必須維持－29∠0°，故R↑→RF↑。

10.	(A)	共源極放大電路，輸出與輸入信號反相180。

(C)	共汲極放大電路，輸入阻抗高，電壓增益小於1。

(D)	共汲極放大電路，輸出與輸入信號同相。

第四部分：計算機概論

1.	APP是英文Application的簡稱。

2.	硬碟緩衝區可用來暫放資料，可提高硬碟存取效能。

3.	SRAM具有較快的速度及較低的功率消耗，但是對相同的晶片面積而言，它的密度較低且每一位元的價格較高，較不適合做為主記憶體。

4.	一般來說，TX代表傳送，RX代表接收。

5.	HTML是以標籤(tag)組成，透過瀏覽器轉譯標籤呈現內容與格式，屬於文字檔格式。

6.	IPv4位址用32位元組成，包含4個8位元的數字，每個數字範圍從0至255，數字間用「.」隔開；IPv6位址用128位元組成，數字間用「:」隔開。

7.	該模型中的傳輸層(Transport Layer)負責工作包含「確保資料能夠正確到達接收端」，網路層負責工作為「決定封包傳送的最佳傳輸路徑」。

8.	(A)(B)RS 485與RS 232為序列通訊界面。

(D)IEEE802.3是在雙工模式提供流量控管機制。

9.	Gmail服務僅限於線上，若要使用離線功能，則需用Gmail離線版。

10.	(A) https開頭僅能確認該網站採用SSL加密機制。

(B)	FTP是檔案傳輸標準，SET才是電子安全交易的標準，可以提供網路線上刷卡交易時的保障。

(D)	一般來說執行檔(*.exe)較容易感染病毒或電腦蠕蟲。

# Text boxes

106

年

四技二專

圖(一)

圖(二)

休息一下！看我一眼，茅塞頓開

析

解