統一入學測驗

電機與電子群專業科目(一)

（本試題答案係依據統一入學測驗中心於106年5月8日公布之標準答案）

電機類、資電類專業科目(一)─電子學：

1.	如圖(一)所示之v1(t)為週期性電壓波形，若Vp＝10V，T1＝3s，T2＝2s，則其工作週期為何？　(A)30%　(B)40%　(C)60%　(D)80%。	概論

| 圖(一) | 圖(二) | 圖(三) |
| --- | --- | --- |

2.	如圖(二)所示之理想稽納二極體電路，若Z1、Z2之崩潰電壓分別為2V及3V，VS＝6V，RS＝200Ω，RL＝300Ω，則電流IZ為何？　(A)5mA　(B)8mA　(C)10mA　(D)15mA。	二極體

3.	如圖(三)所示之理想二極體電路，AC電源接於110V交流市電，則二極體D4所承受之最大逆向電壓約為多少？　(A)48V　(B)34V　(C)24V　(D)17V。	二極體之應用電路

|  | 1.(C) 2.(A) 3.(D) |
| --- | --- |

4.	如圖(四)所示之理想二極體電路，vin＝10sin(ωt)V，E＝3V，R＝3kΩ，試觀察vout一週期之波形為何？	二極體之應用電路

(A)　(B)(C)　(D)

5.	如圖(五)所示之理想二極體電路，vin為高低位準的寬度各占50%之波形，其高位準6V，低位準－1V，則vout之有效值為何？　(A)6.7V　(B)8.5V　(C)9.2V　(D)10.4V。	二極體之應用電路

| 圖(四) | 圖(五) | 圖(六) |
| --- | --- | --- |

6.	關於BJT電晶體之B、C、E三極摻雜濃度之敘述，下列何者正確？　(A)B極濃度最高　(B)C極、E極濃度相同且較B極高　(C)C極濃度最高　(D)E極濃度最高。	雙極性接面電晶體

7.	如圖(六)所示之電路，電晶體的β＝100，VBB＝6V，VCC＝12V，RB＝100kΩ，RC＝1kΩ，VBE＝0.7V，則VCE約為何？　(A)5.3V　(B)6.0V　(C)6.7V　(D)7.4V。	電晶體直流偏壓電路

8.	關於BJT電晶體放大電路在正常工作時之特性，下列敘述何者正確？　(A)集極回授式偏壓電路不會發生飽和　(B)射極回授式偏壓電路之工作點較不穩定　(C)固定式偏壓電路可得穩定之工作點　(D)射極隨耦器之電流增益低於1。	電晶體直流偏壓電路

|  | 4.(B) 5.(C) 6.(D) 7.(C) 8.(A) |
| --- | --- |

9.	如圖(七)所示之電路，電晶體的β＝99，VBE＝0.7V，若VCC＝12V，RC＝1.2kΩ，VCE＝6V，則RB應為何？　(A)68kΩ　(B)82kΩ　(C)94kΩ　(D)106kΩ。	電晶體直流偏壓電路

| 圖(七) | 圖(八) | 圖(九) |
| --- | --- | --- |

10.	關於共基極(CB)、共射極(CE)、共集極(CC)電晶體放大器三者之比較，下列何者正確？　(A)只有CC放大器之輸入電壓與輸出電壓同相位，其餘二者之輸入電壓與輸出電壓為反相　(B)只有CE放大器同時具有電壓與電流放大作用，且CE放大器之功率增益的絕對值為三者中最大　(C)只有CB放大器不具電流放大作用，且CB放大器之輸出阻抗及電壓增益的絕對值為三者中最小　(D)只有CC放大器不具電壓放大作用，且CC放大器之輸入阻抗及電流增益的絕對值為三者中最小。	電晶體放大電路

11.	如圖(八)所示之電晶體放大電路，若電晶體之β＝99，VBE＝0.7V，熱電壓(thermal voltage)VT＝26mV，C為耦合電容或旁路電容。欲設計其電壓增益|Vo/Vi|(150，則RC約為多少？　(A)2kΩ　(B)3kΩ　(C)4kΩ　(D)6kΩ。	電晶體放大電路

12.	如圖(九)所示之電晶體放大電路，C為耦合電容，在正常工作下，其β＝99，射極交流電阻re＝50Ω，則此電路之電壓增益Vo/VS約為何？　(A)59.4　(B)36.8　(C)13.1　(D)3.3。	電晶體放大電路

13.	在串接式多級放大器電路中，下列何者不屬於級與級間的耦合電路？　(A)直接耦合電路　(B)變壓器耦合電路　(C)電阻電容耦合電路　(D)電晶體耦合電路。	串級放大電路

14.	有一放大器的截止頻率為100Hz和20kHz，當輸入訊號為中頻段2kHz弦波時之輸出功率為120W。若僅改變輸入訊號頻率至20kHz，則此時之輸出功率約為多少？　(A)30W　(B)60W　(C)84.85W　(D)120W。	串級放大電路

|  | 9.(D) 10.(B) 11.(B) 12.(C) 13.(D) 14.(B) |
| --- | --- |

15.	關於FET與BJT電晶體的比較，下列何者錯誤？　(A)FET的輸入阻抗較BJT高　(B)FET的增益與頻寬的乘積較BJT大　(C)FET的熱穩定性較BJT好　(D)MOSFET比BJT較適合應用於超大型積體電路中。	場效電晶體

16.	如圖(十)所示電路，其中Q1與Q2的臨界電壓(threshold voltage)分別為1V與－1V。當Vi＝0V時，Q1、Q2的工作狀態為何？　(A)Q1與Q2皆工作在歐姆區　(B)Q1與Q2皆工作在截止區　(C)Q1工作在截止區、Q2工作在歐姆區　(D)Q1工作在歐姆區、Q2工作在截止區。
	場效電晶體

| 圖(十) | 圖(十一) | 圖(十二) | 圖(十三) |
| --- | --- | --- | --- |

17.	如圖(十一)所示電路，若MOSFET的臨界電壓(threshold voltage)VT＝2V，且其參數K＝1mA/V2。欲設計使其工作在VDS＝4V，則RD的值應為何？　(A)2kΩ　(B)4kΩ　(C)6kΩ　(D)8kΩ。	場效電晶體

18.	如圖(十二)所示之FET小信號模型電路，其中放大因數(＝gmrd，則由輸出端vo看入的輸出阻抗Zo為何？　(A)RD＋rd＋(1+()RS　(B)RD//rd//(1+()RS　(C)RD＋[rd//(1+()RS]　(D)RD//[rd＋(1+()RS]。
	場效電晶體放大電路

19.	如圖(十三)所示電路，JFET工作於飽和區，其轉移電導gm＝0.5mA/V，rd忽略不計，則其電流增益Io/Ii約為何？　(A)60　(B)81.7　(C)166.6　(D)250。	場效電晶體放大電路

|  | 15.(B) 16.(C) 17.(A) 18.(D) 19.(A) |
| --- | --- |

20.	如圖(十四)所示之運算放大器電路，假設R1＝R2＝Rg＝Rf＝10kΩ，且輸入電壓V1＝6V，V2＝8V，求其正常工作於未飽和時的輸出電壓Vo為多少？　(A)14V　(B)8V　(C)2V　(D)－6V。	運算放大器

21.	如圖(十五)所示電路，正常工作下輸出電壓波形為三角波時，則其輸入電壓波形為下列何者？　(A)方波　(B)正弦波　(C)三角波　(D)鋸齒波。	運算放大器

| 圖(十四) | 圖(十五) | 圖(十六) |
| --- | --- | --- |

22.	如圖(十六)所示之電路，其OPA之正負飽和電壓為±12V，若Vi＝－5V，Vr＝1V，R1＝5kΩ，R2＝2kΩ，求輸出電壓Vo為多少？　(A)＋12V　(B)＋4V　(C)－4V　(D)－12V。	運算放大器

23.	關於弦波振盪器之敘述，下列何者錯誤？　(A)RC相移振盪器是屬於低頻弦波振盪器　(B)音頻振盪器一般使用考畢子振盪器(Colpitts　oscillator)　(C)石英晶體振盪是應用晶體本身具有壓電效應而產生振盪　(D)振盪器電路是不需外加輸入信號，只要應用其直流電源即可轉換為特定頻率之弦波輸出。	基本振盪電路

24.	如圖(十七)所示之振盪電路，於正常工作下，輸出電壓Vo之頻率約為何？　(A)100Hz　(B)398Hz　(C)796Hz　(D)100kHz。
	基本振盪電路

| 圖(十七) | 圖(十八) |
| --- | --- |

25.	如圖(十八)所示為555IC所組成之方波產生電路，則下列何種R1和R2的關係可以得到最接近工作週期50%的方波信號？　(A)R1>>R2　(B)R1＝2R2　(C)R2＝2R1　(D)R2>>R1。	基本振盪電路

|  | 20.(C) 21.(A) 22.(A) 23.(B) 24.(C) 25.(D) |
| --- | --- |

電機類、資電類專業科目(一)─基本電學：

1.	下列何者為電能的單位？　(A)毫安小時(mAh)　(B)焦耳(J)　(C)瓦特(W)　(D)馬力(hp)。	電學概論

2.	距離為1公尺之兩帶電體，其間存在一個24N的靜電力，若將此兩帶電體拉遠至2公尺，其間存在之靜電力為何？　(A)6N　(B)12N　(C)48N　(D)96N。	電學概論

3.	有一0.15A的電流流過一色碼電阻，跨在此色碼電阻兩端的電壓為1.5V，則此電阻由左至右之色碼可能為何？　(A)紫藍黑金　(B)紫藍棕金　(C)棕黑棕銀　(D)棕黑黑銀。	電阻

4.	有額定分別為110V/100W及110V/50W之兩個電熱器，串聯接於110V電源上，則下列敘述何者正確？
(A)110V/100W電熱器的消耗功率比110V/50W電熱器大
(B)110V/100W電熱器的消耗功率比110V/50W電熱器小
(C)110V/100W和110V/50W電熱器消耗功率一樣大
(D)110V/100W或110V/50W電熱器會超過額定功率。	電阻

5.	如圖(一)所示，若E＝120V，則開關S在開啟與閉合不同狀態下之I分別為何？
(A)5A，20A
(B)5A，25A
(C)6A，20A
(D)6A，25A。	串並聯電路

6.	如圖(二)所示，三個電流大小之比例為I1：I2：I3＝
(A)1：2：3
(B)3：2：1
(C)1：1：1
(D)6：3：2。	串並聯電路

|  | 1.(B) 2.(A) 3.(D) 4.(B) 5.(C) 6.(D) |
| --- | --- |

7.	如圖(三)所示，其中圖B為圖A之等效電路，則Eth及Rth分別為何？
(A)Eth＝120V，Rth＝12Ω
(B)Eth＝90V，Rth＝12Ω
(C)Eth＝20V，Rth＝2Ω
(D)Eth＝10V，Rth＝2Ω。	直流網路分析

8.	如圖(四)所示，Va為何？
(A)8V
(B)10V
(C)12V
(D)16V。	直流網路分析

9.	如圖(五)所示，RL可得之最大功率為何？
(A)12W
(B)9W
(C)6W
(D)3W。	直流網路分析

10.	有一電容器接於一直流電壓，其儲存的電荷量為3000μC，能量為150mJ，則此電容器的電容值為多少？　(A)10μF　(B)30μF　(C)40μF
(D)60μF。	電容與靜電

11.	空氣中有一半徑為1.5公尺的金屬球體，帶有0.04μC的電量，造成球體外某處電位為144V，則該處距離球心為多少公尺？　(A)0.9　(B)1.7　(C)2.5　(D)3.4。	電容與靜電

12.	如圖(六)所示，各電感之間無互感存在，則a、b兩端之總電感值為多少？　
(A)15mH
(B)11mH
(C)8mH
(D)4.5mH。	電感與電磁

|  | 7.(C) 8.(A) 9.(D) 10.(B) 11.(C) 12.(B) |
| --- | --- |

13.	A、B兩個線圈緊鄰放置，A線圈有200匝，B線圈有300匝，若線圈A在1秒內電流增加5A，使得交鏈至線圈B的磁通由0.2Wb增加至0.3Wb，則線圈A、B之間的互感為多少？　(A)6H　(B)5H　(C)4H　(D)2H。	電感與電磁

14.	如圖(七)所示，開關S閉合時的充電時間常數及開關S啟斷後的放電時間常數，分別為多少秒？
(A)0.25及0.4
(B)0.4及0.2
(C)0.4及0.25
(D)0.2及0.4。	直流暫態

15.	如圖(八)所示，若開關S閉合時t＝0，則t＞0的電流i(t)為何？
(A)i(t)＝50(1－e－50t)A
(B)i(t)＝50(1－e－t/50)A
(C)i(t)＝5(1－e－50t)A
(D)i(t)＝5e－50tA。	直流暫態

16.	有一交流電壓為v(t)＝220sin(377t－45)V，試求在t＝秒時之瞬間電壓值約為多少伏特？　(A)220　(B)200　(C)150　(D)110。
	交流電

17.	有兩個交流電壓分別為v1(t)＝30cos(377t－45)V和
v2(t)＝30cos(377t－135)V，則v1(t)＋v2(t)為何？
(A)60cos(377t－175)V　(B)60sin(377t＋90)V
(C)60cos(377t＋45)V　(D)60sin(377t)V。	交流電

|  | 13.(A) 14.(D) 15.(C) 16.(A) 17.(D) |
| --- | --- |

18.	將交流電壓源200sin(100t)V連接至RL串聯電路，若流經電阻的電流有效值為10A，而且電阻R與電感L上的電壓有效值相同，則電感L值為何？　(A)15.9mH　(B)100mH　(C)200mH　(D)314mH。
	基本交流電路

19.	如圖(九)所示之串聯電路，若阻抗＝5∠53.1Ω，＝6＋j8Ω，
當加上＝150∠0V之電壓時，則為何？
(sin53.1＝0.8，cos53.1＝0.6)
(A)100∠0V
(B)100∠53.1V
(C)50∠0V
(D)50∠53.1V。	基本交流電路

20.	有一交流電源供給RLC並聯電路，若R＝10Ω，XL＝5Ω，XC＝10Ω，則電源電流與電源電壓的相位關係為何？　(A)電流相位落後電壓相位　(B)電流相位超前電壓相位　(C)電流與電壓同相位　(D)無法判斷。	基本交流電路

21.	由電阻RP＝10Ω及電抗XP＝10Ω並聯組成之RC電路，將其轉換成電阻RS與電抗XS串聯之等效電路，則其值分別為何？
(A)RS＝20Ω，XS＝20Ω　(B)RS＝10Ω，XS＝10Ω
(C)RS＝5Ω，XS＝5Ω　(D)RS＝0.1Ω，XS＝0.1Ω。	基本交流電路

22.	如圖(十)所示，負載兩端的電壓＝5＋j2V，流經此負載的電流＝3＋j4A，則此電路消耗之複數功率為何？
(A)7－j14VA
(B)23＋j26VA
(C)7＋j26VA
(D)23－j14VA。	交流電功率

|  | 18.(B) 19.(A) 20.(A) 21.(C) 22.(D) |
| --- | --- |

23.	在RLC串聯電路中，當接上頻率1kHz的弦波電壓源時，電路中R＝20Ω，XL＝4Ω，XC＝16Ω；若調整電源的頻率使得線路電流最大，則此時的電源頻率為何？　(A)250Hz　(B)500Hz　(C)2kHz　(D)4kHz。	諧振電路

24.	有效值100V之交流弦波電源，若調整其電源頻率使流入某一RLC並聯電路的總電流為最小，其中R＝50Ω，L＝40mH，C＝100μF，則下列敘述何者正確？　(A)電源頻率為80kHz　(B)流經電感之電流為2A　(C)流經電容之電流為1A　(D)總消耗功率為200W。	諧振電路

25.	有一三相平衡電源供應Y接三相平衡負載，電源相序為ABC，若電源側線電壓＝220∠30V，線電流＝5∠－30A，則此電路的功率因數角為何？　(A)0　(B)30　(C)60　(D)90。	交流電源

|  | 23.(C) 24.(D) 25.(B) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

電機類、資電類專業科目(一)─電子學：

1.	工作週期＝×100%＝×100%＝60%

2.	VRL＝VS×＝6V×＝3.6V＞VZ2，所以Z2會崩潰。

IRS＝＝＝15mA　　IRL＝＝＝10mA

IZ＝IRS－IRL＝15mA－10mA＝5mA

3.	＝　(　V1＝12V（有效值）

D4的最大逆向電壓＝＝×12V≒17V

4.	串聯截波器

①	vi－3＞0　(　D ON　(　vo＝vi－3

②	vi－3 ( 0　(　D OFF　(　vo＝0

5.	串聯截波器

vi＋6＞0　(　D ON　(　vo＝vi＋6

即vo由5V～12V　　vo(rms)＝≒9.2V

7.	IB＝＝＝53μA　　IC＝βIB＝100×53μA＝5.3mA

VCE＝VCC－ICRC＝12V－5.3mA×1kΩ＝6.7V

9.	VCC＝(1＋β)IB×RC＋VCE　(　IB＝＝＝＝50μA

VCE＝IBRB＋VBE　(　RB＝＝＝106kΩ

10.	(A)只有CE放大器輸入與輸出電壓反相；(C)CB放大器輸出阻抗與電壓增益最大；(D)CC放大器輸入阻抗與電流增益最大。

11.	IB＝＝＝＝13μA

IE＝(1＋β)IB＝100×＝1.3mA　　re＝＝＝20Ω

AV＝＝150≒　(　RC＝150×20Ω＝3kΩ

12.	Zi＝RE//re＝10kΩ//50Ω≒50Ω　　α＝＝＝0.99　　AVS＝＝

＝×α×＝×0.99×≒13.2

14.	2kHz時Pl＝120W，20kHz時P2＝？

10 log＝－3dB　　log＝－0.3

log＝－0.3010　　∴　P2＝60W

15.	FET的增益與頻寬的乘積較BJT小。

16.	Q1為P增強型MOSFET，Q2為N增強型MOSFET

∵　Q1之VGS＝0V　(　無感應通道

(　Io＝0　(　截止區。

又Q2之VGS＝－5V，VGS＜VT

(　有感應通道，－5V＜－1V　(　有Io

(　∴　VD＝VS＝5V　(　VDS＝0V

∴　VDS＞VGS－VT，0＞－5－(－1)

0＞－4V　(　Q2在歐姆區。

17.	∵　IG＝0　　∴　VGS＝VDS＝4V

ID＝K(VGS－VT)2＝1mA/V2(4V－2V)2＝4mA

VDD＝IDRD＋VDS　(　12V＝4mA×RD＋4V

∴　RD＝2kΩ

18.	求Zo時，須先將vi＝0

(　∴　vgs＋io'RS＝0　　∵　io'＝

vo'＝－vgs＋(io'－gmvgs)rd＝－vgs＋io'rd－gmvgs．rd＝－vgs(1＋＋gm．rd)

Ro'＝＝RS＋rd＋gm．rdRS＝rd＋(1＋gm．rd)RS＝rd＋(1＋μ)RS

∴　Zo＝RD//Ro'＝RD//[rd＋(1＋μ)RS]

19.	Zi＝RG＝600kΩ

CD：AV＝＝＝0.6

Ai＝＝＝＝0.6×＝60

20.	減法器Vo＝(V2－V1)＝(8V－6V)×＝2V

21.	此電路為OPA積分器，方波經積分後為三角波。

22.	∵

∴　V＋＞V－　(　Vo＝＋Vsat＝＋12V

23.	音頻振盪器一般使用RC振盪器；高頻振盪器一般使用LC振盪器。

24.	f＝＝≒796Hz

25.	tH＝0.693(R1＋R2)C1；tL＝0.693R2C1；若工作週期＝50%　(　tH＝tL

∴　0.693(R1＋R2)C1＝0.693R2C1，工作週期＝，

即R2  R1，工作週期≒50%。

電機類、資電類專業科目(一)─基本電學：

2.	F＝K×　(F((　(＝6N。

3.	R＝＝＝10Ω（棕黑黑銀）。

4.	(1)	相同電壓下的電熱器，功率愈小其電阻愈大。

(2)	串聯電路其電流相同，因此電阻愈大消耗的功率愈大。

5.	(1)	開關S打開：Ｉ＝＝6A。

(2)	開關S閉合：（惠斯登電橋）I＝＝20A。

6.	I1：I2：I3＝：：＝6：3：2。

7.	Eth＝10×(3//6)＝20V，Rth＝(3//6)＝2Ω。

8.	Va＝＝8V。

9.	Eth＝6V，Rth＝3Ω，PL(max)＝()2×3＝3W。

10.	W＝×　(150mJ＝0.5×　(C＝30μF。

11.	V＝K×　(144＝9×109× ( R＝2.5m。

12.	Lab＝(6mH//6mH//6mH)＋9mH＝11mH。

13.	MAB＝＝＝6H。

14.	τ充電＝RC＝40kΩ×5μF＝0.2s；τ放電＝RC＝80kΩ×5μF＝0.4s。

15.	i(t)＝×(1－)＝×(1－)＝5(1－)A。

16.	＝220×sin(377×－45)

＝220sin(120π×－45)＝220V。

17.	v1(t)＝30sin(377t＋45)V；v2(t)＝30sin(377t－45)V

v1(t)＋v2(t)＝60sin(377t)V。

18.	Z＝＝10Ω＝R＋jXL，且R＝jXL；XL＝10Ω＝100×L

(L＝0.1H＝100mH。

19.	V2＝×10∠53＝100∠0。

20.	∵IL＞IC　(電感性負載。

21.	10//±j10＝5±j5。

22.	S＝V×I*＝(5＋j2)×(3－j4)＝23－j14(VA)。

23.	fO＝f×＝1000×＝2000Hz＝2kHz。

24.	並聯諧振P＝＝＝200W。

# Text boxes

年

106

四技二專

圖(一)

圖(二)

圖A　　　　　　圖B

圖(三)

圖(四)

圖(五)

圖(六)

圖(七)

圖(八)

圖(九)

圖(十)

解

析

休息一下！看我一眼，茅塞頓開