統一入學測驗

機械群專業科目(一)

（本試題答案係統一入學測驗中心107年5月8日公布之答案）

機件原理

試題分析

一、命題焦點

【機件原理】

本年度題目在16章中皆有出題，在第2、9、10及11章出2題，其餘各章皆只出1題，整體出題比例還算正常。

今年題目中，觀念題有11題，計算題有9題。計算題如第8、9、11、14題稍有變化，第9題鏈輪傳動功率是統測以來第一次命題，第14題若沒有注意輪系的定義，很容易做錯，整體而言，難度算中等。

此次機件原理想拿高分不會太難，平時只要多練習歷屆試題，再鑽研一些沒考過的練習題，如此在考試時，應可輕鬆應對。

二、配分比例表

| A-機件原理（章名） | 題數 |
| --- | --- |
| 概述 | 1 |
| 螺旋 | 2 |
| 螺旋連接件 | 1 |
| 鍵與銷 | 1 |
| 彈簧 | 1 |
| 軸承及連接裝置 | 1 |
| 帶輪 | 1 |
| 鏈輪 | 1 |
| 摩擦輪 | 2 |
| 齒輪 | 2 |
| 輪系 | 2 |
| 制動器 | 1 |
| 凸輪 | 1 |
| 連桿機構 | 1 |
| 起重滑車 | 1 |
| 間歇運動機構 | 1 |
| 合 計 | 20 |

選擇題：(共20題，每題2.5分，共50分)

＿＿＿	1.	有關運動對之敘述，下列何者不正確？
(A)不藉由外力作用即能維持接觸者稱為完全對偶
(B)圓柱對之兩機件間運動會彼此互相拘束及限制
(C)線接觸的摩擦輪對偶屬於高對
(D)螺旋對之兩機件間直線運動會受到迴轉運動拘束。	A-概述

＿＿＿	2.	有關螺紋之敘述，下列何者不正確？
(A)一般風扇葉片為順時針旋轉，為了防止扇葉旋轉時鬆脫，可採用左螺紋鎖緊固定　(B)當三線螺紋旋轉一圈時，從動件移動了9mm，故該螺紋之螺距為3mm　(C)分厘卡採用螺紋微分原理設計，為了提升解析度，大多使用螺距小的V形螺紋　(D)複線螺紋可得較大導程，於三線螺紋中螺紋線設計為軸端相隔90 度。	A-螺旋

＿＿＿	3.	有關機械利益與機械效率之敘述，下列何者正確？ 
(A)機械效率可以有效判斷機構是否省時
(B)機械利益大於1 則費力省時
(C)任何機械的機械效率必小於1 
(D)機械利益大則機械效率一定高。	A-螺旋

＿＿＿	4.	有關墊圈應用之敘述，下列何者不正確？ 
(A)於螺帽與螺栓間安裝彈簧墊圈，其最主要目的為藉由剪力來防止螺帽鬆脫　(B)使用墊圈可增加適當的承接面與摩擦面積，並減少單位面積所承受的壓力　(C)梅花墊圈可在連結材料承接面上產生輕微的銑切作用，並具有防震及鎖緊功用　(D)安裝墊圈可保護工件表面避免刮傷，並於工件表面粗糙或傾斜時作為承接面。	A-螺旋連接件

＿＿＿	5.	有一圓軸其直徑50 mm以帶輪使之旋轉，並以10×5×20 mm（寬×高×長）之平鍵連結，若圓軸受150 N-m之扭轉力矩，則該鍵所受之壓應力與剪應力各為多少MPa？
(A)壓應力為120；剪應力為60 
(B)壓應力為120；剪應力為30 
(C)壓應力為30；剪應力為120 
(D)壓應力為60；剪應力為120。	A-鍵與銷

|  | 1.(B) 2.(D) 3.(C) 4.(A) 5.(B) |
| --- | --- |

＿＿＿	6.	小型彈簧製作時，若要機械性質、抗拉強度與韌性兼顧時，下列何種材料最為適合？
(A)矽錳鋼線　(B)油回火線　(C)不鏽鋼線　(D)琴鋼線。	A-彈簧

＿＿＿	7.	有關軸聯結器之敘述，下列何者不正確？ 
(A)凸緣聯結器在裝置時連接軸必須對正，否則會造成撓曲及嚴重磨損　(B)歐丹聯結器其兩軸互相平行但不在同一中心線上，偏心距離較小且允許兩軸角速度有差異　(C)萬向接頭聯結器其兩軸中心線交於一點，且兩軸迴轉時角度可任意變更　(D)撓性彈簧聯結器是藉由彈簧鋼片傳遞動力，此連結器允許兩軸間有微量偏心與角度偏差。
	A-軸承及連接裝置

＿＿＿	8.	一組四級相等塔輪皮帶傳動系統，最低之輸出轉速N1為100 rpm且各級輸出轉速呈現等比級數，若第三級輸出轉速N3為400 rpm，求主動輪轉速約為多少rpm？ 
（註：≒1.41，≒1.73）
(A) 141　(B) 173　(C) 282　(D) 346。	A-帶輪

＿＿＿	9.	一動力鏈輪傳遞機構，鏈輪齒數分別為60齒與15齒，大鏈輪為驅動輪可傳遞31.4 kW功率，其節圓直徑為600 mm，鏈輪之緊邊張力為10 kN，求小鏈輪之轉速為多少rpm？（註：π≒3.14）
(A) 100　(B) 200　(C) 300　(D) 400。	A-鏈輪

＿＿＿ 10.	摩擦輪傳動的特點，下列敘述何者不正確？
(A)當從動輪阻力過大時會在摩擦接觸處發生滑動，從動機件不致損壞　(B)整體裝置簡單、便宜，傳動時噪音較小　(C)不適合傳動大扭矩大馬力負載　(D)主動輪常由較從動輪硬的材質構成，可使傳動系統有較長使用壽命。	A-摩擦輪

＿＿＿ 11.	一組外切摩擦輪傳動系統，速比為1：5，傳送功率為0.314 kW，小輪直徑200 mm，兩輪間摩擦力為100 N，求大輪之轉速為多少rpm？（註：π≒3.14）
(A) 50　(B) 60　(C) 90　(D) 120。	A-摩擦輪

|  | 6.(D) 7.(B) 8.(C) 9.(D) 10.(D) 11.(B) |
| --- | --- |

＿＿＿ 12.	擺線齒輪與漸開線齒輪之齒形，下列敘述何者正確？ 
(A)擺線齒輪嚙合條件之一，其一齒之齒面與另一嚙合齒之齒腹需由同一滾圓所滾出之擺線　(B)擺線齒輪其齒面與齒腹之齒形，皆由滾圓之外擺線所形成　(C)齒輪在周節與齒數相同條件下，擺線齒輪會較漸開線齒輪齒腹更厚，故強度也較佳　(D)漸開線齒輪若發生齒輪中心距的誤差，將造成角速比的變化，而擺線齒輪則影響不大。
	A-齒輪

＿＿＿ 13.	一組內接正齒輪模數皆為2 mm，大齒輪齒數64齒，小齒輪齒數12齒，求齒輪中心距為多少mm？
(A) 52　(B) 64　(C) 72　(D) 76。	A-齒輪

＿＿＿ 14.	一複式輪系如圖（一）所示，A輪為100齒，B輪60齒，C輪120齒，若A、B軸中心距與C、D軸中心距相等，各齒輪模數也相同，則下列何者為A輪轉速對D輪轉速之比值？
(A) 0.2　(B) 0.5　(C) 2.0　(D) 5.0。	A-輪系

圖（一）

＿＿＿ 15.	如圖（二）所示一複式周轉輪系，A輪軸心固定，A、B、C三輪之齒數分別為100齒、80齒與120齒，A輪順時針6 rpm，旋臂m逆時針2 rpm，若要D輪順時針22 rpm旋轉，則D輪齒數為何？
(A) 20齒　(B) 30齒　(C) 50齒　(D) 90齒。	A-輪系

|  | 12.(A) 13.(A) 14.(A) 15.(C) |
| --- | --- |

＿＿＿ 16.	如圖（三）所示之單塊制動器，圖中b長度為a的4倍，鼓輪之扭矩為20 N-m，鼓輪直徑40 cm作順時針旋轉，摩擦係數為0.2，若施力端最小制動力P＝125 N可完成煞車，則b的長度為多少cm？
(A) 20　(B) 40　(C) 80　(D) 100。
　　　　　　　　　　　A-制動器

＿＿＿ 17.	若凸輪之從動件作簡諧運動，下列敘述何者正確？
(A)行程的兩端速度最大，加速度也最大
(B)行程的中心點速度最大，加速度為零
(C)行程的中心點速度最大，加速度也最大
(D)行程的兩端速度最大，加速度為零。	A-凸輪

＿＿＿ 18.	關於四連桿機構死點的敘述，下列何者不正確？
(A)連接浮桿傳達之力不能產生力矩以驅動從動曲柄，此位置稱為死點　(B)曲柄搖桿機構之從動件若加裝飛輪，可以消除機構死點　(C)曲柄搖桿機構若搖桿為主動，則一運動循環具有兩個死點　(D)雙曲柄機構的機架（固定桿）為最短桿，傳動過程會產生死點。
	A-連桿機構

＿＿＿ 19.	一惠斯頓差動滑車定滑輪之大輪直徑25 cm，小輪直徑20 cm，摩擦損失20 %，若施力30 N，則最大可吊起重物為多少N？
(A) 120　(B) 180　(C) 240　(D) 300。	A-起重滑車

＿＿＿ 20.	間歇運動其主動件的運動方式，下列敘述何者正確？
(A)凸輪機構可由迴轉運動而產生間歇運動
(B)棘輪機構可由迴轉運動而產生間歇運動
(C)日內瓦機構可由搖擺運動而產生間歇運動
(D)擒縱器可由迴轉運動而產生間歇運動。	A-間歇運動機構

|  | 16.(C) 17.(B) 18.(D) 19.(C) 20.(A) |
| --- | --- |

2.	三線螺紋中螺紋線設計為軸端相隔120度。

3.	(A)機械效率的大小，代表能源利用率的高低。
(B)機械利益大於1，則省力費時。

4.	於螺帽與螺栓間安裝彈簧墊圈，其最主要目的為藉摩擦力來防止螺帽鬆脫。

5.	＝＝＝120MPa，＝＝＝30 MPa。

7.	歐丹聯結器用於兩軸互相平行，但不在同一中心線上，偏心較小，且兩軸需要傳遞絕對相等角速度之場合。

8.	四級相等塔輪各級輸出轉速呈等比級數，故輸出轉速分別為100 rpm、
200 rpm、400 rpm及800 rpm，故主動輪轉速N2＝100800，N＝282 rpm。

9.	P(kW)＝，31.4＝，＝100rpm，
鏈輪的轉速與其齒數成反比，故＝＝400 rpm。

10.	主動輪周緣採用皮革、橡膠、木材等摩擦係數大的軟質材料製成；從動輪表面則採用比主動輪較硬的金屬材料，如鑄鐵、鑄銅及鋁合金。

11.	＝5＝5200＝1000 mm，
P(kW)＝，0.314＝，＝60 rpm。

12.	(B)擺線齒輪的齒面曲線為外擺線，齒腹曲線為內擺線。
(C)漸開線齒輪的齒根較厚，強度大，耐震動及衝擊。
(D)一對嚙合漸開線正齒輪的中心距離發生些微誤差，不會影響其角速比。

13.	一對正齒輪內接，中心距C＝＝＝52 mm。

14.	中心距CAB＝CCD，各齒輪模數相同，故TA＋TB＝TC＋TD，
TD＝100＋60－120＝40，
A輪轉速對D輪轉速之比值為＝＝＝0.2。

15.	eA→D＝＝，＝，TD＝50齒。

16.	b＝4a，T＝μNr，20＝0.2×N×0.2，N＝500牛頓，
＝0，125×5a＝500×a＋0.2×500×25，a＝20 cm，b＝4×20＝80 cm。

17.	(1)從動件在運動的兩端點速度為零，加速度為最大。
(2)從動件在運動的中間點速度為最大，加速度為零。

18.	雙曲柄機構傳動過程中不會產生死點。

19.	＝×η，＝×0.8，W＝240 N。

20.	(1)主動搖擺運動，從動間歇迴轉運動：棘輪機構和擒縱器。
(2)主動迴轉運動，從動間歇迴轉運動：間歇齒輪和日內瓦機構。
(3)主動迴轉運動，從動間歇往復運動或搖擺運動：凸輪。

# Text boxes

3523-X【B】夾入書號：3523

107

年

四技二專

圖（二）

圖（三）

休息一下！看我一眼，茅塞頓開

析

解