統一入學測驗

電機與電子群資電類專業科目(二)

數位邏輯、數位邏輯實習

（本試題答案係統一入學測驗中心107年5月17日公布之參考答案）

試題分析

# 一、命題焦點：

考題靈活，難易度適中，考生須對各種邏輯元件的符號、功能特性、電路工作原理及布林運算工具等基本觀念透徹了解方能拿取高分。各章節試題分配平均，惟邏輯實驗儀器的兩個題目均與示波器相關，此命題方向較為特殊。

在各單元的試題分配方面：

●數字系統：基本的進制轉換、數字碼。

●基本邏輯閘：各種邏輯閘的真值表、組合分析及負載驅動。

●布林代數：第摩根定理、卡諾圖的化簡、邏輯閘的互換。

●組合邏輯：矩陣編碼器及多工器實現布林代數，74 系列 IC 的編號，七段顯示器的辨別。

●正反器：RS栓鎖器、D型、T型、JK正反器，預置(PR)、清除(CLR)及時脈觸發類型之判斷。

●循序邏輯：非同步計數器時序分析、強生計數器的狀態分析。

●儀器使用：示波器耦合方式的選擇及校準。

# 二、配分比例表：

| 數位邏輯 | 題數 | 數位邏輯實習 | 題數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 概論 | 0 | 工場安全及衛生 | 0 |
| 數字系統 | 1 | 邏輯實驗儀器之使用 | 2 |
| 基本邏輯閘 | 2 | 基本邏輯閘實驗 | 2 |
| 布林代數及第摩根定理 | 2 | 組合邏輯實驗 | 1 |
| 布林函數化簡 | 2 | 加法器及減法器實驗 | 0 |
| 組合邏輯電路之設計及應用 | 2 | 組合邏輯電路應用實驗 | 3 |
| 正反器 | 3 | 正反器實驗 | 2 |
| 循序邏輯電路之設計及應用 | 1 | 循序邏輯電路應用實驗 | 2 |
| 合 計 | 13 | 合 計 | 12 |

第一部分：數位邏輯

1.	如圖(一)所示之邏輯電路，若A=0且B=1，則下列何者正確？

(A)WXYZ=0001

(B)WXYZ=0011

(C)WXYZ=0101

(D)WXYZ=0111。	基本邏輯閘

2.	二進制數值1001.01等於下列哪一個十進制數值？
(A)9.25　(B)9.75　(C)13.25　(D)13.75。	數字系統

3.	如圖(二)所示之邏輯電路，若A=1、B=0，當輸出達到穩態時，下列何者正確？

(A)C=0、D=0

(B)C=0、D=1

(C)C=1、D=0

(D)C=1、D=1。	正反器

4.	下列哪一種邏輯閘只有在輸入全為“0”時輸出才會是“1”？
(A)XOR閘　(B)XNOR閘　(C)OR閘　(D)NOR閘。	基本邏輯閘

5.	關於邏輯電路中所使用的多工器，下列敘述何者正確？
(A)2n條輸入線，至少要有n條選擇線　(B)1對4表示有4個輸入1個輸出　
(C)又稱資料分配器　(D)英文縮寫為MUS。	組合邏輯電路之設計及應用

6.	如圖(三)所示之邏輯電路，等效於下列哪一個電路？

(A)正緣觸發D型正反器

(B)負緣觸發T型正反器

(C)正緣觸發T型正反器

(D)負緣觸發D型正反器。	正反器

7.	有關負緣觸發之JK正反器，下列描述何者正確？
(A)當J=K=0且時序脈波下降時，使輸出變為原來的補數
(B)當J=K=0且時序脈波上升時，使輸出變為原來的補數
(C)當J=K=1且時序脈波下降時，使輸出變為原來的補數
(D)當J=K=1且時序脈波上升時，使輸出變為原來的補數。	正反器

8.	如圖(四)所示之邏輯電路，其相當於下列哪一個邏輯閘之功能？
(A)一個NAND閘
(B)一個NOR閘
(C)一個XOR閘
(D)一個XNOR閘。	布林代數及第摩根定理

9.	下列何者為二進制數值10101010的格雷碼(Gray Code)？
(A)10101010　(B)01010101　(C)01111111　(D)11111111。	數字系統

|  | 1.(D) 2.(A) 3.(B) 4.(D) 5.(A) 6.(D) 7.(C) 8.(D) 9.(D) |
| --- | --- |

10.	布林代數Y=f(A,B,C)其真值表如圖(五)，下列何者是圖(五)和之積(Product of Sum)的最簡式？

(A)

(B)

(C)

(D)。	布林函數化簡

11.	下列布林代數表示式之真值表，何者與另外三者不同？　(A)　
(B)　(C)　(D)。	布林代數及第摩根定理

12.	圖(六)為一個4對4線的二極體矩陣編碼器，其輸出分別為A、B、C、D，且D0, D1, D2, D3導通時為邏輯1，其等效之布林代數下列何者正確？

(A)A=D0+D1+D2+D3

(B)B=D2D3

(C)C=D2

(D)D=D1D3。	組合邏輯電路之設計及應用

13.	圖(七)是兩個正緣觸發之JK正反器所結合之循序邏輯電路，若AB狀態的初始值為00，則下列何者為此電路之正確序向狀態圖？
(A)	
(B)	
(C)	
(D)	。	循序邏輯電路之設計及應用

第二部分：數位邏輯實習

1.	以示波器量測邏輯電路實驗波形時，示波器輸入耦合方式應切換為下列何者？
(A)AC　(B)DC　(C)LINE　(D)EXT。	邏輯實驗儀器之使用

2.	一個四輸入的NOR閘與下列哪一個電路的邏輯等效？

(A)　(B)

(C)　(D)  。	組合邏輯實驗

|  | 10.(A) 11.(C) 12.(A) 13.(A) |  | 1.(B) 2.(C) |
| --- | --- | --- | --- |

3.	數位邏輯實驗時，若以一般紅色LED顯示TTL IC 74LS 04輸出邏輯狀態，則此IC輸出端out與LED電路的接法，下列圖示何者最佳？ 	基本邏輯閘實驗

(A)　(B)　(C)　(D)。

4.	圖(八)為一個D型正反器，下列敘述何者錯誤？
(A)腳位D為正準位觸發
(B)腳位及為負緣觸發
(C)腳位CK為正緣觸發
(D)腳位及在正常操作時不可同時為0。	正反器實驗

5.	電路實驗時，TTL IC 74LS 86若要正常工作，此IC腳位編號第幾腳必須要接地？
(A)8　(B)6　(C)7　(D)14。	基本邏輯閘實驗

6.	如圖(九)所示邏輯電路，若時脈信號clock為36kHz方波且初始條件A=1、B=0、C=1，則A輸出端頻率為多少？
(A)18 kHz
(B)12 kHz
(C)9 kHz
(D)6 kHz。	循序邏輯電路應用實驗

7.	設計一個1對58的解多工器(Demultiplexer)，則該解多工器至少需要幾條選擇線？
(A)4　(B)5　(C)6　(D)7。	組合邏輯電路應用實驗

8.	如圖(十)所示T型正反器，在沒有傳輸延遲的情況下，輸入clock及輸出output之波形關係，下列何者正確？

(A)　(B)

(C)　(D)。	正反器實驗

|  | 3.(A) 4.(A)(B) 5.(C) 6.(A) 7.(C) 8.(C) |
| --- | --- |

9.	一般LED七段顯示器以英文字母a、b、c、d、e、f、g表示其七段顯示的位置，則圖(十一)在“*”記號段位所代表的英文字母為下列哪一組？　
(A) a, d, g　
(B) a, c, e　
(C) b, d, f　
(D) b, e, g。	組合邏輯電路應用實驗

10.	示波器面板上所提供之校準方波，一般不是用於下列何種功能？
(A)校正示波器水平掃描時間檔位　
(B)校正示波器電壓檔位　
(C)校正示波器有效頻寬　
(D)檢查測試棒的衰減檔位。	邏輯實驗儀器之使用

11.	實現如圖(十二)的電路時，在時脈信號clock輸入後，七段顯示器只出現1、3、5、7、9等數字，其可能的原因為何？
(A)7490的QA腳與7447的A腳沒連接　
(B)7447的B腳與GND短路　
(C)七段顯示器燒燬　
(D)7490設計成除以3的電路。

循序邏輯電路應用實驗

12.	使用4對1線多工器來實現布林函數Y=f(A,B,C)=，則下列電路的接法何者正確？

(A)(B)(C)(D)。

組合邏輯電路應用實驗

|  | 9.(A) 10.(C) 11.(A) 12.(B) |
| --- | --- |

資電類專業科目(二)─數位邏輯

1.	，，；；
；，
∴。

2.	。

3.

(1)	∵下方NAND閘的B輸入為0，∴D輸出必為1。

(2)	上方NAND閘的兩輸入，，∴輸出。

(3)	回授至下方NAND閘，兩輸入，，
∴輸出，並且持續穩定（，）。

(4)	考慮另一狀況，若
，；，；
，；，；

(5)經由(1)到(4)的分析，穩態時的狀態是，。

4.	以兩輸入端之邏輯閘為例：

∴只有NOR閘在輸入全為“0”時，輸出才會是“1”。

5.	(1)	多工器：multiplexer，簡稱MUX。

(2)	功能為可由多個輸入端中選取其中一個，並將其資料由唯一的輸出端傳送出去，故又稱為資料選擇器。

(3)	若有n條選擇線，則輸入端最多可允許2n條輸入線，例如4對1多工器須要2條，8對1多工器須要3條選擇線。

6.	(1)	電路圖中右半邊為正緣觸發型JK正反器，其中clock經反閘後接至JK正反器，因此觸發類型變更為負緣觸發型。

(2)	電路圖中，J與K反相，由真值表可得：

(3)	由(1)、(2)，試題電路可等效成負緣觸發D型正反器。

7.	負緣觸發之JK正反器，真值表如表所示：

∴	欲使輸出變為原來的補數，則，且時序脈波須為下降。

8.	；，

∴

，可等效為XNOR閘。

9.	　　∴。

10.	由真值表列出卡諾圖：

∴。

11.	(A)	。

(B)	。

(C)	。

(D)

。

12.	電路圖中，若僅考慮只有A輸出之情形，如圖所示。

(1)	若D0～D3均OFF，則無法構成迴路，∴。

(2)	若D0～D3中只要有一個ON，則可透過對應的二極體構成迴路，A點電位，∴，故輸出A之布林式可表達為。

(3)	同理，，。

13.	電路中，2個JK正反器均為正緣觸發型，且，∴當有clock訊號時，輸出均產生反相動作，時序圖如圖所示。

資電類專業科目(二)─數位邏輯實習

1.	以示波器觀測邏輯電路之波形時，應將示波器之耦合方式切至“DC”模式，如此信號的高低準位方可一致，不會產生波形上下移動的情形，量測到的信號準位才是正確的。

2.	(A)。
(B)。
(C)四輸入NOR閘。
(D)四輸入OR閘。

3.	(A)	高態動作接法，限流電阻270適中，LED可正常亮滅以顯示邏輯閘輸出之1或0信號。

(B)	低態動作接法，但限流電阻220過大，無論邏輯閘輸出0或1，LED均不亮。

(C)、(D) LED未經過限流電阻串聯連接，有可能會燒燬。

4.	一般正反器均有PR（預置）及CLR（清除）功能，PR（預置）：使正反器之輸出Q為1；CLR（清除）：使正反器之輸出Q為0，這兩個PR及CLR輸入端皆為準位觸發方式，試題正反器之PR及CLR均加上一個小圓圈表示為低準位觸發（非負緣觸發），即，。另，正反器之腳位D為外接信號輸入端，配合時脈信號可決定輸出之值，但通常不會以觸發腳位稱之。
由以上分析，選項(A)及(B)均為錯誤。

5.	TTL 74LS86內含四個兩輸入端的XOR邏輯閘，其中第14腳為VCC，須接至5V，第7腳為GND，須接至接地端（0V）。

6.	如圖電路為強生計數器，其輸出狀態表如表所示：

由表可知，每經過2個clock，輸出即重複輸出，
故。

7.	∵，，
∴1對58的解多工器至少需要6條選擇線。

8.	∵正反器中的CK有小圓圈標示，∴觸發類型為負緣觸發，輸出波形轉態之時間點應為clock信號由1轉為0之瞬間。

9.	七段顯示器各段LED之定義如圖：

∴試題圖中有“*”記號所代表之英文字母為a，d，g。

10.	示波器之有效頻寬值在出廠時即已固定，無法利用校準方波之調整加以變更。

11.	依電路圖中的IC使用情形及接線方式：

(1)	7490之連接至，∴是被設計成除10電路，可由0000上數計數至1001，並可循環。

(2)	∵七段顯示器仍可顯示1，3，5，7，9，∴並無燒燬。

(3)	若7447之B與GND短路，則七段顯示器無法正常顯示2，3，6，7，僅會依序顯示0，1，0，1，4，5，4，5，8，9。

(4)	若7490之與7447之A沒連接，則7447之A可視為“1”，∴0，2，4，6，8無法正常顯示，僅會顯示1，3，5，7，9。

12.	，
將上式填入表格：

以4對1多工器實現布林函數Y之接線圖。

# Text boxes

3585-X﹝H﹞

107

年

四技二專

休息一下！看我一眼，茅塞頓開

析

解