統一入學測驗

電機與電子群專業科目(一)

（本試題答案係依據統一入學測驗中心於107年5月7日公布之標準答案）

電機類、資電類專業科目(一)─電子學：

1.	某矽製二極體之PN接面於5(C時，其逆向飽和電流為6nA，當此PN接面溫度上升至35(C時，則其逆向飽和電流為何？　(A)60nA　(B)48nA　(C)40nA　(D)32nA。	二極體

2.	如圖(一)所示之理想稽納(Zener)二極體電路，若VS＝18V，則該電路之稽納二極體功率規格至少應為何？　(A)225mW　(B)180mW　(C)168mW　(D)132mW。	二極體

3.	有關輸入、輸出電壓與容量規格皆相同之理想二極體全波整流電路的比較，下列敘述何者正確？　(A)橋式整流電路之二極體逆向耐壓需求為中間抽頭式整流電路之1/2　(B)中間抽頭式整流電路之變壓器線圈僅半波動作，故變壓器容量可縮小約1/2　(C)橋式整流電路之輸出電壓漣波值較中間抽頭式整流電路高　(D)中間抽頭式整流電路之二極體電流規格可較橋式整流電路為小。	二極體之應用電路

4.	下列全波整流電路之接線，何者正確？	二極體之應用電路

(A)　(B)(C)　(D)。

5.	某二極體電路實驗之示波器量測波形如圖(二)所示，已知此實驗電路的輸入信號vin＝10sin(ωt)V，且二極體視為理想，則此實驗電路可能為下列何者？
	二極體之應用電路

(A) 　(B) 　(C) 　(D)。

|  | 1.(B) 2.(A) 3.(A) 4.(B) 5.(B) |
| --- | --- |

6.	下列有關雙極性接面電晶體(BJT)操作於順向主動(active)區之條件描述，何者正確？　(A)NPN電晶體操作條件為B-E接面順偏，B-C接面逆偏　(B)NPN電晶體操作條件為B-E接面順偏，B-C接面順偏　(C)PNP電晶體操作條件為B-E接面逆偏，B-C接面順偏　(D)PNP電晶體操作條件為B-E接面逆偏，B-C接面逆偏。	雙極性接面電晶體

7.	如圖(三)所示之LED驅動電路，若VBB＝5V，VCC＝5V，電晶體之β＝50，LED二極體流過之電流為10mA且順向電壓為2V，電晶體工作於飽和區且VCE之飽和電壓視為零，則下列何者正確？　(A)RB＝30kΩ，RC＝300Ω　(B)RB＝20kΩ，RC＝300Ω　(C)RB＝30kΩ，RC＝200Ω　(D)RB＝20kΩ，RC＝200Ω。	雙極性接面電晶體

圖(三)        圖(四)           圖(五)               圖(六)

8.	下列有關BJT電晶體偏壓電路之敘述，何者正確？　(A)當電晶體未飽和時，β值會隨工作溫度上升而變小　(B)具射極電阻之分壓式偏壓電路，工作點IC易隨β變動　(C)集極回授式偏壓電路之基極電阻具正回授特性　(D)射極回授式偏壓電路之射極電阻具負回授特性。
	電晶體直流偏壓電路

9.	如圖(四)所示之集極回授偏壓電路，VCC＝12V，VBE＝0.7V，電晶體β＝150，RC＝1kΩ，若VCE＝6V，則RB約為何？　(A)45.5kΩ　(B)78.5kΩ　(C)133.4kΩ　(D)160.4kΩ。	電晶體直流偏壓電路

10.	如圖(五)所示之電晶體電路，VBE＝0.7V，電晶體β＝50，熱電壓(thermal voltage)VT＝26mV。若正弦波輸入電壓Vi的平均值為零，且電晶體操作於主動區，則電壓Vo的平均值為何？　(A)13.58V　(B)12.43V　(C)10.58V　(D)8.75V。	電晶體直流偏壓電路

11.	如圖(六)所示之電晶體電路，VBE＝0.7V，VT＝26mV，則此電路小信號電壓增益約為何？　(A)－100　(B)－80　(C)80　(D)100。
	電晶體放大電路

|  | 6.(A) 7.(B) 8.(D) 9.(C) 10.(A) 11.(D) |
| --- | --- |

12.	如圖(六)所示之電路，VBE＝0.7V，VT＝26mV，則此電路小信號電流增益約為何？　(A)1.2　(B)0.49　(C)0.31　(D)0.25。
	電晶體放大電路

13.	某一串級放大電路之各級電壓增益值分別為100、10及1倍，若不考慮各級負載效應，則其總電壓增益分貝(dB)值為何？　(A)20dB　(B)60dB　(C)100dB　(D)111dB。	串級放大電路

14.	有一個單級放大器，其低頻截止頻率為fL＝1kHz，高頻截止頻率為fH＝200kHz，若將兩相同之此種放大器串接成兩級放大器，則此串接放大器的頻帶寬度約為何？（提示：≒0.64）　(A)199kHz　(B)156.25kHz　(C)126.44kHz　(D)105.62kHz。	串級放大電路

15.	如圖(七)所示之JFET電晶體電路，已知該電晶體截止電壓VGS(off)＝－5V，直流閘源極電壓VGS＝－4V時，ID＝0.5mA，則R1/R2值為何？　(A)0.5　(B)1　(C)2　(D)4。	場效電晶體

圖(七)            圖(八)           圖(九)             圖(十)

16.	如圖(八)所示之MOSFET電晶體電路，該電晶體之臨界電壓(threshold voltage)Vt＝4V，參數K＝0.5mA/V2，電路操作於飽和區工作點之ID＝2mA，則此工作點之VGS為何？　(A)8V　(B)6V　(C)4V　(D)2V。
	場效電晶體

17.	某工作在夾止區的N通道JFET電晶體，直流工作點之閘源極電壓VGS＝－2V，汲極電流ID＝3mA時，互導gm＝3mA/V。若直流閘源極電壓VGS變動至0V時，則其對應的互導為何？　(A)2mA/V　(B)4mA/V　(C)6mA/V　(D)8mA/V。	場效電晶體放大電路

|  | 12.(B) 13.(B) 14.(C) 15.(C) 16.(B) 17.(C) |
| --- | --- |

18.	如圖(九)所示之增強型MOSFET電晶體電路，其參數K＝2mA/V2，直流汲極電流ID＝2mA。若汲極交流電阻rd忽略不計，則小信號電壓增益約為何？　(A)－2.22　(B)－4.32　(C)－5.18　
(D)－6.03。	場效電晶體放大電路

19.	如圖(十)所示之N通道JFET電晶體電路，其截止電壓VGS(off)＝－3V，直流工作點之VGS＝－1V，汲極電流ID＝8mA。若汲極交流電阻rd忽略不計，則小信號電壓增益Av＝與輸入阻抗Ri為何？　(A)Av＝－24，Ri＝62.5Ω　(B)Av＝－12，Ri＝50Ω　(C)Av＝15，Ri＝50Ω　(D)Av＝16，Ri＝62.5Ω。	場效電晶體放大電路

20.	關於μA741運算放大器內部的輸入級與輸出級之電路結構，下列敘述何者正確？　(A)輸入級為共集極放大器　(B)輸入級為二極體整流電路　(C)輸出級為射極隨耦器　(D)輸出級為開集極輸出電路。
	運算放大器

21.	如圖(十一)所示之理想運算放大器電路，其輸出電壓Vo為何？　(A)1.5V　(B)2.5V　(C)6.0V　(D)9.0V。	運算放大器

圖(十一)        圖(十二)             圖(十三)                圖(十四)

22.	如圖(十二)所示之理想運算放大器電路，若電阻R1＝R2＝R3＝R4＝100kΩ，RA＝10kΩ，若欲設計輸出電壓Vo＝V1＋V2＋V3＋V4，則RB為何？　(A)5kΩ　(B)10kΩ　(C)20kΩ　(D)30kΩ。	運算放大器

23.	如圖(十三)所示之理想運算放大器RC相移振盪器，若此電路已工作於振盪頻率1300Hz且RiR，則下列何者正確？（提示：≒2.45）　(A)R＝500Ω，C＝0.01μF　(B)R＝1kΩ，C＝0.05μF　(C)R＝2kΩ，C＝0.01μF　(D)R＝2kΩ，C＝0.05μF。	基本振盪電路

24.	如圖(十四)所示之電路，在正常振盪情況下，Vo之週期約為何？（提示：ln2≒0.7）　(A)0.7RB1C1　(B)0.7RC1C2　(C)0.7(RC1C1＋RC2C2)　(D)0.7(RB1C1＋RB2C2)。	基本振盪電路

|  | 18.(A) 19.(D) 20.(C) 21.(A) 22.(D) 23.(B) 24.(D) |
| --- | --- |

25.	如圖(十五)所示之施密特(Schmitt)觸發電路，VCC為電源電壓，OPA輸出飽和電壓大小為Vsat，Vr為參考電壓，Vi為輸入電壓，則其遲滯(hysteresis)電壓Vh為何？
(A)2Vsat　(B)2Vsat
(C)　(D)。	基本振盪電路

電機類、資電類專業科目(一)─基本電學：

1.	某手機的電池容量為3200 mAh，只考慮手機使用在待機及通話情況下，待機時消耗電力的電流為10 mA，通話時消耗電力的電流為200 mA。若電池充飽後至電力消耗完畢期間，手機的總通話時間為10小時，則理想上總待機時間應為多少小時？　(A)96　(B)120　(C)144　(D)168。	電學概論

2.	有一部額定輸出為10kW的抽水馬達，每月僅滿載運轉20天，滿載運轉效率為80%。若每度電費為4元，每月因滿載運轉效率問題所造成的損失電費為1200元，試求抽水馬達於滿載運轉期間，每天平均使用多少小時？　(A)10　(B)7　(C)6　(D)5。	電學概論

3.	有一條均勻之長導線，電阻為，從中剪斷成兩截等長導線再將之並聯使用，並通過2A之電流，則此並聯後組成的導線將消耗多少功率？　(A)2W　(B)4W　(C)6W　(D)8W。	電阻

4.	如圖(一)所示之電路，試問哪些開關需閉合，才可使規格為12V/24W之電阻性負載符合額定功率？
(A)S1、S2、S3
(B)S2、S3、S4
(C)S1、S3、S4
(D)S1、S2、S4。	串並聯電路

5.	如圖(一)所示之電路，試問哪些開關需閉合，才可使電流？
(A)S1、S2、S3　(B)S2、S3、S4　(C)S1、S3、S4　(D)S1、S2、S4。
		串並聯電路

|  | 25.(A) 1.(B) 2.(C) 3.(A) 4.(D) 5.(C) |
| --- | --- |

6.	如圖(二)所示之電路，試求電源電壓E為何？
(A)9V
(B)12V
(C)15V
(D)18V。
		串並聯電路

7.	如圖(三)所示之電路，試求節點電壓為何？
(A)10V
(B)12V
(C)16V
(D)18V。	直流網路分析

8.	如圖(四)所示之電路，試求電流、各為多少？
(A)，
(B)，
(C)，
(D)，。	直流網路分析

9.	如圖(五)所示之電路，則a、b兩端之戴維寧等效電阻Rab為何？
(A)15Ω
(B)18Ω
(C)20Ω
(D)25Ω。	直流網路分析

10.	有一平行板電容器，於介質不變情況下，若極板間距離減半，要使電容量增加為8倍，則極板面積須變為原來的多少倍？
(A)2　(B)4　(C)8　(D)16。	電容與靜電

11.	兩電極板相距3mm，其間的介質為空氣，介質強度為30kV/cm，則兩電極板間不會導致絕緣破壞的最高電壓不得超過多少kV？
(A)12　(B)11　(C)10　(D)9。	電容與靜電

|  | 6.(D) 7.(C) 8.(D) 9.(A) 10.(B) 11.(D) |
| --- | --- |

12.	有一100匝的線圈通以10安培電流，於未飽和情況下，產生的磁力線數為2×106線，則此線圈的電感量為多少亨利？
(A)20　(B)2　(C)0.2　(D)0.02。	電感與電磁

13.	在空氣中之兩平行且直的導線，線長皆為8公尺，兩導線相距2公分，導線各通以電流及，使得兩導線間的作用力為0.016牛頓，若為的2倍，則及分別為多少安培？
(A)40，20　(B)30，15　(C)24，12　(D)20，10。	電感與電磁

14.	一電阻R與一無初始電荷的電容C串聯接於直流電源電壓E之RC充電暫態電路，若開始充電的時間是，則下列敘述何者錯誤？
(A)在時間時，電容的端電壓約為0.368E
(B)電容兩端的電壓隨時間增加會愈來愈大，穩態時達定值E
(C)在時間時，電阻的端電壓約為0.05E
(D)電阻兩端的電壓隨時間增加會愈來愈小，穩態時為零。直流暫態

15.	如圖(六)所示，電感在開關S閉合前已無儲能，若開關S在時間時閉合，則的電壓為何？
(A)
(B)
(C)
(D)。	直流暫態

16.	如圖(七)所示為電壓之週期性波形，則其有效值約為多少伏特？
(A)
(B)
(C)
(D)。	交流電

17.	若，，則？
(A)　(B)　(C)　(D)。	交流電

|  | 12.(C) 13.(D) 14.(A) 15.(B) 16.(A) 17.(C) |
| --- | --- |

18.	有一個電壓源接，之RC串聯交流電路，則下列敘述何者正確？
(A)電路總阻抗
(B)電路總阻抗大小
(C)電阻R兩端電壓
(D)電容C兩端電壓。	基本交流電路

19.	如圖(八)所示RLC並聯交流電路，已知，、
、，則下列敘述何者正確？
(A)相角超前相角
(B)相角超前相角
(C)
(D)。
		基本交流電路

20.	如圖(九)所示之交流弦波電路，負載1、負載2及負載3皆為RLC組合之被動電路，若、、、，則下列敘述何者正確？
(A)負載1為純電感性負載
(B)負載2為純電容性負載
(C)負載3為純電阻性負載
(D)負載1為純電阻性負載。
		基本交流電路

21.	一個交流電壓源，提供電流 ，則下列敘述何者正確？
(A)瞬間功率的最大值
(B)瞬間功率的最大值
(C)瞬間功率的頻率
(D)瞬間功率的頻率。	交流電功率

|  | 18.(D) 19.(C) 20.(C) 21.(D) |
| --- | --- |

22.	如圖(十)所示，弦波電壓源之有效值為200V，、、，則下列敘述何者正確？
(A)電路的功率因數
(B)電源供給的平均功率 
(C)電源供給的虛功率
(D)電源提供的視在功率。
		交流電功率

23.	如圖(十一)所示，可調整頻率之弦波交流電壓源，當角頻率500rad/sec時，、、。調整電源頻率至諧振時，則下列敘述何者正確？
(A)諧振角頻率200rad/sec
(B)諧振角頻率300rad/sec
(C)為20A
(D)為10A。	諧振電路

24.	如圖(十二)所示，若弦波交流電壓源，，1mH，，則諧振時之為何？
(A)6A
(B)8A
(C)10A
(D)12A。	諧振電路

25.	有一個三相平衡電源，供給每相阻抗為之平衡三相接負載。若電源線電壓有效值為220V，則此電源供給之總平均功率為何？
(A)13200W　(B)6600W　(C)4400W　(D)2200W。	交流電源

|  | 22.(A) 23.(A) 24.(B) 25.(B) |
| --- | --- |

電機類、資電類專業科目(一)─電子學：

1.	IS(35(C)＝×IS(5(C)＝23×6nA＝48nA

2.	I1＝＝＝＝125mA

IL＝＝＝50mA

Iz＝I1－I2＝125mA－50mA＝75 mA

Pz＝Iz×Vz＝75mA×3V＝225mW

3.	(B)中間抽頭式整流電路之變壓器次級圈圈數應增加為2倍；
(C)橋式整流與中間抽頭式整流電路的漣波值相同；
(D)中間抽頭式整流電路之二極體電流規格可較橋式整流為大。

5.	(A)　(B)　(C)　(D)

故選(B)

7.	(1)RC＝＝300(
＝＝＝m　　R＝＝21.5k(（最大值），故選(B)。

9.	IRC＝＝6mA，IB＝＝≒39.7A
IB＝(39.7A＝(RB≒133.5k(，故選(C)。

10.	求Vo的平均值，即VCQ，故先直流分析
IB＝≒0.043mA，IC＝IB＝50×0.043mA≒2.14mA
VCQ＝VCC－ICRC＝20V－2.14mA×3k(≒13.58V，故選(A)。

11.	此電路為CB放大器
先直流分析：IE＝＝2.65mA，re＝≒10(
　　　　　　＝＝＝0.98≒1
交流分析：Av＝≒≒≒100，故選(D)。

12.	交流等效電路如下圖：

Ai＝＝＝－××≒0.98×＝0.49

14.	單級放大器之BW＝fH－fL＝200kHz－1kHz＝199kHz
兩級放大器之BW(2)=BW≒199kHz×0.64≒127.4kHz，故選(C)。

15.	VGS＝VG－VS(－4V＝VG－IDRS(－4V＝VG－0.5mA×20k
(－4V＝VG－10V(VG＝6V
又VG＝18V×＝6V　　∴，故選(C)。

16.	，又
∴VGS＝VDS＝6V，故選(B)。

17.	∵，∴……
令，則，又( 
∴IDSS＝代入式
＝×x，則x＝(∴VP＝＝＝－4V
∵IDSS＝＝＝12mA，∴gmo＝＝＝

18.	本電路為CS放大器：
先直流分析：VGS＝VG－VS＝24V×－2mA×2k＝4V
　　　　　　ID＝K(VGS－VT)2  2mA＝2mA/V2(4－VT)2 VT＝3V
　　　　　　VT＝5V（不合）
　　　　　　
交流分析：＝－＝－2.22，故選(A)。

19.	(1)因為VP＝－3V，VGS＝－1V，ID＝8mA
  
(2)
(3)，因RS未知，故無法求得Ri
  若RS＝125(，則
(4)

21.	(1)OPA V+的電壓為
(2)OPA Vo的電壓為

22.	(1)OPA V+的電壓為

(2)OPA Vo的電壓為
又，故，故選(D)。

23.	當，C＝0.05F時，RC相移振盪器輸出頻率f為

，故選(B)。

24.	此電路為無穩態多諧振盪器
(1)Vo輸出高電位的時間，即電晶體Q1截止的時間t1，
(2)Vo輸出低電位的時間，即電晶體Q2截止的時間t2，
(3)Vo的週期為

25.	(1)上限電壓，下限電壓

(2)遲滯電壓，故選(A)。

電機類、資電類專業科目(一)─基本電學：

1.	。

2.	(1)。

(2)	。

3.	。

4.	12V/24W的電阻為，當通過2A時，符合該條件，因此、以及必須閉合（總電阻為，且電流2A）。

5.	(1)。

(2)	當、、閉合時，符合。

6.	。

7.	(1) 運用迴路電流法：

(2)	迴路方程式：。

(3)	各支路電流如下：

(4)	。

8.	(1) 將電路化簡如下：

(2)	電壓。

(3)	。

(4)	。

9.	(1) 將電壓源短路，且電流源開路後，將。

(2)	。

10.	極板距離d減半，且電容量要增加為8倍，因此截面積須增為原來的4倍。

11.	。

12.	。

13.

，。

14.	。

15.	(1) 將電路化為戴維寧等效電路，。

(2)	。

(3)	。

16.	。

17.	
		。

18.	(1) 。

(2)	。

(3)	。

19.	(1) 。

(2)	。

(3)	。

(4)	。

20.	(1) 。

(2)	因此負載3的阻抗為。

21.	最大瞬間功率的頻率為2倍的電源頻率，。

22.	(1) 。

(2)	。

23.	。

24.	(1)。

(2)	。

(3)	。

(4)	將串聯轉為並聯電路，則電阻。

(5)	電源電流。

25.	(1) 。

(2)	。

(3)	。

# Text boxes

3510-X﹝K﹞夾入3510

年

107

四技二專

圖(一)

圖(二)

圖(十五)

圖(一)

圖(二)

圖(三)

圖(四)

圖(五)

圖(六)

圖(七)

圖(八)

圖(九)

圖(十)

圖(十一)

圖(十二)

解

析

休息一下！看我一眼，茅塞頓開