統一入學測驗

電機類專業科目(二)

（本試題答案係依據統一入學測驗中心於107年5月7日公布之標準答案）

電機類專業科目(二)─電工機械：

1.	一部4極直流發電機，每極磁通量為0.01韋伯，電樞繞組之總導體數為1000根，共繞成4個並聯路徑；若發電機轉速在1500rpm時，感應電勢為何？
(A)100V　(B)150V　(C)200V　(D)250V。	直流發電機

2.	一直流電動機運轉在額定電樞電流及磁通下，產生轉矩100N-m；若磁通及電樞電流皆減半，則產生轉矩為何？
(A)100N-m　(B)75N-m　(C)50N-m　(D)25N-m。	直流電動機

3.	一台10 kW、200 V之直流分激式電動機，電樞電阻為0.2Ω；若起動電樞電流為滿載電樞電流之2倍，電樞須串聯之外部起動電阻約為何？　(A)1.3 Ω　(B)1.8 Ω　(C)2.3 Ω　(D)2.8 Ω。	直流電動機

4.	下列有關直流電動機轉速控制的敘述，何者正確？
(A)電樞電阻控制法在低速下效率較佳
(B)磁場控制法常用於額定轉速以下的轉速控制
(C)電樞電壓控制法效率較電樞電阻控制法佳
(D)他激式直流電動機最適合採用電樞電阻控制法。	直流電動機

5.	一他激式直流電動機，在場磁通及負載轉矩維持額定下運轉，若將外加電壓降為額定值之一半，不計電樞電阻壓降，則轉速為額定值之幾倍？　(A)0.25倍　(B)0.5倍　(C)2倍　(D)4倍。	直流電動機

6.	一串激式直流電動機，額定電壓為200 V，電樞電阻為0.35 Ω，場繞組電阻為0.15 Ω；滿載時，總銅損為200W，鐵損、機械損及雜散損共300W，則滿載效率約為何？
(A)82.5%　(B)85%　(C)87.5%　(D)90%。	直流電動機

|  | 1.(D) 2.(D) 3.(B) 4.(C) 5.(B) 6.(C) |
| --- | --- |

7.	一台2200 / 220V、60Hz之單相變壓器，高壓側繞組匝數為1500匝，則鐵心之最大磁通量約為何？
(A)55mWb　(B)5.5mWb　(C)0.55mWb　(D)0.055mWb。
	變壓器的原理與構造

8.	一台15 kVA、2200 / 200 V之單相變壓器，滿載時功率因數為0.8，鐵損為300W，銅損為500W，則滿載效率約為何？
(A)91.35%　(B)92.45%　(C)93.75%　(D)94.94%。
	變壓器的試驗與效率

9.	三台匝數比皆為10：1之單相變壓器，採Δ-Y接線，若低壓側線電壓為220V，則高壓側之線電壓約為何？
(A)1270V　(B)2200V　(C)3800V　(D)6600V。	變壓器的試驗與效率

10.	一台5kVA、2000 / 100V、60Hz之單相變壓器，低壓側短路，於高壓側加電源進行試驗，量測讀值瓦特表為250W、電壓表為125V、電流表為2.5A，則低壓側等效電阻約為何？
(A)0.1 Ω　(B)2 Ω　(C)10 Ω　(D)40 Ω。	變壓器的連接與並聯運用

11.	下列有關三相鼠籠式感應電動機轉子電流之敘述，何者正確？
(A)經過滑環由電源電壓引入
(B)經由感應而產生
(C)經過電刷由電源電壓引入
(D)經過電刷與換向器由電源電壓引入。	三相感應電動機構造及原理

12.	三相感應電動機之轉子輸入功率為P1，轉子輸出功率為P2，轉子銅損為P3，轉差率為S，則P1：P2：P3之比例關係為何？
(A)S：()：1　(B)()：S：1
(C)1：()：S　(D)()：1：S。	三相感應電動機的特性

13.	下列有關三相感應電動機起動電流之敘述，何者正確？
(A)與電源電壓大小無關
(B)與等效電路電阻大小無關
(C)與等效電路電抗大小無關
(D)與機械負載大小無關。	三相感應電動機的特性

14.	一部4極、60 Hz單相感應電動機，若轉子轉速為順向1710 rpm，則該轉子對於逆向旋轉磁場的轉差率為何？
(A)0.05　(B)0.2　(C)1.8　(D)1.95。	單相感應電動機

|  | 7.(B) 8.(C) 9.(A) 10.(A) 11.(B) 12.(C) 13.(D) 14.(D) |
| --- | --- |

15.	電容起動式單相感應電動機若要產生最大轉矩，則流過主繞組與輔助繞組的電流相位差為何？
(A)0度　(B)45度　(C)90度　(D)180度。	單相感應電動機

16.	一部三相同步發電機頻率為50 Hz，每極最大磁通量為0.05韋伯，每相匝數為20匝，則同步發電機每相之感應電勢有效值約為何？
(A)50V　(B)111V　(C)222V　(D)444V。
	同步發電機的原理、構造及分類

17.	一部三相12極同步發電機，定子共有144槽，線圈跨距為10槽，其分佈因數為Kd、節距因數為Kp，則下列敘述何者正確？　
(A)　(B)　(C)
(D)。	同步發電機的原理、構造及分類

18.	一部50 kVA、220 V、60 Hz、Y接三相同步發電機，以額定轉速運轉，激磁電流3 A時產生開路額定電壓220 V；激磁電流2.4 A時產生短路額定電流131.2 A，其同步阻抗標么值為何？
(A)0.8標么　(B)1.25標么　(C)2.4標么　(D)3標么。
	同步發電機之特性

19.	一部4極、220 V、60 Hz、Y接三相同步電動機，在額定電壓及額定頻率下運轉；若其輸入線電流為75A，功率因數為0.88滯後，效率為0.9，則輸出轉矩約為何？
(A)60N-m　(B)75N-m　(C)120N-m　(D)220N-m。	同步電動機

20.	一部線性感應電動機之極距為D（公尺），外加電源頻率為f（赫芝），轉差率為S，則其同步速度vs（公尺／秒）為何？
(A)　(B)　(C)　(D)2Df。	特殊電機

|  | 15.(C) 16.(C) 17.(A) 18.(A) 19.(C) 20.(D) |
| --- | --- |

電機類專業科目(二)─電子學實習：

1.	使用中的馬達起火燃燒，屬於下列何種火災類別？　(A)A(甲)類火災　(B)B(乙)類火災　(C)C(丙)類火災　(D)D(丁)類火災。	工場安全及衛生

2.	當示波器垂直軸刻度旋鈕(VOLTS／DIV)順時針轉動時，螢幕上觀察到的波形會變大，則下列敘述何者正確？　
(A)電壓量測值變大　(B)電壓量測值變小　(C)頻率量測值變大　
(D)電壓量測值不變。	工場安全及衛生

3.	如圖(一)所示之理想二極體電路，電阻RL的色碼為（紅棕黃金），電容C外觀標示為105，輸出電壓vo的波形為何？

(A)　(B)　(C)(D)。
		二極體之特性及應用電路實驗

4.	下列哪一個電路之輸入電壓－輸出電壓(vi－vo)轉換曲線有通過原點？	截波及箝位電路實驗

(A)　(B)(C)　(D)。

5.	如圖(二)所示，A、B、C為某電晶體的三個不同工作點，其靜態功率消耗分別為PA、PB、PC，則下列敘述何者正確？　
(A)PB＞PA＞PC　(B)PA＞PC＞PB　(C)PA＞PB＞PC　(D)PC＞PB＞PA。
		電晶體直流偏壓電路實驗

圖(一)                  圖(二)

|  | 1.(C) 2.(D) 3.(B) 4.(B) 5.(A) |
| --- | --- |

6.	如圖(三)(a)所示之電路，示波器顯示vo波形如圖(三)(b)，示波器垂直軸刻度旋鈕設定為1 VOLTS／DIV，電晶體的＝100，VBE＝0.7V，RB＝465kΩ，則下列敘述何者正確？　(A)電晶體的工作點在負載線中間　(B)電晶體的工作點靠近飽和區　(C)電晶體的工作點靠近截止區　(D)vo與vi同相位。	電晶體直流偏壓電路實驗

(a)           (b)               (a)              (b)

圖(三)　　　　　　　　　　　　　 圖(四)

7.	如圖(四)(a)所示之電路，輸入小信號vi峰對峰值為20mV，示波器垂直軸刻度旋鈕設定為0.5 VOLTS／DIV，其量測輸出電壓vo波形如圖(四)(b)所示，則電壓增益為何？　(A)－100　(B)－25　(C)25　(D)100。	電晶體放大電路實驗

8.	下列有關RC耦合串級放大電路中的耦合電容之敘述，何者正確？　(A)使直流電流容易傳送到下一級　(B)使阻抗容易匹配　(C)使得低頻響應差　(D)提升直流電流增益。	串級放大電路實驗

9.	如圖(五)所示之電路，JFET之截止電壓VGS(off)＝－4V，IDSS＝8mA，若VGS＝－6V，則VD為何？　(A)12V　(B)8V　(C)4V　(D)0V。
		場效電晶體之特性實驗

10.	如圖(六)所示之電路，JFET之截止電壓VGS(off)＝－4V，IDSS＝4mA，rd＝∞；若vi＝1.2sin(1000t)mV，則vo約為何？　
(A)－20.2sin(1000t)mV　(B)－12.4sin(1000t)mV　(C)－8.2sin(1000t)mV　(D)－4.8sin(1000t)mV。	場效電晶體放大器電路實驗

圖(五)　   　　　　　　　 圖(六)

|  | 6.(C) 7.(A) 8.(C) 9.(A) 10.(D) |
| --- | --- |

11.	下列有關圖(七)所示的理想運算放大器電路之敘述，何者正確？　(A)RP可限制低頻電壓增益　(B)RP可提升輸出阻抗　(C)RP用來限制高頻電壓增益　(D)RP使A和B兩端點電壓不相等。
		運算放大器應用電路實驗

圖(七)              圖(八)              圖(九)

12.	如圖(八)所示之理想運算放大器電路，若vi＝0.5sin(30t)mV，則vo之平均值約為何？　(A)－15V　(B)－6V　(C)4V　(D)8V。
		運算放大器應用電路實驗

13.	如圖(九)所示之振盪電路，若C＝0.01F，Rf－R＝140kΩ，＝2.45，若電路能正常振盪且電壓增益為29，則下列敘述何者正確？　
(A)vo頻率約為7800Hz　(B)vo頻率約為1300Hz　(C)R＝10kΩ　
(D)R＝15kΩ。	基本振盪電路實驗

14.	下列有關圖(十)所示電路之敘述，何者正確？　(A)vo責任週期為50%　(B)vo波形為三角波　(C)vo頻率約為476Hz　(D)電路為雙穩態多諧振盪器。	基本振盪電路實驗

15.	如圖(十一)所示之電路，運算放大器之輸出正、負飽和電壓分別為
＋10V和－10V，若vi＝6sin(60t)V，則下列敘述何者正確？　(A)vo為正弦波　(B)vo為餘弦波　(C)vo頻率為60Hz　(D)vo頻率為30Hz。
		基本振盪電路實驗

圖(十)                  圖(十一)

|  | 11.(A) 12.(B) 13.(B) 14.(C) 15.(D) |
| --- | --- |

電機類專業科目(二)─基本電學實習：

1.	有一電阻為5Ω的導線，若將其均勻拉長使長度變為原來的3倍，則拉長後導線電阻值為何？　(A)60Ω　(B)45Ω　(C)15Ω　(D)1.7Ω。
		電阻、電壓及電流之量測

2.	如圖(一)所示之電路，若電流表流過的電流值為0安培，則R值為何？
(A)175kΩ
(B)17.5kΩ
(C)1.75kΩ
(D)17.5Ω。	直流電路實驗

3.	有一規格為250W、10Ω的電阻器，則此電阻器額定電流及額定電壓分別為何？　(A)5A、50V　(B)50A、500V　(C)0.5A、5V　(D)1A、10V。	直流電路實驗

4.	如圖(二)所示之電路，若電阻R可獲得最大功率，則R值為何？
(A)45Ω
(B)25Ω
(C)15Ω
(D)10Ω。
		直流電路實驗

5.	有一絞線，由兩層導線組成（中心線除外），則此絞線總股數為何？
(A)37　(B)36　(C)19　(D)18。	導線之連接及處理

6.	下列敘述何者錯誤？	導線之連接及處理
(A)一般線規以數字表示線徑大小	
(B)依照美國線規（AWG）規則，線徑0.46英吋訂為編號0000
(C)1CM（圓密爾）小於1 mil2（平方密爾）
(D)依照美國線規（AWG）規則，號數愈大線徑愈大。

|  | 1.(B) 2.(B) 3.(A) 4.(C) 5.(C) 6.(D) |
| --- | --- |

7.	下列有關EMT管的工具「絞刀」之用途敘述，何者正確？　(A)修整管端內邊緣　(B)量測EMT截面積　(C)切斷EMT管　(D)固定EMT管。	屋內配線

8.	LCR表量測前的歸零調整，其測試線組兩端點之連接方式，下列敘述何者正確？
(A)量測電感值為短路，量測電容值為斷路
(B)量測電感值為斷路，量測電容值為短路
(C)量測電感值或電容值皆為短路
(D)量測電感值或電容值皆為斷路。	電子儀表之使用

9.	RC串聯電路之初始能量為零，電阻器為10kΩ，電容器為10，外加直流電壓源10V，下列敘述何者正確？
(A)電源送入瞬間，電流為1mA及電容器兩端電壓為10V
(B)電源送入瞬間，電流為1mA及電阻器兩端電壓為10V
(C)電源送入10秒後，電流為1mA及電容器兩端電壓為10V
(D)電源送入10秒後，電流為1mA及電阻器兩端電壓為10V。
		直流暫態實驗

10.	RLC並聯電路外加交流電壓源，交流電流表分別量測各分支電流，電阻器電流為10A、電感器電流為10A及電容器電流為10A，則交流電壓源之電流為何？　(A)30A　(B)20A　(C)A　(D)10A。
		交流電路實驗

11.	RLC並聯諧振電路，為諧振頻率，Q為品質因數，L及C值固定，當R值增加時，下列敘述何者正確？　(A)固定且Q上升　(B)固定且Q下降　(C)上升且Q固定　(D)下降且Q固定。
		交流電路實驗

12.	RL串聯電路外加交流電壓源110V，電阻為8Ω，電流為11A，則下列敘述何者正確？
(A)電感抗為6Ω及功率因數為0.8
(B)電感抗為8Ω及功率因數為0.8
(C)電感抗為6Ω及功率因數為0.6
(D)電感抗為8Ω及功率因數為0.6。	交流電路實驗

|  | 7.(A) 8.(A) 9.(B) 10.(D) 11.(A) 12.(A) |
| --- | --- |

13.	某500W電鍋，每次煮飯時間30分鐘，則煮飯6次消耗總電能為何？
(A)3.5度電　(B)3度電　(C)1.5度電　(D)1度電。
		電功率及電能量實驗

14.	額定值分別為110V、0.5kW及110V、1.0kW之兩電熱線，串聯連接後，接至220V電源，則下列敘述何者正確？
(A)兩電熱線功率皆維持額定值
(B)0.5kW電熱線功率高於額定值
(C)1.0kW電熱線功率高於額定值
(D)兩電熱線功率皆低於額定值。	電功率及電能量實驗

15.	一部440V、60Hz、50hp三相感應電動機，負載固定下做Y-Δ起動控制，則下列敘述何者正確？
(A)電動機起動相電壓下降，起動電流上升
(B)電動機起動相電壓上升，起動電流下降
(C)電動機起動相電壓下降，起動電流下降
(D)電動機起動相電壓上升，起動電流上升。	低壓工業配線

|  | 13.(C) 14.(B) 15.(C) |
| --- | --- |

電機類專業科目(二)─電工機械：

1.	。

2.	轉矩；。

3.	。

5.	，且
因此當磁通與負載轉矩維持額定，表示亦維持額定值，而外加電壓(V)減半時轉速(n)亦減半。

6.	，
。

7.	。

8.	。

9.	。

10.	；因此。

12.	。

13.	起動時轉差率S恆為1，與機械的負載大小無關，。

14.	，；
因此。

15.	起動繞組與運轉繞組兩電流相隔90度電機角時，為二相完全旋轉磁場，此時起動轉矩最大。

16.	。

17.	，，，
每相每極槽數。每槽的電機角度
。

18.	額定電流，同步阻抗標么值
。

19.	，
，
。

電機類專業科目(二)─電子學實習

2.	示波器垂直軸刻度旋鈕順時針轉動時，單位刻度的電壓變小，導致觀測的波形振幅變大，而電壓量測值不變。

3.	此電路為中心抽頭全波整流濾波電路，故漣波頻率為120Hz，週期為8.33ms，漣波波形應為(B)選項。

4.	輸入電壓－輸出電壓轉換曲線如下，僅選項(B)轉換曲線通過原點，故選(B)。

(A)　(B)　(C)　(D)

5.	三個工作點靜態消耗功率為：P＝VCE×IC

| 工作點 | IC | VCE | 消耗功率 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1.2mA | 0.2V | PA＝0.24mW |
| B | 0.8mA | 0.6V | PB＝0.48mW |
| C | 0mA | 5V | PC＝0W |

故PB＞PA＞PC，故選(A)。

6.	(1)

(2)

(3)	因負載線中間，而，工作點靠近截止區，故選(C)。

7.	(1)，(

(2)	因電路為共射極放大電路，輸出信號與輸入信號反相，所以電壓增益應為，故選(A)。

9.	當時，ID＝0，所以VD＝＋12V，故選(A)。

10.	(1)

(2)	
解上述方程式得（不合），故。

(3)

(4)

(5)

11.	(1)	當輸入信號Vi為低頻時，電容器0.1μF的阻抗很大，與RP並聯，可以忽略電容器的阻抗，此時電路為一反相放大器，由RP控制電壓增益，。

(2)	當輸入信號Vi為中高頻時，電容器0.1μF的阻抗變小，與RP並聯，可以忽略RP電阻，此時電路為一積分器，故選(A)。

12.

平均值為，故選(B)。

13.	
，故選(B)。

14.	(A) 輸出波形Vo的

；，故工作週期不為50%

(B)	輸出波形Vo為脈波

(C)	輸出波形Vo的頻率

(D)	此電路為無穩態多諧振盪器。

15.	此電路為非反相施密特觸發電路，輸出為脈波，因輸入信號
，且，故頻率，故選(D)。

電機類專業科目(二)─基本電學實習：

1.	。

2.	惠斯頓電橋：。

3.	(1)	。

(2)	。

4.	。

5.	。

6.	AWG規則其號碼愈大，線徑愈小。

9.	電容器充電瞬間視為短路，因此，而電阻端電壓為10V。

10.	。

11.	(1)	諧振頻率，因LC不變，故諧振頻率不變。

(2)	品質因數，當電阻R增加時，品質因數Q亦增加。

12.	；。

13.	度電。

14.	相同額定電壓但不同額定功率之電熱線，串接於2倍的額定電壓會造成額定功率較小（電阻大）的電熱線燒毀。

15.	Y起動時相電壓為線電壓的倍；起動電流為倍的全壓起動電流。

# Text boxes

年

107

四技二專

圖(一)

圖(二)

休息一下！看我一眼，茅塞頓開

析

解

◎若發現本書有缺頁、倒裝、整頁漏印、嚴重污損等情形，請將書包妥寄回，本公司將迅速為您更換。