統一入學測驗

電機類專業科目(二)－電工機械

（本試題答案係依據統一入學測驗中心於107年5月7日公布之標準答案）

試題分析

一、命題焦點：

電工機械：

整份試題難度適中，僅有一兩題較具鑑別度，若同學能勤讀本書必能獲得高分！

二、配分比例表：

| 電工機械 | 題數 | 電工機械 | 題數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 概論 | 0 | 10. 三相感應電動機構造及原理 | 1 |
| 2. 直流電機原理與構造 | 0 | 11. 三相感應電動機的特性 | 2 |
| 3. 直流電機之一般性質 | 0 | 12. 三相感應電動機的相關控制及試驗 | 0 |
| 4. 直流發電機 | 1 | 13. 單相感應電動機 | 2 |
| 5. 直流電動機 | 5 | 14. 同步發電機的原理、構造及分類 | 2 |
| 6. 變壓器的原理與構造 | 1 | 15. 同步發電機之特性 | 1 |
| 7. 變壓器的試驗與效率 | 2 | 16. 同步發電機之並聯運用 | 0 |
| 8. 變壓器的連接與並聯運用 | 1 | 17. 同步電動機 | 1 |
| 9. 特殊變壓器 | 0 | 18. 特殊電機 | 1 |
| 合 計 | 20 |

電機類專業科目(二)─電工機械：

1.	一部4極直流發電機，每極磁通量為0.01韋伯，電樞繞組之總導體數為1000根，共繞成4個並聯路徑；若發電機轉速在1500rpm時，感應電勢為何？
(A)100V　(B)150V　(C)200V　(D)250V。	直流發電機

2.	一直流電動機運轉在額定電樞電流及磁通下，產生轉矩100N-m；若磁通及電樞電流皆減半，則產生轉矩為何？
(A)100N-m　(B)75N-m　(C)50N-m　(D)25N-m。	直流電動機

3.	一台10 kW、200 V之直流分激式電動機，電樞電阻為0.2Ω；若起動電樞電流為滿載電樞電流之2倍，電樞須串聯之外部起動電阻約為何？　(A)1.3 Ω　(B)1.8 Ω　(C)2.3 Ω　(D)2.8 Ω。	直流電動機

4.	下列有關直流電動機轉速控制的敘述，何者正確？
(A)電樞電阻控制法在低速下效率較佳
(B)磁場控制法常用於額定轉速以下的轉速控制
(C)電樞電壓控制法效率較電樞電阻控制法佳
(D)他激式直流電動機最適合採用電樞電阻控制法。	直流電動機

5.	一他激式直流電動機，在場磁通及負載轉矩維持額定下運轉，若將外加電壓降為額定值之一半，不計電樞電阻壓降，則轉速為額定值之幾倍？　(A)0.25倍　(B)0.5倍　(C)2倍　(D)4倍。	直流電動機

6.	一串激式直流電動機，額定電壓為200 V，電樞電阻為0.35 Ω，場繞組電阻為0.15 Ω；滿載時，總銅損為200W，鐵損、機械損及雜散損共300W，則滿載效率約為何？
(A)82.5%　(B)85%　(C)87.5%　(D)90%。	直流電動機

7.	一台2200 / 220V、60Hz之單相變壓器，高壓側繞組匝數為1500匝，則鐵心之最大磁通量約為何？
(A)55mWb　(B)5.5mWb　(C)0.55mWb　(D)0.055mWb。
	變壓器的原理與構造

8.	一台15 kVA、2200 / 200 V之單相變壓器，滿載時功率因數為0.8，鐵損為300W，銅損為500W，則滿載效率約為何？
(A)91.35%　(B)92.45%　(C)93.75%　(D)94.94%。
	變壓器的試驗與效率

|  | 1.(D) 2.(D) 3.(B) 4.(C) 5.(B) 6.(C) 7.(B) 8.(C) |
| --- | --- |

9.	三台匝數比皆為10：1之單相變壓器，採Δ-Y接線，若低壓側線電壓為220V，則高壓側之線電壓約為何？
(A)1270V　(B)2200V　(C)3800V　(D)6600V。	變壓器的試驗與效率

10.	一台5kVA、2000 / 100V、60Hz之單相變壓器，低壓側短路，於高壓側加電源進行試驗，量測讀值瓦特表為250W、電壓表為125V、電流表為2.5A，則低壓側等效電阻約為何？
(A)0.1 Ω　(B)2 Ω　(C)10 Ω　(D)40 Ω。	變壓器的連接與並聯運用

11.	下列有關三相鼠籠式感應電動機轉子電流之敘述，何者正確？
(A)經過滑環由電源電壓引入
(B)經由感應而產生
(C)經過電刷由電源電壓引入
(D)經過電刷與換向器由電源電壓引入。	三相感應電動機構造及原理

12.	三相感應電動機之轉子輸入功率為P1，轉子輸出功率為P2，轉子銅損為P3，轉差率為S，則P1：P2：P3之比例關係為何？
(A)S：()：1　(B)()：S：1
(C)1：()：S　(D)()：1：S。	三相感應電動機的特性

13.	下列有關三相感應電動機起動電流之敘述，何者正確？
(A)與電源電壓大小無關
(B)與等效電路電阻大小無關
(C)與等效電路電抗大小無關
(D)與機械負載大小無關。	三相感應電動機的特性

14.	一部4極、60 Hz單相感應電動機，若轉子轉速為順向1710 rpm，則該轉子對於逆向旋轉磁場的轉差率為何？
(A)0.05　(B)0.2　(C)1.8　(D)1.95。	單相感應電動機

15.	電容起動式單相感應電動機若要產生最大轉矩，則流過主繞組與輔助繞組的電流相位差為何？
(A)0度　(B)45度　(C)90度　(D)180度。	單相感應電動機

16.	一部三相同步發電機頻率為50 Hz，每極最大磁通量為0.05韋伯，每相匝數為20匝，則同步發電機每相之感應電勢有效值約為何？
(A)50V　(B)111V　(C)222V　(D)444V。
	同步發電機的原理、構造及分類

|  | 9.(A) 10.(A) 11.(B) 12.(C) 13.(D) 14.(D) 15.(C) 16.(C) |
| --- | --- |

17.	一部三相12極同步發電機，定子共有144槽，線圈跨距為10槽，其分佈因數為Kd、節距因數為Kp，則下列敘述何者正確？　
(A)　(B)　(C)
(D)。	同步發電機的原理、構造及分類

18.	一部50 kVA、220 V、60 Hz、Y接三相同步發電機，以額定轉速運轉，激磁電流3 A時產生開路額定電壓220 V；激磁電流2.4 A時產生短路額定電流131.2 A，其同步阻抗標么值為何？
(A)0.8標么　(B)1.25標么　(C)2.4標么　(D)3標么。
	同步發電機之特性

19.	一部4極、220 V、60 Hz、Y接三相同步電動機，在額定電壓及額定頻率下運轉；若其輸入線電流為75A，功率因數為0.88滯後，效率為0.9，則輸出轉矩約為何？
(A)60N-m　(B)75N-m　(C)120N-m　(D)220N-m。	同步電動機

20.	一部線性感應電動機之極距為D（公尺），外加電源頻率為f（赫芝），轉差率為S，則其同步速度vs（公尺／秒）為何？
(A)　(B)　(C)　(D)2Df。	特殊電機

|  | 17.(A) 18.(A) 19.(C) 20.(D) |
| --- | --- |

電機類專業科目(二)─電工機械：

1.	。

2.	轉矩；。

3.	。

5.	，且
因此當磁通與負載轉矩維持額定，表示亦維持額定值，而外加電壓(V)減半時轉速(n)亦減半。

6.	，
。

7.	。

8.	。

9.	。

10.	；因此。

12.	。

13.	起動時轉差率S恆為1，與機械的負載大小無關，。

14.	，；
因此。

15.	起動繞組與運轉繞組兩電流相隔90度電機角時，為二相完全旋轉磁場，此時起動轉矩最大。

16.	。

17.	，，，
每相每極槽數。每槽的電機角度
。

18.	額定電流，同步阻抗標么值
。

19.	，
，
。

# Text boxes

3589-X﹝C﹞夾入3589

年

107

四技二專

休息一下！看我一眼，茅塞頓開

析

解

◎若發現本書有缺頁、倒裝、整頁漏印、嚴重污損等情形，請將書包妥寄回，本公司將迅速為您更換。

圖書編號／3589-X

執行編輯／周詩韻

法律顧問／北辰著作權事務所蕭雄淋律師

出　版　者／龍騰文化事業股份有限公司

台北總公司／248新北市五股區五權七路1號

電話／(02)2298-2933	FAX：(02)2298-9766

台中分公司／407台中市西屯區環河路86號

電話／(04)2251-7278	FAX：(04)2254-1128

高雄分公司／813高雄市左營區重信路272號

電話／(07)346-3799	FAX：(07)345-9676

網　　　址／http://www.lungteng.com.tw

郵撥帳號／1129537-1 龍騰文化事業股份有限公司