統一入學測驗

機械群專業科目(一)

（本試題答案係統一入學測驗中心107年5月8日公布之答案）

A－機件原理　　B－機械力學

試題分析

一、命題焦點

【機件原理】

本年度題目在16章中皆有出題，在第2、9、10及11章出2題，其餘各章皆只出1題，整體出題比例還算正常。

今年題目中，觀念題有11題，計算題有9題。計算題如第8、9、11、14題稍有變化，第9題鏈輪傳動功率是統測以來第一次命題，第14題若沒有注意輪系的定義，很容易做錯，整體而言，難度算中等。

此次機件原理想拿高分不會太難，平時只要多練習歷屆試題，再鑽研一些沒考過的練習題，如此在考試時，應可輕鬆應對。

【機械力學】

本年度出題比率靜力學7題(35％)、動力學7題(35％)、材料力學6題(30％)，觀念題4題，計算題16題。整體來說，題目較去年簡單很多。

靜力學中，第一章出1題，第二章出3題，第三章出1題，第四章出2題，題目很簡單，只有第25題重心需要一點觀念來解題。

動力學中，第五章出2題，第六、七章各出1.5題，第八章出2題。今年動力學又回到以前的7題，整體題目非常簡單，都是該單元的基本觀念及基本計算題。

材料力學中，第九章出2題，第十、十一、十二、十三章各出1題，這次材力的命題比率偏低，整體題目非常簡單，都是該單元的基本計算題。

二、配分比例表

| A-機件原理（章名） | 題數 | B-機械力學（章名） | 題數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 概述 | 1 | 緒論 | 1 |
| 螺旋 | 2 | 平面力系 | 3 |
| 螺旋連接件 | 1 | 重心 | 1 |
| 鍵與銷 | 1 | 摩擦 | 2 |
| 彈簧 | 1 | 直線運動 | 2 |
| 軸承及連接裝置 | 1 | 曲線運動 | 1.5 |
| 帶輪 | 1 | 動力學基本定律及應用 | 1.5 |
| 鏈輪 | 1 | 功與能 | 2 |
| 摩擦輪 | 2 | 張力與壓力 | 2 |
| 齒輪 | 2 | 剪力 | 1 |
| 輪系 | 2 | 平面的性質 | 1 |
| 制動器 | 1 | 樑之應力 | 1 |
| 凸輪 | 1 | 軸的強度與應力 | 1 |
| 連桿機構 | 1 |  |  |
| 起重滑車 | 1 |  |  |
| 間歇運動機構 | 1 |  |  |
| 合 計 | 20 | 合 計 | 20 |

選擇題：(共40題，每題2.5分，共100分)

＿＿＿	1.	有關運動對之敘述，下列何者不正確？
(A)不藉由外力作用即能維持接觸者稱為完全對偶
(B)圓柱對之兩機件間運動會彼此互相拘束及限制
(C)線接觸的摩擦輪對偶屬於高對
(D)螺旋對之兩機件間直線運動會受到迴轉運動拘束。	A-概述

＿＿＿	2.	有關螺紋之敘述，下列何者不正確？
(A)一般風扇葉片為順時針旋轉，為了防止扇葉旋轉時鬆脫，可採用左螺紋鎖緊固定　(B)當三線螺紋旋轉一圈時，從動件移動了9mm，故該螺紋之螺距為3mm　(C)分厘卡採用螺紋微分原理設計，為了提升解析度，大多使用螺距小的V形螺紋　(D)複線螺紋可得較大導程，於三線螺紋中螺紋線設計為軸端相隔90 度。	A-螺旋

＿＿＿	3.	有關機械利益與機械效率之敘述，下列何者正確？ 
(A)機械效率可以有效判斷機構是否省時
(B)機械利益大於1 則費力省時
(C)任何機械的機械效率必小於1 
(D)機械利益大則機械效率一定高。	A-螺旋

＿＿＿	4.	有關墊圈應用之敘述，下列何者不正確？ 
(A)於螺帽與螺栓間安裝彈簧墊圈，其最主要目的為藉由剪力來防止螺帽鬆脫　(B)使用墊圈可增加適當的承接面與摩擦面積，並減少單位面積所承受的壓力　(C)梅花墊圈可在連結材料承接面上產生輕微的銑切作用，並具有防震及鎖緊功用　(D)安裝墊圈可保護工件表面避免刮傷，並於工件表面粗糙或傾斜時作為承接面。	A-螺旋連接件

＿＿＿	5.	有一圓軸其直徑50 mm以帶輪使之旋轉，並以10×5×20 mm（寬×高×長）之平鍵連結，若圓軸受150 N-m之扭轉力矩，則該鍵所受之壓應力與剪應力各為多少MPa？
(A)壓應力為120；剪應力為60 
(B)壓應力為120；剪應力為30 
(C)壓應力為30；剪應力為120 
(D)壓應力為60；剪應力為120。	A-鍵與銷

|  | 1.(B) 2.(D) 3.(C) 4.(A) 5.(B) |
| --- | --- |

＿＿＿	6.	小型彈簧製作時，若要機械性質、抗拉強度與韌性兼顧時，下列何種材料最為適合？
(A)矽錳鋼線　(B)油回火線　(C)不鏽鋼線　(D)琴鋼線。	A-彈簧

＿＿＿	7.	有關軸聯結器之敘述，下列何者不正確？ 
(A)凸緣聯結器在裝置時連接軸必須對正，否則會造成撓曲及嚴重磨損　(B)歐丹聯結器其兩軸互相平行但不在同一中心線上，偏心距離較小且允許兩軸角速度有差異　(C)萬向接頭聯結器其兩軸中心線交於一點，且兩軸迴轉時角度可任意變更　(D)撓性彈簧聯結器是藉由彈簧鋼片傳遞動力，此連結器允許兩軸間有微量偏心與角度偏差。
	A-軸承及連接裝置

＿＿＿	8.	一組四級相等塔輪皮帶傳動系統，最低之輸出轉速N1為100 rpm且各級輸出轉速呈現等比級數，若第三級輸出轉速N3為400 rpm，求主動輪轉速約為多少rpm？ 
（註：≒1.41，≒1.73）
(A) 141　(B) 173　(C) 282　(D) 346。	A-帶輪

＿＿＿	9.	一動力鏈輪傳遞機構，鏈輪齒數分別為60齒與15齒，大鏈輪為驅動輪可傳遞31.4 kW功率，其節圓直徑為600 mm，鏈輪之緊邊張力為10 kN，求小鏈輪之轉速為多少rpm？（註：π≒3.14）
(A) 100　(B) 200　(C) 300　(D) 400。	A-鏈輪

＿＿＿ 10.	摩擦輪傳動的特點，下列敘述何者不正確？
(A)當從動輪阻力過大時會在摩擦接觸處發生滑動，從動機件不致損壞　(B)整體裝置簡單、便宜，傳動時噪音較小　(C)不適合傳動大扭矩大馬力負載　(D)主動輪常由較從動輪硬的材質構成，可使傳動系統有較長使用壽命。	A-摩擦輪

＿＿＿ 11.	一組外切摩擦輪傳動系統，速比為1：5，傳送功率為0.314 kW，小輪直徑200 mm，兩輪間摩擦力為100 N，求大輪之轉速為多少rpm？（註：π≒3.14）
(A) 50　(B) 60　(C) 90　(D) 120。	A-摩擦輪

|  | 6.(D) 7.(B) 8.(C) 9.(D) 10.(D) 11.(B) |
| --- | --- |

＿＿＿ 12.	擺線齒輪與漸開線齒輪之齒形，下列敘述何者正確？ 
(A)擺線齒輪嚙合條件之一，其一齒之齒面與另一嚙合齒之齒腹需由同一滾圓所滾出之擺線　(B)擺線齒輪其齒面與齒腹之齒形，皆由滾圓之外擺線所形成　(C)齒輪在周節與齒數相同條件下，擺線齒輪會較漸開線齒輪齒腹更厚，故強度也較佳　(D)漸開線齒輪若發生齒輪中心距的誤差，將造成角速比的變化，而擺線齒輪則影響不大。
	A-齒輪

＿＿＿ 13.	一組內接正齒輪模數皆為2 mm，大齒輪齒數64齒，小齒輪齒數12齒，求齒輪中心距為多少mm？
(A) 52　(B) 64　(C) 72　(D) 76。	A-齒輪

＿＿＿ 14.	一複式輪系如圖（一）所示，A輪為100齒，B輪60齒，C輪120齒，若A、B軸中心距與C、D軸中心距相等，各齒輪模數也相同，則下列何者為A輪轉速對D輪轉速之比值？
(A) 0.2　(B) 0.5　(C) 2.0　(D) 5.0。	A-輪系

圖（一）

＿＿＿ 15.	如圖（二）所示一複式周轉輪系，A輪軸心固定，A、B、C三輪之齒數分別為100齒、80齒與120齒，A輪順時針6 rpm，旋臂m逆時針2 rpm，若要D輪順時針22 rpm旋轉，則D輪齒數為何？
(A) 20齒　(B) 30齒　(C) 50齒　(D) 90齒。	A-輪系

|  | 12.(A) 13.(A) 14.(A) 15.(C) |
| --- | --- |

＿＿＿ 16.	如圖（三）所示之單塊制動器，圖中b長度為a的4倍，鼓輪之扭矩為20 N-m，鼓輪直徑40 cm作順時針旋轉，摩擦係數為0.2，若施力端最小制動力P＝125 N可完成煞車，則b的長度為多少cm？
(A) 20　(B) 40　(C) 80　(D) 100。
　　　　　　　　　　　A-制動器

＿＿＿ 17.	若凸輪之從動件作簡諧運動，下列敘述何者正確？
(A)行程的兩端速度最大，加速度也最大
(B)行程的中心點速度最大，加速度為零
(C)行程的中心點速度最大，加速度也最大
(D)行程的兩端速度最大，加速度為零。	A-凸輪

＿＿＿ 18.	關於四連桿機構死點的敘述，下列何者不正確？
(A)連接浮桿傳達之力不能產生力矩以驅動從動曲柄，此位置稱為死點　(B)曲柄搖桿機構之從動件若加裝飛輪，可以消除機構死點　(C)曲柄搖桿機構若搖桿為主動，則一運動循環具有兩個死點　(D)雙曲柄機構的機架（固定桿）為最短桿，傳動過程會產生死點。
	A-連桿機構

＿＿＿ 19.	一惠斯頓差動滑車定滑輪之大輪直徑25 cm，小輪直徑20 cm，摩擦損失20 %，若施力30 N，則最大可吊起重物為多少N？
(A) 120　(B) 180　(C) 240　(D) 300。	A-起重滑車

＿＿＿ 20.	間歇運動其主動件的運動方式，下列敘述何者正確？
(A)凸輪機構可由迴轉運動而產生間歇運動
(B)棘輪機構可由迴轉運動而產生間歇運動
(C)日內瓦機構可由搖擺運動而產生間歇運動
(D)擒縱器可由迴轉運動而產生間歇運動。	A-間歇運動機構

|  | 16.(C) 17.(B) 18.(D) 19.(C) 20.(A) |
| --- | --- |

＿＿＿ 21.	下列敘述何者正確？ 
(A)力的可傳性原理僅適用於力對剛體的外效應
(B)力矩及速率都是具有大小及方向的向量
(C)面積及重量都是具有大小而無方向的純量
(D) MKS 制中，公斤重是力的絕對單位。	B-緒論

＿＿＿ 22.	有一外伸樑受力如圖（四）所示，求支承點B的反力為多少N？
(A) 16　(B) 34　(C) 40　(D) 50。	B-平面力系

圖（四）

＿＿＿ 23.	如圖（五）所示，有一扳手轉動螺帽，分別承受A、B、C、D 四個大小相同而方向不同的施力，試問哪個力最容易轉動螺帽？ 
(A) A　(B) B　(C) C　(D) D。	B-平面力系

圖（五）

＿＿＿ 24.	如圖（六）所示，B點吊一物重為60 N，試問繩索AB的張力為多少N？
(A) 10　(B) 10　(C) 30　(D) 30。
　　　　　　　　　　　　　　B-平面力系

|  | 21.(A) 22.(B) 23.(C) 24.(C) |
| --- | --- |

＿＿＿ 25.	如圖（七）所示，一均勻圓盤上受同方向的二質點力W1及W2垂直作用於xy平面，其力大小與座標分別為10N(4 , 6)及30N(8 , –4)，現有另一同方向的質點力W3，其大小為20N，欲使圓盤於圓心(0 , 0)位置達到力矩平衡，則W3應作用於何處（xy座標）？
(A) (14 , 3)　(B) ( –3 , 14)　(C) (–14 , 3)　
(D) (–14 , –3)。　　　　　　　　　　B-重心

＿＿＿ 26.	如圖（八）所示，有一梯子重100 N，靠在光滑的牆壁，梯腳與地面的靜摩擦係數為0.1，欲移動梯子向右滑動，求P力的最小值為多少N？
(A) 30　(B) 40　(C) 50　(D) 60。
　　　　　　　　　　　　　　　B-摩擦

＿＿＿ 27.	如圖（九）所示，有一均勻物體重100 N，地面的靜摩擦係數為0.2，若水平力P為使該物體移動的最小力，試問施力點的最大高度h為多少cm，才不至於使物體傾倒？ 
(A) 15　(B) 20　(C) 25　(D) 30。　　　B-摩擦

＿＿＿ 28.	自由落體屬於下列何種運動？
(A)等速直線運動　(B)變速直線運動　(C)等速曲線運動　(D)變速曲線運動。	B-直線運動

|  | 25.(C) 26.(D) 27.(C) 28.(B) |
| --- | --- |

＿＿＿ 29.	一列火車從南港站行駛到松山站的速度v與時間t關係如圖（十）所示，試求出兩站間的距離為多少m？
(A) 2800　(B) 2900　(C) 3000　(D) 3100。	B-直線運動

圖（十）

＿＿＿ 30.	三軸CNC工具機Z軸的主軸轉速為12000 rpm，則其角速度為多少rad/s？
(A) 100π　(B) 200π　(C) 300π　(D) 400π。	B-曲線運動

＿＿＿ 31.	如圖（十一）所示，有一鐵箱質量為100 kg，鐵箱與地面間之動摩擦係數μd＝0.25，當水平作用力P＝600 N，則鐵箱的加速度為多少m/s2？（假設重力加速度為10m/s2）　(A) 2.5　(B) 3.5　(C) 4.5　(D) 5.5。	B-動力學基本定律及應用

＿＿＿ 32.	等速旋轉且角速度為ω的軸上附加一個質量m，其旋轉半徑為r，則對該質量的敘述何者正確？
(A)切線速度為ω/r　(B)向心加速度為ω2/r　(C)切線加速度為r×ω2　(D)向心力為m×r×ω2。	B-動力學基本定律及應用

＿＿＿ 33.	若作用力F與位移S的夾角為θ，則下列敘述何者正確？
(A) θ＝180°時，則功W＝–F×S
(B) θ＝180°時，則作用力與位移的方向互相垂直
(C) θ＝90°時，則功W＝F×S
(D) θ＝0°時，則作用力與位移的方向相反。	B-功與能

＿＿＿ 34.	一台綜合加工機的主軸由馬達經皮帶輪來傳動，如果已知該綜合加工機主軸的機械效率為72%，而馬達的機械效率為90%，則皮帶輪的機械效率為多少%？ 
(A) 75　(B) 80　(C) 85　(D) 90。	B-功與能

|  | 29.(A) 30.(D) 31.(B) 32.(D) 33.(A) 34.(B) |
| --- | --- |

＿＿＿ 35.	有一長度為400 mm，橫截面積為100 mm2的金屬棒，受20 kN的拉力作用時，則該金屬棒所受的張應力為何？
(A) 200 Pa　(B) 200 kPa　(C) 20 MPa　(D) 0.2 GPa。	B-張力與壓力

＿＿＿ 36.	有一鋼桿承受軸向力情況如圖（十二）所示，其中AB段的截面積為500mm2，BC段的截面積為600mm2，設鋼的彈性係數為200 GPa，則此桿的總變形量為多少mm？（伸長為正值、縮短為負值）
(A) 1.2　(B) 1.6　(C) –1.2　(D) –1.6。	B-張力與壓力

＿＿＿ 37.	使用8個鉚釘，以雙蓋板對接方式進行鉚接如圖（十三）所示，若P＝6280 N，且鉚釘直徑為10 mm，則每根鉚釘所承受的剪應力為多少MPa？（註：π≒3.14）
(A) 5　(B) 10　(C) 20　(D) 40。
　　　　　　　　　　　B-剪力

＿＿＿ 38.	如圖（十四）所示的組合面積，該面積對水平軸x的慣性矩為多少cm4？
(A) 50　(B) 53　(C) 54　(D) 60。
　　　　　　　　　　　　B-平面的性質

|  | 35.(D) 36.(C) 37.(B) 38.(A) |
| --- | --- |

＿＿＿ 39.	一外伸樑承受集中力與均佈負載如圖（十五）所示，若不計樑本身重量，則下列何者為正確的剪力圖？
(A)　(B)　
(C)　(D)。
	B-樑之應力

圖（十五）

＿＿＿ 40.	一空心圓軸外徑為80 mm，內徑為50 mm，承受扭矩作用，若在圓軸內徑處的剪應力為60 MPa，則在圓軸外徑處的剪應力為多少MPa？
(A) 37.5　(B) 70　(C) 90　(D) 96。	B-軸的強度與應力

|  | 39.(A) 40.(D) |
| --- | --- |

2.	三線螺紋中螺紋線設計為軸端相隔120度。

3.	(A)機械效率的大小，代表能源利用率的高低。
(B)機械利益大於1，則省力費時。

4.	於螺帽與螺栓間安裝彈簧墊圈，其最主要目的為藉摩擦力來防止螺帽鬆脫。

5.	＝＝＝120MPa，＝＝＝30 MPa。

7.	歐丹聯結器用於兩軸互相平行，但不在同一中心線上，偏心較小，且兩軸需要傳遞絕對相等角速度之場合。

8.	四級相等塔輪各級輸出轉速呈等比級數，故輸出轉速分別為100 rpm、
200 rpm、400 rpm及800 rpm，故主動輪轉速N2＝100800，N＝282 rpm。

9.	P(kW)＝，31.4＝，＝100rpm，
鏈輪的轉速與其齒數成反比，故＝＝400 rpm。

10.	主動輪周緣採用皮革、橡膠、木材等摩擦係數大的軟質材料製成；從動輪表面則採用比主動輪較硬的金屬材料，如鑄鐵、鑄銅及鋁合金。

11.	＝5＝5200＝1000 mm，
P(kW)＝，0.314＝，＝60 rpm。

12.	(B)擺線齒輪的齒面曲線為外擺線，齒腹曲線為內擺線。
(C)漸開線齒輪的齒根較厚，強度大，耐震動及衝擊。
(D)一對嚙合漸開線正齒輪的中心距離發生些微誤差，不會影響其角速比。

13.	一對正齒輪內接，中心距C＝＝＝52 mm。

14.	中心距CAB＝CCD，各齒輪模數相同，故TA＋TB＝TC＋TD，
TD＝100＋60－120＝40，
A輪轉速對D輪轉速之比值為＝＝＝0.2。

15.	eA→D＝＝，＝，TD＝50齒。

16.	b＝4a，T＝μNr，20＝0.2×N×0.2，N＝500牛頓，
＝0，125×5a＝500×a＋0.2×500×25，a＝20 cm，b＝4×20＝80 cm。

17.	(1)從動件在運動的兩端點速度為零，加速度為最大。
(2)從動件在運動的中間點速度為最大，加速度為零。

18.	雙曲柄機構傳動過程中不會產生死點。

19.	＝×η，＝×0.8，W＝240 N。

20.	(1)主動搖擺運動，從動間歇迴轉運動：棘輪機構和擒縱器。
(2)主動迴轉運動，從動間歇迴轉運動：間歇齒輪和日內瓦機構。
(3)主動迴轉運動，從動間歇往復運動或搖擺運動：凸輪。

21.	(B)力矩為向量，速率為純量。
(C)面積為純量，重量為向量。
(D)M.K.S.制中，牛頓是力的絕對單位。

22.	＝0，RB20＝4010＋1028，RB＝34N。

23.	M＝Fd，當F相同時，力臂d愈大，力矩M愈大。

24.	＝，TAB＝30 N

25.	W1x1＋W2x2＋W3x3＝0，104＋308＋20x3＝0，x3＝－14，
W1y1＋W2y2＋W3y3＝0，106＋30(－4)＋20y3＝0，y3＝3。

26.	＝0，Na＝100N，＝0，P10＝100(5＋0.110010，P＝60 N。

27.	臨界高度h＝＝＝25 cm。

29.	S＝20＝2800 (m)。

30.	ω＝＝＝400π (rad/sec)。

31.	＝0，N＝1000牛頓，
F＝ma，600－0.251000＝100a，a＝3.5m/s2。

32.	(A)切線速度為rω。
(B)向心加速度為rω2。
(C)切線加速度為rα。

33.	(B) θ＝180°，則作用力與位移的方向相反。
(C) θ＝90°，則作用力與位移的方向垂直，則作用力對物體不作功。
(D) θ＝0°，則作用力與位移的方向相同。

34.	總機械效率η＝η馬達η皮帶輪，0.72＝0.9η皮帶輪，η皮帶輪＝0.8＝80%。

35.	σt＝＝＝0.2 GPa。

36.	δ＝－＝－1.2 mm。

37.	τ＝＝＝10 MPa。

38.	Ix＝－＝50 cm4。

40.	＝，＝，＝96 MPa。

# Text boxes

3523-X【B】夾入書號：3523

107

年

四技二專

圖（二）

圖（三）

圖（六）

圖（七）

圖（八）

圖（九）

圖（十一）

圖（十二）

圖（十三）

圖（十四）

休息一下！看我一眼，茅塞頓開

析

解