統一入學測驗

機械群專業科目(一)

（本試題答案係統一入學測驗中心107年5月8日公布之答案）

機械力學

試題分析

一、命題焦點

【機件原理】

本年度題目在16章中皆有出題，在第2、9、10及11章出2題，其餘各章皆只出1題，整體出題比例還算正常。

今年題目中，觀念題有11題，計算題有9題。計算題如第8、9、11、14題稍有變化，第9題鏈輪傳動功率是統測以來第一次命題，第14題若沒有注意輪系的定義，很容易做錯，整體而言，難度算中等。

此次機件原理想拿高分不會太難，平時只要多練習歷屆試題，再鑽研一些沒考過的練習題，如此在考試時，應可輕鬆應對。

二、配分比例表

| B-機械力學（章名） | 題數 |
| --- | --- |
| 緒論 | 1 |
| 平面力系 | 3 |
| 重心 | 1 |
| 摩擦 | 2 |
| 直線運動 | 2 |
| 曲線運動 | 1.5 |
| 動力學基本定律及應用 | 1.5 |
| 功與能 | 2 |
| 張力與壓力 | 2 |
| 剪力 | 1 |
| 平面的性質 | 1 |
| 樑之應力 | 1 |
| 軸的強度與應力 | 1 |
| 合 計 | 20 |

選擇題：(共20題，每題2.5分，共50分)

＿＿＿ 21.	下列敘述何者正確？ 
(A)力的可傳性原理僅適用於力對剛體的外效應
(B)力矩及速率都是具有大小及方向的向量
(C)面積及重量都是具有大小而無方向的純量
(D) MKS 制中，公斤重是力的絕對單位。	B-緒論

＿＿＿ 22.	有一外伸樑受力如圖（四）所示，求支承點B的反力為多少N？
(A) 16　(B) 34　(C) 40　(D) 50。	B-平面力系

圖（四）

＿＿＿ 23.	如圖（五）所示，有一扳手轉動螺帽，分別承受A、B、C、D 四個大小相同而方向不同的施力，試問哪個力最容易轉動螺帽？ 
(A) A　(B) B　(C) C　(D) D。	B-平面力系

圖（五）

＿＿＿ 24.	如圖（六）所示，B點吊一物重為60 N，試問繩索AB的張力為多少N？
(A) 10　(B) 10　(C) 30　(D) 30。
　　　　　　　　　　　　　　B-平面力系

|  | 21.(A) 22.(B) 23.(C) 24.(C) |
| --- | --- |

＿＿＿ 25.	如圖（七）所示，一均勻圓盤上受同方向的二質點力W1及W2垂直作用於xy平面，其力大小與座標分別為10N(4 , 6)及30N(8 , –4)，現有另一同方向的質點力W3，其大小為20N，欲使圓盤於圓心(0 , 0)位置達到力矩平衡，則W3應作用於何處（xy座標）？
(A) (14 , 3)　(B) ( –3 , 14)　(C) (–14 , 3)　
(D) (–14 , –3)。　　　　　　　　　　B-重心

＿＿＿ 26.	如圖（八）所示，有一梯子重100 N，靠在光滑的牆壁，梯腳與地面的靜摩擦係數為0.1，欲移動梯子向右滑動，求P力的最小值為多少N？
(A) 30　(B) 40　(C) 50　(D) 60。
　　　　　　　　　　　　　　　B-摩擦

＿＿＿ 27.	如圖（九）所示，有一均勻物體重100 N，地面的靜摩擦係數為0.2，若水平力P為使該物體移動的最小力，試問施力點的最大高度h為多少cm，才不至於使物體傾倒？ 
(A) 15　(B) 20　(C) 25　(D) 30。　　　B-摩擦

＿＿＿ 28.	自由落體屬於下列何種運動？
(A)等速直線運動　(B)變速直線運動　(C)等速曲線運動　(D)變速曲線運動。	B-直線運動

|  | 25.(C) 26.(D) 27.(C) 28.(B) |
| --- | --- |

＿＿＿ 29.	一列火車從南港站行駛到松山站的速度v與時間t關係如圖（十）所示，試求出兩站間的距離為多少m？
(A) 2800　(B) 2900　(C) 3000　(D) 3100。	B-直線運動

圖（十）

＿＿＿ 30.	三軸CNC工具機Z軸的主軸轉速為12000 rpm，則其角速度為多少rad/s？
(A) 100π　(B) 200π　(C) 300π　(D) 400π。	B-曲線運動

＿＿＿ 31.	如圖（十一）所示，有一鐵箱質量為100 kg，鐵箱與地面間之動摩擦係數μd＝0.25，當水平作用力P＝600 N，則鐵箱的加速度為多少m/s2？（假設重力加速度為10m/s2）　(A) 2.5　(B) 3.5　(C) 4.5　(D) 5.5。	B-動力學基本定律及應用

＿＿＿ 32.	等速旋轉且角速度為ω的軸上附加一個質量m，其旋轉半徑為r，則對該質量的敘述何者正確？
(A)切線速度為ω/r　(B)向心加速度為ω2/r　(C)切線加速度為r×ω2　(D)向心力為m×r×ω2。	B-動力學基本定律及應用

＿＿＿ 33.	若作用力F與位移S的夾角為θ，則下列敘述何者正確？
(A) θ＝180°時，則功W＝–F×S
(B) θ＝180°時，則作用力與位移的方向互相垂直
(C) θ＝90°時，則功W＝F×S
(D) θ＝0°時，則作用力與位移的方向相反。	B-功與能

＿＿＿ 34.	一台綜合加工機的主軸由馬達經皮帶輪來傳動，如果已知該綜合加工機主軸的機械效率為72%，而馬達的機械效率為90%，則皮帶輪的機械效率為多少%？ 
(A) 75　(B) 80　(C) 85　(D) 90。	B-功與能

|  | 29.(A) 30.(D) 31.(B) 32.(D) 33.(A) 34.(B) |
| --- | --- |

＿＿＿ 35.	有一長度為400 mm，橫截面積為100 mm2的金屬棒，受20 kN的拉力作用時，則該金屬棒所受的張應力為何？
(A) 200 Pa　(B) 200 kPa　(C) 20 MPa　(D) 0.2 GPa。	B-張力與壓力

＿＿＿ 36.	有一鋼桿承受軸向力情況如圖（十二）所示，其中AB段的截面積為500mm2，BC段的截面積為600mm2，設鋼的彈性係數為200 GPa，則此桿的總變形量為多少mm？（伸長為正值、縮短為負值）
(A) 1.2　(B) 1.6　(C) –1.2　(D) –1.6。	B-張力與壓力

＿＿＿ 37.	使用8個鉚釘，以雙蓋板對接方式進行鉚接如圖（十三）所示，若P＝6280 N，且鉚釘直徑為10 mm，則每根鉚釘所承受的剪應力為多少MPa？（註：π≒3.14）
(A) 5　(B) 10　(C) 20　(D) 40。
　　　　　　　　　　　B-剪力

＿＿＿ 38.	如圖（十四）所示的組合面積，該面積對水平軸x的慣性矩為多少cm4？
(A) 50　(B) 53　(C) 54　(D) 60。
　　　　　　　　　　　　B-平面的性質

|  | 35.(D) 36.(C) 37.(B) 38.(A) |
| --- | --- |

＿＿＿ 39.	一外伸樑承受集中力與均佈負載如圖（十五）所示，若不計樑本身重量，則下列何者為正確的剪力圖？
(A)　(B)　
(C)　(D)。
	B-樑之應力

圖（十五）

＿＿＿ 40.	一空心圓軸外徑為80 mm，內徑為50 mm，承受扭矩作用，若在圓軸內徑處的剪應力為60 MPa，則在圓軸外徑處的剪應力為多少MPa？
(A) 37.5　(B) 70　(C) 90　(D) 96。	B-軸的強度與應力

|  | 39.(A) 40.(D) |
| --- | --- |

21.	(B)力矩為向量，速率為純量。
(C)面積為純量，重量為向量。
(D)M.K.S.制中，牛頓是力的絕對單位。

22.	＝0，RB20＝4010＋1028，RB＝34N。

23.	M＝Fd，當F相同時，力臂d愈大，力矩M愈大。

24.	＝，TAB＝30 N

25.	W1x1＋W2x2＋W3x3＝0，104＋308＋20x3＝0，x3＝－14，
W1y1＋W2y2＋W3y3＝0，106＋30(－4)＋20y3＝0，y3＝3。

26.	＝0，Na＝100N，＝0，P10＝100(5＋0.110010，P＝60 N。

27.	臨界高度h＝＝＝25 cm。

29.	S＝20＝2800 (m)。

30.	ω＝＝＝400π (rad/sec)。

31.	＝0，N＝1000牛頓，
F＝ma，600－0.251000＝100a，a＝3.5m/s2。

32.	(A)切線速度為rω。
(B)向心加速度為rω2。
(C)切線加速度為rα。

33.	(B) θ＝180°，則作用力與位移的方向相反。
(C) θ＝90°，則作用力與位移的方向垂直，則作用力對物體不作功。
(D) θ＝0°，則作用力與位移的方向相同。

34.	總機械效率η＝η馬達η皮帶輪，0.72＝0.9η皮帶輪，η皮帶輪＝0.8＝80%。

35.	σt＝＝＝0.2 GPa。

36.	δ＝－＝－1.2 mm。

37.	τ＝＝＝10 MPa。

38.	Ix＝－＝50 cm4。

40.	＝，＝，＝96 MPa。

# Text boxes

3523-X【B】夾入書號：3523

107

年

四技二專

圖（六）

圖（七）

圖（八）

圖（九）

圖（十一）

圖（十二）

圖（十三）

圖（十四）

休息一下！看我一眼，茅塞頓開

析

解