統一入學測驗

動力機械群專業科目(一)

（本試題答案係統一入學測驗中心公布之標準答案）

第一部分：應用力學（第1至20題，每題2.5分，共50分）

______	1.	有一隻螞蟻沿著直尺從初始位置2cm處向左移動5cm，而後再向右移動8cm，這隻螞蟻的位移為多少cm？
(A) 3　(B) 5　(C) 13　(D) 15。	直線運動

______	2.	有兩輛機車從O點同時出發，如圖(一)所示，若A車以12m/s之速度朝北行駛，B車以8m/s之速度東朝北30°行駛，試問A車相對於B車之速度方向為何？
(A)北朝西　
(B)南朝西　
(C)北朝東　
(D)東朝南。	     直線運動           圖(一)

______	3.	車輛在平面圓形跑道以固定速率進行定圓運動，那麼車輛在跑道上的任一點所作的運動為何？　(A)等速度運動　(B)變速度運動　(C)拋物線運動　(D)等加速度運動。	直線運動

______	4.	關於向量與純量，下列敘述何者錯誤？　(A)向量具有大小且有方向　(B)純量只有大小而沒有方向　(C)動能與位能皆為純量　(D)質量與重量皆為向量。	緒論

______	5.	一個同平面力系其合力為零，合力矩不為零，則該力系最終可化簡為何？　(A)一個單力　(B)一個力偶　(C)一個單力與一個力偶　(D)無任何單力與無任何力偶。	同平面力系

|  | 1.(A) 2.(A) 3.(B) 4.(D) 5.(B) |
| --- | --- |

______	6.	如圖(二)所示，該組碟式煞車系統中，每塊來令片對碟煞盤施加正向力為1000N，摩擦係數為0.25，若其煞車作用距輪心為0.2m，試求該組煞車來令片對碟煞盤施加之扭矩為多少N-m？　
(A) 50　(B) 100　(C) 200　(D) 400。	摩擦

| 圖(二) | 圖(三) |
| --- | --- |

______	7.	如圖(三)所示，砝碼D與砝碼F的質量皆為5kg，若忽略繩索與滑輪重量，並不計摩擦力，試問在力平衡下，砝碼E質量為多少kg？　
(A) 5　(B) 6　(C) 8　(D) 10。	同平面力系

______	8.	若一列火車由靜止出發，開始時以等加速度進行直線運動，15sec後其速度為90m/sec，而後維持等速度運動，試問從出發至25sec這段時間內，此列火車之平均速度為多少m/sec？　
(A) 45　(B) 51　(C) 57　(D) 63。	直線運動

______	9.	若一具有撓性傳動特性之皮帶輪其有效張力為150N，總張力為1050
N，則其緊邊張力T1與鬆邊張力T2的比值為何？　
(A)　(B)　(C)　(D)。	摩擦

______	10.	某一起重機其機械效率為80%，若藉此起重機以10sec的時間，將300
kg的物品提升20m，則此起重機需要輸入的功率為多少kW？(重力加速度g=10m/sec2)　
(A) 1.0　(B) 3.6　(C) 6.0　(D) 7.5。	功與能

|  | 6.(B) 7.(B) 8.(D) 9.(A) 10.(D) |
| --- | --- |

______	11.	質量5kg之物體放置於水平面上，接觸面之靜摩擦係數為0.2，若該物體承受一5N水平推力，其摩擦力為多少N？(重力加速度g=10m/sec2)　(A) 0　(B) 1　(C) 5　(D) 10。	摩擦

______	12.	某人在地面上以初速度10m/sec、仰角30°的方向拋射一個球體，試求此球體在到達最高點時之速度為多少m/sec？(重力加速度g=10m/sec2，sin30°=0.5，cos30°=0.866)
(A) 0　(B) 5　(C) 8.66　(D) 10。	曲線運動

______	13.	在一光滑的平面上，一個質量2.5kg的物體，最初以2m/sec的速度進行等速直線運動，若受到沿著相同運動方向10N的推力並持續作用3sec，試問該推力對此物體所作的功為多少焦耳(J)？　
(A) 60　(B) 180　(C) 240　(D) 360。	功與能

______	14.	一塊重量1kgw的壁磚貼於摩天大樓的50m處，因受地震影響致使該壁磚掉落地面，若不計空氣阻力作用，則該壁磚接觸地面瞬間的動能為多少焦耳(J)？(重力加速度g=10m/sec2)　
(A) 10　(B) 50　(C) 100　(D) 500。	功與能

______	15.	如圖(四)所示，高度75cm的桌面上有一微小球體，以3cm/sec速度沿著桌面水平方向被推出桌面，若不計空氣阻力作用，試問該球體被推出桌面後0.3sec，此時其距離地面高度為多少cm？(重力加速度g=10m/sec2)　                                 
(A) 30　(B) 45　(C) 70　(D) 74。	曲線運動

| 圖(四) | 圖(五) |
| --- | --- |

______	16.	如圖(五)所示，某越野賽車手從高度4m斜坡處以仰角30°的方向進行飛車表演，若其離開斜坡到觸地時間為2sec，試求其駛離斜坡時速度為多少m/sec？(重力加速度g=10m/sec2，sin30°=0.5，cos30°=0.866)　(A) 9　(B) 12　(C) 16　(D) 20。	曲線運動

|  | 11.(C) 12.(C) 13.(C) 14.(D) 15.(A) 16.(C) |
| --- | --- |

______	17.	如圖(六)所示，m1=25kg，m2=20kg，若忽略繩索與滑輪重量，並不計摩擦力，當將輕扶m1的手迅速往下移開後，則此時m2的加速度大小為多少m/sec2？(重力加速度g=10m/sec2)
(A) 1.25　(B) 2.5　(C) 5.0　(D) 7.5。	動力學基本定律及應用

| 圖(六) | 圖(七) |
| --- | --- |

______	18.	如圖(七)所示，一個5kg的燈飾受到一條繩索AC與一根彈簧AB所支撐造成力平衡，若該彈簧未變形時長度為0.4m，彈性係數kAB =433N/m，試求該彈簧於力平衡時長度為多少m？(重力加速度g=10m/sec2，sin30°=0.5，cos30°=0.866)　
(A) 0.6　(B) 0.7　(C) 0.8　(D) 0.9。	同平面力系

______	19.	如圖(八)所示，m1=10kg，m2=10kg，m3=20kg，斜面傾角為θ，m1、m2兩物體與斜面間的摩擦係數為0.25，若不考慮滑輪與繩索間的摩擦力及其重量，則連結m3的繩索張力T為多少牛頓(N)？(重力加速度g=10m/sec2)　
(A) 160　
(B) 175　
(C) 180　                                       圖(八)
(D) 195。	動力學基本定律及應用

|  | 17.(B) 18.(A) 19.(D) |
| --- | --- |

______	20.	一部從1樓上升至14樓的電梯，整個運動過程的速度與時間關係如圖(九)所示，一個體重60公斤重的人站在該電梯內的磅秤上，則該磅秤在第1秒時與第5秒時的讀數分別為W1與W2，試求W1：W2為何？(重力加速度g=10m/sec2)　
(A) 2：3　(B) 1：1　(C) 6：5　(D) 3：2。	動力學基本定律及應用

圖(九)

|  | 20.(C) |
| --- | --- |

1.	S＝－5＋8＝3(cm)。

2.	vA/B＝vA－vB
vA/B＋vB＝vA，如圖所示

故vA/B的方向為北朝西30°或西朝北60°。

3.	等速率圓周運動任一點之切線速度的方向一直在改變，故為變速度運動。

4.	質量為純量，而重量為向量。

5.	合力為0，而合力矩不為0其合成為一力偶。

6.	T＝2f×r＝2×(μN)×r＝2×(0.25×1000)×0.2＝100(N-m)。

7.	取A點之自由體圖，如圖。

ΣFy＝0⇒5×＋5×－WD＝0

WD＝6(kgw)，砝碼E的質量為6kg。

8.	v－t圖如右圖

S＝＝1575

va＝＝63(m/s)。

9.	T1＋T2＝1050……①
T1－T2＝150……②
①＋② ⇒ 2T1＝1200 ⇒ T1＝600(N)代入①
⇒ T2＝450(N)
故＝＝。

10.	P出＝F×v＝(300×10)×＝6(kW)
e＝(kW)。

11.	fmax＝μN＝0.2×(5×10)＝10(N)
∵5N＜10N
∴物體不動，故其摩擦力＝外力，即f＝5(N)。

12.	斜向拋體運動在最高點的速度v＝vx(∵vy＝0)

故v＝vx＝v0cosθ＝10cos30°＝10×0.866＝8.66(m/s)。

13.	F＝ma⇒10＝2.5×a⇒ a＝4(m/s2)
S＝v0t＋at2＝2×3＋×4×32＝6＋18＝24(m)
W＝F×S＝10×24＝240(J)。

14.	Ek＝∆Ep＝mgh＝1×10×50＝500(J)。

15.	水平拋體運動在y方向為自由落體運動，
故落下的距離S＝gt2＝×10×(0.3)2＝0.45(m)＝45(cm)
設該球離地面為h
h＝75－45＝30(cm)。

16.	看y方向，vy＝v0sin30°＝v0
Sy＝－4＝(v0)×2＋(－10)×22
－4＝v0－20
v0＝16(m/s)。

17.	m1向下，m2向上
設m2的加速度為a，則m1的加速度為2a
取m1及動滑輪之自由體圖，如右圖

①×2＋②
500－200＝100a＋20a
300＝120a
a＝2.5(m/s2)。

18.	取A點之自由體圖，如右圖
ΣFy＝0 ⇒TAC－50＝0 ⇒ TAC＝100(N)
ΣFx＝0 ⇒FB－100cos30°＝0 ⇒ FB＝86.6(N) 
FB＝kx ⇒ 86.6＝433x ⇒ x＝0.2(m)
L＝0.4＋0.2＝0.6(m)。

19.	m1與m2沿斜面的下滑力均為10×10×sinθ＝10×10×＝80(N)
∵80＋80 < 200
∴m3有下降傾向，m1、m2有向上的傾向，故f1及f2向下
f1＝f2＝μN＝0.25×(10×10cosθ)＝0.25×10×10×＝15(N)
200 > 80＋80＋15＋15
∴m3向下，m1、m2向上，設其加速度為a
(20080801515)＝(10＋10＋20)×a
10＝40a ⇒ a＝0.25(m/s2)
取m3的自由體圖，如右圖
200－T＝20×0.25
T＝195(N)。

20.	第1秒時電梯的加速度a＝＝2(m/s2，向上)

W1＝(1＋)×W＝(1＋)×60＝72(kgw)

第5秒時電梯為等速度運動，a＝0

W2＝W＝60(kgw)

W1：W2＝72：60＝6：5。

# Text boxes

108

四技二專

年

休息一下！看我一眼，茅塞頓開

析

解