統一入學測驗

機械群專業科目(一)

（本試題答案係統一入學測驗中心108年5月6日公布之答案）

A－機件原理

試題分析

一、命題焦點

【機件原理】

本年度題目在16章中皆有出題，在第9、10、11及14章出2題，其餘各章皆只出1題，整體出題比例還算正常。

今年題目中，觀念題有12題，計算題有8題。觀念題普遍較簡單，計算題只有第15題難度較高。

此次機件原理想拿高分很容易，平時只要多練習歷屆試題，再鑽研一些沒考過的練習題，如此在考試時，應可輕鬆應對。

二、配分比例表

| A-機件原理（章名） | 題數 |
| --- | --- |
| 概述 | 1 |
| 螺旋 | 1 |
| 螺旋連接件 | 1 |
| 鍵與銷 | 1 |
| 彈簧 | 1 |
| 軸承及連接裝置 | 1 |
| 帶輪 | 1 |
| 鏈輪 | 1 |
| 摩擦輪 | 2 |
| 齒輪 | 2 |
| 輪系 | 2 |
| 制動器 | 1 |
| 凸輪 | 1 |
| 連桿機構 | 2 |
| 起重滑車 | 1 |
| 間歇運動機構 | 1 |
| 合 計 | 20 |

選擇題：(共20題，每題2.5分，共50分)

＿＿＿	1.	有關螺栓與螺帽相互接觸產生運動的接觸方法與性質，下列何者正確？　(A)自鎖對、低對　(B)力鎖對、高對　(C)完全對偶、高對　
(D)不完全對偶、低對。	A-概述

＿＿＿	2.	一螺旋的螺旋角為θ，導程角為β，下列何者正確？　
(A) tanθ＋tanβ＝1　(B) cotθ－cotβ＝1　(C) cotθ×cotβ＝1　
(D) tanθ/tanβ＝1。	A-螺旋

＿＿＿	3.	下列哪一種螺帽常用於汽車輪圈鎖緊及具有自動對正中心的作用？(A)槽縫螺帽　(B)環首螺帽　(C)墊圈底座螺帽　(D)錐形底部螺帽。	
	A-螺旋連接件

＿＿＿	4.	一帶輪以寬5mm、長20mm之鍵裝於直徑50mm的軸上，鍵的容許剪應力為2MPa，容許壓應力為5MPa，在鍵傳遞動力達到最高容許剪應力時，則鍵需要的最小高度應為多少mm，使鍵不至於受到壓應力破壞？　(A) 3　(B) 4　(C) 5　(D) 6。	A-鍵與銷

＿＿＿	5.	一彈簧受到20N負荷作用時，伸長量為4cm，而彈簧線圈平均直徑5cm，彈簧線徑0.5cm，則下列何者為其彈簧指數？
(A) 0.1　(B) 0.2　(C) 5　(D) 10。	A-彈簧

＿＿＿	6.	有關軸承之敘述，下列何者不正確？
(A)滾珠軸承徑向負載容量與滾珠數目及滾珠直徑成正比
(B)單列止推滾珠軸承可承受軸向負載，適用於高速運轉
(C)滾子軸承比滾珠軸承強度強，因此能承受更大負載
(D)單列斜角滾珠軸承接觸角愈大，可承受止推負載也愈大。
	A-軸承及連接裝置

＿＿＿	7.	同一平面的兩平行軸，具有大小兩輪的皮帶傳動裝置，下列敘述何者不正確？
(A)開口皮帶輪傳動，兩帶輪轉向相同　
(B)開口皮帶輪傳動，皮帶緊邊應在下方　
(C)交叉皮帶輪傳動的皮帶長度大於開口皮帶傳動　
(D)交叉皮帶輪傳動大小兩輪的接觸角和恰為360°。	A-帶輪

|  | 1.(A) 2.(C) 3.(D) 4.(B) 5.(D) 6.(B) 7.(D) |
| --- | --- |

＿＿＿	8.	利用滾子鏈輪與鏈條傳動時，下列敘述何者正確？
(A)鏈條與鏈輪之接觸角應該在120°以下
(B)鏈條與鏈輪傳動時，上方為鬆邊，下方為緊邊
(C)鏈條節數一般使用奇數
(D)傳動時若弦線作用愈大，產生之振動與噪音愈大。	A-鏈輪

＿＿＿	9.	下列有關摩擦輪傳動之敘述，何者正確？
(A)摩擦輪傳動之功率與主動輪和從動輪接觸處之正壓力成正比
(B)摩擦輪傳動之功率與主動輪和從動輪接觸處之材料無關
(C)內切圓柱形摩擦輪之主動輪軸與從動輪軸平行且迴轉方向相反
(D)外切圓柱形摩擦輪兩輪每分鐘之轉速與其半徑成正比。	A-摩擦輪

＿＿＿ 10.	兩圓柱形摩擦輪傳動，若無滑動發生，主動輪之轉速為90rpm，從動輪之轉速為30rpm，主動輪軸與從動輪軸之中心距離為40cm，則當兩摩擦輪外切時與內切時，主動輪與從動輪之直徑和各為多少cm？
(A)外切時為40；內切時為80　
(B)外切時為80；內切時為160　
(C)外切時為160；內切時為80　
(D)外切時為80；內切時為40。	A-摩擦輪

＿＿＿ 11.	下列有關齒輪傳動之敘述，何者正確？
(A)螺旋齒輪傳動時，兩螺旋齒輪之螺旋角需相同
(B)正齒輪傳動時，主動齒輪軸線與從動齒輪軸線相交成一角度
(C)兩相嚙合之正齒輪其工作深度為齒根的兩倍
(D)為保持兩嚙合齒輪之角速度維持一定之比值，兩齒輪接觸點之公切線必經過節點。	A-齒輪

＿＿＿ 12.	下列有關輪系之敘述，何者正確？
(A)依照各輪軸固定與否，可分為單式輪系和複式輪系
(B)輪系值e，| e | < 1之輪系為增速輪系，| e | > 1之輪系為減速輪系
(C)在單式輪系中，首輪與末輪之迴轉方向相反時，輪系值為正值
(D)在單式輪系中，輪系值與所有惰輪之齒數無關。	A-輪系

|  | 8.(D) 9.(A) 10.(B) 11.(A) 12.(D) |
| --- | --- |

＿＿＿ 13.	如圖（一）之輪系，齒輪A、B、C及D之齒數分別為30齒、60齒、20齒及40齒，若主動輪A轉速100rpm順時針方向迴轉，則此輪系之輪系值e為多少及D輪之轉速ND為多少rpm？
(A) e＝－0.25；ND＝25逆時針　(B) e＝＋0.25；ND＝25順時針　
(C) e＝－4；ND＝400逆時針　	(D) e＝＋4；ND＝400順時針。
		A-輪系

圖（一）

＿＿＿ 14.	兩互相嚙合之外接正齒輪，主動輪之齒數為40齒，模數為12，兩輪之中心距離為600mm，則從動輪之齒數(T2)為多少齒及節圓直徑(D2)為多少mm？　(A)T2=30；D2=360　(B)T2=50；D2=600　(C)T2=60；D2=720　(D)T2=80；D2=960。	A-齒輪

＿＿＿ 15.	一塊狀制動器尺寸如圖（二）所示，若輪鼓順時針旋轉，轉速1200rpm，傳送功率P為1kW，制動器摩擦係數μ為0.25，求其施力F最少須為多少N？　(A)　(B)　(C)　(D)。	A-制動器

圖（二）

＿＿＿ 16.	下列有關凸輪的敘述何者不正確？
(A)壓力角愈大傳動摩擦愈小
(B)在總升程相同條件下，基圓直徑愈大壓力角愈小
(C)凸輪從動件運動方向與接觸點公法線所夾角度稱為壓力角
(D)凸輪之周緣傾斜角愈小其壓力角愈大。	A-凸輪

|  | 13.(B) 14.(C) 15.(C) 16.(A) |
| --- | --- |

＿＿＿ 17.	下列何者四連桿機構運動中沒有死點存在？
(A)牽桿機構　	(B)雙搖桿機構　
(C)曲柄搖桿機構　	(D)曲柄滑塊機構。	A-連桿機構

＿＿＿ 18.	下列何者四連桿機構可用於汽車車輪轉向機構？
(A)平行相等曲柄　	(B)不平行相等曲柄　
(C)雙搖桿機構　	(D)曲柄搖桿機構。	A-連桿機構

＿＿＿ 19.	一滑車組如圖（三）所示，求其機械利益M為多少？
(A) 3　(B) 4　(C) 5　(D) 6。	A-起重滑車

圖（三）

＿＿＿ 20.	下列何者屬於反向運動機構？
(A)日內瓦機構　	(B)多爪棘輪　
(C)圓盤與滾子摩擦輪　	(D)錨型擒縱器。
		A-間歇運動機構

|  | 17.(A) 18.(B) 19.(C) 20.(C) |
| --- | --- |

1.	(1)自鎖對（完全對偶）：
①兩機件間不藉任何外力作用，就能維持接觸者。
②例如：螺栓與螺帽、汽缸與活塞。
(2)螺栓與螺帽間之運動為螺旋對，屬於低對。

2.	(1)導程L、螺旋角及圓柱（節圓）直徑D的關係：cot＝ 
(2)導程L、導程角及圓柱（節圓）直徑D的關係：cot＝ 
故cotcot＝＝1。。

4.	(1)剪應力：＝，2＝，F＝200N 
(2)壓應力：()＝，5＝，H＝4mm。

5.	彈簧指數C＝＝＝10。

6.	單列止推滾珠軸承可承受軸向負載，但不適用於高速運轉。

7.	(1)開口皮帶輪傳動，大小兩皮帶輪的接觸角和為360°。 
(2)交叉皮帶輪傳動，大小兩皮帶輪的接觸角相等。

8.	(A)鏈條與鏈輪之接觸角應該在120°以上。
(B)鏈條與鏈輪傳動時，上方為緊邊，下方為鬆邊。
(C)為使磨損均勻，鏈輪齒數應為奇數，鏈條鏈節應為偶數。

9.	(B)摩擦輪傳動之功率與主動輪和從動輪接觸處之材料有關。
(C)內切圓柱形摩擦輪之主動輪軸與從動輪，兩軸平行且迴轉方向相同。
(D)外切圓柱形摩擦輪兩輪每分鐘之轉速與其半徑成反比。

10.	(1)兩圓柱形摩擦輪外切傳動時︰
	中心距C＝，40＝，D主＋D從＝80cm。
(2)兩圓柱形摩擦輪內切傳動時︰＝，＝，D從＝3D主...①
	中心距C＝，40＝，D從－D主＝80 cm...②
	由①②解得，D主＝40cm，D從＝340＝120cm，
	故D主＋D從＝40＋120＝160cm。

11.	(B)正齒輪傳動時，主動齒輪軸線與從動齒輪軸線互相平行。  
(C)兩相嚙合之正齒輪，其工作深度為齒頂的兩倍。
(D)為保持兩嚙合齒輪之角速度維持一定之比值，兩齒輪接觸點之公法線		必經過節點。

12.	(A)依照各輪軸固定與否，可分為定心輪系和周轉輪系。
(B)輪系值e，|e|＜1之輪系為減速輪系，|e|＞1之輪系為增速輪系。  
(C)在單式輪系中，首輪與末輪之迴轉方向相反時，輪系值為負值。

13.	(1)輪系值eA→D＝＝＝＝0.25。 
(2)輪系值eA→D＝，0.25＝，N＝25rpm順時針。

14.	(1)兩外接正齒輪，中心距C＝，
	600＝，T從＝60齒。
(2)節圓直徑D從＝MT從＝1260＝720mm。

15.	P(kW)＝＝，
1＝，
N＝牛頓，
由制動桿之自由體圖︰＝0  
F200＋0.2520＝60，
F＝(N)。

16.	壓力角愈大，傳動摩擦愈大。

17.	(1)雙曲柄機構又稱為牽桿機構，傳動過程中不會產生死點。
(2)雙搖桿機構及曲柄搖桿機構傳動中，當搖桿為主動時，會產生兩個死點。
(3)曲柄滑塊機構傳動中，當滑塊為主動時，會產生兩個死點。

19.	W＝5F，
故機械利益M＝5。

# Text boxes

108

年

四技二專

休息一下！看我一眼，茅塞頓開

析

解