統一入學測驗

機械群專業科目(二)

（本試題答案係依據統一入學測驗中心於108年5月6日公布之標準答案）

試題分析

一、命題焦點

【機械製造】

共出13題，除第1章與第10章未出題外，其餘各章皆有出題。第12題橫跨第11章與第12章混合出題，是今年比較特別的題型。

今年命題類型與往年類似，難易度則屬中間偏難，雖沒有出現特別冷門的題目，然對於各種加工方法與特性，工作機械與量測的原理與計算，仍需精通孄熟，才能爭取到高分。混合題型與各種加工方法的特性比較，仍是未來命題焦點。

【機械基礎實習】

共出14題，除第1、9、11章出2題外，其餘各章只出1題。機具設備的操作與加工順序是今年偏重的題型。

今年出題類型與往年類似，難度尚屬適中。第16、23、27題屬機具操作順序組合題型，對於具有實務操作經驗的考生，應能駕輕就熟；第24題屬認識車刀各種角度的題型，是近年常出現的考題；第20、25題，屬基本公式計算題型。考生除了要精熟各章節內容外，對於各類機具設備的特性與操作方法亦應熟悉，才能在考試時輕鬆應對。

【製圖實習】

今年製圖實習統測題目「難易度」中間偏易，題型與去年相似。

製圖實習出題分布於其中九個章節，第十章 基本工作圖佔3題最多，僅第四章應用幾何未出題，其餘各章節平均分配出題一至二題。

其中39題號幾何公差中最大實體原理單元，本書尚未列入第十章基本工作圖。

二、配分比例表

| 機械製造 | 題數 | 機械基礎實習 | 題數 | 製圖實習 | 題數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機械製造的演進 | 0 | 基本工具、量具使用 | 2 | 工程圖概述 | 1 |
| 材料與加工 | 1 | 劃線 | 1 | 製圖設備與用具 | 1 |
| 鑄造 | 1 | 銼削 | 1 | 線條與字法 | 1 |
| 塑性加工 | 2 | 鋸切 | 1 | 應用幾何 | 0 |
| 銲接 | 1 | 鑽孔 | 1 | 徒手畫 | 1 |
| 表面處理 | 1 | 鉸孔 | 1 | 正投影 | 2 |
| 量測與品管 | 1 | 攻螺紋 | 1 | 尺度標註與註解 | 2 |
| 切削加工 | 1 | 車床基本操作 | 1 | 剖面視圖 | 1 |
| 工作機械 | 2 | 外徑車刀研磨 | 2 | 習用畫法 | 1 |
| 螺紋與齒輪製造 | 0 | 端面與外徑車削 | 1 | 基本工作圖 | 3 |
| 非傳統加工 | 2 | 綜合練習 | 2 |  |  |
| 電腦輔助製造 | 1 |  |  |  |  |
| 新興製造技術 | 1 |  |  |  |  |

試題內容

A－機械製造　　B－機械基礎實習　　C－製圖實習

選擇題：(共40題，每題2.5分，共100分)

1.	有關加工方法的敘述，下列何者正確？　(A)淬火可增加鋼材硬度　(B)退火可增加鋼材硬度　(C)冷作不能改變材料性質　(D)熱作不能改變材料性質。	A-塑性加工

2.	有關機械材料與加工性的敘述，下列何者正確？　(A)純銅的切削性比黃銅佳　(B)碳鋼的鑄造性比鑄鐵佳　(C)純鋁的鍛造性比鋁合金佳　(D)鑄鐵的銲接性比碳鋼佳。	A-塑性加工

3.	有關砂模的澆冒口系統敘述，下列何者不正確？　(A)豎澆道主要功用為輸送金屬液　(B)冒口一般設置在金屬液最快凝固處　(C)溢放口一般設置在離澆口最遠處　(D)通氣孔主要功用為避免鑄件產生氣孔。	A-鑄造

4.	有關衝壓加工的敘述，下列何者正確？　(A)衝壓加工通常不需要製作模具配合　(B)壓床速度高，常用於剪切、衝孔加工　(C)衝床速度慢，常用於彎曲、抽製加工　(D)彎曲加工需考慮回彈角設計。
	A-塑性加工

5.	工業上常用於電路板及食品罐頭摺縫密封的銲接方法為何？　(A)錫銲　(B)銅銲　(C)氬銲　(D)潛弧銲。	A-銲接

6.	下列何者不是無電電鍍(化學鍍)的優點？　(A)鍍層均勻且孔隙率少　(B)鍍層厚度沒有限制　(C)耐蝕性比電鍍層佳　(D)可進行複合鍍層。	A-表面處理

7.	如圖(一)所示，若使用長度(L) 200 mm正弦桿測量錐度1：5的工件，則組合塊規高度(H)應為多少mm？　(A) 200
(B) 100　(C) 80　(D) 40。
	A-量測與品管

8.	有關車削加工的敘述，下列何者正確？　(A)刀具切邊角60°較30°形成的切屑厚　(B)刀具刀鼻半徑愈大得到的加工表面粗糙度愈小　(C)提高切削速度可明顯降低刀具的切削力　(D)不連續切屑造成的刀具磨損大都在刀尖後方的刀頂面上。	A-切削加工

9.	有關工作機械的敘述，下列何者正確？　(A)面銑刀外徑較大適用於臥式銑床　(B)拉刀上前後段刀齒大小及高度一般皆相同　(C)鑽削鋁合金採用的鑽唇間隙角較鑽削合金鋼小　(D)砂輪磨粒100號較20號適用於硬材工件磨削。	A-工作機械

10.	有關工作機械及螺紋與齒輪製造的敘述，下列何者正確？　(A)車床導螺桿導程為6 mm，欲車削導程為3 mm之螺紋，如主軸齒輪用40齒，則導螺桿齒數為20齒　(B)以尾座偏置法車削大小徑分別為30 mm及15 mm且錐度長度為150 mm之錐度工件，則尾座偏置量為5 mm　(C)分度頭使用簡式分度法銑削10齒的正齒輪，則每銑一齒搖桿曲柄應旋轉4圈　(D)無心外圓磨床操作時，調整輪與磨輪間之傾斜角愈大，則工件進給速度愈小。	A-工作機械

11.	有關非傳統加工的敘述，下列何者正確？　(A)粉末冶金的粉粒形狀品質，樹枝狀較球狀結合強度大　(B)鐵基粉末冶金製品若須切削加工，適用水溶性切削劑　(C)壓縮模成形法，塑料置於模具加熱及加壓成形，主要用於熱塑性塑膠成形　(D)線切割放電加工，原理與放電加工相同，但電極導線通常使用高速鋼線。	A-非傳統加工

12.	有關非傳統加工及電腦輔助製造的敘述，下列何者正確？　(A)電化研磨加工時，工件材料的去除主要靠磨料切除，次要靠電解作用　(B)數值控制機械的座標軸，C軸表示繞X軸旋轉的轉軸　(C)直線切削機能(G01)屬於CNC程式的輔助機能　(D)化學切胚(化學下料)適合薄板狀材料加工，加工後板片不會扭曲變形。
	A-非傳統加工、電腦輔助製造

13.	有關新興製造技術的敘述，下列何者正確？　(A)晶粒封裝的順序，先黏晶再銲線然後再封膠　(B)摻雜是在矽基板上的氧化矽層植入摻雜原子　(C)晶圓元件密度不斷增加，線寬也不斷縮小，目前已進步到微米技術　(D)矽原子有5個外層電子，所以電子不能在固體中自由運動。	A-新興製造技術

14.	有關手工具的敘述，下列何者正確？　(A)小型螺絲起子的規格一般以刀桿直徑大小表示　(B)梅花板手常使用於內六角螺帽的裝卸工作　(C)鋼錘(硬錘)的規格一般以手柄長度表示　(D)使用扳手拆裝時，施力方向應拉向操作者較為安全。	B-基本工具、量具使用

15.	以內徑分厘卡進行量測，如圖(二)所示，正確讀值為多少mm？　(A) 12.42　
(B) 12.84　(C) 17.42　(D) 17.84。
 	B-基本工具、量具使用

16.		欲在一工件平面上以組合角尺劃一角度線，劃線分解成下列五個步驟：
①在工件欲劃線處做記號；②調整組合角尺至所需角度；③手壓緊組合角尺貼緊工件，劃線針往劃線方向劃線；④將工件、組合角尺及平板擦拭乾淨；⑤將組合角尺貼緊於工件之基準邊，下列何種操作順序比較合適？　(A)④→⑤→②→③→①　(B)②→⑤→①→④→③　
(C)①→②→③→④→⑤　(D)④→②→①→⑤→③。	B-劃線

17.	有關虎鉗的敘述，下列何者正確？　(A)規格以最大可夾持距離表示　(B)鉗口製成齒型紋路的作用為增加硬度　(C)為增加夾緊工作物的力量，一般可增加套管於手柄上增加力矩　(D)裝置最佳高度約與操作者手臂彎曲後的手肘同高。	B-銼削

18.	鑽頭鑽削工件的最佳鑽削速度為12 m/min，欲以20 mm的高速鋼鑽頭鑽削不鏽鋼工件，則主軸轉速約為多少rpm？　(A) 190　(B) 240　
(C) 750　(D) 1000。	B-鑽孔

19.	有關手弓鋸的敘述，下列何者不正確？　(A)鋸切時添加切削劑或潤滑油，可避免鋸屑阻塞並提高鋸切品質　(B)常用的鋸條鋸齒數目規格有14、18、24、32齒等四種　(C)鋸切行程越長，鋸切效率越高，一般應用鋸條長度80%以上進行鋸切　(D)鋸切厚板料，鋸片前傾約10°～15°可減少鋸切阻力。	B-鋸切

20.	欲使用鉸刀鉸削一直徑10 mm的內孔，需先鑽削直徑多大mm的孔？　(A) 8.8　(B) 9.0　(C) 9.8　(D) 10。	B-鉸孔

21.	有關螺絲攻的敘述，下列何者不正確？　(A)手工螺絲攻一組有三支螺絲攻　(B)螺絲攻是用來製造內螺紋的工具　(C)順序螺絲攻的第二攻切削負荷最小　(D)須依序使用三支等徑螺絲攻來攻盲孔。
	B-攻螺紋

22.	車床刀具溜座組由兩部份組成，其中那一部份包含有縱向進給手輪、橫向自動進給與縱向自動進給機構、螺紋切削機構等機構？　(A)床鞍(Saddle)　(B)床軌(Rail)　(C)床台(Bed)　(D)床帷(Apron)。
	B-車床基本操作

23.	以砂輪研磨車刀，在檢視砂輪外觀、調整扶料架、調整安全護罩後，尚包括下列五個步驟：①開啟電源啟動砂輪機；②清潔砂輪機上的粉塵與切屑；③雙手握著待研磨車刀進行研磨；④如砂輪片有鈍化則使用修整器修銳；⑤關閉砂輪機電源，下列何者為五個步驟正確的操作順序？　(A)①→②→④→③→⑤　(B)①→③→④→②→⑤　(C)①→④→③→⑤→②　(D)①→②→⑤→③→④。	B-外徑車刀研磨

24.	如圖(三)所示高速鋼外徑車刀的幾何形狀，下列何者為各刃角正確的對應名稱？　(A)①刀端角；②切邊角；③邊間隙角；④前間隙角　
(B)①切邊角；②刀端角；③前間隙角；④邊間隙角　(C)①前間隙角；②邊間隙角；③切邊角；④刀端角　(D)①邊間隙角；②前間隙角；③刀端角；④切邊角。	B-外徑車刀研磨

圖(三)

25.	外徑車削時，工件直徑變成原來的2倍，但車床主軸的轉速維持不變，則新的切削速度會變成原來的多少倍？　(A) 0.5　(B) 1　(C) 2　
(D) 4。	B-端面與外徑車削

26.	某公司生產二類機件，甲類：不需配合機件之公差；乙類：精密規具之公差；配合二種不同公差等級：第一級：IT01～IT4；第二級：IT5～IT10，下列何種選用方式較適合？　(A)甲類：第一級　(B)乙類：第一級　(C)甲類：第二級　(D)乙類：第二級。	B-綜合練習

27.	一般機械加工程序，從詳閱工作圖、選擇適當尺寸的材料，直到完成製品，尚包括四項工作：①決定加工方法與步驟；②檢測與組合；③加工基準面；④劃線與加工，下列何者為此四項工作的正確順序？　(A)①→②→③→④　(B)①→③→④→②　(C)①→②→④→③　(D)①→④→②→③。	B-綜合練習

28.	有關工程用圖紙的敘述，下列何者正確？　(A) A0圖紙如須裝訂成冊，則裝訂邊離圖紙左側10 mm　(B) A1圖紙可裁剪成5張之A3圖紙　(C)描圖紙厚薄之規格單位為：g/mm2　(D) A規格圖紙長邊為b、短邊為a，其關係為。	C-工程圖概述

29.	有關製圖設備的敘述，下列何者不正確？　(A)普通圓規常用於繪製半徑25～120 mm之圓或圓弧　(B)鉛筆筆心硬度由大至小次序為2H、H、F、HB　(C)分規結構類似於圓規，其主要用途為畫圓與圓弧　(D) 15度線可使用一組三角板配合丁字尺繪製而獲得。
	C-製圖設備與用具

30.	有關工程圖之線條交接繪製方式，下列何者正確？	C-線條與字法
(A)　	(B)　
(C)　	(D)。

31.	圓錐體工件之長度為120 mm、大端直徑60 mm、小端直徑40 mm，下列何者為正確錐度？　(A) 1：8　(B) 1：6　(C) 1：5　(D) 1：4。
	C-尺度標註與註解

32.	有關徒手畫的敘述，下列何者正確？　(A)徒手畫等角圖，先由等角軸線開始繪製　(B)在製造業應用最廣泛之徒手畫立體圖為二等角圖　(C)徒手繪製圖形與文字時，宜用2B或3B級鉛筆　(D)徒手繪製水平與垂直線條時，眼睛應看線之起點。	C-徒手畫

33.	如圖(四)所示一物體的前視圖和俯視圖(第三角投影法)，下列何者為正確的右側視圖？	C-正投影
(A)　(B)
(C)　(D)

34.	圖(五)所示的工件，有相同表面織構要求的平面共有幾個？
(A) 1
(B) 4
(C) 7
(D) 9。	C-基本工作圖

35.	有關剖面視圖的敘述，下列何者正確？　(A)一個物體以一個切割面為原則，不可同時進行多個剖面產生多個剖視圖　(B)相鄰兩物體，其剖面線的間隔距離可相同，但繪製方向應相反或不同　(C)移轉剖面又稱旋轉剖面，乃將剖面原地旋轉90°後繪出之剖視圖　(D)全剖面視圖僅可應用於對稱物體，非對稱物體不應使用。	C-剖面視圖

36.	有關習用畫法的敘述，下列何者正確？　(A)虛擬視圖應使用假想線繪製，並可於虛擬視圖上標註尺度　(B)習用畫法為共同約定的製圖標準，且須完全遵守投影原理　(C)第三角法中，俯視圖採半視圖表示時，若前視圖為非剖面視圖，則俯視圖應畫後半部　(D)因圓角而消失的稜線為了呈現原有之輪廓，應使用粗實線繪製。	C-習用畫法

37.	圖(六)所示的軸件公差標註，其軸實際直徑為19.980 mm，根據最大實體原理，則允許的中心軸線真直度公差為多少mm？ 
(A)(0.025　(B)(0.035　(C)(0.045　(D)(0.062。	C-基本工作圖

38.	某一軸孔配合如圖(七)所示，下列何者為該配合之最大間隙？
(A) acfe
(B) bcf
(C) abd
(D) efc。	C-基本工作圖

39.	圖(八)為某物體的三視圖(第三角投影法)，則該物體具有幾個單斜面和複斜面？
(A)一個單斜面和一個複斜面
(B)一個單斜面和二個複斜面
(C)二個單斜面和二個複斜面
(D)二個單斜面和一個複斜面。
 	C-正投影

40.	根據CNS工程製圖規範，下列各圖的尺度標註，何者正確？
	C-尺度標註與註解
(A)
(B)
(C)
(D)

1.	(B)退火可使鋼材軟化，增加延性，易於切削。
(C)冷作可使材料強度、硬度提高。
(D)熱作能改善材料機械性質。

2.	(A)純銅的切削性比黃銅差。
(B)碳鋼的鑄造性比鑄鐵差。
(D)鑄鐵的銲接性比碳鋼差。

3.	(B)冒口一般設置在鑄件最大斷面的上方或最慢凝固處。

4.	(A)衝壓加工通常需要製作模具配合。
(B)壓床速度慢，常用於成形、引伸、壓縮工作。
(C)衝床速度快，常用於剪切、衝孔、彎曲工作。

5.	軟銲：以鉛錫合金爲銲料，俗稱錫銲，銲接溫度在427°C以下，常用於食品罐頭、電子零件之銲接。

6.	(B)鍍層厚度受到限制且裝飾性光澤較不易達成。

7.	(D)	HLsinθ≒LT
式中H：塊規高度(mm)，L：正弦桿長(mm)，T：錐度，θ：角度(度)
所以HLT20040(mm)

8.	(A)較大的切邊角其切屑流出方向與工件表面夾角變大且切屑厚度較薄。

(B)	H≒
式中H：理論表面粗糙度值(Rmax)，f：進給率(mm/rev)，r：刀鼻半徑(mm)
註Rmax：最大高度粗糙度

(C)	提高切削速度可降低切削力，但效果不大。

(D)	連續切屑造成的刀具磨損大都在刀尖後方的刀頂面上。

9.	(A)面銑刀外徑較大，適用於立式銑床。

(B)	拉刀上，前後段刀齒大小及高度一般皆不相同。

(C)	鑽削硬材料鑽唇間隙角要減小；鑽削軟材料則須增大。

(D)	砂輪磨粒，號數愈小，磨粒愈大，適於粗磨作業或軟韌材料的磨削；號數愈大，磨粒愈細，適於精磨作業或硬脆材料的磨削。

10.	(A)……①

式中LS：欲車削螺紋(工件)之導程，LL：導螺桿導程，
　　 TS：柱齒輪(主軸)齒數，TL：導螺桿齒數
註：LSnP螺旋線數工件螺距
由式①得：(TL80
導螺桿齒數為80齒

(B)	錐度(T)
尾座偏置量(S)(mm)

(C)	
每銑一齒搖桿曲柄應旋轉4圈

(D)	……②
式中f：工件之軸向進給，D：調整輪直徑，α：調整輪與磨輪間之傾斜角
由式②可知傾斜角愈大，工件進給速度愈大

11.	(A)多角形、樹枝形及不規則形的粉粒較球狀結合強大，但流動性差。

(B)	鐵基粉末治金製品若須切削加工，不可使用水溶性切削劑，因粉末的多孔性會吸水入內而造成腐蝕。

(C)	壓縮模成形法，在模壓之前，先將金屬模加熱至適當溫度，加入適當之塑料，合模後加壓使塑膠軟化，隨模穴形狀流動而成形，常用於熱硬性塑膠成形。

(D)	線切割放電加工，原理與放電加工相同，但電極導線通常是以黃銅、銅、鎢及鉬製作。

12.	(A)電化研磨加工時，工件材料的去除90％靠電解作用，10％靠磨料切除。

(B)	數值控制機械的座標軸，C軸表示繞Z軸旋轉的轉軸。

(C)	直線切削機能(G01)屬於CNC程式的準備機能。

13.	(B)摻雜是在未受二氧化矽薄膜保護的矽基板上加入適當的摻雜原子。

(C)	晶圓元件密度不斷增加，線寬也不斷縮小，目前已進步到奈米技術。

(D)	矽原子有4個外層電子，它與鄰近的原子相吸，所以電子不能在固體中自由運動。

14.	(A)小型螺絲起子的規格一般以刀桿長度表示。
(B)梅花扳手常使用於外六角螺帽的裝卸工作。
(C)鋼錘(硬錘)的規格一般以頭部重量表示。

15.	①先讀取襯筒上的刻度值12 mm。
②再讀取套筒上刻度值0.42 mm。
故內徑分厘卡的正確讀值為12.42 mm。

16.	以組合角尺劃一角度線步驟：將工件、組合角尺及平板擦拭乾淨→調整組合角尺至所需角度→在工件欲劃線處做記號→將組合角尺貼緊於工件之基準邊→手壓緊組合角尺貼緊工件，劃線針往劃線方向劃線。

17.	(A)虎鉗規格以「鉗口寬度」表示。

(B)	虎鉗鉗口製成齒型紋路的作用，係為確保能穩固夾持工件。

(C)	虎鉗夾緊工作物時，一般不可增加套管於手柄上。力矩增加太大，除夾傷工件外，虎鉗螺桿亦容易損壞。

18.	(rpm)
鑽床主軸轉速約為190rpm

19.	(A)鋸切時不可加油，不需添加切削劑，以免打滑或鋸屑阻塞。

20.	表1鉸削裕留量(mm)

| 鉸孔直徑(D) | 鉸削裕留量（直徑值） |
| --- | --- |
| φ5以下 | 0.1～0.2 |
| φ5～20 | 0.2～0.3 |
| φ21～32 | 0.3～0.4 |

21.	(C)	順序螺絲攻的第二攻切削負荷最大。順序螺絲攻又稱增徑螺絲攻，同一組的三支螺絲攻外徑都不相同，只是節距相同。
第一攻：外徑約比標準螺紋外徑少0.3P，切削負荷25％。
第二攻：外徑約比標準螺紋外徑少0.125P，切削負荷55％。
第三攻：為標準螺紋外徑，切削負荷20％。

22.	(A)	床鞍：	橫跨於床台導軌上，其上有兩條精度很高的公鳩尾槽導軌和矩形導軌，兩導軌中間有一條溝槽，可供置放橫向進給導螺桿。

(D)	床帷：又稱床裙，位於床台的垂直面。由一長方形之鑄鐵箱和其內部齒輪之傳動機構所構成，包括縱向進給手輪機構、橫向自動進給與縱向自動進給機構、螺紋切削機構等。

23.	砂輪研磨車刀程序：檢視砂輪外觀→調整扶料架→調整安全護罩→開啟電源啟動砂輪機→如砂輪片有鈍化則使用修整器修銳→雙手握著待研磨車刀進行研磨→關閉砂輪機電源→清潔砂輪機上的粉塵與切屑。

25.	設原工件直徑為D1，新工件直徑為D2，D22D1
又N1N2，，V22V1
所以新的切削速度為原來的2倍

26.	IT01～IT4：用於樣規、量具等精密規具之公差。
IT05～IT10：用於配合機件之公差。
IT11～IT16：用於不需配合機件之公差。
IT17～IT18：用於鑄鍛件之公差。

27.	一般機械加工程序：詳閱工作圖→選擇適當尺寸的材料→決定加工方法與步驟→加工基準面→劃線與加工→檢測與組合→完成製品。

28.	(A) A0圖紙如須裝訂成冊，則裝訂邊離圖紙左側25 mm。
(B) A1圖紙可裁剪成4張之A3圖紙。
(C)描圖紙厚薄之規格單位為：g/m2。

29.	(A)普通圓規常用於繪製半徑25～120 mm之圓或圓弧。
(B)鉛筆筆心硬度由大至小次序為2H、H、F、HB。
(C)分規結構類似於圓規，其主要用途為移量長度或等分線段、圓弧。
(D) 15度線可使用一組三角板配合丁字尺繪製而獲得。

30.				
(A)正確畫法　　(B)正確畫法　　(C)錯誤的圖形　　(D)正確畫法

31.	錐度為錐體兩端直徑差與其長度的比值。
，即
。

32.	(B)在製造業應用最廣泛之徒手畫立體圖為等角圖。
(C)徒手繪製圖形與文字時，宜用H、F或HB級鉛筆。
(D)徒手繪製水平與垂直線條時，眼睛應看線之終點。

33.

34.

35.	(A)一個物體以一個切割面為原則，可同時進行多個剖面產生多個剖視圖。

(C)	旋轉剖面，乃將剖面原地旋轉90°後繪出之剖視圖。移轉剖面，可順著割面線方向將旋轉剖面移出原視圖外，然後繪出之剖視圖。

(D)	全剖面視圖僅可應用於對稱物體，非對稱物體亦可使用。

36.	(B)習用畫法為共同約定的製圖標準，未必完全遵守投影原理。

(C)	第三角法中，俯視圖採半視圖表示時，若前視圖為非剖面視圖，則俯視圖應畫前半部。

(D)	因圓角而消失的稜線為了呈現原有之輪廓，應使用細實線繪製。

37.	最大實體狀況原理之幾何型態時，以符號表示
20.000　20.02520.0000.025
19.990　20.02519.9900.035
19.980　20.02519.9800.045
19.970　20.02519.9700.055
19.960　20.02519.9600.065
19.950　20.02519.9500.075
19.940　20.02519.9400.085
19.938　20.02519.9380.087

38.	最大間隙=孔最大限界尺度-軸最小限界尺度abd

39.

40.	(A) 改為 ，即錐度符號標註於比值前方。漏標註Ø28及2尺度。

(C)	10改為Ø10，即直徑尺度10；15改為Ø15，即直徑尺度15:尺度7剖面讓開最佳。

(D)	RS21改為SR21，即球形半徑尺度21。

# Text boxes

108

年

四技二專

|  | 1.(A) 2.(C) 3.(B) 4.(D) 5.(A) 6.(B) 7.(D) |
| --- | --- |

圖(一)

|  | 8.(B) 9.(D) 10.(C) 11.(A) 12.(D) 13.(A) |
| --- | --- |

圖(二)

|  | 14.(D) 15.(A) 16.(D) 17.(D) 18.(A) 19.(A) 20.(C) |
| --- | --- |

|  | 21.(C) 22.(D) 23.(C) 24.(A) 25.(C) |
| --- | --- |

|  | 26.(B) 27.(B) 28.(D) 29.(C) 30.(B) 31.(B) |
| --- | --- |

|  | 32.(A) 33.(C) 34.(C) 35.(B) 36.(A) |
| --- | --- |

圖(四)

圖(五)

圖(六)

圖(七)

圖(八)

|  | 37.(C) 38.(C) 39.(D) |
| --- | --- |

|  | 40.(B) |
| --- | --- |

休息一下！看我一眼，茅塞頓開

析

解