統一入學測驗

機械群專業科目(二)-機械製造

（本試題答案係依據統一入學測驗中心於108年5月6日公布之標準答案）

試題分析

一、命題焦點

共出13題，除第1章與第10章未出題外，其餘各章皆有出題。第12題橫跨第11章與第12章混合出題，是今年比較特別的題型。

今年命題類型與往年類似，難易度則屬中間偏難，雖沒有出現特別冷門的題目，然對於各種加工方法與特性，工作機械與量測的原理與計算，仍需精通孄熟，才能爭取到高分。混合題型與各種加工方法的特性比較，仍是未來命題焦點。

二、配分比例表

| 機械製造 | 題數 |
| --- | --- |
| 機械製造的演進 | 0 |
| 材料與加工 | 1 |
| 鑄造 | 1 |
| 塑性加工 | 2 |
| 銲接 | 1 |
| 表面處理 | 1 |
| 量測與品管 | 1 |
| 切削加工 | 1 |
| 工作機械 | 2 |
| 螺紋與齒輪製造 | 0 |
| 非傳統加工 | 2 |
| 電腦輔助製造 | 1 |
| 新興製造技術 | 1 |

試題內容

第一部分：機械製造(第１至13題，每題2.5分，共32.5分)

1.	有關加工方法的敘述，下列何者正確？　(A)淬火可增加鋼材硬度　(B)退火可增加鋼材硬度　(C)冷作不能改變材料性質　(D)熱作不能改變材料性質。	A-塑性加工

2.	有關機械材料與加工性的敘述，下列何者正確？　(A)純銅的切削性比黃銅佳　(B)碳鋼的鑄造性比鑄鐵佳　(C)純鋁的鍛造性比鋁合金佳　(D)鑄鐵的銲接性比碳鋼佳。	A-塑性加工

3.	有關砂模的澆冒口系統敘述，下列何者不正確？　(A)豎澆道主要功用為輸送金屬液　(B)冒口一般設置在金屬液最快凝固處　(C)溢放口一般設置在離澆口最遠處　(D)通氣孔主要功用為避免鑄件產生氣孔。	A-鑄造

4.	有關衝壓加工的敘述，下列何者正確？　(A)衝壓加工通常不需要製作模具配合　(B)壓床速度高，常用於剪切、衝孔加工　(C)衝床速度慢，常用於彎曲、抽製加工　(D)彎曲加工需考慮回彈角設計。
	A-塑性加工

5.	工業上常用於電路板及食品罐頭摺縫密封的銲接方法為何？　(A)錫銲　(B)銅銲　(C)氬銲　(D)潛弧銲。	A-銲接

6.	下列何者不是無電電鍍(化學鍍)的優點？　(A)鍍層均勻且孔隙率少　(B)鍍層厚度沒有限制　(C)耐蝕性比電鍍層佳　(D)可進行複合鍍層。	A-表面處理

7.	如圖(一)所示，若使用長度(L) 200 mm正弦桿測量錐度1：5的工件，則組合塊規高度(H)應為多少mm？　(A) 200
(B) 100　(C) 80　(D) 40。
	A-量測與品管

8.	有關車削加工的敘述，下列何者正確？　(A)刀具切邊角60°較30°形成的切屑厚　(B)刀具刀鼻半徑愈大得到的加工表面粗糙度愈小　(C)提高切削速度可明顯降低刀具的切削力　(D)不連續切屑造成的刀具磨損大都在刀尖後方的刀頂面上。	A-切削加工

9.	有關工作機械的敘述，下列何者正確？　(A)面銑刀外徑較大適用於臥式銑床　(B)拉刀上前後段刀齒大小及高度一般皆相同　(C)鑽削鋁合金採用的鑽唇間隙角較鑽削合金鋼小　(D)砂輪磨粒100號較20號適用於硬材工件磨削。	A-工作機械

10.	有關工作機械及螺紋與齒輪製造的敘述，下列何者正確？　(A)車床導螺桿導程為6 mm，欲車削導程為3 mm之螺紋，如主軸齒輪用40齒，則導螺桿齒數為20齒　(B)以尾座偏置法車削大小徑分別為30 mm及15 mm且錐度長度為150 mm之錐度工件，則尾座偏置量為5 mm　(C)分度頭使用簡式分度法銑削10齒的正齒輪，則每銑一齒搖桿曲柄應旋轉4圈　(D)無心外圓磨床操作時，調整輪與磨輪間之傾斜角愈大，則工件進給速度愈小。	A-工作機械

11.	有關非傳統加工的敘述，下列何者正確？　(A)粉末冶金的粉粒形狀品質，樹枝狀較球狀結合強度大　(B)鐵基粉末冶金製品若須切削加工，適用水溶性切削劑　(C)壓縮模成形法，塑料置於模具加熱及加壓成形，主要用於熱塑性塑膠成形　(D)線切割放電加工，原理與放電加工相同，但電極導線通常使用高速鋼線。	A-非傳統加工

12.	有關非傳統加工及電腦輔助製造的敘述，下列何者正確？　(A)電化研磨加工時，工件材料的去除主要靠磨料切除，次要靠電解作用　(B)數值控制機械的座標軸，C軸表示繞X軸旋轉的轉軸　(C)直線切削機能(G01)屬於CNC程式的輔助機能　(D)化學切胚(化學下料)適合薄板狀材料加工，加工後板片不會扭曲變形。
	A-非傳統加工、電腦輔助製造

13.	有關新興製造技術的敘述，下列何者正確？　(A)晶粒封裝的順序，先黏晶再銲線然後再封膠　(B)摻雜是在矽基板上的氧化矽層植入摻雜原子　(C)晶圓元件密度不斷增加，線寬也不斷縮小，目前已進步到微米技術　(D)矽原子有5個外層電子，所以電子不能在固體中自由運動。	A-新興製造技術

1.	(B)退火可使鋼材軟化，增加延性，易於切削。
(C)冷作可使材料強度、硬度提高。
(D)熱作能改善材料機械性質。

2.	(A)純銅的切削性比黃銅差。
(B)碳鋼的鑄造性比鑄鐵差。
(D)鑄鐵的銲接性比碳鋼差。

3.	(B)冒口一般設置在鑄件最大斷面的上方或最慢凝固處。

4.	(A)衝壓加工通常需要製作模具配合。
(B)壓床速度慢，常用於成形、引伸、壓縮工作。
(C)衝床速度快，常用於剪切、衝孔、彎曲工作。

5.	軟銲：以鉛錫合金爲銲料，俗稱錫銲，銲接溫度在427°C以下，常用於食品罐頭、電子零件之銲接。

6.	(B)鍍層厚度受到限制且裝飾性光澤較不易達成。

7.	(D)	HLsinθ≒LT
式中H：塊規高度(mm)，L：正弦桿長(mm)，T：錐度，θ：角度(度)
所以HLT20040(mm)

8.	(A)較大的切邊角其切屑流出方向與工件表面夾角變大且切屑厚度較薄。

(B)	H≒
式中H：理論表面粗糙度值(Rmax)，f：進給率(mm/rev)，r：刀鼻半徑(mm)
註Rmax：最大高度粗糙度

(C)	提高切削速度可降低切削力，但效果不大。

(D)	連續切屑造成的刀具磨損大都在刀尖後方的刀頂面上。

9.	(A)面銑刀外徑較大，適用於立式銑床。

(B)	拉刀上，前後段刀齒大小及高度一般皆不相同。

(C)	鑽削硬材料鑽唇間隙角要減小；鑽削軟材料則須增大。

(D)	砂輪磨粒，號數愈小，磨粒愈大，適於粗磨作業或軟韌材料的磨削；號數愈大，磨粒愈細，適於精磨作業或硬脆材料的磨削。

10.	(A)……①

式中LS：欲車削螺紋(工件)之導程，LL：導螺桿導程，
　　 TS：柱齒輪(主軸)齒數，TL：導螺桿齒數
註：LSnP螺旋線數工件螺距
由式①得：(TL80
導螺桿齒數為80齒

(B)	錐度(T)
尾座偏置量(S)(mm)

(C)	
每銑一齒搖桿曲柄應旋轉4圈

(D)	……②
式中f：工件之軸向進給，D：調整輪直徑，α：調整輪與磨輪間之傾斜角
由式②可知傾斜角愈大，工件進給速度愈大

11.	(A)多角形、樹枝形及不規則形的粉粒較球狀結合強大，但流動性差。

(B)	鐵基粉末治金製品若須切削加工，不可使用水溶性切削劑，因粉末的多孔性會吸水入內而造成腐蝕。

(C)	壓縮模成形法，在模壓之前，先將金屬模加熱至適當溫度，加入適當之塑料，合模後加壓使塑膠軟化，隨模穴形狀流動而成形，常用於熱硬性塑膠成形。

(D)	線切割放電加工，原理與放電加工相同，但電極導線通常是以黃銅、銅、鎢及鉬製作。

12.	(A)電化研磨加工時，工件材料的去除90％靠電解作用，10％靠磨料切除。

(B)	數值控制機械的座標軸，C軸表示繞Z軸旋轉的轉軸。

(C)	直線切削機能(G01)屬於CNC程式的準備機能。

13.	(B)摻雜是在未受二氧化矽薄膜保護的矽基板上加入適當的摻雜原子。

(C)	晶圓元件密度不斷增加，線寬也不斷縮小，目前已進步到奈米技術。

(D)	矽原子有4個外層電子，它與鄰近的原子相吸，所以電子不能在固體中自由運動。

# Text boxes

108

年

四技二專

|  | 1.(A) 2.(C) 3.(B) 4.(D) 5.(A) 6.(B) 7.(D) |
| --- | --- |

圖(一)

|  | 8.(B) 9.(D) 10.(C) 11.(A) 12.(D) 13.(A) |
| --- | --- |

休息一下！看我一眼，茅塞頓開

析

解