統一入學測驗

電機與電子群資電類專業科目(二)

數位邏輯、數位邏輯實習

（本試題答案係統一入學測驗中心108年5月16日公布之參考答案）

試題分析

# 一、命題焦點

數位邏輯各單元試題分布較為平均，難易度適中，但須對相關的元件特性、功能及電路原理及分析有相當程度的了解才能考取高分。數位邏輯實習則偏重於基本邏輯閘及實驗儀器之使用，試題數佔一半以上，是本次考試一大特色。

在各單元的試題分配方面：

●數字系統：基本的進制轉換。

●基本邏輯閘：各種邏輯閘的真值表分析、時序分析、TTL及CMOS IC電氣特性。

●布林代數：基本定理、第摩根定理之運用，布林代數式簡化。

●組合邏輯：全加器、全減器、優先編碼器、七段顯示解碼器、多工器。

●循序邏輯：移位暫存器、正反器組成除頻器、同步計數器時序分析、環形計數器的狀態分析。

●工場安全：火災類型。

●儀器使用：示波器、信號產生器功能。

# 二、配分比例表

| 數位邏輯 | 題數 | 數位邏輯實習 | 題數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 概論 | 0 | 工場安全及衛生 | 1 |
| 數字系統 | 1 | 邏輯實驗儀器之使用 | 3 |
| 基本邏輯閘 | 2 | 基本邏輯閘實驗 | 5 |
| 布林代數及第摩根定理 | 2 | 組合邏輯實驗 | 0 |
| 布林函數化簡 | 1 | 加法器及減法器實驗 | 2 |
| 組合邏輯電路之設計及應用 | 3 | 組合邏輯電路應用實驗 | 1 |
| 正反器 | 1 | 正反器實驗 | 0 |
| 循序邏輯電路之設計及應用 | 3 | 循序邏輯電路應用實驗 | 0 |
| 合 計 | 13 | 合 計 | 12 |

第一部分：數位邏輯

1.	十六進制數值1C9(16)，其加三碼(Excess-3 Code)為下列何者？

(A) 011110001010(XS-3)　(B) 110001110011(XS-3)

(C) 010001111100(XS-3)　(D) 010011111100(XS-3)。	數字系統

2.	時序圖(一)中ABC為輸入邏輯信號，X為經一邏輯閘運算後的輸出，則該邏輯閘應為下列何者？

(A) 　(B) 
(C) 　(D) 。	
	基本邏輯閘

3.	請從下列邏輯閘的輸入和輸出邏輯值關係圖中，判斷下列哪個邏輯閘運算正常？

(A) 　(B)

(C) 　(D) 。	基本邏輯閘

4.	布林代數表示式  簡化後結果為下列何者？
(A)AB　(B)　(C)　(D)。	布林代數及第摩根定理

5.	布林代數表示式，下列何者為其積之和(SOP)的最簡式？
(A)　(B)
(C)　(D)。	布林代數及第摩根定理

6.	布林代數表示式A + BC，若再使用卡諾圖簡化，可表示為下列何者？
(A) 　(B) 　(C) 　(D)。	布林函數化簡

7.	並列加法器電路及其輸入邏輯值如圖(二)，經一段運算時間後其輸出Σ4Σ3Σ2Σ1結果應為下列何者？
(A) Σ4 Σ3 Σ2 Σ1 = 1110
(B) Σ4 Σ3 Σ2 Σ1 = 1010
(C) Σ4 Σ3 Σ2 Σ1 = 1100
(D) Σ4 Σ3 Σ2 Σ1 = 1000。
組合邏輯電路之設計及應用

|  | 1.(A) 2.(A) 3.(C) 4.(D) 5.(D) 6.(B) 7.(C) |
| --- | --- |

8.	圖(三)為已接妥電源的IC 7447七段顯示解碼器電路，輸入信號A0 A1 A2 A3時序如圖(三)左側波形，於時間t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7該七段顯示器顯示的數字分別對應為S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7，則S0至S7應為下列何者？
(A) 8 8 8 8 8 8 8 8
(B) 0 0 0 0 0 0 0 0
(C) 0 1 6 9 4 4 4 8
(D) 0 8 6 9 2 2 2 1。
組合邏輯電路之設計及應用

9.	圖(四)電路屬於下列何種類型的暫存器？
(A) 串列輸入串列輸出(SISO)
(B) 串列輸入並列輸出(SIPO)
(C) 並列輸入並列輸出(PIPO) 
(D) 並列輸入串列輸出(PISO)。
循序邏輯電路之設計及應用

10.	圖(五)為邊緣觸發JK正反器，當CLK輸入適當準位之10 kHz方波，則輸出Q信號應為下列何者？
(A) 一直為邏輯1　(B) 一直為邏輯0
(C) 10kHz方波　　(D) 5kHz方波。　正反器

11.	下列有關組合邏輯電路之敘述何者錯誤？
(A) 解多工器(Demultiplexer)可利用解碼器(Decoder)來實現
(B) 解多工器(Demultiplexer)又稱為資料分配器(Data Distributor)
(C) 若編碼器(Encoder)有m條輸入線與n條輸出線，則該編碼器可稱為m對n編碼器，其中m ≥ 2n
(D) 多工器(Multiplexer)可由數個輸入線中選擇一組輸入信號傳送至輸出端，又稱為資料選擇器(Data Seletor)。	組合邏輯電路之設計及應用

12.	圖(六)電路為使用JK正反器組成之計數器，若D2D1D0的初始狀態為001且CLK適當觸發，則輸出序列(D2D1D0)以十進制數值表示為下列何者？
(A) 1→4→3→5→7→6→…
(B) 1→3→5→7→4→2→…
(C) 1→6→7→5→2→4→…
(D) 1→5→3→6→2→7→…。
循序邏輯電路之設計及應用

|  | 8.(送分) 9.(C) 10.(D) 11.(C) 12.(A) |
| --- | --- |

13.	圖(七)為一循序邏輯電路，關於其功能敘述，下列何者正確？
(A) 此電路屬於偶數模強森計數器(Johnson Counter)
(B) 此電路屬於奇數模強森計數器(Johnson Counter) 
(C) 此電路可能輸出的D0D1D2D3序列為0001→0011→0111
(D) 此電路可能輸出的D0D1D2D3序列為1000→0100→0010。
循序邏輯電路之設計及應用

第二部分：數位邏輯實習

1.	下列對於數位TTL與CMOS IC的敘述，何者正確？
(A) 在相同的+5V電源供應下CMOS會比TTL的雜訊邊限(Noise Margin)大
(B) 標準TTL與CMOS IC的工作電壓範圍為+3V至+18V
(C) CMOS電路為雙極性電晶體組合而成故電路具高輸入阻抗
(D) 一般單極性TTL邏輯族比雙極性CMOS邏輯族的工作速度快。
		基本邏輯閘實驗

2.	火災分類依據燃燒物性質可分四類，對於火災分類的說明，下列何者錯誤？
(A)	A類火災又稱普通火災，它是由可燃性紙張、油脂塗料等引起的火災
(B)	金屬火災用特種乾粉式滅火器撲滅
(C)	D類火災又稱金屬火災
(D)	由可燃性液體如酒精所致的火災為B類火災。	工場安全及衛生

3.	如圖(八)之電路中5V電壓之TTL NOR閘欲推動12V電壓CMOS NAND閘，在電路中電阻R已適當選用下，此時兩邏輯閘之間的緩衝器X最合適採用哪一種類型？
(A) 開基極緩衝器　(B) 開集極緩衝器
(C) 開源極緩衝器　(D) 開閘極緩衝器。　基本邏輯閘實驗

4.	小美在麵包板上實驗一個TTL 8對3優先編碼器如圖(九)，並以單蕊線透過麵包板接到該優先編碼器，結果發現I0至I7不論輸入是0或1，ABC輸出均為111，其最有可能的原因為何？
(A) I0腳空接　　 (B) I0、I1兩腳短路
(C) I0、I7腳空接　(D) I0、I3腳空接。組合邏輯電路應用實驗

5.	示波器在觸發部份(TRIGGER)有一個LEVEL旋鈕，對它功能的敘述，下列何者正確？
(A) 控制輸入觸發信號的阻抗
(B) 控制輸入信號垂直電壓範圍
(C) 控制水平時基線與輸入信號的同步
(D) 控制輸入觸發信號頻寬。	邏輯實驗儀器之使用

|  | 13.(D) 1.(A) 2.(A) 3.(B) 4.(C) 5.(C) |
| --- | --- |

6.	邏輯電路實驗時，為了確保所接的電路功能正常並能正確量測到結果，下列做法何者錯誤？
(A) 先以三用電錶檢查所使用到的被動元件
(B) 依據相關使用手冊調校儀器
(C) 仔細比對電路圖與接線
(D) 先使用IC測試器將IC功能修復。	邏輯實驗儀器之使用

7.	某邏輯實驗需將兩個TTL IC的輸出腳連接在一起成為一個輸出端，下列做法何者正確？
(A) 採用具開集極輸入端IC，並在其輸出端接提升電阻
(B) 採用具開集極輸出端IC，並在其輸出端接提升電阻
(C) 採用具開集極輸出端IC，並在其輸入端接提升電阻
(D) 採用具開集極輸入端IC，並在其輸入端接提升電阻。	基本邏輯閘實驗

8.	邏輯實驗連接多顆IC時，需注意到IC輸出端的驅動能力。而IC輸出端能驅動下一級同型邏輯閘的最多輸入端數稱為下列何者？
(A) 疊接(Cascode)數　(B) 扇出(Fan-out)數
(C) 串級(Cascade)數　(D) 扇入(Fan-in)數。	基本邏輯閘實驗

9.	一般邏輯實驗用的函數波信號產生器(Function Generator)有一AMPLITUDE旋鈕，其功能為下列何者？
(A) 設定輸出信號之相位　(B) 設定輸出信號振幅
(C) 設定輸出信號的工作週期　(D) 設定輸出阻抗大小。	邏輯實驗儀器之使用

10.	關於數位CMOS IC未使用到的輸入腳，下列處置方式何者最佳？
(A) 將其連接到IC中已使用的輸出腳
(B) 將其連接到IC中未使用的輸出腳
(C) 依電路邏輯需要接到電源端或接地端
(D) 一律接到電源端。	基本邏輯閘實驗

11.	如圖(十)電路之功能為下列何者？
(A) 全加器
(B) 全減器
(C) 主從式正緣觸發D型正反器
(D) 主從式正緣觸發RS正反器。
	加法器及減法器實驗

12.	承上題，已先測得圖(十)中所用到的XOR, OR, AND, NOT閘傳輸延遲分別為25 ns, 8 ns, 8 ns, 5 ns，若在時間t = 0的時候，X, Y, Z同時輸入理想邏輯信號，則至少要多久時間後，同時去提取O1, O2的值才能得到電路完整運算結果？
(A) 40 ns　(B) 46 ns　(C) 50 ns　(D) 55 ns。	加法器及減法器實驗

|  | 6.(D) 7.(B) 8.(B) 9.(B) 10.(C) 11.(B) 12.(C) |
| --- | --- |

第一部分：數位邏輯

1.	1C9(16) = 1× 162 + 12 × 161 + 9 × 160 = 457(10) = 0100 0101 0111(BCD)

加3碼為將BCD碼的每位數加3[0011(2)]

0100 0101 0111(BCD)

| A | B | C | X |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

+	0011 0011 0011

0111 1000 1010(XS-3)

2.	由時序圖觀察可知，當A、B、C三輸入中，若有一個或一個以上為Hi時，輸出X為Lo，若A、B、C三輸入皆為Lo時，輸出X為Hi，整理成真值表如右，故該邏輯閘為NOR閘。

3.	(A) 　(B) 　(D)

4.

5.	X

6.	A + BC = CB + A。

7.	由圖示觀察可得A = 111，B = 101，Cin = 0
∴		A		1  1  1
			B		1  0  1
		   +	Cin		      0
				  1	1  0  0
				 Σ4 Σ3 Σ2 Σ1

| 時序 | MSB |  |  | LSB | 顯示 輸出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A3 | A2 | A1 | A0 |  |
|  | D | C | B | A |  |
| t0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S0 |
| t1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S1 |
| t2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | S2 |
| t3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | S3 |
| t4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | S4 |
| t5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | S5 |
| t6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | S6 |
| t7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | S7 |

8.	當7447輸入端LT、RBI及BI/RBO均接至Vcc時可將DCBA輸入端之BCD數值解碼輸出。
∴S0～S7顯示數字依序為01694448
因試題圖示中將7447 IC之BI/RBO標準接腳名稱誤植為BI/RBQ，因此本題為送分。

9.	(1)	4顆DFF的輸出端(QA QB QC QD)個別接出，且沒有串接至下一級之輸入端，∴為並列輸出(PO)。

(2)	4顆DFF的輸入端(ABCD)為個別連接，∴為並列輸入(PI)。

(3)	∴圖示為並列輸入並列輸出(PIPO)之暫存器。

10.	當JK正反器之J = K = 1，且時脈信號來臨時，輸出Qn = n-1，可作為除頻器使用。

11.	m對n編碼器，m條輸入與n條輸出之關係為m ≤ 2n。

12.	電路時序分析如下：

| CLK | 現 態 | 次 態 |
| --- | --- | --- |
|  | D2 | D1 | D0 | J2= D0 | K2= 0 | J1= D2 | K1= 2 | J0= 1+2 | K0= D1D2 | D2 | D1 | D0 |
| 初始 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

依序為：1→4→3→5→7→6

13.	(1)	圖示為由4顆JK正反器組成的4模環形計數器。依CLK之時序信號，D0 D1 D2 D3之輸出信號會呈現右旋功能。

(2)	若D0 D1 D2 D3之初始狀態為1000，則後續之序列為：

1000 → 0100 → 0010 → 0001

第二部分：數位邏輯實習

1.	(B)	TTL的標準工作電壓為+5V。	(C)CMOS電路為場效應電晶體組合而成。

(D)	TTL為雙極性電晶體組合而成。CMOS為單極性場效電晶體組合而成。

2.	A類火災是指紙張、木材、塑膠、紡織品等可燃性固體引起之火災。而油脂塗料、有機溶劑、石油類等可燃性液體及瓦斯、乙炔等可燃性氣體所產生之火災應屬B類火災。

3.	以TTL邏輯閘推動不同電源電壓之CMOS邏輯閘，可採用具開集極(O.C.)結構之緩衝器配合上拉電阻達到邏輯信號傳遞之功能，例如7407之Buffer，耐壓可達30V。

4.	8對3優先編碼器之真值表如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  | A O2 | B O1 | C O0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I7 | I6 | I5 | I4 | I3 | I2 | I1 | I0 |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | × | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | × | × | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | × | × | × | × | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | × | × | × | × | × | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | × | × | × | × | × | × | 1 | 1 | 0 |
| 1 | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 1 | 1 |

∵ABC為111，∴I7必為1，而I0～I6為任意值。
又該編碼器為TTL型式（輸入接腳空接可視為1），因此最有可能的情形為I7接腳空接。

5.	示波器觸發部分(TRIGGER)中的LEVEL旋鈕，乃是在示波器中設定一電壓位準與待測信號變動的電壓振幅作比較，當待測信號的電壓值通過設定的電壓位準時，示波器才開始掃描，並將波形顯示出來。掃描結束後須等下一次條件成立才又開始掃描及顯示。其目的是取得掃描信號與待測信號的同步性，讓畫面顯示穩定不跳動。

6.	IC測試器僅能測試IC功能是否正常，無法將損壞之IC修復。

7.	若要將兩個TTL IC之輸出腳接至一起，則必須採用具開集極(O.C.)輸出結構之IC，並在連接之輸出端接上提升電阻，達到線接及閘的邏輯輸出功能。

8.	邏輯閘的輸出端，在不改變輸出準位的前提下，所能驅動同型邏輯閘的數量是有限的，其最大值稱為扇出數(Fan-out)，一般是由輸出與輸入之電流值比值求得。

9.	信號產生器的AMPLITUDE旋鈕是控制輸出信號的振幅。

10.	(1)	CMOS IC未使用的輸入接腳不可空接，否則易受雜訊干擾而影響電路功能正確性。

(2)	CMOS IC未使用的輸入接腳，可與其他輸入接腳並接，但會使輸入電容量增加，而影響電路的高頻響應。最佳之處置方式是視電路的邏輯需求，接至電源端(1)或接地端(0)。

11.	圖示為全減器電路[X-Y-Z]，O1為差，O2為借位。

12.	(1)	O1最長的運算時間為路徑A：2個XOR閘 → 25 ns + 25 ns = 50 ns。

(2)	O2最長的運算時間為路徑B：
XOR + NOT + AND + OR → 25 ns + 5 ns + 8 ns + 8 ns = 46 ns

(3)	由(1)與(2) ∴最少需要50 ns後，才能得到完整運算結果。

# Text boxes

3585-X【I】夾入3585【H1】、3585-R【H】

108

年

四技二專

圖(一)

圖(二)

圖(四)

圖(三)

圖(五)

圖(六)

圖(七)

圖(八)

圖(九)

圖(十)

休息一下！看我一眼，茅塞頓開

析

解

循環