統一入學測驗

機械群專業科目(二)-機械基礎實習

（本試題答案係依據統一入學測驗中心於108年5月6日公布之標準答案）

試題分析

一、命題焦點

共出14題，除第1、9、11章出2題外，其餘各章只出1題。機具設備的操作與加工順序是今年偏重的題型。

今年出題類型與往年類似，難度尚屬適中。第16、23、27題屬機具操作順序組合題型，對於具有實務操作經驗的考生，應能駕輕就熟；第24題屬認識車刀各種角度的題型，是近年常出現的考題；第20、25題，屬基本公式計算題型。考生除了要精熟各章節內容外，對於各類機具設備的特性與操作方法亦應熟悉，才能在考試時輕鬆應對。

二、配分比例表

| 機械基礎實習 | 題數 |
| --- | --- |
| 基本工具、量具使用 | 2 |
| 劃線 | 1 |
| 銼削 | 1 |
| 鋸切 | 1 |
| 鑽孔 | 1 |
| 鉸孔 | 1 |
| 攻螺紋 | 1 |
| 車床基本操作 | 1 |
| 外徑車刀研磨 | 2 |
| 端面與外徑車削 | 1 |
| 綜合練習 | 2 |

試題內容

第二部分：機械基礎實習(第14至27題，每題2.5分，共35分)

14.	有關手工具的敘述，下列何者正確？　(A)小型螺絲起子的規格一般以刀桿直徑大小表示　(B)梅花板手常使用於內六角螺帽的裝卸工作　(C)鋼錘(硬錘)的規格一般以手柄長度表示　(D)使用扳手拆裝時，施力方向應拉向操作者較為安全。	B-基本工具、量具使用

15.	以內徑分厘卡進行量測，如圖(二)所示，正確讀值為多少mm？　(A) 12.42　
(B) 12.84　(C) 17.42　(D) 17.84。
 	B-基本工具、量具使用

16.		欲在一工件平面上以組合角尺劃一角度線，劃線分解成下列五個步驟：
①在工件欲劃線處做記號；②調整組合角尺至所需角度；③手壓緊組合角尺貼緊工件，劃線針往劃線方向劃線；④將工件、組合角尺及平板擦拭乾淨；⑤將組合角尺貼緊於工件之基準邊，下列何種操作順序比較合適？　(A)④→⑤→②→③→①　(B)②→⑤→①→④→③　
(C)①→②→③→④→⑤　(D)④→②→①→⑤→③。	B-劃線

17.	有關虎鉗的敘述，下列何者正確？　(A)規格以最大可夾持距離表示　(B)鉗口製成齒型紋路的作用為增加硬度　(C)為增加夾緊工作物的力量，一般可增加套管於手柄上增加力矩　(D)裝置最佳高度約與操作者手臂彎曲後的手肘同高。	B-銼削

18.	鑽頭鑽削工件的最佳鑽削速度為12 m/min，欲以20 mm的高速鋼鑽頭鑽削不鏽鋼工件，則主軸轉速約為多少rpm？　(A) 190　(B) 240　
(C) 750　(D) 1000。	B-鑽孔

19.	有關手弓鋸的敘述，下列何者不正確？　(A)鋸切時添加切削劑或潤滑油，可避免鋸屑阻塞並提高鋸切品質　(B)常用的鋸條鋸齒數目規格有14、18、24、32齒等四種　(C)鋸切行程越長，鋸切效率越高，一般應用鋸條長度80%以上進行鋸切　(D)鋸切厚板料，鋸片前傾約10°～15°可減少鋸切阻力。	B-鋸切

20.	欲使用鉸刀鉸削一直徑10 mm的內孔，需先鑽削直徑多大mm的孔？　(A) 8.8　(B) 9.0　(C) 9.8　(D) 10。	B-鉸孔

21.	有關螺絲攻的敘述，下列何者不正確？　(A)手工螺絲攻一組有三支螺絲攻　(B)螺絲攻是用來製造內螺紋的工具　(C)順序螺絲攻的第二攻切削負荷最小　(D)須依序使用三支等徑螺絲攻來攻盲孔。
	B-攻螺紋

22.	車床刀具溜座組由兩部份組成，其中那一部份包含有縱向進給手輪、橫向自動進給與縱向自動進給機構、螺紋切削機構等機構？　(A)床鞍(Saddle)　(B)床軌(Rail)　(C)床台(Bed)　(D)床帷(Apron)。
	B-車床基本操作

23.	以砂輪研磨車刀，在檢視砂輪外觀、調整扶料架、調整安全護罩後，尚包括下列五個步驟：①開啟電源啟動砂輪機；②清潔砂輪機上的粉塵與切屑；③雙手握著待研磨車刀進行研磨；④如砂輪片有鈍化則使用修整器修銳；⑤關閉砂輪機電源，下列何者為五個步驟正確的操作順序？　(A)①→②→④→③→⑤　(B)①→③→④→②→⑤　(C)①→④→③→⑤→②　(D)①→②→⑤→③→④。	B-外徑車刀研磨

24.	如圖(三)所示高速鋼外徑車刀的幾何形狀，下列何者為各刃角正確的對應名稱？　(A)①刀端角；②切邊角；③邊間隙角；④前間隙角　
(B)①切邊角；②刀端角；③前間隙角；④邊間隙角　(C)①前間隙角；②邊間隙角；③切邊角；④刀端角　(D)①邊間隙角；②前間隙角；③刀端角；④切邊角。	B-外徑車刀研磨

圖(三)

25.	外徑車削時，工件直徑變成原來的2倍，但車床主軸的轉速維持不變，則新的切削速度會變成原來的多少倍？　(A) 0.5　(B) 1　(C) 2　
(D) 4。	B-端面與外徑車削

26.	某公司生產二類機件，甲類：不需配合機件之公差；乙類：精密規具之公差；配合二種不同公差等級：第一級：IT01～IT4；第二級：IT5～IT10，下列何種選用方式較適合？　(A)甲類：第一級　(B)乙類：第一級　(C)甲類：第二級　(D)乙類：第二級。	B-綜合練習

27.	一般機械加工程序，從詳閱工作圖、選擇適當尺寸的材料，直到完成製品，尚包括四項工作：①決定加工方法與步驟；②檢測與組合；③加工基準面；④劃線與加工，下列何者為此四項工作的正確順序？　(A)①→②→③→④　(B)①→③→④→②　(C)①→②→④→③　(D)①→④→②→③。	B-綜合練習

14.	(A)小型螺絲起子的規格一般以刀桿長度表示。
(B)梅花扳手常使用於外六角螺帽的裝卸工作。
(C)鋼錘(硬錘)的規格一般以頭部重量表示。

15.	①先讀取襯筒上的刻度值12 mm。
②再讀取套筒上刻度值0.42 mm。
故內徑分厘卡的正確讀值為12.42 mm。

16.	以組合角尺劃一角度線步驟：將工件、組合角尺及平板擦拭乾淨→調整組合角尺至所需角度→在工件欲劃線處做記號→將組合角尺貼緊於工件之基準邊→手壓緊組合角尺貼緊工件，劃線針往劃線方向劃線。

17.	(A)虎鉗規格以「鉗口寬度」表示。

(B)	虎鉗鉗口製成齒型紋路的作用，係為確保能穩固夾持工件。

(C)	虎鉗夾緊工作物時，一般不可增加套管於手柄上。力矩增加太大，除夾傷工件外，虎鉗螺桿亦容易損壞。

18.	(rpm)
鑽床主軸轉速約為190rpm

19.	(A)鋸切時不可加油，不需添加切削劑，以免打滑或鋸屑阻塞。

20.	表1鉸削裕留量(mm)

| 鉸孔直徑(D) | 鉸削裕留量（直徑值） |
| --- | --- |
| φ5以下 | 0.1～0.2 |
| φ5～20 | 0.2～0.3 |
| φ21～32 | 0.3～0.4 |

21.	(C)	順序螺絲攻的第二攻切削負荷最大。順序螺絲攻又稱增徑螺絲攻，同一組的三支螺絲攻外徑都不相同，只是節距相同。
第一攻：外徑約比標準螺紋外徑少0.3P，切削負荷25％。
第二攻：外徑約比標準螺紋外徑少0.125P，切削負荷55％。
第三攻：為標準螺紋外徑，切削負荷20％。

22.	(A)	床鞍：	橫跨於床台導軌上，其上有兩條精度很高的公鳩尾槽導軌和矩形導軌，兩導軌中間有一條溝槽，可供置放橫向進給導螺桿。

(D)	床帷：又稱床裙，位於床台的垂直面。由一長方形之鑄鐵箱和其內部齒輪之傳動機構所構成，包括縱向進給手輪機構、橫向自動進給與縱向自動進給機構、螺紋切削機構等。

23.	砂輪研磨車刀程序：檢視砂輪外觀→調整扶料架→調整安全護罩→開啟電源啟動砂輪機→如砂輪片有鈍化則使用修整器修銳→雙手握著待研磨車刀進行研磨→關閉砂輪機電源→清潔砂輪機上的粉塵與切屑。

25.	設原工件直徑為D1，新工件直徑為D2，D22D1
又N1N2，，V22V1
所以新的切削速度為原來的2倍

26.	IT01～IT4：用於樣規、量具等精密規具之公差。
IT05～IT10：用於配合機件之公差。
IT11～IT16：用於不需配合機件之公差。
IT17～IT18：用於鑄鍛件之公差。

27.	一般機械加工程序：詳閱工作圖→選擇適當尺寸的材料→決定加工方法與步驟→加工基準面→劃線與加工→檢測與組合→完成製品。

# Text boxes

108

年

四技二專

圖(二)

|  | 14.(D) 15.(A) 16.(D) 17.(D) 18.(A) 19.(A) 20.(C) |
| --- | --- |

|  | 21.(C) 22.(D) 23.(C) 24.(A) 25.(C) |
| --- | --- |

|  | 26.(B) 27.(B) |
| --- | --- |

休息一下！看我一眼，茅塞頓開

析

解