統一入學測驗

電機與電子群資電類專業科目(二)

（本試題答案係統一入學測驗中心108年5月16日公布之參考答案）

第一部分：數位邏輯

1.	十六進制數值1C9(16)，其加三碼(Excess-3 Code)為下列何者？

(A) 011110001010(XS-3)　(B) 110001110011(XS-3)

(C) 010001111100(XS-3)　(D) 010011111100(XS-3)。	數字系統

2.	時序圖(一)中ABC為輸入邏輯信號，X為經一邏輯閘運算後的輸出，則該邏輯閘應為下列何者？

(A) 　(B) 
(C) 　(D) 。	
	基本邏輯閘

3.	請從下列邏輯閘的輸入和輸出邏輯值關係圖中，判斷下列哪個邏輯閘運算正常？

(A) 　(B)

(C) 　(D) 。	基本邏輯閘

4.	布林代數表示式  簡化後結果為下列何者？
(A)AB　(B)　(C)　(D)。	布林代數及第摩根定理

5.	布林代數表示式，下列何者為其積之和(SOP)的最簡式？
(A)　(B)
(C)　(D)。	布林代數及第摩根定理

6.	布林代數表示式A + BC，若再使用卡諾圖簡化，可表示為下列何者？
(A) 　(B) 　(C) 　(D)。	布林函數化簡

|  | 1.(A) 2.(A) 3.(C) 4.(D) 5.(D) 6.(B) |
| --- | --- |

7.	並列加法器電路及其輸入邏輯值如圖(二)，經一段運算時間後其輸出Σ4Σ3Σ2Σ1結果應為下列何者？
(A) Σ4 Σ3 Σ2 Σ1 = 1110
(B) Σ4 Σ3 Σ2 Σ1 = 1010
(C) Σ4 Σ3 Σ2 Σ1 = 1100
(D) Σ4 Σ3 Σ2 Σ1 = 1000。
組合邏輯電路之設計及應用

8.	圖(三)為已接妥電源的IC 7447七段顯示解碼器電路，輸入信號A0 A1 A2 A3時序如圖(三)左側波形，於時間t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7該七段顯示器顯示的數字分別對應為S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7，則S0至S7應為下列何者？
(A) 8 8 8 8 8 8 8 8
(B) 0 0 0 0 0 0 0 0
(C) 0 1 6 9 4 4 4 8
(D) 0 8 6 9 2 2 2 1。
組合邏輯電路之設計及應用

9.	圖(四)電路屬於下列何種類型的暫存器？
(A) 串列輸入串列輸出(SISO)
(B) 串列輸入並列輸出(SIPO)
(C) 並列輸入並列輸出(PIPO) 
(D) 並列輸入串列輸出(PISO)。
循序邏輯電路之設計及應用

10.	圖(五)為邊緣觸發JK正反器，當CLK輸入適當準位之10 kHz方波，則輸出Q信號應為下列何者？
(A) 一直為邏輯1　(B) 一直為邏輯0
(C) 10kHz方波　　(D) 5kHz方波。　正反器

11.	下列有關組合邏輯電路之敘述何者錯誤？
(A) 解多工器(Demultiplexer)可利用解碼器(Decoder)來實現
(B) 解多工器(Demultiplexer)又稱為資料分配器(Data Distributor)
(C) 若編碼器(Encoder)有m條輸入線與n條輸出線，則該編碼器可稱為m對n編碼器，其中m ≥ 2n
(D) 多工器(Multiplexer)可由數個輸入線中選擇一組輸入信號傳送至輸出端，又稱為資料選擇器(Data Seletor)。	組合邏輯電路之設計及應用

|  | 7.(C) 8.(送分) 9.(C) 10.(D) 11.(C) |
| --- | --- |

12.	圖(六)電路為使用JK正反器組成之計數器，若D2D1D0的初始狀態為001且CLK適當觸發，則輸出序列(D2D1D0)以十進制數值表示為下列何者？
(A) 1→4→3→5→7→6→…
(B) 1→3→5→7→4→2→…
(C) 1→6→7→5→2→4→…
(D) 1→5→3→6→2→7→…。
循序邏輯電路之設計及應用

13.	圖(七)為一循序邏輯電路，關於其功能敘述，下列何者正確？
(A)	此電路屬於偶數模強森計數器(Johnson Counter)
(B)	此電路屬於奇數模強森計數器(Johnson Counter) 
(C)	此電路可能輸出的D0D1D2D3序列為0001→0011→0111
(D)	此電路可能輸出的D0D1D2D3序列為1000→0100→0010。
循序邏輯電路之設計及應用

第二部分：數位邏輯實習

1.	下列對於數位TTL與CMOS IC的敘述，何者正確？
(A)	在相同的+5V電源供應下CMOS會比TTL的雜訊邊限(Noise Margin)大
(B)	標準TTL與CMOS IC的工作電壓範圍為+3V至+18V
(C)	CMOS電路為雙極性電晶體組合而成故電路具高輸入阻抗
(D)	一般單極性TTL邏輯族比雙極性CMOS邏輯族的工作速度快。	基本邏輯閘實驗

2.	火災分類依據燃燒物性質可分四類，對於火災分類的說明，下列何者錯誤？
(A)	A類火災又稱普通火災，它是由可燃性紙張、油脂塗料等引起的火災
(B)	金屬火災用特種乾粉式滅火器撲滅
(C)	D類火災又稱金屬火災
(D)	由可燃性液體如酒精所致的火災為B類火災。	工場安全及衛生

3.	如圖(八)之電路中5V電壓之TTL NOR閘欲推動12V電壓CMOS NAND閘，在電路中電阻R已適當選用下，此時兩邏輯閘之間的緩衝器X最合適採用哪一種類型？
(A) 開基極緩衝器　(B) 開集極緩衝器
(C) 開源極緩衝器　(D) 開閘極緩衝器。　基本邏輯閘實驗

|  | 12.(A) 13.(D) 1.(A) 2.(A) 3.(B) 4.(C) |
| --- | --- |

4.	小美在麵包板上實驗一個TTL 8對3優先編碼器如圖(九)，並以單蕊線透過麵包板接到該優先編碼器，結果發現I0至I7不論輸入是0或1，ABC輸出均為111，其最有可能的原因為何？
(A) I0腳空接　　 (B) I0、I1兩腳短路
(C) I0、I7腳空接　(D) I0、I3腳空接。組合邏輯電路應用實驗

5.	示波器在觸發部份(TRIGGER)有一個LEVEL旋鈕，對它功能的敘述，下列何者正確？
(A) 控制輸入觸發信號的阻抗
(B) 控制輸入信號垂直電壓範圍
(C) 控制水平時基線與輸入信號的同步
(D) 控制輸入觸發信號頻寬。	邏輯實驗儀器之使用

6.	邏輯電路實驗時，為了確保所接的電路功能正常並能正確量測到結果，下列做法何者錯誤？
(A) 先以三用電錶檢查所使用到的被動元件
(B) 依據相關使用手冊調校儀器
(C) 仔細比對電路圖與接線
(D) 先使用IC測試器將IC功能修復。	邏輯實驗儀器之使用

7.	某邏輯實驗需將兩個TTL IC的輸出腳連接在一起成為一個輸出端，下列做法何者正確？
(A) 採用具開集極輸入端IC，並在其輸出端接提升電阻
(B) 採用具開集極輸出端IC，並在其輸出端接提升電阻
(C) 採用具開集極輸出端IC，並在其輸入端接提升電阻
(D) 採用具開集極輸入端IC，並在其輸入端接提升電阻。	基本邏輯閘實驗

8.	邏輯實驗連接多顆IC時，需注意到IC輸出端的驅動能力。而IC輸出端能驅動下一級同型邏輯閘的最多輸入端數稱為下列何者？
(A) 疊接(Cascode)數　(B) 扇出(Fan-out)數
(C) 串級(Cascade)數　(D) 扇入(Fan-in)數。	基本邏輯閘實驗

9.	一般邏輯實驗用的函數波信號產生器(Function Generator)有一AMPLITUDE旋鈕，其功能為下列何者？
(A) 設定輸出信號之相位　(B) 設定輸出信號振幅
(C) 設定輸出信號的工作週期　(D) 設定輸出阻抗大小。	邏輯實驗儀器之使用

10.	關於數位CMOS IC未使用到的輸入腳，下列處置方式何者最佳？
(A) 將其連接到IC中已使用的輸出腳
(B) 將其連接到IC中未使用的輸出腳
(C) 依電路邏輯需要接到電源端或接地端
(D) 一律接到電源端。	基本邏輯閘實驗

11.	如圖(十)電路之功能為下列何者？
(A) 全加器
(B) 全減器
(C) 主從式正緣觸發D型正反器
(D) 主從式正緣觸發RS正反器。
	　　　加法器及減法器實驗

|  | 5.(C) 6.(D) 7.(B) 8.(B) 9.(B) 10.(C) 11.(B) |
| --- | --- |

12.	承上題，已先測得圖(十)中所用到的XOR, OR, AND, NOT閘傳輸延遲分別為25 ns, 8 ns, 8 ns, 5 ns，若在時間t = 0的時候，X, Y, Z同時輸入理想邏輯信號，則至少要多久時間後，同時去提取O1, O2的值才能得到電路完整運算結果？
(A) 40 ns　(B) 46 ns　(C) 50 ns　(D) 55 ns。	加法器及減法器實驗

第三部分：電子學實習

1.	一雙極性接面電晶體操作在工作區(Active Region)時，若其集極(Collector)電流＝5.95mA，射極(Emitter)電流＝6.0mA，請問電流增益(β)為多少？　(A)99　(B)109　(C)119　(D)129。	雙極性接面電晶體之特性實驗

2.	有關雙極性接面電晶體放大器的敘述，下列何者正確？　(A)共基極放大器電流增益大約為1　(B)共集極放大器輸入電壓信號與輸出電壓信號反相　(C)共集極放大器實驗時，即使將電晶體的射極與集極接反了，整體電路特性仍然不變　(D)共射極放大器可用來放大電壓信號，並有低輸出阻抗的特性。	電晶體放大電路實驗

3.	小明做二極體特性實驗時，量測並繪得二條I-V曲線，如圖(十一)所示之實線與虛線，則下列敘述何者錯誤？　
(A)逆向偏壓時，曲線中斜率較大的部分其內阻較大　(B)若分別是矽與鍺二極體的量測，則曲線(1)是鍺二極體　(C)順向偏壓時，曲線中斜率較大的部分其內阻較小　(D)若是同一矽二極體在不同工

作溫度下的量測，則曲線(1)比曲線(2)溫度高	二極體之特性及應用電路實驗

4.	實驗中一增強型MOSFET操作在飽和區，閘-源極電壓()與臨界電壓()之差為1V時，汲極電流為2mA。若改變電壓與之差為1.2V，而MOSFET仍操作在飽和區，則此時的汲極電流變為多少？(A)2mA　(B)2.4mA　(C)2.88mA　(D)3.46mA。	場效電晶體之特性實驗

5.	如圖(十二)電路，已知雙極性接面電晶體操作在工作區(Active Region)，下列敘述何者錯誤？

(A)電容主要作為穩壓用途，使保持不變

(B)此電路為共射極(Common Emitter)放大器

(C)電阻具有可穩定電路的負回授效果

(D)當溫度升高時，集極-射極間電壓下降。

串級放大電路實驗

6.	有關串級放大器實驗，下列敘述何者錯誤？　(A)串級放大器可用來達到較大的電流增益需求　(B)達靈頓電路屬於直接耦合串級放大器　(C)以同一放大器串接成串級放大器，其頻寬依串級數的增加而以固定比例下降　(D)串級放大器可用來達到較大的電壓增益需求。	串級放大電路實驗

|  | 12.(C) 1.(C) 2.(A) 3.(A) 4.(C) 5.(A) 6.(C) |
| --- | --- |

7.	下列有關振盪器的敘述何者正確？　(A)RC相移振盪器不包含負回授的電路架構　(B)石英晶體的壓電效應使石英晶體振盪電路產生振盪，不需滿足巴克豪生準則　(C)方波是由正弦波與偶次諧波所組成，故方波產生器又稱多諧振盪器　(D)弦波振盪器的啟動信號為雜訊所提供。	基本振盪電路實驗

8.	實驗時，使用主級線圈與次級線圈比例為110：24之變壓器裝配如圖(十三)所示之全波整流電路，若二極體順向導通時兩端的電壓為零。下列選用的二極體之額定峰值逆向電壓(Peak Inverse Voltage)，何者較為適當？

(A)28V

(B)30V

(C)32V

(D)34 V。			二極體之特性及應用電路實驗

9.	實驗圖(十四)之電路，運算放大器進行線性放大功能，則輸出電壓與輸入電壓間之表示式，下列何者正確？
(A)　(B)

(C)　　　(D)。

運算放大器應用電路實驗

10.	如圖(十五)所示電路中增強型MOSFET操作在飽和區，若其轉導為5mS，則電路的電壓增益為下列何者？　(A)　(B)　(C)　(D)。	場效電晶體放大器電路實驗

11.	如圖(十六)，放大器A的輸出阻抗為160歐姆，而喇叭阻抗為10歐姆。變壓器一次側與放大器輸出連接，二次側與喇叭連接。若欲達成阻抗匹配，變壓器一次側線圈與二次側線圈之匝數比應為多少？

(A)1：16　(B)16：1　(C)1：4　(D)4：1。	串級放大電路實驗

圖(十四)　　　　　　　圖(十五)　　　　　　　　圖(十六)

12.	小明做如圖(十七)之二極體電路實驗，若二極體為理想二極體。當輸入電壓為介於至之正弦波時，輸出電壓之最大值為15V，最小值為，則a、b節點間電路方塊X最可能為下列何者？

(A)　(B)　(C)　(D)

截波及箝位電路實驗

|  | 7.(D) 8.(D) 9.(A) 10.(D) 11.(D) 12.(B) |
| --- | --- |

第四部分：計算機概論

1.	小明在某家電子公司擔任工程師設計一顆邏輯IC，當他要撰寫這個IC 的資料說明書(Data Sheet ) 時，請問他最好使用下列什麼工具進行編輯？

(A)SQL(Structured Query Language)	(B)C Complier

(C)Microsoft Word 		(D)Assembler。

2.	下列哪種記憶體元件，通常當做筆記型電腦的輔助記憶體(Auxiliary Memory)？

(A)DDR4 SDRAM(Double Data Rate Fourth-generation Synchronous Dynamic Random-access Memory)

(B)SSD(Solid-state Drive )

(C)SRAM(Static Random- access Memory)

(D)Cache。

3.	某些手機APP使用語音輸入功能前須先連上網路才能進行，下列何者是最可能的原因？

(A)為了在雲端進行語音辨識運算	(B)連上網路後麥克風才能啟動

(C)為了在雲端將語音資料加密	(D)為了在雲端將語音資料壓縮。

4.	著名的社群通訊軟體Line，加入了行動支付的功能，下列何者不是行動支付交易時必備的技術？

(A)加密與解密技術		(B)網路通訊技術

(C)擴增實境技術		(D)身份識別技術。

5.	小明想設計一個六旋翼飛機，他使用了美工軟體繪製該飛機的外觀，然後他想要輸出一動畫圖檔來觀看動態影像，請問下列何種圖檔格式可以實現？

(A)BMP圖檔	(B)JPG圖檔	(C)TIF圖檔	(D)GIF圖檔。

6.	小明設計一個HTML (Hypertext Markup Language)程式，當他儲存該文件後，此文件之原始資料格式為下列何者？

(A)點陣圖檔(Bit Map File)	(B)文字檔(Text File)

(C)壓縮檔(Compressed File)	(D)批次執行檔(Batch Executive File)。

7.	小明在家中使用Windows個人電腦，瀏覽器設定啟動快取功能且首頁設定為https://www.google.com.tw/，當開啟首頁時，於搜尋欄位輸入1.414 + 1.732之後，按下Enter 鍵。其輸出結果，下列何者不可能發生？

(A)會出現網頁版本的計算機，並獲得兩個數字相加的答案3.146

(B)會出現1.414或1.732這兩個數字相關的網頁連結

(C)會連線到IP位址1.414和1.732的電腦執行計算並獲得答案3.146

(D)出現「無法連線至此網頁」的錯誤訊息。

|  | 1.(C) 2.(B) 3.(A) 4.(C) 5.(D) 6.(B) 7.(C) |
| --- | --- |

8.	關於直譯式程式語言，例如Python，下列敘述何者正確？

(A)與編譯、組譯式程式相比，直譯式程式執行速度較慢，但程式偵錯與測試較方便

(B)必須用直譯器(Interpreter)將人類撰寫的程式讀取兩次以上才能完整翻譯

(C)因為採用直譯器(Interpreter)將高階語言逐行翻譯為機器語言指令，程式中不能有兩層以上的迴圈

(D)因為採用直譯器(Interpreter)將高階語言逐行翻譯為機器語言指令，程式中不能進行多個檔案的開啟或關閉。

9.	大部分當紅的手機對戰遊戲，為了使遊戲過程中畫面精緻且流暢，下列哪一項技術或手機零組件不是必須的？

(A)APP的程式設計技術

(B)無線行動通訊技術

(C)VISA驗證技術

(D)手機中的繪圖處理器(Graphic Processing Unit )。

10.	下列對於一般的LCD顯示器與OLED顯示器的敘述何者正確？

(A)LCD顯示器通常比OLED顯示器薄

(B)OLED材質可自發光，故OLED顯示器不需要背光板

(C)OLED顯示技術是透過液晶來控制顏色的變化

(D)LCD的反應時間比OLED快。

11.	彩色印表機所使用的CMYK色彩模式，指的是哪四種顏色？

(A)棕(Coffee)、黃(Mellow)、藍(Navy)、紅(Brick)

(B)紅(Red)、綠(Green)、藍(Blue)、黑(Black)

(C)紅(Chilli)、藍(Marine)、灰(Gray)、黑(Smoke)

(D)青(Cyan)、洋紅(Magenta)、黃(Yellow)、黑(Black)。

12.	請問右圖的Visual Basic程式碼執行完後，
變數x的值為何？

(A)1001

(B)55

(C)641

(D)89。

13.	下列對於QR Code之敘述，何者錯誤？

(A)QR Code的QR是Quality Regulation的縮寫

(B)QR Code是一種二維條碼

(C)QR Code之容錯性與抗損性均優於Barcode

(D)QR Code圖上的定位圖案，可讓使用者不需準確的對準掃描，仍可正確讀取資料。

|  | 8.(A) 9.(C) 10.(B) 11.(D) 12.(D) 13.(A) |
| --- | --- |

第一部分：數位邏輯

1.	1C9(16) = 1× 162 + 12 × 161 + 9 × 160 = 457(10) = 0100 0101 0111(BCD)

加3碼為將BCD碼的每位數加3[0011(2)]

0100 0101 0111(BCD)

| A | B | C | X |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

+	0011 0011 0011

0111 1000 1010(XS-3)

2.	由時序圖觀察可知，當A、B、C三輸入中，若有一個或一個以上為Hi時，輸出X為Lo，若A、B、C三輸入皆為Lo時，輸出X為Hi，整理成真值表如右，故該邏輯閘為NOR閘。

3.	(A) 　(B) 　(D)

4.

5.	X

6.	A + BC = CB + A。

7.	由圖示觀察可得A = 111，B = 101，Cin = 0
∴		A		1  1  1
			B		1  0  1
		   +	Cin		      0
				  1	1  0  0
				 Σ4 Σ3 Σ2 Σ1

| 時序 | MSB |  |  | LSB | 顯示 輸出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A3 | A2 | A1 | A0 |  |
|  | D | C | B | A |  |
| t0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S0 |
| t1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S1 |
| t2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | S2 |
| t3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | S3 |
| t4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | S4 |
| t5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | S5 |
| t6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | S6 |
| t7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | S7 |

8.	當7447輸入端LT、RBI及BI/RBQ均接至Vcc時可將DCBA輸入端之BCD數值解碼輸出。
∴S0～S7顯示數字依序為01694448
因試題圖示中將7447 IC之BI/RBO標準接腳名稱誤植為BI/RBQ，因此本題為送分。

9.	(1)	4顆DFF的輸出端(QA QB QC QD)個別接出，且沒有串接至下一級之輸入端，∴為並列輸出(PO)。

(2)	4顆DFF的輸入端(ABCD)為個別連接，∴為並列輸入(PI)。

(3)	∴圖示為並列輸入並列輸出(PIPO)之暫存器。

10.	當JK正反器之J = K = 1，且時脈信號來臨時，輸出Qn = n-1，可作為除頻器使用。

11.	m對n編碼器，m條輸入與n條輸出之關係為m ≤ 2n。

12.	電路時序分析如下：

| CLK | 現 態 | 次 態 |
| --- | --- | --- |
|  | D2 | D1 | D0 | J2= D0 | K2= 0 | J1= D2 | K1= 2 | J0= 1+2 | K0= D1D2 | D2 | D1 | D0 |
| 初始 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

依序為：1→4→3→5→7→6

13.	(1)	圖示為由4顆JK正反器組成的4模環形計數器。依CLK之時序信號，D0 D1 D2 D3之輸出信號會呈現右旋功能。

(2)	若D0 D1 D2 D3之初始狀態為1000，則後續之序列為：

1000 → 0100 → 0010 → 0001

第二部分：數位邏輯實習

1.	(B)	TTL的標準工作電壓為+5V。

(C)	CMOS電路為場效應電晶體組合而成。

(D)	TTL為雙極性電晶體組合而成。

CMOS為單極性場效電晶體組合而成。

2.	A類火災是指紙張、木材、塑膠、紡織品等可燃性固體引起之火災。而油脂塗料、有機溶劑、石油類等可燃性液體及瓦斯、乙炔等可燃性氣體所產生之火災應屬B類火災。

3.	以TTL邏輯閘推動不同電源電壓之CMOS邏輯閘，可採用具開集極(O.C.)結構之緩衝器配合上拉電阻達到邏輯信號傳遞之功能，例如7407之Buffer，耐壓可達30V。

4.	8對3優先編碼器之真值表如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  | A O2 | B O1 | C O0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I7 | I6 | I5 | I4 | I3 | I2 | I1 | I0 |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | × | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | × | × | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | × | × | × | × | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | × | × | × | × | × | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | × | × | × | × | × | × | 1 | 1 | 0 |
| 1 | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 1 | 1 |

∵ABC為111，∴I7必為1，而I0～I6為任意值。
又該編碼器為TTL型式（輸入接腳空接可視為1），因此最有可能的情形為I7接腳空接。

5.	示波器觸發部分(TRIGGER)中的LEVEL旋鈕，乃是在示波器中設定一電壓位準與待測信號變動的電壓振幅作比較，當待測信號的電壓值通過設定的電壓位準時，示波器才開始掃描，並將波形顯示出來。掃描結束後須等下一次條件成立才又開始掃描及顯示。其目的是取得掃描信號與待測信號的同步性，讓畫面顯示穩定不跳動。

6.	IC測試器僅能測試IC功能是否正常，無法將損壞之IC修復。

7.	若要將兩個TTL IC之輸出腳接至一起，則必須採用具開集極(O.C.)輸出結構之IC，並在連接之輸出端接上提升電阻，達到線接及閘的邏輯輸出功能。

8.	邏輯閘的輸出端，在不改變輸出準位的前提下，所能驅動同型邏輯閘的數量是有限的，其最大值稱為扇出數(Fan-out)，一般是由輸出與輸入之電流值比值求得。

9.	信號產生器的AMPLITUDE旋鈕是控制輸出信號的振幅。

10.	(1)	CMOS IC未使用的輸入接腳不可空接，否則易受雜訊干擾而影響電路功能正確性。

(2)	CMOS IC未使用的輸入接腳，可與其他輸入接腳並接，但會使輸入電容量增加，而影響電路的高頻響應。最佳之處置方式是視電路的邏輯需求，接至電源端(1)或接地端(0)。

11.	圖示為全減器電路[X-Y-Z]，O1為差，O2為借位。

12.	(1)	O1最長的運算時間為路徑A：2個XOR閘 → 25 ns + 25 ns = 50 ns。

(2)	O2最長的運算時間為路徑B：
XOR + NOT + AND + OR → 25 ns + 5 ns + 8 ns + 8 ns = 46 ns

(3)	由(1)與(2) ∴最少需要50 ns後，才能得到完整運算結果。

第三部分：電子學實習

1.	，

2.	共基極放大器電流增益≒1

3.	逆向偏壓時，曲線中斜率較大的部份其內阻較小

4.

當時，

5.	電容器的主要用途為交連電容，將交流信號耦合至下一級，並使各級放大器直流工作點不會相互影響。

6.	串級放大器的串級數為n，則此串級放大器的頻寬為，將縮小倍

7.	(A)RC相移振盪器包含負回授電路架構，(B)石英晶體振盪電路需滿足巴克豪生準則，(C)方波是由正弦波與其奇次諧波所組成，(D)弦波振盪器的啟動信號為雜訊所提供。

8.	，二極體的P.I.V.

9.	(1)	OPA 的電壓為

(2)	因，且利用K.C.L.

，

10.	此電路為共源極放大器，電壓增益

11.	，

12.	(A)	輸出波形為： (B)輸出波形為：

(C)	輸出波形為：(D)輸出波形為：

故選(B)

# Text boxes

108

年

四技二專

圖(一)

圖(二)

圖(四)

圖(三)

圖(五)

圖(六)

圖(七)

圖(八)

圖(九)

圖(十)

圖(十一)

圖(十二)

圖(十三)

圖(十七)

Sub Main( )

Dim i, x, x1, x2 As Integer

x = 1000

x1 = 1

x2 = 0

For i = 1 To 10

x = x1 + x2

x2 = x1

x1 = x

Next

Console.WriteLine(x)

End Sub

休息一下！看我一眼，茅塞頓開

析

解

循環