統一入學測驗

電機與電子群專業科目(一)

（本試題答案係依據統一入學測驗中心於108年5月6日公布之參考答案）

電機類、資電類專業科目(一)─電子學：

1.	若正弦波電壓信號0.1 sin (1000 πt)V，則下列敘述何者正確？　(A)有效值為0.1V　(B)平均值為0.05V　(C)頻率為500Hz　(D)時間0.01秒時，其電壓值為0.1V。	概論

2.	下列有關電子伏特(eV)之敘述，何者正確？　(A)為能量單位　(B)為功率單位　(C)為電壓單位　(D)為電阻單位。	概論

3.	假設矽二極體在25°C時，其順向電壓降為0.65V，則當溫度上升至65°C時，其順向電壓降約為何？　(A)0.75V　(B)0.65V　(C)0.55V　(D)0.25V。	二極體

4.	單相橋式全波整流電路，若其整流二極體視為理想，則輸出電壓漣波百分率約為何？　(A)121%　(B)48%　(C)21%　(D)0%。
	二極體之應用電路

5.	有一二極體半波倍壓電路，假設二極體與電容器皆視為理想，輸入交流電源電壓之峰值為，若要得N倍之輸出電壓(N()，則至少需有幾組的二極體與電容器？　(A)0.5N　(B)N　(C)2N　(D)3N。
	二極體之應用電路

6.	如圖(一)所示之截波電路，若為理想二極體，則與之轉移曲線為何？

(A)　(B)

(C)　(D)	二極體之應用電路

|  | 1.(C) 2.(A) 3.(C) 4.(B) 5.(B) 6.(D) |
| --- | --- |

7.	有關雙極性接面電晶體(BJT)射極(E)、基極(B)、集極(C)特性之敘述，下列何者正確？　(A)寬度：B＞E＞C　(B)寬度：E＞B＞C　(C)摻雜濃度比：B＞E＞C　(D)摻雜濃度比：E＞B＞C。	雙極性接面電晶體

8.	如圖(二)所示之電路，若電晶體之100，0.7V， 0.2V，
則集極電流大小為何？　(A)0.43mA　(B)0.92mA　(C)9.8mA　(D)43mA。	電晶體直流偏壓電路

9.	如圖(三)所示之放大器電路，MOSFET之12mA，夾止電壓(pinch-
off voltage)，其工作點之3mA，則此放大器之小信號電壓增益及其輸出電阻各約為何？場效電晶體放大電路

(A)7.5，1.25k(　(B)12.5，1.25k(

(C)7.5，2.5 k(　(D)12.5，2.5k(。

10.	如圖(四)所示之放大器電路，JFET之40mA/V，則此放大器之小信號電壓增益約為何？　(A)　(B)0.5　(C)　(D)1。	場效電晶體放大電路

圖(二)　　　　　　　　圖(三) 　　　　　　　　圖(四)

11.	如圖(五)所示之理想運算放大器(OPA)電路，輸入電壓信號為對稱方波，且電路操作於未飽和狀態下，則其輸出電壓應為何種波形？　(A)突波　(B)三角波　(C)弦波　(D)方波。	運算放大器

12.	如圖(六)所示之電路，欲使電壓增益為，且輸入電阻為30 kΩ。則及之值各約為何？　(A)2.5kΩ，27.5kΩ

(B)27.5kΩ，2.5kΩ　(C)30kΩ，330kΩ

(D)30kΩ，2.73kΩ。	運算放大器

圖(五) 圖(六)

|  | 7.(D) 8.(C) 9.(A) 10.(D) 11.(B) 12.(C) |
| --- | --- |

13.	如圖(七)所示之電路，已知1V，2V，4V，則為何？　
(A)5V　(B)7V　(C)9V　(D)11V。	　　　　　　　　運算放大器

14.	利用運算放大器及RC相移電路來設計振盪器，下列敘述何者錯誤？
(A)直流供電，產生交流信號輸出　(B)回授網路之相移為180度　(C)迴路增益　(D)RC相移形成負回授特性。	基本振盪電路

15.	有關正回授電路的特性，下列敘述何者正確？　(A)可增加系統穩定度　(B)可增加系統頻寬　(C)可降低雜訊干擾	(D)可產生週期性信號。
 	基本振盪電路

16.	如圖(八)所示之理想振盪器電路，下列敘述何者錯誤？　(A)之波形為三角波　(B)電路可產生週期性信號　(C)電容C兩端之電壓波形近似三角波　(D)之頻率與電阻R及電容C有關。	基本振盪電路

17.	有關NPN電晶體共射極組態電路，直流工作點之設計，當輸入適當之弦波電壓信號測試時，則下列敘述何者錯誤？　(A)理想之工作點位置通常設計於負載線之中間　(B)工作點位置若接近截止區時，當輸入電壓信號波形為負半週時之輸出信號波形會失真　(C)工作點位置在負載線之中間時，輸出電壓信號波形與輸入電壓信號波形反相　(D)工作點位置若接近飽和區時，會使得輸出電壓信號波形之正半週發生截波失真。	電晶體直流偏壓電路

18.	如圖(九)所示之電路，若12V，1 kΩ，100，0.7V，電晶體飽和電壓0.2V，為5V電壓，則此電路操作於飽和區時之最大電阻約為何？　(A)18.2kΩ　(B)26.5kΩ　(C)36.4kΩ　(D)42.2kΩ。	電晶體直流偏壓電路

|  | 13.(B) 14.(D) 15.(D) 16.(A) 17.(D) 18.(C) |
| --- | --- |

19.	下列有關BJT放大器小信號模型分析之敘述，何者正確？　(A)輸入耦合電容應視為開路　(B)混合π模型之參數可由直流工作點條件求出　(C)T模型之無法由直流工作點條件求出　(D)射極旁路電容應視為斷路。	電晶體放大電路

20.	如圖(十)所示操作於作用區(active region)之電路，若120kΩ，60kΩ，1kΩ，119，π模型參數1.25kΩ，則交流輸入電阻約為何？　(A)18.2kΩ　(B)24.3kΩ　(C)30.1kΩ　(D)36.5kΩ。
	電晶體放大電路

21.	如圖(十一)所示操作於作用區之電路，若工作點之基極電壓2.2V，0.7V，熱電壓(thermal voltage)25mV，1 kΩ，3.3kΩ，119，則電壓增益約為何？　(A)　(B)　(C)　(D)。	電晶體放大電路

22.	一理想三級串級放大器電路，第一級電壓增益為，第二級放大器電壓增益為20 dB，第三級放大器電壓增益為10dB。則此放大器之總電壓增益為何？　(A)70dB　(B)50dB　(C)10dB　(D)。
	串級放大電路

圖(九)　　　　　　　　圖(十) 　　　　　　　　圖(十一)

23.	如圖(十二)所示操作於作用區之電路，若直流偏壓電流1.25mA，熱電壓25mV，150，負載喇叭阻抗30Ω，則電壓增益約為何？　(A)　(B)　(C)14.9　(D)149。
	串級放大電路

24.	如圖(十三)所示之JFET電路，12V，600kΩ，120kΩ，4.7kΩ，3kΩ，若汲極電壓6V，則G、S兩端之電壓約為何？　(A)　(B)　(C)0.24V　(D)1.22V。	場效電晶體

|  | 19.(B) 20.(C) 21.(A) 22.(A) 23.(C) 24.(A) |
| --- | --- |

圖(十二)　　　　　　　　　圖(十三) 　　　　　圖(十四)

25.	如圖(十四)所示之增強型MOSFET電路，其臨界電壓(threshold voltage)2.25V，參數0.8mA/V2，15V，900 kΩ，300 kΩ，3.3 kΩ，則約為何？　(A)10.14V　(B)9.06V　(C)7.56V　(D)4.12V。	場效電晶體

電機類、資電類專業科目(一)─基本電學：

1.	如圖(一)所示之電路，若所有電容之初值電壓皆為零，開關與電容皆視為理想，為0~10之可變電容器。若將調整在4，開關SW打開時，而開關SW閉合時，。當開關SW閉合狀態下，若欲使Vab與Vbc相同，則電容Ca之值應調整為多少？
(A)8
(B)4
(C)2
(D)1。	電容與靜電

2.	如圖(二)所示之平行板電容器C，已知兩極板之面積為10m2，間距d1mm，介質相對介電係數。若此電容器初始儲能為零，則當開關SW閉合後0.1秒時，電容器兩極板間之電場強度(V/m)約為何？()
(A)6320
(B)3680
(C)2880
(D)1440。	直流暫態

3.	A、B兩線圈相鄰放置，線圈A有800匝，線圈B有1000匝。控制線圈A之電流在1秒內線性增加10A，使得線圈B之磁通量因而由0.8Wb線性增加至0.9Wb，則線圈B之互感應電勢大小為何？　(A)1000V　(B)800V　(C)100V　(D)10V。	電感與電磁

|  | 25.(B) 1. (A) 2. (A) 3. (C) |
| --- | --- |

4.	若流經一理想電感器的電流為一脈動直流電流，則下列敘述何者正確？　(A)電感器沒有儲存能量　(B)電感器兩端之感應電壓恆為零　(C)電感器兩端之感應電壓恆為正　(D)電感器兩端之感應電壓可能為正或負。	電感與電磁

5.	如圖(三)所示之電路，電路之時間常數為，若電容之初值電壓為零，在時將開關SW切入位置1，並在時，再將開關SW切回位置2。則之後之值為何？
(A)E
(B)0.5E
(C)0.368E
(D)0.144E。	直流暫態

6.	如圖(四)所示之電路，開關SW閉合一段時間達穩態後，在時將開關SW切離，則切離瞬間電感器兩端之電壓為何？
(A)10V
(B)20V
(C)40V
(D)50V。	直流暫態

7.	有一60Hz之弦波電壓源，當毫秒時電壓達到最小值，則當t為下列何者時，此電壓源之瞬間電壓為零？　(A)0秒　(B)1/115秒　(C)1/144秒　(D)1/181秒。	交流電

8.	如圖(五)所示之電路，若，
則電路總電流i(t)為何？
(A)
(B)
(C)
(D)。	基本交流電路

|  | 4. (D) 5. (A) 6. (B) 7. (C) 8. (B) |
| --- | --- |

9.	如圖(六)所示之電路，若R、、、之阻抗值皆為2，則電路中電感抗兩端之電壓大小為何？
(A)5V
(B)15V
(C)20V
(D)30V。	基本交流電路

10.	如圖(七)所示之電路，已知電路之功率因數為0.6，，則電路之R為何？
(A)8
(B)12
(C)15
(D)18。	交流電功率

11.	有一交流電源供應某負載，若負載電流，則此負載的平均功率P及虛功率Q分別為何？　(A)P1000W，Q500VAR（電感性）　(B)P1000W，Q866VAR（電感性）　(C)P500W，Q500VAR（電容性）　(D)P500W，Q866VAR（電容性）。	交流電功率

12.	如圖(八)所示之RLC負載電路，若，負載，，，則負載的平均功率P與虛功率Q分別為何？
(A)P600W，Q1200VAR（電容性）
(B)P866W，Q1600VAR（電容性）
(C)P600W，Q600VAR（電感性）
(D)P866W，Q866VAR（電感性）。	交流電功率

13.	RLC串聯電路，當電路發生諧振時，下列敘述何者正確？　(A)電路之消耗功率為最小　(B)若L/C為定值時，當電路電阻愈大，則頻率響應愈好，選擇性愈佳　(C)若電路電阻為定值時，當L/C之比值愈大，則電感器元件之端電壓會愈大　(D)當電路之工作頻率大於諧振頻率時電路呈電容性。	諧振電路

|  | 9. (C) 10. (A) 11. (D) 12. (A) 13. (C) |
| --- | --- |

14.	有一RLC並聯電路，並接於之電源，已知，，欲使電源電流得到最小電流值，則電感L應為何？　(A)5mH　(B)0.05H　(C)0.5H　(D)0.8H。	諧振電路

15.	有一RLC串聯諧振電路，接於交流電源，若此電路的諧振頻率為1kHz，頻帶寬度為50Hz，當電路於截止頻率時之平均消耗功率為500W，則電路在諧振時之平均消耗功率為何？　(A)250W　(B)500W　(C)1000W　(D)2000W。	諧振電路

16.	有一三相平衡電源，當接至平衡三相Y接負載時，負載總消耗功率為1600W，若外接電壓與負載每相阻抗不變之下，將負載改為連接，且負載仍然能正常工作，則負載總消耗功率為何？　(A)1600W　(B)2400W　(C)3200W　(D)4800W。	交流電源

17.	在一均勻電場中，將一基本電荷由a點移至b點需作功為2電子伏特(eV)，若a點電位為2.5V，則b點電位為何？　(A)1.5V　(B)3V　(C)4.5V　(D)6V。	電學概論

18.	在一均勻電場中，若要在0.05秒內將一基本電荷由a點等速移至b點，其中a點電位為10V，b點電位為20V，且a、b相距5公分，則所需之力和功率各為何？　(A)1.6牛頓，1.6瓦特　(B)牛頓，瓦特　(C)3.2牛頓，3.2瓦特　(D)牛頓，瓦特。	電學概論

19.	有一內裝10公升水之電熱水器，額定規格為100V/10A，水溫為10°C，若以額定送電加熱60分鐘後，則水溫變為幾°C和消耗多少度電？　(A)96.4°C，1度電　(B)96.4°C，5度電　(C)86.4°C，5度電　(D)86.4°C，1度電。	電阻

20.	如圖(九)所示之電路，當開關SW打開(off)時之a、b兩端電壓與SW閉合(on)時之a、b兩端電壓之關係為何？
(A)
(B)
(C)
(D)。
	串並聯電路

|  | 14. (B) 15. (C) 16. (D) 17. (C) 18. (D) 19. (A) 20. (C) |
| --- | --- |

21.	如圖(十)所示之電路，
則E和I之值各為何？
(A)36V，54A
(B)36V，36A
(C)54V，54A
(D)54V，36A。	串並聯電路

22.	如圖(十一)所示之電路，則與之關係為何？
(A)
(B)
(C)
(D)。	直流網路分析

23.	如圖(十二)所示之電路，則由a、b兩端看入之戴維寧等效電路之電壓和電阻各為何？
(A)，
(B)，
(C)，
(D)，。	直流網路分析

24.	如圖(十三)所示之電路，若於a、b兩端接之負載，則此負載消耗之功率為何？
(A)36.0W
(B)48.5W
(C)62.8W
(D)73.5W。	直流網路分析

25.	如圖(十四)所示之電路，求為多少時可由電源獲得最大功率及所獲得的最大功率為何？
(A)，
(B)，
(C)，
(D)，。	直流網路分析

|  | 21. (B) 22. (B) 23. (A) 24. (D) 25. (A) |
| --- | --- |

電機類、資電類專業科目(一)─電子學：

1.	，

2.	一個電子移動1 V所需的能量，稱為1 eV

3.	矽二極體順向電壓降的溫度係數為

故，順向電壓為

4.	橋式全波整流電路，輸出平均值為

漣波有效值為

輸出電壓漣波百分比為

5.

由上圖可知Vm需一組二極體與電容（、）

2 Vm需二組二極體與電容（、，，）

以此類推，需N組二極體與電容

6.	(1)	當時，二極體，OFF，

(2)	當時，二極體，ON，

(3)	當時，二極體，ON，

7.	寬度：，摻雜濃度比：

8.	因為，所以電晶體飽和

，

∴

9.	(1)	求：，，，（不合）

(2)	求：

(3)	電壓增益：

(4)	輸出阻抗

10.	此電路為共汲極放大器≑≑1

11.	此電路為OPA積分器，方波三角波

12.	輸入電阻，，，∴

13.	此電路為減法器，應用重疊定理

①	考慮、，將非反相加法器

，

②	考慮，將反相放大器

，∴

14.	RC相移形成正回授特性

15.	正回授才可產生週期性信號

16.	此電路為OPA方波產生電路，之波形為方波

17.	工作點若接近飽和區，會使得輸入電壓波形為正半週時，其輸出信號之負半週發生截波失真。

18.	，

≑

19.	(A)輸入耦合電容應視為短路，(B)混合型之可由直流工作點求出

(C)	模型之可由直流工作點求出，(D)射極旁路電容應視為短路。

20.	此電路為共射極放大器

≒≑

21.	此電路為共射極放大器

，≑

，≑

22.	，

23.	(1)	求等效阻抗，

(2)求：

(3)	電壓增益，

24.	(1)	求：

(2)	求：，，

(3)	求：

(4)	求：

25.	(1)	求：

(2)	求：

(3)	求：

電機類、資電類專業科目(一)─基本電學：

1.	
，
∴

，，
∴
電壓相同時。

2.	， 
，。

3.	，。

4.	脈動直流：大小改變，極性不變，根據法拉第感應電勢，電流須為交變電流才能產生感應電勢，脈動直流增加區段若為正值、減少區段則為負值，故選(D)。

5.	。

6.	SW(ON)穩態，
SW(OFF)。

7.	，
。

8.	，
，。

9.	，，。

10.	。

11.	∵，，
∴
，電流超前電壓（電容性）。

12.

，
（，電容性）。

13.	(A)串聯諧振，I最大，功率最大。
(B)電阻愈大、Q愈小、頻寬愈大、選擇性愈差。
(D)串聯電路，電感性電路。

14.	並聯諧振時電流最小，故
。

15.	截止頻率為半功率點，故諧振頻率為截止頻率時功率之兩倍，得1000W。

16.	Y接時，，，
∴
接時，，，
∴。
【另解】∵，且　∴。

17.	　∴。

18.	
。

19.	

度電。

20.	如題圖，四個電阻與電源皆為並聯連接，故SW開關不影響。

21.	如圖，，。

22.	根據中垂線平分法，將移除，故。

23.	，。

24.	，，。

25.	，
當時有最大功率。

# Text boxes

年

108

四技二專

圖(一)

圖(八)

圖(七)

圖(一)

圖(二)

圖(三)

圖(四)

圖(五)

圖(六)

圖(七)

圖(八)

圖(九)

圖(十)

圖(十一)

圖(十二)

圖(十三)

圖(十四)

解

析

休息一下！看我一眼，茅塞頓開