統一入學測驗

電機類專業科目(二)－電工機械

（本試題答案係依據統一入學測驗中心於108年5月6日公布之參考答案）

試題分析

一、命題焦點

電工機械：

108年電工機械統測題，整體的題目中偏簡單，僅有部分1～2題有鑑別度，100%的題型在本書都有提到，如果勤作本書的題目必能獲得高分!

二、配分比例表

| 章 | 電工機械 | 題數 | 章 | 電工機械 | 題數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 概論 | 1 | 10 | 三相感應電動機構造及原理 | 0 |
| 2 | 直流電機原理與構造 | 1 | 11 | 三相感應電動機的特性 | 3 |
| 3 | 直流電機之一般性質 | 0 | 12 | 三相感應電動機的相關控制及試驗 | 0 |
| 4 | 直流發電機 | 1 | 13 | 單相感應電動機 | 2 |
| 5 | 直流電動機 | 3 | 14 | 同步發電機的原理、構造及分類 | 0 |
| 6 | 變壓器的原理與構造 | 2 | 15 | 同步發電機之特性 | 2 |
| 7 | 變壓器的試驗與效率 | 1 | 16 | 同步發電機之並聯運用 | 0 |
| 8 | 變壓器的連接與並聯運用 | 1 | 17 | 同步電動機 | 2 |
| 9 | 特殊變壓器 | 0 | 18 | 特殊電機 | 1 |
| 合計 | 20 |

電機類專業科目(二)－電工機械：

1.	有甲、乙及丙三個截面積及磁路長度都一樣的環形鐵心材料，其中相對導磁係數分別為3000、4000及5000。若三個鐵心材料都施加一樣大小的磁動勢，在未飽和情形下，何者的磁通量最大？

(A)甲鐵心	(B)乙鐵心	(C)丙鐵心	(D)三者一樣大。

概論

2.	某8極直流發電機，當電樞繞成單分疊繞，其感應電勢為200 V、電樞電流為150 A。在電樞導體數固定下，若改成雙分波繞，則感應電勢及電樞電流分別為何？

(A)50V、600A		(B)100V、300A

(C)300V、100A	(D)400V、75A。
			直流電機原理與構造

3.	有A、B兩部直流分激發電機作並聯供電一負載，A機之電樞電阻為0.1 Ω、磁場電阻為110 Ω、無載感應電勢為235.5 V；B機之電樞電阻為0.05 Ω、磁場電阻為220 Ω、無載感應電勢為227.4V，則並聯端電壓在220V時之負載功率為何？

(A)40kW	(B)48kW	(C)60kW	(D)66kW。

直流發電機

4.	下列直流發電機，在正常轉速下，何者在無載時不能成功建立感應電勢？

(A)串激式		(B)分激式

(C)他（外）激式		(D)複激式。		直流發電機

5.	某一直流電機在轉速600 rpm時，其渦流損為400W，假設將轉速升高且磁通量增加為原來的1.1倍，此時的渦流損若為1936W，則此時直流電機的轉速為何？

(A)900rpm	(B)1200rpm	(C)1800rpm	(D)2400rpm。

直流發電機

|  | 1.(C) 2.(D) 3.(D) 4.(A) 5.(B) |
| --- | --- |

6.	某一直流分激發電機之電樞電阻為0.05 Ω，轉速為1500 rpm，端電壓為240 V，電樞電流為200 A。今改為電動機使用，若端電壓不變，電樞電流變為原來的一半，則電動機的轉矩約為何？

(A)牛頓-米		(B)牛頓-米

(C)牛頓-米		(D)牛頓-米。

直流發電機

7.	有一額定容量為1200 kVA之單相變壓器，滿載時銅損為100 kW，鐵損為25 kW，若此變壓器最大效率為0.9，則在最大效率下之負載功率因數為何？

(A)0.85	(B)0.80	(C)0.75	(D)0.70。

變壓器的試驗與效率

8.	某單相變壓器，若二次側的滿載電壓為220V，且電壓調整率為5％，則二次側的無載電壓為何？

(A)231V	(B)213V	(C)123V	(D)77V。

變壓器的原理與構造

9.	如圖(一)所示之理想變壓器電路，若變壓器匝數比，則電壓為何？

(A)720V	(B)600V

(C)480V	(D)360V。		變壓器的原理與構造

10.	有A及B兩台額定電壓相等的變壓器，A之額定容量為160 kVA，其百分率阻抗為6％；B之額定容量為240 kVA，其百分率阻抗為3％，且兩變壓器之等效電阻與等效電抗之比值相等。若將兩變壓器並聯運轉供應300 kVA的負載，則變壓器A及B的分配負載量及分別為何？

(A)65kVA，235kVA

(B) 75kVA，225kVA

(C)100kVA，200kVA

(D)105kVA，195kVA。	變壓器的連接與並聯運用

|  | 6.(B) 7.(C) 8.(A) 9.(A) 10.(B) |
| --- | --- |

11.	有一部三相6極、380 V、60 Hz之感應電動機，在滿載運轉條件下，若轉子轉速為1140 rpm，滿載轉子銅損為300W，機械損為200W，則該電動機之軸端輸出功率為何？

(A)5500W	(B)5800W	(C)6000W	(D)6500W。

三相感應電動機的特性

12.	有一部三相12極、220 V、60 Hz、10馬力之感應電動機，在滿載運轉條件下，已知其機械損為140W，滿載轉子銅損為400W，則該電動機之滿載轉子轉速為何？

(A)450rpm	(B)500rpm	(C)530rpm	(D)570rpm。

三相感應電動機的特性

13.	下列有關三相繞線式感應電動機轉子繞組外加電阻之敘述，何者正確？

(A)外加電阻越大，效率越高

(B)外加電阻越大，起動電流越大

(C)改變外加電阻可以改變轉速

(D)改變外加電阻可以提高最大轉矩。

三相感應電動機的特性

14.	下列有關分相式單相感應電動機定子主繞組與輔助繞組之敘述，何者正確？

(A)主繞組匝數較少，線徑較細

(B)為避免輔助繞組於運轉時燒毀，因此其匝數較多，線徑較粗

(C)輔助繞組因其匝數較多，故置於線槽底部

(D)輔助繞組之電流相位超前主繞組電流相位。

單相感應電動機

15.	電容起動式單相感應電動機的輔助繞組與電容器串聯後，再與離心開關串聯，其主要目的為何？

(A)提高起動電流		(B)提高起動轉矩

(C)提高運轉速度		(D)防止主繞組燒毀。

單相感應電動機

|  | 11.(A) 12.(D) 13.(C) 14.(D) 15.(B) |
| --- | --- |

16.	下列有關三相同步發電機無載飽和特性曲線之敘述，何者正確？

(A)為發電機在飽和激磁電流下，轉速與輸出端短路電流之關係曲線

(B)為發電機在飽和激磁電流下，轉速與輸出端開路電壓之關係曲線

(C)為發電機在額定轉速下，激磁電流與輸出端短路電流之關係曲線

(D)為發電機在額定轉速下，激磁電流與輸出端開路電壓之關係曲線。

同步發電機之特性

17.	有一部三相4極、220、60 Hz、Y接之隱極式同步發電機，其每相同步電抗為10 Ω，電樞電阻可忽略。若發電機在額定電壓下供應一負載，並得知每相感應電勢為260V，功率角為30(，則此時發電機之三相輸出功率為何？

(A)8580W	(B)14280W	(C)14861W		(D)25669W。

同步發電機之特性

18.	一部三相同步電動機之軸端連接一固定機械負載且運轉於欠激磁下，此時將激磁電流由小至大改變，則有關此同步電動機電樞電流及功率因數之反應，下列敘述何者正確？

(A)電樞電流將由大變小，達到最低值時再變大；功率因數將由超前變為滯後

(B)電樞電流將由小變大，達到最高值時再變小；功率因數將由滯後變為超前

(C)電樞電流將由大變小，達到最低值時再變大；功率因數將由滯後變為超前

(D)電樞電流將由小變大，達到最高值時再變小；功率因數將由超前變為滯後。		同步電動機

19.	一部三相12極、220、60 Hz、Y接之同步電動機，其每相同步電抗為5 Ω，電樞電阻可忽略。若此同步電動機外加額定電壓，並調整其激磁電流讓電樞電流與相電壓同相位，此時測得電樞電流為44A，則電動機電樞之每相反電勢為何？

(A)200	(B)220	(C)240	(D)260。

同步電動機

20.	有一可變磁阻型步進電動機，其定子繞組為三相激磁，若轉子之步進角度為7.5(，則轉子齒數為何？

(A)32	(B)24	(C)16	(D)8。	特殊電機

|  | 16.(D) 17.(A) 18.(C) 19.(B) 20.(C) |
| --- | --- |

1.	，因此相對導磁係數愈大，則產生磁通量愈大，因此丙鐵心所產生的磁通量最大

2.	8極直流發電機，採單分疊繞()，改為雙分波繞()，因路徑數減半則總電流數減半，而總電壓增加一倍，因此感應電勢為400V，電樞電流為75A。

3.	



負載功率為

4.	直流串激式發電機無載時僅能建立剩磁電壓，無法建立正常的感應電勢

5.	，

6.	(1)

(2)	端電壓未改變，因此為定值，（牛頓-米）

7.	(1)	（負載量為m，滿載時發生最大效率）

(2)

8.

9.	(1)	將負載側電阻轉換至一次側：

(2)	則電壓

10.	(1)	以B變壓器的容量為基準值，因此A變壓器的百分率阻抗為

(2)	負載分配：
同步速率

11.	(1)

(2)

(3)

12.	(1)	內生機械功率

(2)

(3)

13.	（感應電動機產生最大轉矩時的轉差率）

17.

19.

20.

# Text boxes

3589-X﹝D﹞夾入3589、3589-R

年

108

四技二專

圖(一)

解

析

休息一下！看我一眼，茅塞頓開