統一入學測驗

機械群專業科目(二)

（本試題答案係依據統一入學測驗中心於109年5月6日公布之標準答案）

試題分析

一、命題焦點

【機械製造】

共出13題，命題範圍涵蓋了各章節，除第3、5章出2題外，其餘各章只出1題，而第1題為橫跨第3、4、5章混合出題題型。

今年命題類型與往年類似，難易度則屬中間偏難，其中第4題有關金屬鑄件收縮率大小的比較，算是比較冷門偏難的題目。對於切削性加工與非切削性加工，考生除要有基本的認識與了解外，各種加工法的原理與特性，仍需精通孄熟，才能爭取到高分。混合題型與各種加工法的特性比較，仍是未來命題焦點。

【機械基礎實習】

共出14題，除第8、9、11章出2題外，其餘各章只出1題，出題範圍涵蓋了各章節。

今年命題類型與往年類似，難易度則屬中間偏易。第15、16題屬認識機具構造題型；第17題屬認識車刀各種角度功用的題型，是近年常出現的考題；第18、19題，屬基本三角應用與切削速度計算題型。考生除了要精熟各章節內容外，對於各類機具、工具與量具的特性與使用方法亦應熟悉，才能在考試時輕鬆應對。

【製圖實習】

1.	今年製圖實習統測題目「難易度」中間偏易，題型與去年相似。

2.	製圖實習出題分布於九個章節，第九章基本工作圖占3題最多，第五章正投影識圖與第六章尺度標註與註解各佔2至2.5題次之，僅其餘各章節平均分配出題0.5至1題。

3.	其中29、30、32題號選項分布於兩章節中。

4.	第32題號選項A、B兩個答案都正確。

二、配分比例表

| 機械製造 | 題數 | 機械基礎實習 | 題數 | 製圖實習 | 題數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機械製造的演進 | 1 | 基本工具、量具使用 | 1 | 工程圖概述 | 1 |
| 材料與加工 | 1 | 劃線 | 1 | 製圖設備與用具 | 1 |
| 鑄造 | 2 | 銼削 | 1 | 線條與字法 | 0.5 |
| 塑性加工 | 1 | 鋸切 | 1 | 應用幾何 | 1 |
| 銲接 | 2 | 鑽孔 | 1 | 徒手畫 | 0 |
| 表面處理 | 1 | 鉸孔 | 1 | 正投影 | 2.5 |
| 量測與品管 | 1 | 攻螺紋 | 1 | 尺度標註與註解 | 2 |
| 切削加工 | 1 | 車床基本操作 | 2 | 剖面視圖 | 1 |
| 工作機械 | 1 | 外徑車刀研磨 | 2 | 習用畫法 | 1 |
| 螺紋與齒輪製造 | 1 | 端面與外徑車削 | 1 | 基本工作圖 | 3 |
| 非傳統加工 | 1 | 綜合練習 | 2 |  |  |
| 電腦輔助製造 | 1 |  |  |  |  |
| 新興製造技術 | 1 |  |  |  |  |

試題內容

A－機械製造　　B－機械基礎實習　　C－製圖實習

選擇題：(共40題，每題2.5分，共100分)

1.	有關金屬管製造方法的敘述，下列何者不正確？　(A)銲接法適用製造有縫鋼管　(B)擠製法適用於鉛、鋁等非鐵金屬管材之製造　(C)半離心鑄造法適用製造鑄鐵管　(D)穿孔法適用製造無縫鋼管。
	A-鑄造、塑性加工、銲接

2.	有關切削加工的一般敘述，下列何者正確？　(A)鑽削及車削均屬於刀具旋轉加工　(B)高速鋼刀具加入鈷5～12%，可提高耐熱性　(C)鑽石刀具硬度高，適合切削鐵類金屬　(D)碳化鎢刀具比陶瓷刀具硬度高。	A-機械製造的演進

3.	下列何者不屬於有機類的非金屬材料？　(A)陶瓷　(B)塑膠　(C)皮革　(D)木材。	A-材料與加工

4.	金屬鑄件設計需考慮收縮裕度，有關收縮率大小的比較，下列何者正確？　(A)鑄鐵＜鋁合金＜銅合金＜鑄鋼　(B)鑄鐵＜銅合金＜鑄鋼＜鋁合金　(C)鑄鐵＜鑄鋼＜銅合金＜鋁合金　(D)鑄鐵＜鋁合金＜鑄鋼＜銅合金。	A-鑄造

5.	有關電漿電弧銲(PAW)的原理與設備，與下列何者銲接方法比較類似？　(A)潛弧銲(SAW)　(B)電子束銲(EBW)　(C)氣體金屬極電弧銲(GMAW)　(D)惰氣鎢極電弧銲(GTAW)。	A-銲接

6.	有關材料表面硬化方法的敘述，下列何者正確？　(A)滲碳法適用於高碳鋼，需再淬火硬化　(B)氮化法因工件變形量大，需再淬火硬化　(C)滲硫法是表面形成硫化物，具耐磨性但硬度低　(D)滲硼法是表面形成硼化層，具耐熱性但硬度低。	A-表面處理

7.	有關公差與量測的敘述，下列何者不正確？　(A)真圓度屬於形狀公差　(B)同心度屬於位置公差　(C)螺紋塞規主要檢驗內螺紋　(D)光學投影機可檢驗螺旋角。	A-量測與品管

8.	下列何種車刀條件會產生較小的切削力？　(A)切邊角較大及後斜角較大　(B)切邊角較大及後斜角較小　(C)切邊角較小及後斜角較小　(D)切邊角較小及後斜角較大。	A-切削加工

9.	有關工作機械的敘述，下列何者正確？　(A)車床的從動式扶料架有三個扶料爪　(B)鑽頭之螺旋角愈大，刃口強度愈大　(C)砂輪結合度Z較結合度A硬　(D)銑刀轉數100 rpm，每齒進刀0.1 mm，刀刃數10，則每分進刀為157 mm / min。	A-工作機械

10.	有關螺紋製造的敘述，下列何者正確？　(A)高精度螺紋磨削後，再淬火硬化處理　(B)銑削法適用於大尺寸內、外螺紋加工　(C)滾軋螺紋之胚料直徑與螺紋大徑相等　(D)拉製內螺紋需經過三次拉削加工完成。	A-螺紋與齒輪製造

11.	有關非傳統加工的敘述，下列何者正確？　(A)管袋式包裝用塑膠袋以滾壓成形法製造　(B)電子束加工不適用於非導電之材料　(C)電化加工時，工件因電解作用產生明顯的殘留應力　(D)金屬粉末以霧化法製造的純度較電解法差。	A-非傳統加工

12.	有關電腦輔助製造的敘述，下列何者正確？　(A)數值控制車床使用連續式路徑控制之命令方式　(B)控制主軸正、反轉的機能為主軸機能　(C)刀具機能是指定刀具動作的機能　(D)切削中心機繞主軸方向旋轉的軸為A軸。	A-電腦輔助製造

13.	有關新興製造技術的敘述，下列何者正確？　(A)薄膜製程之氧化法適用於產生非矽質基板的沉積層　(B)摻雜之目的在不受保護的矽基板上產生B型或C型半導體　(C)非等向性蝕刻較等向性蝕刻容易在晶圓上產生過切現象　(D)晶粒經電路測試完成後，再從晶圓切離。
	A-新興製造技術

14.	以手攻進行通孔、盲孔之攻螺紋的敘述，下列何者正確？　(A)攻螺紋後，兩者均應使用銼刀去除毛邊　(B)若使用增徑螺絲攻，不論通孔或盲孔，三支螺絲攻均應依序使用　(C)攻牙過程中，均應使用角尺檢查螺絲攻是否平行於工件　(D)兩者均應先鑽孔，且鑽孔直徑為螺紋內徑減去節距（螺距）。	B-攻螺紋

15.	以車床自動化車削圓形工件外螺紋時，下列何種車床構造不會被使用？　(A)導螺桿　(B)尾座手輪　(C)刀具溜座　(D)主軸齒輪。

B-車床基本操作

16.	有關車床尾座的敘述，下列何者不正確？　(A)裝置鑽夾與鑽頭可用以鑽中心孔或攻螺紋　(B)調整螺絲可用以偏置或對正尾座與主軸之中心　(C)尾座有橫（徑）向進給手輪提供尾座前進　(D)須先鬆開固定（桿）把手方可調整尾座位置。	B-車床基本操作

17.	有關車刀做橫向（徑向）進刀時，下列何者可引導切屑流動方向與斷屑，以及增加刀端角刃口鋒利度之用？　(A)後斜角　(B)邊斜角　(C)邊間隙角　(D)前間隙角。	B-外徑車刀研磨

18.	某生用量角器量得高速鋼外徑車刀的前間隙角為10°，如果此車刀的刃高為20 mm、刃寬為10 mm，則以直角規接觸刀尖，如圖(一)所示，直角規與車刀放置於平台以量測間隙，則底部間隙約為多少mm？
（註：sin 10°＝0.173、tan 10°＝0.176）　(A)3.46　(B)3.52　
(C)1.73　(D)1.76。   B-外徑車刀研磨

19.	以高速鋼(HSS)、碳化鎢兩種車刀，車削軟鋼之建議切削速度(m/min)為：條件一：HSS粗車速度為18～30；條件二：HSS精車速度為30～60；條件三：碳化鎢粗車速度為60～100；條件四：碳化鎢精車速度為100～160。某生依上述建議選用車床轉速1200 rpm，車削半徑10 mm 的軟鋼，下列何者為該生的切削條件？　(A)條件一　(B)條件二　(C)條件三　(D)條件四。	B-端面與外徑車削

20.	規劃合適的加工程序，下列敘述何者不正確？　(A)須考量製品形狀及公差　(B)應降低成本及減少加工時間　(C)可以任意變換加工基準面　(D)考量進料、加工、量測及品管。	B-綜合練習

21.	有關鉗工工作的敘述，下列何者不正確？　(A)識圖能力為鉗工工作的基本技能　(B)車床為鉗工工作常用的簡單機械　(C)虎鉗為鉗工工作中用於夾持工件之主要工具　(D)零件組裝及設備維修均屬於鉗工工作範圍。	B-綜合練習

22.	有關指示量錶的敘述，下列何者正確？　(A)指示量錶測軸應與測量面保持約45°的夾角以提高量測精度　(B)配合磁力量錶架使用時，為避免干涉，測桿應儘量伸長　(C)指示量錶主要用於工件真平度、平行度及真圓度等的量測　(D)指示量錶為精密工件的主要量具，可精準量測工件尺寸。	B-基本手工具、量具使用

23.	有關劃線工具的使用方法，下列何者不正確？　(A)為保持精度，劃線完成後可直接在平板上進行中心衝敲打工作　(B)分規的規格以能張開的最大距離表示，為等分距離的工具　(C)不規則工件可配合C型夾、V枕或角板等工具來輔助劃線　(D)平板是劃線工作的基準平面，主要用來支持劃線工具及材料。	B-劃線

24.	有關銼削工作的敘述，下列何者不正確？　(A)虎鉗為固定工作物的主要工具，其規格以鉗口寬度表示　(B)銼刀主要以銼刀長度、切齒形式及斷面形狀等作為分類依據　(C)以紅丹油檢查工件平面度，觀察沾有紅丹的部分為工件凹陷處　(D)為得到較佳的工件銼削表面粗糙度，可於銼刀面塗上粉筆。	B-銼削

25.	有關手弓鋸鋸切方法的敘述，下列何者正確？　(A)鋸切長工件，為避免鋸架與工件干涉，宜將鋸片垂直於鋸架安裝　(B)鋸切薄圓管時應一次鋸斷，鋸切阻力小且鋸切效率高　(C)為避免鋸切時鋸架撞擊工件，一般鋸切行程不超過鋸條長度60 %　(D)鋸切的主要步驟順序為工件夾緊於虎鉗→劃線→起鋸→鋸切。	B-鋸切

26.	有關鑽床種類與規格的敘述，下列何者正確？　(A)旋臂鑽床的規格一般以床台的尺寸大小來表示　(B)一般靈敏鑽床主軸轉速變化由變速齒輪箱控制　(C)靈敏鑽床有自動進刀機構，而立式鑽床則無　(D)鑽床除了進行鑽孔外，亦可做鉸孔、攻螺紋等工作。	B-鑽孔

27.	有關鉸孔加工的敘述，下列何者正確？　(A)鉸刀鉸削目的為擴大鑽削的孔徑，以補足鑽頭規格不足的狀況　(B)鉸孔加工完成後，為順利退刀，需將鉸刀慢速反轉退出　(C)手工鉸刀的材質一般為高速鋼，刀柄柄頭則為方柱形　(D)機械鉸削應儘量用高轉速，可確保孔壁光滑且光亮。	B-鉸孔

28.	工程圖可依照內容或用途進行分類，下列工程圖種類，何者正確？　(A)平面管路圖　　　　　　　(B)立體系統圖　
　　　　
(C)局部縮小圖　　　　　　　　(D)立體零件圖。

C-工程圖之概述

29.	有關工程圖學的敘述，下列何者正確？　(A)一般圖紙A1規格之紙張面積為1.5 m2，而B0規格之紙張面積則為1 m2　(B)常用圖紙為普通製圖紙與描圖紙，通常其厚薄區別是以 g/cm2做為定義　(C)用一平面切一直立圓錐，當割面與錐軸之夾角大於素線與錐軸交角，可得拋物線截面　(D)橢圓之焦點是以長軸1/2為半徑，短軸一端為圓心，畫弧與長軸相交點。	C-製圖設備與用具、應用幾何

30.	有關工程製圖之用具、線條與字法，下列何者正確？　(A)繪製平行且相鄰甚近的虛線孔，兩虛線短劃間隔宜錯開　(B)製圖鉛筆筆心軟硬度不同，其中4H、3H與2H為中級類　(C)工程圖之中文字，其字體筆劃粗細約為字高的1/15　(D)使用一組三角板配合丁字尺可做115度倍數角度。	C-製圖設備與用具、線條與字法

31.	有關尺度與尺度符號的敘述，下列何者正確？　(A)繪製尺度界線時，應平行於其所標註之尺度　(B)當球面直徑大小為35，其尺度標註符號為SR35　(C)當斜度為1：30時，其尺度標註符號為
1：30　(D)指線僅用於註解加工法與註記，不可替代尺度線。
	C-尺度標註與註解

32.	有關工程圖之徒手畫與正投影，下列何者不正確？　(A)斜投影是將一物體與投影面平行，其投影線互相保持平行，但與投影面傾斜一角度　(B)徒手畫繪製圖形宜用F或H級鉛筆，而書寫文字宜使用HB或H級，其線條粗細須符合CNS製圖標準　(C)等角投影圖與等角圖之形狀相同，但大小不同，其等角圖的大小約為等角投影圖的81%　(D)徒手繪製水平線時，短線用手腕為力矩點畫出，而畫垂直線時是由上而下繪製。	C-應用幾何、正投影

33.	下列直線之投影，何者為單斜線？	C-正投影
(A)(B)(C)(D)。

34.	如圖(二)所示一物體的前視圖和俯視圖（第三角投影法），下列何者為正確的右側視圖？
(A)　
(B)　
(C)　
(D)。	C-正投影

35.	有關工作圖之分類及敘述，下列何者正確？　(A)零件圖主要之用途乃將齒輪、螺栓、螺帽、鍵、銷、軸承等標準零件之形狀、尺度及結構做完整且正確描述之圖面　(B)件號是指每一張繪製完成之工作圖所屬的編號，以便於歸檔及索引查詢　(C)組合圖乃描述整體機械的組合狀態，複雜機械的組合圖須繪製詳細的形狀、尺度與公差　(D)部分組合圖用以描述複雜機械中的某一部份構造之組裝或組合。
	C-基本工作圖

36.	軸孔配合之標註為(32H7/s6，判斷下列何者正確？（單位：mm）　
(A)孔的下限界偏差為＋0.025　(B)軸的上限界偏差為－0.018　(C)軸孔配合的最小間隙為＋0.043　(D)軸孔配合的最大干涉為－0.059。
	C-基本工作圖

37.	根據CNS工程製圖規範，下列各圖的尺度標註，何者正確？ 
(A)　(B)　
(C)　(D)。
	C-尺度標註與註解

38.	圖(三)所示之零件及其四個剖面視圖，哪一個剖視圖正確？ 
(A)A-A　(B)B-B　(C)C-C　(D)D-D。	C-剖面視圖

39.	圖(四)為某零件的俯視圖，下列何者為正確前視圖？
(A) 　
(B)  (C)  (D) 
 	C-習用畫法

40.	圖(五)所示之幾何公差標註，下列說明何者正確？ 
(A)該圓柱之表面須介於兩個同心軸線而相距0.05 mm之圓柱面之間　(B)該圓柱體表面上任一直線須位於相距0.05 mm之兩平行直線之間　(C)任一與軸線垂直之斷面上，其周圍須介於兩個同心而相距0.05 mm 的圓之間　(D)該圓柱體軸線須位於直徑為0.05 mm之圓柱區域內。
	C-基本工作圖

1.	(C)半離心鑄造法適合鑄造圓形或形狀對稱的實心鑄件。

2.	(A)車削屬於工件旋轉加工。
(C)鑽石刀具適合切削非鐵金屬、非金屬材料、玻璃切割及砂輪修整。
(D)陶瓷刀具比碳化鎢刀具硬度高。

3.

| 非金屬材料 | 有機類：如塑膠、木材、皮革等 |
| --- | --- |
|  | 無機類：陶瓷、玻璃、石材、水泥等 |

4.

| 鑄件材料 | 灰口鑄鐵 | 延性鑄鐵 | 鋁合金 | 鎂合金 | 銅合金 | 鑄鋼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收縮率％ | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 2.0 |

5.	(D)電漿電弧銲(PAW)與惰性鎢極電弧銲(GTAW)，同為使用非消耗性電極與氬氣保護氣。

6.	(A)滲碳法適用於低碳鋼，需再淬火硬化。
(B)氮化法是先將鋼料淬火、回火後，再施以氮化處理，因處理後不再實施淬火、回火，所以工件變形量小。
(D)滲硼法表面生成具高硬度的硼化層，是所有表面硬化法中硬度最高的，具耐磨、耐蝕及耐熱性。

7.	(D)光學投影機可檢驗螺紋角、螺紋外徑、底徑、齒輪之齒形、凸輪之輪廓等，無法檢驗螺旋角。

8.	(A)車刀的六個主要刀角，如圖(1)所示。切邊角增大，會使切屑變薄、寬度變寬、切削阻力變小；後斜角愈大，刀鋒愈銳利，徑向切削力愈小。

9.	(A)車床的從動式扶料架有二個扶料爪；固定式扶料架有三個扶料爪。
(B)鑽頭之螺旋角愈大，刃口強度愈低。
(D)fm＝fr×N＝ft×Tc×N
　fm：每分進刀(mm/min)
　fr：每轉進刀(mm/rev)
　ft：每齒進刀(mm/t)
　Tc：銑刀刃數（刃）
　N：銑刀轉數(rpm)
fm＝ft×Tc×N＝0.1×10×100=100 (mm/min)

10.	(A)高精度螺紋淬火後，再以螺紋磨床磨削。
(C)滾軋螺紋之胚料直徑小於螺紋大徑。
(D)拉削內螺紋以一次拉削加工完成。

11.	(A)管袋式包裝用塑膠袋以吹管擠製法製造。
(B)電子束加工適用於任何材料及藍寶石加工。
(C)電化加工時，因熱量產生少，故無因高溫所產生金相變化及殘留應力。

12.	(B)控制主軸正、反轉的機能為輔助機能(M)。
(C)刀具機能(T)是指選擇所需刀具的機能。
(D)切削中心機繞主軸方向旋轉的軸為C軸。

13.	(A)薄膜製程之氧化法適用於產生矽質基板的沉積層。
(B)摻雜之目的是在不受保護的矽基板上產生n型或p型半導體。
(C)等向性蝕刻較非等向性蝕刻容易在晶圓上產生過切現象。

14.	(A)攻螺紋後，兩者均應使用倒角刀去除毛邊。
(C)攻螺紋步驟：試攻牙2～3圈，讓螺絲攻咬住孔(檢查垂直度(開始攻牙(去除毛邊。
(D)攻螺紋鑽孔直徑為螺紋外徑減去螺紋節距（螺距）。

16.	(C)尾座有縱向進給手輪提供尾座心軸前進。

17.	(A)後斜角為車刀刀端角之刃口向後傾斜的角度，其功用在車刀做橫向進刀時，作為引導切屑流動方向與斷屑，以及增加刀端角刃口鋒利度。
(B)邊斜角為車刀切邊角之刃口向側邊傾斜的角度，其功用在車刀做縱向進刀時，作為引導切屑流動方向與斷屑，以及增加切邊角刃口鋒利度。
(C)邊間隙角為車刀切邊角之刃口向下向內傾斜形成的角度。其功用為車刀做縱向進刀時，使切邊角之刃口與工件的接觸面減至最少，可降低摩擦，提高刃口鋒利度。
(D)前間隙角為車刀刀端角之刃口向下向內傾斜形成的角度。其功用為車刀做橫向進刀時，使刀端角之刃口與工件的接觸面減少，以降低摩擦，提高刃口鋒利度。

18.	設底部間隙為y
tan10°＝y/20
0.176＝y/20
y＝3.52 mm

19.	V=(DN/1000＝3.14×20×1200/1000＝75.36(m/min)
故切削條件選用條件三。

20.	(C)不可任意變換加工基準面。

21.	(B)鑽床為鉗工工作常用的簡單機械。

22.	(A)指示量錶測軸應垂直於工件測量面，以提高量測精度。
(B)指示量錶配合磁力量錶架使用時，測桿應避免伸出過長。
(D)指示量錶是用於比較性的測量，不能像游標卡尺或分厘卡一樣，直接測量工件的尺寸。

23.	(A)平板是鉗工工作劃線、檢驗的基準平面。劃線完成後不可在平板上進行中心衝敲打工作。

24.	(C)以紅丹油檢查工件平面度，觀察有紅丹的部分為工件凸出處。

25.	(B)鋸切薄圓管時，須旋轉工件後再鋸切，也就是一邊轉動一邊鋸切。
(C)鋸切行程愈長鋸切的效率愈高，一般鋸切行程應為鋸條長度的80％以上。
(D)鋸切的主要步驟：劃線(工件夾持(起鋸(鋸切。

26.	(A)旋臂鑽床的規格一般以旋臂長度來表示。
(B)一般靈敏鑽床主軸轉速變化，是利用皮帶在V形塔輪上位置之改變而獲得。
(C)靈敏鑽床無自動進刀機構，而立式鑽床則有。

27.	(A)鉸刀鉸削目的：1.獲得正確的孔徑；2.獲得較佳的表面粗糙度；3.獲得較佳的真圓度。
(B)鉸孔加工完成後，仍應以順時針方向，向上或向下退出鉸刀。
(D)機械鉸削速度，依材料鉸削裕量、孔面粗糙度等因素，通常為鑽孔速度的一半。

28.	(A)立體管路圖。
(C)局部放大圖。
(D)零件圖。

29.	(A) 一般圖紙A0規格之紙張面積為1 m2，而B0規格之紙張面積則為1.5m2。
(B)常用圖紙為普通製圖紙與描圖紙，通常其厚薄區別是以g/m2做為定義。
(C)用一平面切一直立圓錐，當割面與錐軸之夾角大於素線與錐軸交角，可得橢圓截面。

30.	(A)繪製平行且相鄰甚近的虛線，兩虛線短劃間隔宜錯開，若為虛線孔者除外。
(B)製圖鉛筆筆心軟硬度不同，硬級類(9H～4H)、中級類(3H～B)。
(D)使用一組三角板配合丁字尺可做15度倍數角度。

31.	(A)繪製尺度界線時，應垂直於其所標註之尺度。
(B)當球面直徑大小為 35，其尺度標註符號為 S(35。
(C)當斜度為1：30時，其尺度標註符號為     1：30。

32.	(A)斜投影是將一物體與投影面平行，其投影線互相保持平行，但與投影面傾斜一角度。
(B)徒手畫繪製圖形宜用F或H級鉛筆，而書寫文字宜使用HB或H級，其線條粗細須符合CNS製圖標準。
(D)徒手繪製水平線時，短線用手腕為力矩點畫出，而畫垂直線時是由上而下繪製。

33.	(A)直線與水平投影面垂直（一水平線）

(B) 直線與側投影面垂直（一水平線）

(C) 直線與主要投影面不相平行（一複斜線）

(D)直線與水平投影面平行（一單斜線）

34.

35.	(A)零件圖主要之用途乃將零件與齒輪之形狀、尺度及結構做完整且正確描述之圖面，至於螺栓、螺帽、鍵、銷、軸承等標準零件規格、數量等填寫零件表中即可，不需單獨畫零件圖。
(B)圖號是指每一張繪製完成之工作圖所屬的編號，以便於歸檔及索引查詢。
(C)組合圖乃描述整體機械的組合狀態，複雜機械的組合圖不須繪製詳細的形狀、尺度與公差。

36.	軸孔配合之標註為Ø32H7/s6，
孔配合為Ø32H7
孔的上限界偏差為＋0.025
孔的下限界偏差為0
軸配合為Ø32s6
軸的上限界偏差為＋0.059
軸的下限界偏差為＋0.043
軸孔配合的最小干涉為－0.018
軸孔配合的最大干涉為－0.059。

37.	(A)兩個R8、R11 半徑尺度缺少		(B)（累進尺度標註）
R符號、半徑尺度R4未標註
      
(C)單斜面尺度15為多餘尺度、垂直切面尺度18為多餘尺度

(D)尺度20應標註於尺度10外側或另一方向、尺度10為多餘尺度、去角尺度標註為2×45(

38.

39.

40.	圓柱度公差：公差區域限制在相距0.05之兩個同心軸線圓柱面之間。

# Text boxes

109

年

四技二專

|  | 1.(C) 2.(B) 3.(A) 4.(A) 5.(D) 6.(C) 7.(D) |
| --- | --- |

|  | 8.(A) 9.(C) 10.(B) 11.(D) 12.(A) 13.(D) |
| --- | --- |

|  | 14.(B) 15.(B) 16.(C) 17.(A) 18.(B) 19.(C) |
| --- | --- |

|  | 20.(C) 21.(B) 22.(C) 23.(A) 24.(C) 25.(A) |
| --- | --- |

|  | 26.(D) 27.(C) 28.(B) |
| --- | --- |

|  | 29.(D) 30.(C) 31.(D) 32.(C) 33.(D) |
| --- | --- |

|  | 34.(A)、(B) 35.(D) 36.(D) |
| --- | --- |

|  | 37.(B) 38.(B) |
| --- | --- |

|  | 39.(A) 40.(A) |
| --- | --- |

休息一下！看我一眼，茅塞頓開

析

解