統一入學測驗

電機類專業科目(二)－電工機械

（本試題答案係依據統一入學測驗中心於109年5月4日公布之參考答案）

試題分析

一、命題焦點

電工機械：

本次的考題以基本題居多，每個章節皆均勻分配，且著重在觀念題，而計算題的難度並不高，若能勤讀此書必能獲取高分！

二、配分比例表

| 章 | 電工機械 | 題數 | 章 | 電工機械 | 題數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 概論 | 1 | 10 | 三相感應電動機構造及原理 | 2 |
| 2 | 直流電機原理與構造 | 1 | 11 | 三相感應電動機的特性 | 0 |
| 3 | 直流電機之一般性質 | 1 | 12 | 三相感應電動機的相關控制及試驗 | 1 |
| 4 | 直流發電機 | 1 | 13 | 單相感應電動機 | 2 |
| 5 | 直流電動機 | 2 | 14 | 同步發電機的原理、構造及分類 | 2 |
| 6 | 變壓器的原理與構造 | 1 | 15 | 同步發電機之特性 | 2 |
| 7 | 變壓器的試驗與效率 | 1 | 16 | 同步發電機之並聯運用 | 0 |
| 8 | 變壓器的連接與並聯運用 | 1 | 17 | 同步電動機 | 1 |
| 9 | 特殊變壓器 | 1 | 18 | 特殊電機 | 0 |
| 合計 | 20 |

電機類專業科目(二)－電工機械：

1.	某一口字形導磁鐵芯繞有700匝線圈，鐵芯導磁係數為亨利/米（H/m），截面積為300 cm2，磁路平均長度為120 cm。在無漏磁且無磁飽和條件下，若磁路要產生0.021韋伯之磁通，則線圈電流應為何？

(A)0.4 A	(B)0.6 A	(C)0.8 A	(D)1.0 A。	概論

2.	有一台6極直流發電機，電樞繞組採用雙分疊繞，電樞總導體數為1200根，若此發電機在每秒轉速為25轉時，測得無載感應電勢為300V，則每極磁通應為何？

(A)0.08韋伯	(B)0.06韋伯	(C)0.04韋伯	(D)0.02韋伯。

直流電機原理與構造

3.	有關直流發電機鐵芯損失之敘述，下列何者錯誤？

(A)轉速越高，鐵芯損失越大

(B)鐵芯磁通密度越低，鐵芯損失越小

(C)鐵芯疊片厚度越大，鐵芯損失越大

(D)電樞繞組匝數越少，鐵芯損失越小。	直流發電機

4.	有一台分激式（並激式）直流發電機，電樞電阻為0.5 Ω，分激場電阻為25 Ω。此發電機的負載為5 Ω及消耗功率為2 kW，若忽略電刷壓降，則發電機之感應電勢為何？	直流發電機

(A)108 V	(B)110 V	(C)112 V	(D)114 V。

5.	一台250 V、100 kW之他激式直流電動機，電樞電阻為0.25 Ω。此電動機於半載時測得電樞電流為200 A及轉速為1000 rpm，在固定激磁下，若電刷壓降與電樞反應忽略不計，則無載轉速應為何？

(A)1250 rpm	(B)1500 rpm	(C)1750 rpm	(D)2000 rpm。

直流電動機

6.	有關直流電動機電樞反應之敘述，下列何者錯誤？

(A)電樞繞組有電流通過時才會產生電樞反應

(B)電樞反應會造成磁中性面順著旋轉方向偏移

(C)電樞反應所產生的磁場方向與主磁場成垂直

(D)電樞反應會造成換向困難。	直流電機的一般性質

|  | 1.(B) 2.(D) 3.(D) 4.(C) 5.(A) 6.(B) |
| --- | --- |

7.	有關單相變壓器短路試驗之敘述，下列何者錯誤？

(A)可量測變壓器之滿載銅損

(B)試驗時鐵損可忽略不計

(C)由電壓表、電流表及瓦特表所量得之數據，可推算變壓器之等效阻抗

(D)試驗時低壓側繞組短路，然後高壓側繞組電壓慢慢增加至額定值。

變壓器的試驗與效率

8.	有一台高壓側設有分接頭之單相變壓器，其額定電壓為6600 V/220 V，當高壓側置於6600 V分接頭且接上電源後，測得低壓側電壓為230 V。此時若要將低壓側電壓調整為220 V，則高壓側分接頭應置於何處？

(A)7200 V	(B)6900 V	(C)6600 V	(D)6300 V。

變壓器的原理與構造

9.	某工廠有兩台相同之單相變壓器，其額定為60 Hz、200 kVA、11400 V /220 V，採用V-V接線方式供應功率因數為0.866落後之三相平衡負載，在額定運轉下此V-V變壓器組所供應之總實功率約為何？

(A)400 kW	(B)350 kW	(C)300 kW	(D)250 kW。

變壓器的連接與並聯運用

10.	有一變流比為450 A/5 A之比流器，其一次側基本貫穿匝數為1匝。現將一次側貫穿匝數調整為3匝，若比流器二次側電流為3 A，則一次側電流應為何？

(A)90 A	(B)120 A	(C)150 A	(D)270 A。

特殊變壓器

11.	某4極、220 V、60 Hz之三相感應電動機，若滿載時的轉速為1692 rpm，則半載時之轉速約為何？

(A)1584 rpm	(B)1638 rpm	(C)1746 rpm	(D)1800 rpm。

三相感應電動機構造及原理

12.	一台6極、220 V、60 Hz之三相感應電動機，其滿載時輸出轉矩為20牛頓-米，若頻率及轉差率維持不變，電源電壓變動±10%，則輸出轉矩的變動範圍約為何？

(A)14.2～22.0牛頓-米	(B)16.2～24.2牛頓-米

(C)18.0～26.0牛頓-米	(D)24.2～26.0牛頓-米。

三相感應電動機的相關控制及試驗

|  | 7.(D) 8.(B) 9.(C) 10.(A) 11.(C) 12.(B) |
| --- | --- |

13.	有關三相感應電動機特性之敘述，下列何者正確？

(A)在起動瞬間轉子電流頻率大於定子電流頻率

(B)轉子電抗隨著轉速增加而變大

(C)最大轉矩與轉子電阻成正比

(D)轉子旋轉磁場速度等於定子旋轉磁場速度。

三相感應電動機構造及原理

14.	有關單相分相式感應電動機運轉繞組與起動繞組之敘述，下列何者正確？

(A)運轉繞組線徑粗、匝數少，起動繞組線徑細、匝數多

(B)運轉繞組具有高電阻、低電感的特性，起動繞組具有低電阻、高電感的特性

(C)運轉繞組與起動繞組在空間上互成120度電機角

(D)僅需調換運轉繞組或起動繞組兩端之接線，即可改變感應電動機的旋轉方向。	單相感應電動機

15.	額定輸出為10 MVA、10 kV之三相Y接同步發電機，其同步阻抗為8 Ω /相，則同步發電機之短路比約為何？

(A)0.8	(B)1.05	(C)1.25	(D)1.45。

同步發電機之特性

16.	某三相4極、Y接之同步發電機，每極磁通量為0.01韋伯，每相電樞繞組之導體數為200根，同步轉速為1800 rpm，若電樞繞組之每相感應電勢有效值為240 V，則繞組因數約為何？

(A)0.95	(B)0.9	(C)0.85	(D)0.8。

同步發電機的原理、構造及分類

17.	同步發電機運轉於負載變動時，若要維持負載端電壓不變，當負載為甲時，隨負載電流增加，必需減弱激磁電流；當負載為乙時，隨負載電流增加，必需增強激磁電流，則下列何者較符合上述同步發電機的運轉情況？

(A)甲為純電阻性負載、乙為電感性負載

(B)甲為純電阻性負載、乙為電容性負載

(C)甲為電容性負載、乙為電感性負載

(D)甲為電感性負載、乙為電容性負載。	同步發電機之特性

|  | 13.(D) 14.(D) 15.(C) 16.(B) 17.(C) |
| --- | --- |

18.	同步電動機穩態運轉於半載時，其速度調整率為何？

(A)0%	(B)50%	(C)100%	(D)200%。

同步發電機

19.	下列何種方法無法改變單相感應電動機的運轉轉速？

(A)改變起動電容值	(B)改變電源頻率

(C)改變磁極數		(D)改變電源電壓。

單相感應電動機

20.	某同步發電機之電樞線圈，若分別採用、、及之短節距，則何者節距因數最大？

(A)	(B)	(C)	(D)。

同步發電機的原理、構造及分類

|  | 18.(A) 19.(A) 20.(B) |
| --- | --- |

1.	磁阻

2.

3.	電樞繞組之匝數與鐵芯損失無關

4.	(1)	；

且負載電流

(2)	分激場電流

(3)	電樞電流

(4)	電樞感應電勢

5.	(1)	當半載時的電樞反電勢

(2)	根據，

6.	直流電動機的電樞反應會造成磁中性面逆轉向偏移

7.	高壓側應增加至額定電流

8.

9.

10.

11.	(1)	同步轉速

(2)	滿載的轉差率；所以半載之轉差率為3%

(3)	半載之轉速

12.	(1)	感應電動機之轉矩與電壓之平方成正比

(2)	牛頓 ( 米

13.	定子與轉子的旋轉磁場的轉速相同

15.	(1)	同步阻抗標么值

(2)	短路比

16.

18.	同步電動機在正常運轉時的轉速不變，恆為同步轉速，轉差率恆為0

20.	的值愈接近於1，則節距因數愈大

# Text boxes

3589-X﹝E﹞夾入3589、3589-R

年

109

四技二專

解

析

休息一下！看我一眼，茅塞頓開