統一入學測驗

動力機械群專業科目(一)

（本試題答案係統一入學測驗中心公布之標準答案）

第一部份：應用力學（第1至20題，每題2.5分，共50分）

______	1.	下列何者是力的單位？　(A) HP　(B) N-m　(C) g-cm/sec2　(D) PS。
	緒論

______	2.	某一均勻球體穩定的放置在光滑架子上，如圖(一)所示，則該平衡系統是屬於下列何種力系？　(A)同平面共點力系　(B)同平面平行力系　(C)同平面非共點力系　(D)非同平面平行力系。	緒論

______	3.	如圖(二)所示，某人從A點出發，繞一正方形花圃悠閒散步，步行時間20 min後又回到A點，若此正方形花圃邊長為40 m，則其平均速率與平均速度大小相差多少m/min？　(A) 0　(B) 2　(C) 4　(D) 8。
	直線運動

______	4.	甲乙兩人於相同起跑線進行90 m 直線賽跑， 若不考慮兩人的起跑反應時間差，甲以5 m/sec 等速度跑步，乙以 0.8 m/sec2等加速度跑步， 則甲乙兩人抵達終點的時間相差多少sec？　(A) 0　(B) 1　(C) 2　(D) 3。	直線運動

______	5.	一馬達的輸出轉速為1200 rpm，若想要在5 sec內拉高至1800 rpm，則角加速度為多少rad/sec2？　(A) 4π　(B) 6π　(C) 8π　(D) 10π。
	曲線運動

|  | 1.(C) 2.(A) 3.(D) 4.(D) 5.(A) |
| --- | --- |

______	6.	如圖(三)所示，有一繩索一端固定於天花板上，另一端繫一質量為m的物體，若此物體在水平面上進行迴轉半徑為r之等角速度旋轉運動，而繩索與鉛垂線夾θ角，天花板與旋轉中心點O之距離為h，則該等角速度為多少？（重力加速度為g）　
(A) 　(B) 　
(C) 　(D) 。	動力學基本定律及應用

______	7.	某人將質量5 kg的後背包由地面往上提升100 cm而背負在後背位置上，並在水平路面上等速穩定地行走5 m，則此人對該後背包總共作了多少焦耳(J)的功？（重力加速度g＝9.8 m/sec2）　(A) 0　(B) 49　(C) 98　(D) 245。	功與能

______	8.	某人以初速9.8 m/sec分別與水平面夾30°、45°、60°三種仰角拋射質量1 kg的物體，若不考慮空氣阻力作用下，針對上述三種拋射角度的拋體運動情形進行比較，則下列敘述何者正確？（重力加速度g＝9.8 m/sec2）　(A)以仰角60°拋射時，該物體在空中飛行時間最久　(B)以仰角60°拋射時，該物體飛行的水平速度最大　(C)以仰角45°拋射時，該物體飛行的垂直高度最高　(D)以仰角30°拋射時，該物體落地的水平距離最遠。	曲線運動

______	9.	某汽車維修廠之技師藉由頂高機在10 sec內將質量1000 kg的汽車頂高1.5 m，以利進行汽車保養工作。若頂高機輸入功率為1.73 kW，則此頂高機之機械效率為多少？（重力加速度g＝9.8 m/sec2）
(A) 75 %　(B) 80 %　(C) 85 %　(D) 90 %。	功與能

______	10.	有一顆球從地面被垂直上拋，若於第2 sec時經過A點後持續上升，並在到達最高點H後開始下降，而於第6 sec時再度經過A點，則最高點H距離地面多少m？（重力加速度g＝9.8 m/sec2）　(A) 39.2　(B) 58.8　(C)78.4　(D)98.0。	直線運動

|  | 6.(C) 7.(B) 8.(A) 9.(C) 10.(C) |
| --- | --- |

______	11.	圖(四)所示之扭力扳手AB兩處相距30 cm，某技師施力100 N於A處，可在B處將機器上某一位置的螺栓依規定的扭力值鎖緊。若該技師使用一長10 cm的延長桿加在扭力扳手B處上且與扭力扳手成一直線，然後以C處鎖緊同一位置的螺栓，則此時該技師在扭力扳手A處的施力F為多少N？
(A) 30　(B) 40　(C) 75　(D) 100。	同平面力系

______	12.	一漁夫在颱風天使用一條繩索捲繞繫船柱2圈，如圖(五)所示，來防止他的漁船漂走。若此時漁船對繩索A處產生2500 N的拉力，繩索與繫船柱間的靜摩擦係數μs＝0.4，則漁夫在B處至少要施加多少N的拉力，才能使漁船維持在原處？　(A)　(B)　(C)　(D)。	摩擦

|  | 11.(C) 12.(B) |
| --- | --- |

______	13.	如圖(六)所示，物體m1質量為30 kg，其底部距離地面高度為24.5 m，斜面上的物體 m2質量為 20 kg，斜面傾角θ＝30°，物體 m2與斜面間的摩擦係數μ＝，若不考慮滑輪與繩索間的摩擦力及其重量，並忽略空氣阻力，則物體m1於多少sec後開始撞擊地面？（重力加速度g＝9.8 m/sec2）　(A)　(B) 2.5　(C) 3　(D) 5。
	動力學基本定律及應用

______	14.	如圖(七)所示，物體m1質量為20 kg，物體m2質量為20 kg，光滑斜面傾角θ＝30°。在不考慮滑輪與繩索間的摩擦力及其重量，並忽略空氣阻力情況下，若物體 m1、m2最初為靜止狀態，則下列敘述何者正確？（重力加速度g＝9.8 m/sec2）　(A)繩索T1的張力為196 N　(B)物體m2的加速度大小為零　(C)物體m1沿斜面下滑　(D)物體m2往下運動。	動力學基本定律及應用

______	15.	如圖(八)所示，有一彈簧其彈簧常數k＝1960 N/m，置於一摩擦係數μ＝0.5的水平面上。在彈簧前端放置一質量0.5 kg的木塊，現將彈簧壓縮20 cm後放開，則該木塊可滑行最大距離為多少m？（重力加速度g＝9.8 m/sec2）　(A) 9.8　(B) 16　(C) 19.6　(D) 32。	功與能

|  | 13.(D) 14.(B) 15.(B) |
| --- | --- |

______	16.	有一輛汽車從靜止狀態開始啟動，然後以3 m/sec2的等加速度行駛t1時間後，開始維持等速度，經過6 sec後，再以6 m/sec2等減速度持續t2時間後停止，若其總行駛距離為288 m，則該汽車從開始啟動到最後停止總共費時多少sec？　(A) 12　(B) 14　(C) 16　(D) 18。
	直線運動

______	17.	如圖(九)所示，質量m的木箱從靜止狀態自θ角的斜坡開始下滑，該斜坡摩擦係數為μ，則木箱滑下L距離後的速度為多少？
(A)　(B)　(C)
(D) 。	直線運動

______	18.	如圖(十)所示，水平樑處於平衡狀態，樑的重量不計，則支點A所產生的反作用力的垂直分量Ay為多少N？
(A) 32　(B) 56　(C) 72　(D) 96。	同平面力系

|  | 16.(D) 17.(D) 18.(B) |
| --- | --- |

______	19.	一名重500 N的維修員，正在爬長度20 m、重量100 N的均質梯子，當往上爬到C點時感到梯子即將滑動而停止爬動，此時C點與A點水平距離為4 m，如圖(十一)所示。若梯子B點與牆壁之間為光滑面，則梯子A點與地面之間的靜摩擦係數為多少？　(A) 0.27　(B) 0.33　(C) 0.48　(D) 0.69。	摩擦

______	20.	如圖(十二)所示，A物體的質量為2 kg，B物體的質量為8 kg，兩者堆疊在光滑的水平面上，而A物體與B物體間的靜摩擦係數μs＝0.5。此時對B物體施以F的推力，若A物體與B物體間無相對運動，則F的最大推力大小為多少N？（重力加速度g＝9.8 m/sec2）　(A) 24.5　(B) 39.2　(C) 49　(D) 98。	摩擦

|  | 19.(A) 20.(C) |
| --- | --- |

1.	g-cm/sec2為達因(dyne)，係CGS制力的絕對單位

2.	接觸點的反作用力及物體的重量均通過圓心，故為同平面共點力系

3.	平均速率(m/min)

平均速率(m/min)

兩者相差8 m/min

4.	設甲抵達終點需秒

乙抵達終點需秒

(sec)

(sec)

(sec)

5.	(rad/sec)

(rad/sec)

(rad/sec2)

6.	取物體之自由體圖，如圖

迴轉半徑

7.	(J)

在水平路面等速前進，因力與位移垂直，故不作功

故W＝49＋0＝49(J)

8.	(A)飛行時間，T與成正比，故60°拋射時在空中飛行時間最久

9.	(kW)

10.	因垂直上拋係對稱型的運動，故再度經過A點後的2秒即會落體，整個運動過程需8秒，其由最高點落至地面需4秒，故

(m)

11.

F＝75 (N)

12.	(rad)

設漁夫的施力為T2

(N)

13.	(kgw)

m2的下滑力(kgw)

a＝1.96(m/sec2)

t＝5(sec)

14.	取m1與m2的自由體圖如下圖，設m2的向下加速度為a

則m1的加速度為2a

由圖(1)得

…①

由圖(2)得

…②

①×2＋②　0＝100a

a＝0代入②

得T＝98(N)

15.	U＝Wf

D＝16(m)

16.	畫v-t圖如右圖，由圖可得

設物體加速後的速度為V

則，

V＝24(m/sec)或V＝－48（不合）

(sec)，(sec)

t＝8＋6＋4＝18(sec)

17.	f＝μN＝

18.

(N，↑)

19.	取梯子的自由體圖如下圖

(N)

(N)

(N)

20.	取A物體之自由體圖

(N)

設A物體不滑動所能承受的最大加速度為a

(m/sec2)

(N)

# Text boxes

109

四技二專

年

休息一下！看我一眼，茅塞頓開

析

解