統一入學測驗

機械群專業科目(一)

（本試題答案係統一入學測驗中心109年5月8日公布之答案）

A－機件原理　　B－機械力學

試題分析

一、命題焦點

【機件原理】

本年度題目在16章中皆有出題，在第2、9、10及11章出2題，其餘各章皆只出1題，整體出題比例還算正常。

今年題目中，觀念題有11題，計算題有9題。觀念題普遍較簡單，計算題只有第5題難度較高。

此次機件原理想拿高分很容易，平時只要多練習歷屆試題，再鑽研一些沒考過的練習題，如此在考試時，應可輕鬆應對。

【機械力學】

本年度出題比率靜力學7題(35﹪)、動力學7題(35﹪)、材料力學6題(30﹪)，觀念題2題，計算題18題。整體來說，題目較去年稍難。

靜力學中，第一章出1題，第二章出3題，第三章出1題，第四章出2題，整體題目較去年稍難。

動力學中，第五、六、八章出2題，第七章出1題，整體題目難易度適中。

材料力學中，第十章出1題，第九、十一、十二、十三章各出1題，材力命題比率偏低，整體題目難易度適中。

二、配分比例表

| A-機件原理（章名） | 題數 | B-機械力學（章名） | 題數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 概述 | 1 | 緒論 | 1 |
| 螺旋 | 2 | 平面力系 | 3 |
| 螺旋連接件 | 1 | 重心 | 1 |
| 鍵與銷 | 1 | 摩擦 | 2 |
| 彈簧 | 1 | 直線運動 | 2 |
| 軸承及連接裝置 | 1 | 曲線運動 | 2 |
| 帶輪 | 1 | 動力學基本定律及應用 | 1 |
| 鏈輪 | 1 | 功與能 | 2 |
| 摩擦輪 | 2 | 張力與壓力 | 1 |
| 齒輪 | 2 | 剪力 | 2 |
| 輪系 | 2 | 平面的性質 | 1 |
| 制動器 | 1 | 樑之應力 | 1 |
| 凸輪 | 1 | 軸的強度與應力 | 1 |
| 連桿機構 | 1 |  |  |
| 起重滑車 | 1 |  |  |
| 間歇運動機構 | 1 |  |  |
| 合 計 | 20 | 合 計 | 20 |

選擇題：(共40題，每題2.5分，共100分)

＿＿＿	1.	如圖(一)所示連桿組，下列敘述何者正確？　(A)連桿數為6　(B)對偶數為8　(C)屬於呆鏈　(D)屬於拘束鏈	A-概述

＿＿＿	2.	螺紋標註符號為R－2 N M 10×1.25－6 H / 7 g，下列敘述何者不正確？　(A)右手螺紋　(B)公制螺紋牙角60°　(C)導程1.25 mm　(D)外螺紋公差7級	A-螺旋

圖(一)                   圖(二)　　　　　　　　   圖(三)

＿＿＿	3.	如圖(二)所示之螺旋機構其桿長L為100 mm，上螺桿導程L1為6 mm右螺紋，下螺桿導程L2為4 mm左螺紋，若不考慮摩擦損失，其機械利益M為多少？　(A) 20 π　(B) 40 π　(C) 80 π　(D) 100 π
	A-螺旋

＿＿＿	4.	下列何者螺栓其桿身皆為螺紋，其螺栓頭為六角形，使用時二連結件一為通孔另一需螺紋孔，故鎖固時不需使用螺帽？　
(A)帶頭螺栓　(B)柱頭螺栓　(C)貫穿螺栓　(D)基礎螺栓
	A-螺旋連接件

＿＿＿	5.	有一輪軸以方鍵做連結傳送動力，方鍵長度50 mm，鍵材料之容許剪應力50 MPa，容許壓應力80 MPa，傳送400 N - m扭矩，軸之外徑為40 mm，在安全傳送下求方鍵之寬度最少需多少mm？　
(A) 8　(B) 9　(C) 10　(D) 11	A-鍵與銷

＿＿＿	6.	如圖(三)所示彈簧組，K1為3 N / mm，K2為4 N / mm，K3為4 N / mm，K4為4 N / mm，其等效總彈簧常數K為多少N / mm？　
(A) 5　(B) 7　(C) 9　(D) 11	A-彈簧

|  | 1.(C) 2.(C) 3.(A) 4.(A) 5.(C) 6.(C) |
| --- | --- |

＿＿＿	7.	滾動軸承之特性敘述，下列何者正確？　
(A)可適用於摩擦力大，啟動阻力大及動力損失大之場合　(B)因尺寸精密使得組裝互換性小，運轉時較不易將軸保持於準確位置　(C)可適用於振動力大，負載大及組裝精度低之場合　(D)運轉過程中噪音小，不易發生過熱現象	A-軸承及連接裝置

＿＿＿	8.	設有一皮帶傳動機構，主動輪半徑30 cm及轉速600 rpm，緊邊張力為400 N，鬆邊張力為100 N，則下列何數值最接近該機構的公制馬力(PS)？　(A) 1.8 π　(B) 2.4 π　(C) 18 π　(D) 24 π	A-帶輪

＿＿＿	9.	鏈條傳動相關之敘述，下列何者正確？　
(A)鏈條傳動時產生滑動，故可使用於速比需隨時調整之場合　(B)鏈條與鏈輪傳動時，下方應為緊邊側及上方為鬆邊側　(C)鏈條傳動時鏈條鬆邊側不易擺動，故可適合於高速傳動之場合　(D)鏈條傳動之速比1：7以內為佳，與鏈輪接觸角應在120°以上	A-鏈輪

＿＿＿ 10.	摩擦輪傳動之敘述，下列何者不正確？　(A)摩擦輪是藉由兩摩擦輪接觸面間的摩擦力傳達功率　(B)影響摩擦力主要因素為正壓力及摩擦係數　(C)從動軸阻力過大時於接觸處產生滑動使之機件不致損壞　(D)摩擦輪其運轉速比穩定並適宜傳遞較大的馬力	A-摩擦輪

＿＿＿ 11.	設一圓柱形摩擦輪，其主動輪之轉速為80 rpm，從動輪之轉速為20 rpm，兩平行軸之中心距離為60 cm，則於外切及內切之兩輪直徑值，下列何者不正確？　(A)外切時，主動輪直徑24 cm　(B)內切時，主動輪直徑60 cm　(C)外切時，從動輪直徑96 cm　(D)內切時，從動輪直徑160 cm	A-摩擦輪

＿＿＿ 12.	齒輪的用途與種類之敘述，下列何者正確？　
(A)齒輪作動是靠齒輪間的拉力來作動，故需要兩輪間的正壓力來傳動　(B)齒輪的傳動力沿著接觸點的切線方向，所以可以傳達較大的力量　(C)齒輪傳動時需要兩輪間的摩擦力來傳動，故其轉速比可保持一定　(D)齒輪只允許近距離的傳動，若需傳達的動力較遠則須利用多組齒輪來達成	A-齒輪

|  | 7.(送分) 8.(B) 9.(D) 10.(D) 11.(B) 12.(D) |
| --- | --- |

＿＿＿ 13.	齒輪傳動的特性之敘述，下列何者不正確？　(A)兩齒輪之作用弧及切線速度相等，且兩齒輪之作用角與其齒數成正比　(B)兩齒輪節點上之切線速度相等，且兩齒輪每分鐘迴轉數與節圓直徑成反比　(C)兩齒輪之作用弧相等，且兩齒輪之作用角與節圓直徑成反比　(D)兩齒輪互相嚙合時的周節應相等，且兩齒輪之節圓直徑與其齒數成正比	A-齒輪

＿＿＿ 14.	下列輪系值的敘述何者正確？　(A)汽車的斜齒輪差速器，行駛轉彎時輪系值等於1　(B)普通輪系可能從加速到減速，故輪系值可能等於1　(C)在單式輪系中，惰輪會影響輪系值與改變轉向　(D)單線蝸桿為主動件的蝸桿與蝸輪輪系，輪系值大於1	A-輪系

＿＿＿ 15.	一輪系值為－6的組合輪系如圖(四)所示，A、D輪分別為主動輪與從動輪，A、B輪齒數分別為120與60，若C輪直徑為30 cm，則帶輪D的直徑為多少cm？　(A) 5　(B) 10　(C) 15　(D) 20                A-輪系

＿＿＿ 16.	有三種型式的單塊狀制動器如圖(五)所示，制動器由左至右分別稱為甲、乙、丙式，其樞軸的位置有差異，而剎車塊、鼓輪的材料與尺寸均相同，若鼓輪順時針轉動，則煞車所需的作用力依大小順序排列，下列何者正確？　(A)甲＞乙＞丙　(B)乙＞丙＞甲　(C)乙＞甲＞丙　
(D)甲＞丙＞乙	A-制動器

圖(五)

＿＿＿ 17.	一板形凸輪在相同的作用角與升程之傳動影響情形，下列敘述何者正確？　(A)壓力角增大，周緣傾斜角會增大　(B)壓力角變小，從動件有效上升力降低　(C)周緣傾斜角增大，側壓力會增大　(D)周緣傾斜角變小，接觸部份摩擦阻力增大	A-凸輪

|  | 13.(A) 14.(B) 15.(B) 16.(C) 17.(D) |
| --- | --- |

＿＿＿ 18.	一組曲柄搖桿的四連桿機構，若固定的連桿長55 cm，固定連桿兩邊的桿長分別為20 cm、35 cm，則下列何者不可能是第四桿的長度？　(A) 35 cm　(B) 45 cm　(C) 55 cm　(D) 65 cm	A-連桿機構

＿＿＿ 19.	如圖(六)所示之雙組滑車，整體摩擦損失1/3，若要舉起W＝1000 N物體，則所施加之最小力F為多少N？　(A) 75　(B) 125　(C) 175　(D) 225	A-起重滑車

圖(六)                  圖(七)                     圖(八)

＿＿＿ 20.	下列間歇運動機構應用的敘述何者不正確？　(A)無聲棘輪可用於棘齒輪千斤頂　(B)擒縱器用於鐘錶控制齒形旋轉輪　(C)自行車利用多爪棘輪讓向後踩不後退　(D)可逆棘輪用於牛頭鉋床的自動進給機構
		A-間歇運動機構

＿＿＿ 21.	下列敘述何者不正確？　(A)物體處於平衡狀態，是指物體處於靜止或等速度直線運動的狀態　(B)力的三要素包括力的大小、方向、作用點　(C) 1牛頓 ( N ) 的力等於9.8 kg－m / s2　(D)因為有了摩擦力，行人才能順利走在道路上	B-緒論

＿＿＿ 22.	下列有關同平面力系的敘述，何者不正確？　(A)三角形法為求合力的圖解法之一　(B)若力的作用線通過力矩中心，其力矩必定為零　(C)在平衡狀態下，共點力系所繪製的力多邊形必為閉合　(D)繪製自由體圖時，繩索的作用力沿繩的方向作用，可為張力或壓力	B-平面力系

＿＿＿ 23.	如圖(七)所示的外伸樑承受負載，則其支點A的反作用力為多少N？　(A) 400　(B) 360　(C) 140　(D) 120	B-平面力系

＿＿＿ 24.	如圖(八)所示，三個直徑相同且重量均為W的光滑圓柱，置於光滑的V形槽上，則下列何者為接觸點B的反作用力？（提示：可考量三圓柱的對稱關係）　(A)　(B)　(C)　(D)	B-平面力系

|  | 18.(A) 19.(B) 20.(A) 21.(C) 22.(D) 23.(A) 24.(D) |
| --- | --- |

＿＿＿ 25.	常用於重型機械負重結構的C型鋼斷面如圖(九)所示，則其形心至y軸的距離為何？　
(A)　(B) 　
(C)　(D)	B-重心

圖(九)　　　　　　圖(十)　　　　　　　　　圖(十一)

＿＿＿ 26.	如圖(十)所示的物體置於粗糙的斜面上，物體重200 N，物體與斜面的靜摩擦係數為0.8，作用力P平行於斜面，欲使物體向下滑動，則圖中的P力至少須大於多少N？　(A) 0　(B) 8　(C) 40　(D) 160	B-摩擦

＿＿＿ 27.	如圖(十一)所示重量分別為W及2 W的兩個物體，一個置於光滑桌面上、另一個靠於牆壁且底部並無支撐，施加水平作用力P將兩物體推向牆壁，兩物體間、物體與牆壁之摩擦係數均為μ。欲使靠牆的物體不會產生滑動或掉落，則作用力P必須滿足下列何種條件？　
(A) P≥W/(2μ)　(B) P≥W/μ　(C)P≥2μW　(D) P≥3μW　　　　　	B-摩擦

＿＿＿ 28.	某人騎乘一輛機車，由甲地直行至乙地的速度V與時間t的關係如圖(十二)所示，已知甲乙兩地間的距離為825公尺，則總騎乘時間X為多少分鐘？　(A) 25　(B) 30　(C) 35　
(D) 40　              B-直線運動

|  | 25.(C) 26.(B) 27.(A) 28.(C) |
| --- | --- |

＿＿＿ 29.	一物體從高處自由落體落下，如果不考慮空氣阻力等其他因素，並且取地面為零位面，則此物體位能U與時間t的關係圖為何？	B-直線運動
(A)　(B)　(C)　(D)

＿＿＿ 30.	如圖(十三)所示，一遙控無人機進行水平圓周運動，其飛行半徑r為675 m，在某時刻當該無人機以切線加速度at＝5 m / s2加速時，已知該無人機的合加速度為13 m / s2，則此時該無人機的切線速度為多少m / s？　(A) 80　(B) 90　(C) 100　(D) 110	B-曲線運動

圖(十三) 　　　　　　　圖(十四) 　　　　　　　　圖(十五)

＿＿＿ 31.	如圖(十四)所示，以V0＝150 m / s的初速擊出一顆棒球，如果不考慮空氣阻力等其他因素，則當該棒球沿X軸水平方向飛行120 m，試求在此時該棒球離地面的高度為多少m？（假設重力加速度為10 m / s2）　(A) 55　(B) 65　(C) 75　(D) 85	B-曲線運動

＿＿＿ 32.	如圖(十五)所示的水平旋轉鞦韆，鋼索長L為5 m，一端固定於上方旋轉控制盤，另一端則承載一質量為20 kg的乘客，該乘客以等角速度2 rad / s在水平面上旋轉，如果不考慮鋼索質量、空氣阻力與摩擦力等其他因素，則鋼索的張力為多少N？　
(A) 300　(B) 400　(C) 500　(D) 600	B-動力學基本定律及應用

＿＿＿ 33.	一輛質量為1000 kg的汽車以時速36 km / hr行駛，如果此車因超車加速至72 km / hr，如果不考慮其他能量損失的因素，則此車動能增加多少kJ？　(A) 150　(B) 300　(C) 1944　(D) 3888	B-功與能

＿＿＿ 34.	一位質量為50 kg的人自靜止狀態，沿著傾斜角為30°的光滑長斜面下滑，則從開始下滑後的第1秒到第3秒期間所作的功為多少N - m？（假設重力加速度為10 m / s2，sin 30°＝0.5，cos 30°＝ 0.866）　
(A) 5000　(B) 6000　(C) 7000　(D) 8000	B-功與能

|  | 29.(C) 30.(B) 31.(D) 32.(B) 33.(A) 34.(A) |
| --- | --- |

＿＿＿ 35.	欲設計一橋樑受力監測裝置，利用蒲松氏比原理設計一正方形截面套筒，套在一正方形截面的桿件外圍，安裝時套筒與桿件間留有等距離間隙，如圖(十六)所示，當桿件受到壓力P作用時，隨著壓力慢慢增強導致桿件會慢慢變胖，直到桿件變胖至碰觸外圍套筒時，即會導通電流而啟動警告訊號，此時確認已達預設臨界受力。若該金屬材料的蒲松氏比為0.3，桿件長1 m正方形截面邊長為10 cm，若設計桿件被壓縮2 mm時會啟動訊號，則套筒截面邊長應設計為多少cm？　
(A) 10.006　(B) 10.009　(C) 10.015　(D) 10.06	B-張力與壓力

圖(十六)                    圖(十七)

＿＿＿ 36.	施力P為60 N用一方型鍵配合把手旋轉軸件，如圖(十七)所示，把手長1000 mm，軸件直徑50 mm，軸件深為100 mm，若方型鍵所受的剪應力為20 MPa，則方型鍵尺寸寬×高×深分別為多少mm？　
(A) 2×2×95　(B) 4×4×45　(C) 6×6×25　(D) 8×8×15	B-剪力

＿＿＿ 37.	欲設計一鞦韆架如圖(十八)的左圖所示允許最大承載質量為200 kg，其懸吊結構如圖(十八)的右圖所示，如果單一螺栓所能承受最大剪應力為10 / π MPa，螺栓的直徑為10 mm，則至少總共需要安裝幾根螺栓才安全？ ( g = 10 m / s2)　(A) 2　(B) 4　(C) 6　(D) 8	B-剪力

圖(十八)

|  | 35.(A) 36.(D) 37.(B) |
| --- | --- |

＿＿＿ 38.	如圖(十九)所示，試求組合面積對其形心垂直軸的慣性矩為多少m4？　(A) 40　(B) 80　(C) 136　(D) 272	B-平面的性質

＿＿＿ 39.	如圖(二十)所示，承受均勻負荷作用的簡支樑，若該樑受最大彎矩為25 N - m，則每公尺單位負荷應為多少N？　
(A) 16　(B) 8　(C) 6　(D) 4	B-樑之應力

圖(十九) 　　　　　　　　　　　　圖(二十)

＿＿＿ 40.	一圓軸的直徑為20 mm，其能承受的最大剪應力為200 / π MPa，此圓軸所能傳遞最大動力為6 π kW，則圓軸的轉速需為多少rpm？　
(A) 1000　(B) 1200　(C) 1800　(D) 2000	B-軸的強度與應力

|  | 38.(D) 39.(B) 40.(C) |
| --- | --- |

1.	連桿總數N＝7，對偶總數P＝9，
N－2＝(7－2＝8.5，由判別式可知，P＞N－2，故為呆鏈。

2.	「2N」：雙線螺紋；
「M10(1.25」：公制螺紋，螺紋大徑＝10mm，螺紋節距＝1.25mm
導程L＝nP＝2(1.25＝2.5mm。

3.	上螺桿為右螺紋，下螺桿為左螺紋，故為複式螺旋，
機械利益M＝＝＝20。

4.

5.	容許剪應力，50＝，W＝8mm
容許壓應力，80＝，H＝10mm
因為題目要求使用方鍵，故W＝H，故在兩者中應選取寬度較大者，
故寬度W＝10mm。

6.

7.	(A)可適用於摩擦力小，啟動阻力較小，動力損失較少的場合。
(B)滾動軸承已標準化，故其互換性高，維修容易，長期使用仍可保持軸的位置之準確度。
(C)不能承受較大的負荷及振動，適合精密配合。
(D)有爭議，有些教科書是寫運轉過程中噪音大。
故此題公告送分

8.	公制馬力P(PS)＝＝＝2.4。

9.	(A)鏈條可傳動較遠距離且無滑動產生，故速比準確。
(B)鏈條與鏈輪傳動時，上方應為緊邊側，下方應為鬆邊側。
(C)鏈條不適合作高速傳動，因傳動速度快時，噪音大且鏈條鬆邊側易擺動。

10.	摩擦輪其運轉速比不準確，也不適宜傳達較大之動力。

11.	(1)	兩圓柱形摩擦輪外切傳動時︰
		速比＝＝，＝，＝4……(
		中心距C＝，60＝，＋＝120 cm ……(
		由((聯立解得＝24cm，＝96cm。

(2)	兩圓柱形摩擦輪內切傳動時︰
		速比＝＝，＝，＝4……(
		中心距C＝，60＝，－＝120 cm ……(
		由((聯立解得＝40cm，＝160cm。

12.	(A)齒輪作動是靠齒輪間的推力來推動，故不需要靠兩輪間之正壓力來傳動。
(B)齒輪的傳動力是沿著接觸點之法線方向，所以可以傳達較大的力量。
(C)齒輪運轉時，因為不是靠摩擦力來傳動，故其轉速比可保持一定。

13.	兩齒輪之作用弧及切線速度相等，且兩齒輪之作用角與其齒數成反比。

14.	(A)汽車的斜齒輪差速器，行駛轉彎時輪系值等於－1。
(C)在單式輪系中，惰輪與輪系值大小無關，但影響首末兩輪轉向。
(D)單線蝸桿為主動件的蝸桿與蝸輪輪系，輪系值小於1。

15.	輪系值e＝－，－6＝－，＝10cm。

16.	(1)＝0，(L＝N(a，＝
(2)＝0，(L＝N(a＋μN(b，＝
(3)＝0，(L＋μN(b＝N(a，＝
由(1)(2)(3)可得＞＞

17.	(A)壓力角增大，周緣傾斜角會變小。
(B)壓力角變小，從動件有效上升力增大。
(C)周緣傾斜角增大，側壓力會降低。

18.	曲柄搖桿機構成立的條件：最短桿(曲柄)加上對偶桿之一小於其它兩桿的長度和，故20＋L4＜55＋35，L4＜70
20＋55＜L4＋35，40＜L4
故連桿L4長度的範圍在40cm＜L4＜70cm之間，故選項A不可能。

19.	F1＝4F，W＝3F1＝12F，
故M理想＝＝＝12，
M實際＝M理想(η＝12((1－)＝8，
M實際＝，8＝，F*＝125N。

20.	無聲棘輪常應用於輕負荷之扳手中。起重棘輪常應用於棘齒輪千斤頂。

21.	1牛頓(N)＝1kg-m/s2。

22.	繪製自由體圖時，繩索的作用力沿繩的方向作用，必為張力。

23.	＝0，
RA(3＝120(4＋180(2＋240(1.5，
RA＝400N。

24.	由圖(1)之自由體圖：＝0，R＝W
由圖(2)之自由體圖：＝0，2(RB＝W＋2((W，RB＝W。

25.	＝

＝。

26.	＝0，N＝160牛頓，
＝0，P＋120＝0.8(160，
P＝8牛頓。

27.	由自由體圖可知，欲使靠牆的物體不會產生滑動或掉落，必須2μP≥W，故P≥。

28.	位移的大小＝速度－時間圖下的面積 ⇒825＝(30，X＝35分鐘。

30.	加速度a＝，13＝，an＝12m/，
由an＝，12＝，V＝90m/s。

31.	水平方向作等速運動：
S＝Vox(t，
t＝＝1sec
垂直方向作鉛直上拋運動：
h＝Voy(t－gt2＝90(1－(10(12＝85m。

32.	r＝Lsinθ
由Tsinθ＝Fc
       ＝m(rω2
       ＝m(Lsinθ(ω2，
T＝m(L(ω2
 ＝20(5(22＝400N。

33.	V1＝36(＝10m/s，V2＝72(＝20m/s
ΔEk＝m(V22－V12)＝(1000((202－102)＝150000N-m
   ＝150000J＝150kJ。

34.	沿著斜面下滑的加速度a＝gsinθ＝10sin30°＝5m/s2，
ΔS＝S3－S1＝(5((32－12)＝20m，
W＝50(10(sin30°(20＝5000N-m。

35.	假設套筒截面的邊長為Dcm，縱向縮短量δ＝2mm＝0.2cm
桿件長度L＝1m＝100cm，橫向伸長量b＝(D－10)cm
由蒲松氏比μ＝，0.3＝，D＝10.006cm。

36.	60(1000＝F(25，F＝2400N，
剪應力τ＝，20＝，W(L＝120，故只有D選項符合。

37.	由自由體圖得知：T＝1000N，
τmax＝，＝，n＝2

左側和右側共安裝4個。

38.	先求出形心位置：＝＝3m
＝(＋12(2(22)＋(＋4(6(22)＝272m4。

39.	25＝，ω＝8N/m。

40.	τmax＝，＝，T＝100000N-mm＝100N-m，
P(kW)＝，6π＝，N＝1800rpm。

# Text boxes

3591-X【D】夾入書號：3591、3591-R、3593、3593-R

109

年

四技二專

圖(四)

圖(十二)

休息一下！看我一眼，茅塞頓開

析

解