統一入學測驗

電機與電子群資電類專業科目(二)數位邏輯、數位邏輯實習

（本試題答案係依據統一入學測驗中心於109年5月4日公布之參考答案）

試題分析

一、命題焦點

本年度數位邏輯（含實習）各單元試題分布平均，難易度適中，但需對相關的元件特性、功能及電路原理及分析有相當程度的了解才能考取高分。惟組合邏輯應用電路中的加減法器今年未出現試題較令人意外。

在各單元的試題分配方面：

●概論：實際脈波準位。

●數字系統：補數運算及特殊數字碼。

●基本邏輯閘：各種邏輯閘的組合互換、時序分析、開集極及開汲極電氣特性。

●布林代數：基本定理、第摩根定理之運用，SSOP表示式。

●組合邏輯：可程式邏輯元件、多工器、編碼器、比較器。

●循序邏輯：正反器類型判斷及時序分析、計數器時序分析、狀態圖表之運用、環形計數器。

●工場安全：滅火方法。

●儀器使用：示波器、邏輯分析儀功能。

二、配分比例表

| 數位邏輯 | 題數 | 數位邏輯實習 | 題數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 概論 | 1 | 工場安全及衛生 | 1 |
| 數字系統 | 2 | 邏輯實驗儀器之使用 | 2 |
| 基本邏輯閘 | 1 | 基本邏輯閘實驗 | 3 |
| 布林代數及第摩根定理 | 2 | 組合邏輯實驗 | 1 |
| 布林函數化簡 | 1 | 加法器及減法器實驗 | 0 |
| 組合邏輯電路之設計及應用 | 2 | 組合邏輯電路應用實驗 | 2 |
| 正反器 | 2 | 正反器實驗 | 2 |
| 循序邏輯電路之設計及應用 | 2 | 循序邏輯電路應用實驗 | 1 |
| 合 計 | 13 | 合 計 | 12 |

第一部分：數位邏輯

1.	在傳輸七個位元的ASCII碼時，會採用偶同位或奇同位的驗證方式，並會置入一個同位位元(Parity Bit)，則此同位位元的產生無法使用何種邏輯閘來實現？

(A)反及(NAND)閘	(B)或(OR)閘

(C)反或(NOR)閘		(D)互斥或(XOR)閘	基本邏輯閘

2.	下列邏輯閘何者不具結合性？

(A)或(OR)閘		(B)及(AND)閘

(C)反或(NOR)閘		(D)互斥或(XOR)閘

布林代數及第摩根定理

3.	圖（一）邏輯電路利用第摩根(De Morgan)定理化簡之後，結果為下列何者？

(A)

(B)

(C)

(D)　　　　　圖（一）	布林代數及第摩根定理

4.	有關可程式邏輯元件，若以AND陣列與OR陣列規劃方式來分類，下列敘述何者正確？

(A) PROM為AND陣列不可規劃，OR陣列可規劃

(B) PAL為AND陣列不可規劃，OR陣列可規劃

(C) PLA為AND陣列不可規劃，OR陣列可規劃

(D) PAL為AND陣列可規劃，OR陣列可規劃

組合邏輯電路之設計及應用

5.	圖（二）所示之電路，其輸出的布林函數為下列何者？

(A)

(B)

(C)

(D)

圖（二）

組合邏輯電路之設計及應用

|  | 1.(B) 2.(C) 3.(C) 4.(A) 5.(D) |
| --- | --- |

6.	布林函數，使X=1的輸入組合總共有幾種？

(A) 4種	(B) 5種	(C) 6種	(D) 7種

布林函數化簡

7.	十進位數–55以2'S補數可表示為：

(A) 10110111(2)		(B) 11010110(2)

(C) 11001001(2)		(D) 11001011(2)	數字系統

8.	代表英文字母"q"之ASCII碼為71(16)，則代表字母"k"之ASCII碼為下列何者？

(A) 73(16)	(B) 75(16)	(C) 63(16)	(D) 6B(16)

數字系統

9.	圖（三）屬於下列何種電路？

(A) SR正反器

(B) JK正反器

(C) D型正反器

(D) T型正反器	圖（三）

正反器

10.	承上題把CK接到邏輯1，若input腳輸入一週期性方波，則Q之輸出狀態為下列何者？

(A)維持目前邏輯值	(B)為週期性方波

(C)為邏輯0		(D)為邏輯1	正反器

11.	一個除24下數計數器，當計數顯示為0010(2)時，再經4個時脈輸入後，其新數值顯示應為下列何者？

(A) 0100(2)	(B) 0110(2)	(C) 1110(2)	(D) 1010(2)

循序邏輯電路之設計及應用

|  | 6.(C) 7.(C) 8.(D) 9.(D) 10.(B) 11.(C) |
| --- | --- |

12.	圖（四）為一狀態圖表，當現在狀態為11時，依序輸入0及1之後，則狀態表中的「下次狀態」與「輸出」邏輯值依序分別為下列何者？

圖（四）

(A) 01, 00, 0, 0	(B) 01, 11, 0, 0	(C) 11, 01, 0, 0	(D) 11, 00,0, 1

循序邏輯電路之設計及應用

13.	有關數位邏輯波形之下降時間定義，下列何者正確？

(A)電壓準位10%至90%的間隔時間

(B)電壓準位50%至0%的間隔時間

(C)電壓準位90%至10%的間隔時間

(D)電壓準位100%至90%的間隔時間		概論

|  | 12.(D) 13.(C) |
| --- | --- |

第二部分：數位邏輯實習

1.	如圖（五）所示，當A端輸入為1kHz的方波，B端輸入為1，C端輸入為0，D端輸入為1，則F端輸出信號為：

圖（五）

(A)相位超前的1kHz方波	(B)相位落後的1kHz方波

(C) 1		(D) 0		基本邏輯閘實驗

2.	數位介面電路設計常用的I2C (Inter - Integrated Circuit)匯流排中，其資料及時脈兩條引線都採用CMOS開汲極(Open Drain)或TTL開集極(Open Collector)的方式連接，因此在使用I2C匯流排時，下列敘述何者錯誤？

(A)兩條引線接腳的內部電晶體在導通時，為接地的邏輯低準位

(B)兩條引線接腳都需各連接一個提升電阻到工作電壓的電源端

(C)兩條引線接腳不導通時，形同斷線浮接

(D)因為兩條引線接腳的輸出端皆為開路狀態，在兩條引線上不可接成線接及(Wired-AND)閘			基本邏輯閘實驗

3.	數位邏輯實習需一個4輸入的NOR閘時，則最少需要幾個2輸入NOR閘來實現？

(A) 3 個	(B) 5 個	(C) 6 個	(D) 7 個

組合邏輯實驗

4.	實驗時，一個組合邏輯電路與各邏輯閘的輸入 / 輸出所量測到的電壓如圖（六）所示，則圖中哪一個邏輯閘的功能發生異常？

(A) A

(B) B

(C) C

(D) D

圖（六）	基本邏輯閘實驗

|  | 1.(C) 2.(D) 3.(B) 4.(C) |
| --- | --- |

5.	一個TTL邏輯實驗的電路如圖（七）所示，此邏輯電路的功能為何？

(A)解碼器

(B)編碼器

(C)多工器

(D)解多工器

圖（七）

組合邏輯電路應用實驗

6.	圖（八）所示的邏輯電路，其功能為下列何者？

(A)比較器

(B)減法器

(C)半加器

(D)多工器	圖（八）

組合邏輯電路應用實驗

7.	四種常用的滅火方法中，將可燃物移除，使燃燒反應因缺少可燃物而停止燃燒的方法為：

(A)隔離法	(B)窒息法	(C)冷卻法	(D)抑制法

工場安全及衛生

8.	有關示波器面板上的EXT TRIG接頭之功能，下列敘述何者正確？

(A)外部輸入觸發時基產生信號

(B)外部觸發探棒衰減倍率調整

(C)輸出至外部觸發波形輔助通道

(D)輸出至外部觸發同步信號		邏輯實驗儀器之使用

9.	在邏輯實驗中如欲分析多個腳位之時序，則採用下列何種儀器最適當？

(A)數位IC測試器	(B)函數波形產生器

(C)邏輯測試棒		(D)邏輯分析儀

邏輯實驗儀器之使用

|  | 5.(B) 6.(A) 7.(A) 8.(A) 9.(D) |
| --- | --- |

10.	數位邏輯實驗時，若以邏輯閘完成了圖（九）電路，則此電路之功能與下列哪個正反器較相符？

圖（九）

(A) 	(B)

(C) 	(D)

正反器實驗

11.	圖（十）為正反器實驗電路，J、PR、K、CLR腳分別接到實驗電路1與2，通電後發現兩個LED一直都亮，則最有可能發生下列哪種情況？

圖（十）

(A)兩個LED極性接反了	(B)PR及CLR短路到GND

(C)CLK按鍵卡住	(D)J、K皆空接	正反器實驗

12.	脈波產生器實習中，若需要產生一個25%工作週期之脈波信號，下列何種電路可以直接實現？

(A)四位元的環型計數器	(B)四位元同步式上數計數器

(C)四位元非同步式上數計數器	(D)四位元同步式下數計數器

循序邏輯電路應用實驗

|  | 10.(A) 11.(B) 12.(A) |
| --- | --- |

第一部分：數位邏輯

1.	(1)	一般傳輸電路之同位元驗證是採用XOR或XNOR完成。

(2)	XOR及XNOR可由NAND或NOR等萬用閘實現，故NAND或NOR亦可組合成XOR或XNOR進行同位元驗證。

(3)	OR閘無法組合出XOR或XNOR，故無法進行同位元驗證。

2.	結合性：
(A)或閘：F=A+B+C=(A+B)+C=A+(B+C)。
(B)及閘：F=A·B·C=(A·B)·C=A·(B·C)。
(C)反或閘：無結合性特性。
(D)互斥或閘：F=A(B(C=(A(B)(C=A((B(C)。

3.	由原圖，

。

4.	PROM：AND陣列不可規劃，OR陣列可規劃；
PAL：AND陣列可規劃，OR陣列不可規劃；
PLA：AND陣列及OR陣列均可規劃。

5.	將多工器輸入輸出邏輯整理如下真值表：

∴。

6.	
∴X=1的輸入組合共有6種。

7.	55(10) = 00110111(2)，
55(10)的2'S為55(10)的反相再+1
∴。

8.

| 英文字母排序 | …… | k | l | m | n | o | p | q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASCII碼 | …… | 6B(16) | 6C(16) | 6D(16) | 6E(16) | 6F(16) | 70(16) | 71(16) |

9.	如題圖為T型正反器電路圖。

10.	因CK=1，故電路圖可簡化如附圖，
若Q與的初始值分別為0及1時，
則當input輸入訊號後，輸出Q的波形會等於input，
即input輸入週期性方波，Q的輸出狀態亦為週期性方波。

11.

12.	由狀態圖可得狀態表如下：

13.	下降時間tf：電壓波形後緣準位90%至10%的間隔時間；
上升時間tr：電壓波形前緣準位10%至90%的間隔時間；
儲存時間ts：電壓波形後緣準位100%至90%的間隔時間；
延遲時間td：電壓波形前緣準位0%至10%的間隔時間；
脈波寬度tw：電壓波形前緣準位50%至後緣準位50%的時間。

第二部分：數位邏輯實習

1.	依4輸入反及閘真值表可知，輸入端中若有“0”，則輸出必為“1”。

2.	(1)	OD或OC電路在內部電晶體ON時，輸出為低電位。電晶體OFF時，輸出端形同浮接，使用時需連接提升電阻至電源端，以產生高準位狀態。

(2)	兩個OC或OD電路的輸出接腳可直接接在一起，再經提升電阻接至電源端後，相當於兩輸出作AND運算，稱為線接及（Wired-AND）閘。

3.	4輸入NOR閘：；
。

4.	邏輯閘A為NOR閘：(功能正常；
邏輯閘B為OR閘：(功能正常；
邏輯閘C為NAND閘： (功能異常（輸出應接近0V）；
邏輯閘D為NAND閘： (功能正常。

5.	觀察電路圖可知：

(1)	輸入指撥開關為4個（m=4）。

(2)	輸出LED為2個（n=2）。

(3)	∵輸入數量 > 輸出數量（m＞n）
∴此電路功能為4對2編碼器。

6.

，
，
，

∴此為低態動作之比較器，
F1=0時為A>B（1>0）；
F2=0時為A=B（0=0或1=1）；
F3=0時為A<B（0<1）。

7.	(B)窒息法：除去助燃物，排除、隔絕或稀釋空氣中的氧氣。
(C)冷卻法：減少熱能，使可燃物的溫度降低到燃點以下。
(D)抑制法：破壞連鎖反應，加入可破壞或阻礙燃燒連鎖反應的物質。

8.	當示波器之“觸發信號來源”開關（TRIG SOURCE）置於“EXT”位置時，則示波器可由“EXT TRIG”接頭取得外部輸入信號當作時基觸發信號。

9.	(A)數位IC測試器為檢測數位IC之功能或妥善率之儀器。

(B)函數波形產生器非量測儀器，無法量測數位接腳之時序。

(C)邏輯測試棒可量測數位接腳之時序，但通常同一時間僅能量測1支數位接腳之時序。

(D)邏輯分析儀可同時量測多通道數位接腳之時序波形。

10.

(1)	輸入信號X輸入A邏輯閘，則輸入B邏輯閘
∴可判斷為D型正反器。

(2)	Set=0時，C邏輯閘輸出必為“0”，傳入E邏輯閘後，輸出端O1必為“1”，所以Set為低態動作的預置輸入，同理，Reset為低態動作的清除輸入。

(3)	CLK=0時，A、B邏輯閘輸出恆為“1”，電路無法依X信號運行，CLK=1時，X信號之變化方可反應至輸出端，所以CLK為高準位觸發。

(4)	故選項(A)之正反器符號最為相符。

11.	(A)兩個LED極性接反，則都不會亮。

(B)	PR及CLR均為低態動作，若均不慎短路至GND，則PR=0，使Q=1，CLR=0使，故使2個LED均亮。

(C)(D)CLK按鍵卡住或J、K空接均不影響輸出之正常功能，Q與均會維持目前邏輯值，LED一亮一滅。

12.	(A)四位元環形計數器的四個輸出端波形均為D%=25%之脈波信號（），只是相位不同。

(B)(C)(D)四位元計數器（無論上數下數，同步或非同步）的四個輸出端波形均為D%=50%之脈波信號，只是頻率不同。

# Text boxes

3585-X﹝J﹞夾入3585、3585-R

年

109

四技二專

解

析

休息一下！看我一眼，茅塞頓開