統一入學測驗

電機類專業科目(二)

（本試題答案係依據統一入學測驗中心於109年5月4日公布之參考答案）

電機類專業科目(二)－電工機械：

1.	某一口字形導磁鐵芯繞有700匝線圈，鐵芯導磁係數為亨利/米（H/m），截面積為300 cm2，磁路平均長度為120 cm。在無漏磁且無磁飽和條件下，若磁路要產生0.021韋伯之磁通，則線圈電流應為何？　(A)0.4 A　(B)0.6 A　(C)0.8 A　(D)1.0 A。	概論

2.	有一台6極直流發電機，電樞繞組採用雙分疊繞，電樞總導體數為1200根，若此發電機在每秒轉速為25轉時，測得無載感應電勢為300V，則每極磁通應為何？	直流電機原理與構造

(A)0.08韋伯　(B)0.06韋伯　(C)0.04韋伯　(D)0.02韋伯。

3.	有關直流發電機鐵芯損失之敘述，下列何者錯誤？

(A)轉速越高，鐵芯損失越大

(B)鐵芯磁通密度越低，鐵芯損失越小

(C)鐵芯疊片厚度越大，鐵芯損失越大

(D)電樞繞組匝數越少，鐵芯損失越小。	直流發電機

4.	有一台分激式（並激式）直流發電機，電樞電阻為0.5 Ω，分激場電阻為25 Ω。此發電機的負載為5 Ω及消耗功率為2 kW，若忽略電刷壓降，則發電機之感應電勢為何？	直流發電機

(A)108 V	(B)110 V	(C)112 V	(D)114 V。

5.	一台250 V、100 kW之他激式直流電動機，電樞電阻為0.25 Ω。此電動機於半載時測得電樞電流為200 A及轉速為1000 rpm，在固定激磁下，若電刷壓降與電樞反應忽略不計，則無載轉速應為何？

(A)1250 rpm	(B)1500 rpm	(C)1750 rpm	(D)2000 rpm。

直流電動機

|  | 1.(B) 2.(D) 3.(D) 4.(C) 5.(A) |
| --- | --- |

6.	有關直流電動機電樞反應之敘述，下列何者錯誤？

(A)電樞繞組有電流通過時才會產生電樞反應

(B)電樞反應會造成磁中性面順著旋轉方向偏移

(C)電樞反應所產生的磁場方向與主磁場成垂直

(D)電樞反應會造成換向困難。	直流電機的一般性質

7.	有關單相變壓器短路試驗之敘述，下列何者錯誤？

(A)可量測變壓器之滿載銅損

(B)試驗時鐵損可忽略不計

(C)由電壓表、電流表及瓦特表所量得之數據，可推算變壓器之等效阻抗

(D)試驗時低壓側繞組短路，然後高壓側繞組電壓慢慢增加至額定值。

變壓器的試驗與效率

8.	有一台高壓側設有分接頭之單相變壓器，其額定電壓為6600 V/220 V，當高壓側置於6600 V分接頭且接上電源後，測得低壓側電壓為230 V。此時若要將低壓側電壓調整為220 V，則高壓側分接頭應置於何處？

(A)7200 V	(B)6900 V	(C)6600 V	(D)6300 V。

變壓器的原理與構造

9.	某工廠有兩台相同之單相變壓器，其額定為60 Hz、200 kVA、11400 V /220 V，採用V-V接線方式供應功率因數為0.866落後之三相平衡負載，在額定運轉下此V-V變壓器組所供應之總實功率約為何？

(A)400 kW	(B)350 kW	(C)300 kW	(D)250 kW。

變壓器的連接與並聯運用

10.	有一變流比為450 A/5 A之比流器，其一次側基本貫穿匝數為1匝。現將一次側貫穿匝數調整為3匝，若比流器二次側電流為3 A，則一次側電流應為何？

(A)90 A	(B)120 A	(C)150 A	(D)270 A。

特殊變壓器

11.	某4極、220 V、60 Hz之三相感應電動機，若滿載時的轉速為1692 rpm，則半載時之轉速約為何？

(A)1584 rpm	(B)1638 rpm	(C)1746 rpm	(D)1800 rpm。

三相感應電動機構造及原理

|  | 6.(B) 7.(D) 8.(B) 9.(C) 10.(A) 11.(C) |
| --- | --- |

12.	一台6極、220 V、60 Hz之三相感應電動機，其滿載時輸出轉矩為20牛頓-米，若頻率及轉差率維持不變，電源電壓變動±10%，則輸出轉矩的變動範圍約為何？	三相感應電動機的相關控制及試驗

(A)14.2～22.0牛頓-米	(B)16.2～24.2牛頓-米

(C)18.0～26.0牛頓-米	(D)24.2～26.0牛頓-米。

13.	有關三相感應電動機特性之敘述，下列何者正確？

(A)在起動瞬間轉子電流頻率大於定子電流頻率

(B)轉子電抗隨著轉速增加而變大

(C)最大轉矩與轉子電阻成正比

(D)轉子旋轉磁場速度等於定子旋轉磁場速度。

三相感應電動機構造及原理

14.	有關單相分相式感應電動機運轉繞組與起動繞組之敘述，下列何者正確？

(A)運轉繞組線徑粗、匝數少，起動繞組線徑細、匝數多

(B)運轉繞組具有高電阻、低電感的特性，起動繞組具有低電阻、高電感的特性

(C)運轉繞組與起動繞組在空間上互成120度電機角

(D)僅需調換運轉繞組或起動繞組兩端之接線，即可改變感應電動機的旋轉方向。	單相感應電動機

15.	額定輸出為10 MVA、10 kV之三相Y接同步發電機，其同步阻抗為8 Ω /相，則同步發電機之短路比約為何？	同步發電機之特性

(A)0.8	(B)1.05	(C)1.25	(D)1.45。

16.	某三相4極、Y接之同步發電機，每極磁通量為0.01韋伯，每相電樞繞組之導體數為200根，同步轉速為1800 rpm，若電樞繞組之每相感應電勢有效值為240 V，則繞組因數約為何？

(A)0.95　(B)0.9　(C)0.85　(D)0.8。	同步發電機的原理、構造及分類

17.	同步發電機運轉於負載變動時，若要維持負載端電壓不變，當負載為甲時，隨負載電流增加，必需減弱激磁電流；當負載為乙時，隨負載電流增加，必需增強激磁電流，則下列何者較符合上述同步發電機的運轉情況？

(A)甲為純電阻性負載、乙為電感性負載

(B)甲為純電阻性負載、乙為電容性負載

(C)甲為電容性負載、乙為電感性負載

(D)甲為電感性負載、乙為電容性負載。	同步發電機之特性

|  | 12.(B) 13.(D) 14.(D) 15.(C) 16.(B) 17.(C) |
| --- | --- |

18.	同步電動機穩態運轉於半載時，其速度調整率為何？

(A)0%	(B)50%	(C)100%	(D)200%。

同步發電機

19.	下列何種方法無法改變單相感應電動機的運轉轉速？

(A)改變起動電容值	(B)改變電源頻率

(C)改變磁極數		(D)改變電源電壓。

單相感應電動機

20.	某同步發電機之電樞線圈，若分別採用、、及之短節距，則何者節距因數最大？	同步發電機的原理、構造及分類

(A)	(B)	(C)	(D)。

電機類專業科目(二)－電子學實習：

1.	在實驗室若受到火焰灼傷時，較適當的急救程序為何？　(A)送、泡、脫、蓋、沖　(B)沖、蓋、送、泡、脫　(C)沖、脫、泡、蓋、送　(D)送、沖、蓋、泡、脫。		工場安全及衛生

2.	如圖（一）所示電路，稽納(Zener)二極體之額定功率為200mW，稽納電壓，若正常工作下能保持為5V，則負載電阻的最大值為何？	二極體之特性及應用電路實驗

(A)600Ω	(B)500Ω

(C)400Ω	(D)300Ω。	圖（一）

3.	某理想二極體橋式全波整流電路，其輸入交流電源，其輸出電壓供給固定電阻之負載，則下列何者錯誤？　(A)的週期為0.02秒　(B)的平均值約為6.37V　(C)的有效值約為7.07V　(D)每個二極體的逆向峰值電壓(PIV)為10V。二極體之特性及應用電路實驗

4.	如圖（二）所示理想二極體電路，頻率為100Hz，則下列敘述何者正確？

(A)最大值為3V

(B)最小值為

(C)頻率為50Hz

(D)平均值為2V。	圖（二）	截波及箝位電路實驗

|  | 18.(A) 19.(A) 20.(B) 1.(C) 2.(B) 3.(A) 4.(D) |
| --- | --- |

5.	將指針型三用電表撥至歐姆檔，且將電表黑測棒固定接觸雙極性接面電晶體之其中一接腳，再將電表紅測棒分別接觸另外兩隻接腳，若電表皆指示低電阻狀態，則下列敘述何者正確？　(A)此電晶體為NPN型　(B)此電晶體為PNP型　(C)黑測棒接觸的接腳為集極　(D)黑測棒接觸的接腳為射極。	雙極性接面電晶體之特性實驗

6.	如圖（三）所示電路，若電晶體之切入電壓，，，則集極電壓約為何？　(A)8V　(B)7V　(C)6V　(D)5V。

電晶體直流偏壓電路實驗

圖（三）	圖（四）	圖（五）

7.	如圖（四）所示電路，若電晶體之切入電壓，熱電壓，，則電壓增益約為何？

(A)　(B)　(C)　(D)。	電晶體放大電路實驗

8.	如圖（五）所示電路，若電晶體之切入電壓，熱電壓，，則輸入阻抗為何？

(A)1515Ω　(B)1212Ω　(C)992Ω　(D)811Ω。	電晶體放大電路實驗

圖（六）	圖（七）	圖（八）

9.	如圖（六）所示電路，峰對峰值為0.4V，當開關SW打開時，峰對峰值為4V。已知，當SW閉合時，電壓增益約為何？

(A)1　(B)5　(C)10　(D)20。	串級放大電路實驗

10.	如圖（七）所示電路，運算放大器之輸出正、負飽和電壓分別為+12V和，，則為何？

(A)　(B)0V　(C)1.2V　(D)1.5V。	運算放大器應用電路實驗

|  | 5.(A) 6.(C) 7.(B) 8.(D) 9.(B) 10.(C) |
| --- | --- |

11.	如圖（八）所示運算放大器電路，已知，運算放大器飽和電壓為，則下列何者為其輸出、輸入轉移特性曲線？

(A) 　(B) 　(C) 　(D)

運算放大器應用電路實驗

圖（九）	圖（十）	圖（十一）

12.	如圖（九）所示電路，已知FET之順向互導，若忽略汲源極間的交流等效電阻，則下列敘述何者錯誤？　(A)輸入阻抗　(B)輸出阻抗　(C)與同相　(D)。

場效電晶體放大器電路實驗

13.	某N通道JFET之截止電壓，，當其閘-源極間電壓時，汲極電流為何？	場效電晶體之特性實驗

(A)2.5mA　(B)3.9mA　(C)4.8mA　(D)5.5mA。

14.	如圖（十）所示石英晶體等效電路，工作頻率為，有關其串聯諧振頻率和並聯諧振頻率之敘述，下列何者錯誤？　(A)　(B)　(C)，石英晶體為電容性阻抗
(D)，石英晶體為電感性阻抗。	基本振盪電路實驗

15.	如圖（十一）所示振盪器電路方塊圖，已知放大電路之電壓增益，依據巴克豪生準則，回授電路增益應為何？

(A)　(B)　(C)　(D)。

基本振盪電路實驗

|  | 11.(B) 12.(D) 13.(A) 14.(B) 15.(C) |
| --- | --- |

電機類專業科目(二)─基本電學實習：

1.	有關電路銲接之敘述，下列何者正確？　(A)助銲劑可增加銲錫的表面張力　(B)銲錫RH63所含銅量為37%　(C)一般銲接電子元件時之電烙鐵以20～30W為最適當　(D)銲接過程中可以使用細砂紙降溫。

銲接練習

2.	有一個電阻色碼為「棕橙紅棕銀」，使用三用電表量測其電阻值為1.22 kΩ，則電阻量測誤差百分率為何？　(A) 3.6%　(B) 5.6%　(C) 7.6%　(D) 8.6%。			電阻、電壓及電流之量測

3.	如圖（一）所示電路，其中E=30V，Ib=2A，Ra=2Ω，流過電阻Ra之電流為何？

(A) 0.8A　(B) 1.6A　(C) 2.4A　(D) 2.8A。	直流電路實驗

4.	如圖（二）所示電路，若Rx可獲得最大功率Pmax，則Rx及Pmax各為何？

(A) Rx =1 Ω，Pmax = 36W

(B) Rx =3 Ω，Pmax = 12W

(C) Rx =1 Ω，Pmax = 6W

(D) Rx =3 Ω，Pmax = 6W。	直流電路實驗

5.	某公制測微計的精密度標示為0.01 mm，測量範圍標示為0～25 mm，直刻度盤分為50等分，測量某導線線徑時所顯示之測量值如圖（三）所示，則此導線線徑之測量值為何？	導線之連接及處理

(A) 5.69mm　(B) 7.56mm　(C) 11.19mm　(D) 19.11mm。

圖（一）              圖（二）             圖（三）

|  | 1.(C) 2.(C) 3.(B) 4.(A) 5.(A) |
| --- | --- |

6.	有關屋內配線之敘述，下列何者正確？　(A)符號為電燈總配電盤　(B)單相三線式分電盤中全部分路皆為220V　(C)高低壓用電設備非帶電金屬部分之接地稱為低電壓源系統接地　(D)PVC管中之A管適用於屋內配線導線管。			屋內配線

7.	有關屋內配線之敘述，下列何者錯誤？　(A)漏電斷路器可作為預防感電事故　(B)無熔絲開關之規格為3P，60AF，35AT，IC為5kA，其額定啟斷容量為5kA　(C)屋內配線設計圖中，符號為出口燈　(D)在瓦時計的鋁質圓盤上鑽小圓孔，其目的是為了減輕重量。

屋內配線

8.	某電感器的標示為502K，用LCR表量測此電感值約為何？

(A) 5mH　(B) 5μH　(C) 50mH　(D) 50μH。	電子儀表之使用

9.	如圖（四）所示電路，R1=5kΩ，C1 = 1000μF，E1 =10V，開關S1在時間為零時閉合（導通），且開關導通前電容初始電壓為零。導通5秒時，電容端直流電壓表顯示約為何？（，，，，）	直流暫態實驗

(A) 3.7V

(B) 6.3V

(C) 8.6V

(D) 10V。

圖（四）

10.	採用示波器量測純弦波信號，示波器的VOLT / DIV設定於2 V / DIV，TIME / DIV設定於0.5 ms / DIV，探棒置於×10（衰減10倍）的位置，顯示信號的峰對峰值為4格刻度，每週期時間為4格刻度；若此信號無直流成分，則信號的頻率及電壓有效值各為何？

(A)頻率為200Hz，電壓有效值為

(B)頻率為200Hz，電壓有效值為40V

(C)頻率為500Hz，電壓有效值為

(D)頻率為500Hz，電壓有效值為。		交流電路實驗

|  | 6.(D) 7.(D) 8.(A) 9.(B) 10.(C) |
| --- | --- |

11.	如圖（五）所示交流穩態電路，已知電源電壓ES有效值為100V，頻率為60 Hz，若電阻R1 = 15 Ω且端電壓有效值為60V，則電容器C1端電壓及電容抗各為何？	交流電路實驗

(A)電容器C1端電壓有效值為60V，電容抗為15Ω

(B)電容器C1端電壓有效值為60V，電容抗為20Ω

(C)電容器C1端電壓有效值為100V，電容抗為75Ω

(D)電容器C1端電壓有效值為80V，電容抗為20Ω。

圖（五）

12.	採用兩個單相瓦特表量測三相三線式負載功率的方法，若兩個瓦特表的顯示皆為正值，分別為800W及600W，則三相負載的總實功率為何？　(A) 1400W　(B) 800W　(C) 400W　(D)W。

電功率及電能量實驗

13.	單相電壓有效值為110 V的電鍋，若電鍋的煮飯電熱線消耗功率為
1 kW，以三用電表歐姆檔量測此電熱線兩端的電阻約為何？

(A) 5 Ω	(B) 12 Ω	(C) 120 Ω	(D) 240 Ω。

照明及電熱器具檢修

14.	下列何者為電磁接觸器輔助接點的a接點符號？	低壓工業配線

(A) 	(B) 	(C) 	(D)

15.	三相感應電動機的定子繞組標示如圖（六）所示，三相電源的端點編號為R、S、T，若三相感應電動機Y接運轉時，連結線為(X、Y、Z)，(R、U)，(S、V)，(T、W)，括號內表示端點連結在一起；若三相感應電動機改成Δ接運轉，則下列結線何者正確？	低壓工業配線

(A) (R、U、X)，(S、V、Y)，(T、W、Z)

(B) (R、U、Y)，(S、V、X)，(T、W、Z)

(C) (R、U、Z)，(S、V、Y)，(T、W、X)

(D) (R、U、Z)，(S、V、X)，(T、W、Y)。

圖（六）

|  | 11.(D) 12.(A) 13.(B) 14.(C) 15.(D) |
| --- | --- |

電機類專業科目(二)－電工機械：

1.	磁阻

2.

3.	電樞繞組之匝數與鐵芯損失無關

4.	(1)	；

且負載電流

(2)	分激場電流

(3)	電樞電流

(4)	電樞感應電勢

5.	(1)	當半載時的電樞反電勢

(2)	根據，

6.	直流電動機的電樞反應會造成磁中性面逆轉向偏移

7.	高壓側應增加至額定電流

8.

9.

10.

11.	(1)	同步轉速

(2)	滿載的轉差率；所以半載之轉差率為3%

(3)	半載之轉速

12.	(1)	感應電動機之轉矩與電壓之平方成正比

(2)	牛頓 ( 米

13.	定子與轉子的旋轉磁場的轉速相同

15.	(1)	同步阻抗標么值

(2)	短路比

16.

18.	同步電動機在正常運轉時的轉速不變，恆為同步轉速，轉差率恆為0

20.	的值愈接近於1，則節距因數愈大

電機類專業科目（二）－電子學實習

1	燒燙傷急救流程為：沖脫泡蓋送。

2	，，
。

3	。

4	改變直流準位為－14V～10V，截波輸出為～7V，頻率不變。
平均值為。

5	黑棒為電池正極，紅棒為電池負極接觸另兩隻接腳皆大幅偏轉，故為NPN型電晶體。黑棒接觸為B端。

6	採近似解分析，，
，。

7	，，。

8	採精確解分析，，
，
。

9	SW(off)，；SW(on)，。

10	。

11	，此為非反相型比較器，故選(B)。

12	。

13	。

14	，。

15	巴克豪生準則。

電機類專業科目(二)─基本電學實習：

1	(A)助銲劑功能為清潔表面，去除氧化層。
(B)RH63表示含錫量63%。
(D)使用海綿降溫。

2	棕橙紅棕銀，。

3	將中間移除，求戴維寧等效電路，則
，
。

4	，，
。

5	。

6	(A)如圖為電力分電盤符號。
(B)單相三線式分電盤中分路電壓可為110或220V。
(C)高低壓用電設備非帶電金屬部分之接地稱為設備接地。

7	(D)在瓦時計的鋁質圓盤上鑽小圓孔，其目的是為防止圓盤之潛動。

8	。

9	。

10	，。

11	，。

12	。

13	。

14	(C)為電磁接觸器a接點(N.O)符號。

15	∆連接為頭尾相接，故選（U、Z接）（W、Y接）（V、X接）；再拉出三條引線R（U、Z接）− T（W、Y接）− S（V、X接）。

# Text boxes

3589-X﹝E﹞夾入3589、3589-R

年

109

四技二專

解

析

休息一下！看我一眼，茅塞頓開